公开招标文件

采购项目编号：　0809-1841GDG13759　.

采购项目名称：暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目.

广东华伦招标有限公司编制

发布日期：2018年 月 日

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东华伦招标有限公司账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东华伦招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受暨南大学（以下简称“采购人”）的委托，对暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：0809-1841GDG13759

二、采购项目名称：暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目

三、采购预算：包组一：￥51.84万元，包组二：￥208.1万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1、内容：包组一：自动细胞计数仪等实验设备一批，包组二：超低温保存箱等16项实验设备一批；

2、数量：具体要求详见用户需求书；

3、交货期：详见用户需求书；

4、交货地点：暨南大学指定地点；

5、本项目采购的货物必须是产自中华人民共和国境内的货物；

6、本项目不允许提交备选方案；

7、投标人应对包组内所有的招标内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行投标。

五、投标供应商资格：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

5．本项目不允许联合体投标。

6. 报名并已获取本项目招标文件。

六、获取招标文件的方法：

1、获取招标文件的时间：2018年8月10日～2018年8月24日每天8:30～17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、获取招标文件地点：广东华伦招标有限公司

3、招标文件工本费：人民币200.00元/套，文件一经售出，概不退还。

4、获取招标文件方式：现场报名购买（现场报名只接受现金）或通过转账支付购买

5、报名联系人：詹小姐      联系方式：020-83172166

通过转账支付购买的方法如下：将招标文件工本费汇入：

收 款 人：广东华伦招标有限公司

开户银行：中信银行广州北京路支行

账    号：7443400182600049783

（并请注明购买单位名称及“事由：购买0809-1841GDG13759号招标文件”）

如需邮寄招标文件，请另付特快专递费用￥60.00元。款到指定账户后，采购代理机构即向合格服务商发出招标文件。通过邮寄方式发出的所有资料以邮递部门送达的时间为准，采购人及采购代理机构对邮件送达延误、损坏、丢失、毁灭等情形不付任何责任。

6、本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商报名及投标。

七、投标截止时间：2018年9月5日10:00（注09时30分开始受理投标文件）

八、投标文件递交地点： 广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

九、开标时间：2018年9月5日10:00

十、开标地点： 广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼（广东华伦招标有限公司开标室）

十一、本次招标的投标保证金金额为包组一：10300元，包组二：41600元。请留意投标供应商须知缴纳保证金的相关条款。

采购代理机构联系人：游先生	采购人联系人：/

电话：020-83172166	电话：/

传真：020-83172223	传真：/

联系地址：广州市广仁路1号广仁大厦26楼	联系地址：/

邮编：510030	邮编：/

广东华伦招标有限公司

2018年8月10日

第二部分　用户需求书

（《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。标注有“▲”号参数为重要条款，需要逐条响应，如不满足要求将影响其技术商务评分。）

一、总体要求

1、投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

2、货物的制造和检验，须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

3、设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

4、所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

5、伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

6、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

7、质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。

8、技术资料：提供设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

9、培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

10、投标人或设备厂商在项目所在地设有固定的售后服务机构。

二、采购设备清单、项目技术规格、参数及要求

包组一技术规格、参数及要求

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 1台 | 1、画幅：1/5.8 2、传感器像素：200-299万 3、光学变焦倍数：15-30倍 4、传感器类型：CMOS 5、防抖功能：光学防抖 6、对焦：自动/手动 7、存储介质：XAVC S HD： Micro SDHC 存储卡(4GB 或以上, Class10 或以上)/Micro SDXC 存储卡(Class10 或以上) AVCHD,静态： Memory Stick Micro (Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC 、存储卡(Class 4 或以上) 8、电池：可重复充电电池（V系列） 9、液晶屏尺寸：3.0英寸(16:9) 10、液晶屏像素：46万像素 11、触摸屏：支持 12、液晶屏比例：16：9 13、曝光补偿：是 14、白平衡：自动/一键式/户外/室内 15、镜头滤镜直径：46mm 16、镜头描述：G镜头 17、光圈（F）值：F1.8-F4.0 18、内存容量：64G 19、包装清单：高清摄像机×1，可重复充电电池(NP-FV50A) ×1，AC适配器×1，HDMI(微型) ×1， USB连接线×1，说明书×1，保修卡×1，外包装×1，三脚架×1，原装相机包×1，多功能合一读卡器×1。 |
| 2 | 工作站 | 8台 | 1、平台：Intel平台 2、操作系统：Win10中文版 3、主板网卡：无线网卡 4、CPU速度：处理器基本频率 不低于2.8GHz 5、CPU型号：不低于Intel酷睿六核处理器i5-8400 6、CPU核心数：六核 7、显卡显示芯片：不低于NVIDIA GT730 8、显存容量：不低于独立2GB 9、显存规格：DDR5 10、内存容量：不低于8GB 11、内存速度：其他 12、内存插槽数量：2个 13、最大支持容量：不低于32GB 14、硬盘容量：不低于1TB 15、硬盘转速：7200转/分钟 16、显示器尺寸：23英寸 17、鼠标：有线鼠标 18、键盘：有线键盘 19、前(侧)面接口：不少于4个USB 20、视频接口：VGA\HDMI接口 21、后面接口：不少于4个USB 22、RJ45：10/100/1000 LAN (rear) 23、扩展性PCI-E：2 (1 for combo wifi&BT, another for SSD) 24、电源功率：180W ES电源 25、三年有限保修及三年上门服务 /正版Office家庭和学生版 2016/WiFi/蓝牙 26、包装清单：有线键盘×1，有线鼠标×1，电源线×1，显示器×1，主机×1，鼠标垫×1。 |
| 3 | 洗衣机 | 1台 | 1、颜色：银灰色 2、类别：波轮式 3、自动化程度：全自动 4、显示方式：LED数码屏显示 5、控制方式：电脑控制 6、开门方式：顶开式 7、排水方式：下排水 8、电机类型：普通电机 9、脱水功能：支持 10、儿童安全锁：支持 11、预约功能：支持 12、中途添衣：支持 13、自动断电：支持 14、排水阀漏水保护：支持 15、进水阀漏水保护：支持 16、能效等级：3 级 17、洗净比：0.8 18、洗衣程序：常用、消毒洗、冲浪洗、速洗、洗涤、漂洗、脱水、桶干燥 19、洗涤容量（kg）：不小于7.2 20、洗涤功率（W）：415 21、脱水容量（kg）：不小于7.2 22、脱水功率（W）：270 23、水温调节范围：常温 24、箱体材质：金属 25、内筒材质：不锈钢 26、产品尺寸（深×宽×高）mm：不大于540×520×906 27、特性：消毒洗、冲浪洗、 28、包装清单：洗衣机主机1台、说明书1份、进水总管1个 29、包上门安装 |
| 4 | 微波炉 | 3台 | 1、操作方式：微电脑式 2、底盘类型：平板式 3、容量：不小于25L 4、光波功能：支持 5、烧烤功能：支持 6、微波功率：800-1100w 7、门锁类型：手拉式 8、额定电压：220 9、额定频率：1000W 10、产品净重（kg）：16 11、产品毛重（kg）：19.1 12、内腔尺寸mm：≥328x206x372mm 13、产品尺寸mm：≥513x317x433mm 14、包装清单：主机1个，烤架1个，说明书1份 |
| 5 | 移动工作站 | 1台 | 1、颜色：冰原银 2、平台：Intel 3、操作系统：Windows 10 4、CPU类型：不低于Intel 第8代 酷睿 5、CPU型号：不低于i5-8250U 6、CPU速度：不低于1.6GHz睿频至3.4GHz 7、CPU三级缓存：不低于6M 8、核心：不低于四核 9、内存容量：不低于8GB 10、内存插槽数量：不少于2 x SO-DIMM 11、硬盘容量：不低于500GB 12、转速：7200转/分钟 13、固态硬盘：不低于128GB SSD 14、显卡类型：独立显卡 15、显示芯片：不低于AMD Radeon RX550 2GB GDDR5 独立显存 16、显存容量：不低于独立2GB 17、光驱类型：无光驱 18、显示器屏幕尺寸：不小于14英寸 19、显示器屏幕规格：不小于14.0英寸 20、显示器显示比例：宽屏16：9 21、显示器物理分辨率：1920×1080 22、显示器屏幕类型：LED背光 23、内置蓝牙：蓝牙4.1 24、局域网：10/100/1000Mbps 25、无线局域网：有 26、USB2.0：不少于1个 27、音频端口：耳机、麦克风二合一接口 28、RJ45：1个 29、USB3.0：不少于2个 30、扬声器：内置扬声器 31、内置麦克风：有 32、键盘：全尺寸键盘 33、触摸板：有 34、指点杆：有 35、网络摄像头：有 36、摄像头像素：720p 37、指纹识别：无 38、电池：其它 39、续航时间：5-8小时 40、电源适配器：100-240V自适应交流电源适配器净重≤1.75kg 43、包装清单：笔记本主机×1，电源适配器×1，电源线×1，用户指南×1，保修卡×1，鼠标垫×1，键盘膜×1，原装鼠标×1，原装电脑包×1 |
| 6 | 冰箱 | 4台 | 1、颜色：银色 2、类别：三门 3、制冷方式：风冷 4、控制方式：电脑式 5、制冷类型：压缩机制冷 6、除霜模式：智能除霜 7、定频/变频：定频 8、总容积(升)：不小于258 9、冷冻室(升)：不小于74 10、变温室(升)：不小于40 11、冷藏室(升)：不小于144 12、能效等级：2 级 13、运转音dB(A)：39 14、制冷剂：R600a 15、产品尺寸（深x宽x高）mm：≥645*590*1804 16、特性：风冷无霜、中门全温区、巡航立体风、T-ABT巡航杀菌 17、包装清单：冰箱×1，说明×1。 |
| 7 | 八连管离心机 | 4台 | 1、最高转速：7000rpm 2、最大相对离心力：2680g 3、转子：8×0.2/0.5/1.5/2.0ml离心管，16×0.2mlPCR管，2× 0.2ml PCR8排管 4、运行时间：连续 5、电机：直流电机 6、电源：AC100-240V/50Hz/60Hz 7、噪音[dB] ≤45 8、翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停。 |
| 8 | 微孔板离心机 | 2台 | 1、容量：2片96孔PCR板 2、定时范围：1s-99s或点动 3、转速：2500rpm 4、离心力：500g 5、转子：垂直固定 6、输入电源：DC24V 电源适配器 （ AC100-230V 50/60Hz） |
| 9 | 程控金属浴 | 1台 | 1、控温范围：0~100℃；温度显示精度：0.1℃； 2、控温精度：±0.2℃； 3、温度均一性：±0.5℃； 4、升温速度：8℃/min，16℃至60℃区间平均； 5、降温速度：3℃/min，60℃至16℃区间平均；1.5℃/min，25℃至4℃区间平均； 6、使用环境温度：16~30℃； 7、程控时间范围：1min~23hr59min；结束后自动降温到4℃； 8、直流电源：12V，5A； 9、外形尺寸：≥185×185×90mm；工作板尺寸：≥110×72.5mm（匹配96孔板）； 10、体积轻巧，需适合于在超净工作台或生物安全柜中使用； 11、采用积木式组合铝块，搭配灵活，可以选择不同类型的铝块来配合不同大小的试管； 12、采用12V直流供电，高效、节能，并可接入车载电源，用于野外实验； 13、实现即插即用，可长时间持续工作； 14、使用范围：各种酶反应，比如酶切、逆转录、蛋白酶K消化、生物发光反应等；分子克隆实验中的凝胶回收、连接，感受态细胞制备和转化实验和核酸和蛋白质的变性；实验操作过程中低温保存酶、核酸、细胞和试剂；细胞、酶等试剂的冻融；玻片和芯片上的杂交，原位杂交；试管内翻译和转录实验； 15、含4块0.2mL铝块（四分之一的96孔板面积），4块0.5mL铝块（四分之一的96孔板面积），4块2.0mL铝块（四分之一的96孔板面积），1块平板铝块（整块96孔板面积）。 |
| 10 | 数控超级恒温水槽 | 1台 | 1、温度范围℃:室温+5～95 2、温度波动度℃:±0.05～±0.2 3、数显分辨率(mm³):0.1 4、工作槽容积(mm³):≥260*140*140 5、槽深度(mm):140 6、循环泵流（L/min）: 0-20 7、工作槽开口(mm²):≥130*130 8、排水口：有 ▲9、具有断电保护功能，可自动延时三分钟 10、具有自整定智能PID自动调节控制功能 ▲11、温度测量值偏差可修正，范围：±0.1℃～±20℃ 12、上下限温度报警可设定 13、内胆采用优质不锈钢材料 |
| 11 | 迷你离心机 | 4台 | 1、转速：3000rpm-10000rpm 2、相对离心力：500g-约5300g 3、样品处理量：8x2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管（配0.5ml和0.2ml离心套管），2x8x0.2ml PCR离心排 4、定时范围：1s—999min59s或连续 5、工作噪声：≤55 dB 6、输入电源：AC110V/220V，50/60HZ 7、功率：≤45W 8、熔断器：250V,1A, 5*20※ 9、上盖开关采用外凸设计，按下开关上盖可以自动弹开95度 10、配置LED显示屏，显示转速和设定时间，使科学严谨 11、采用大半径8孔位转子设计 |
| 12 | 旋转培养混合器 | 2台 | 一、技术参数 1、倾斜角度范围：0°—90° 2、转速范围：10—80rpm 3、定时范围：1min-9999min 4、功率：35W 5、输入电源：AC100-230V,50/60HZ 6、熔断器：250V,1A, 5*20※ 二、配置清单： 含全模块：（50ml 尖底管x 10）、（15ml 尖底管 x 18）、（1.5ml 离心管 x 64）、（双层托盘连接杆） |
| 13 | 多管漩涡混合仪 | 1台 | 产品技术参数 1、可调速度范围：500-2500rpm 2、调速精度：±10rpm 3、定时范围：1s-9999min或点动 4、周转直径：4mm 5、最大承重：5kg 6、顶部面板尺寸：≥311x184mm 7、仪器尺寸：≥426x250x480mm 8、熔断器：250V，1A, Φ5*20※ 10、电源: 100-230V 50/60Hz 11、功率: 60W 12、含模块： 1）50 x Φ10m m 泡沫试管架 2)50 x Φ12m m 泡沫试管架 3)50 x Φ13m m 泡沫试管架 4)50 x Φ16m m 泡沫试管架 (15ml 离心管) 5)15 x Φ25m m 泡沫试管架 6)15 x Φ29m m 泡沫试管架 (50ml 离心管) 7)40 x 1.5/2.0ml 透明亚克力试管架 8)可替换托盘垫 (上&下) |
| 14 | 自动细胞计数仪（核心产品） | 1台 | 技术参数： ★1、测量浓度范围：1×104—3×107/ml ★2、测量直径范围：2-180µm(最佳活率计算粒径6-25um） 3、样品槽体积：20µl 4、测量时间：20秒 5、活率测试范围：0-100％ 6、光源：LED白光 7、成像：500万像素 8、体积：≥206 mm×123 mm×346mm 9、测量细胞种类：淋巴细胞，悬浮细胞，原代细胞，干细胞，酵母细胞，藻类，白细胞，颗粒等 10、分析参数：总细胞浓度，活细胞浓度，死细胞浓度，活率，平均细胞直径，平均细胞圆度，结团率 ★11、采用500万像素彩色光学成像系统，具备自动优化成像功能。 12、无需人工调焦,摒除人工调节焦距的误差，减少人工操作的繁冗步骤 13、具备细胞及颗粒测量模式,大大提高实验效率和实验准确度 ★14、测量结果自动保存，测量数据可输出为jpg,pdf及excel格式；软件带有统计分析功能，能绘制细胞生长曲线图,适合实验者进行数据统计分析 15、操作软件具有多级管理权限，具备追踪审计功能，可提供做3Q验证服务（额外收费） ★16、实验耗材使用一次性计数玻片，每片可测量5个样本。耗材无需清洗，经济安全。 17、仪器维护简单，仅需日常清洁，不需要定期保养。 标准配置清单： 1、细胞计数仪主机一台； 2、细胞计数分析软件一个， 3、0.2%台盼蓝20ml装1瓶， 4、细胞计数板2盒（一盒装50片，每片测5个样本，可清洗后重复使用） |
| 15 | 高通量组织研磨器 | 1台 | 1、电源：220V/50Hz 2、额定功率：180W 3、时间设定：1s-9999s 4、频率设定：10-70Hz，即振荡300-2100次/分 5、夹具行程：34mm(垂直) ▲6、样本容量： 2ml的适配器48孔、5ml的适配器12孔 ★7、显示方式：7寸TFT触摸屏显示 ▲8、保护：开盖保护，紧急制动功能 9、配500颗3mm不锈钢球与500颗6mm不锈钢球 10、样品管在破碎过程中处于全封闭状态，避免样品间的交叉污染以及外界污染。 11、采用垂直振荡方式，研磨更充分，稳定性更好。 12、仪器运行过程中，噪音小于70dB，不会对其它实验或仪器产生干扰。 ▲13、采用优质编控一体屏，状态实时监控；优质光电传感器；优质传动机构，运行稳定，经久耐用。 ▲14、需提供厂家授权书及售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。售后服务承诺1小时电话响应，24小时上门服务，除了保外更换配件的费用，不收取任何上门服务费用。 |
| 16 | 多通道超声波细胞粉碎机（核心产品） | 1台 | ▲1、功率：2400W（20-2400W可调） 2、频率：20KHz±0.5，频率自动跟踪 ★3、变幅杆数：16支（同一换能器） 4、破碎容量：1-10ml 5、变幅杆尺寸：2mm 6、工作模式：间隙/连续 7、脉冲：0.1-99.9s可调（间隙/工作） ▲8、温度控制：配有温度传感器，控制样本温度（0℃-100℃) 9、操作方式：触摸控制 10、显示方式：7寸TFT触摸屏 11、显示内容：温度，功率，振幅及脉冲模式和时间等7种显示 12、保护装置：自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护显示 13、存储数据：20组 ★14、隔音箱是特制的配套16根变幅杆的换能器，有光照、灭菌、自动升降、门锁等功能。 ▲15、需提供厂家授权书及售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由厂家工程师负责安装、培训、售后。售后服务承诺1小时电话响应，24小时上门服务，除了保外更换配件的费用，不收取任何上门服务费用 |
| 17 | 除湿机 | 15台 | 1、日除湿量：40升/天（30℃，RH：80%） 2、名义除湿量：1㎏/h（27℃，RH：60%） 3、适用面积：30-70㎡ 4、噪音：≤45db 5、除湿原理：压缩机式 6、干衣功能：有 7、负离子功能：无 8、定时功能：24小时 9、自动摆风功能：支持 10、特色功能：I.E智能控湿/静音 11、控制模式：触摸控制 12、水箱容量：不小于7L 13、排水方式：水箱/外接排水管 14、风速：3档风速 15、滤网：有 16、显示方式：双“8”湿度显示 17、按键方式：轻触式按键 18、水箱水满提示：支持 19、水满自动停机保护功能：支持 20、倾斜自动停机保护功能：不支持 21、自动除霜功能：支持 22、额定电压（v）：220V 23、额定功率(w)：650W 24、包装清单：除湿机，转接口，说明书，保修卡。 |
| 18 | 颅钻 | 1台 | 1、配有0.5mm钻头（圆头），0.8mm钻头（圆头），1.2mm钻头（圆头）和1.0mm钻头（平头），1.6mm钻头（平头），2.1mm钻头（平头）各一包（5支/包） 2、可以手动或脚踏方式控制。 ★3、转速可达38000rpm。 4、可通过颅钻夹持器固定到脑立体定位仪，通过操作臂的上下移动进行微步进控制。 5、可根据实验要求选择0.5-2.3mm范围内多种规格钻头。 6、可选择正向或反向旋转。 |
| 19 | 微量注射泵 | 1台 | 配置清单单通道微量注射&回抽泵-0.5ul-1000ul---1台，V型连接头1个 1.微量注射泵可方便的装卸在定位仪操作臂的V型槽上进行定位注射； 2.配套的微量注射泵夹持注射器量程范围0.5-1000ul，线性推力：11 lbs/min ；带有 “Lock” 功能，可锁定屏幕，防止运行过程中误操作； 3.微量注射泵具有四种组合工作方式：注射、吸收、注射/吸收、吸收/注射，恒定速率下可实现定量或者定时两种注射或吸收方式； 4.微量注射泵具有皮升级注射精度，流量速率：3.66 pl/min(0.5ul注射器)-3.818 ml/min(1000ul注射器)； ★5.微量注射泵步进速率：27.5 秒/微步-52微秒/微步 0.433 um/min-228.97 mm/min，精确度：±0.5% 重复性：±0.05%； 6.微量注射泵可与多个品牌的进口注射器或国产微量注射器搭配使用，主机内置 Hamilton、 SGE等多个品牌和系列注射器常用规格表； 7. 4.3英寸WQVGA TFT彩色液晶触控面板设置参数（注射器直径、注射速率、 注射量、注射/回抽操作方式、内置注射器规格等） 。 ★8、小鼠及幼大鼠适配器耳杆采用树脂作为材料并对尖端进行适合的锥度处理，既能够牢固的夹紧小鼠头部，又避免了耳杆对小鼠颅骨的损伤，两侧耳杆的高度和门齿夹的高度均可自由进行调节，并带有刻度，适合不同的角度进行实验。针对幼大鼠没有耳道，利用颧骨的固定套代替尖端的耳杆，对幼大鼠的头部提供了无创并稳定的固定方式。 |
| 20 | 脑立体定位仪 | 1台 | 配置清单定位仪底座1个，三维操作臂2个，大鼠适配器1个，标准夹持器1个，三维数显模块2个，大鼠18°耳杆1对，小鼠适配器1个，小鼠60°耳杆1对 1.定位仪操作臂移动范围上下、左右、前后可达80 mm，垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置，水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置。 2. 激光刻度及开放式的U形底座设计,读数更方便，双头丝杆设计,操作臂上下、左右、前后移动更精确平滑。 3. 不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性，特殊处理的材料表面,容易清洗并长期保持良好的清洁度。 ★4.X、Y、Z三轴移动距离可在LCD显示屏上实时显示，用户无需前后查看数据，直接读取X、Y、Z轴移动距离；定位仪三维操作臂显示屏任意点置零，在Bregma点根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程。 ★5.定位仪操作臂移动距离读数精度为10μm,满足更高实验要求。 6.操作臂传感器及数显LCD显示屏分开独立安装,方便读数，数字显示屏采用5号电池供电，电池使用寿命长,避免了交流电带来的电子噪声和干扰，方便进行电生理实验。 7. 加长的底板不低于400mm×255mm,适合多种动物的应用，精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离28mm。 8.定位仪独有的垂直操作方向指示标志,防止误操作，垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作，特殊工艺处理的刻度部件,消除读数产生的疲劳感。 ★9.定位仪动物适配器头部采用曲线设计,对动物头部的固定方式更紧密，耳杆锁紧方式采用压板方式,对待固定的动物不造成伤害。 10.具有良好的未来拓展性，可选配其他不同动物适配器:大鼠、小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠，并可与微量注射泵、显微摄像装置、颅钻等配套使用。 |
| 21 | 电子天平（万分之一） | 1台 | ★最大称量值220（g） 2）读数精度0.1（mg） 3）★重复性0.1mg 4）线性0.2（mg） 5）秤盘尺寸∮90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗 6）风罩高度：260mm 7）灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃2、 8）采用全铝合金基座9）标配RS232串口，自动内校校功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果 10）后置水平调节脚和水平指示器 11）采用隔离式的工作模块 12）高性能高集成度的电子线路 13）★具有电磁力平衡传感器，耐腐蚀，抗冲击。 14）★分体式传感器，可拆分维修 15）标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、密度称量、计数、等多种应用程序； 16）内建密度直读程序，配合密度配件（选配）可准确测量密度并自动运算结果； |
| 22 | pH计 | 2台 | 1、技术指标:仪器级别：0.001级； ★1.1电子单元测量范围：(-2.000～20.000)pH；测量范围：pH：(0.000～14.000)pH；mV：(-2000.0～+2000.0)mV；-30°C-130°C； 1.2分辨率： pH：0.001/0.01/0.1 pH；mV：0.01/0.1/1 mV；温度：0.1 °C； 1.3准确度：pH：± 0.002 pH； mV：± 0.03%FS mV；温度：± 0.1 °C； 1.4输入阻抗：> 3×10e+12 Ω； 1.5温度补偿范围：手动/自动(0.0～60.0)℃； 2、性能要求： ★2.1 采用不小于4.3寸的全彩色触摸屏，达到显示清晰，显示内容丰富的效果； ★2.2 采用8组预设缓冲液组，备一组自定义可选，有设置校准提醒功能； 2.3 一般1-5点校准，最多可达9点校准； 2.4 可存储不少于1000条测量数据，以及10根电极的各10个校准数据；测量数据可手动存储，也可自动存储； ★2.5 连续测量可自动在设置的时间间隔下读取测量值，还可自动做图显示测量变化；可在pH测量，mV测量，以及相对mV测量间轮换； ★2.6 采用USB接口保证数据导入U盘，RS232接口可以连接打印机； 2.7 中英两种语言界面可选； 2.8 ABS外壳，仪表为IP54防水防尘设计，产品主机质保18个月； ★3、生产厂家具有计量产品生产许可证，符合CE标准；ISO9001标准； 4、标准配置：主机1台， 三合一玻璃PH电极1支，3组缓冲粉剂套装（750ML配置量），9V DC电源，独立电极支架，说明书，仪表保护罩。 |
| 23 | 迷你混匀仪 | 4台 | 1、操作显示方式：旋钮+刻度 2、振荡方式:圆周 3、周转直径：4mm 4、振荡方式：连续运转/点动 5、速度范围：0-2500rpm 6、电压：AC220V/AC110V，50/60Hz 7、电机输入功率：60W 8、可用配件：全部 9、熔断器：250V,1A, 5*20※ 10、含全模块包括（标准头，用于直径小于30mm的试管和小容器）、（标配托盘）、（垫片，与标配托盘连用，用于直径小于99mm的试管或小容器）、（泡沫模块，与标配托盘连用，用于放置0.2ml试管，70孔）、（泡沫模块，与标配托盘连用，用于放置0.5ml试管，36孔）、（泡沫模块，与标配托盘连用，用于放置1.5/2.0ml试管，20孔）、（泡沫模块，与标配托盘连用，用于放置15ml试管，8孔）、（泡沫模块，与标配托盘连用，用于放置50ml试管，4孔）、（试管夹托盘，用于放置0.2ml试管x 22个）、（试管夹托盘，用于放置15ml试管x 4 个）、（试管夹托盘，用于放置50ml试管x 2个）、（微孔板托盘，用于放置各种微孔板、深孔板等）、（通用托盘，用于放置试管支架（如下可选配）和所有标准板）、（其他定制托盘） |

包组二技术规格、参数及要求

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温保存箱（核心产品） | 3 | 1、立式； 2、外箱尺寸(WxDxH)：≥750x875x1850mm； 3、内箱尺寸(WxDxH)：≥490x600x1140mm； 4、温度范围：-50 ~ -86℃； 5、制冷性能：-86℃（环境温度30℃，空载）； 6、控温精度：±1℃； 7、箱体内每个点的温度波动范围：≤2℃； ▲8、制冷剂：HFC环保冷媒R404A； 9、绝热材料：硬质聚氨酯原位整体发泡； ▲10、压缩机：全封闭型，高温级功率450W，低温级功率750W； 11、有效容积：不小于330L； ▲12、测试孔：3个，背部和左下角、右下角，直径17mm； 13、功率：680W（220V，50Hz）； ▲14、远程报警接点：容许接点容量为DC30V，2A； 15、材料：内外部材料为彩色涂层钢板； 16、轮脚：脚轮和旋钮脚不少于4个，移动固定自如； 17、门：1个外门，2个内门； ▲18、锁：配气缸锁1个，也可外加挂锁； 19、控制系统：微电脑控制； 20、除霜：循环除霜功能； 21、报警系统：高/低温报警、断电报警、过滤网检查、电池容量自检； 22、具备全国工业产品生产证书 23、配置：主机1台、除霜冰铲1把、钥匙1套、配套整个保存箱不锈钢冻存架及塑料冻存盒、说明书保修卡各1份； 24、售后：保修2年 |
| 2 | 低温保存箱（核心产品） | 3 | 1、立式 2、外箱尺寸：≥793x770x1806mm 3、▲内箱尺寸：≥649x614x600mmx2室 4、温度范围：-20 ~ -40℃ 5、控温精度：±1℃ 6、箱体内每个点的温度波动范围：≤2℃ 7、▲制冷剂：环保型冷媒R404A 8、绝热材料：聚氨酯硬质发泡 9、▲压缩机：全封闭型两台，分别控制上下室，功率不大于250Wx2个 10、有效容积不小于：481L 11、▲测试孔：上下各1个，直径30mm 12、材料：内外部材料为涂层钢板 13、轮脚：脚轮和旋钮脚不少于2个，移动固定自如 14、门：上下各1个 15、门锁：标配气缸锁1个，也可外加挂锁 16、控制系统：微电脑控制 17、除霜：循环除霜功能 18、▲上下室各自拥有独自的制冷系统，双温双控即使其中一个冷冻室，也不影响另一个冷冻室的正常运行。 19、▲报警功能：高温报警、低温报警、断电报警、远程警报节点、传感器异常自我诊断报警、压缩机保护机能 20、▲具备全国工业产品生产证书 21、▲配置：主机1台、网架6层6个、抽屉盒12个，除霜铲1个、钥匙1套 22、售后：保修2年 |
| 3 | 医用药剂保存箱 | 2 | 立式 2、控温范围：2~8℃ 3、外箱尺寸：≥660x650x1970mm 4、内部尺寸：≥570x498x1405mm 5、▲有效容积不小于：387L 6、内外箱材料：喷涂钢板 7、内外箱材料：喷涂钢板 8、隔热材料：硬质聚氨酯一体发泡 9、▲额定输入功率：不高于295W 10、▲制冷剂：环保型冷媒R134a 10、搁板：硬钢线制PE喷涂网架高度可调 11、▲测试孔：背部1个，直径32mm 12、锁：气缸锁1个 13、制冷系统：无CFC的环保型冷媒，强制风冷循环，自动循环除霜 14、报警系统：高低温报警功能，门报警功能，传感器故障报警功能等 15、温度控制：温度数字显示器、可以进行高精确性的控制，调节单位为1度 16、▲除霜方式：循环除霜，在每次压缩机制冷循环停止后激活除霜系统，通过缩短除霜周期控制温度波动 17、▲玻璃门：电加热玻璃门1扇 18、▲微电脑温度控制系统：通过采用微电脑式温度控制器系统及高灵敏的温度传感器，确保箱内的温度精准。即使频繁开门，温度控制系统也能迅速调整，使箱内温度保持稳定 19、▲配置：主机1台，LED灯1个，搁板5块，钥匙1套 20、▲具备全国工业产品生产证书 22、售后：保修2年 |
| 4 | 生物安全柜 | 4 | 一、参数要求： 1、30%外排，70%循环 2、流入气流平均风速为0.53 ±0.025m/s，下降气流平均风速为0.35±0.025m/s ★3、配备2个优质ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999% 4、安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试 ▲5、在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供国家权威机构的证明文件证明具有寿命监控 ★6、采用优质风机品牌，高性能单风机设计，风速自动调节，故障率低，噪音小，提供相关证明文件。 ▲7、工作区和外排出风口各配一个可见的高灵敏、高精度的热式微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速的安全性，提供注册证型号产品实物图片和公司申明证明文件 8、显示面板可实时显示工作区温度、气流流速/流量、过滤膜寿命、累计运行时间等信息 ▲9、主机标配温度传感器：可实时检测并显示工作区的温度，监测风机运行及操作区安全状态 10、前窗采用手动升降方式，安全位置具有上、下限位声光报警装置 11、工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 12、操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大； 13、集液槽面积不小于工作台面积，整个集液槽均采用304不锈钢材质，提供实物照片图片证明； 14、玻璃门采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性 15、前窗玻璃门采用6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 16、出厂前均通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa ▲17、通过严格的KI-Discus 碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105，提供CMA检测资质的机构提供的检测报告证明文件 18、安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏 19、主机具有专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供与主机同一品牌的密闭阀、风机等，并自动控制，提供实物图片证明文件； 20、生产企业通过和ISO9001:2008认证，能提供国家权威机构CFDA认证的产品注册证，以确保产品质量； 21、可提供与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能，提供实物图片证明文件； 22、柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能 23、外形尺寸要求：高度（含支架）≤2200mm 工作区内部尺寸要求：宽度≥1550 mm 24、厂家售后工程师提供安装、培训等售后服务 二、售后服务：整机原厂保修两年 三、配置要求： 主机1台；温度传感器1个；风速传感器2个；固定支架1个；紫外灯2根；日光灯4根 |
| 5 | 超净工作台 | 3 | 一、参数要求： 1、提供样本保护的洁净工作台，气流模式为垂直流，双人单面设计； 2、主过滤器采用HEPA高效过滤器，针对0.3um直径颗粒过滤效率≥99.99%，使局部洁净等级达到100级； ▲3、工作区尺寸要求：宽度≥1380mm 4、具有预过滤器，可定期更换，延长主过滤器的使用时间 ★5、在工作区内配备微风速传感器，能实时检测垂直气流风速，保证气流稳定性； ▲6、钢化玻璃门设计，具有5°倾斜角设计，玻璃门具有门锁功能，操作方便舒适，便于实验室管理； 7、标配紫外灯和日光灯，且门、风机、紫外灯、日光灯等相互联动，保证操作的安全性； ★8、LCD屏大屏（≥4.8英寸）显示，具有风速、系统运行状态、过滤器失效报警等功能显示； ▲9、紫外灯三重控制模式，具有预约功能，可预约设定指定时间自动开关紫外灯灭菌，节约实验前后等待时间 10、预留有标准电源插座，预留水阀、气阀等。 11、平均风速 ≥0.3m/s(可调) 12、不锈钢工作台面：304 不锈钢材质，防腐蚀能力强，清洗方便 13、预留有标准电源插座，预留水阀、气阀等。 14、噪音水平dB（A）≤63 15、光照强度（lux）＞1000 二、售后服务：整机原厂保修两年 三、配置要求： 主机1台；风速传感器1个；日光灯2根；紫外灯2根；电源线1根 |
| 6 | 液氮罐 | 4 | ★1、几何容积L≥175 2、口径： 216±1 mm ★3、外径：681±3 mm ★4、高度：1026±5mm 5、方提筒尺寸：142*144mm 6、方提筒层数：≥10 EA 7、方提筒数量：≥6 EA 8、1.2ML&2ML冻存管数：≥6000 EA 9、静态液氮日蒸发量：L/D≤0.87 10、静态液氮保存期D≥202 11、真空绝热性能 绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 12、材质及结构：外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺，提供生产工艺规程。 13、可选配锁盖，方便加锁保护样本安全； 14、可选配不锈钢五轮运输小车（带两个自锁脚轮），方便容器移动。 15、证书：提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》。 16、匹配冻存架。 17、整机保修二年。 |
| 7 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 1、容量:≥54L 2、立式结构,底部带脚轮 3、灭菌腔材料:SUS304不锈钢 4、灭菌工作温度:105-135℃，最高灭菌工作温度138℃ 5、时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，温度显示精度：0.1℃；定时器预置范围：0-6天延迟 ▲6、压力：设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力0.31Mpa。 7、存储系统:记忆存储60条程序，USB存储 ★8、自动锁盖及解盖：点击开盖键,“上掀式”开盖 9、打印F0值：选购打印机可打印F0值、温度、压力等数据 10、可选购打印校验套装：温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式 ▲11、节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.26平方米(长*宽)，其长度或宽度须少于48CM， ★12、腔体高度≥65CM,可实际放入高度为62CM的灭菌物(如瓶子,发酵罐等) 13、大屏幕液晶显示,可显示灭菌进程，以及各种灭菌状态 14、USB接口：前置USB接口，可插入U盘存储灭菌数据 15、六级排汽方式：灭菌结束可按设定的六种排汽速度排汽 16、采用双集汽瓶方式：全自动内排，内置双蒸汽集汽瓶，冷却风扇：标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 17、冷却风扇：标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度。 18、配置：主机1台、不锈钢提篮3个,冷却风扇1套、说明书1份。 |
| 8 | 漩涡混合器 | 6 | 1、电源：220V 2、功率：50W 3、转速：2800转/分 4、控制形式：光控感应 5、感应距离：30cm 6、工作方式：连续、点触、调速 7、工作台：碗型、平板型可调换 8、外形尺寸：≥170×120×170mm |
| 9 | 脱色摇床 | 4 | 1、电源：220V 2、功率：35W 3、频率：0～80转/分 4、速度控制：数字式 5、摆幅：上下20mm 6、托盘：≥280×260mm 7、外观尺寸：≥350×260×150mm 8、产品特色：中英文液晶显示，触摸式控制键，数字定时功能 |
| 10 | 96孔微孔板混匀仪 | 2 | 1、电压：80/240V 50/60HZ 2、频率：0-1500转/分 3、振荡半径：2mm 4、适用范围：QB-8001/1块微孔板 5、外形尺寸：≥260×150×110mm 6、功率：20W 7、速度：无级调速 |
| 11 | 水浴锅 | 3 | 1、采用不锈钢内胆，外观达到新颖美观。 2、采用数显、微电脑控制，具备定时功能。 3、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 4、三孔电热恒温水槽 5、采用不锈钢内胆和顶盖，防腐蚀、易清洁。 6、设有三组独立的水槽和相应的控温设备，可单独设置及控制温度。 7、多段可编程控制器（选配） 8、微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。 9、可预设7段63步可编程序，每段9步，每段设置时间1~99小时59分。可预设开机和关机时间，循环泵转速可调。 10、多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。 配置三孔电热恒温水槽 11、电源电压 AC220V 50HZ 12、输入功率 750W 13、控温范围 RT+5～99℃ 14、恒温波动度 ±0.3℃ 15、分辨率 0.1℃ 16、容积 2.1L*3 17、内胆尺寸(mm)W×D×H ≥150×125×110 18、外形尺寸(mm)W×D×H ≥490×245×310 |
| 12 | 精密鼓风干燥箱 | 2 | 1、人性化设计 2、采用大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，实现菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。 3、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。 4、箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。 5、 具备自我诊断功能 6、 当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。 7、 多段可编程控制器 8、 微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行加热干燥试验。 9、 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间1~99小时59分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。 10、多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，实现自动控制和运行。 11、控温范围：RT+10～200℃（RT+10～250℃） 12、容积：80L 13、定时范围:每段99.59小时 |
| 13 | 人工气候箱 | 2 | 1、容积：不小于300L 2、控温范围：无光照4-50℃，有光照10-50℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：±1℃ 5、控湿范围：50-90%RH 6、湿度偏差：± 5~7%RH 7、光照强度：0-20000Lx，四级可调 8、光照方式：三面光照 9、电源：AC220V 50HZ 10、工作环境温度：+5-40℃ 11、连续工作时间：不低于180h 12、内胆尺寸（mm）W*D*H：≥520*550*1140 13、外形尺寸（mm）W*D*H：≥830 * 850 * 1850 14、载物托架（标配）：3块 ★15、可设定30组程序，每组设置时间范围1-99小时 |
| 14 | 磁力搅拌器 | 2 | 1、电源：220V 2、转速：100-1500rpm 3、最大搅拌面积：5L 4、外型尺寸：≥200×150×115mm 5、托盘直径：135mm |
| 15 | 制冰机 | 1 | ▲1、在制冰机的门把、冰铲、贮冰室、贮水舱等手可能触摸的部分都采用了抗菌材料； ▲2、为防止生锈使用了抗菌不锈钢，并在门封条内加有防霉剂，以防霉变发生； ▲3、专为实验室设计，冰刀的电机使用寿命高达18000小时； 4、松下原厂电机，冰比较干的时候也能保证制冰，制冰温度可以稳定在﹣5℃左右； ▲5、可单独抽出更换的制冷单元； 6、外形尺寸（W×D×H）：≥600×600×800mm； 7、制冰量：130kg/天(环境温度20℃，水温15℃)，110kg/天(环境温度30℃，水温25℃)； ▲8、耗水量：不高于0.16立方/天(环境温度20℃，水温15℃)；不高于0.14立方/天(环境温度30℃，水温25℃)； 9、冰型：碎花型； 10、储冰量：28kg； 11、使用温度范围：5℃～35℃； 12、制冰方式：旋转挤压式； 13、压缩机：全封闭型300W； 14、制冷剂：HFC； ▲15、耗电量：不高于435W； ▲16、配管尺寸：供水口1/2英寸，制冰部排水口3/4英寸，储冰室排水口26mm； 17、报警装置：微电脑控制，故障自我诊断； 18、配置：主机一台，冰勺一把、滤水阀1个、不锈钢供水软管一根、不锈钢单元排水软管1根、蓄冰室排水软管1根 |
| 16 | 流式细胞仪（核心产品） | 1 | 1. 光学系统： ★1.1配置：4激光13色（15参数），可同时激发13个荧光通道及2个散射光通道； 1.2每个荧光通道配有独立的荧光检测器，不同波长的激光不可共用荧光检测器，以保证信号的实时性、完整性； ▲1.3采用全固态高功率激光器，相比传统的气态激光器和二极管激光器具有更好的稳定性及更长的工作寿命；激光器功率分别为488nm≥50mW，638nm≥50mW，405nm≥80mW，375nm≥60mW，可保证有效激发低表达的荧光基团；仪器可监控激光器功率； ▲1.4采用固体、高效、低噪音光纤二极管阵列检测器FAPD，光电转化效率远高于传统的光电倍增管检测器，能更好提高信号分辨率及获得更准确的数据； 1.5光信号收集系统，能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，数值孔径（NA）值≥1.3，能将大视野范围内的光信号更多地传递到接收光路中； 1.6荧光和侧向散射光：由物镜收集的荧光和侧向角散射光由光纤传导至阵列检测器，光纤信号传导，传递速度快，保真度高，避免光信号在空气介质中的衰减； 1.7采用全带通滤片，不再使用二分镜，反射光学系统在每个检测器前只经过一个带通滤片，减少光信号在传递过程中的损耗，从而有效保证信号的保真度； 1.8采用可拔插式滤光片支架设计，易于更换，免调试；用户可根据自己的实验需求自行进行滤片更换，以保证新染料的应用不受限制； 1.9采用集成式固定光路，无需人工调校，内置日常质控功能，自动校准激光延迟和光路，达到最佳性能； 2.系统分析性能： 2.1支持多色荧光信号共同采集，15个参数同时检测时，分析速度≥30,000个细胞/秒； ★2.2荧光检测灵敏度：FITC<30 MESF、PE<10 MESF； 2.3荧光检测分辨率：CV小于3%； ▲2.4紫光侧向角散射光（VSSC）具备将0.2µm/0.3µm/0.5µm小颗粒分群，并将颗粒样品与背景信号区分开的能力，要求提供检测图； 2.5具有很好的8峰Rainbow微球检测性能，要求所配的荧光通道对应的荧光染料8个峰均可以分开，要求提供检测图； 2.6具有无微球绝对计数功能； 3.电子系统： 3.1数字分辨率：24-bit 动力学范围及16,777,216通道分辨率。 3.2 数字化信号动态检测范围：≥7个对数阈（7-decade dynamic range），超宽的动态数据显示范围，可以同时将高信号和低信号都完全显示在一张图上，获得足够的分辨率； 3.3数字采样频率：≥25M Hz； 4.液流系统： 4.1采用精准的无脉冲蠕动泵进样方式，可以精确地控制及计算样本的进样量，预设低、中、高三档进样模式，用户也可以根据样本量或样本浓度进行自定义进样控制，自定义上样速度调节范围从10µL至240µL/min； 4.2最小上样体积：≤10µL； 4.3采样体积精度：≤1µL； 4.4上样方式：开放式进样底座支持多种常用样本管，支持标准流式管上样，也可直接用1.5 mL 和 2 mL EP管上样，可选配96孔板板式上样器； 4.5具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染； 4.6液流系统达到日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由软件自动控制； 5.软件系统： 5.1配置原装工作站和软件，使用Window 7或以上操作系统； ★5.2采用中、英文双语言系统开放软件，可以免费安装到个人电脑中进行数据分析； ▲5.3采用拖拽方式进行电压（增益）及补偿的调节，直观且操作简易，轻松调整参数设置；全矩阵荧光补偿，补偿库可存储荧光染料的补偿矩阵溢出值，建立智能补偿库，当增益值（电压）改变时，智能补偿库可重新计算并实时自动调节，确定正确的补偿矩阵；可以根据不同试剂组合新的补偿矩阵；自动补偿和手动补偿均支持； 5.4全自动仪器调节及QC，包括仪器配置检测，激光功率检测，激光延迟计算，基础电压调节，CV检测；每日自动QC质控形成Levey-Jennings曲线，跟踪仪器性能； 5.5图形化操作界面及自动化控制程序，具有启动、清洗、除泡、反冲、深度清洗，仪器报警及维护提示功能； 5.6支持多种图形模式，直方图/散点图/密度图/等高线图/伪彩色图，具备图形叠加功能，可进行实时分析、细胞绝对数分析、彩色GATE分析、去粘连分析； 6.仪器配置： 6.1流式细胞仪1台，4激光13色，配备488nm、638nm、405nm、375nm激光； 6.2电脑工作站（CPU：不低于Intel I3@2.9GHz，内存：不低于4GB，硬盘存储：不低于256GB），19寸显示器，密码狗，质控荧光微球，鞘液x3，清洗液3套。 7.原厂保修两年，终身免费上门服务。 |

三、采购项目商务要求

1、技术文件：

1.1供货商提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的一整套技术文件及彩色简介。

2、伴随服务及验收：

2.1.	安装调试：由中标人负责免费现场安装、调试、正常启动。

2.2.	培训：中标人负责免费对采购人至少2名人员进行合同货物现场操作、运行、维护、修理的培训，提供培训方案及必需的培训资料，含完整的仪器操作和维护手册等。

2.3.	中标人按投标文件中的培训方案提供免费培训

2.4.	中标人完成安装调试，采购人试运行正常后，中标人向采购人提交书面验收通知，采购人使用单位或货物管理部门组织验收。

2.5.	中标人应在验收前，向采购人提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

2.6.	验收未能通过的，中标人负责3日内完成整改。若整改后仍未能合格的，采购人有权单方终止本合同。因中标人整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由中标人承担相应责任。

2.7.	验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》，验收合格日期以最后的签字日为准。采购人验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

3、 质量保证及售后服务：

3.1.	本合同货物中标人提供原厂免费上门全质保两年以上（用户需求书中有具体要求的，则以用户需求书中的要求为准），软件终身免费升级，质保期自采购人和中标人双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。质保期内，中标人负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

3.2.	质保期内，中标人在接到采购人系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

3.3.	质保期内对故障的报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其它权利不受影响。

3.4.  质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。中标人负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

4、 交付使用要求：

4.1.	交货时间：合同签订后30天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。

4.2.	交货及安装地点：暨南大学校内采购人指定地点。

4.3.中标人应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给采购人。

★5、 履约保证金：

5.1中标人在本合同签订前5个工作日内须以支票或汇票形式向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%。

5.2履约保证金在货物验收合格后，中标人提交经采购人使用单位签章确认无质量问题的退款申请，采购人于收到中标人退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

5.3 提交履约保证金的形式：支票或电汇。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

帐号：3602015819100000858

用途：（填招标编号及包组号）履约保证金

现金或支票交纳地址：暨南大学行政办公楼227室财务处

★6、付款方式：

6.1全部货物安装、调试、验收合格并填写用户方仪器设备验收报告后，中标人开具全额完税正式发票（增值税专用发票），采购人于15个工作日内一次性支付合同货款

6.2 若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

1.	投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	本次招标向中标供应商收取的中标服务费，按国家有关规定执行；中标服务费不在投标报价中单列。

中标服务费是采购代理机构收取的采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向采购代理机构交纳中标服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准下浮20%，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 中标金额 （百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | 100-1000 | 1000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.2% | 0.88% | 0.64% | 0.4% | 0.2% | 0.04% | 0.008% |

例如：某货物采购项目中标金额为400万元，中标服务费金额计算如下：

100万元×1.2％＝1.2万元

（400－100）万元×0.88％＝2.64万元

收费＝1.2＋2.64＝3.84万元

3.	中标服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的交纳中标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、    投标有效期

本项目投标有效期为投标截止日起至少90日历日。

三、	招标文件

4.	招标文件的构成

4.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

5.	招标文件的澄清更正

5.1	采购代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，采购代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

5.2	根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

四、	投标文件的编制和数量

6.	投标的语言

6.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	投标文件编制

7.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

7.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3	投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8.	投标报价及计量

8.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	投标保证金

9.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.2	投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。采用银行转账方式的，应在投标文件递交截止时间之前到达采购代理机构保证金账户。投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。交纳办法如下：

单位名称：广东华伦招标有限公司

开户银行：工商银行广州北京路支行

帐    号：3602000919200182251

财务联系电话：020-83172105

请注明事由“0809-1841GDG13759号保证金”

9.3	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.4	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

10.	投标文件的数量和签署

10.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	投标文件的密封和标记

11.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4	不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

五、	投标文件的递交

12.	投标文件的递交

12.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2	采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的；

2） 投标文件未密封的。

12.3	采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13.	投标文件的修改和撤回

13.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

七、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）	投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：广东华伦招标有限公司

电话：020-83172166；传真：020-83172223

地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦26楼；邮编：510000

16.	投诉

16.1	投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。

八、	合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

九、	适用法律

19.	采购人、采购代理机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法组建评标委员会。

三、    评标注意事项

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

7.      投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.      有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.1     不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.2     不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3     不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.4     不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.5     不同投标人的投标文件相互混装；

8.6     不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、	评标方法、步骤及标准

9.	本次评标采用综合评分法。

10.	投标人资格审查和符合性审查

10.1	采购代理机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

10.2     评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

10.3	只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

10.4	提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

10.5    对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

11.	技术、商务及价格评审

11.1	评分总值最高为100分，评分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 20分 | 35分 |

11.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》；

11.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

11.4	价格评审

11.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2）	对投标货物漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3） 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.4.2	政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1 ，用扣除后的价格参与评审, 若投标产品仅部分符合优惠评审要求，则按所占总价比重进行折扣评审；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3）	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

4）	投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

5） 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

6） 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

11.4.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

11.4.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×35。

11.5	评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.6    评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

12.	中标供应商的确定

12.1	推荐中标候选投标供应商名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

12.2	中标价的确定：除了按10.4.1修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

12.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

13.	发布中标结果

13.1	采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东华伦招标有限公司网(www.gdhualun.com.cn)。

13.2	在《中标结果公告》发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

13.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

| 要求 | 投标供应商1 | 投标供应商2 | 投标供应商3 | 投标供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： |  |  |  |  |
| 1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |  |  |  |  |
| 2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |  |  |  |  |
| 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。 |  |  |  |  |
| 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。 |  |  |  |  |
| 5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |  |  |  |  |
| 6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。 |  |  |  |  |
| 2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |  |  |  |  |
| 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 |  |  |  |  |
| 4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 |  |  |  |  |
| 5．本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |
| 6. 报名并已获取本项目招标文件。 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

# 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 要求 | 投标供应商1 | 投标供应商2 | 投标供应商3 | 投标供应商4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。 |  |  |  |  |
| 2）对投标货物的关键、主要内容，投标人没有报价漏项。 |  |  |  |  |
| 3) 不允许进口产品时，未以进口产品投标。 |  |  |  |  |
| 4）提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |  |  |  |  |
| 5）按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》，保函有效期超过投标有效期30天。 |  |  |  |  |
| 6）投标有效期为投标截止日起90天。 |  |  |  |  |
| 7）“★”号条款满足采购文件要求。 |  |  |  |  |
| 8）商务文本已提交。 |  |  |  |  |
| 9）没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 附表三：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品设备技术参数、性能、材质的符合性 | 25 | 完全满足或优于招标参数，得25分，“▲”指标项有1项不满足的扣3分，其他指标项有1项不满足的扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 设备性能及系统的稳定性 | 10 | 横向对比有效投标人拟投设备选型的先进适用性、性能指标的安全性，系统性能稳定性、软件的衔接性。设备选型的先进适用性、性能指标的安全性，系统性能稳定性、软件的衔接性最好的的得10分，次之得6分，再次之得2分，其他得0分。 |
| 3 | 安装、调试及检验验收方案 | 5 | 1）.根据投标人提供的安装、调试及检验验收方案好，详细具体，具有针对性，综合评价优的得5分； 2）.根据投标人提供的安装、调试及检验验收方案一般，较详细较具体，较有针对性，综合评价一般的得3分； 3）.根据投标人提供的安装、调试及检验验收方案较差，综合评价较差的得1分。 |
| 4 | 培训、质量保证和售后服务方案 | 5 | 1）.根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案好，详细具体，具有针对性，综合评价优的得5分； 2）.根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案一般，较详细较具体，较有针对性，综合评价一般的得3分； 3）.根据投标人提供的培训、质量保证和售后服务方案较差，综合评价较差的得1分。 |
| 合计 | 45 |  |

# 附表四：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 单项 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 3 | 横向对比有效投标人经营财务状况，以2014-2016年经会计事务所审计的财务报表为准。三年无亏损得3分，两年无亏损得2分，一年无亏损得1分，三年亏损或其它情况得0分。 |
| 2 | 技术服务人员 | 5 | 考查有效投标人的技术服务力量，提供拟投入本项目服务支撑人员在本公司任职的外部证明材料（加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单）。根据人数排名，排名第一得5分，排名第二得3分，排名第三得2分，其他得1分，不提供得0分。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 5 | 2014年以来（以合同生效时间为准）完成过同类实验室设备项目的经验。每提供一个合同复印件得1分， 最高得5分。 |
| 4 | 企业信誉 | 4 | 考查有效投标人企业信誉，提供政府等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料2分，银行信用等级证明2分；满分4分，不提供不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 3 | 横向对比有效投标人项目所在地服务能力、质量保证期、保修期、服务响应时间以及售后驻点服务安排。本地服务能力强、服务响应时间短以及售后驻点服务安排较符合用户实际要求为优得3分，其次为良得2分，再次之得1分，其他得0分。 |
| 合计 | 20 |  |

第五部分　合同书文本

暨南大学政府采购项目

货物采购合同书

甲方：              暨南大学

乙方：************    ************有限公司

项目名称：***************************采购

采购编号：************************（请填招标项目编号）

合同编号：*********************（请填招标项目-子项目编号）

货物名称：***************************

签约地点：广州市，暨南大学

根据*************公司********************采购项目（编号：*********）包**的招标结果及招、投标文件，经暨南大学（以下简称甲方）与中标人*********公司（以下简称乙方）双方协商一致，就甲方向乙方购买*********及相关服务事宜，签订本合同，共同遵守如下条款：

# 一、合同标的

- 本合同标的为*******1套。

- 货物名称、品牌型号、产地、数量单位、单价总价（单位：人民币）等见下表，配置清单见附件1，技术参数及售后服务详见附件2。

| 序号 | 货物名称 | 品牌/制造商 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（￥） | 总价（￥） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *********** | *********** | *********** | 广州 | 1 | 台 | *0.00 | *0.00 |  |
| 合计：人民币*元整(￥*0.00元) |

二、合同金额

- 合同总价为人民币*元整(￥*0.00元)。

- 合同金额包含但不限于乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付本合同项下任何额外费用。

三、货物质量标准

- 制造商对其产品应具有合法的知识产权，保证甲方对产品的使用不侵犯任何第三方的合法权益。

- 乙方提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

- 合同货物必须包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。

- 乙方提供的货物必须符合投标文件的技术指标、中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明。

- 因货物的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

# 四、交货

- 交货时间：合同签订后*天内完成交货及安装、调试达验收合格标准。

- 交货及安装地点：暨南大学校内甲方指定地点。

- 乙方应将合同货物的产品序列号、用户手册、技术资料（包括设备说明书、使用手册和其它相关技术资料）及配件、随机工具等一并交付给甲方。

# 五、安装调试和培训

- 安装调试：由乙方负责免费现场安装、调试、正常启动。

- 培训：乙方负责免费对甲方至少2名人员进行合同货物现场操作、运行、维护、修理的培训，提供培训方案及必需的培训资料，含完整的仪器操作和维护手册等。

- 乙方按投标文件中的培训方案提供免费培训。

# 六、验收

- 乙方完成安装调试，甲方试运行正常后，乙方向甲方提交书面验收通知，甲方使用单位或货物管理部门组织验收。

- 乙方应在验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品相应的技术说明为标准。

- 验收未能通过的，乙方负责3日内完成整改。若整改后仍未能合格的，甲方有权单方终止本合同。因乙方整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由乙方承担相应责任。

- 验收合格后双方共同签署《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》，验收合格日期以最后的签字日为准。甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

# 七、付款

- 全部货物安装、调试、验收合格后，乙方按国家有关财税规定向甲方开具全额完税销售发票（增值税专用发票），甲方于十个工作日内一次性支付合同货款。

- 若属国库支付项目的，其支付时间按财政部相关规定执行。

# 八、售后服务

- 本合同货物乙方提供原厂免费上门全质保*年，软件终身免费升级，质保期自甲乙双方在《暨南大学物资采购质量验收表》或《暨南大学大型精密仪器设备大宗物资采购验收报告》签字之日起计算。质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

- 质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，4小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

- 保修期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

4.  质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。乙方负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

# 九、履约保证金

- 乙方在本合同签订前须向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的5%，即人民币*元整（￥*.00元）。

- 履约保证金在货物验收合格后，乙方提交经甲方使用单位签章确认无质量问题的退款申请，甲方于收到乙方退款申请之日起十个工作日内一次性无息退还。

- 履约保证金提交形式：支票或汇票。

收款人：暨南大学

开户行：广州工行暨南大学支行

帐  号：3602015819100000858

用  途：（填招标编号及包组号）履约保证金

办理地址：暨南大学行政办公楼227室

# 十、保密

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部自制件还给甲方。

# 十一、知识产权

- 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由乙方承担一切责任。

- 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

# 十二、产权与风险转移

- 货物的产权在货物通过验收，合格交付甲方使用前均归属于乙方。

- 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定导致甲方要求其承担违约责任的权利。

# 十三、违约责任

- 乙方未能交付物品，则向甲方支付合同总额5%的违约金，已收取甲方预付款的退还货款。

- 乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，按乙方未能交付物品处置。

- 甲方无正当理由拒收物品或拒付货款的，则向乙方支付合同总额5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。

- 乙方逾期交付物品，则每日按合同总额3‰向甲方偿付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，按乙方未能交付物品处置。

- 甲方无正当理由逾期付款，则每日按合同总额3‰向乙方偿付违约金。违约金总额不超过合同总金额的5%。逾期付款超过15天，乙方有权终止合同，甲方向乙方支付合同总额5%的违约金，已收乙方物品的退还物品。若属于财政拨款等非因甲方原因导致付款延迟或出现其他不符合约定的情形，甲方不承担任何责任。

# 十四、争端的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决或提交相关财政部门调解，如协商或调解不成，任何一方可以向广州仲裁委员会申请仲裁裁决，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

- 在进行仲裁期间，除提交仲裁机构的事项外，合同其他部分应继续履行。

# 十五、合同解除和终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

# 十六、其它

- 本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。

- 本项目招标文件、投标文件、中标通知书及本合同之附件等均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同相关文件的解释顺序如下：1）合同书（协议书）及其附件；2）中标通知书；3）投标文件；4）招标文件；5）其它相关文件。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

- 合同经双方授权代表签字、盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

- 本合同合计**页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

- 一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

- 未详尽之处双方协商解决。

甲方：暨南大学	乙方：********公司

甲方使用单位：（××学院/系/所）

代表人：	代表人：

日期：      年    月    日                     日期：      年    月    日

地址：广州市黄埔大道西601号	地址：***********

邮政编码：510632	邮政编码：

电话： 	电话：

传真： 	传真：

联系人：                                                              联系人：

手机号：                                                              手机号：

开户行：广州工行暨南大学支行                   开户行：*******

帐号：3602015819100000858                      账号：*******

附件1：配置清单

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 型号规格 | 详细配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：技术参数及售后服务（协议书中其他部分与本附件不一致的以本附件为准）

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及售后服务 |
| --- | --- | --- |

附件3：中标通知书复印件

附件4：履约保证金转账凭证复印件

第六部分 投标文件格式

目录

- 自查表	37

- 报价表	44

- 投标函	48

- 资格证明文件	50

- 同类项目业绩介绍	58

- 一般商务条款偏离表	59

- 实施计划	60

- 中标服务费支付承诺书格式	63

- 唱标信封（独立封装）	64

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目

采购项目编号：  0809-1841GDG13759

（子包号）：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

（本部分内容，请投标人从招标文件第四部分的“附表一：《投标人资格审查表》”及“附表二：《符合性审查表》”中获取。）

投标人资格自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 见投标文件第（）页 |
|  | 1）…… | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2. |  | 见投标文件第（）页 |
| 3. |  | 见投标文件第（）页 |

符合性自查表

| 序号 | 要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 见投标文件第（）页 |
| 2. |  | 见投标文件第（）页 |
| 3. |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

1.1.2	“▲”条款自查表

| 序号 | “▲”条款要求 | 自查结论 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |
| …… |  | □通过 □不通过 | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2.供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自评得分 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目　　采购项目编号：　0809-1841GDG13759　　子包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 货物 |  |
| 伴随服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：　暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目　　采购项目编号：　0809-1841GDG13759　　子包号：

| 一、货物详列 |
| --- |
| （一）主要标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| （二）其它标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.3	政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、	最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 投标函

投 标 函

致：广东华伦招标有限公司

为响应你方组织的  暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目  项目的招标[采购项目编号为：  0809-1841GDG13759  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 粘贴法定代表人身份证复印件（或有效身份证明复印件）

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东华伦招标有限公司

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     （$项目名称）   项目采购[采购项目编号为   （$采购项目编号）    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.          作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.5	制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东华伦招标有限公司）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：               的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标供应商合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标供应商名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

#### 4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.5	《政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

4.5.1   2016年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明

4.5.2   投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.5.3   设备及专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

#### 4.6	名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.7	中小企业声明函（供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 4.8	残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 实施计划

#### 7.1	技术方案

7.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

7.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

7.1.3	项目整体验收计划（如有）

7.1.4	投标供应商认为必要说明的其他内容

#### 8.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 8.4	售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 8.5	需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

#### 8.6	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵公司组织的暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目招标中获中标（采购项目编号：0809-1841GDG13759），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵公司交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 10.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	《投标明细报价表》(从投标文件正本中复印并盖章，并以光盘形式提交电子版)

#### 10.3	优惠或折扣说明（如有）

#### 10.4		《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件

10.5    退还保证金声明

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东华伦招标有限公司

本保函作为             (投标供应商名称)             （以下简称投标供应商)响应采购项目编号0809-1841GDG13759的暨南大学中医学院实验室设备（第一批）采购项目采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

政府采购投标（报价）担保业务办理指南

●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；

- 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

- 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达采购代理机构及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向采购代理机构咨询保函情况；

●  收费优惠：

| 投标保证金额 | 10万元以内 | 10—50万元 （含10万元） | 50—100万元 （含50万元） | 100万元以上 （含100万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费比率 | 1.5%（最低保底300元/笔） | 1% | 0.8% | 0.5%（最高不超过5万） |

业务流程：

申请人需提供资料清单

1、最新年检的营业执照复印件；   2、购买采购文件发票复印件；   3、采购文件首页扫描件或复印件；   4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；   5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司

开户银行：平安银行佛山顺德支行

账号：11014633946003

服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388    传真：0757-22662211

邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com

公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

政府采购投标（报价）担保函

编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东华伦招标有限公司：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

#### 退还保证金声明

广东华伦招标有限公司:

我方为“             ”（采购编号：              ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 保证金提交方式 | □银行转账 □银行汇票 |
| --- | --- |
| 开 户 人 名 称 |  |
| 开 户 银 行 |  |
| 银 行 账 号 |  |
| 总 金 额 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

#### 注：银行汇款底单复印件（加盖投标人法人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东华伦招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东华伦招标有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东华伦招标有限公司将有可能不予受理。

# 3：投诉书格式

投  诉  书

投诉人：                法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

委托代理人姓名：            职业：

住址：                      联系电话：

被投诉人：              法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（采购代理机构或采购人）提出了质疑，（其于     年   月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）

年    月    日

# Text boxes

粘贴被授权人身身份证（或其他有效身份证明）复印件

粘贴法定代表人身份证（或其他有效身份证明）复印件

1、登录盈腾融资担保网址：http://www.gdyingteng.com

2、点击下载资料“政府采购投标委托函”

+申请资料

3、资料整理后，传真0757-22662211或

发至邮箱：gdyingteng@163.com

传真复印件

送达原件

广东华伦招标有限公司

交付保费

出具保函

申请人

申请人提交资料

项目受理、评审

担保公司