国家林业局竹子研究开发中心

公开招标采购文件

采购项目编号：CTZB-H170621AWZ

项目名称：2017年修缮购置专项仪器设备采购

采购人：国家林业局竹子研究开发中心 （盖章）

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

二〇一七年六月

目录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知前附表	7

第三章  投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	10

三、投标文件	12

四、投标	14

五、开标、评标及合同签订	14

第四章  采购合同	20

第五章  投标文件格式	31

封面	31

一、法定代表人资格证明书及授权书委托格式	32

二、投标保证金	34

三、投标函格式	35

四、开标一览表格式	37

五、投标价格组成明细表格式	38

六、供货清单及产品配置清单	39

七、随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具清单表格式	40

八、选配件、常用维修配件清单表	41

九、偏离表	42

十、资格审查资料	43

十一、投标人声明函	46

十二、同类产品业绩表格式	47

十三、其他资信资料	48

十四、产品技术说明	49

十五、技术服务说明	51

十六、售后服务说明	51

十七、确保产品质量的措施与方案及安装、调试、验收的标准及方案	52

十八、项目管理机构	53

第六章  采购项目总体要求	56

一、技术标准、规范（不限于以下）	56

二、基本要求	56

三、采购内容及需求	57

四、工作范围	57

第七章  采购内容及需求	58

一、采购内容一览表	58

二、采购需求	59

第八章  评标办法	84

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省成套招标代理有限公司受国家林业局竹子研究开发中心委托，就2017年修缮购置专项仪器设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：CTZB-H170621AWZ

采购组织类型：分散采购委托代理

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素分析仪 | 1 | 套 | 测定样品中全氮和粗蛋白含量（杜马斯燃烧法）；测定样品的总碳含量、有机质含量（测碳法）；测定固体样品中的总无机碳（TIC）；测定样品中的硫元素含量等。 | 进口 |
|  | 食品热量分析仪 | 1 | 套 | 快速测量各种加工食品、餐食、单一食品原料、酒精饮料、碳酸饮料、果汁饮料、咖啡、及各种茶饮等样品的热量值，同时分析样品的蛋白含量、脂肪含量、碳水化合物含量等。测量时间小于8分钟，混合杂食类样品无需分离处理。 | 进口 |
|  | 连续流动分析仪 | 1 | 套 | 采用气泡隔断连续流动的原理，可实现自动进样、前处理、化学分析、数据处理等。 | 进口 |
| 2 | 精密真空干燥系统 | 1 | 套 | 该仪器可以对易氧化、热敏性、易起泡材料样品进行高精度干燥、加热-真空耦合浸渍改性及真空热处理实验。 | 进口 |
|  | 冷冻干燥机 | 1 | 套 | 主要用于竹子、竹叶、竹笋等提取物，如蛋白、多糖等样品的冻干；冻干食品如竹笋冻干制品的冷冻干燥工艺研究；以及实验室各类样品的冻干处理。 | 进口 |
|  | 大容量高速冷冻离心机 | 1 | 套 | 主要用于竹笋蛋白、多糖等生物样品的离心。 | 进口 |
|  | 喷雾干燥机 | 1 | 套 | 用于悬浮液体及高粘度物料或固含量液体的喷雾干燥。 | 进口 |
|  | 日晒色牢固试验仪 | 1 | 套 |  | 进口 |
| 3 | 全自动消解仪 | 1 | 套 | 土壤、竹粉、笋粉等样品的湿法消解 | 国产 |
|  | 超低温冰箱 | 2 | 台 | 用于生物样本和试剂等的超低温保存。 | 进口 |
|  | 分析天平（万分之一） | 1 | 套 | 最大称量值≥520g，精度≤0.1mg； | 进口 |
|  | 梯度气象站 | 1 | 套 | 监测大气温湿度、净辐射、降雨量、大气压、风速风向、土壤热通量、土壤水分温度电导率等环境参数。 | 国产 |
|  | 水质自动监测系统 | 1 | 套 | 实现在线监测水质中的常规五参数（温度、溶解氧、pH、电导、浊度）、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、硝氮等数值，同时实现在线监测功能，并能够进行阈值及报警信息设置，实现在线平台软件远程管理等功能。 | 进口 |

3本项目预算金额：

标项一：182万人民币。

标项二：128.5万人民币。

标项三：134.5万人民币。

三、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、具有独立法人资格；

四、招标文件的发售时间及地点等：

时间：2017年6月29日起至2017年7月7日（双休日及法定节假日除外），上午：9：00-11：30，下午：14：00-17：00

地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层1706室（文晖大桥西侧下桥口）

售价（元）：每本500（售后不退）

五、投标截止时间：2017年7月21日13时30分

六、投标地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层1号开标室

七、开标时间：2017年7月21日13时30分

八、开标地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层1号开标室

九、投标保证金：

标项一：35100 元人民币

标项二：25100元人民币

标项三：25100元人民币

支付方式：汇票/支票/电汇/网银

收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司

开  户：中信银行杭州西湖支行

账  号：7331610182600126385

交付时间：为保证投标保证金在投标截止时间前入账，请投标单位提前一个工作日交付投标保证金。 联系电话：0571-87631951。

十、其他事项：

1、购买招标文件时须提交的文件资料：

1）介绍信或法定代表人授权书（原件）；

2）被授权人身份证（原件和复印件）；

3）有效的营业执照副本（或法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；

2、招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；

3、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

4、质疑受理：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层1701室；联系人：张女士、陈先生；传真：0571-87631113。

5、供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

政府采购监管部门：财政部驻浙江省财政监察专员办事处      联系电话：87057642

6、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业）给予价格优惠扶持，供应商应为浙江政府采购网的正式入库供应商；

7、采购人名称：国家林业局竹子研究开发中心，地址： 杭州市文一路310号，联系人：郭先生，联系方式：0571-88865168；

8、联系方式

采购代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层

联系人：洪先生

联系电话：13958020715       传真：0571-85806601

# 第二章  投标人须知前附表

| 投标人须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 名称：国家林业局竹子研究开发中心 地址： 杭州市文一路310号 联系人：郭先生 联系电话：0571-88865168 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1706室 联系人：洪先生 联系电话：13958020715 传真：0571-85806601 邮编：310004 Email：871199214@qq.com |
| 1.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.8 | 踏勘现场 | 不组织，投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 联系人：郭先生 联系电话：0571-88865168 |
| 1.9 | 答疑会 | 不召开 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 2.4.1 | 询疑截止时间 | 2017年7月7日16时00分 |
| 3.3.4 | 签字或盖章要求 | 投标文件按“投标文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 3.3.5 | 投标文件份数 | 提供一式五份，其中正本一份，副本四份，同时提供投标文件电子版（U盘）一份。 |
| 3.3.6 | 投标文件装订要求 | 投标文件正本与副本分别装订成册，采用胶装（粘贴方式装订），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额及形式按“招标公告”的规定。 投标人必须在投标截止时间前将投标保证金提交至采购代理机构 |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天内 |
| 4.1.1 | 投标文件密封要求 | 每个标项的投标文件应分开制作。投标文件均须装在密封袋内。报价部分文件，商务资信技术部分文件分别密封包装，共2个包装袋。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 4.2.2 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.15.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5% 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/现金/银行保函 履约保证金缴纳时间：合同签订后5个工作日内 履约保证金接收人：合同甲方 履约保证金有效期限：合同签订之日起至验收合格之日。此后履约保证金自动转为质量保证金（不足部分由中标人补齐）至保修期结束。 |
| 5.16 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费金额：以标项中标金额为计算基数，按计价格[2002]1980号货物类标准规定收取，收费费率如下： 金额（万元） 费率 100以下 1.5% 100~500 1.1% 采购代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 采购代理服务费包含在投标总价中，由中标人在接到中标通知书后2个工作日内以人民币方式向采购代理机构支付。 |
| 10 | 其他 | 1、请投标人仔细阅读本招标文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 2、有些条款以加粗、加下划线的形式强调，这些特别强调的条款有些是重要条款，有些将在评标过程中量化。 |
| 11 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：截止提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 中小微企业 | 中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物的企业。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。 |

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

1.1、实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等招标投标有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

1.2、定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

政府采购监管部门：财政部驻浙江省财政监察专员办事处；

1.3、联合体投标（本项目不建议采用。组成联合体投标的，联合体各方还须符合《政府采购法》第二十四条规定。）

1.4、费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

1.5、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.6、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8、踏勘现场

1.8.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.9、答疑会

1.9.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

1.10、分包（本项目不适用）

1.11、偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质性内容和条件。

1.12、其他

1.12.1▲投标人的法定代表人作为投标全权代表参加投标，投标人须在投标文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权投标人在职职工作为投标全权代表参加投标，投标人须在投标文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权书》。

1.12.2▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一标项投标的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定。

1.12.4招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.5 招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.12.6投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.7发出中标通知书前，采购人有权组织第三方或评标委员会对中标产品进行实物检验，中标候选人必须予以积极配合，并提供实物检验地点；若中标候选人不配合或实物检验不符合投标响应内容，则采购人可视其投标响应内容存在虚假，取消中标候选人资格并追究其相关责任。

## 二、招标文件

2.1、招标文件组成

2.1.1第一章 招标公告

2.1.2第二章 投标人须知前附表

2.1.3第三章 投标人须知

2.1.4第四章 采购合同

2.1.5第五章 投标文件格式

2.1.6第六章 采购项目总体要求

2.1.7第七章 采购内容及需求

2.1.8第八章 评标办法

2.1.9补充文件

2.2、招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构所有。

2.3、招标文件的质疑

2.3.1投标人认为招标文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限自投标人获得招标文件之日起7个工作日内且在投标截止时间前向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件。

2.4、招标文件的澄清

2.4.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料在“投标人须知前附表”规定询疑截止时间前传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对询疑截止时间后的收到疑问将不予受理、答复。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.5当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5、招标文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善招标文件。

2.5.2补充文件作为招标文件组成部分，补充文件将以传真、网上公告等形式告知所有购买招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.4投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.5对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.6当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.7任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

3.1、投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

3.1.3每个标项的投标文件应分别编制。

3.2、投标文件组成

3.2.1投标文件报价部分

- 投标函；

- 开标一览表；

- 投标价格组成明细表；

3.2.2投标文件商务、技术部分

1）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

2）投标保证金（收据或银行缴款凭证复印件）；

3）供货清单及产品配置清单；

4）随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具清单表；

5）选配件、常用维修配件清单；

6）偏离表；

7）资格审查资料；

8）投标人声明函；

9）同类产品业绩；

10）其他资信资料；

11）产品技术说明；

12）技术服务说明；

13）售后服务说明；

14）确保产品质量的措施与方案及安装、调试、验收的标准及方案；

15）项目管理机构；

16）投标人认为需要提供的其他资料（如小微企业证明资料，节能环保产品证明资料）。

3.3、投标文件的编制

3.3.1 投标文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“投标文件格式”中提供的格式进行编制。

3.3.2投标文件应当对招标文件规定的内容进行明确，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印，并注明“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.3.4投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标文件签署人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.3.5 投标人递交的纸质投标文件包括 “正本”一份、“副本”四份，电子文档一份。正本、副本分开装订。每份文件包含报价文件、商务和技术文件二部分内容，分别以胶装形式装订成册，不接受活页装订的投标文件。每个标项的投标文件应分别编制。

3.3.6由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

3.4、投标报价

3.4.1 ▲本次投标报价为人民币价。

3.4.2 投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用及采购代理服务费。产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。投标人根据招标文件的要求，将产品供货、包装、进口清关（如有）、纳税、运输、装卸、安装、调试、检验、检测、通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及采购代理服务费均包含在总价之中。进口仪器设备采购招标人除提供报关、免税的相关资料外，供货过程中可能产生的汇率风险、政策风险由投标人自行考虑，包含在报价中；若投标单位需委托进口代理商办理进口，所需的费用及相关手续由投标单位自行处理。

3.4.3 ▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。投标人对标项内的产品必须按招标数量全部进行报价，否则其投标文件将被拒绝。

3.5、投标保证金

3.5.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提供投标保证金。

3.5.2 中标人在与采购人签订合同后凭投标保证金缴纳凭证及合同原件办理投标保证金退还手续，投标保证金在5个工作内退还。

3.5.3未中标人在中标通知书发出后凭投标保证金缴纳凭证办理投标保证金退还手续，投标保证金在5个工作内退还。

3.5.4 发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件。

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

（3）不能履行投标文件中的承诺。

（4）投标人在投标期间有串标、哄抬标价等违规违法行为。

（5）投标过程及投标文件中有弄虚作假行为的。

3.6、投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

## 四、投标

4.1、投标文件的密封及标记

4.1.1投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件密封要求见“投标人须知前附表”，在密封袋封皮上写明招标项目编号、项目名称、投标人名称、所投标项名称。封口处应有盖单位公章或投标全权代表签字（或盖章）。每个标项的投标文件应分别密封包装。

4.1.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4.2、投标文件的提交

4.2.1投标人应在“投标人须知前附表”规定投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2投标人提交投标文件地点见“投标人须知前附表”。

4.2.3投标人提交的投标文件均不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

4.2.5采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

4.3、投标文件的修改和撤回

4.3.1投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构。

4.3.2 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标项目编号、招标项目名称、投标人名称、所投标项名称，并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

4.3.3 投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须在投标截止时间以前补充由法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。但开标以后要求撤标的，其投标保证金将被没收。

4.4备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1、开标

5.1.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。开标顺序按标项顺序进行。

5.1.2 开标大会邀请所有投标人代表参加。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理人（以下称投标人代表）必须随带本人身份证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为未提供有效的身份证明）和法定代表人资格证明或法定代表人委托书原件。法定代表人或其委托代理人不参加开标的、开标程序结束时仍未能提供上述证件供查验的、未携带上述证件原件的，其投标将被拒绝。

投标人代表如是法人代表的，只需提供并出示法定代表人资格证明及相关证件原件；投标人代表如是法定代表人委托代理人的，还需提供并出示法定代表人授权委托书原件。若相关证明原件装订在投标文件内，则投标人代表须在现场说明。

如法人代表授权一个以上代表参加投标的，所有被授权代表应按实参加，并在相应文件上同时签署；如法定代表人和其委托代理人均在开标现场且又委托了授权代表，则以授权委托代理人为准，并由被授权人行使签署权。

如法人代表授权了代理人，且法人代表参加投标而被授权代理人却没参加投标，法人代表除按前款规定提交相应证明外，另必须向采购人、监管机构提交符合采购文件规定的相关证明文件，如撤回原授权书、撤回授权前的所有签署的符合性责任介定等等，否则，其投标文件被拒绝不再唱标，即使唱标也不影响作无效标处理的结果。

5.1.3 开标程序：

采购组织机构应当按照采购文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标采取先拆封商务和技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

(1）开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席开标活动现场的各授权供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

（3）对现场接受采购响应文件的，由现场工作人员接收采购响应文件并登记，请供应商代表对采购响应文件的递交记录情况进行签字确认。

（4）主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

（5）对供应商保证金（含投标、谈判、磋商、报价保证金，下同）缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表或公证人员查验采购响应文件密封情况。

（6）按供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件（含开标<报价>一览表、报价明细表等，下同）现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。采购组织机构在编制采购文件时应当明确提示供应商，提交的采购响应文件应当将其中的报价文件再单独密封，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

（7）商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，应同时公布其商务和技术得分情况。

（8）拆封供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

5.2、投标文件初步评审

5.2.1评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.2.2重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.2.3细微偏离是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.2.4重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

5.2.5  初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及招标文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2.6除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

5.3、投标文件的澄清

5.3.1评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。书面答复须由投标人代表签字（或盖章）并作为投标文件的一部分。

5.3.2 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）开标一览表中，如果用数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，应以文字表示的数额为准；

（3）如分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（4）如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整。如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

（5）如有计算错误，以开标一览表中用文字表示的数额（大写）为准或由评标委员会根据合法（规）合理的原则对其计算错误予以纠正。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价。经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标报价作为该投标人的投标报价，进入商务报价评标，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标候选人资格。

5.5评标委员会评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在30分钟内书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标文件作无效处理

5.6无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会认定属实后将作无效标处理：

- 投标人不符合投标资格条件的；

- 未按招标文件规定提供投标保证金的投标文件；

- 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

- 投标人代表未按5.1.2条规定的要求参加开标大会的；

- 未提供或提供无效的法定代表人资格证明书；

- 未提供附法定代表人资格证明书的法定代表人授权书或提供不符合要求的法定代表人授权书；

- 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

- 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标活动无法正常进行；

- 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

- 《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

- 投标报价明显高于其市场报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的或投标报价超过采购预算的。

- 未实质性响应招标文件中带“▲”条款要求的投标文件；

- 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

- 投标文件附有采购人不能接受的条款；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

5.7、评标

5.7.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.7.2 评标原则

本次评标采用综合评分法，在最大限度的满足招标文件实质性要求的前提下，按招标文件中规定各项评标因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。采购人将把中标通知书授予最佳供应商，但最低报价不是中标的保证。

5.7.3评标办法

评标办法详见第八章。

5.8、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

5.9、确认采购结果

评标结束后，根据评标委员会推荐，采购人按政府采购有关规定确定中标人。

5.10、结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公示。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

5.11、采购过程、采购结果质疑

5.11.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.11.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

5.11.3质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出。

5.11.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.11.5质疑书必须署名，由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

5.11.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.11.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件。

5.12、发出中标通知书

5.12.1待中标结果公示结束后，采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。

5.13、签订合同

5.13.1 中标人应在接到中标通知书后按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

5.13.2招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.13.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监管部门进行汇报。

5.14、履约保证金

5.14.1中标人在签订合同前按“投标人须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

5.14.2履约保证金有效期按“投标人须知前附表”规定。

5.14.3履约保证金有效期结束后，中标人凭保证金收据无息退还。

5.15、采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

# 第四章  采购合同

采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

合同内容：

甲方：

乙方：

签署日期：

合同协议

(甲方)        　　　(项目名称)中所需 　　  　(标项内容)经       (采购人)以招标文件（招标项目编号：        ）进行公开招标。经评标委员会评定 　　　　　  (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.	 中标通知书

c.	 投标文件				(含询标澄清文件)

d.	 招标文件				(含招标文件补充)

2、合同标的物

本合同标的物名称及数量：

3、合同总价

本合同总价为￥    　　   元，即人民币                             。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：见合同特殊条款

5、本合同标的物的实施周期

实施周期：　见招标技术要求

6、本合同标的物的交货地点及安装地点

交货地点：国家林业局竹子研究开发中心指定地点。

安装地点：国家林业局竹子研究开发中心指定地点。

7、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位章并由乙方提交履约保证金后生效。授权代表签署的后附法定代表人授权书

| 甲方(单位章)： | 乙方(单位章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表(签字)： | 或授权代表(签字)： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

鉴证方(单位章)：

法定代表人（签字或盖章）：

鉴证时间： 年 月 日

合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “标的物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与标的物有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术服务、培训、售后服务和其他合同约定的服务。

1.5 “甲方”系指与中标人签属采购合同的单位（含最终用户）。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供标的物及相关服务的中标人。

1.7 “现场”系指合同约定标的物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的标的物符合合同规定的活动。

1.9”质量保证期”系指乙方保证标的物在合同约定的期限内正常运行，免费解决任何因标的物自身质量造成的问题。也称“保修期”

2、技术规范

2.1 提交标的物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4、包装要求

4.1除合同另有约定外，乙方提供的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运标志

5.1乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人、合同号、装运标志、收货人代号、目的地、标的物名称、品目号和箱号、毛重／净重、尺寸(长×宽×高以厘米计)。

5.2如果标的物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据标的物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6、交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1现场交货：乙方负责办理运输和保险，将标的物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有标的物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3甲方自提标的物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2乙方应在合同约定的时间以前以电报或传真形式将合同号、标的物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、标的物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、标的物总价和备妥待交日期以及对标的物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的标的物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7、装运通知

7.1在现场交货和工厂交货条件下的标的物，乙方通知甲方标的物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、 数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8、保险

8.1如果标的物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由乙方按照发票金额的110％办理“一切险”；如果标的物是按甲方自提标的物方式报价的，其保险由甲方办理。

9、服务

根据合同约定乙方承担与标的物有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术服务、培训、售后服务和其他合同约定的服务。具体在合同特殊条款中约定。

10、付款条件

10.1付款条件在合同特殊条款中约定。

11、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

11.1合同签订时，乙方应将每台产品的中文技术资料一套提供给甲方，技术资料具体包括：

（1）产品样本（中文）；

（2）操作手册或使用说明书；

（3）安装、调试及维修保养手册（含维修线路图）；

（4）随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具清单；

（5）其它文件。

11.2交货时，以下资料应包装好随同每批标的物一起发运。

（1）产品样本（中文）；

（2）操作手册或使用说明书；

（3）安装、调试及维修保养手册（含维修线路图）；

（4）随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具清单；

（5）出厂合格证；

（6）质量保修卡和售后服务卡；

（7）其它必要的文件。

11.3如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后7天内将这些资料免费寄给甲方。

11.4进口设备交货时，需提供相关进口证明完整文件（不仅限于以下）：①原产地证明；②报关单；③商检证明；④海（空）运提单；⑤海关完税单；⑥其他资料。

12、质量保证

12.1乙方须保证标的物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2乙方须保证所提供的标的物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在标的物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现标的物的数量、质量、技术性能、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实标的物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后在约定时间内应免费维修或更换有缺陷的标的物或部件。

12.4如果乙方在收到通知后约定时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.5合同项下标的物的质量保证期为自标的物通过最终验收起计算，具体期限在合同特殊条款中约定。

13、检验和验收

13.1在交货前，中标人应对标的物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明标的物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

13.2标的物运抵现场后，甲方应在约定时间内组织乙方及有关人员进行验收，并制作验收备忘录。

13.3甲方有在标的物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

13.4乙方安排对所供标的物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。

13.5标的物安装完毕，联合调试完成，甲方应在约定时间内组织乙方及有关人员进行最终验收，并制作验收备忘录。

14、索赔

14.1如果标的物的质量、规格、数量、重量、技术性能等与合同不符，或在第12.5规定的质量保证期内证实标的物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据标的物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低标的物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.3 如果在甲方发出索赔通知后规定时间内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后约定时间内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15、迟延交货

15.1乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

15.2如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16、违约赔偿

16.1除合同第17条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同款的0.5%计收。但违约金的最高限额为合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

16.2其他违约条款双方协商确定。

17、不可抗力

17.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18、税费

18.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

19、合同争议的解决

19.1因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可申请合同所在地仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

19.2仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

19.3仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

20、违约解除合同

20.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

20.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

20.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

20.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法， 损害甲方的利益的行为。

20.2在甲方根据上述第20.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，购买与未交付的标的物类似的标的物或服务，乙方应承担甲方购买类似标的物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21、破产终止合同

21.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22、转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23、合同修改

23.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

24、通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25、计量单位

25.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26、适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27、履约保证金

27.1乙方应在合同签订后5个工作日内，向甲方缴纳合同金额10%的履约保证金。

27.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

27.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A. 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的保函，或其他甲方可接受的格式。

B. 支票、汇票或现金。

27.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

27.5履约保证金有效期自合同生效之日起至乙方合同标的通过验收之日止。

28、其他未及事宜按合同约定，并不得违背其实质性内容。

29、合同生效和其它

29.1政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由乙方提交履约保证金后开始生效。

29.2本合同一式 柒 份，具同等法律效力。甲方　和  乙方　各执叁份。政府采购监管部门备案一份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5甲方：本合同甲方系指：　国家林业局竹子研究开发中心  。

1.6乙方：本合同乙方系指：　　　　　　       　      。

1.7现场：本合同项下的标的物安装和运行地点位国家林业局竹子研究开发中心指定地点          。

6、交货方式

6.1本合同项下的标的物交货方式为： 现场交货 。

6.2乙方应在合同规定的交货期 3 天以前以电报或传真形式将合同号、标的物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。

9、服务

9.1安装调试服务：

9.2技术服务：

9.3培训服务：

9.4售后服务：

9.5其他服务：

10、付款条件　　　　　　       　                                     。

11、技术资料

11.1合同生效后 3 天之内，乙方应将每台产品的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。

12、质量保证

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现标的物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实标的物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的标的物或部件。

12.4如果乙方在收到通知后7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

12.5合同项下标的物的质量保证期为自标的物通过最终验收起     个月。

13、检验和验收

13.2标的物运抵现场后，甲方应在 7 天内组织乙方及有关人员进行验收，并制作验收备忘录。

13.5标的物安装完毕，联合调试完成，甲方应在7 天内组织乙方及有关人员进行最终验收，并制作验收备忘录。

14、索赔

14.3	  索赔通知期限： 7天。

16、违约赔偿

16.2

17、不可抗力

17.2不可抗力通知送达时间：事故发生后7 天内。

27、提交履约保证金的时间

27.1签订合同后 3 天，履约保证金金额为合同总价的　10%

27.3履约保证金形式           。

28、其他未及事宜

# 第五章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

## 封面

项目名称：

标项内容：

招标项目编号：

投 标 文 件

投标人：                          （盖单位公章）

投标文件签署人：               （签字或盖章）

年   月   日

## 一、法定代表人资格证明书及授权书委托格式

法定代表人资格证明书

（采购人单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（姓名）    系  （单位名称）  的法定代表人，   （身份证号）     。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

日期：      年    月     日

附：

法定代表人联系方式及身份证复印件

注：法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，在投标文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

法定代表人授权委托书

（采购人单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我以        （投标人全称）    法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、  （身份证号		）   ，为我单位的全权代表，参加贵处组织的  （项目名称） （招标项目编号）  （标项内容）的招标，签署本项目相关投标文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

全权代表姓名：     身份证号码：      职  务：         电  话：

全权代表身份证复印件：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在投标文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

投标文件格式中所提到的投标文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与投标文件签署人不一致，须另行提供授权书。

## 二、投标保证金

按“投标人须知前附表”规定提供投标保证金缴纳凭证

## 三、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）参加贵方组织的             （项目名称）               （招标项目编号）招标的有关活动，并对                 （项目名称）的         （标项序号及内容）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本四份，电子文档一份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a）至e）项情形之一的，中标、成交无效。

11、本投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

单位地址：

邮编：            电话：          传真：

为了便于处理投标保证金相关事宜，请务必注明以下信息：

户名：

开户银行：

账号：

## 四、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

（价格单位：元人民币）

| 标项 | 仪器设备名称 | 数量 | 投标单价 | 合价价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小写：￥ 大写：人民币 |  |
|  |  |  |  | 小写：￥ 大写：人民币 |  |
|  |  |  |  | 小写：￥ 大写：人民币 |  |
| 标项 投标总价：小写：￥ 大写：人民币 |

注：1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、本表所填写的交货期为提供货物的最长交货期，若实际交货期延期，招标人可依合同处违约金。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 五、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项序号及内容：                                                    （价格单位：元人民币）

| 名称 | 型号及简要规格 | 制造商/产地/品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 | 备注（注明自产或外购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1）单价包括设备费及相关服务费

2）设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。

3）相关服务费包括运杂费、保险费、税费、海关手续费、装卸、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、成品保护、交付使用、保修期内的售后服务及招标文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4）本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 六、供货清单及产品配置清单

供货清单及产品配置清单

项目名称：

招标项目编号：

标项序号及内容：

| 供货清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 品牌/型号 | 产地 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 产品配置清单 |
| 序号 | 部件名称/品牌/产地 | 主要规格 | 部件功能作用 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | 对应产品名称 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

- 产品配置清单是对单个产品零部件构成情况的说明。投标人在填写此表时，在备注栏中填写对应的产品序号或产品名称。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 七、随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具清单表格式

随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：

标项序号及内容：                                              价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 总价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具是指为方便甲方使用而提供的、产品能够正常运行并达到招标文件性能之外的辅助性物品。

- 招标文件中所列随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具为采购人要求必须配送，投标人应在此表中列出。

- 除招标文件中所列内容外，投标人自行配送随机标准附件、备品备件、另配件、专用工具的，请在此表中列出。

- 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 八、选配件、常用维修配件清单表

选配件、常用维修配件清单

项目名称：

招标项目编号：

标项序号及内容：                                              价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 表中所列内容的价格不包括在投标价中。

- 投标人应提供产品所需维修配件和可选件的清单，供采购人选购，并保证在产品寿命期内长期供应。

- 本表所列项目不计入投标价。

- 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 九、偏离表

偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项序号及内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

填表说明：对招标文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 十、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

附件一 强制性资格条件

附件二 投标人基本情况

### 附件一：强制性资格条件

| 序号 | 强制性资格条件 | 投标人对能达到程度的简述（投标人填写） | 证明资料附后（盖单位公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 法人营业执照或法人证书（复印件）、组织机构代码证（复印件）、财务会计制度（复印件）、税务登记证（复印件）；近三个月公司社保缴纳证明，依法缴纳税收证明资料；生产、销售、安装涉及设备、人员能力说明等能够充分证明其具备投标资格的证明资料 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 6 | 招标文件规定的其他资格要求 |  |  |
| 7 | ……………………… |  |  |

注：1、证明材料复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效。涉及原件在投标文件正本中提供。

2、证明材料因具备充分性，与要求相对应，否则由此产生的责任和风险投标人承担。

3、联合体投标的，须提供各成员的详细资料证明其资格符合性。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

### 附件二：投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业法人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传真 |  | 企业性质 |  | 技术负责人 |  | 职务 |  |
| 单位简历及机构 |  | 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 共 人，其中工程技术人员 人 高级工程师 人，工程师 人 | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |  | 总销售额 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 | 万元 |  | 主要产品 |  |

填表说明：表格内容仅供参考，请根据自身情况详细填写。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 十一、投标人声明函

本投标人在本投标文件中所提供的内容均为真实有效，如经采购人的核查存在有弄虚作假情况，愿按有关法律法规接受处罚。

特此声明。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 十二、同类产品业绩表格式

同类产品业绩表

标项序号及内容：

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 合同内容描述 | 合同金额 | 签约及完工日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 此表不提供，可视为无业绩。

- 此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

- 合同签订时间为2014年7月1日以后。

- 提供合同复印件等作为证明材料。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 十三、其他资信资料

提供投标人简介、技术力量、资质、信用、荣誉、财务状况（提供上一年度财务报表）、管理体系认证、是否为浙江省政府采购正式注册入库供应商等资料。

## 十四、产品技术说明

投标人须对产品主要技术参数、配置水平、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，并提供权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料（如有）；

1、表格格式如下：

附件一  投标产品技术响应表

2、除表格内所列内容外的其他说明包括产品制造、安装、验收标准

3、权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料（如有）

4、纳入“节能产品政府采购清单”或高能效的产品的证明资料（如有）

### 附件一  投标产品技术响应表

项目名称：

招标项目编号：

标项序号及内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 投标响应内容包括对招标文件规定内容的响应、以及产品具备的其他技术性能、指标说明；

- 对招标文件规定内容的响应须逐条一一对应填写；

- 如有偏离，请将偏离条款在偏离表中集中描述。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：

## 十五、技术服务说明

投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

## 十六、售后服务说明

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等（提供相关证明材料）；

2、保修期说明；

3、售后服务承诺

3.1保修期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

3.2保修期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明

## 十七、确保产品质量的措施与方案及安装、调试、验收的标准及方案

投标人编制实施方案的要求：编制时应简明扼要地说明质量保证措施，安装、调试、验收的实施标准及方案，阐明本项目的进度计划。

## 十八、项目管理机构

投标人须对参与本项目实施的项目管理机构构成、人员情况进行详细阐述。

1、表格格式要求

附件一 项目管理机构组成表

附件二 项目经理简历表

2、其他内容说明

### 附件一：项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保缴纳 | 实施经验说明 |

附：相关人员的职称、执业证书及近三个月的社保缴纳证明等复印件证明材料

### 附件二：项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 业主及联系电话 |

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证、近3个月的社保缴纳证明等复印件，管理过的项目业绩须附合同书复印件。

# 第六章  采购项目总体要求

## 一、技术标准、规范（不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

## 二、基本要求

1、投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2、如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3、中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4、投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

5、投标人的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6、投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7、工作条件

投标人提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

8、环境要求

投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，投标人须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9、产品本体

产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

10、随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具

随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具是指与产品相关的辅助性物品，是为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行。

包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，投标人应在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，所需费用应包括在投标报价之内。

11、选配件及其他

为了保证产品能长期工作，投标人应在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量、单价和总价，供采购人按需选购。并要在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次的投标报价之内。

## 三、采购内容及需求

具体要求详见招标文件的“采购内容及需求”。

## 四、工作范围

各投标人须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容：

1、完成所有产品供货

2、履行所有规定服务

3、产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

具体要求详见招标文件的“采购内容及需求”。

第七章  采购内容及需求

一、采购内容一览表

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元素分析仪 | 1 | 套 | 测定样品中全氮和粗蛋白含量（杜马斯燃烧法）；测定样品的总碳含量、有机质含量（测碳法）；测定固体样品中的总无机碳（TIC）；测定样品中的硫元素含量等。 | 进口 |
|  | 食品热量分析仪 | 1 | 套 | 快速测量各种加工食品、餐食、单一食品原料、酒精饮料、碳酸饮料、果汁饮料、咖啡、及各种茶饮等样品的热量值，同时分析样品的蛋白含量、脂肪含量、碳水化合物含量等。测量时间小于8分钟，混合杂食类样品无需分离处理。 | 进口 |
|  | 连续流动分析仪 | 1 | 套 | 采用气泡隔断连续流动的原理，可实现自动进样、前处理、化学分析、数据处理等。 | 进口 |
| 2 | 精密真空干燥系统 | 1 | 套 | 该仪器可以对易氧化、热敏性、易起泡材料样品进行高精度干燥、加热-真空耦合浸渍改性及真空热处理实验。 | 进口 |
|  | 冷冻干燥机 | 1 | 套 | 主要用于竹子、竹叶、竹笋等提取物，如蛋白、多糖等样品的冻干；冻干食品如竹笋冻干制品的冷冻干燥工艺研究；以及实验室各类样品的冻干处理。 | 进口 |
|  | 大容量高速冷冻离心机 | 1 | 套 | 主要用于竹笋蛋白、多糖等生物样品的离心。 | 进口 |
|  | 喷雾干燥机 | 1 | 套 | 用于悬浮液体及高粘度物料或固含量液体的喷雾干燥。 | 进口 |
|  | 日晒色牢固试验仪 | 1 | 套 |  | 进口 |
| 3 | 全自动消解仪 | 1 | 套 | 土壤、竹粉、笋粉等样品的湿法消解 | 国产 |
|  | 超低温冰箱 | 2 | 台 | 用于生物样本和试剂等的超低温保存。 | 进口 |
|  | 分析天平（万分之一） | 1 | 套 | 最大称量值≥520g，精度≤0.1mg； | 进口 |
|  | 梯度气象站 | 1 | 套 | 监测大气温湿度、净辐射、降雨量、大气压、风速风向、土壤热通量、土壤水分温度电导率等环境参数。 | 国产 |
|  | 水质自动监测系统 | 1 | 套 | 实现在线监测水质中的常规五参数（温度、溶解氧、pH、电导、浊度）、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、硝氮等数值，同时实现在线监测功能，并能够进行阈值及报警信息设置，实现在线平台软件远程管理等功能。 | 进口 |

## 二、采购需求

标项一

（一）、仪器设备名称: 元素分析仪（*进口) 1套

1、主要用途：用于竹笋、竹子、竹炭、土壤、植物等样品的碳、氮、硫等元素含量的测定。

2、主要功能：测定样品中全氮和粗蛋白含量（杜马斯燃烧法）；测定样品的总碳含量、有机质含量（测碳法）；测定固体样品中的总无机碳（TIC）；测定样品中的硫元素含量等。

3、工作条件：

（1）环境温度：5～＋40℃

（2）适用电源：220V，50/60Hz

4、技术指标：

（1）检测范围（mg）：C：0.02 ~ 400mg；N：0.02 ~ 150 mg，S：0~15 mg；

（2）检测精度：≤0.1 % RSD；

（3）进样量：有机物可达1g，土壤2.5g，最大到5g或5mL液体样品；

（4）90位自动进样器，容纳样品达5mL可重复使用陶瓷或不锈钢坩埚；

（5）样品分解温度：50~1150℃；

（6）燃烧反应管：填充三氧化钨的适应燃烧管，垂直的；

（7）检测器：高灵敏度热导检测器（TCD），要求10年质保；

（8）校正：非线性校正曲线，4级近似，长时间稳定；

5、基本配置：

（1）元素分析仪主机1台;

（2）十万分之一的进口品牌天平1台；

（3）稳压电源；

（4）氧气和氦气各1瓶，气体安全柜1个，以及及连接管线若干；

（5）不少于5000次分析的耗材；

（6）主流配置品牌电脑1台。

6、供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

7、技术资料：

产品资料、使用说明书、维修手册各1份。

8、验收：

（1）成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。需方对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换合同商品，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（2）验收费用由产品成交方承担。

9、售后服务及培训：

（1）仪器到货后两周内上门免费安装调试。

（2）保修期：1年，从安装调试经用户验收当天起算。

（3）供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

10、交货地点：杭州市文一路310号中竹大厦科研楼

11、交货期：中标合同签订后60天。

（二）、仪器设备名称: 食品热量分析仪（*进口) 1套

- 、功能：快速测量各种加工食品、餐食、单一食品原料、酒精饮料、碳酸饮料、果汁饮料、咖啡、及各种茶饮等样品的热量值，同时分析样品的蛋白含量、脂肪含量、碳水化合物含量等。测量时间小于8分钟，混合杂食类样品无需分离处理。

- 、原理：采用近红外光谱技术，反射和透射方式自动转换。

- 、安装环境

  - 温度：15～38℃

  - 湿度：35～65％RH（不会发生结露）

- 、技术指标

  - 光源：卤素灯

  - 样品形态：固体、半固体、液体

  - *样品类型：各类加工食品（如饼干、奶粉等）、餐食、单一食品原料、复合食品、酒精饮料、碳酸饮料、果汁饮料、咖啡及各种茶饮等

  - *对复杂成分的加工食品、餐食如菜肴、盒饭等，无需任何的分离处理，直接检测

  - 测试指标：热量/100g样品，同时分析蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、酒精、盐分等指标

  - 测试时间：小于8分钟

  - *测试类型：反射测试和透射测试

  - 光源更换：简易手动完成

  - *数据库：内置各类加工食品、餐食、农产品及各种饮料数据库，无需数据库校准，全自动智能分析。

  - 样品受光部可接受多处的反射光或透射光，并根据多处光的吸光度计算卡路里等各项指。

  - 具备除去食品中水蒸气的风扇。

  - 具备使用者识别功能，测定值记忆功能，测定值累积功能。

- 、配置要求

  - 主机（内置标准曲线）1台

5-2反射状态:

(1)烹调加工食品类标准曲线

(2)新鲜果蔬类标准曲线

(3)点心类标准曲线

(4)乳类标准曲线

(5)调料，香辛料类标准曲线

(6)肉类标准曲线

5-3 透射状态:

软饮料标准曲线

5-4 测试盒

包括反射测试盒3套（容器3个＋石英玻璃盖3片）;透射测试盒3套（容器3个＋石英玻璃盖6片＋Ｏ型环3个）;校正用标准测试盒1套；盐分测试附件。

5-5 光源

包括卤素光源1个;光源更换工具1个

5-6维护维修专用工具1套

5-7专业测试软件1套

5-8数据线及相关连接线路1套

5-9主流配置品牌电脑1套

- 、供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

- 、技术资料：操作说明书一份，分析软件一套

- 、验收：按照技术参数验收

- 、售后服务及培训：

1) 仪器到货后两周内上门免费安装调试。

2) 保修期：壹年，从安装调试经用户验收当天起算。

3) 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

- 、交货地点：杭州市文一路310号科研楼

- 、交货期：中标合同签订后60天。

（三）、仪器设备名称: 连续流动分析仪（*原装进口) 1套

1. 主要用途：连续自动进行大批量土壤、植物、水体等样品的化学参数分析，检测参数包括：铵态氮、硝态氮、亚硝态氮、总凯氏氮、磷酸盐、酸消解总磷、氯化物、硫化物、硅酸盐、硼、六价铬等多个指标。

2. 主要功能：采用气泡隔断连续流动的原理，可实现自动进样、前处理、化学分析、数据处理等。

3. 工作条件：

电源要求：AC220V；50Hz

环境温度：10~40℃

相对湿度：20%~85%

4. 技术指标：

4.1系统能够实现自动进样、在线消解、在线加热恒温比色、数据处理等功能，各部分相互独立，实行模块化设计。可根据需求任意增加部分组件，方便系统功能扩展和升级，可拓展至更多通道同时分析。

4.2 实现监测的参数要求

4.2.1 能够实现对铵态氮、硝态氮、亚硝态氮、总凯氏氮、磷酸盐、酸消解总磷、氯化物、硫化物、硅酸盐、硼、六价铬、总糖/还原糖等的分析。

▲4.2.2各测量参数具体要求（非稀释状态）:

| 参数 | 检测范围 | 检测极限 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全氮 | 0 - 25mg N / L (以N计) | 0.006mg/L (以N计) | ≤1% |
| 氨氮 | 0- 50 mg/L (以N计) | 0.003 mg /L (以N计) |  |
| 硝态氮 | 0-40.0mg/L (以N计) | 0.006mg/L(以N计) |  |
| 亚硝态氮 | 0-40.0mg/L(以N计) | 0.003mg/L(以N计) |  |
| 全磷 | 0- 50mg/L(以P计) | 0.002mg /L(以P计) |  |
| 磷酸盐 | 0- 50mg/L(以P计) | 0.003mg /L(以P计) |  |
| 硅酸盐 | 0-250 mg/L(以SiO2计) | 0.008 mg/L(以SiO2计) |  |
| 硫化物 | 0-225μ mol S/L | 0.15μ mol S/L |  |
| 氯 | 0-250 mg/L | 0.09 mg/L |  |
| 硼 | 0-50 mg/L(以B计) | 0.017 mg/L(以B计) |  |
| 六价铬 | 0-45 mg/L(以Cr6+计) | 0.8 μg/L L(以Cr6+计) |  |
| 总糖/还原糖 | 0.1～5g/L（以葡萄糖计） | ≤0.1g/L（以葡萄糖计） | ≤1.5% |

4.2.3分析模块具有高低双量程测定，可以根据不同浓度样品选择不同量程，高浓度样品无需手动稀释。

4.3 所有分析方法符合ISO、EPA、GB或者相关行业标准。

4.4 分析主机及检测通道

4.4.1  每个通道可独立使用，也可与其它通道同时分析；通道基线调节和灵敏度的设定由

计算机自动控制。

4.4.2  所有反应管路为透明的玻璃管路，管径≥2.0mm。

4.4.3  各分析模块能够达到检测参数的要求。

4.5 自动进样器

4.5.1  样品杯数量：能放置180个以上样品杯。

4.5.2  样品杯容量：5ml以上；样品进样体积可调节。

4.5.3  配备防酸碱的防腐蚀进样针，内外镀防腐蚀涂层；进样器可通过USB接口直接连接电脑。

4.7 高精度蠕动泵

4.7.1  具有漏液保护系统，发生故障时自动停止运行。

4.7.2  空气阀：光电感应电磁阀控制气泡的加入，保证气泡注入均一、同步。

4.7.3  泵速多档可调：常速、快速、间歇等多种模式；泵的运转可通过计算机控制或手工控制；蠕动泵精度0.1%。

4.7.4  泵管压盖具有自动调紧和放松功能，可调节泵盖压力螺丝调整泵盖对泵管的压力。

4.8. 数字检测器

4.8.1  检测器为全密闭检测系统，每个通道均为双光束检测，自动进行实时空白校正。

4.8.2  采用软件识别气泡法，不需机械除气泡。

4.8.3  使用USB接口连接工作站，不需使用数据模拟转换卡。

4.8.4  32位高分辨A/D输转换器。

4.9 分析软件及电脑工作站

4.9.1 原厂配套工作站软件，自动且实时控制仪器分析，无须人工干预，并能同时输入新的任务请求。

4.9.2自动计算结果，自动校正标准曲线；可编制自动分析程序时间表完成全自动操作，数据采集和结果分析可同时进行。

4.9.3针对超标或超出误差范围的样品，进行在线提示，并显示控制图，能自动产生文件名与样品编号。

4.9.4  具有中文、英文等语言可选，方便客户进行仪器操作。

4.9.5  CPU：Intel i5 处理器；内存：2GB；硬盘：≥500G GB；光驱： DVDRW 光驱；显示器：21寸液晶显示器。

▲4.10 无偿开放通信协议，可以接入第三方平台。

5. 基本配置：

（1）  自动进样器                                     1套

（2）  高精度蠕动泵                                   1套

（3）  多功能化学分析模板                             3套

（4）  双光束数字比色计                               3套

（5）  备品备件和启动工具包                           1套

（6）  分析软件                                       1套

（7）  电脑工作站                                     1套

（8）  其它保证仪器能够达标运行的装置、附属设施等。

（9）  提供设备正常运行的附件，随仪器提供3年以上保证仪器正常使用的零配件及易耗品。

6.供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

7．验收：按照技术参数验收

8．售后服务及培训：

1) 仪器到货后两周内上门免费安装调试。

2) 保修期：壹年，从安装调试经用户验收当天起算。

3) 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

9． 交货地点：杭州市文一路310号科研楼

10．交货期：中标合同签订后60天。

标项二

（一）、仪器设备名称: 精密真空干燥系统（*进口) 1套

1 主要用途

该仪器可以对易氧化、热敏性、易起泡材料样品进行高精度干燥、加热-真空耦合浸渍改性及真空热处理实验。

2 主要功能

该仪器精确程序控制温度和压力变化，便于摸索探究材料处理过程的工艺参数；材料高温处理过程产生的溶剂可以在真空泵前面吸附处理，也可以进行惰性气体气氛下的无氧高温处理。

3 工作条件

3-1 环境温度：5～35℃

3-2 适用电源：220V/50Hz

4 技术指标

4-1 温度调节范围不小于40～200℃，温度调节精度±1.5℃；

4-2 *温度可程序控制，至200℃升温时间≦100min，箱体可注入惰性气体；

4-3 箱体可到达真空度133pa；

4-4 *排气速度＞130L/min；

4-5 *真空泵到达真空度6.7×10-2Pa，真空度可通过多种控制模式控制；真空泵需具有很好的耐腐蚀性；

4-6 *箱内容量≧200L；

4-7 搁板数≧4块，可调节。

5 基本配置

5-1 干燥系统主机

5-2 可移动台架

5-3 吸附用冷阱

5-4 真空泵及其控制装置

  - 油污过滤器

6 供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

- 技术资料：操作说明书一份，分析软件一套

- 验收：按照技术参数验收

- 售后服务及培训：

1) 仪器到货后两周内上门免费安装调试。

2) 保修期：壹年，从安装调试经用户验收当天起算。

3) 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

- 交货地点：杭州市文一路310号科研楼

- 交货期：中标合同签订后60天。

（二）、仪器设备名称: 冷冻干燥机（进口) 1套

1、主要用途：主要用于竹子、竹叶、竹笋等提取物，如蛋白、多糖等样品的冻干；冻干食品如竹笋冻干制品的冷冻干燥工艺研究；以及实验室各类样品的冻干处理。

2、主要功能：在真空状态下，将冷冻样品中的水分等溶剂通过升华的方式移出样品，最终使样品干燥，并且不对样品的生物活性造成任何损失。

3、工作条件：

（1）环境温度：5～＋40℃

（2）适用电源：220V，50Hz

4、技术指标：

▲（1）立式主机， LCD显示冷阱温度和真空度，可用mBar、Pa、Torr显示系统真空度，并在这3种单位间自由切换；

▲（2）冷阱温度：-84℃；层架温度范围从-40℃至+40℃，温度设定精度为1℃；每一冻干层各配备一个温度探头，可实时监测样品温度；

▲（3）最大集冰量：≥6L；

（4）最大除水能力：≥4L/24h；

（5）冷阱总容积≥8L；

（6）三个冻干层，总冻干面积0.38平方米，可容纳1290个2ml西林瓶；

▲（7）进口真空泵，极限真空度:2.0×10-3mBar，最大抽气能力：≥195L／min；

（8）压缩机：2个1/3马力无氟制冷系统；

（9）全自动上箱压盖系统，层架可对38mm至196mm高的样品瓶进行自动压盖，不需要外接空压机；

（10）有导气口，可向真空状态下的冻干腔导入可保护样品的理想气体；

（11）启动电源和自动程序可自动控制降温和抽真空，自动状态下可显示运行步骤；也可手动进行二者的分别控制；

（12）防腐环氧树脂涂层钢质机壳；

（13）排液管：9英寸长，与冷阱前部相连，便于除霜；

（14）报警：冷阱水份报警连锁及断电时有声音与显示警报；

（15）数据储存和传输，可通过接口连接电脑，通过软件转化成冻干曲线；

5 、基本配置：

（1）冷冻干燥机主机1台;

（2）全自动上箱压盖系统1套;

（3）真空泵1台；

（4）六阀支架1个；

（5）进口冻干瓶150ml 3个；

（6）进口冻干瓶300ml 3个；

（7）3/4进口冻干连接头 6个。

6、供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

7、技术资料：

产品资料、使用说明书、维修手册各1份。

8、验收：

（1）成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。需方对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换合同商品，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（2）验收费用由产品成交方承担。

9、售后服务及培训：

（1）仪器到货后两周内上门免费安装调试。

（2）保修期：1年，从安装调试经用户验收当天起算。

（3）供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

10、交货地点：杭州市文一路310号中竹大厦科研楼

11、交货期：中标合同签订后60天。

（三）、仪器设备名称: 大容量高速冷冻离心机（*进口) 1套

1、主要用途：主要用于竹笋蛋白、多糖等生物样品的离心。

2、主要功能：利用样品在高速旋转时产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。

3、工作条件：

（1）环境温度：5～＋40℃

（2）适用电源：220V，50Hz

4、技术指标：

▲（1）最高转速：21000rpm；

（2）最大离心力：55200 x g；

（3）最大容量：6L；

（4）驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动;

（5）减速控制：9级加速，10级减速;

▲（6）转头温度控制精度：±1℃（设定范围-20~+40℃）;

（7）转速设定：自300rpm到最高转速连续可设定;

▲（8）具备转头温度自动补偿功能、转头自动锁定及转头自动识别功能;

（9）制冷方式：压缩机制冷;

（10）噪音：≤62db;

（11）程序管理：可存储30个用户工作程序；

（12）具有RCF (g) 和 g x sec功能；

（13）具有温度自动补偿功能

（14）具有ECO节能模式；

▲（15）连续流转头容量：1L, 2.2L, 3.2L。

5、基本配置：

（1）大容量落地式高速冷冻离心机1台；

（2）6×500ml角转头1个，250ml适配器1套；

（3）8×50ml角转头1个，15ml适配器1套。

6、供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

7、技术资料：

产品资料、使用说明书、维修手册各1份。

8、验收：

（1）成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。需方对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换合同商品，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（2）验收费用由产品成交方承担。

9、售后服务及培训：

（1）仪器到货后两周内上门免费安装调试。

（2）保修期：1年，从安装调试经用户验收当天起算。

（3）供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

10、交货地点：杭州市文一路310号中竹大厦科研楼

11、交货期：中标合同签订后60天。

（四）、仪器设备名称: 喷雾干燥机（原装进口) 1套

1、主要用途：适用于竹子、竹叶、竹笋中各热敏感性物质如蛋白、多肽等生物制品、酶制剂以及各种天然有机物的干燥，并能保持这些活性物质在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。

2、主要功能：用于悬浮液体及高粘度物料或固含量液体的喷雾干燥。

3、工作条件：

（1）环境温度：5～＋40℃

（2）适用电源：220V

4、技术指标：

（1）处理水相最大干燥能力：1.5 kg /h（水）；

▲（2）具有抗静电内壁涂层，在一般干燥情况下干粉不会粘到内壁上，可以大幅度提高样品回收率；

（3）最高温度：220℃；加热控温精度：±2℃；

▲（4）最大空气流量：35~40m3/h；

（5）LED数字显示：进口处温度；出口处温度；抽风机风量；蠕动泵转速；

（6）喷嘴处为高精度的红宝石喷嘴；喷嘴设计为双流式，通过压缩空气将溶液喷射成微小雾滴状，所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才瞬间受热，干燥时间：1.0-1.5秒；因此能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏，热敏感性样品也可进行干燥；

▲（7）喷嘴处有特殊的冷却回路，可连接冷却水，利于热敏样品的处理；

（8）可升级为冷冻喷雾；

（9）粒径范围：1-25μm，粒径分布<5%；

▲（10）本机设有喷嘴清洁器（金属通针），在喷嘴被堵塞时，会自动清除，也可以设定手动清除；

（11）整个喷雾过程在玻璃配件中进行，可随时观察喷雾状态；

（12）专配的用于纯有机溶剂样品的设备: 惰性循环冷凝装置, 有机溶剂回收功能，惰性气体循环利用功能；

（13）惰性循环冷凝装置,制冷功率不小于600W;

（14）可提供棕色玻璃喷雾腔和棕色旋风收集器用于光敏材料的喷雾。

5、基本配置：

（1）原装进口喷雾干燥机主机1台；

（2）出口过滤器1套；

（3）惰性循环装置1套。

6、供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

7、技术资料：

产品资料、使用说明书、维修手册各1份。

8、验收：

（1）成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。需方对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换合同商品，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（2）验收费用由产品成交方承担。

9、售后服务及培训：

（1）仪器到货后两周内上门免费安装调试。

（2）保修期：1年，从安装调试经用户验收当天起算。

（3）供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

10、交货地点：杭州市文一路310号中竹大厦科研楼

11、交货期：中标合同签订后60天。

（五）、仪器设备名称: 日晒色牢度试验仪（*进口) 1套

- 安装环境

  - 温度：15～38℃

  - 湿度：35～80％RH

- 技术指标

  - 光源：氙弧灯，系统标配3支X-1800氙灯；

  - 黑板温度：0～100℃，精度±1℃；

  - 辐照度范围可自动调节：0.25-0.68 W/m2/nm，精度：0.10w/m2/nm；

  - 校准需严格符合ISO 17025（要求具有ISO 17025的实验室能够进行校准计量），要求设备能够随时进行校准。

- 、主要配置：

  - 日晒色牢度试验仪主机；

  - 备用灯管；

  - 校正仪；

  - 样板支架；

  - FLUKE Tis 40红外热像仪。

- 、供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

- 、技术资料：操作说明书一份，分析软件一套

- 、验收：按照技术参数验收

- 、售后服务及培训：

1) 仪器到货后两周内上门免费安装调试。

2) 保修期：壹年，从安装调试经用户验收当天起算。

3) 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

- 、交货地点：杭州市文一路310号科研楼

- 、交货期：中标合同签订后60天。

标项三

（一）、仪器设备名称: 全自动消解仪 1套

1、主要用途：土壤、竹粉、笋粉等样品的湿法消解

2、主要功能：对各类样品进行全自动加酸、消解、赶酸、定容和摇匀，达到快速、稳定、安全、高效的湿法消解效果。

3、工作条件：

（1）环境温度：5～＋40℃

（2）适用电源：220V

4、技术指标：

（1）加热模块

① 控温范围：室温～230℃；

② 控温方式：智能PID控制，控温精度：±0.1℃；

▲③ 样品位数：60位×50mL；环绕式石墨加热主体，表面喷涂特氟龙处理；同时具有两个独立的30位石墨加热块，可设置不同温度消解不同样品；

④ 消解过程可实现20级以上程序升温；升温速率可设，利于消解控制；用户可使用手机或办公室电脑通过实验室局域网查看消解温度、消解时间等系统状态和消解进程。

（2）全自动试剂添加系统

▲① 试剂通道：9，可支持自动切换9种消解试剂

② 试剂添加速度：2mL/s，加液速度0-5ml/s可调；加液精度：优于1%

▲③ 试剂添加使用高精度蠕动泵，试剂输送管路均为PFA材质，所有通道均可安全操作各种腐蚀性试剂（包括氢氟酸）

④ XY轴全方位移动机械臂，机械臂传动丝杆，定位精准，无皮带耗材设计具有超长的使用寿命

⑤ 加液管倾斜设计，试剂沿消解管壁流下有效减少粉末样品在管壁的粘附，同时避免试剂和样品喷溅。

（3）全自动升降振荡系统

▲①全自动振荡摇匀功能，通过机械马达振荡系统和消解管架实现消解试剂和样品的混匀，整个混匀过程中样品与外部无接触，避免引入污染和样品间交叉污染；可同时对60个消解管进行混匀，工作效率更高

②振荡摇匀功率连续可调，振荡时间可设；多种摇匀模式可选

▲③双模块设计：两个模块可运行完全独立的消解程序，可实现独立升降、摇匀、加酸、不同温度消解、赶酸、定容等

④自动升降功能，在加酸前和赶酸完毕后消解管架自动升起使消解管脱离加热模块；可设定消解管提升加酸冷却时间，保证加酸过程安全性。

（4）自动样品定容系统

① 样品消解赶酸后，在室温下定容，通过微距低功率超声传感器测量消解管中样品体积，由高精度蠕动泵定容样品至指定体积（10～50mL）；

② 定容精度：优于1％。

（5）自动酸气排放系统

① 仪器自带全自动酸气排放系统，无需置于通风橱内使用。将酸气封闭在酸气排放系统内，避免将整机放入通风橱时对电子元件的损害

② 标配通风系统自带HEPA级过滤功能，在消解过程中持续净化进入系统的空气；通风系统风量可根据实验步骤和样品量的不同设定自动调节风量大小

（6）智能控制软件

① 电脑PC机控制，功能强大；控制软件可进行中英文轻松切换；软件主界面可实现9个试剂通道，试剂剩余量报警功能，废液瓶满预警功能，报警限量均可由用户自定义。

② 带远程监控系统：用户可以在实验室外（办公室或其它场所）通过手机或其它远程控制终端实现对实验过程实时状态和实验步骤监控，随时掌握实验进程；可实现远程紧急停机操作。

③ 可随意设定和存储消解及其它前处理步骤，满足不同项目的消解要求。

④ 可自动生成消解过程实验报告。

（7）技术服务及仪器培训

① 投标产品必须为成熟产品，在国内用户超过200家，需提供10份近期用户盖章的验收报告。

② 接到用户安装通知后工程师至用户实验室对仪器进行安装调试至验收合格。在用户实验室现场免费培训2-5名技术人员，直至用户可独立操作，培训内容包括仪器原理、调试、操作和维护。

③ 生产商在国内设有应用实验室，产品终身提供免费的应用技术咨询。

④ 生产厂商通过ISO9001售后服务体系认证，在杭州或上海设有售后服务中心，接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。

5、基本配置：

（1）全自动石墨消解仪主机1台，包括两套独立的石墨加热模块，9试剂通道加液定容系统，双模块升降摇匀模块，蠕动泵软管5根；

（2）具有HEPA净化功能的自动酸气排放系统1套；

（3）聚丙烯材质排风管1根；

（4）HEPA级别过滤净化网5套；

（5）30位消解管支架2个；

（6）聚四氟乙烯试剂瓶盖 6套；

（7）聚四氟乙烯消解管70个；

（8）消解回流盖（特氟龙）60个；

- 高硼硅玻璃消解管120个；

- 聚丙烯消解管60个；

- 智能控制软件1套；

- 远程监控系统软件 1套；

- 品牌电脑 1台。

6、供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

7、技术资料：

产品资料、使用说明书、维修手册各1份。

- 验收：

（1）成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。需方对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换合同商品，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（2）验收费用由产品成交方承担。

9、售后服务及培训：

（1）仪器到货后两周内上门免费安装调试。

（2）保修期：1年，从安装调试经用户验收当天起算。

（3）供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

10、交货地点：杭州市文一路310号中竹大厦科研楼

11、交货期：中标合同签订后60天。

（二）、仪器设备名称: 超低温冰箱（*进口) 2台

1、仪器设备名称：超低温冰箱(进口，2台)

2、主要用途：竹笋保鲜研究；生物分子试剂的保藏；生物分子实验样品的保藏。

3、主要功能：用于生物样本和试剂等的超低温保存。

4、工作条件：

（1）环境温度：-50℃~-86℃

（2）适用电源：208~240V宽工作电压范围，带时间延迟断路器

5、技术指标：

▲（1）内部容积不小于 680L；

▲（2）压缩机:2台1HP工业级高效率压缩机，采用新型环保杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC, 阻燃；

（3）具有电压及电流补偿器，当电压异常和电流异常时，保证冰箱的正常运行；

▲（4）能配两台冷凝风机，快速散热；智能开停，周期运转，有效延长风机寿命；

（5）能配四或五扇内门，减少冷气丢失；

（6）具三层式门密封条，提供极佳的保温性能；

（7）采用高精度温度传感器，实时显示温度，快速响应，控制操作面板高度齐眼线，方便查看和设置参数；

（8）符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加1挂锁；

（9）配超大冷凝器，面积≥300*450mm， 确保最佳降温效果；

（10）外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30~60秒内再次单手轻松开启；

（11）全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏；

（12）要求静音设计，运行声音<60dBA；

（13）配有后备电池，在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时；

（14）可配干冰或液氮安全后备制冷系统，以便在发生电源或机械故障时提供附加样品保护。

▲（15）符合多项权威认证：cULus、CE 认证、ISO认证、CFG、SFDA认证。

6、基本配置：

（1）超低温冰箱主机2台；

（2）隔板各3块。

7、供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

8、技术资料：

产品资料、使用说明书、维修手册各1份。

- 验收：

（1）成交方应提供合同商品的有效检验文件，经需方认可后，与合同的性能指标一起作为合同商品验收标准。需方对合同商品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同商品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换合同商品，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

（2）验收费用由产品成交方承担。

10、售后服务及培训：

（1）仪器到货后两周内上门免费安装调试。

（2）保修期：1年，从安装调试经用户验收当天起算。

（3）供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

11、交货地点：杭州市文一路310号中竹大厦科研楼

12、交货期：中标合同签订后60天。

（三）、仪器设备名称: 分析天平（*进口) 1套

- 、安装环境

  - 温度：15～38℃

  - 湿度：35～85％RH

- 、技术指标

  - *采用高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码，需带悬挂式网格秤盘；

  - *最大称量值≥520g，精度≤0.1mg；

  - 状态指示灯(StatusLight)，通过颜色直观的显示天平的状态；

  - 专业级全自动校准技术(proFACT)，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正；

  - *具有静电检测功能，可检测样品和/或容器上的静电荷，并提供警告；

  - 重复性：极限值：≤0.12 mg(500 g)，≤0.08 mg(20 g)；典型值≤0.04 mg(20 g)；

  - 线性误差：极限值≤0.4 mg，典型值≤0.32mg；

  - 灵敏度漂移(校验砝码)：极限值≤1.5 mg(500 g)，典型值≤0.6mg(500 g)；灵敏度温度漂移0.0001%/°C，灵敏度稳定性0.0001%/a；稳定时间：≤1.5s；

  - *具有中文界面的TFT彩色触摸屏，实现安全，便捷的天平操作；

  - 带红外感应器(SmartSens)，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等；

  - 带金属篮易巧称量件，易于圆底烧瓶、ep管等的直接称量；

  - 水平向导：在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡

  - 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围；

  - 标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、LocalCAN、RS232和PS/2通讯接口选件插槽，方便连接打印机、电脑等外围设备；

  - 完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁；

  - 测试管理器(TestManagerTM)内置固件中进行符合SOP的日常测试；

  - 符合GxP规范的称量结果输出，获得完整的、可追溯的称量信息；

  - 通过英特网下载e-Loader II软件，实现天平软件的即时更新。

- 、供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

- 、技术资料：操作说明书一份，分析软件一套

- 、验收：按照技术参数验收

- 、售后服务及培训：

1) 仪器到货后两周内上门免费安装调试。

2) 保修期：壹年，从安装调试经用户验收当天起算。

3) 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

- 、交货地点：杭州市文一路310号科研楼

- 、交货期：中标合同签订后60天。

（四）、仪器设备名称: 自动梯度气象站   1套

1. 主要用途：监测林冠内外气象因子的空间分布规律，自动测量并存储近地面层垂直方向上各要素的实时动态，对风向、风速、温度、湿度等气象要素进行全天候监测。

2. 主要功能：监测大气温湿度、净辐射、降雨量、大气压、风速风向、土壤热通量、土壤水分温度电导率等环境参数。

3. 工作条件：

3.1环境温度：气温为摄氏－40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境；

3.2使用电源：适于在电源220～240V/50Hz或者太阳能板；

4. 技术指标：

4.1 数据采集器：

4.1.1扫描速率:100Hz；

4.1.2分辨率:0.33uV；

4.1.3工作温度-25℃～+50℃；

▲4.1.4功率：＜2mA；

4.1.5支持Pakbus，tcp/ip通讯协议，具有邮件接收发送及自动报警功能，存储量可扩展至16GB.含RJ45接口；

4.1.6含电池基座；

▲4.1.7厂家专项针对本项目的质量保证书；

4.2风速风向传感器：

4.2.1最大工作量程：0－60m/s；

4.2.2启动风速： 0.22m/s；

4.2.3精度：±1%（0.15mph）

4.2.4温度范围：－50℃到＋65℃

4.2.5风向传感器：

4.2.6精确性：±3°；

4.2.7方位角：电子的 0－357°；机械的 0－360°

4.3空气温湿度传感器：

4.3.1温度测量范围：-80～60℃（0 ～100%RH）；

4.3.2湿度测量范围：0.8～100%RH，

4.3.3湿度测量精度：±1% RH（0～90%RH），±1.7% RH（90 ～100%RH）配备通风防辐射罩。

4.4土壤水分温度盐度传感器：

4.4.1水分测量范围：5% ~ 50%；

4.4.2水分测量精度：± 3%；

4.4.3温度测量范围：-10 ~ 70°C；

4.4.4温度测量精度：± 0.5°C；

4.4.5盐度测量精度：读数的±5%；

4.4.6输出信号：SD1-12数字输出；

4.5土壤热通量传感器：

4.5.1灵敏度: 50 µV/ W.m-2；

4.5.2温度测量范围:-30~70℃；

4.5.3精度（12小时）: ±5%；

4.5.4反应时间：±4分钟（土壤）；

4.6降水：

4.6.1最大雨强：127厘米/小时；

4.6.2标定精度：±1%；

4.6.3分辨率：0.2毫米；

4.6.4工作环境温度：0 ~50℃；

4.7四分量净辐射：

4.7.1输出：4个输出，分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波；

▲4.7.2光谱范围：短波300~2800nm，长波4.5~42μm；

4.7.3灵敏度：5~20μV/W/m2（短波）；5~15μV/W/m2（长波）；

4.7.4响应时间：<6s（63%），<18s（95%）；

4.7.4工作环境：-40~80℃, 0~100%RH；

4.8大气压传感器：

4.8.1总精度：±0.3mb@20℃，±0.6mb@0—40℃，±1.0mb@-20—45℃；

4.8.2长期稳定性：±0.1mb/年；

4.8.3工作温度范围：-40~60℃；

4.9机箱及附件：

4.9.1机箱材质：玻璃纤维；

4.9.2插头等级：IP66；

4.9.3对应支架，塔，塔基座，护栏，均满足安装要求；

4.10供电及无线通讯：满足断电7天以上、太阳能及无线通讯传输功能；

4.11数据管理平台，B/S架构。可以在客户端通过浏览器在网页上查看所有站点数据。绘制折线图，风玫瑰图等图表。

▲4.12  无条件开放通信协议，可以接入第三方平台；

5. 基本配置：

（1）数据采集器1套；

（2）空气温湿度传感器（含空气防辐射罩）3个；

（3）大气压传感器1个；

（4）自给式雨量筒1个；

（5）四分量净辐射传感器1个；

（6）风速传感器3个；

（7）风向传感器1个；

（8）土壤热通量板2个；

（9）土壤水分温度电导率传感器3个；

（10）太阳能供电系统1套；

（11）无线通讯模块1个等。

（12）无偿开放通信协议和永久在线软件使用平台权限；

（13） 其它保证仪器能够达标运行的装置、附属设备等；

- 提供设备正常运行的附件，随仪器提供3年以上保证仪器正常使用的零配件及易耗品。

6．供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

- 技术资料：操作说明书一份，分析软件一套

8．验收：按照技术参数验收

9． 售后服务及培训：

1) 仪器到货后两周内上门免费安装调试。

2) 保修期：壹年，从安装调试经用户验收当天起算。

3) 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

10．交货地点：浙江省长兴县国家林业局竹子中心科研基地

11． 交货期：中标合同签订后60天。

（五）、仪器设备名称: 水质自动监测系统（*进口) 1套

1. 主要用途：地表水、地下水、水源水质、饮用水、污水排放口、海洋、湖泊、河流等水质在线监测。

2. 主要功能：实现在线监测水质中的常规五参数（温度、溶解氧、pH、电导、浊度）、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、硝氮等数值，同时实现在线监测功能，并能够进行阈值及报警信息设置，实现在线平台软件远程管理等功能。

3. 工作条件：

数据采集器操作温度：-30℃~ +65℃；

传感器操作温度：0℃~ +65℃；

系统自带太阳能板及充电装置，也能实现常规交流电供电。

4. 技术指标：

4.1 软件平台

▲4.1.1无条件开放通信协议，可以接入第三方平台，能够实现对监测、气象生态网络无线监测系统和水质无线自动监测系统的动态监控管理；

4.1.2服务器采用B/S架构，使用浏览器访问即可；

4.1.3 支持PC和移动设备登陆访问；

4.1.4具备自动无线传输管理功能，监测系统数据同时自动上传，无需单独连接下载操作，具备故障自动恢复数据续传功能；

4.1.5具备故障分析与预警通知功能，能自动甄别数据连续性、延迟及丢失；

4.1.6具备数据图标可视化、对比分析功能，支持数据导出与下载；

4.1.7具备数据在线创建模型公式计算的功能;

4.1.8具备系统预警信息短信，EMAIL发送的功能;

4.1.9支持地图显示监测站点的安装位置，支持GIS信息接入与实现；

4.1.10支持日志记录与分析，支持数据安全备份与恢复。

4.2遥测数采GPRS传输型

4.2.1保护等级：IP-67；

4.2.2操作温度：-30℃到+65℃；

4.2.3接头：4个宾得M9 7针接传感器，1个宾得M9 5针接太阳能板，一个TNC天线连接口；

▲4.2.4 I/O口：12个模拟输入通道；40个SDI-12数据；

▲4.2.5分辨率：16Bit @ 0 ~ 2,5 V；2个脉冲50Hz，2个脉冲500Hz；

4.2.6频率：850/900/1800/19000 MHz。

4.3网关设备

▲4.3.1提供的GUI可以设置所有的RTU参数；

4.3.2接口：2个USB接口，1个100M网络接口，1个RS232，1个RS-485，可以用来连接A440；

4.3.3电源：90 - 230VDC，9V NiMH 4 Ah电池;

4.3.4最大控制外部无线猫数量：最多控制10个A440或者R440，支持外部猫最多2个；

4.4多参数复合水质传感器

4.4.1 能够实现对溶解氧、pH、氧化还原电位、电导率、温度、水位、浊度、氨氮、硝氮等的在线分析。

4.4.2 pH:

测量范围：0~14；

精度：0.02；

分辨率：0.01；

4.4.3溶解氧：

测量范围：0~50 mg/L；

精度：±3%读数；

分辨率：0.01 mg/L；

4.4.4ORP（氧化还原电位）：

测量范围：-999~999mV；

精度：± 20 mV；

分辨率：1 mV;

4.4.5水位：

测量范围：0~25m；

精度：5cm；

4.4.6电导：

测量范围：0~ 100 mS/cm；

精度：读数的± 1 %，± 0.001 mS/cm；

分辨率：0.0001个单位；

4.4.7浊度：

光学，自清洗功能；

测量范围：0~3000 NTU；

精度：± 3%；

分辨率：0.1 @ 400 NTU以内，1.0 @3000 NTU

4.4.8氨氮：

测量范围：0~100 mg/L-N；

精度：±2 mg/L-N（常规）；

分辨率：0.01 mg/L-N；

4.4.9硝氮：

测量范围：0~100 mg/L-N；

精度：±2 mg/L-N（常规）；

分辨率：0.01 mg/L-N；

4.4.10叶绿素a：

测量范围：低灵敏度：0.03~500 μg/L；

中灵敏度：0.03 ~50 μg/L；

高灵敏度：0.03 ~5 μg/L；

精度：± 3 %；

分辨率：0.01μg/L；

方法：体内荧光法;

4.4.11蓝绿藻：

测量范围：低灵敏度：100 ~2,000,000 cells/mL；

中灵敏度：100~200,000 cells/mL；

高灵敏度：100 ~20,000 cells/mL；

精度：± 3 %；

分辨率：20 cells/L；

方法：体内荧光法;

5. 基本配置：

（1）遥测数据采集器（含数据传输单元） 1个；

（2）多参数复合水质传感器 1组；

（3）供电单元 1套，安装附件 1套；

（4）无偿开放通信协议和永久在线软件使用平台权限；

（5） 其它保证仪器能够达标运行的装置、附属设备等；

（6） 提供设备正常运行的附件，随仪器提供3年以上保证仪器正常使用的零配件及易耗品。

6．供选购的附件、配件、消耗品等

列出除满足前述参数要求的可供选购的附件、配件及消耗品清单及价格等。

- 技术资料：操作说明书一份，分析软件一套

8． 验收：按照技术参数验收

9． 售后服务及培训：

1) 仪器到货后两周内上门免费安装调试。

2) 保修期：壹年，从安装调试经用户验收当天起算。

3) 供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应。终身维修。

10．交货地点：浙江省长兴县国家林业局竹子中心科研基地

11．交货期：中标合同签订后60天。

三、相关服务要求

### 1、售中服务

1）包括运输、保险、卸货到采购人指定地点、保管、开箱验收（箱体外观无人为损坏情况下）、安装调试、检测、试运行、检验、最终验收并交付。（进口设备还需包括进口设备审批、报关、进口、清关）。

2）到货地点：采购人指定地点；

3）交货方式：现场交货；

4）安装地点：杭州，采购人指定地点；

5）投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中需采购人配合的内容；

6）交货期：从合同签订并生效之日起60 天内；

7）安装完成时间：接到采购人通知后 10 个工作日内（招标文件中另有要求的除外）完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，卖方应承担由此给采购人造成的损失。

8）安装标准：符合有关技术规范要求和技术标准。

9）安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人在投标文件中提供其安装调试过程中需采购人配合的内容。

10）最终验收

乙方应提供产品的有效检验文件及供货清单，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。甲方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

验收费用（含第三方检测费，如有）由乙方承担。

11）其他要求详见采购合同；

### 2、售后服务

1）保修期：通过采购人验收之日起至少1年。（具体见每项仪器的技术要求）

2）售后服务机构

乙方在中华人民共和国国内应设有维修中心，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务。

3）售后服务响应

乙方在接到使用单位维修及技术服务要求后应在1小时之内作出响应，如果使用单位需要，应在24小时之内派出专业工程师维修人员到现场维修。

4）售后服务内容

在保修期内，乙方应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，乙方应提供免费维修直至更换。费用由乙方承担（包括返厂维修）。

乙方应免费提供原厂应用数据处理软件，并提供免费升级服务（指涉及数据处理软件的产品）。

5）售后服务收费

在保修期内，乙方提供免费服务，保修期将满时，乙方须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向甲方提供整个书面报告。

保修期满后，乙方须提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），并在投标文件中进行承诺，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

6）投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

### 3、培训

为使用户能正确使用设备，对用户相关人员进行操作、维修的培训，使设备能正确的为用户使用并达到用户的工作使用效果。

1）需要培训的人数： 满足采购人实际需要。

2）培训方式：现场培训或专门培训或相结合的方式。

3）培训费用：承担用户人员食宿、交通、补贴及供应商为组织培训工作所支出的费用。

4）培训完成时间：培训可在售前或售后进行，培训工作直至用户人员能独立并正确使用该产品才算完成。具体由采购人与供应商进行协商后确定。

5）投标人应在投标文件中对以上内容进行详细、明确的阐述。

### 4、其他

相关服务内容需由除中标人外第三方完成的，须在投标文件中进行说明并取得采购人认可，签订合同后须将分包合同交至采购人处备案。

5、商务要求

5.1签订合同

本次采购合同由乙方与甲方（国家林业局竹子研究开发中心）签订。

5.2付款

1）本项目以人民币付款。

2）付款条件

第一笔付款为预付款：合同生效且甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票或收据后，在履行财政相关资金审批手续后支付合同总价30%的预付款；

第二笔付款为初步验收付款：仪器设备到货初验合格，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票或收据后,在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同总价40%的合同款；

第三笔付款为安装调试验收合格后付款：安装调试验收合格后，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票或收据后,在履行财政相关资金审批手续后向乙方支付合同总价30%的合同款；

第四笔付款为质量保证金付款：质量保证金为合同总价的10%，本项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金（不足部分由乙方补齐），质量保证金质量保证期满后，甲方收到保证金收据后无息退还。

# 第八章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第18号令等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观。

## 二、评标组织

评标工作由采购代理机构负责组织，依法组建由5人及以上奇数人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由政府采购相关专家等组成，其中政府采购专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标程序

本项目评标的依据为采购文件和投标文件。不同标项分别进行独立评标。

（一）评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

（4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；将按规定可由采购组织机构编制发售的非招标采购文件提请评审小组予以确认；对评审人员提出的有关采购文件、采购响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

（6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（7）做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

（二）技术商务评审

1．投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格条件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。

详细评标之前，评委会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

4．澄清有关问题。

评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人安评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标价格和实质性的内容不得做任何更改。

投标人接到评委会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请在20分钟之内赶到通知的指定地点接受澄清,如未能在30分钟之内达到指定地点的，视同该投标人自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由投标人自行承担。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5．比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

四、评标细则

评标采用综合评分法。评标委员会从投标报价、投标人的综合实力、信誉、业绩、售后服务、产品构成、技术性能、质量等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。

每个投标人最终得分=报价分+商务资信分+技术分

评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则按投标人资信技术得分从高到低推荐为中标候选人；如果资信技术得分也相同，则抽签决定），并编写评标报告。

1、报价分    总分 40分

商务报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得 40 分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】；

3）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业制造的产品【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

4）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微。

2、商务资信分   总分15分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内统一打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。

| 评分因素 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合实力 | 从经营历史、管理体系认证、企业信用、财务状况、企业荣誉等方面进行横向比较，酌情给分 | 2~6分 |
| 投标文件编制质量 | 从投标文件的编排、内容对应、完整性等方面进行横向比较，酌情给分 | 1~2分 |
| 培训 | 从培训方案优劣性进行横向比较，酌情给分 | 1~3分 |
| 同类项目业绩 | 从提供的业绩情况进行横向比较，酌情给分 | 1~4分 |

3、技术分   总分45分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个投标人的最终技术分为评标委员会打分去掉一个最高分去掉一个最低分后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 评分因素 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 采购需求响应符合性 | 每有一项负偏离扣0~2分，扣完为止。 | 0~12分 |
| 技术响应的优劣性 | 从投标文件响应情况进行横向比较，酌情给分。 | 0-3分 |
| 材料设备选用品牌、档次情况 | 材料设备选用品牌的知名度及其他业主使用情况的了解1-5分， 材料设备档次的优劣性，从投标文件响应情况进行横向比较，酌情给分，1-5分。 | 2~10分 |
| 产品质量保证方案措施、交货期保证措施 | 从投标文件响应情况进行横向比较，酌情给分 | 2-5分 |
| 仪器设备安装、调试计划 | 从投标文件响应情况进行横向比较，酌情给分 | 2-5分 |
| 仪器设备验收的标准及方案 | 从投标文件响应情况进行横向比较，酌情给分 | 2-5分 |
| 售后服务 | 从优劣性、可实现性、保障措施、售后服务网点等方面进行横向比较，酌情给分 | 2~5分 |

五、询 标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求投标人作必要的澄清、说明或补正。询标记录需投标人授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

六、定标办法

采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，按有关规定确定中标人。

七、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。