项目编号:SXHXZB2019-ZC-GK1026

西北农林科技大学西北旱区玉米生物学与遗传育种重点实验室建设项目(二次)

招 标 文 件

陕西华夏招标有限公司

二〇一九年三月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标文件：

1、请您仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请您严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请您仔细核对您的投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，您的实质性条款是否满足招标文件要求，您的投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请于规定时间内按招标文件要求递交保证金（保证金必须足额、必须在开标前从您基本账户转出且到账，保证金缴纳凭证须附在投标文件中）。

5、请您按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：您的投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关开标：

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请您随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请您务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于2019年4月18日10：00分前到西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请您到达文件递交地点后及时到投标文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明：

若您因为一些特殊原因不能参加本次招标活动，请您务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

请各投标单位仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系（王工：029-88899972-820），我们将非常高兴地为您服务。

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

第三章 合同条款及格式	26

第四章 采购内容及技术要求	41

第五章 评 标 方 法	75

第六章 投标文件构成及格式	84

# 第一章  招标公告

陕西华夏招标有限公司受西北农林科技大学的委托，按照政府采购程序，对西北农林科技大学西北旱区玉米生物学与遗传育种重点实验室建设项目（二次）进行公开招标，欢迎符合资格条件、有能力提供本项目所需货物、服务的投标人参加投标。

- 采购项目名称：西北农林科技大学西北旱区玉米生物学与遗传育种重点实验室建设项目（二次）

二、采购项目编号：SXHXZB2019-ZC-GK1026

三、采购人名称：西北农林科技大学

地      址：陕西省杨凌示范区邰城路3号

联系方式：029-87082444

四、采购代理机构名称：陕西华夏招标有限公司

地    址：西安市科技五路8号数字大厦十一层

联系方式：029-88899972-820

- 采购内容和要求：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 体视荧光显微镜 | 1 | 台 | 进口 | 71 |
|  | 2 | 生物荧光显微镜 | 1 | 台 | 进口 |  |
| 4 | 1 | 冷冻真空干燥仪 | 1 | 台 | 进口 | 157.73 |
|  | 2 | 分析型流式细胞仪 | 1 | 台 | 进口 |  |
|  | 3 | 实时定量PCR | 1 | 台 | 进口 |  |
| 6 | 1 | 酶标仪 | 1 | 台 | 进口 | 126 |
|  | 2 | 全自动核酸自动提取工作站 | 1 | 套 | 进口 |  |
| 9 | 1 | 玉米单倍体核磁共振分拣系统 | 1 | 套 | 国产 | 65 |
| 10 | 1 | 超薄切片机 | 1 | 套 | 进口 | 63 |

项目性质：财政拨款

项目用途：实验教学

六、投标人资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

- 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3、财务状况报告：提供2017或2018年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

4、税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

7、供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录；

8、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函；

10、本项目不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

八、招标文件发售：

1、发售时间：2019年3月29日至2019年4月4日9:00-12:00，13:30-17:00（节假日除外）。

2、发售地点：西安市科技五路8号数字大厦十一层。

3、文件售价：人民币300元/包，售后不退。

4、购买招标文件请携带单位介绍信原件，经办人身份证原件及加盖投标人公章的身份证复印件。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件递交截止时间：2019年4月18日10:00分

2、开标时间：2019年4月18日10:00分

3、投标/开标地点：西安市科技五路8号数字大厦十一层

十、公告期限：自发布之日起五个工作日。

十一、其他应说明的事项：

项目联系人：王工

电话：029-88899972-820

传真：029-88765658

采购代理机构开户名称：陕西华夏招标有限公司

开户行名称：工行西安城南科技支行

账号：3700024819200130193

陕西华夏招标有限公司

二零一九年三月二十八日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购代理机构：陕西华夏招标有限公司。 地 址：西安市科技五路8号数字大厦十一层 邮 编：710075 电 话：029-88899970/72/73 传 真：029-88765658 |
| 2 | 3.6 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 本次投标的最小单元为“包”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对该项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 5 | 11.1 | 投标报价： 1、报价方式：人民币。 2、国产产品：投标报价表中的价格，是指到达采购人所在地的价格，报价包括产品费、运费、保险费、税费、搬运费、安装调试费、配件费、培训费及第三方损害赔偿保险，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本项目相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后和技术服务价格以及招标代理服务费的总和。 3、进口产品：投标人应负责办理相关进口手续。采购人可协助中标人办理免税手续。 4、投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。 |
| 6 | 12.1 | 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； 3、财务状况报告：提供2017或2018年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； 4、税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； 5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 6、承诺：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） 7、信用记录：供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录； ①“信用中国”网站：须提供“信用中国”下载的信用报告（带水印）并加盖公章。 ②中国政府采购网：须提供“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单信用查询记录截图并加盖公章。 8、书面声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟） 9、保证金：保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。 以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。以上资质在投标文件正副本中各附一套复印件加盖公章（其中投标文件正本中的法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺均为原件），资格审查时以投标文件中所附证明材料为准，原件备查。 未注明要求原件的资格证明文件，在开标后的任何时间，评标委员会都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，按无效投标处理。 |
| 7 | 14.4 | 本次招标活动投标人需交纳投标保证金为： 第3包：人民币壹万肆仟元整（￥14000） 第4包：人民币叁万元整（￥30000） 第6包：人民币贰万肆仟元整（￥24000） 第9包：人民币壹万叁仟元整（￥13000） 第10包：人民币壹万贰仟元整（￥12000） 投标保证金的有效期与投标有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为投标有效期延长一个月。 投标保证金的交纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 投标人以银行转账、电汇形式交纳投标保证金的(转账时请注明项目编号、包号，如：GK1026第3包)，招标结束之后以转账形式退到投标人的基本账户。 投标人以保函形式缴纳投标保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件粘贴于招标文件规定处，招标结束之后在规定时间内将保函正本原件退回。 投标人以银行转账、电汇形式缴纳投标保证金的截止时间：须在投标文件递交截止前到达采购代理机构指定账户。（由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。）投标保证金到达采购代理机构指定账户后，投标人须与陕西华夏招标有限公司财务部联系确认到账后（联系电话029-88765658-846），将投标保证金缴纳凭证复印件粘贴于招标文件规定处。 |
| 8 | 15.1 | 投标有效期：投标文件的截止之日起90天。 |
| 9 | 16.1 | 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；开标一览表：壹份。电子版（U盘）：壹份（盘面上须标注供应商全称、项目名称、编号）。投标文件电子版为正本签字盖章后的PDF格式扫描件，需和正本保持一致，并具有同等法律效力。 投标文件装订要求：胶装。 |
| 10 | 17.2 | 投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表、资格证明文件需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“开标一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号、包号等标识。 |
| 11 | 18.1 | 投标文件递交截止时间：2019年4月18日10:00分（北京时间)。 投标文件递交地址：西安市科技五路8号数字大厦十一层。 投标文件接收人：陕西华夏招标有限公司。 |
| 12 | 21.1 | 开标时间：2019年4月18日10:00分(北京时间)。 开标地点：西安市科技五路8号数字大厦十一层。 |
| 13 | 24.1 | 评标方法：综合评分法（详见第五章）。 |
| 14 | 29 | 招标代理服务费： 29.1按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）有关标准的70%执行。 29.2中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 15 | 银行 账户 信息 | 保证金账户： 户名：陕西华夏招标有限公司 开户行：工行西安城南科技支行 账号：3700024819200130193 开户行联行号：102791000023 招标代理服务费账户： 户名：陕西华夏招标有限公司 开户行：中国光大银行西安南二环支行 账号：78620188000097418 请各投标人按照要求分别将保证金和招标代理服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由投标人自行承担。 |
| 16 | 履约 保证金 | 履约保证金的形式：转账、现金 履约保证金的金额：中标总额的5% 履约保证金的退还：在全部验收合格后转为质保金，待质保期满后无息退还。 户 名：西北农林科技大学 账 号：102810820826 开户行：中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 |
| 17 | 核心 产品 | 第3包：生物荧光显微镜；第4包：分析型流式细胞仪；第6包：全自动核酸自动提取工作站；第9包：玉米单倍体核磁共振分拣系统；第10包：超薄切片机。 |
| 18 | 踏勘 | 不组织，自行踏勘 |
| 19 | 一致性 | 供应商须知前附表和总则不一致的地方，以前附表为准。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

- 名词解释

2.1采购人：西北农林科技大学

2.2监督机构：财政部

2.3采购代理机构：陕西华夏招标有限公司

2.4投标人：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指投标人为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.9监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的投标人

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的投标人特殊条件（见投标人须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4投标人不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

3.5投标人必须在陕西华夏招标有限公司购买招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

3.6联合体投标

3.6.1如果在招标文件中接受联合体投标（见投标人须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.6.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.6.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.投标产品（含服务）的合格性和合法性

4.1投标产品（含服务）应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足招标文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、配送、技术支持和招标文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

5.投标文件内容的真实性

5.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

第三章 合同条款及格式

合同条款及格式前附表

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3投标人一旦获取了本采购文件并参加投标，即视为正确理解并接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.4本招标文件的解释权归陕西华夏招标有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.招标文件的修改和澄清

7.1在投标文件递交截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

7.2采购代理机构如果对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取招标文件潜在投标人。

7.4投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

9.投标文件的构成

9.1投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

（1）按照投标人须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

（2）按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务的详细说明，技术规格响应表，供货（服务）一览表，生产厂家确认的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证，安装调试方案说明，人员配备和售后服务承诺等。

（3）按照招标文件投标人须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）按照本须知第14条要求提交的投标保证金；

（5）招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 本次投标的最小单元为“包”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2按招标文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.投标报价

11.1报价方式：人民币。

11.2国产产品：投标报价表中的价格，是指到达采购人所在地的价格，报价包括产品费、运费、保险费、税费、搬运费、安装调试费、配件费、培训费及第三方损害赔偿保险，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本项目相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后和技术服务价格以及招标代理服务费的总和。

11.3进口产品：进口产品：投标人应负责办理相关进口手续，投标报价应为DDP价格条件。采购人可协助中标人办理免税手续。

11.4投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.5投标报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

12.证明投标人合格和资格的文件

12.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

13.证明产品的合格性和招标文件规定的文件

13.1投标人应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需投标人提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

（1)产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）生产厂家确认的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

（3)逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（4）供货范围和服务内容的详细说明。

14.投标保证金

14.1投标人在投标时应向陕西华夏招标有限公司提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金,并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标采购单位在因投标人的行为受到损害时可根据14.8条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3投标保证金可采取“投标人须知前附表”规定的任何一种形式；

14.4投标保证金必须按照招标文件 “投标人须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5开标后经审查，未提交投标保证金、未按时间提交投标保证金、投标保证金金额不足、未将保函正本原件在规定时间内到采购代理机构备案、投标保证金缴纳凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件未附在投标文件内的投标将按无效投标处理。

14.6未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内按原账户退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订并按规定交纳招标代理服务费后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份及保证金缴纳凭证复印件）。

14.7投标人以担保机构保函形式缴纳投标保证金的，招标结束之后将担保机构保函正本（原件）退回（退还时间参照14.6条款）。投标人领取担保机构保函正本原件时需携带法定代表人授权书原件。

14.8下列任何情况发生时，视为投标人违约，其投标保证金将被没收：

1)投标人在递交投标文件截止时间后，撤回投标文件的或者擅自退出招标投标活动的。

2)投标人中标后放弃中标或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定交纳招标代理服务费或由于投标人的原因导致中标无效的。

3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购机构同意，将中标项目分包给他人的。

4）投标人在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加招标投标的。

5）投标人不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

6）投标人与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的。

14.9投标保证金的有效期与投标有效期一致。担保机构出具的保函有效期为投标有效期延长一个月。

15.投标有效期

15.1投标有效期（含授权有效期）从递交投标文件的截止之日起90天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金也不被没收。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

16.1投标人应按照本章投标人须知的要求, 提交壹份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件电子版（电子版（U盘）为正本签字盖章后的PDF格式扫描件，需和正本保持一致，并具有同等法律效力）及开标一览表一份，并标注投标人全称、项目名称、项目编号、包号，与投标文件同时递交。

16.2投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字（招标文件要求投标文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有投标文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字方有效。

16.4投标人名称应填写全称；

16.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

16.6投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四.投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

17.2投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表、资格证明文件分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、项目编号、包号等标识。

17.3外层包装请按以下要求标记：

（1) 投标人的全称；

（2) 投标项目名称、项目编号、包号；

（3）正本或副本、电子版本、开标一览表“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。

17.4如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

18．投标文件的递交

18.1投标人应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人。

18.2投标文件接收人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

19．迟交的投标文件

19.1按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

20．投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

五.开标与评标

21.开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.3只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

21.4在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

21.5 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中采购人代表须持有授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

22.5投标文件的初审（含资格性、符合性审查）

22.5.1采购人或采购代理机构将审查资格证明文件是否合格齐全，评标委员会审查投标文件是否完整等。

22.5.2计算错误将按以下方法更正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如果单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

22.5.3在详细评标之前，根据本须知第22.5.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.5.4实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

1）没有按照招标文件要求提供的投标文件或投标文件构成有重大缺项；

2）投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保函的；

4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

5）资格证明文件不齐全或无效的，或不符合国家规定的；

6）投标文件无投标人公章、无法定代表人或授权人签字或盖章或签字或盖章人无法定代表人有效委托书的；

7）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

8）投标人在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价的；

9）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的投标产品，

10）投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

11）投标总报价低于成本或者高于招标文件公布的采购预算或者最高限价的；

12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13）投标文件不符合法律法规要求的；

14）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

22.6投标文件的详细评审

22.6.1评标委员会将按照本须知第22.5.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

22.6.2详细评审按照第五章“评标方法”的评标方法进行。

22.7中标候选人的确定

22.7.1采购人授权评标委员会评标后直接确定中标人。

22.7.2评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，推荐三名中标候选人，标明排列顺序，并确定第一中标候选人即为中标人。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

24．评标方法

24.1按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1） 最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2） 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

25．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中投标人被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

六.定标、中标通知与签约

26．定标程序

26.1采购人授权评标委员会评标后直接确定中标人。

26.2评标委员会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐3名中标候选人，并确定第一中标候选人即为中标人，评标结果由评标委员会成员签字确认。

26.3确定的中标人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.4中标人确定之后，中标结果将在中国政府采购网上公告。

26.5投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．中标通知

27.1 采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。 中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

27.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

29．招标代理服务费

29.1按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）有关标准的70%执行。

29.2中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

- 质疑

30.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

30.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.5.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.5.2质疑项目的名称、编号；

30.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.5.4事实依据；

30.5.5必要的法律依据；

30.5.6提出质疑的日期。

30.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.6.1质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

30.6.2质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

30.6.3未在法定期限内提出质疑的；

30.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.6.5应当提交授权书而未提交的；

30.6.6以非法手段取得证据、材料的；

30.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.7质疑答复

30.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

30.7.2质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部提起投诉。

30.8其他需要说明的事项

30.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

30.8.2接收质疑函的方式：书面形式

30.8.3联系部门：陕西华夏招标有限公司前台

30.8.4联系电话：029-88899970

30.8.5通讯地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

31.其他

31.1 废标的情形

31.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.1.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

31.2变更采购方式

31.2.1存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的供应商不足3家的；

（3）通过符合性审查的供应商不足3家的。

31.2.2通过符合性审查的供应商只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家供应商进行竞争性谈判采购。

32.信用担保

（一）陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

（二）西安市政府采购信用担保及信用融资政策（针对西安市本级项目）

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167），为参与西安市市级政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。投标人在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆西安政府采购网(www.xazfcg.gov.cn)重要通知专栏和西安市财政局网站(www.xaczj.gov.cn)政府采购专栏中查询了解。

后附：西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单

| 序号 | 合作单位名称 | 主办单位名称 | 联系部门 | 联系人员 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安投融资担保有限公司 | 西安投融资担保有限公司 | 业务五部 | 李晓 何彦君 张华 | 88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060 | 信用担保 |
| 2 | 陕西省信用再担保 有限责任公司 | 陕西省信用再担保 有限责任公司 | 业务三部 | 夏靖颜 朱筠祥 | 88606038-6027 18591406320 18629282228 | 信用担保 |
| 3 | 中国银行股份有限公司陕西省分行 | 中国银行西安二环世纪星支行 | 公司业务部 | 胡涛 叶楚沙 | 88360743 18629048822 88360749 13772153612 | 信用融资 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 | 建设银行西安市南大街支行 | 公司部 | 杨向晖 | 87281468 13379229383 | 信用融资 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 工商银行陕西分行营业部 | 小企业金融业务部 | 牛国群 张航 | 87609569 18992851811 87609761 13891883334 | 信用融资 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 农业银行西安西大街支行 | 公司业务部 | 贾珊 高雅 | 87617245 13891957123 87613444 13659192425 | 信用融资 |
| 7 | 交通银行股份有限公司陕西省分行 | 交通银行西安西五路支行 | 个人贷款中心 | 李卫公 雷强 | 87297632 13991290525 87272444 18629362690 | 信用融资 |
| 8 | 招商银行股份有限公司西安分行 | 招商银行西安未央路支行 | 公司银行部 | 杨皓 马秦香 | 62811553 15002905553 62811553 13609183259 | 信用融资 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 民生银行西安分行 | 城建金融部 | 李楠 | 88266088-8450 13572058213 | 信用融资 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 | 光大银行经济技术开发区支行 | 对公客户经理部 | 高艺瑄 | 15619006186 | 信用融资 |
| 11 | 昆仑银行股份有限公司西安分行 | 昆仑银行西安分行 | 机构投行部 | 韩天清 | 86978975 15609108028 | 信用融资 |
| 12 | 平安银行股份有限公司西安分行 | 平安银行西安分行 | 业务发展七部 | 祝捷 王尧 | 18629505188 18591767577 | 信用融资 |
| 13 | 北京银行股份有限公司西安分行 | 北京银行西安分行 | 营业部 | 范诗阳 曹英 | 13991945764 18691892195 | 信用融资 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 兴业银行西安分行 | 新城业务总部 | 徐常磊 鲁旸 | 15991623666 15389081886 | 信用融资 |

# 第三章  合同条款及格式

## 合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：西北农林科技大学 地 址：陕西杨凌国家农业高新技术产业示范区邰城路3号 项目名称：西北农林科技大学西北旱区玉米生物学与遗传育种重点实验室建设项目 资金来源：财政拨款，资金已落实 |
| 2 | 名词解释：本章节中出现的“投标人”，在招标投标阶段措辞为“投标人”；在项目招标结束，中标结果确定后，措辞由“投标人”转为“中标人”；在采购人与中标人签订合同，履约、实施阶段，措辞由“中标人”转为“供应商”。 |
| 3 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 4 | 交货期： 国产产品：自合同签订之日起30个日历日。 进口设备：自合同签订之日起90个日历日。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 5 | 1、合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 2、付款方式和程序： 1）由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。（附详细清单）。 2）付款方式：银行电汇 ①签订合同前，中标人向采购人缴纳中标总额5%的履约金，在全部验收合格后转为质保金。 支付方式： 进口产品支付方式： 1.1采购人收到中标人提供的全部货物及其相关文件(包括发票、运单、装箱单、质量保证书或产品合格证书、制造厂家出具的品质证书和数量证书及《招标文件》规定的技术资料等其他文件)，经验收合格并签署验收单后，向中标人支付合同金额的100%,中标人在签订合同前向采购人交纳中标总金额的5%作为履约保证金，待项目验收合格后转为质保金，质保期满12个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次性向中标人退还质保金(无息)。 1.2因采购人具有科教免税资格，进口产品符合免税条件的需报免税价格。设备进口免税手续由采购人协助办理或采购人指定的进出口外贸公司代为办理(外贸代理服务费由中标人承担)。 国产产品支付方式： 采购人在货物验收合格(签署验收单)安装调试运转正常后一次性支付合同款的100%，中标人在签订合同前向采购人交纳中标总金额的5%作为履约保证金，待项目验收合格后转为质保金，质保期满12个月后，无质量问题且无索培争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次性向中标人退还质保金(无息)。 3、设备运行满12个月后，无质量问题且无索赔争议的情况下，中标人提交申请，采购人使用部门签字确认后一次性向中标人退还质保金(无息)。质量保证期内，若设备运行出现问题，中标人应及时提供服务，从问题被彻底排除之日算起，质量保证期顺延。 4、因项目拨款审核审批环节较多，有可能不会及时足额到位，中标人应予以谅解，并不得以此为由影响供货及追究采购人责任。资金一旦到位，采购人将及时予以支付。 5、中标人应随时向采购人使用部门单位报告项目执行进展情况。 |
| 6 | 质量保证： 1、质保期：自验收合格之日起不少于1年。软件终身免费维护、升级。 2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 3、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 4、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。 5、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 6、服务方式：现场服务，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤48小时，3个工作日内无法恢复的故障提供免费备用设备服务。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。 7、质保期内每年至少四次免费上门维护，回访。 8、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。 9、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。 10、投标人及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足招标文件要求对待。 11、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。 |
| 7 | 运输、安装、调试要求： 1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。 2、由供应商安装、调试及试运行的进度计划表。 3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（3‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。 |
| 8 | 技术支持： 1、提供质保期内全年7×24小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。 2、供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。 |
| 9 | 技术培训： 至少包括2次产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。 |
| 10 | 技术资料要求： 供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中： 1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件，图纸（线路图、原理图等）、保修卡等； 2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供； 3、产品验收标准； 4、技术说明书及必须的其它技术资料； 5、产品安装，调试、维修线路图及原理图、安装验收报告； 6、零部件目录； 7、备品备件、易损件清单； 8、整体验收后提供验收报告； 9、合同中要求的其他文件资料。 |
| 11 | 验收： 由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。 1、所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。 3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5、验收依据： 合同文本； 投标文件及澄清函、招标文件； 国家和行业制定的相应的标准和规范； d)验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。 |
| 12 | 知识产权： 供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 13 | 违约责任： 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。 |

西北农林科技大学西北旱区玉米生物学与遗传育种重点实验室建设项目合同

（示范文本）

合同版本1：

使用单位：                      经费来源：

计划编号：CG201 -               合同编号：GN201 -

# 进口货物采购合同书

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处

乙方：

年  月  日，西北农林科技大学               采购项目，按照采购程序，经学校物资采购领导小组会议同意，委托       公司通过公开招标方式确定（招标编号：    ），乙方获得该项目第   包设备的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 原产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

人民币合计（大写）：                      DDP

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的货物必须是原厂生产的全新合格产品。

2、乙方提供产品涉及的专利权应符合中国的相关法律要求，由此导致与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成伤害的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供产品的制造许可证明。

5、乙方产品性能必须与其标示的技术指标相符合，并符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准。

三、产品运输方式及到货验收时间

1、产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3、到货及验收时间：合同签订后90天内到货。到货后10个工作日内乙方完成安装调试及培训，15个工作日内甲方组织验收。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为   年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间    小时，   小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

五、技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1—3人的操作、保养及维修培训。

六、付款

本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后质保期满 1 年退还至公司账户，不计利息。

所有货物经双方验收合格并签署验收单后在10个工作日内通过银行电汇方式付给乙方全额货款。验收付款前，乙方必须提供全额发票及供货清单。

付款信息：单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3、若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向杨陵区人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西 杨凌 西北农林科技大学

十一、本合同书一式七份，甲方四份（校国资处三份，使用单位一份），乙方一份，招标代理公司一份，外贸公司一份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处（盖章）

代表：

地址：陕西    杨凌

电话：029—87082444

甲方使用单位：西北农林科技大学             （盖章）

项目负责人：

电话：029—

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年  月  日

附件：具体配置及详细技术指标

附件：具体配置及详细技术指标

一、配置详单：

1.进口部分：

| 序号 | 名称 | 货号 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 原产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2.国产部分：

| 序号 | 名称 | 货号 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、技术指标：

合同版本2：

使用单位：                      经费来源：

计划编号：CG201 -               合同编号：GN201 -

# 国产货物采购合同书

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处

乙方：

年  月  日，西北农林科技大学             采购项目，按照采购程序，经学校物资采购领导小组会议同意，委托       公司通过公开招标方式确定（招标编号：    ），乙方获得该项目第   包设备的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

人民币（含税）合计：        （大写）

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的货物必须是原厂生产的全新合格产品。

2、乙方提供产品涉及的专利权应符合中国的相关法律要求，由此导致与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成伤害的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供产品的制造许可证明。

5、乙方产品性能必须与其标示的技术指标相符合，并符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准。

三、产品运输方式及到货验收时间

1、产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3、到货及验收时间：   年  月  日前到货。到货后5个工作日内乙方完成安装调试及培训，10个工作日内甲方组织验收。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为   年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为  小时，   小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

五、技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1—3人的操作、保养及维修培训。

六、付款

本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后质保期满 1 年退还至公司账户，不计利息。

所有货物经双方验收合格并签署验收单后在10个工作日内通过银行电汇方式付给乙方全额货款。验收付款前，乙方必须提供全额发票及供货清单。

付款信息：单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3、若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向杨陵区人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西 杨凌 西北农林科技大学

十一、本合同书一式六份，甲方四份（校国资处二份，使用单位二份），乙方一份，招标代理公司一份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处（盖章）

代表：

地址：陕西    杨凌

电话：029—87082444

甲方使用单位：西北农林科技大学             （盖章）

项目负责人：

电话：029—

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年   月   日

附件：具体配置及详细技术指标

附件：具体配置及详细技术指标

一、配置详单：

| 序号 | 名称 | 货号 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、技术指标：

# 第四章 采购内容及技术要求

一、采购内容

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 体视荧光显微镜 | 1 | 台 | 进口 | 71 |
|  | 2 | 生物荧光显微镜 | 1 | 台 | 进口 |  |
| 4 | 1 | 冷冻真空干燥仪 | 1 | 台 | 进口 | 157.73 |
|  | 2 | 分析型流式细胞仪 | 1 | 台 | 进口 |  |
|  | 3 | 实时定量PCR | 1 | 台 | 进口 |  |
| 6 | 1 | 酶标仪 | 1 | 台 | 进口 | 126 |
|  | 2 | 全自动核酸自动提取工作站 | 1 | 套 | 进口 |  |
| 9 | 1 | 玉米单倍体核磁共振分拣系统 | 1 | 套 | 国产 | 65 |
| 10 | 1 | 超薄切片机 | 1 | 套 | 进口 | 63 |

- 技术要求

# 第3包：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视荧光显微镜 | 一．主要技术指标 ★1、变倍比：≥20：1 2、放大倍数（10倍目镜1倍物镜下）：6.5X-150X 3.目镜镜筒：三目，瞳距可调 ，可调角度10-50度 4、物镜：１X平视场复消色差物镜；工作距离≥60mm;0.5X平视场复消色差物镜,工作距离≥65mm, 5、目镜：10X，视场21mm-23mm 6、调焦方式：电动调焦，即可控制器控制也可鼠标控制，从物镜齐焦点的行程：≥100mm ★7、变倍：全电动控制放大倍数,三档精准化可调 8、反射光源：环形冷光源一套。 9、控制器：外置液晶显示屏，可对视场光阑、透射光源、荧光滤块切换、变倍、调焦、物镜转换、载物台等的电动控制，一键操作式限位功能，更换样品自动避让功能，可显示分辨率，景深和视野等相关信息，变倍比及放大倍数。 10、荧光光源：长寿命金属短弧灯或LED光源，寿命≥2000小时，无需调节光源对中，光强连续可调 12、荧光附件：全电动荧光转盘，≥4孔位 13、滤光块：DAPI/GFP/RFP三块带通荧光模块 14、底座：透射LED光源底座，能实现BF、斜照浮雕（RC）暗场（DF）和偏光观察方式，光源可调 ★15、图像采集系统：科研级制冷CCD芯片或大版面科研级CMOS.像素尺寸≥6.45*6.45.物理像素≥140万。动态范围或ISO≥2500 16、电脑：酷睿I7-7700处理器/6G独立显卡/ 256G SSD固态硬盘+1T硬盘/16G DDR4内存/22寸高清显示器／可读写DVD光驱 10. 其他：UPS不间断电源不小于2000w 22、软件：原厂图像处理软件（中/英文可任意切换版）配合电脑使用 1.可以定标，具有形态参数测量功能（周长，面积，距离等）； 2.可以进行多种标图形及文本标注功能； 3.具有图像统计数据报表输出，分析功能，； 4.多通道荧光叠加及明场与荧光叠加功能 ； 5. EDF 景深叠加功能 6.大图拼接 7.AVI视频拍摄 8.多通道图像拍摄，4D多维（XYZ， XYZT）图像拍摄 | 1、显微镜：1台 2、物镜：2个 3、光源：透射、反射各1套 4、照像成像系统：1套 5、分析软件：1套 | 1 | 进口 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 生物荧光显微镜 | 一．主要技术指标 全电动正置显微镜，可实现电动调焦、电动聚光镜、物镜和荧光滤块转换、电动透射光和荧光光路切换。 2、观察方法：可支持明场、暗场、DIC、相差、偏光、荧光观察，并具有荧光-相差/DIC等符合观察方式 3、电动调焦：行程≥15mm，带聚焦粗调上限停止位置，最小步进≤5nm 4、观察镜筒：宽视野三目镜筒100/0,0/100,50/50或20/80，三档分光，视野≥21mm 5、照明装置： 12V100W卤素灯，复眼光学系统连续的滤色片调节色温，智能式恒定色温, 色温始终恒定3200K。全自动光强控制。光强可以根据物镜不同自动转换 ★6、物镜：平场半复消色差物镜 2.5/2X（数值孔径≥0.07）支持明场，暗场、偏光、荧光 4/5X（数值孔径≥0.13）支持明场，暗场、偏光、荧光 10X（数值孔径≥0.3）支持明场，暗场、相差或微分干涉、偏光、荧光 20X（数值孔径≥0.8）支持明场，相差或微分干涉、偏光、荧光 40X（数值孔径≥0.8）支持明场，相差或微分干涉、偏光、荧光 50/63X专业偏光物镜（数值孔径≥0.90）支持明场，偏光、荧光 100X（数值孔径≥1.3）支持明场，偏光、荧光、相差或微分干涉 7、物镜转换器：全电动物镜转换器6-8孔位，≥ 3位DIC转盘。 8、荧光系统：全自动荧光系统，快速切换全自动荧光转盘，软件可自动控制转盘光路位置，支持在线自动识别，图像采集时软件自动识别激发块状态，荧光转盘孔位数≥6孔 9、聚光器：全电动聚光器 10、机身：全电动控制集成机身，带液晶显示器，可实时显示物镜，滤光块等详细信息，全自动PH、偏光、DIC观察方式，支持快速切换，可一键控制偏光附件自动弹出光路。自带电动5档荧光光强调节系统(FIM，防荧光淬灭)，荧光强度可智能连续调节 11带通型荧光激发块3个：DAPI,FITC,TRITC或类似型 12荧光光源：长寿命金属短弧灯，单个灯泡寿命2000小时以上，光线导入无热量传输 ★13图像采集系统：彩色/单色双模式高级冷CCD系统或大版面（1英寸以上）科研级CMOS系统；500万以上物理像素（非像素位移）；芯片类型：研究级芯片；像素值： ≥2560x1920；感光器, 渐进式扫描；象素尺寸 3.4 微米×3.4微米 14、电脑： 酷睿I7 /独立显卡/ 256G /1T硬盘/8G内存/26寸IPS显示器 15、软件：原厂图像处理软件（中/英文可任意切换版）配合电脑使用， 功能：1.可以定标，具有形态参数测量功能（周长，面积，距离等）； 2.可以进行多种标图形及文本标注功能； 3.有图像统计数据报表输出，分析功能； 4.多通道荧光叠加及明场与荧光叠加功能 ； 5. 大图拼接 6.AVI视频拍摄 7.多通道图像拍摄 8.设置显微镜硬件及用户界面，控制摄像头进行采图，调节摄像头曝光、增益、gamma、感兴趣区域等，浏览、保存、输出图像，添加注释、图像叠加、画廊、图像比较，调节对比度、亮度、gamma值，图像合并、剪切、运算，图像测量，荧光强度测量、长度、面积测量，采图时可实时测量，2D荧光定量分析，多通道荧光图像叠加。 | 1.显微镜：1台 2.物镜：7个 3.成像系统：1套 4.分析软件：1套 5.备用卤素灯1只 | 1 | 进口 |

# 第4包：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻真空干燥仪 | 1主机： ★1.1彩色触摸屏，多语言界面，图形化显示整机和各组件的运行状态；同时显示设置参数和运行参数，如: 冷阱温度, 运行总时间, 实际阶段时间, 实际真空度等参数； ★1.2 可实现全自动的电磁真空控制，派拉尼传感器真空显示，真空显示范围：0.001mbar~1atm.；电磁控制精度≤0.001 mbar，有利于更好的控制产品温度及提高冻干效率； 1.3内置冰上蒸汽压曲线，实现真空度和样品温度偶联，同时数字显示，方便参考样品温度设定真空度。 1.4冷阱最大凝冰容量：≥4 Kg，容积≥6.5L ★1.5凝冰效率 ：≥4.4 L/24h ★1.6冷阱工作温度：≤-85℃（50Hz下） 1.7制冷功率： ≥2x0.69 HP 1.8 冷阱大开口设计，直径≥200mm，便于水蒸汽的快速输送 1.9 不锈钢材质冷阱腔，同时具有冷阱预冻功能，可做少量产品的直接预冻和冻干。 1.10 具备冷阱预冷和泵预热功能，时间可由用户在系统中自行设定 1.11 标配加热除霜功能，减少冻干结束后续的操作麻烦 1.12 可配数据记录软件，方便冻干数据的信息采集和查看 2 真空系统： 2.1真空泵抽气速率：≥75L／min; 2.2 标配配置油雾过滤器 ★2.3冻干系统最低真空值：≤2×10－3mbar； 3 冷冻样品干燥室: 3.1 干燥室为透明有机玻璃材质 ★3.2. 可双腔叠加，在做搁板冻干的同时可做到冻干腔外挂口≥20个 不少于3层防腐蚀不锈钢隔板，搁板直径≥180mm | 1冻干机主机1台 2真空泵（配油雾过滤器和真空表） 3 真空电磁阀，用于控制真空度，提高冻干效率 4 派拉尼真空传感器 5 通用底板 6 干燥室，含外挂口 7多个不锈钢隔板，直径180mm以上 | 1 | 进口 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 分析型流式细胞仪 | 1、光学系统： ★1.1、激光器配置：包含三根激光器 488nm固体激光器，输出功率不低于50mW 638nm固态激光器，输出功率不低于50mW 405nm固态激光器，输出功率不低于80mW 要求三根激光可同时使用 ★1.2、散射光检测器3个: 488nm激光的前向角散射光FSC和SSC侧向角散射光，以及405nm激光的VSSC紫光侧向散射光。 荧光和侧向角散射光：光信号通过物镜收集、光纤传导至高性能检测器。 1.3、荧光检测器7个:3个荧光探测器接收488nm激光激发信号，2个荧光探测器接收638nm激光激发信号，2个荧光探测器接收405nm激光激发信号。 1.4、合理的荧光收集方式：全反射光路将信号传导至光电检测器，每个检测器前只经过一个带通滤片。 1.5、荧光检测器种类：采用光纤二极管阵列检测器。 1.6、自动设置激光延时：可自动调整激光延时，在采样时也可以读取激光延时值。 1.7、紫光侧向散射光VSSC：紫色激光侧向散射光VSSC信号采集。 2、性能指标 2.1、荧光灵敏度：FITC:<30 MESF、 PE: <10 MESF。 2.2、仪器分辨率：rCV < 3.0% ，提供八峰彩虹微球在8个荧光检测通道的检测结果。 ★2.3、可检测颗粒大小：100nm-50um。 2.4、检测速度：15个检测参数时≥30,000 events/s。 2.5、携带污染率：单管模式≤1.0%。 2.6、信号处理：全数字系统，拥有7个十进制的动态范围。 2.7、数字采样频率：24 MHz。 2.8、补偿：全矩阵补偿，自动补偿和手动补偿，具有补偿库。 ★2.9、可实现无微球绝对计数：无需昂贵的微球，就可以从统计窗口中轻松读取样本浓度。 2.10、质控：每日自动QC，质控形成Levey-Jennings曲线，跟踪仪器性能。 3、液流系统 3.1、流动室：免校准集成光学石英流动室设计，NA〉1.3。 3.2、样本流速：低速10μL/min、中速30μL/min、高速60μL/min，自定义调节范围：10μL/min-240μL/min。 ★3.3、上样方式：必须可采用多种试管，包括5ml（12X75-mm）流式管、1.5ml、2ml EP管 3.4、自动液流控制程序：包括启动（初始化）、样本混合、反向冲洗、排汽泡、关闭（日常清洗）、深度清洗 3.5、样本死体积：单管≤10μL 4、数据系统 4.1、计算机工作站，不低于以下配置： CPU: Intel I3 @ 2.9 GHz RAM: 4 GB Storage: 256 GB 打印机和显示器各一台 4.2、操作系统：Windows ® 7 Professional 64-bit以上 4.3、数据文件格式：流式细胞仪标准FCS 3.0 4.4、应用软件：提供中英文多功能流式应用软件，软件具备三重安全防护等级 | 1、流式细胞仪主机1台 2、电脑一台：inteli7处理器/≥8G内存/≥2T硬盘/≥1G独显/32寸高清显示/激光打印机/其他必要附件（备用进样管、进样针、20、40、70、100um过滤筛各50只等）。 | 1 | 进口 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 实时定量PCR | 1工作条件 1.1电源： AC 100-240 V，50/60 HZ； 1.2工作温度：15－30 °C ； 2. 性能要求 ★2.1 运行时间：384孔板可在40分钟内完成； 2.2 支持的荧光染料： FAM, SYBR, SYTO9, Fluorescein, SYPRO Orange, VIC, JOE, TET, HEX，TAMRA, NED, ROX, LIZ, Alexa Fluor 2.3 线性分辨率：在单个反应中可检测1.5倍的拷贝数差异； 2.4 检测灵敏度：可检测单拷贝基因； ★2.5 支持多种模块，包括快速96孔模块、384孔模块，并可以自由更换； 2.6 热循环系统：珀耳帖效应系统 2.7温度准确性：0.25 °C； 2.8 温度均一性：0.5 °C； ★2.9多重分析：6个激发通道和6个检测通道可自由组合，支持21种不同滤光片组合，实现最大程度多重检测； ★2.10内置触摸屏电脑，可以连接计算机工作，也可以脱离计算机独立运行。 2.11软件支持应用：基于标准曲线的绝对及相对定量、基于Ct值的相对定量、基因分型、融解曲线分析 ★2.12可以支持微量细胞的稀有突变检测、RNA分析和蛋白分析 | 1、实时定量PCR主机（含标准96孔定量PCR模块）一台； 2、384孔定量PCR模块一个； 3、配套电脑一套(inter i7处理器,.内存≥16 GB；≥2x500G硬盘；19英寸纯平显示屏)； 4、配套软件一套（包括基于标准曲线的绝对定量、相对定量、多板数据比较、溶解曲线、基因分型等功能） | 1 | 进口 |

# 第6包：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1、工作条件 1.1 电源电压：220V±10% 1.2 环境温度：3℃～42℃ 1.3 相对湿度：不高于85% 2、系统组成 包含光吸收系统、荧光吸收系统、化学发光系统、加样器系统、气体控制模块、细胞培养开盖/加盖系统、工作站（数据处理软件、电脑）和常用消耗品和配件等。 3、技术规格 3.1主机部分 3.1.1通用检测光源：高能氙灯，使用寿命>108次闪烁；功率：>10W，闪烁频率：40Hz，自带光电二极管进行监测、校准每次闪烁能量，免维护无需预热 3.1.2所有检测项目均适用容器：1-1536孔板、PCR板、4位卧式比色杯、立式比色杯以及高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型； 3.1.3检测方式包含：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光及能量共振传递（TR-FRET）、荧光偏振、连续发光、瞬时发光、多色发光、BRET1,2,3，以及发光全波长扫描 3.1.4振荡功能：线性、圆形、双轨，振幅和频率可调 3.2光吸收系统 3.2.1光吸收波长检测和扫描范围：200-1000nm，1nm递增； ★3.2.2光栅波长准确性： <0.5nm； ★3.2.3全波长扫描速度200-1000nm：≤ 5 sec/孔； 3.3荧光系统部分 ★3.3.1 检测器：带有制冷型PMT 3.3.2检测模式：荧光强度顶底部（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光偏振等； ★3.3.3激发波长检测和扫描范围：Ex: 230 – 900 nm； ★3.3.4发射波长检测和扫描范围：Em:300 – 900 nm； ★3.3.5荧光顶部检测灵敏度：≤ 20 amol/well; 100 μl、384孔板 荧光素；荧光偏振检测灵敏度：≤2.5mP；时间分辨荧光（TRF）检测灵敏度：≤ 0.7 amol/well; 100 μl、384孔板 3.4化学发光系统 3.4.1检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、多色发光、BRET1,2,3，以及发光的全波长扫描 ★3.4.2发光检测线性范围：》9个数量级； 3.5气体控制模块 ★3.5.1范围：CO2 0 - 15% O20.1 - 21% 3.5.2 CO2浓度准确性：< 1% O2浓度准确性：< 0.5% 3.6加样器系统 3.6.1加样体积：5-800μL/行程，1μL步进 3.6.2最小预灌注试剂量：700μL（short tubing），850μL（long tubing） 3.7细胞培养开盖/加盖系统 3.7.1开盖方式：内置开盖系统 3.7.2加盖方式：内置加盖系统 3.8数据处理及软件 ★3.1软件具备HTRF认证 3.2安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 3.3具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能； 3.4内置波长自动校准功能，防止光栅机械转动造成的波长飘移； 3.5可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 3.6提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。 3.7质控服务：可提供质控检测板，制造商可提供仪器精度检测报告，提供校准服务； | 配置 1酶标仪主机1台 2具备光吸收模块1套 3荧光吸收系统1套，具备荧光顶部/底部模块、时间分辨荧光模块、荧光偏振模块、瞬时发光模块、连续发光模块， 4加样器模块、气体控制模块、细胞培养开盖/加盖系统、孵育模块各1套； 5提供原厂中英文多语言版软件1套，方便选择使用。 6主流配置电脑1台，安装全能数据处理及分析软件1套 | 1 | 进口 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全自动核酸自动提取工作站 | 1、工作条件 1.1 电源电压：220V±10% 1.2 环境温度：室温~45℃ 1.3 相对湿度：85%以下 2、系统组成 包括全自动完成微孔板加样、核酸自动提取的一般性实验步骤，包括加样、孵育、振板、提取等，常用消耗品和耗材等； 3、技术规格 3.1主机部分 ★3.1.1工作平台至少可容纳20块微孔板，并至少具有16块加样板位； ★3.1.2含有1个或多个机械臂，各机械臂相互独立，可同时运行，可同时进行液体处理和微板转移； ★3.1.3试剂耗材开放 3.2移液机械臂 ★3.2.1具有独立的移液机械臂，既可使用可清洗钢针，也可使用一次性加样针； ★3.2.2基于管泵的液体置换原理加样。 3.3移板机械臂：具有侧方抓板方式机械手臂，可进行水平方向的旋转和延展，可操作层架式立体储板架，对任意位置的板架进行任意取放，并可抓取孔板至台面侧方的孵育模块中，实现在线孵育；也可夹取微孔板、深孔板等实验器皿，不受器皿高度限制，最大承重不少于400g； 3.4加热振荡模块 具有相应的深孔板适配器，用于核酸提取过程中的振荡混匀和洗脱过程中的加热；温控范围：室温+5℃- 60℃； 3.5核酸定量与浓度均一化模块 ★3.5.1可根据核酸浓度进行设定和计算，具专用匹配浓度均一化软件； 3.6控制软件 3.6.1 配套仪器的统一控制软件，直接调用控制工作站的机械臂、提取模块、振荡模块，各模块之间可相互独立运行； ★3.6.2具有3维模拟仿真系统，可动画预演示实验全过程，软件功能模块化，菜单式导航。 3.6.3 自动计算实际运行时间；带通讯三维模拟自动化工作站运行过程，并可实时调整观赏视野及角度； 3.6.4 控制软件在运行过程中具有实时监视窗口，随时了解实验运行状态，可以对实验流程中各个设备各个时段生成不同信息内容的报告，报告内容和格式可根据需要进行调整，实现对实验流程的信息追踪； 3.7安全维护系统 硬件防护：具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面；具有声光双重报警系统，仪器工作平台带LED工作状态指示灯。 | 配置 1、全自动样本处理工作站主机 1台； 2、96通道加样机械臂和抓板机械臂各1个； 3、核酸提取模块1套，钢针1套； 4、浓度均一化模块（与工作站同品牌酶标仪专用接口）1套 5、控制软件系统1套； 6、安全保护系统1套； 7、主流配置电脑1台；8、安装全能数据处理及分析软件1套； 9、带有50ul和200ul一次性加样枪头耗材，以及酶标仪所需荧光与发光检测的酶标检测板等消耗品。 | 1 | 进口 |

# 第9包：

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米单倍体核磁共振分拣系统 | 设备用途： 用于玉米籽粒含油率自动检测，玉米单倍体分拣。 技术要求 ★1、磁体类型：永磁体；磁场强度：0.5±0.08T； 2、磁场均匀度：≤20ppm(12.5mm×12.5mm×20mm)； ★3、磁场稳定性：<200Hz/Hour； 4、磁体温度：非线性精准恒温控制，25~35℃范围内可调； 5、射频场：脉冲频率范围1~30MHz； ★6、射频发射功率：峰峰值输出大于100W； 7、最大采样带宽：333.33KHz； 8、探头线圈直径：15mm； 9、有效样品检测范围：Ø12.5mm×H20mm； 10、CPMG最多回波个数：≥15,000； 11、最短回波时间：≤200微秒； ★12、检测速度：≥20000粒/天； 13、基于PCI总线的工业控制计算机平台，内存：≥4G ，硬盘：≥500G。 | 1、磁体一套（永磁，无需制冷剂和屏蔽房）； 2、 射频柜一套（含射频单元柜、前置放大器、射频功率放大器等）； 3、工控柜一套（包含控制系统、脉冲控制器、数字频率合成源、数模转换器等）； 4、温控柜一套（包含加热系统、供电系统、温度控制仪）； 5、显示器一个（触摸液晶15寸）； 6、 键鼠一套（无线）； 7、空压机一台（无油）； 8、厂家认证分拣系统一套（含振动盘） 9、纽迈核磁共振含油种子在线分拣软件一套（配序列SEG-CPMG） | 1 | 国产 |

# 第10包：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超薄切片机 | ★1.切片速度控制范围：0.05－100mm/s ★2.样品前进范围：1－100nm（步进1nm），100－1000nm（步进10nm），1000－2500nm（步进100nm），2500－15000nm（步进500nm） 3.切片创面范围：0.2－14mm 4.回程速度：10，30，50mm/s可选 ★5.样品臂总行程：200μm 6.样品臂前进指示：10段每20μm 7.速度及前进范围等参数可存储量：500组 8.刀座运动：N-S运动（马达驱动）：10mm，E-W运动（马达驱动）：25mm。 9.观察镜放大倍数:10-64× ★10.刀座：360°旋转，分隔±30°，刀的角度-2°至15°（刻度1°），可支持刀宽度6－12mm 11.玻璃制刀部分 | 配置要求： 1.主机 2.10.4寸彩色触摸控制屏 3.通用样品夹2个 4.扁平样品夹2个 5.45度2.5mm钻石刀一把 6.玻璃制刀部分 | 1 | 进口 |

# 第五章 评 标 方 法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件2初步审查要素表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标价格：见附件2评标因素及权重分值表

（2）技术评审：见附件2评标因素及权重分值表

（3）履约能力及服务承诺：见附件2评标因素及权重分值表

三、评标程序

1.本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.投标文件初审

采购人或采购代理机构根据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评标委员会根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

3.投标文件的澄清

3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件比较与评价

4.1评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

三、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1在投标报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×6%”进行扣减；

2.2供应商为联合体参与投标，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减；

2.3小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3、中标价格=中标供应商的有效投标报价。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明 |
|  |  | 法定代表人授权书/法定 代表人身份证明 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件） |
|  |  | 财务状况报告 | 提供2017或2018年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； |
|  |  | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 承诺 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（原件） |
|  |  | 信用记录 | 供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录； ①“信用中国”网站：须提供“信用中国”下载的信用报告（带水印）并加盖公章。 ②中国政府采购网：须提供“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单信用查询记录截图并加盖公章。 |
|  |  | 书面声明 | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |
|  |  | 保证金 | 投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准，原件备查。 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期 |
|  |  |  | 服务地点 | 应满足招标文件中要求的服务地点 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2：

评标因素及权重分值表

评价和比较以投标响应文件为依据，从“投标价格”、“技术评审”、“履约能力及服务承诺评审”三个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

| 类别 | 总分 | 评标因素 | 最高 得分 | 根 据 投 标 文 件 的 响 应 程 度 按 差 别 计 分 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.有效最低报价为基准价得30分。 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 | 30分 |  |
| 技术评审 | 53分 |  | 投标产品选型合理，配置齐全、无缺漏项、操作保养便捷，性能稳定，具有较好的使用效果。货源渠道正常，有质量保证，提供相关证明，确保无假货、水货、翻新货。 证明资料齐全，内容完整，描述清晰，得3分； 证明材料齐全，内容完整，描述简单，得2分； 证明材料不全，内容笼统，描述简单差得0-1分。 | 3分 |  |
|  |  |  | 根据投标人对招标文件技术参数响应情况进行评价，全部满足得20分。 标“★”参数每个不响应扣5分，未标“★”参数每个不响应扣2分，扣完为止；标“★”参数每个优于加3分，最高加到40分。 | 40分 |  |
|  |  |  | 投标方案：投标实施方案详尽，服务方案可靠、明确，具有完善的进度计划及供货、使用维护、验收方案等，提供有详尽的配送、调试、验收等计划。 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得4-5分； 内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得2-3分； 内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得0-1分。 | 5分 |  |
|  |  |  | 培训方案： 培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，得4-5分。 培训方案完整、可行。培训内容简单，培训方式适当，能够基本保障使用单位操作维护和使用，得2-3分。 培训方案简单。培训内容单一，能够基本保障使用单位操作维护和使用，得0-1分。 | 5分 |  |
| 履 约 能 力 及 服 务 承 诺 | 17分 |  | 投标人近三年以来类似项目所投产品业绩，每提供1份得1分，最高得5分；业绩证明（以合同为准，须在投标文件中附合同的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 | 5分 |  |
|  |  |  | 售后服务： 在当地具有售后服务机构（须提供规模、分布情况、机构运行情况的相关证明材料），售后维护方案合理，具有专业售后服务人员、专业维修设备，能有效保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性，得4分； 售后维护方案内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得2-3分； 售后维护方案内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得0-1分。 | 4分 |  |
|  |  | ③ | 质保期为1年得1分，每增加1年加1分，最高得3分。 | 3分 |  |
|  |  | ④ | 服务承诺：投标人对本项目后期服务配合的承诺及具体措施、增值服务，评标委员会认为有利于本项目工作的开展，根据各投标人的响应承诺情况赋分。 服务方案及措施承诺内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得4-5分； 服务方案及措施承诺内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得2-3分； 服务方案及措施承诺内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得0-1分。可删、可调 | 5分 |  |
| 备注 | 1、各评委独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |

四、特殊情况的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

1.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

1.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

2.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

2.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

五、定标：

1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定供应商，以复函通知采购代理机构。

# 第六章 投标文件构成及格式

项目编号：SXHXZB2019-ZC-GK1026

（正本或副本）

西北农林科技大学西北旱区玉米生物学与遗传育种重点实验室建设项目（二次）

第    包

投 标 文 件

投标人名称（公章）

年   月

目    录

- 投标函

- 投标报价表

- 投标方案说明书

- 商务条款偏离表

- 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 资格证明文件

### 一、投标函

致：采购人名称/陕西华夏招标有限公司

根据贵方“                      ”项目的投标邀请(编号：       )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式    份、电子版    份、开标一览表    份。并提交投标保证金，金额为             。

我方承诺如下：

- 投标报价为         （人民币         ）（用文字和数字表示的投标报价）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在投标有效期内（自开标之日起    天），本投标函对我方具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向陕西华夏招标有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日    期：

### 二、投标报价表

2.1开标一览表

项目名称：                   包号：

项目编号：

| 投标总报价 （万元） | 交货期 （合同签订之日起日历日） | 质保期 （年） | 保证金/保函 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ ） |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |

投标人名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日    期：

注：1、本表应按“投标人须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。

2、如所投设备名称和报关名称不一致时，请备注报关名称。

2.2投标分项报价表

项目名称：                       包号：

项目编号：

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地 | 制造厂名 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |

投标人名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

日    期：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

4.原产地及制造厂名请写全称

2.3配置清单一览表

项目名称：                        包号：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 配置名称 | 品牌 | 型号、规格 | 原产地 | 制造厂名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

公      章：

日      期：

注：1.如果不提供配置清单一览表将视为没有实质性响应招标文件。

- 根据“第四章采购内容及技术要求”每项设备的“配置要求”中所有配件如实逐条分项填写，原产地及制造厂名填全称。

- 投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.4耗材清单（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 规格、型号 | 原产地 | 制造厂名 | 单价（元） | 预计年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：原产地及制造厂名填全称。

法定代表人/被授权人签字或盖章：

公      章：

日      期：

## 三、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容包括产品技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、产品配置说明、供货一览表、彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1、技术说明书

1.1 完成项目的技术方案，要求供应商针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

1.2所投产品的品牌、型号、技术规格、功能、样式详细的供货配置清单；

1.3填写技术规格响应表（见附表）并提供支持文件，详细、据实说明技术规格优于或偏离招标要求的指标（如有）；

1.4所投产品的原产地、制造商情况，质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等；

1.5所投产品的彩页（如有）、生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

1.6产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

2、整体实施方案，要求供应商针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的整体实施方案，至少应包括：

2.1供货一览表，服务范围和服务内容的详细说明；

2.2整体组织部署计划及针对本项目的进度计划；

2.3培训方案、响应时间、售后服务方案（提供的维保、售后服务点的名称、地址、电话联系人、应在投标文件中说明）、拟为本项目配备的人员、质量保证措施、可行性服务方式、应急预案；

2.4验收依据、项目整体验收计划；

2.5供应商服务承诺书；

2.6供应商认为有必要说明的问题。

附表1

技术规格响应表

项目编号：                  包号：

项目名称：

| 序号 | 品目 | 招标规格 △1 | 投标规格 △2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

公      章：

注:  1.  △1指招标文件中的技术规格(参数),投标人应按照招标文件中的内容逐项响应。

2.  △2 指投标人拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3.  偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表2

供货内容一览表

项目编号：                 包号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 原产地 | 制造厂名 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.原产地及制造厂名请写全称

法定代表人/或被授权人签字或盖章：

公      章：

附件3：

承诺书

我公司承诺，投标文件中所投产品及其配品配件均为市场主流产品。如我公司中标，自收到中标通知书之日起至项目完成安装调试且验收合格，所投产品及其配品配件规格型号、原产地及制造厂名称等除不可抗力情况外不发生变更。不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况（如国家政策变更等），自然灾害（严重火灾、洪水、台风、地震等）等。

若我公司违反此承诺，贵方可取消我公司中标资格、或者终止合同或在一定年限内禁止参加贵校采购项目，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意对贵方造成的损失负责，自愿被扣除履约保证金、投标保证金作为补偿。

投标人：（公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

年    月    日

## 四、商务条款偏离表

项目编号：            包号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                     （单位公章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

### 五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）
全权代表：（签字或盖章）
地    址：

邮    编：
电    话：

年   月   日

## 六、资格证明文件

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3、财务状况报告：提供2017或2018年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

4、税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、承诺：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

7、信用记录：供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录；

①“信用中国”网站：须提供“信用中国”下载的信用报告（带水印）并加盖公章。

②中国政府采购网：须提供“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单信用查询记录截图并加盖公章。

8、书面声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

9、保证金：保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

后附相关格式：

附件1：

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供。

法定代表人授权书

致：采购人名称/陕西华夏招标有限公司

(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）  成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目名称、项目编号    投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自开标之日起90天。

本授权书于      年   月   日签章生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附法定代表人、授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面） | 授权代表身份证复印件粘贴处 （正反面） |
| --- | --- |

供应商名称：      （加盖单位公章）

日   期：

说明：仅限授权代表参加投标时提供。

附件2：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于       行业，有从业人员     人，最近一年营业收入为         元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

备注：

1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

2、供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，在评审时，评审专家依据供应商提交的2017或2018年度的财务报表及供应商注册地社会保险机构盖章的单位职工缴纳社会保险清单。提供的证明材料不全或有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

附件3（如有）：

投标产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |

说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按磋商文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件4（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件5：（参考格式）

投标担保函

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的_______项目      （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_________________），即本项目     的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日