# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：17A5183

# 招标项目编号：0819-1710230062

# 招标项目名称：2017年检验能力建设（中国药典新增仪器设备）

# 采购人：重庆市食品药品检验检测研究院

# 采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司

二○一七年十二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 4 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 8 -

一、招标项目一览表	- 8 -

二、质量、安全、技术规格、物理特性、标准及规范要求	- 10 -

三、采购标的实现的功能或者目标	- 43 -

四、附件、图纸及包装要求	- 43 -

第三篇  项目商务要求	- 44 -

一、实施时间、实施地点及验收方式	- 44 -

二、报价要求	- 44 -

三、质量保证及售后服务	- 45 -

四、付款方式	- 46 -

五、知识产权	- 46 -

六、培训	- 46 -

七、其他商务条款	- 47 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 48 -

一、资格审查	- 48 -

二、评标方法	- 49 -

三、评标标准	- 50 -

四、无效投标条款	- 52 -

五、废标条款	- 53 -

第五篇  投标人须知	- 54 -

一、投标人	- 54 -

二、招标文件	- 54 -

三、投标文件	- 54 -

四、开标	- 58 -

五、评标	- 58 -

六、定标	- 58 -

七、中标通知书	- 58 -

八、询问、质疑和投诉	- 59 -

九、采购代理服务费	- 59 -

十一、签订合同	- 60 -

十二、政府采购信用融资	- 60 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 61 -

一、合同主要条款	- 61 -

二、政府采购合同（格式）	- 64 -

第七篇  投标文件格式	- 66 -

一、经济文件	- 68 -

二、技术文件	- 70 -

三、商务文件	- 72 -

四、其他	- 76 -

五、资格文件（单独装订）	- 81 -

# 第一篇 投标邀请书

中海建国际招标有限责任公司受重庆市食品药品检验检测研究院的委托，对2017年检验能力建设（中国药典新增仪器设备）项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 包号 | 项目名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年检验能力建设（中国药典新增仪器设备）-色差计等 | 70 | 1.4 | 经批准,本分包除自动可见异物检测仪必须为中国大陆境内生产，其它投标产品可以采购进口产品。 |
| 2 | 2017年检验能力建设（中国药典新增仪器设备）-卤素水分测定仪等 | 90 | 1.8 | 经批准,本分包除溶出仪必须为中国大陆境内生产，其它投标产品可以采购进口产品。 |
| 3 | 2017年检验能力建设（中国药典新增仪器设备）-气质联用仪等 | 110 | 2.2 | 经批准,本分包除比表面仪必须为中国大陆境内生产，其它投标产品可以采购进口产品。 |
| 4 | 2017年检验能力建设（中国药典新增仪器设备）-多功能粉体测试仪等 | 70 | 1.4 | 经批准,本分包除表面张力仪、熔点仪、凝点仪、锥入度计、赶酸器必须为中国大陆境内生产，其它投标产品可以采购进口产品。 |
| 5 | 2017年检验能力建设（中国药典新增仪器设备）-全自动喷雾衍生系统等 | 70 | 1.4 | 经批准,本分包可以采购进口产品。 |
| 6 | 2017年检验能力建设（中国药典新增仪器设备）-均质仪（带清洗模块）等 | 100 | 2 | 经批准,本分包可以采购进口产品。 |
| 7 | 2017年检验能力建设（中国药典新增仪器设备）-三重四极杆液相色谱质谱联用仪等 | 290 | 5.8 | 经批准,本分包可以采购进口产品。 |

## 二、资金来源

预算内资金,总预算金额为800万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人具有有效的营业执照或法人证书；

2.列入中华人民共和国依法管理的计量器具目录的国产仪器须具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》；列入中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）的进口仪器都须具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》。

3.本项目不允许转包，不接受联合体投标。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2017年12月15日）起五个工作日。

（四）招标文件发售

1.时间：自招标公告发布之日（2017年12月15日）起至投标截止时间前。

2.售价：人民币 300 元/分包（售后不退）。

3.招标文件获取方式：到采购代理机构领取或在《重庆市政府采购网》网上下载。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）。

（六）投标截止时间：2018年1月5日北京时间10:00

（七）开标时间：2018年1月5日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午 9 : 00 。

投标保证金账户：

分包一：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号： 9558853100004079004

分包二：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：9558853100004064261

分包三：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：9558853100004072744

分包四：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：9558853100004084319

分包五：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：9558853100004074666

分包六：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：9558853100004063727

分包七：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：9558853100004075036

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67515576。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，或未按照招标文件规定进行密封和标记，投标文件将被拒收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市食品药品检验检测研究院

联系人：曾晓莉女士

电  话：（023）86072725

地  址：重庆市北部新区春兰二路1号

（二）采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司

联系人：刘先生

邮  编：401147

电  话：（023）86715401  86715410

传  真：（023）86715408

地  址：重庆市渝北区龙溪镇花卉东路36号

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包一 |
| 1 | 色差计 | 1 | 经批准,本分包除自动可见异物检测仪必须为中国大陆境内生产，其它投标产品可以采购进口产品。 本分包核心产品为色差计。 |
| 2 | 自动可见异物检测仪 | 1 |  |
| 3 | 浊度仪 | 1 |  |
| 4 | 烘箱 | 3 |  |
| 分包二 |
| 1 | 卤素水分测定仪 | 1 | 经批准,本分包除溶出仪必须为中国大陆境内生产，其它投标产品可以采购进口产品。 本分包核心产品为密度折光联用仪 |
| 2 | 卡氏水分测定仪 | 1 |  |
| 3 | 密度折光联用仪 | 1 |  |
| 4 | 电子天平（十万分之一） | 1 |  |
| 5 | 天平(万分之一) | 1 |  |
| 6 | 溶出度仪（国产） | 1 |  |
| 分包三 |
| 1 | 气质联用仪 | 1 | 经批准,本分包除比表面仪必须为中国大陆境内生产，其它投标产品可以采购进口产品。 本分包核心产品为气质联用仪 |
| 2 | 紫外分光光度计（二极管阵列） | 1 |  |
| 3 | 顶空 | 1 |  |
| 4 | 比表面仪 | 1 |  |
| 分包四 |
| 1 | 多功能粉体测试仪 | 1 | 经批准,本分包除表面张力仪、熔点仪、凝点仪、锥入度计、赶酸器必须为中国大陆境内生产，其它投标产品可以采购进口产品。 本分包核心产品为细菌内毒素检测仪 |
| 2 | 真空烘箱 | 1 |  |
| 3 | 黏度计专用水浴锅 | 1 |  |
| 4 | 表面张力仪 | 1 |  |
| 5 | 熔点仪 | 1 |  |
| 6 | 凝点仪 | 1 |  |
| 7 | 锥入度计 | 1 |  |
| 8 | 细菌内毒素检测仪 | 1 |  |
| 9 | 赶酸器 | 1 |  |
| 10 | 马弗炉 | 1 |  |
| 分包五 |
| 1 | 全自动喷雾衍生系统 | 2 | 经批准,本分包可以采购进口产品。 本分包核心产品为全自动喷雾衍生系统 |
| 2 | 氢气发生器 | 1 |  |
| 3 | 碎花制冰机 | 1 |  |
| 4 | 离心机转子 | 1 |  |
| 5 | 电位滴定仪 | 1 |  |
| 6 | 全自动凝胶成像系统 | 1 |  |
| 7 | 超净工作台 | 1 |  |
| 分包六 |
| 1 | 均质仪（带清洗模块） | 1 | 1.经批准,本分包可以采购进口产品。 2.本分包核心产品为溶出度溶媒制备系统 |
| 2 | 进样瓶清洗仪 | 1 |  |
| 3 | 恒温混匀器（3台） | 3 |  |
| 4 | 溶出度溶媒制备系统 | 1 |  |
| 5 | PCR仪 | 1 |  |
| 分包七 |
| 1 | 三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | 1 | 经批准,本分包可以采购进口产品。 本分包核心产品为三重四极杆液相色谱质谱联用仪 |
| 2 | 超声波清洗器 | 2 |  |
| 3 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 |  |

## 二、质量、安全、技术规格、物理特性、标准及规范要求

（一）分包一：色差计等

1 色差计

※1.1精度- 双闪光20次重复测量白板色差  最大0.01

※1.2 精度-仪器间差异  0.15（最大） 0.08（平均）

1.3 仪器类型：双光束d/8°光谱分析仪

※1.4 光源：脉冲氙灯

1.5 波长范围：360nm-700nm

1.6 光谱分析：sp2000分析器，配备双排256个光电二极管阵列和高分辨全息光栅.

1.7 样品定位相机：可定位观察产品测试位置.

1.8 测试孔径：30mm 10mm 6.5mm 3mm

1.9 孔径板检测：自动识别孔径板

1.10 UV校正：自动调节UV校正

1.11 UV滤镜切除位置：400nm   420nm   460nm

1.12 远程测量键：可远程测试

1.13 透射测试：配合比色皿可以测试透明的液体和透明半透明产品

※1.13 仪器间一致性-550nm常规透光率：±0.2%，85%T环境   ±0.1%，32%T环境

※1.14 仪器间一致性-透光率浊度测量 ：±0.15%，10%TH环境

1.15 透过率孔径板尺寸 ：20mm

1.16 测试环境温度 ：5°至40°c 湿度最高85% 无结露相对湿度

1.17 色彩管理软件功能 ：能编辑和自动生成报告.测试显示光谱反射率 . 显示Lab /XYZ/LCH/ ASTM浊 雾度((测试4次)/灰度标颜色变化,染色灰度标/CMCCON97颜色不稳定性/APHA10度/建立保存标样和试样

1.18电源(UPS)：品牌变频稳压电源，10KVA延时2小时，原厂授权维护。

1.19专业版正版操作系统计算机（i7处理器、4G内存、1T硬盘、21寸显示器）和激光打印机各一台

2 自动可见异物检测仪

2.1完全满足《中国药典》2015版附录IXH收载的光散射法检测要求；仪器系统实现全自动运行，在不破瓶的情况下对注射剂可见微粒进行自动检测，具有高分辨率和高灵敏度且检测的结果客观、准确、可靠。

2.2可以检测从2ml到20ml不同规格的安瓿瓶；

2.3校准使用标准粒子：40µm、60µm；验证使用标准液：50µm。

2.4具有一体式高速旋转、急停 、药液惯性悬浮时采集图像功能。

※2.5可展现灯检仪下无法查看的注射剂药液中的异物或微粒，深色无需稀释直接查看。

2.6采用先进的图像处理和特别激光光源光散射法模式识别技术。

2.7每种药品有独立的检测参数数据库，生成独立文件夹，方便调档。

※2.8具有每支能处理80帧图像

2.9可按药典规定的方法和审计追踪要求密码进入对仪器自动标定和校准，消除了仪器中各部件的漂移偏差；

※2.10可由用户来设定不同的检测限度，以满足用户的不同需求，在设置好限度情况下程序自动检测到样品中超标粒子个数，并显示出平均80帧均值。

2.11具有Windows7操作界面；密码权限功能，能自动存储记录、保存和打印检测结果并实现了电子签名和审计追踪。

2.12具有自动模式和人工模式 在人工模式下有专门的显示终端显示检测图像，供人工判定，并能实现视频流和最终截图保存，在审计追踪目录下可查看调档。

2.13多种规格的底托环保证了检测规格的多样化，特殊需求可提前定制。

2.14关于仪器的配置

2.14.1仪器主机一台

2.14.2安装软件一套、安全密钥一只

2.14.3电源(UPS)：品牌变频稳压电源，10KVA延时2小时，原厂授权维护。

2.14.4专业版正版操作系统计算机（i7处理器、4G内存、1T硬盘、21寸显示器）和激光打印机各一台

2.15满足2015版中国药典对于可见异物检测的规定，可提供3Q服务

3 浊度仪

3.1台式浊度仪采用7寸彩色触摸屏,全新直观的操作界面和简单易懂的操作步骤。

3.2通过内部模型检测读数变化,识别稳定性后方才显示读数,保证了测量结果的稳定性和准确性, 极大地避免了人工判断读数变化产生的误判和误差。

3.3符合标准:USEPA 180.1

3.4光源:钨灯

3.5计量单位:NTU和EBC

3.6量程范围:NTU： 0-4000

3.7精确度:0 – 1000NTU时， ±2；加 0 . 0 1 N T U ， 1 0 0 0 – 4000NTU时±5%

3.8分辨率:浊度： 0.001 NTU/EBC（ 最低量程）

3.9重复性:读数的1%或0.01 NTU

3.10响应时间:信号平均模式关： ≤6.8 s； 信号平均模式：≤ 14 s（ 10次测量取平均值）

3.11读数模式:单次， 连续， 快速沉降模式（ RST） ， 信号平均模式， 比率模式

3.12人机交互:2个USB-A接口。 用户可外接优盘， 打印机， 键盘以及二维码扫描设备

3.13数据存储:存储≥2000个数据， 包括测量读数， 校准值和验证值

3.14样品池: 圆形硼硅酸玻璃样品池， 带橡胶衬底瓶盖；使用样品池适配器可以使用更小的样品池（ 小于25 mm）

3.15水样要求:25 mm样品池： 最少20 mL，0 – 70 ℃（ 32 – 158 F）

3.16设备符合CE、RoHS、CMC认证

4 烘箱

※4.1原装进口,自然对流的电子控制,有内腔预热技术，保证稳定的均匀性

4.2数字温度设定与显示，内外不锈钢材质

4.3采用微处理器程序控制器，带0-99小时整体式计时器；独立的可调温度安全装置，2级，带有可视温度报警器

4.4温度范围环境温度以上5℃-300℃；

※4.5温度波动范围：≤±0.5℃

4.6有以太网等接口，可接入系统，流程化管理

4.7内部容积≥53L

4.8配置：

4.8.1主机1台

4.8.2搁架2个

（二）分包二：卤素水分测定仪等

1 卤素水分测定仪

1.1操作终端采用彩色中文触摸屏，方便用户平时的操作与仪器的管理。

1.2后置式传感器，从而避免散落样品对称量传感器的影响，便于用户清洁。

1.3标配USB接口，可直接将测试结果及方法通过U盘转移，方便数据管理

1.4第二代卤素加热灯，温度控制更加准确，确保样品受热均匀，快速的获得稳定的重复性

1.5可读性水分含量：0.01%

1.6重复性(sd)2g样品：0.05%

1.7重复性(sd)10g样品：0.01%

1.8称量技术：单模块传感器

※1.9最大样品量：150g

※1.10最小样品量：0.1g

1.11可读性：1mg

1.12干燥技术：环形卤素灯技术，保证受热均匀稳定

1.13温度范围：40-230˚C

1.14温度调节增量：1˚C

1.15升温程序：3种(标准、快速、温和)

1.16方法储存：99种

1.17时间控制(分钟)： 0.5-480

1.18自动关机(5级)+自由关机模式

※1.19称量单元校准：全自动校准

1.20加热单元校准：在100℃与160℃时2点温度校准

※1.21干燥过程同步出曲线图，方便了解和分析实验进程

1.22可建立用户组：10个，用户：30个用户

1.23通讯接口：USB接口2个，RS232C，SD/SDHC读卡器

2 卡氏水分测定仪

2.1工作条件：

电源电压：100～240VAC±10％；频率：50～60HZ；环境温度：5--40℃；空气湿度低于80％；

用途：用于微量水分含量检测。

2.2技术指标：

2.2.1程序控制：完全符合GMP、GLP规范；

※2.2.2水分测量范围：10ppm～100％；测量重复性：0.3%(>10 mg H2O/样品)，测量漂移值：在线漂移，< 5 μg/min

2.3终点判定方式：具备绝对漂移终止、相对漂移终止等终点判断方式；

※2.4滴定管分辨率: 1/20000滴定管体积(以5ml滴定管为例，最小加液量可达0.25uL)；

2.5电位分辨率：0.1mv；测量范围：-2000...+2000 mV

※2.6使用彩色触摸屏作为操作终端,建立快捷键个数不低于12个，且手动方法也可建立快捷键；

2.7在线5种曲线显示和5种曲线的GLP报告，可通过USB或以太网打印PDF中英文报告；

2.8仪器配有Ethernet(以太网)接口、3个USB接口、RS232接口、TTL等各种接口，所有附件的连接都是热插接和即插即用；

2.9仪器通过RFID自动识别和智能查找卡氏滴定剂（名称、浓度、有效期等）；

※ 2.10可一键 实现全密封排废液、加新鲜溶剂等，避免操作人员与有毒溶剂的接触，并防止废液瓶溢流；

※2.11在线漂移参数结果能够在水分计算公式中体现，以方便手工结果的验证，数据可溯源；

※2.12保存方法数不少于100个；

※2.13可连接加热炉，加热炉温度可以达到280度。样品转换器可以在无人操作的情况下对多达14个样品进行滴定；

※2.14具有中/英/德/法/俄/意大利/西班牙/葡萄牙/波兰/韩语10种语言的操作界面

2.15连接滴定软件要求：

2.15.1滴定软件具有采集数据和控制主机的功能

※2.15.2滴定软件和触摸屏可以同时控制滴定仪主机工作，而无需切换

2.15.3可实现密码登陆或密钥登录、分级管理，滴定方法编辑，存储

※2.15.4可连接天平、密度计、折光率仪等扩展仪器，并实现一个软件统一管理，并且数据可导入Lims系统

2.16配置要求：

2.16.1卡氏容量法水分仪主机一台（含中文版本彩色触摸操作屏、内置滴定管驱动器、滴定池和磁力搅拌器）；

2.16.2可更换式5ml智能滴定管1支；

2.16.3卡氏滴定电极1支；

2.16.4智能化试剂管理系统（含硅胶管、干燥管等）1套；

2.16.5一体化的中文彩色触摸屏及保护罩1套；

2.16.6标准棕色玻璃瓶4个，垫片5个；

3 密度折光联用仪

3.1工作条件和用途：

3.1.1电源电压：100～240VAC；频率：50～60HZ；环境温度：5--35℃；功耗：200W；

3.1.2用途：用于样品的密度、折光率精确测定。

3.2技术指标：

3.2.1一次样品进样，自动完成密度、折光等参数测定；

3.2.2密度测量原理：密度计采用U型管振荡原理；内置恒温系统，带自动温度补偿；自动全量程粘度校正；内置运算法则进行气泡检测；

3.2.3测量范围和精度:

※3.2.3.1密度：密度0-3g/cm3，4 位精度,准确性至1*10-4 g/cm3；温度范围：0～91℃，精度0.01℃；采用NTC温度传感器或PT100传感器；

3.2.3.2折光率：1.3200～1.7000，四位精度，重复性可达5×10-5，温度范围5～100℃，精度0.01℃；

3.2.3.3 可以加配PH、电导率模块测量。其中pH测定范围：0.00～14.00，分辨率: 0.01pH，精度:±0.01pH, mV:-1999～1999, 温度:-5.0～90.0℃, 自动温度补偿, 自动终点锁定, 三点校正。

※3.2.4操作系统：主机采用触摸屏，提供中文操作界面；

3.2.5用户方法：30个；可将测试方法设置快捷键在开机界面上，实现一键操作；

※3.2.6可扩展指纹识别功能：为了保证实验数据的安全性和权威性，可定义实验人员通过指纹识别登录系统；

3.2.7 具备气泡检测功能，可自动发现气泡并报警；

3.2.8 连接废液传感器，可自动防止废液溢流；

3.2.9 实验报告：可连接控制软件，可根据用户需求的关键字段导出实验报告，实验报告为EXCEL格式，并可在报告上添加用户单位LOGO图标；

3.2.10 密度主机可以扩展到自动进样器，自动进样器的位数可以根据客户的要求进行选择，位数从10~300位可选。

3.2.11 接触样品的材质：聚四氟乙烯（PTFE），硼硅酸盐玻璃

3.3配置：

3.3.1 密度计、折光率仪（带中文彩色触摸屏）主机    各1台

3.3.2干燥泵                                           1台

3.3.3进样泵                                          1台

3.3.4该系统一体化连接管路套件及适配器                        1套

3.3.5为保证产品质量及数据可靠性以上全套产品均为同一品牌；

4 电子天平（十万分之一）

4.1称量范围：80g/220g

4.2可读性：0.01/0.1mg

※4.3线性：0.15mg

※4.4重复性(sd)：0.015mg (5%加载)

4.5校准技术：ProFACT专业全自动校准技术专业级全自动校准技术, 温度漂移和时间触发的全自动内校

4.6最小称量值（5%加载，k=2，u=0.1%）：14mg

※4.7红外感应器，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等

※4.8中文界面的彩色智能触摸屏，实现安全，便捷的天平操作

4.9采用高分辨率传感器，内置2组校正砝码，快速获得准确称量结果

4.10水平向导,在天平未处于水平位置时提供警告提示功能，并在触摸屏上显示完整的说明和实时图形化水平泡

4.11易巧称量组件，满足使用不同容器的称量需求，并有效屏蔽静电荷影响

4.12静电检测技术，可检测样品和容器上的静电荷，并提供警告

4.13动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围

4.14内部温度控制，降低温度对于称量结果的影响

4.15用户管理功能，可以独立设置操作者的使用权限，

4.16优化天平适应性的称量参数设置，满足不同称量环境要求

4.17专业级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的内置砝码自动校准和全自动线性校准,获得精确称量结果

4.18完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁

4.19可移动、分离的显示控制终端，方便天平使用

4.20标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、USB、LocalCan、RS232和PS/2通讯接口选件插槽，方便连接打印机、电脑等外围设备

4.21规范的称量结果输出，获得完整的、可追溯的称量信息

4.22显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀

※4.23多种内置应用称量程序:基础称量、计件称量、百分比称量、密度测定、统计功能、配方称量、差重称量、移液器测试

4.24具有滴定应用程序的功能，能跟滴定仪联用，称量数据可通过系统传给滴定仪和水分仪等设备

4.25配置要求：

4.25.1 主机及四角误差补偿系统1套

4.25.2电源适配器1套

4.25.3与主机同品牌的打印机一台

5 天平(万分之一)

※5.1、称量范围：≥215g

5.2、可读性：0.1mg

※5.3、重复性（sd）：0.1mg

5.4、线性误差：0.2mg

5.5、秤盘尺寸（L*W）[mm]：90

※5.6、稳定时间：≤2s

5.7、红外感应器(SmartSense)，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等

彩色智能触摸屏(SmartScreen)，实现安全，便捷的天平操作

5.8、网格秤盘(SmartGrid)，获得快速、准确称量结果

5.9、水平控制系统(LevelCControl),  在天平偏移水平位置时提供警告提示功能

5.10、易巧称量组件(ErgoClip)，满足使用不同容器的称量需

5.11、用户管理工具(UserManagement)，可以独立设置操作者的使用权限

5.12、MinWeigh最小称量值功能，提供符合规范的称量帮助(需要梅特勒-托利多客户服务工程师现场设置激活)

5.13、天平校验功能(BalanceCheck)，自动提示用户使用外置砝码校验天平,确保称量结果始终准确

5.14、ProFACT专业级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的内置砝码自动校准和全自动线性校准,获得精确称量结果

5.15、内置多种应用称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计功能、密度测定、称量值检索

5.16天平配置

主机及同品牌原装打印机一台

6 溶出度仪（国产）

6.1、溶出仪具有8溶出杯和8转杆，可满足对空白和标准品的对照要求。

6.2、溶出杯和转杆自动对中心，便于装卸和使用。

6.3、溶出仪采用机头的腹平面为整体杯盖，减少了溶液的蒸发。

6.4、溶出仪具有同时投药装置，实现了桨法试验时的同步投药。

6.5、取样系统与收集系统分体设计。

6.6、取样系统采用精密注射器作为取样动力。

6.7、采用八通道高精度、高化学稳定性阀体。

6.8、高化学稳定性的聚四氟乙烯（特氟龙）管道具有优异的抗吸附性能。

6.9、取样前的回液循环技术避免了交叉污染。

6.10、具有等量补液功能。

6.11、具有八通道各自独立的管道系统，能够满足溶出试验中对空白和标准品的对照要求。

6.12、取样双级过滤，初滤为10μm孔径柱状滤头，次滤可根据实际需要选择不过滤或0.8μm/0.45μm/0.22μm孔径的φ25mm注射式过滤器。

6.13、位试管架，最多可放置120个试管。

6.14、取样试管配有密封帽，防止样品蒸发与污染。

6.15、采用大屏幕液晶显示器（LCD 4×15 汉字），中文菜单提示，仪器操作简便。

6.16、清洗过程中可更换清洗溶液，使管路清洗更彻底。

6.17、密码开机功能，有助于仪器使用管理。

6.18、溶出取样收集系统符合国内外药典对药物溶出与取样的要求。

6.19、溶出转速：25～250转/分±1转

6.20、溶出温度：室温（5℃）～40℃±0.3℃

6.21、取样通道：8

※6.22、最多取样次数：≥15

6.23、最长取样间隔：99小时59分钟

6.24、最小取样间隔：首次1分钟，其余4～6分钟（视取样量与是否补液而定）

6.25、连续工作时间：99小时59分钟×15

※6.26、取样过滤周期：＜30秒

6.27、取样量（或补液量）：1ml～10ml

※6.28、取样精度：±2%当取样量为5ml时各通道平均值

6.29、过滤孔径：初滤为孔径10μm聚乙烯过滤器，次滤为φ25mm注射式过滤器，孔径可选0.22μm

6.30、配置要求：

6.30.1溶出仪主机 1套

6.30.2取样系统 1套

6.30.3溶出杯  8 个（1000ml）

6.30.4取样管  8个

6.30.5平口试管  140根

6.30.6过滤头 40个

（三）分包三气质联用仪等

1 气质联用仪

1.1. 工作条件

电源：220V±10%，50Hz

温度：操作环境15˚C-35˚C

湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%

1.2. 技术参数

气相色谱部分

1.2.1 色谱性能

1.2.1.1 保留时间重现性< 0.008% 或< 0.0008 min

1.2.1.2 峰面积重现性< 1% RSD

1.2.1.3 压力控制精度: 0.001 psi

※1.2.1.4 可以安装六个EPC 模块，提供多达16 个通道的EPC 控制

1.2.2 柱温箱

1.2.2.1 操作温度：室温以上4˚C-440˚C

1.2.2.2  温度设定值精度：0.1°C

1.2.2.3  支持19 阶柱箱升温梯度，20 个恒温平台，可梯度降温

1.2.2.4 温度稳定性：<0.01˚C/1˚C环境变化

1.2.2.5 降温模式：具有快速降温模式和慢速降温模式，方便方法开发，从450°C到50°C ≤4 min

1.2.3毛细柱分流/不分流进样口

1.2.3.1  扳转式顶部密封系统，有利于快速、简便地更换进样口衬管

1.2.3.2  EPC压力设定范围：0-149psi

1.2.3.3 电子压力/流量控制，压力控制精度: 0.001 psi

1.2.3.4 最高使用温度：400 °C

1.2.3.5 最大流量设定范围： 0-1200mL/min

1.2.4 自动进样器

1.2.4.1 进样体积：0.1 μL-50.0 μL

※1.2.4.2 样品位：≥160位样品盘

1.2.4.3样品处理功能：可编程进行样品自动稀释，自动加内标等功能。

1.2.5  质谱部分

1.2.5.1离子源：备有耐高温长效灯丝的高效电子轰击源(EI)，采用经惰性处理的材料制成

1.2.5.2具有全扫描/选择离子检测功能

1.2.5.3质量数范围：1.6-1000amu，以0.1amu 递增

1.2.5.4分辨率：单位质量数分辨

1.2.5.5离子化能量：5-241.5eV

※1.2.5.6气质接口温度: 可独立控温，100-350℃

※1.2.5.7离子源温度：可独立控温，100-350°C

1.2.5.8分析器：整体镀金双曲面四极杆，可独立温控, 106˚C - 200˚C，永久免维护。

1.2.5.9质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

1.2.5.10动态范围： ≥106

1.2.5.11扫描速率：≥20000amu/秒

1.2.5.12真空系统：分子涡轮 泵，机械泵

1.2.5.13质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。

1.2.5.14灵敏度：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg/μL八氟萘（OFN）,信/噪比≥1500：1

1.2.5.15最低检出限（IDL）：≤10 fg八氟萘 (OFN)

1.2.5.16 DS42i前级泵具备节能等待模式

1.2.5.17  睡眠/工作模式：睡眠模式下，质谱仪会自动进入节能模式

1.2.5.18具备早期维护预警功能

1.3.数据处理系统

1.3.1 气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现。

1.3.2软件：中/英文可选。

1.3.3  手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

1.3.4  数据分析软件应包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。

1.3.5  操作环境：Windows ® 7或以上操作系统，多任务, 多用户系统软件。

1.3.6 谱库：NIST谱库（包含243000张谱图）

1.3.7气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。

1.3.8   质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。

※1.3.9具有电子方法功能：可直接对已有的GC/MS分析方法通过网络进行转换直接使用。（验机实现E-method方法）

1.4. 配置清单

1.4.1 质谱主机（包括：EI源、化学工作站、计算机，激光打印机）

1.4.2 气相色谱主机

1.4.3毛细管分流/不分流进样口2个

1.4.4  16位自动进样器与150位样品盘

1.4.5 NIST 2011库 1套

1.4.6 保留时间挥发性物质库 1套

1.4.7电源(UPS)：品牌变频稳压电源，10KVA延时2小时，原厂授权维护。

1.4.8专业版正版操作系统计算机（i7处理器、4G内存、1T硬盘、21寸显示器）和激光打印机各一台

2 紫外分光光度计（二极管阵列）

2.1设备的主要用途、功能及特点

全进口设备，可用于水质、食品、饲料、生化样品、药品以及环境样品等的定性定量分析，也可满足高校科研教学需求。

2.2技术参数及指标（带*者为必须具备指标）

2.2.1光源 ：预校准氘灯钨灯；

※2.2.2 检测器：1024二极管阵列检测器

2.2.3 波长范围：190～1100nm；

※2.2.4 波长准确度：优于0.2nm（氘灯486.0nm和656.1nm特征谱线）

2.2.5 波长重复性：优于0.02nm

※2.2.6 光谱带宽：1nm

※2.2.7分辨率:﹥1.6

※2.2.8杂散光：<0.03%T（340nm,NaNO2溶液 ASTM方法）

※2.2.9光度精确度：<0.005A(440、590nm处吸光度值1.0A中性密度滤光片 )；

2.2.10基线平滑度：±0.001Abs；

2.2.11 稳定性：±0.001Abs/h；

※2.2.12 速度：最快0.1s

※2.2.13 光度重现性：±0.001A

2.3系统控制软件

中英文软件，具有波长扫描、浓度测试、动力学以及仪器性能认证等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。

2.4配置：

二极管阵列可见-紫外分光光度计主机1套

光谱软件1套

石英比色池1对；

软件手册1套；

2.5工作条件

2.5.1电源：220V±10%  50HZ

2.5.2温度：15～35°C

2.5.3相对湿度：25～85%

3 顶空

3.1.顶空主机参数：

※3.1.1样品托盘：≥40 位，能与现有岛津气相连接使用

3.1.2顶空瓶体积：20ml（10ml 配可移动式转换器）

3.1.3定量方法：阀和定量环（valve and loop），电驱动六通阀，温度范围 50-200℃，增量为1℃。

※3.1.4定量环：不锈钢管，标配1ml，可选配0.5ml、3ml。

※3.1.5样品加热平衡炉：6 位，空气加热，温度范围40-200℃，增量 1℃。

※3.1.6传输线：1m 不锈钢管，温度范围 50-220℃，增量 1℃

3.1.7样品搅拌：若需要有两级（轻柔，快速）

※3.1.8样品路径：所有管路都经过惰性化处理

3.1.9气路控制：辅助气和载气的电子气路控制（可选）

3.1.10自动优化平衡时间和炉温

3.1.11方法存储：最多可以存储9个方法

3.1.12控制信号：直读数字压力表

※3.1.13操作模式：可重叠加热单一提取模式，多次顶空提取（MHE）模式

3.1.14自动气密检查功能

3.1.15可兼容市面上所有品牌的GC,GC/MS系统。

3.1.16 RSD%  < 1% 甲苯 (10次进样)

3.2.配置要求

3.2.1顶空主机一台

3.2.2适配安装包一套

4 比表面仪

4.1功能：BET比表面积（多点、单点）、比表面积、外表面积；介孔大孔孔容积及孔径分布分析；微孔总孔体积、内表面积测定；微孔孔容积测定；微孔分析；真密度精确测试；吸附热测试；平均粒径估算；密度输入法测试等。

4.2测试精度：≤± 1.0%（比表面）；最可几孔径重复精度≤0.02nm；

※4.3测试范围：0.005(m2/g)--至无上限(比表面积)； 2nm-500nm(介孔及大孔分析)； 0.35nm-2nm（微孔常规分析）；总孔体积0.0001cc/g—至无上限；

4.4真空腔体: 集装式真空腔体，模块化设计，全低温电磁阀控制，不使用气动阀；

※4.5样品管卡头系统：外置式防抽飞样品管卡头系统；

※4.6分析站: 2个测试站，每个测试站配有独立的升降系统及杜瓦瓶，且互不干扰；提供仪器图片

4.7脱气系统：同位真空脱气预处理系统模块化设,避免二次污染。

4.8原位脱气系统：2个独立加热包，2套独立温控系统，均可程序升温控制，程序升温设置阶数多达10阶；脱气温度范围，室温—400℃。

4.9等温夹：配备等温夹必须适合各种冷浴，包括液氮，液氩，冰水等，不得使用液氮液位传感器

4.10质量认证：CE认证、中国分析测试协会专家技术鉴定（提供复印件）

4.11极限真空：极限真空度高达10-4-10-5Pa；P/Po 准确可控范围达10-6-0.998

4.12配置要求：

进口机械真空泵及二级吸附泵、多压力传感器一套

（四）分包四：多功能粉体测试仪等

1多功能粉体测试仪

※1.1可准确测量粉体的流动性能，包括流动时间、休止角、堆密度、对体积、堆质量、100g样品流动时间以及绘制流出曲线

1.2符合GLP,GMP规范。

1.3 LCD 显示屏，字母数字键盘，用于可输入产品信息和设定仪器参数

1.4 不锈钢漏斗体积：≥420ml

1.5 助流搅拌桨，转速可调

1.6 休止角测量范围：0-60°

1.7 流动时间测量范围：0.1s-1h

1.8 堆密度范围：0.001 - 6.0g/ml

1.9堆体积范围：0.1 - 270ml

※1.10内置精密分析天平，精度0.1mg

※1.11 内置打印机，测试结束自动打印测试结果

1.12 内置红外探头

1.13 防静电防尘罩，带吸尘器接口

1.14 集成定时器和角度校准程序

1.15 全不锈钢机身

1.16 单工作位，符合USPⅠ、USPⅡ/EP，自动识别量筒座并选择相应方法

1.17 触控型字母数字键盘，可输入12位产品编号和12为批次编号

1.18 振击频率: 250/300±15次/分钟

1.19 振击高度:3±0.3/14±2mm

1.20 量筒体积:250/100可选，可自动识别量筒

1.21 标配IQ/OQ文档

1.22 配置要求：

1.22.1 粉末性能测试仪主机1台

1.22.2 内置天平 1台

1.22.3 6mm、8mm、10mm不锈钢喷嘴各1个

1.22.4 内置打印1台，打印纸5卷

1.22.5 清洁刷 1个，清洁油1瓶

1.22.6 振实密度计1台

1.22.7 250ml量筒及适配器 1台

2 真空烘箱

2.1.内腔体积：≥48L

2.2.控制范围：室温+5℃至200℃

※2.3.精度：0.1 ℃

※2.4.波动度：≤0.3℃

2.5.均匀度（150℃）：≤2℃

2.6.加热到100℃时间:≤30min

2.7.加热原理：隔板对样品直接加热

2.8.功率：≥1000W

※2.9.材质：箱体内外全不锈钢

2.10.真空度：电子控制以及显示

※2.11.真空度要求：

2.11.1数字压强控制和显示

2.11.2压强显示精度最低可到0.01mbar

2.11.3压强调节范围：10mbar～1100mbar

2.11.4压强显示范围：5mbar～1100mbar

2.11.5最大漏气率：0.01bar/h

2.12.USB接口用于数据传输，免费的Celsius软件

2.13.三点温度校准

2.14. 隔音真空泵模块，带真空泵（PTFE双隔膜，耐化学腐蚀，泵流量60l/min），底部带抗震金属板，以适应真空泵，包括全视玻璃门，真空烘箱插座，信号电缆和连接软管，230V，50Hz。

3 黏度计专用水浴锅

※3.1、设计为透明浴槽可应用于毛细管粘度计和密度计

3.2、适合标准ASTM D445

3.3、显示分辨率0.01 ºC，温度稳定性±0.005 ºC

※3.4、适用于内部/外部温度控制，标配的冷却环可以将浴液冷却至室温以下

3.5、高低温报警，低液位报警

3.6、内置的实时时钟，可以保证实时程序控制进行粘度测量

3.7、RS-232接口，可实现自动温度控制

3.8、由多层绝热的真空玻璃组成，可以保证在低温不结霜，方便观察测量

※3.9、温度：室温+5~60

3.10、温度稳定性：±0.005

3.11、流速（L/min）：11-16

3.12、测量位：≥2位

3.13、配置要求：粘度计专用水浴锅一套

4 表面张力仪

4.1、传感器指标

4.1.1测值范围0-1000mN/m

※4.1.2测值分辨率0.01mN/m

4.1.3测值精度：0.01mN/m

※4.1.4数据传输速度：最快每秒23个数据

4.1.5实时数据采集

4.1.6归零方式：一键式自动清零

4.1.7  7寸全彩色wince计算机操作系统

4.1.8可外接鼠标

4.2、样品台控制

4.2.1升降范围：0-50mm

※4.2.2升降精度/重复精度：0.5μm

4.2.3升降速度控制：可调速度，测试过程变速控制

4.2.4控制方式：通过USB口软件自动控制，提升兼容性

4.2.5特制无噪音精密丝杠，升降稳定控制精度高

4.3、温度读取

4.3.1温度读取精度0.01℃

4.3.2温度读取方式：软件自动读取,独立显示。

4.4、软件参考指标项：

4.4.1表面张力测试方法：白金环法

4.4.2测试方式：全自动测试表面张力/界面张力值；物体质量；同时，提供手动测试模式测定界面张力

4.4.3液体水准线：软件自动查找液体水准线（电子感应传感器）

4.4.4数据库管理：测试数据实时显示，保存，历史数据可查询，数据可导出为ORIGIN曲线

4.5、配置要求：主机及附件一套

5 熔点仪

5.1、熔点测量范围:室温～380℃

5.2、“起始温度”设定时间：50℃～400℃不大于5min

400℃～50℃不大于7min

5.3、温度数显最小示值：0.1℃

5.4、线性升温速率：0.1℃/min-20.0℃/min之间任意连续可选

※5.5、测定熔点的准确度：200℃或200℃以下范围：±0.5℃

200℃以上范围：±0.8℃

※5.6、重复性：0.2℃

5.7、标准毛细管尺寸：外径Φ1.4mm内径Φ1.0mm

5.8、样品填装高度：3mm

5.9、电源：220V±22V、50Hz，100W

5.10、尺寸（长、宽、高）：约360mm×290mm×170mm

5.11、质量：约9.5kg

5.12、通讯接口USB或RS232串行接口由触摸屏按键选择

5.13、配置要求：主机及附件一套

6 凝点仪

※6.1、搅拌方式：自动搅拌

6.2、控温范围：高温60～低温-30℃   （温度任意可调）

※6.3、控温精度：±0.1℃

6.4、工作孔样： 双样

6.5、制冷方式：进口压缩机制冷

6.6、加热方式：优质电热管加热 800 W

6.7、工作介质：工业油.酒精

6.8、液晶PID控温：具有温度修正功能.计时功能任意可调.控温精度高.计时范围99时99分99秒

6.9、配置：主机及附件一套

7 锥入度仪

※7.1、测量范围：0mm-50mm （锥入单位为0-500 )

※7.2、最小读数：0.01mm（锥入单位为0.1 )

7.3、位移传感器分辨率：0.01mm

7.4、测量锥总重：150克±0.1克；其中锥体＋锥尖＋祖杆＋连接件为：122.21克±0.07克

7.5、计时范围：1s-9.9s

7.6、数据输出方式：LCD 液晶屏显示，微型打印机印字，RS232 口输出

7.7、电源：220V±22V,50Hz±1Hz

7.8、外形尺寸:340mm×280mm×600mm

7.9、仪器净重: 18.9kg

7.10、配置要求：主机及附件一套

8 细菌内毒素检测仪

8.1、用途：用于药品细菌内毒素检测，系统日志，记录软件操作，可进行审计追踪等，合法合规，符合现行数据可靠性相关规定；如：符合美国FDA要求，通过了美国FDA认证； 数据完整性保护，追踪及完善的防修改措施，具有oracle数据库

8.2、灵敏度检测范围0.001-100EU/ml

8.3、具有配套试剂及耗材

8.4、电源电压交流电220V±10%；

8.5、电源频率 50Hz±2%；

8.6、输入功率 ≤150W；

※8.7、试管孔独立的8mm孔，每个孔有独立的检测通道，独立计时；

8.8、光源 LED；

8.9、工作波长 固定波长405nm和660nm；

※8.10、温控精度 37±0.2℃，一般每个模块温度差异±0.1℃；

温控速度，反应器上每支试管通过数控加热板加热后，可使试管中200微升的水大约在200秒钟内从室温升高至37℃；

8.11、孔数量≥90孔；

8.12、光学精确度，试管孔在读取全新试管中无泡沫的BET水时，30分钟内所有孔的光度值漂移在±3mAbs范围内；

8.13、反应试管，8*75mm玻璃试管；

8.14、反应试剂 开放性试剂；可用国内、外多种品牌

※8.15、反应物添加量 0.1ml试剂＋0.1ml样品；

8.16、使用环境温度 10～30℃。

8.17、软件功能，操作界面简单快捷，功能丰富；用户分级管理，具有三级以上用户权限分配和密码保护及数据上传，检测方法：动态浊度法、动态显色法

8.18、可保存和调用实验模板；可自动保存实验数据，并能随时提取保存文件；

※8.19、检测结束后可进行数据分析，也可打开以前的数据进行分析；具有数据动态曲线分析功能；

8.20、自动计算检测结果，可打印检测报告；检测报告可导出至Excel；具有对仪器的光学系统检测功能。

8.21、可满足现行CP、EP、BP、USP、IP药典要求。

8.22、配置要求：

8.22.1主机（数据库、软件）一套；

8.22.2液体套件1支、动态浊度法内毒素检测试剂（5ml） 2瓶；内毒素工作标准品 0.5 μg/vial  1瓶

8.22.3电源(UPS)：品牌变频稳压电源，10KVA延时2小时，原厂授权维护。

8.22.4   专业版正版操作系统计算机（i7处理器、4G内存、1T硬盘、21寸显示器）和激光打印机各一台

9 赶酸器

※9.1. 可与CEM 110ml消解罐匹配。

9.2. 控制器与加热主体装置分离， 加热主体采用特厚特富龙涂层铸铝，防腐蚀，无污染；采用独特的喷涂工艺，涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落,维护方便；

9.3. 机箱设计有上台面，可以防止不慎溢出液体流入内部，并便于拆卸清洗；

9.4. 双重超温安全保护，实现自动高温切断保护功能；

※9.5. PID温度控制，微电脑PID温控系统，操作简单方便，性能优良，经久耐用，控温精度高；

9.6. 采用高精度PT100A温度传感器，可直接测试加热区实际温度,并且实时反控主机；

9.7. 计时功能，加热结束蜂鸣器鸣叫；

9.8. 功率:1000W以上；

9.9. 最大样品位数≥16位；

9.10. 孔径.36mm(也可根据要求进行定制)；

9.11. 孔深.180mm(也可根据要求进行定制)；

9.12. 温控范围.室温—200℃或更宽；

※9.13. 控温精度. ±0.5℃；

9.14. 孔间温差. ±0.5℃；

9.15. 控温时间. 0 - 999 分钟；

9.16. 配置要求：主机及附件一套

10 马弗炉（进口）

※10.1. 规格：最高温度≥1100℃，箱体体积≥5L。

10.2.功率：加热功率：≤2500W，保温功率：≤850W

10.3.结构布局：采用紧凑型一体式设计，独立排气口设计，确保废气排出炉腔，可选配温保护器和保护气接口。

10.4.安全防护：炉门开启合理，防止操作人员高温灼伤。可在高温下打开炉门，开门即断电，保护加热器和操作人员。

10.5.加热模块：炉腔双面加热，采用优质全辐射加热丝，确保良好的温度均匀性，且易于安装维护。

※10.6. 温控系统：采用优质K型热电偶，炉膛内温度均匀性≤±5℃。配置6段以上程序温度控制器，可存储程序。

※10.7. 保温材料：炉门和炉底采用低热质绝热耐磨保温材料。确保获得最大的热效能和最快冷却或加热速率，确保箱体外部温度低。

※10.8. 升温速率：升至最高温度时间≤40分钟。

10.9.智能功能：具有起动延时和定时功能。

10.10.配置要求：马弗炉及附件一套

（五）分包五：全自动喷雾衍生系统等

1 全自动喷雾衍生系统

※1.1.安全与高重现性：喷雾衍生化器为全封闭喷雾装置， 消除人为影响因素确保使用安全，并且实现自动清洗，自动排废液。

※1.2.喷雾系统保护罩采用耐腐蚀耐酸碱耐化学试剂材料，适应所有常见的显色剂。

1.3.对区域实现定量均匀喷雾，保证喷雾的重现性。

1.4.配置4种显色喷嘴，根据溶剂可任意选择和转换不同显色喷嘴，可实现复合喷雾. 符合GLP/GMP。

※1.5.喷嘴和显色剂之间零距离无管路设计，保证无污染和不用清洗管路，节省时间和溶剂。

1.6.可以设置喷雾水平：可根据酸度或粘度的不同的物理化学性质，选择6种喷雾水平

※1.7.喷雾技术：高度均匀的超细微滴。

1.8.低试剂消耗：4毫升完成20×20厘米薄层板的喷雾衍生工作，2毫升完成20×10厘米薄层板喷雾衍生工作。

1.9.可选薄层板尺寸：20x20cm、20x10cm薄层板。

1.10.喷射区域：全区域均匀喷射，无死角 。

1.11.喷雾面积：1 x 1cm到20x20cm

1.12.可设置喷射速度：不同的喷雾水平可设定不同的喷雾速度。

1.13.控制面板简易设计，无需电脑控制等繁琐操作。

1.14.配置要求：

1.14.1.衍生剂喷头，4个

1.14.2.薄层板底盘，2个（分别为20×20和10×20）

1.14.3.喷雾密封罩，2个（分别为20×20和10×20）

1.14.4.衍生剂手机瓶，1个

2 氢气发生器

※2.1氢气纯度≥99.9999%，高纯氢气出口流量：≥300cc/min；

※2.2高纯氢气出口压力：10-80psi；

2.3微电脑自动控制，液晶显示，操作简单，可监控所有工作参数和运行状况，具有自动故障诊断功能；

2.4能在线压力显示：psi/Bar/Mpa(压力单位)，方便观测仪器状态；

※2.5具有3个环保过滤器，保证氢气发生器内部气体管路和水箱不受环境空气污染；

※2.6具有内置≥5L超大容量储水箱，无需试验人员频繁进行加水；

2.7采用分子筛干燥筒干燥氢气持久高效；

2.8能在线显示运行时间，自动进行维护需求提示和报警；

2.9采用离子交换膜技术产生高纯氢气，只需加>1欧姆-厘米的去离子水，无须添加任何碱液；

2.10具有自动氢气检漏及声光报警装置，自动关闭氢气发生器，确保安全；

2.11具有系统开机自动检测、在线水质监测及声光报警、在线水箱水位监测及声光报警等安全功能；

2.12氢气发生器机身采用经防腐处理和静电涂层处理的高强度工程塑料，外型美观；

2.13完全满足每天24小时不间断持续、安全、可靠运行要求；

2.14体积紧凑，方便置于实验台下，节省宝贵的实验室空间；

2.15通过CE、UL认证；

2.16至少可以满足≥3台气相的氢气供气，及两年耗材

2.17配置清单：

2.17.1氢气发生器主机1套；

2.17.2维护工具包1套，

2.17.3氧气/水份阱1套，

2.17.4分子筛干燥筒1套；

3 碎花制冰机

3.1.原装进口，储冰及制冰为左右结构

3.2.机壳由耐磨防腐蚀防手印不锈钢构成，保障机器美观的同时更耐用

3.3.前进风前排风设计，使设备可以嵌入安装

3.4.电脑诊断系统，机身前面板带外部指示灯，能实时显示机器运行状态及快速检测故障及时报警

3.5.使用前部冷凝器风扇过滤网，方便拆除和清洗

3.6.有前部技术维修通道，方便查看问题

3.7.储冰箱门带自动回位系统，减少用户工作量

3.8.储冰箱设置抗微生物组件

※3.9.银离子抗菌涂层涂布在机身内部，避免污染样品

3.10.环保R404a冷媒

3.11.储冰箱内附带冰铲挂钩

3.12.技术参数：

※3.12.1.日产雪花冰：≥110KG

3.12.2.储冰箱容量：≥40KG

3.12.3.电压，功率：220V，600W

3.12.4.制100KG冰耗电：14.4KWh

3.12.5.耗水：约3.8L/H

3.12.6.雪花冰含水量：25%（雪花冰含水量越低，冰块越干燥，不易融化）

※3.12.7.雪花冰硬度：≥80%

3.13.配置要求：主机及冰铲、挂钩一套

4 离心机转子

※4.1、原装进口，保健品、化妆品等样品的离心前处理，能与现有Allegra X-30R离心机匹配

4.2、适用于50ML的离心管

※4.3、一次处理样品数量≥6位

4.4、最高转速≥10000RPM,最大离心力≥10304G

4.5、配置：匹配的转子一套

5 电位滴定仪

5.1 工作条件

5.1.1  工作电源：220V，50Hz

5.1.2  环境温度：5-45℃

5.1.3  相对湿度：25-85%

5.2主要技术指标

5.2.1 滴定仪主机

5.2.1.1 工作模式：具备动态滴定、等量滴定、终点设定滴定、测量、校正等；

5.2.1.2 主机支持平行双通道滴定功能；具备连续大体积加液模式50ml、手工滴定模式；

5.2.1.3. 可直接测定温度、电压、pH值、极化电流、极化电压；

※5.2.1.4. 测量分辨率：pH值：±0.001pH；电位：±0.1mv；温度：0.1℃；电流：0.01μA；

5.2.1.5. 每个方法内部循环个数：12个以上；具备所有条件判断功能；

※5.2.1.6温度滴定模块：可选配温度滴定模块，温度滴定模块和电位滴定部分能同时使用，无需硬件切换，提供温度滴定模块官方彩页资料；

5.2.2 无死体积加液系统

※5.2.2.1驱动器类型：无死体积加液驱动器，滴定时活塞从上向下运动，保证无死体积，连接多个驱动器时都可用于滴定；

5.2.2.2定量管类型：带旋转4通阀，4通路设计，可自由设定液体的在4个通道中的运动方向，可吸入空气以完全排空定量管及管路；

5.2.2.3 具备50ml大体积加液单元；

※5.2.2.4定量管及管路可以通过软件界面一键排空、并可自动从空闲的端口吸入清水清洗定量管，所有过程无需任何手工操作；加液驱动器可通过外接的软管定量（定量环技术）取样，实现样品完全不接触定量管的无污染定量取样；

5.2.3 滴定控制终端

5.2.3.1硬件：电脑，全中文界面；

5.2.3.2完全符合GLP、GMP、FDA 21 CFR-11要求：软件可以自动识别已经连接的软硬件设备，具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户管理和电子签名等功能，可自动记录日志化文件，且仪器登陆操作受密码保护，从而完全保证数据的安全、结果及操作的可溯源性；

5.2.3.3 滴定结果储存量：可储存所有历史数据及每个数据对应的方法、滴定参数；

5.2.3.4 可以输出滴定数据（excel 或pdf等格式）、备份方法、打印报告、重新校正结果，能够同时在线显示滴定曲线和导数曲线；

5.2.3.5 用户可自由灵活编程，软件可自动进行结果合理性自检；支持所有条件语句；

※5.2.3.6 可以自动通过Email发送数据，可以连接和组建LIMS(管理系统)实验室网络系统，可以控制均质器等第三方设备；可以控制多台滴定仪，最多支持4个工作界面同时进行滴定；

5.3配置要求

5.3.1高端电位滴定仪主机（带双通道滴定功能）：1套；

5.3.2无死体积加液驱动器：1个；

5.3.3四通路加液单元：1个；

5.3.4螺旋搅拌器： 1套；

5.3.5智能iTrodes水相复合PH电极

5.3.6备品备件：滴定仪专用工具1套、校验专用滴定管1个

6 全自动凝胶成像系统

6.1  相机

※6.1.1相机：科研级高灵敏度大尺寸CCD相机，600万或更好真实物理像素

6.1.2灰度等级：真16 bit，65,536个灰度等级

6.1.3动态范围：4.8 OD

6.1.4数据传输方式： USB高速传输

6.2 光学镜头

6.2.1光圈：可变光圈，最大可达f1.20，可时刻根据需求调节进光量。

6.2.2  6倍光学变焦镜头。自动调节光圈、自动对焦、自动或手动曝光，具备连拍功能

6.3 软件

6.3.1专业的控制及分析软件， “一触”式完全自动化的图像采集程序，具有强大的图像注释，增强和说明功能。

6.3.2独特的IDT动态范围监控技术，确保定量结果的稳定性。

6.3.3可兼容存贮TIFF、JPEG等多种文件格式。

6.3.4图像的剪切、缩放、镜像、旋转、反色，图像的对比度/亮度调整等。

6.3.5 自动保存GLP文件，成像分析时所使用的参数可以方便的记录和调出，符合良好的实验室规范。

6.3.6 系统动态平面校正技术，均一性CV < 5%。

6.3.7提供多种背景消除模式。

6.3.8条带分子量计算及光密度积分，包括自动识别模式及强大的手动编辑功能。

6.3.9 多孔板分析、菌落计数、迁移率分析（RF）等功能。

6.3.10软件可免费安装于多台机器。

※6.3.11具备3D成像功能：可直接进行3D图像成像，3D图象观察，3D图象电影播放显示

6.4暗箱：

6.4.1坚固的全不锈钢结构、环氧树脂漆涂布、耐化学腐蚀的黑体级暗箱

6.4.2    6位滤光片轮

6.4.3配F-590滤光片

6.4.4配双侧LED白光照明

※6.4.5配双侧480nm落射蓝光LED激发光源

※6.4.6可配365nm落射紫外光源，用于特定染料激发

6.4.7仪器配置要求：主机一套、双侧LED白光照明一套、双侧480nm落射蓝光LED激发光一套

7.超净工作台

7.1.原装进口

※7.2.使用HEPA高效过滤器，对于＞0.3μm颗粒系可高达99.99%截流效率

※7.3.操作室内的空气洁净度符合ISO 14644.1的4级标准，优于10级洁净标准要求

7.4. 使用原装外转子风机，独有的反相叶轮设计，性能稳定，低噪音，低能耗、震动小，使用寿命长。

7.5.高品质整块不锈钢台面，圆滑无清洁“死角”区，操作台面前部升起，避免液体遗洒流出。标准电源接口在操作台后壁

7.6.前窗5度倾斜角设计，操作更加舒适

7.7.滑动式前窗，可完全关闭进行紫外灯灭菌，灭菌时间可编程设定

7.8.排气孔背板设计，增加操作空间

7.9.采用Sentinel数显微电脑程控系统，触摸式按键控制风机、灯光、电源插座和紫外灯，带温度补偿的气流传感器，实时监控和显示气流速度,光径：标配2mm(2ul)，选配10mm(8ul)和0.5mm(1ul)，灵敏度高。

7.10.可设定紫外灭菌时间，延长紫外灯的使用寿命，避免对操作者的伤害

※.11. IsoceideTM抗菌涂层，避免柜体表面细菌、微生物滋生污染

7.12．外形尺寸（长×宽×高mm）： ≥2000 x 650 x 1000

7.13、内部尺寸（长×宽×高mm）： 1850 x 540 x 560

7.14．噪音标准：＜63 dBA

（六）分包六：均质仪（带清洗模块）等

1 均质仪

1.1用途：中药材等的均质处理

1.2参数需求：

※1.2.1、最大样品批处理量：≥30个

1.2.2、样品管体积：10ml～200mL，可以满足各种均质需求

1.2.3、电子控制转速，均质速度：3000-24000rpm/min

1.2.4、可Wifi连接，PAD操作，图形化界面，操作简单，可编辑并储存上百条均质程序，包括均质速度、时间、清洗模式等，提供操作界面实拍图

1.2.5、仪器主要部件电机为进口

※1.2.6、可选管架规格：200mL*8孔、175mL*8孔、120mL*8孔、100mL*16孔、50mL*16孔、15mL*32孔、10mL*32孔

1.2.7、管架材质可选：铝合金、塑料，提供实拍图

※1.2.8、可选带冰浴样品架，使得你的样品可以在低温条件进行操作

1.2.9、机械刀头可选：10×108mm、19×204mm

※1.2.10、有均质器刀头清洗装置，动态喷淋循环清洗以保证清洗效果，提供证书

1.2.11、清洗方式：三种清洗方式，有机溶剂、水和超声波清洗；可以根据需要选择是用哪种清洗方式进行清洗及设定清洗时间等，清洗后的废液可以按水和有机溶剂分开排放

1.2.12、有机溶剂清洗，可实现清洗液重复使用

1.2.13、均质过程中刀头上下移动以增强均质效果，刀头上下移动距离仪器会根据样品量和样品管规格自动进行调整

1.2.14、转盘式样品盘在刀头从均质位转到清洗位过程中同时随着转动，以减少交叉污染的可能

1.2.15、仪器安全性：仪器有自动保护功能，如实际转速与设定转速相差太大时（过慢或者过快时）仪器会自动停机，并报警; 样品过载或马达过热致温度上升时，仪器会自动调整并报警，以提高实验的安全性

※1.2.16.运行过程中，显示面板可以显示均质速度、剩余时间、工作位置等实时信息，并且可以随时暂停或者停止现有工作

1.2.17、所有的动作都是在一个密闭的系统里面，通过管连接仪器后部的排气扇可以把挥发的有机溶剂排到室外减少对实验室人员的身体毒害，并且可以节约实验室有限的通风橱空间，请提供仪器后部及正面实拍图

※1.2.18、全透明塑料前门，内置LED灯，使得客户可以一览无余的看到均质全过程

1.3配置要求：主机一台、19mm平底机械刀头一把、刀头拆卸工具一套、刀头轴承一个、16位100mL样品管架一个、8位120mL样品管架一个、100mL离心管40支、120mL离心管20支、电源线一根、操作说明书（光盘）一个、PAD一台已装控制软件

2 进样瓶清洗器

2.1  硬件设计

※2.1.1 外壳和内腔采用高规格不锈钢，内腔材质为316L；全腔钝化工艺，表面形成钝化膜；清洗内腔体积≥200L，清洗篮架体积更是高达≥170L。

2.2. 清洗干燥

2.2.1 为保障清洗效果，提供最大流量每分钟500升；循环水泵配有软启动和变频技术，防止水泵瞬间启动水压过大给器皿带来伤害，单次清洗量不低于150个移液管或420个进样瓶.

※2.2.2 采用完美的中央塔式供水结构和顶部供水结构向清洗篮架注入热风和清洗水，最多可以提供三层喷淋臂提供最完美的喷水效果。

2.2.3 控制系统为9寸全彩触摸屏，屏幕具有一键启动6个程序，用户可以选用15个标准程序，或按用户需求针对不同器皿预设65个程序。

2.2.4电源380V，50hz，峰值最大功率<11KW，加热系统：加热功率：9KW。

2.3. 安全保护

※2.3.1提供多重安全保障。防水系统、电动开门、高温禁止开门、水加热管过温保护、风加热管过温保护、漏电保护、清洗剂缺液报警、水泵过热保护等等保护功能，再加上自动故障诊断程序、警示信息提醒以及故障语言提醒功能和维修保启动程序，不仅保障了仪器的正常使用，还可以为日常维护和维修提供帮助。

2.4  软件设计

※2.4.1一键启动清洗程序，简单之极；操作简单计算机控制整个循环中每一步的进程、温度、工作步骤和运行时间。

※2.4.2清洗剂分配泵：蠕动泵内置型，清洗剂通道：3通道独立控制，在自定义程序中可以任意切换启动清洗剂通道中的一个或多个，以满足不同行业清洗的需要，仪器内部可以存储4桶5L装清洗剂，以满足多通道多种清洗剂的使用。

2.5.烘干

※2.5.1 注射式烘干，将热风直接送入器皿内部；提供每小时55立方米热风烘干，最高烘干温度120℃。

※2.6. 清洗篮架

2.6.1上层喷淋瓶架  42位   待清洗瓶尺寸：20-250ml左右 用于清洗锥形瓶、容量瓶、三角瓶、烧瓶等；配有不锈钢浸塑三瓣花篮瓶托(防止划伤玻璃器皿外壁，增加接触阻力)、十字瓶托；

2.6.2下层2ml色谱进样瓶试管、离心管喷淋瓶架 150位   待清洗瓶尺寸：2ml左右 用于清洗色谱进样瓶；

2.7配置要求：

2.7.1主机一台，包括碱性清洗剂6KG和酸性清洗剂5L

2.7.2     20-250ml左右 用于清洗锥形瓶、容量瓶、三角瓶、烧瓶等清洗篮架 1套

2.7.3     2ml色谱进样瓶试管、离心管喷淋瓶架 150位 清洗篮架 2套

3 恒温混匀器

3.1、振幅3mm

※3.2、振动速度150-2000rpm，数字显示

3.3、数字程序时间控制器可自动报警，实现无人操作

3.4、设定时间最长≥900分钟

※3.5、标配2个旋转试管固定器

-26根试管（Φ10-16mm）

-12根试管（Φ16-32mm）

3.6、操作模式：定时或持续

3.7、保护级别IP30

3.8、尺寸（W×H×D）：270×172×410 mm

3.9、工作环境温度：5-40℃，相对湿度85%

3.10、功率：≥50W

3.11、最大承载量：1.5Kg

3.12、重量：9.8Kg

3.13、配置清单

3.13.1主机一个

3.13.2 试管固定器 2个

4 溶出度溶媒制备系统

※4.1 内置溶氧仪自动检测残余氧气含量小于5 ppm

4.2 预热溶媒到37摄氏度，减少实验时间

4.3 可正压条件下补液（直接连接供水系统）

※4.4 可负压条件下补液（可从任何的外置容器中获得液体）

※4.5 可以对起泡溶媒进行脱气和分液

4.6 可以直接将溶媒剂量分装到溶出仪上的溶出杯内

4.7 特殊的适配器用来处理发泡溶媒

4.8 仪器是可移动的，适合用于在大多数实验室

※4.9 内置天平和所有的重量剂量法配件

4.10 内置校准程序进行仪器的计量校准和认证

4.11 唯一的工具，提供了软件支持程序验证和校准

4.12 使用认证的1公斤重量校准计量准确度

4.13 噪声保护：最大噪声级约55dB

※4.14 脱气和加热同时进行

4.15 溶媒温度调节范围：30–50°C

4.16 温度精度：0.5°C

4.17 重量计量范围：250–5000G

4.18 容积计量范围：250–5000ml

※4.19 内置溶媒流量计，用于在线缓冲液混合，可调缓冲液计量范围：100–5000G

4.20 液晶显示器和键盘显示和输入数据，如产品信息，批号，媒体，密度等

※4.21 最大一次性处理量：24升

4.22 储液槽最小体积：最小1升

4.23 材质：液体接触部分316不锈钢，机身304不锈钢

4.24 加热功率：900W

4.25 符合USP/EP要求

4.26 符合CE / EMC要求

4.27配置：

4.27.1 主机 1台

4.27.2 体积给料升级套装 1套

4.27.3 泡沫消除管 1套

4.27.4 溶媒流量计用于在线缓冲液混合

4.27.5 打印纸 1包

4.27.6电源(UPS)：品牌变频稳压电源，10KVA延时2小时，原厂授权维护。

4.27.7专业版正版操作系统计算机（i7处理器、4G内存、1T硬盘、21寸显示器）和激光打印机各一台

5 PCR仪

5.1. 用途：核酸扩增

5.2. 工作环境：

5.2.1环境温度：15～30 ℃

5.2.2 相对湿度：15%～80%

5.3.技术参数：

5.3.1样品通量： 96孔、60孔和384孔可选

5.3.2可做两种反应模式：0.1ml快速模式或0.2ml标准模式

5.3.3彩色触摸屏显示，操作仪器

※5.3.4模块最大变温速率：5.00℃/sec

5.3.5样品最大变温速率：4.25℃/sec

※5.3.6反应体积：10–30 μL

5.3.7由六个独立组成加热模块控温区，而非一整块加热模块。

5.3.8每个独立控温区可独立设置温度参数，不能只设定最小和最大两个温度参数；

5.3.9多重温度范围：1--25℃，相邻独立加热模块之间温差可达5℃

5.3.10用户可自设定热盖温度范围50-110℃，避免因为热盖温度过高导致样品蒸发。

5.3.11能运行快速试剂

※5.3.12温度范围： 0–98℃

5.3.13温度均一性：＜0.5℃（到达95℃后20sec）

5.3.14温度精确性: ±0.25℃ (35–99.9℃)

5.3.15远程管理软件：服务软件使您可通过计算机浏览器管理和监测50余台PCR仪

5.4. 配置要求：

5.4.1  PCR仪主机及必备附件一套

（七）分包七：三重四极杆液相色谱质谱联用仪等

1 三重四极杆液相色谱质谱联用仪

1.1 应用范围

本设备主要用于食品安全，药物代谢，毒物分析，代谢组学，脂质组学等小分子化合物的快速同步定性、定量分析。

1.2 液相色谱三重四极杆质谱仪总要求

※1.2.1仪器供应商应具备10年以上串联三重四级杆液质生产经验，确保仪器技术成熟稳定。

1.2.2 工作条件电源电压：230V±10%， 50/60Hz， 16A，环境温度：15-27℃，相对湿度：20-80%

1.3 液相色谱部分

※1.3.1必须配置二元高压泵，耐压需要达到17,000 psi

1.3.1.1流量范围：0.001-5 mL/min，增量为 1 μL/min

1.3.1.2流量准确度：±0.1%

1.3.1.3流量精度：<0.07% RSD

1.3.1.4比例精度：<0.15% SD

1.3.2自动进样器

1.3.2.1：压力范围：需要达到17,000 psi

1.3.2.2：进样量范围：0.01-25 μL，最小步骤 = 0.01 μL

1.3.2.3：进样量准确度：通常对 10 μL 水为 ±0.5%

1.3.2.4：样品室温度范围：4-40℃

1.3.2.5：样品温度准确度：-2℃ /+4℃

1.3.2.6：样品温度稳定性：± 1℃

1.3.3柱温箱

1.3.3.1：温度范围：5-150℃

1.3.3.2：温度准确度：± 0.5 K（最高 80℃）

1.3.3.3：容量：2 个柱槽：

1.4 质谱部分技术性能

1.4.1 离子源

1.4.1.1 Opta-Max API离子源（HESI源及APCI源）或者配备独立的ESI源及APCI源（两个源都需要配置），要求离子源为复合型，无需拆卸离子源即可更换ESI及APCI源。

※1.4.1.2 离子源接口（即离子导入系统）：采用锥孔或毛细管（石英或金属）设计，考虑到后期维护成本，若为锥孔设计，需在配置中标配专用原厂锥孔擦拭棉签5包，50根/包；若采用毛细管结构，需在配置中标配原厂备用毛细管（石英或金属）30根（需提供离子源接口部分的结构图证明）。

1.4.1.3 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气（0-15L/min可调），进一步提高雾化效率和稳定性；

1.4.1.4可加热ESI源，加热温度最高可达750℃（提供软件截图证明），不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-2000l/min；

1.4.1.5 加热温度最高可达550℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为50ul-3000l/min；

1.4.1.6离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果；离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全。

1.4.2 离子传输系统

1.4.2.1 离子传输系统必须配有离子传输管设计或者离子聚焦设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担；

1.4.2.2离子传输透镜：有效捕获离子并聚焦，独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便；

1.4.3 四极杆质量分析器

1.4.3.1  Q1和Q3均采用双曲面四极杆，实现高选择性；

1.4.3.2四极杆质量分析器保证在0.8amu分辨率时仍有很高的离子传输效率，提供很好的灵敏度和选择性；碰撞池为非恒温加热设计，防止加热产生的老化。（如为恒温加热碰撞池设计，加配一套四级杆碰撞池备用）

※1.4.3.3  Q2碰撞池设计：90º或者180º弯曲（提供质谱碰撞池设计图），加有轴向加速电场的碰撞池设计，Dwell Time低于1ms 时，无灵敏度损失；

1.4.3.4 碰撞气为氮气，确保母离子碎裂效率及方便气源管理。

※1.4.3.5质量数范围：低质量端≤10 Da，（m/z），高质量端必须不大于2000Da（m/z）

1.4.3.6质量轴稳定性：≤0.05amu/24小时 (全质量数范围)；

1.4.3.7质量准确度：全质量轴范围内≤0.1 amu；

1.4.3.8   SRM最小驻留时间：≤ 1ms；

1.4.3.9双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s；

1.4.3.10一次分析最多可执行20000对SRM分析；

1.4.3.11扫描功能：全扫描、选择离子扫描、选择反应监测、高选择性反应监测、时间选择反应监测，子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、R能量归一化扫描；自动触发二级子离子扫描功能。

1.4.4 检测器离散打拿极检测器，提高灵敏度，动态线性范围（106）；

1.4.5 配有前级机械泵和两个独立分子涡轮泵，无需额外水冷却系统，免维护，且具有自动断电保护功能；

※1.4.6 灵敏度

1.4.6.1  MS/MS灵敏度，ESI+：1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥170,000：1，连续六针RSD≤5% ESI-：1pg利氯霉素柱上进样，m/z 321>152，信噪比≥150,000：1，连续六针RSD≤5% APCI: 1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，信噪比≥60,000：1，连续六针RSD≤5%，

1.4.6.2实际样品验收灵敏度：在肌肉组织样品提取液基质中加入氯霉素，最终浓度为 0.005ppb，进样量20ul,信噪比≥15（S/N），样品定量重复性：0.1ppb氯霉素，连续进样6次，进样量20ul，CV≤3%；

1.4.7 数据处理系统品牌主流电脑工作站一台，提供LC和MS/MS的全自动控制，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；要求质谱软件必须带有SFDC要求的审计追踪功能，满足BE分析的要求。

1.4.8有中文界面食品安全检测平台，有免费的启动检测方法包，仅需设置分析目标，样品信息，报告格式，提交样品就可完成分析流程，更适合样品量大，要求检测效率的单位（提供软件截图界面作为依据）；

1.4.9要求质谱能够升级为离子趟度或者需要四极杆分辨率：Q1 和 Q3 在全质量范围，分辨率可到 0.2 amu 的高选择性或者离子源能够联用超临界流体色谱（SFC）和芯片液相系统。（提供技术文件）

1.4.10质谱系统可增加接口等辅助设备升级,可升级为微升液相MSMS系统，软件系统可以完全控制微升液相，需提供厂家宣传资料及盖厂家章的对此功能的声明。

1.4.11氮气发生器系统：配置进口氮气发生器一台，必须能够供应此质谱用气所需，如需要用氩气作为碰撞气，需配氩气钢瓶2个。

1.5配置要求：

1.5.1 超高压液相色谱一台，包括二元高压泵，柱温箱，自动进样器及色谱柱（C18色谱柱 ：2um-C18  50x2.1mm 1套，HILIC 2.6u 100x2.1mm共1套），进样瓶（100个/套）5套，溶剂瓶5个

1.5.2 三重四级杆质谱仪主机，包括配套的机械泵及真空系统，注射泵及六通切换阀；恒温加热碰撞池设计，加配一套四级杆碰撞池备用

1.5.3 只需换喷针的复合离子源：独立电喷雾源（ESI）和独立大气压化学电离源（APCI）；

1.5.4 专业版正版操作系统计算机（双核处理器、4G内存、1T硬盘、21寸显示器）和激光打印机各一台

1.5.5 仪器控制和数据处理软件，标准数据库；

1.5.6 校正液1套；

1.5.7 真空泵油3瓶；

1.5.8  ESI离子源喷针5根，APCI离子源喷针5根，

1.5.9 原厂锥孔擦拭棉签5包，50根/包（离子源为锥孔时）或原厂备用毛细管（石英或金属）30根（离子源为石英或者金属毛细管时）

1.5.10 电源(UPS)：品牌变频稳压电源，10KVA延时2小时，原厂授权维护。

1.5.11 进口品牌与仪器配套的氮气发生器一台，包括连接管线等

2  超声波清洗器

2.1 清洗槽体积：28L，外部尺寸：568 x 340 x 321 mm，腔体尺寸：505 x 300 x 200 mm

※2.2 超声频率：37/80kHz，37kHz用于常规清洗，80kHz用于精密清洗，自动变频模式：37kHz和80kHz交替工作，保证最佳的超声清洗效果；

2.3 加热范围：30~80℃，温控开机功能：达到预设温度以后自动开始超声清洗；过温保护功能：温度高于90℃自动关机。

2.4 可定时：1-60min，或连续工作，连续工作12小时以后自动关机，防止过度操作对机器的损害；

2.5 总功率：1580W，超声功率：380W，加热功率：1250W

※2.6 功率可调；调节范围：30-100%；Pulse脉冲模式：提供相当于120%的功率强力清洗，用于清洗极难清洗的物质；

2.7 专用于清洗的功能：连续微变频技术，使超声波在声场中分布绝对均匀，消除清洗盲点，使清洗更加充分；

2.8 功能多样化：脱气功能---实现溶剂的快速脱气及清洗液快速混匀；Normal模式---用于样品混匀、分离、萃取和乳化等；

2.9 数字显示设定和实际的加热温度和清洗时间；

2.10 振动系统：夹层式大功率振动系统；清洗槽：耐气蚀不锈钢振动清洗槽

2.11 保护等级：IP 20；声压级：<70 dB；符合CE产品指令――低电压指令2006/95/EWG (EC/EEC)；符合CE产品指令――电磁兼容性指令2004/108/EWG (EC/EEC)。

2.12带冷却盘管，在超声的同时降低样品温度，保证样品不被损坏。

3  高压蒸汽灭菌器

3.1.高压灭菌器灭菌舱尺寸:≥φ320×676mm

※3.2.高压灭菌器容量（L）:＞50L

3.3.高压灭菌器最高温度Max:140℃ 0.27MPa（2.7kg/cm3）

3.4.温度范围:灭菌40-140℃；融化40-99℃；保温40-60℃

3.5.操作时间:灭菌、融化：0分钟-10小时或连续；保温：0分钟-48小时

3.6.高压灭菌器控制器:微处理机控制，图形显示

3.7.高压灭菌器操作模式:A：加热→灭菌→排气（可调）；B：加热→灭菌→排气（可调）→保温；C：

融化→保温

※3.8.空气排出装置:温度传感器，时间控制及电磁阀（定时排空气系统）

3.9.高压灭菌器定时范围:0分钟-99小时或连续

※3.10.安全装置:双内锁系统，舱盖关闭检查系统，过压检测，超温检测，漏水保护，传感器断路指示，不正常时间指示。断电记忆，安全阀，轻微漏电，过流与短路断路器。

3.11、高压灭菌器压力容器:安全阀操作

配置要求：主机、排水板，软管，不锈钢丝篮（2个），排出汽冷凝液收集瓶，（排水板，不锈钢软管

## 三、采购标的实现的功能或者目标

满足《中国药典》2015版仪器设备要求，提升检验检测能力，高效服务行政监管。

## 四、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间

中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

（二）实施地点

实施地点：重庆市食品药品检验检测研究院采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9.产品在验收合格前，在送货、安装、调试过程中发生的一切安全事件和损失均由供应商负责，承担一切法律后果和经济损失。

## 二、报价要求

（一）国产产品：本次报价为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）进口产品：本次报价为人民币免税报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、安装调试费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）投标人应详细阅读招标文件，招标文件中所包括的内容，均为本次招标供货范围。如投标人未将招标文件中一项或多项项目进行报价，采购人将视为投标人已将未列入的项目报价包含在已报项目报价中，采购人不另行支付。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期不低于2年。所投标分包产品（设备）另有售后服务要求的，以本篇“3、其它售后服务要求”内容为准（详见本篇 三、（二）4、其它售后服务要求）。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行终身免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务（免费提供维修服务、更换配件八折及以下）。

3.培训

仪器安装调试后进行现场免费培训，包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，方法建立，日常的维护保养等方面的内容，确定最终用户操作人员能够独立使用仪器分析并进行维护保养。

4.其它售后服务要求

| 分包号及分包名称 | 序号 | 设备（产品）名称 | 其它售后服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包七 | 1 | 液相/电感耦合等离子体质谱仪 | 1.质量保证期3年。 2.提供仪器的现场安装调试并达到投标文件指标要求的仪器性能要求，如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号仪器设备。 3.在保修期内，所有服务及配件应全部免费（消耗品除外）。 4.设备制造厂家能够提供易耗品、零件、备件、附件及免费软件升级服务。 5.仪器安装调试后进行现场免费培训，包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，方法建立，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止。 6.承担至少2个名额参加设备制造商举办的集中培训。 7.设备制造商长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。 8.设备制造商在西南地区须具有自己的售后服务中心和技术服务中心（并非与其他机构合作的技术中心），技术中心必须具备ICP-MS仪器，提供地址和图片证明。 |

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）供应商按采购合同交货并安装调试完成后，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（二）供应商向采购人开具全额发票向采购人提出付款申请；

（三）采购人经审查单据合格后支付95%的合同款；

（四）质保期满后，无质量问题，采购人无息支付合同款的5%  。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

供应商应提供培训方案。

## 七、其他商务条款

（一）自2012年1月1日以来，投标人具备所投产品的销售业绩。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供 2016 年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或银行缴款凭证）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.投标人提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖投标人公章（查询信息为投标人名称）： 2.1“信用信息”查询结果； 2.2“失信被执行人”查询结果； 2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。 注：投标人提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章。以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，投标人应自行标注查询时间。 若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇 实施时间、质量保证期、付款方式 部分 |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行投标报价、商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

（一）各分包评审因素均如下：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 50 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （40%） | 40 | A起评分： 有效投标人的起评分为25分。 |  |
|  |  |  | B扣分条款： 1、重要技术参数带（※）部分有1条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数[非（※）号标注的部分]达不到招标文件要求的,每负偏离1条从起评分中扣除2分；有10条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |
|  |  |  | C加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数[本招标文件第二篇中带（※）号标注的部分]要求的每条可加3分。 2、一般性技术参数[非（※）号标注的部分]高于招标要求的每条可加1分。 3、以上两款总加分不超过15分。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，实施时间、质量保证期、付款方式不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 | 质保期 （3%） | 3 | 所有各分包所有投标产品质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加壹年加1分，最多可加3分。 |  |
|  |  | 售后服务能力 （2%） | 2 | 按照招标文件要求，在满足售后服务要求（第三篇）前提下，根据提出的售后服务方案（包括维修响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式,是否能够提供损坏备用品及其他服务承诺等）横向比较评审，优秀得2分，一般得1分，差或未响应得0分。 |  |
|  |  | 培训 （1%） | 1 | 在满足所投标分包培训要求的前提下，根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行横向比较评审，优秀得1分，一般得0.5分，差或未响应得0分。 |  |
|  |  | 业绩 （4%） | 4 | 自2012年1月1日以来，有国内省级检验检测类单位销售业绩，单个合同金额在100万元及以上的一个得1分，满分4 分，不满足得0分。 | 以销售合同复印件为准。 |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.关于小微企业：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企采购人管部门的证明文件。

1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.具体报价扣除比例说明：

3.1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

3.2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）未通过符合性审查的；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（六）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（七）投标人串通投标的；

（八）投标人组成联合体投标的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

投标文件包括：

1、经济文件

1.1开标一览表

1.2分项报价明细表

2、技术文件

2.1所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

2.2技术条款差异表

3、商务文件

3.1投标函（格式）

3.2商务条款差异表

3.3商务承诺

3.4其他

4、其他

4.1投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

4.2投标文件递交表（单独提交）

4.3其他与项目有关的资料（自附）

5、资格文件（单独装订）

5.1营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

5.2组织机构代码证复印件

5.3法定代表人身份证明书（格式）

5.4法定代表人授权委托书（格式）

5.5 2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

5.6书面声明（格式）

5.7税务登记证（副本）复印件

5.8缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或银行缴款凭证）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5.9信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前）

（1）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

1）“信用信息”查询结果；

2）“失信被执行人”查询结果；

3）“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

4）“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。

注：若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。

5.10特定资格条件证书或证明文件

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67703091。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式 五 份，其中正本一份，副本 三 份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，大写金额明显错误的除外；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不确认的或明显与事实不符的，由评标委员会认定。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，投标文件将被拒收。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、采购代理服务费

（一）各分包投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下货物类标准执行，不足8000元按8000元收取：

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：中海建国际招标有限责任公司重庆分公司

开户行：中国银行重庆鸿恩寺支行（或中国银行重庆江北支行）

账  号：1102 3666 0068。

十、交易服务费

各分包投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2016〕232号文件执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

3.2国产产品价格包含：产品价、运输费（含装卸费）、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

# 3.3进口产品价格包含：产品价、运输费（含装卸费）、安装调试费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 实施时间 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（二）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务承诺

（四）其他

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）投标文件递交表（单独提交）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五） 2016 年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或银行缴款凭证）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。

注：若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。

（十）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） | 实施时间 | 实施地点 |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（二）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）商务承诺（包括但不限于）：

# 1.质保期；

# 2.售后服务（包括售后服务机构设置和备品备件价格）；

# 3.培训；

# 4.业绩。

# （四）其他

# 投标人认为需要提供的满足招标文件第三篇“商务要求”的其他相关资料。

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

# 日  期：

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）投标文件递交表（单独提交）

| 投标文件递交表 |
| --- |
| 招标项目编号 项目号 |  | 组织机构代码或统一社会信用代码 |
| 招标项目名称 |  |
| 分包号 |  |
| 投标单位 |  |
| 密封情况 |  |
| 授权委托人 |  |
| 联系电话 |  |
| 递交时间 | 年 月 日 时 分（北京时间）。 |
| 备注：①上表中除“递交时间”外由投标人在递交投标文件前填写。② “递交时间”由招标人（或招标代理机构）在接收投标文件时填写。 |
| （加盖投标文件接收章） |
| 投标文件递交表 |
| 招标项目编号 项目号 |  |
| 招标项目名称 |  |
| 分包号 |  |
| 投标单位 |  |
| 密封情况 |  |
| 授权委托人 |  |
| 联系电话 |  |
| 递交时间 | 年 月 日 时 分（北京时间）。 |
| 备注：①上表中除“递交时间”外由投标人在递交投标文件前填写。② “递交时间”由招标人（或招标代理机构）在接收投标文件时填写。 |

注：本表不装入投标文件，由投标人在递交投标文件时一同递交给招标人（或招标代理机构）。招标人（或招标代理机构）加盖“投标文件接收章”后返回给投标人作为投标人已递交投标文件的签收回执。

（三）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五） 2016 年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我公司承诺，若我公司中标，本项目不得转包。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或银行缴款凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。

注：若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。

（十）特定资格条件证书或证明文件

（结束）