政府采购

招 标 文 件

项目名称：潼南区中医院全数字化彩色多普勒超声诊断仪

采购编号：TNZFCG2018-A-02

项目号：18A0034

采购方式：公开招标

采   购   人： 重庆市潼南区中医院

集中采购机构： 重庆市潼南区公共资源交易中心

# 二0一八年二月

目    录

第一篇 投标邀请书…………………………………………………………………………………	4

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求…………………………………………………………	11

第三篇 项目商务要求……………………………………………………………………………	18

一、实施时间、地点及验收方式………………………………………………………………	18

二、质量保证及售后服务……………………………………………………………………	18

三、付款方式…………………………………………………………………………………	19

四、知识产权…………………………………………………………………………………	20

五、培训………………………………………………………………………………………	20

第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款……………………………………	20

一、评标方法……………………………………………………………………………………	20

二、评标标准……………………………………………………………………………………	23

三、无效投标条款………………………………………………………………………………	25

四、废标条款……………………………………………………………………………………	26

第五篇 投标人须知………………………………………………………………………………	26

一、投标费用…………………………………………………………………………………	26

二、投标人……………………………………………………………………………………..	26

三、招标文件……………………………………………………………………………………	27

四、投标文件……………………………………………………………………………………	27

五、开标………………………………………………………………………………………	30

六、评标………………………………………………………………………………………	30

七、定标………………………………………………………………………………………	30

八、中标通知书………………………………………………………………………………	31

九、投标人对中标结果的质疑、投诉………………………………………………………	31

十、履约保证金…………………………………………………………………………………	32

十一、签订合同…………………………………………………………………………………	32

十二、供货时间………………………………………………………………………………	32

第六篇 合同主要条款、格式合同（样本）……………………………………………………	32

一、合同主要条款……………………………………………………………………………	32

二、政府采购货物购销合同（格式）…………………………………………………………	35

第七篇   投标文件格式…………………………………………………………………………	38

一、经济文件…………………………………………………………………………………	38

二、商务文件…………………………………………………………………………………	40

三、技术文件…………………………………………………………………………………	45

四、其他………………………………………………………………………………………	45

# 第一篇 投标邀请书

重庆市潼南区公共资源交易中心根据重庆市潼南区财政局批准的采购方式,按照重庆市潼南区中医院的委托，现对潼南区中医院全数字化彩色多普勒超声诊断仪进行政府采购，采购方式为公开招标，欢迎合格的供应商参与投标。

## 招标项目内容

| 产品名称 | 数量 | 总价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全数字化彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 320万元 | 进口产品 |
| 合计金额： |

注：投标人投标产品的总价报价不得高于规定的总价限价，总价报价高于总价限价的，将视为无效投标。

二、投标人资格要求及有关规定

（一）投标人基本资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定资格条件

1.投标人为所投标产品制造商或经销商，若为经销商投标，须具备产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格；

2.须具有所投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》；

3.所投标产品属三类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》。所投标产品属二类医疗器械的，投标人须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

4.投标人提供企业注册地工商部门审查通过的企业信用信息查询报告或提供在国家企业信用信息公示系统上下载的企业信息查询报告加盖企业鲜章，并提供网址以便查证。若经查证投标人有不良信息的视为资格不符合要求

（三）投标有关规定

1.法定代表人为同一个人的，两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2.一个制造商对同一品牌仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。

3.制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标，但必须提供相关资格证明。

4.所投标产品（与实际投标机型相符）应有生产厂家公开发布的印刷资料原件、第三方检测机构检测报告复印件。

5.本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、潼南区公共资源交易网上发布，请各投标人注意下载，无论是否下载，我中心视为投标人知晓。

(四)特别说明：

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证等加盖鲜章装订到投标文件中（复印件必须清晰），原件备查，评标若审查原件，于审查结束后退还各投标人，评委需审查原件时而未提供原件者视为无效投标。

2.所提供的复印件内容必须与原件一致，必须清晰可辩。

3.因违反政府采购法受行政处罚期间或因违反政府采购法正在接受调查和处理的供应商不能参加本项目投标。

三、资金来源：单位自筹资金。

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在《重庆市政府采购网》和《重庆市潼南区公共资源交易所网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容，招标文件购买费在各供应商递交投标文件时一并缴纳。

（二）招标文件公告期限：2018年2月9日至2018年2月22日；

（三）招标文件购买费为：500元/份；（现金缴纳，售后不退），各投标人必须在投标截止时间前到达交易中心一楼收费室，凭公司开户许可证交纳招标文件购买费，投标人一旦交纳，不得以未递交投标文件或未达到开标条件为由申请退还。

请各供应商先到一楼收费室缴纳购买费，再到三楼采购科递交投标文件。

若投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，评标时由评标委员会核实认定后，可在本项目采购结果公告后持招标文件购买费发票原件至采购代理机构办理退还手续（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号，投标人须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件）。请投标人在投标文件中提供相关证明材料，以便评标委员会审查。

（四）供应商须在投标截止时间前满足以下三种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了招标文件购买费。

（五）投标地点：潼南区公共资源交易中心采购科(潼南区江北新城国防大厦，江北新城武装部背后）；

（六）投标起止时间：2018年3月1日北京时间09：00-10：00投标人必须在投标截止时间前将投标文件交到交易中心三楼采购科；

（七）开标时间：2018年3月1日北京时间10:00；

（八）开标地点：重庆市潼南区公共资源交易中心。

（九）投标人应在重庆市政府采购网（首页）上进行供应商注册，之前已注册过供应商的可不再注册。注册成功后可在重庆市政府采购网（首网）的供应商管理系统中的重庆市政府采购供应商库中查询到已注册供应商名称。

五、投标保证金的缴纳与退还方式

（一）投标保证金的形式

投标保证金形式：网银

（二）投标保证金的金额

本项目招标要求各投标人提交投标保证金：人民币3万元。

（三）投标保证金的递交：

银行名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司潼南县东风支行

银行账号:9500030100042066820367

银行账户名称:重庆市潼南区公共资源交易中心招投标

开户名、开户行、账号：或请详见重庆市潼南区公共资源交易中心网站政府采购栏采购公告中本项目关联的相关保证金帐户信息，投标人的保证金到帐信息将在投标截止时间后进行公示 (投标人必须在投标截止时间前按所明确的保证金缴纳帐号进行缴纳，并确保到帐，否则视为投标不响应招标文件要求)。

投标人须在附言上注明：潼南区中医院全数字化彩色多普勒超声诊断仪或项目号投标保证金

投标人持保证金缴纳凭证和公司开户许可证复印件在潼南区公共资源交易中心开标现场以便核实保证金。

特别提醒：各投标人自行考虑转账时间转账及到账风险，同时附言清晰，如不能在规定时间到账由投标人自行负责。

（四）投标保证金的退还：

1、中标通知书发出5个工作日内，潼南区公共资源交易中心向除中标候选人外的投标人退还投标保证金(请各投标人提供公司开户许可证)。

2、中标人的投标保证金转为履约保证金后，在项目验收合格后,以转帐的方式无息退还，若中标人不按照招标文件要求、投标文件承诺、中标通知书要求签订合同的投标保证金不予退还。

六、超过投标截止时间的投标，交易中心恕不接受。

七、投标人应在招标文件发出后对项目现场及周围环境自行踏勘。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

八、投标人及其相关人员经过招标人的许可，可因踏勘目的进入工程现场，但投标人及其相关人员不得因此使招标人及其相关人员承担有关的责任和损失。投标人并应对由此而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

九、投标费用：投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用概不负责，均由投标人承担。

十、财政监督

监督部门：重庆市潼南区财政局

监督人员：徐女士

监督电话：023—44577522。

十三、联系方式

（一）集中采购机构：潼南区公共资源交易中心

联系人：王先生

邮  编：402660

电  话：023-44590163

（二）采购人：潼南区中医院

联系人：唐女士

电  话：1899602661

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目内容

| 产品名称 | 数量 | 总价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全数字化彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 320万元 | 进口产品 |
| 合计金额： |

注：投标人投标产品的总价报价不得高于规定的总价限价，总价报价高于总价限价的，将视为无效投标。

- 技术参数及相关要求  (技术参数和商务要求由采购人提出,技术参数应有三个或以上品牌满足，投标人若有异议请依法向采购人提出)。

一、设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数 量：一套

三、交 货 期：三个月

四、用 途：主要用于成人心脏，胎儿心脏、新生儿及小儿心脏；血管（外周、脑血管）；及腹部、妇产、泌尿、小器官、骨骼肌肉等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1 主机成像系统：

*5.1.1 高分辨率液晶显示器≥20英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。操作面板具备液晶触摸屏≥11英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。（附厂家技术白皮书）

5.1.2 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束

5.1.3 脉冲优化处理技术、海量并行处理技术、自适应增益补偿技术、方向性能量图技术

5.1.4 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；脉冲反向谐波成像单元

5.1.5 解剖 M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

5.1.6 彩色多普勒成像技术；彩色多普勒能量图技术

5.1.7 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

*5.1.8 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 数字化通道≥420万，动态范围≥300dB（附厂家技术白皮书）

5.1.9 智能全程聚焦技术及智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

5.1.10 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

5.1.11 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

5.1.12 实时二同步 /三同步能力；

5.2 先进成像技术：

5.2.1 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

5.2.2 具备智能多普勒血管检查技术

单键优化二维、多普勒图像质量

单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

5.2.3超声声速自动校正技术

针对肥胖及困难病人

可用于乳腺检查，并可调整级别

3)专门的预置条件

5.2.4 实时三维成像技术:具备三维、四维实时成像功能三维容积定量，具有多平面MPR模式、表面模式、骨骼模式等多种成像模式

5.3 测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

5.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.3.3 外周血管测量和计算功能；

5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

5.4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2000 帧；

5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.5 输入/输出信号：

5.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

5.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出

5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

六、系统技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1 高分辨率液晶显示器≥20英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

6.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥11英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

6.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用

6.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.5 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥16MHz, 从1 MHz 到16 MHz

6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

6.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵

*6.2.4 纯净波探头≥2把（附厂家技术白皮书）

6.2.5 电子相控阵探头有效阵元数≥80

电子凸阵探头有效阵元数≥192

电子线阵探头有效阵元数≥256

6.2.6 心脏相控阵探头（1.0-4.8MHz）

腹部凸阵探头（1.0-4.8MHz）

小器官线阵探头（3.0-11.8MHz）

腹部容积探头（2.0-5.8MHz）（均附厂家技术白皮书）

6.2.7 探头视野≥100度

6.2.8 扫描深度≥37cm

6.2.9 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

6.2.10 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

6.3 二维显像主要参数：

6.3.1 成像速度：凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒

6.3.2 扫描线：每帧线密度≥320超声线

*6.3.3 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；（附厂家技术白皮书）

6.3.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，

A/D≥12bit

6.3.5 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6.3.6 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.7 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

6.3.8 接收超声信号系统动态范围≥300 dB，

6.3.9 二维灰阶成像 ( 256 灰阶。

6.4 频谱多普勒：

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

6.4.2 发射频率: 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

6.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

6.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度(28.0m/s

6.4.5 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)；

6.4.6 Doppler及M型电影回放：(48 秒；

6.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

*6.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；（附厂家技术白皮书）

6.4.9 零位移动：( 9 级；

6.4.10 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5 彩色多普勒：

6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

6.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ( 10 帧/秒；

6.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；组织多普勒(TDI)

6.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7 记录装置：

6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

6.7.2 主机硬盘容量≥500G

6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.4 USB接口≥5个，用于图像传输

6.8 技术手册：

中文操作手册

6.9 上述带*的参数条款必须满足并提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）及相关资料（文字、图片）证明。

三、项目总体要求：

1、货物质量保证：供方提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。符合相关行业管理规定。

2、权利保证：供方应保证需方在使用货物或技术服务不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、设计权、著作权等指控。

# 第三篇 项目商务要求

# 一、交货时间、地点及验收方式

1、交货时间：所有设备在合同生效后九十天内。

2、交货地点：潼南区中医院;

3、货物的验收：

(1)货物的检验：

供方提供的货物必须保证其质量，保证所有货物均为全新未用过，并用先进工艺及材料制造。供方在提供货物的同时还必须提供该货物品质保证书、售后服务承诺；

(2)货物到达目的地后的检验:

货物到达需方所在地后，需方按供方提供的货物清单、技术资料、安装图、买卖合同，需方会同供方共同负责开箱检验；

(3)检验内容：

a.检查货物及其附件是否完整无损；

b.技术资料是否与买方要求的相符；

c.货物是否符合合同规定的质量标准；

d.货物是否符合制造标准之内容要求；

(4)安装调试后的最终检验：

a.按双方签订的合同、相关的设计、技术标准执行；

b.供方对货物安装、调试完毕并经有关部门验收合格交付需方正常使用后，双方正式签署验收合格文件；

c.如验收达不到规定要求，对招标人造成一定的影响，中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

d．大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

e、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

# 二、质量保证及售后服务内容：

# 1、质量保证期：产品的保修期为二年，自设备验收合格，正式投入使用之日起算；

# 2、安装调试：供方免费负责安装、调试，需达到国家相关标准及用户使用需要；

# 3、售后服务：

# （1）在保修期内，如发现故障（7日内）无法修复或一个故障连续出现三次，卖方应无条件更换相同产品的新机器；

# （2）质保和终身维护期间供方接到需方维修通知应在2小时内积极响应,6小时派出专业技术人员到现场维修，除需更换配件外，必须在24小时内修复，并保证能正常使用；

# （3）保修期内所有更换零部件由卖方免费并及时提供，卖方专业服务人员的一切费用全部自理。保修期外，卖方仍应上门维修，只收取配件费，不收其他费用；

# （4）投标供应商应在投标文件内详细列出各种主要零件及各种主要试剂、耗材的成交价格，以便我院今后维修时有据可依，方便执行；

（5）提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能.

# （6）集中培训: 根据设备技术要求, 可向买方提供使用人员培训.

# （7）投标人也可提供其他更优惠的售后服务方式；

4、在产品使用过程中如遇其他问题，中标人需与用户协商解决。

# 三、付款方式：

# 产品经验收合格后支付总金额的60%，三个月后支付总金额的30%，两年后付清余款。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 培训

中标供应商应培训需方操作人员直至其能作操作为止，投标人应在投标文件中列明培训方式、时间、方案、效果等内容

六、其他未尽事宜由供需双方在商务合同中详细约定。

# 第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照； 投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权代表委托书； 法定代表人或授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 证明材料的复印件（加盖投标人公章），原件备查 |
| 3 | 投标保证金 | 符合本招标文件第一篇规定 |

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出响应。

符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 法定代表人身份证明或授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应（必须有三个品牌满足技术参数，否则本次采购废标）。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，采购机构汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐综合得分排名第一的投标人为本项目第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准：

| 项 目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （50分） | 价格分=投标基准价÷有效投标价格×50 （投标基准价为有效总报价的最低报价） 得数保留至小数点后两位 对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审 |  |
| 商务 部分 （10分） | 投标人在近三年内取得类似业绩的，单个合同金额在300万元以上的每个得1分,最多得3分 |  |
|  | 售后服务内容：包括服务方案、处理程序、响应及处理时间、质量保证措施、服务方式（上门或送修）、人员培训等综合评分给1-4分 |  |
|  | 根据维修站地址、技术力量、等级规模、是否设置备品备件库等情况进行评分给1-3分 |  |
| 技 术 分 （40分） | 起评分35分 投标货物的技术参数完全满足招标文件要求的得起评分35分; B、加分条款： 投标货物相应技术参数高于招标货物技术参数要求的每条可加1分。 总加分不超过5分。 C、扣分条款： 带﹡号参数有一条不满足的,技术部分得0分。 非﹡号的技术参数每负偏离一条扣4分，扣完为止。 注：本招标文件提供的技术参数应有三个及以上品牌满足，若参数具有倾向性，排他性，请依法向采购人提出质疑。投标文件所提供的技术参数必须具有公开发布印刷资料或第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证，若技术参数照搬招标文件又未提供证明、支持材料的视为技术参数不满足，得0分。 |  |
| 政策性加分 （5分） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |  |

注：投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

4. 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

## 三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查和符合性检查的；

（三）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，对同一分包同时进行投标的，上述投标人的投标均无效；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）招标分包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该包投标的，上述投标人的投标均无效；

（八）同一分包的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（九）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（十）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（十一）投标报价超出招标文件规定的采购预算的；

（十二）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十三）投标人的交货期、质量保证期及投标有效期不满足招标文件要求的；

（十四）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（十五）经评标委员会审查，未对招标文件作实质性响应的

（十六）招标文件规定的其他无效投标条款。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇 投标人须知

## 一、投标费用

1、无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 二、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 三、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本及保函格式；投标文件格式等七部分组成。

2、公共资源交易中心对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、投标人对招标文件如有异议，应在规定时间内以书面形式提交交易中心。交易中心对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式在重庆市政府采购网和潼南区公共资源交易网通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4、投标人对招标文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可招标文件所有要求。逾期提出异议的，交易中心可以不予受理。

## 四、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”的目录顺序组织编写和装订。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向交易中心交纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后30天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、交易中心在《中标通知书》发出后无息退还未中标供应商的投标保证金；

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由交易中心上交国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标供应商将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标供应商拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（五）投标文件的份数和签署.

1、投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，但副本必须加盖鲜章，副本与正本不一致时以正本为准。

2、招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标总价：本项目为交钥匙工程，即所报价格是包含了该项目所有器材、设备及其原、辅材料及其运输、安装、调试、培训、税费、免费质保期内的所有费用、各种风险等，中标价即为合同价总价包干。

2、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“各分包分项报价明细表”的格式填写报价。

3、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

4、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。

2、如果未按上述规定进行密封和标记，交易中心对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 五、开标

（一）开标在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）交易中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由交易中心主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由交易中心工作人员当众拆封，宣读投标人投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

## 六、评标

见第四篇“评标”内容。

## 七、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1、交易中心在评标结束后5个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在“重庆市政府采购网”发布对评标结果进行公示。

2、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、中标结果在重庆市政府采购网上公告。

4、中标供应商变更

4.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

4.1.1拟中标金额在500万及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

4.1.2拟中标金额在500—1000万的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

4.1.3拟中标金额在1000万及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；

4.1.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

4.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

## 八、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，交易中心以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 九、投标人对中标结果的质疑、投诉

（一）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起五个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。

（二）交易中心应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）投标人对交易中心的答复不满意或者交易中心未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

（四）财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

## 十、履约保证金

中标人在领取中标通知书时，其投标保证金自动转为履约保证金。项目验收合格后，供需双方若无歧义，交易中心无息退还其履约保证金。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同按照《政府采购货物购销合同》（格式）签订。

## 十二、供货时间

若未按照业主要求时间供货，每延误一天给予1000元罚款。

# 第六篇 合同主要条款、格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

C、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）中标方提供的货物由原厂提供售后服务的，中标方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

6、付款

按照招标文件约定支付。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货期内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

10、合同争议的解决

- 当事人友好协商达成一致

（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购货物购销合同（格式）

重庆市政府采购货物购销合同

（采购项目编号：          ）

甲方（需方）：___________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 质保期限： 保修范围： 服务措施： 质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |
| 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |
| 七、其他约定事项： 招标文件及其补遗书、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 本合同一式__份， __方各执一份，具同等法律效力。 本合同签订七个工作日内，由采购单位将合同副本报区财政局备案，并向财政局申报验收方式，验收时按财政批准的验收方式进行验收 其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： | 采购代理机构： 地址： 电话： 法定代表或授权代表： |
| 备注： |

签约时间：        年   月   日      签约地点：

# 第七篇   投标文件部分格式

## 一、经济文件

（一）开标一览表

采购项目名称：

| 投标人 全称 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 投标报价合计（大写）： 元整 |
| 备注： |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签章）

年     月     日

说明：

1、此表可扩展；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。

2、该表可扩展,也可按设备清单填报.

## 二、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                              （集中采购机构名称）：

_______                     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件：正本1份，副本4份；

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金

（投标人公章）

年    月   日

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                         （集中采购机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任                    （职务名称）职务，是（投标人名称）                  的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）                      的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（四）营业执照副本复印件

（五）税务登记证副本复印件

（六）组织机构代码证复印件

或三证合一的营业执照

- 依法缴纳税收和社保费凭证复印件

（八）无重大违法记录声明

采购项目名称：

致：                   （集中采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（九）特定资格条件证书或文件复印件

（十）投标产品安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件

（十一）同类成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同、用户验收报告、用户评价意见等复印件）

（十二）主要设备、材料原厂商对本项目的售后服务承诺

（十三）本地化售后服务机构、服务能力证明材料

(十四)财务报表

（十五）商务响应情况表

（格式自定）

- 其他资料

（格式自定）

## 三、技术文件

（一）投标货物技术性能、技术指标响应情况

（格式自定）

（二）投标货物与招标货物技术规格差异表

必须按照招标文件的顺序及项目要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（三）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

# 日  期：

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）投标人基本情况介绍

1、投标人基本情况

（格式自定）

2、技术实力

（格式自定）

3、履约能力

（格式自定）

4、其他内容

（格式自定）

第八篇  政府采购货物验收报告书

项目名称：                             验收时间：

| 采购方式 |  | 项目 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  | 中标（成交） 供应商 |  |
| 中标通知书领取时间 |  | 合同签 订时间 |  | 合同签订时间是否符合要求 |
|  |  |  |  | 符合 『 』 不符合『 』 打√ |
| 交货时间 | 符合 『 』 不符合『 』 打√ 注：若合同签订后未在规定时间内完成交货，且未向交易中心说明延期交货理由，未有采购单位延期交货意见的视为交货时间不符合要求。 |
| 采购产品名称、规格型号、数量、质量等要求 (需附清单) | 具体根据招标文件、投标文件、合同进行核对，逐一验收，符合要求填写“合格”，不符合要求写明理由及处理意见。 符合 『 』 不符合『 』 打√ |
| 验收意见 | 验收意见：（是否达到招标文件、投标文件、合同要求，是否合格）。 |
| 参与验收人员签字： | 参与验收人员必须3人以上，技术复杂项目，采购人应邀请国家认可的质量检测机构参与。 |
| 采购单位意见(单位签章)： |  |
| 备注 |  |

本验收报告一式四份，中标人、采购单位、交易中心、财政局各一份。

注：1、此表为政府采购验收表，为付款、退付保证金依据；

2、采购人是验收的第一责任人。由采购人组织相关部门及人员进行综合验收。

3、此表应附有详细的设备清单、技术参数、交货时间证明等与验收有关的资料 。