# 政府采购

# 招 标 文 件

# 招标项目编号：18A0036

# 招标项目名称：九龙坡区环保局2017年区环境监测仪器设备公开招标

# 采购人：九龙坡区环境保护局

# 采购代理机构：九龙坡区公共资源综合交易中心

二〇一八年三月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 8 -

一、交货期（或：实施时间）、交货地点（或：实施地点）及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、质量保证及售后服务	- 8 -

四、付款方式	- 8 -

五、知识产权	- 8 -

六、附件、图纸及包装要求	- 8 -

七、其他商务要求内容	- 8 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 9 -

一、资格审查	- 9 -

二、评标方法	- 10 -

三、评标标准	- 11 -

四、无效投标条款	- 12 -

五、废标条款	- 13 -

第五篇  投标人须知	- 14 -

一、投标人	- 14 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件	- 14 -

四、开标	- 16 -

五、评标	- 17 -

六、定标	- 17 -

七、中标通知书	- 17 -

八、询问、质疑和投诉	- 17 -

九、签订合同	- 19 -

十、政府采购信用融资	- 19 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 20 -

一、合同主要条款	- 20 -

二、政府采购合同（格式）	- 23 -

第七篇  投标文件格式	- 25 -

一、经济文件	- 27 -

二、技术文件	- 29 -

三、商务文件	- 31 -

四、资格文件（单独装订）	- 38 -

# 第一篇 投标邀请书

九龙坡区公共资源综合交易中心按照重庆九龙坡区财政局下达的采购计划，对九龙坡区环保局所需2017年区环境监测仪器设备进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| 分包 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 石墨炉等生态环境监测仪器设备 | 1 | 批 | 96.5 | 1.8 | 本项目不接受联合体投标，其中ICP高灵敏度旋流雾化器、石墨炉、水质多功能参数仪为核心产品 |
| 包二 | 移动式红外气体分析仪等生态环境监测仪器设备 | 1 | 批 | 99.5 | 1.8 | 本项目不接受联合体投标，其中红外分光测油仪、移动式红外气体分析仪、石油类快速测定仪为核心产品 |

## 二、资金来源

财政预算资金。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

## 无

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在《重庆市政府采购网》或《九龙坡区公共资源综合交易网》上下载本项目招标文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件发售

招标文件获取方式：网上下载

（四）投标地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村1号9幢1-1

（五）投标开始时间：2018年3月27日北京时间14:00

投标截止时间：2018年3月27日北京时间14:30

（六）开标时间：2018年3月27日北京时间14:30

（七）开标地点：九龙坡区公共资源综合交易中心开标室

五、投标保证金和履约保证金

（一）本项目采用不报名投标方式

（二）法定代表人或法定代表人授权代表请于2018年3月27日14：00-14：30期间到交易中心二部签到并办理递交投标文件相关手续。

（三）投标保证金提交方式：投标人必须将投标保证金从公司基本账户转至现场刷POS机的银行卡上，递交保证金时，须提供投标保证金授权委托书原件（格式见本标书最后一页）、从基本账户转到银行卡账户的转账凭据、基本账户开户许可证复印件。否则不予受理。（投标人因银行卡等原因导致其不能完成正常投标保证金缴纳的，由投标人自行承担相应后果）。

（四）投标保证金退还方式：交易中心应当在《中标通知书》发出后五个工作日内无息将未中标人的投标保证金退还到其基本账户；中标人的投标保证金自动转为履约保证金，验收合格后交合同原件和验收报告原件各一份至交易中心后退还履约保证金到其基本账户。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（四）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和九龙坡区公共资源综合交易网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（五）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（六）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与投标（注①）。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：九龙坡区环保局

联系人：颜冬

电话：65734668

地址： 重庆市九龙坡区西郊路杨渡村13幢

（二）交易中心：重庆市九龙坡区公共资源交易中心

项目经办人：唐肖竹

电话：68788702

交易中心质疑经办人：刘亦

电话：68788709

地址：重庆市九龙坡区杨家坪西郊三村1号9幢1-1（老年大学一楼）

邮编：400050

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、项目技术规格、数量及质量要求

包一：石墨炉等生态环境监测仪器设备

| 名 称 | 计量单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICP自动进样器 | 套 | 1 | *1.与现有仪器完全兼容并无缝匹配，制造商负责安装调试。 *2.样品位数：≥150位自动进样器。 3．15mL聚丙烯样品管（1000个），50ml聚丙烯样品管（1000个）。 中标单位 验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| ICP高灵敏度旋流雾化器 | 套 | 1 | *1.能够与本单位现有型号ICP匹配。 *2.要求灵敏度高，Pb检出限可达1ppb。 |  |
| AAS自动进样器 | 套 | 1 | *1.与现有仪器完全兼容并无缝匹配，制造商负责安装调试。 *2.68孔样品盘：包含样品位60个（1~60）、标样8个（R1~R8）； 3．60个Φ16*100试管，8个Φ32*100试管； 中标单位验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| 石墨炉 | 台 | 1 | 1.仪器工作环境 1.1 室 温 ：15 ~ 35 C 1.2 相对湿度 ： 80% 1.3电 压 ：220V AC  10% *2、仪器总体设计： 整套仪器为横向加热、纵向交流塞曼扣背景石墨炉原子化系统。 3.测量方式：石墨炉原子吸收 4.光学系统 4.1波长：190－900 nm； 4.2波长准确度：0.2nm； *4.3实时双光束光路设计，同时检测参比光路及样品光路； *4.4光谱带宽(分辩率)：0.2nm-2.0nm； *4.5光栅面积：≥64mm72mm； *4.6光栅刻缝密度：≥1800条/毫米； *4.7光栅单色器具有双闪耀波长。 5.灯光源 *5.18灯灯架，同时点燃2灯。灯电流0-40mA。 5.2内置两套灯光源：常规空心阴极灯光源和更高能量的无极放电灯光源,最多可接四个无极放电灯; 5.3可配备国产高强度空心阴极元素灯。 6.石墨炉原子化系统 *6.1先进的横向加热石墨炉设计一体化圆弧形平台石墨管； 6.2温度范围：室温－2600oC； *6.3超精密石墨炉自动进样器≥80位和140位； 6.4具有峰高和峰面积测定功能，推荐使用峰面积； 6.5特征浓度：Cd＜0.01ppb、Mn＜0.05ppb、Sb＜0.50ppb、Pb＜0.10pp； *7.背景校正 7.1石墨炉测定用塞曼效应背景校正法； 7.2塞曼效应背景校正器采用纵向交变磁场设计，光路中无需任何偏振镜； 7.3校正误差小于0.001Abs； *8.检测器：采用带低噪声CMOS电荷放大器的固体检测器。 9.仪器主要配置： 9.1原装原子吸收光谱系统主机（石墨炉、石墨炉自动进样器）1套； 9.2国内配套冷却循环水系统1套； 9.3原装进口横向加热石墨管10只； 9.4石墨炉自动进样器取样毛细管组件 1套； 9.5原装进口元素灯 8个； 9.6自动进样器样品瓶 2500个； 9.7用于原子吸收的软件包 1套； 9.8品牌电脑一台 9.9激光打印机一台 9.10仪器启动包一套 验收时提供盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| 水质多功能参数仪 | 套 | 1 | 1.基本要求： 1.1能够满足实验室样品中pH、电导率、溶解氧等的准确快速测量，并且同时显示测量结果，主机具有离子测量和ORP测量功能，操作简单； *1.2操作界面有中文，英文等6种语言可选 *1.3温度自动/手动补偿； *1.4IP67防尘防水设计，短时间入水不会造成仪器损伤； *1.51000组数据储存能力，符合GLP记录规范，并且能够记录最少最近的10组校正数据； *1.6具有EH测量模式，直接显示相对于标准氢电极的氧化还原电位； *1.7 5点离子浓度线性/非线性自动校正功能，空白扣除校正功能，低浓度模式离子校正功能； *1.8直接显示离子浓度，单位M、mg/L、％、ppb等可选； *1.9电导测量范围较宽，并具自动量程选择功能，自动识别3中标准溶液，最多5点校正能力； *1.10荧光法RDO，避免了极化等待时间，以及样品颜色及浊度的影响，操作更简单 *1.11溶解氧自动压力补偿、自动温度补偿，具盐度校正功能； *1.12具有感应信号和数据平均计算功能； 1.13仪器具有自检能力，智能判断主机工作状态和电极性能； 1.14支持FDA 21 CFR Part11软件，满足当前最高级别的文件管理要求； 1.1510组密码保护测量方法，方便多用户操作； 1.16可网络升级，保证仪器永不过时； 1.17安全认证：CE，CSA，UL，FCC Class A。 *2技术要求： 2.1测量范围：pH：-2.000到19.999；温度：-5到105℃；mV：-1999到+1999mV；ISE：0到19900；电导率：0.000到3000mS/cm；DO：0.00到50.0mg/L 2.2分辨率：pH：0.1/0.01/0.001可选；温度：0.1；mV：0.1；ISE：1，2，3位有效数字；电导率：四位有效数字；DO：0.1/0.01可选或1/0.1可选； 2.3相对精度：pH：±0.001pH；温度：±0.1℃；mV：±0.1mV和0.05%；ISE：±0.1mV；电导率：0.5%±1字；相对精度：±0.1mg/L(0-8mg/L), ±0.2mg/L(8-20mg/L),读数的10%（20-50mg/L） 2.4校正：pH 5点自动标定，US、NIST和用户自定义，校正完成自动显示电极斜率；ISE：1到5点校正，电导率：5点校正功能（3点自动识别）；DO：水饱和空气校正、空气饱和水校正、winkler校正，并能进行零点校正。 3工作环境： 3.1温度范围：5到45℃ 3.2相对湿度：5到85％ 3.3电源：4×AA电池，通用电源适配器 *4标准配置： 4.1主机、三合一pH电极、常规水电导电极、荧光法溶解氧电极、相关标准溶液、软件和RS232连线、携带箱等。 |  |
| 流速流量仪 | 台 | 3 | 1.基本要求： 仪器符合HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 2.性能特点： 2.1仪器采用一体化设计，轻巧便携，操作简便。 2.2选用进口高精度微压差传感器，精度高，温度漂移小； *2.3选用彩色液晶大屏幕显示器，全中文显示，菜单化操作；并带有背景光照明，适用于低照度下工作；采用交流两用供电；内置充电电池，可连续使用20小时以上； 2.4采用进口高性能微控制器，贴片安装工艺，可靠性高； *2.5可输入烟道面积、烟气湿度等参数，自动测量现场环境大气压压，任意设置测试时间，仪器自动计算烟道气体的平均流速、平均压力、烟气工况风量、标况风量等参数； 2.6具有自动零点修正，软件校准功能，保证测量精度； 2.7可现场直接查询测试数据，能外接微型打印机并与其他仪器配套使用；可自动保存500组以上测量数据，关机数据不丢失。 3.技术指标 主要参数 参 数 范 围 分 辨 率 准 确 度 动 压 (0～1000)Pa 1Pa 优于±1.0% 静 压 (－30～＋30)kPa 0.01kPa 优于±3.0% 温 度 (0～500)℃ 可扩展1℃ 优于±3.0℃ 流 速 0～40m/s 0.01m/s 优于±1m/s 大气压 (60～110)kPa 0.1kPa 优于±2.0% 供电方式工作电压：AC220V±10%，50Hz电源适配器和直流8.4V。 4.主要配置： 一体化测试仪（含充电电池）、电源适配器、说明书等。 |  |
| 声校准器（I级） | 台 | 1 | 1.技术指标 *1.1执行标准：GB/T 15173-2010/IEC 60942:2003 1级 1.2标称声压级（dB）：94.0 1.3声压级准确度（dB）：优于±0.3 *1.4频率（Hz）：1000、500、250、125 1.5频率准确度：优于±1 % 1.6总谐波失真：≤1 % 2.主要配置 2.1主机 2.2电源：3.6 V充电锂电池 2.3附件：1/2″配合器（AWA8531）、5V电源适配器 2.4显示器：122×32点阵LCD *2.5显示界面：标称声压级和频率、环境温度、相对湿度、大气压、时钟日历 2.6数据输出接口：RS-232（输出实时值或记录结果） 适用范围：1″（Φ23.77 mm）、1/2″（ Φ12.7 mm）、1/4″（Φ6.35 mm）传声器及声学测量仪器校准 3.工作环境： 3.1温 度：-10 ℃ ~ +50 ℃ 3.2相对湿度：10 % ~ 90 % 3.3气 压：65 kPa ~ 108 kPa 3.4气压修正：自动修正 |  |
| 电热板 | 台 | 2 | 1.产品特点： *1.1等静压石墨板面，防腐等级 高 1.2造型新颖美观 性能安全可靠 1.3设有报警、定时预约开关机功能 1.4特殊防腐材料 耐腐蚀 寿命长 *1.5加热板与控制终端为分体结构，方便工作是操作查看。 2.主要技术参数： *2.1控温范围 （℃）：RT-360 2.2控温精度（℃）：±2 2.3加热材质：等静压石墨 2.4加热功率（kw）：2.5 2.5工作区尺寸（mm）：300*400 2.6电源电压：220V/50HZ |  |
| 超声波清洗器 | 台 | 1 | 1.技术指标 1.1容量：30L 1.2内槽尺寸：500*300*200mm 1.3超声频率：40KHZ 1.4超声功率：900W 1.5时间范围：0-35分钟 1.6温度设定范围：室温-80℃ 2.主要配置 2.1排水功能：有 2.2网架：标配1个 2.3降音盖：标配1个 |  |
| 便携GPS | 台 | 2 | 1.硬件指标： 屏幕尺寸：2.83英寸 屏幕类型：transflective 65-k color TFT(半反半透) 不支持触控 分辨率：240x320 供电方式：2AA+Li 电池寿命：15小时（Li-ion）,10小时（AA） 防水等级：IPx7 漂浮：有 电脑接口：USB 2.0 2.GNSS性能： 卫星系统：GPS+BDS 支持GLONASS 天线类型：四臂螺旋天线 精度：单机定位<5m 差分精度：差分定位<3m 更新率：1Hz 3.存储性能： 内存：RAM：128MB FLASH：4GB 航点：3000个 航线：200条/50点 航迹：400条（5000点/条） 4.地图： 基础图：有 全国详图：有 等高线图：支持用户自制 自制矢量地图：有 自制栅格地图：有 5.功能特性： 点位平均：有 坐标系统：WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 航迹测面积：有 航线测面积：有 NMEA输出：NMEA0183(传输协议) |  |
| 非甲烷总烃快速测定仪 | 台 | 1 | 1. 技术指标 1.1检测气体：非甲烷总烃，PID光离子气体传感器； 1.2测量范围：0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM； 1.3温湿度：选配件，温度检测范围：-40 ～ 120℃，湿度检测范围：0-100%RH； 1.4检测方式：泵吸式，内置强力抽气泵，流速：100-1000mL/min可调，可在微负压环境下工作； 1.5 检测精度：≤±3%； 线性误差：≤±1%； 响应时间：≤10秒（T90）； 零点漂移：≤±1%（F.S/年）； 恢复时间：≤195000秒； 重 复 性：≤±1%； 1.6 检测模式：实时检测、定时检测可设置； 1.7存储模式：实时存储、定时存储可设置，可存储数据100000组，可在屏幕上查看历史数据； 1.8 重量：不大于0.5 Kg（仪器净重）。 2.工作环境： 防爆标志：ExdII CT4（本安型）； 壳体材料：ABS+PC；防护等级：IP65； 工作温度：-30 ～ 60℃； 工作湿度：≤95%RH，无冷凝； 工作压力：-30Kpa ～ 200Kpa； 工作电源：4000mA可充电聚合物电池。 3.标准配件： 粉尘过滤器、仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、数据线、标定罩。 |  |
| 生化培养箱 | 台 | 2 | 1.主要用途： 用于BOD，微生物培养等辅助实验 2、技术参数： *2.1方式：强制对流 2.2性能：使用温度范围：0-65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 温度分布精度：±1℃ 2.3构成： 内装：不锈钢板 外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 断热材：聚氨酯 加热器：不锈钢加热管 额定功率：1.4kw 压缩机：风冷密闭压缩机 制冷剂：R134A 除霜构造：B型：手动 BX型：自动 引线孔：内径52mm一个 受控外接电源：外置1个 2.4控制器：30段液晶程序 另有过升防止器、累计计时、回路自诊断、智能化霜 2.5传感器：Pt100 2.6安全装置：BX型：另有过升防止器、回路自诊断 *2.7规格： 内尺寸（宽*深*高）：500*500*950 内容积：250L 隔板承重：15kg 隔板层数：12层 隔板间距：60mm 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/5.5A |  |
| 恒温恒湿箱 | 台 | 1 | 1.主要用途： 准确地模拟低温低湿的自然状环境，可用于微生物培养。 2．技术参数： 2.1方式：强制对流 2.2性能：使用温度范围：无加湿：0-65℃ 有加湿：10-65℃ 2.3温度分辨率：0.1℃ 2.4温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 2.5温度分布精度：±1℃ 2.6控温范围：45%-90%RH 2.7湿度波动率：±5% 3.硬件指标： 3.1内装：不锈钢板 3.2外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 3.3控制器：温度控制方式：单30段液晶程序 3.4温度设定方式：轻触按键设定 3.5规格： 内尺寸（宽*深*高）：500*500*950 3.6内容积：250L 3.7隔板：2件；隔板架：4件 3.8隔板承重：15kg 3.9隔板层数：12层 3.10隔板间距：60mm 3.11电源（50/60Hz）额定电流：AC220/5.5A |  |
| BOD5分析仪 | 台 | 1 | 1、主要技术参数 *1.1测量原理：微生物膜电极法 1.2方法标准：HJ/T86-2002 1.3测量范围：2~4000mg/L 1.4样品测量时间：8min 1.5相对标准偏差：≤5% 2、传感器： *2.1传感器特点：使用无腐蚀性的KCl溶液作为电极液，带参比电极的三电极一体芯传感器（工作电极：金；对电极：铂；参比电极：银－氯化银） 2.2信号输出：微生物电极0~20μA 2.3流通式设计：流通池与测量池合二为一，测量清洗方便快捷 2.4睡眠装置：可使微生物膜保持休眠状态 2.5恒温方式：反射式加热恒温罐，控温精度达0.1℃ 3、微生物膜 *3.1微生物菌种：采用InterBio（EPA 认证）技术的BOD5 专用菌种 3.2微生物膜特点：夹层干式膜，无毒无害。 3.3微生物膜寿命：常温干燥保存一年以上，活化后使用寿命30天以上 4、性能特点: 4.1进样方式：全自动进样（配合24位的全自动进样器） 4.2控制方式：微机控制 4.3软件环境：Windows XP/7 汉化软件 4.4模式切换：可进行人工测量/自动测量模式切换 4.5关机方式：可实现自动关机 4.6数据存储：全部数据自动存入历史数据库，可使用Excel软件编辑 5.全自动进样器： 5.1样品盘容量：24支样品杯 5.2样品杯标定容量：50ml 5.3定位系统：机械、电磁、光电三重定位保障 *5.4自动识别功能：可按程序设置顺序采样或跳跃采样，具有空位自动识别功能 |  |
| 便携式溶解氧仪 | 台 | 1 | 1基本要求： 1.1能够满足现场溶解氧（DO）的准确快速测量，操作简单； *1.2操作界面有中文，英文等6种语言可选 *1.3可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头 *1.4自动温度补偿，自动压力补偿，具盐度补偿功能； *1.5可进行水饱和空气，空气饱和水校正，并可进行零点校正； *1.6IP67防尘防水设计，短时间入水不会造成仪器损伤； *1.71000组数据储存能力，符合GLP记录规范，并且能够记录最少最近的10组校正数据； 1.8RS232和USB数据输出 *1.9具有感应信号和数据平均计算功能； 1.10仪器具有自检能力，智能判断主机工作状态和电极性能； 1.11支持FDA 21 CFR Part11软件，满足当前最高级别的文件管理要求； 1.1210组密码保护测量方法，方便多用户操作； 1.13可网络升级，保证仪器永不过时； 1.14安全认证：CE，CSA，UL，FCC Class A。 *2技术要求： 2.1极谱法测量范围：DO：0.00到90.0mg/L或0.0到600％； 分辨率DO：0.1/0.01或1/0.1；相对精度DO：±2% 荧光法测量范围：RDO：0-50mg/L，分辨率RDO：0.1，0.01，相对精度：±0.1mg/L(0-8mg/L), ±0.2mg/L(8-20mg/L),读数的10%（20-50mg/L） 标配荧光法电极 2.2温度：0到50℃，精度：±0.1℃；分辨率：0.1，温度校正功能：1点校正 2.3校正：四种校正模式：饱和水空气，空气饱和水，Winkler；无氧水 3工作环境： 3.1温度范围：5到45℃ 3.2相对湿度：5到85％ 3.3电源：4×AA电池，可选电源适配器 *4标准配置： A223 溶解氧便携主机，4节AA电池，087010MD RDO溶解氧探头（3米线缆，带不锈钢沉降套和校准套、电极帽），仪表护套（带电极固定器），便携箱 |  |

包二：移动式红外气体分析仪等生态环境监测仪器设备

| 名 称 | 计量单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外分光测油仪 | 台 | 1 | 1.主要用途 全自动红外分光油分析仪用于分析水中的油含量，可以测量高浊度，易乳化的水样。 2.基本要求： 2.1用于分析各种水体中油含量，并且满足“HJ 637-2012”标准。 2.2分析样品过程由计算机控制，试剂注射、定量、萃取、分离、测量全过程自动完成。 *2.3仪器的自动进样器能够将萃取剂由精密注射泵按定量体积自动定量注入。 2.4采用在线分离系统进行除水，萃取剂分离系统（有机相和水分离）采用在线膜分离系统，在流动中实现水相与有机试剂分离。萃取后的试剂预先过滤，相分离膜不会堵塞，寿命一年以上。 2.5自动进样器适合各类水质前处理，水样体积可取1000mL，满足污水测量需求。适合密度大于水的各种萃取剂进行前处理。 *2.6采用三波长红外分光光度法，连续自动测量总油、石油类、动植物油，同时获得三个数据。使用硅酸镁吸附柱吸附动、植物油，电脑实时显示硅酸镁有效剩余量及使用量。 *2.7萃取后超量程样品，仪器会自动稀释，废液废气自动处理，不必使用通风柜。 3.技术指标： 3.1测量方法:三波长红外分光光度法 3.2采样方式:配备专用采样箱、深水采样器和采样瓶，采样瓶采集样品后能直接读取样品体积，无需水样转移，直接测量（符合HJ/T91-2002)。 3.3自动进样器，可一次测量6个样品。试剂注射、萃取、分离自动完成，。 *3.4标样配制：带自动稀释功能，自动配质控样、标样, 标准曲线；校正方式： 单点快速校正、标准曲线校正、三种标准物质校正可选。 3.5试剂计量：精密注射器 0-50mL之间任意设置萃取试剂，误差率小于1%。 3.6自动萃取比例：可根据用户需求任意设定设置萃取比（0.01-100），萃取方式为搅拌萃取。 *3.7分离方式：膜分离，直径小于3cm的柱形分层管，无须添加更换无水硫酸钠除水，一膜可使用百次； *3.8测量范围：0-50000mg/L，仪器应能够用高浓度的标准样品自动配制不同浓度的标准样品，萃取后若样品的浓度超出标准曲线，仪器能够自动稀释； 3.9分辨率：0.001mg/L； 3.10检出限：0.005mg/L；满足“HJ 637-2012”标准 3.11重现性：RSD≤2%，满足“HJ 637-2012”标准 3.12萃取率： >95%； 3.13准确度：±2%； 3.14水样用量：10-1000mL 3.15波数范围： 3400-2400cm-1 3.16吸光度范围：0.0000～2.0000AU 3.17波数准确度：±1 cm-1； 3.18波数重复性：±1 cm-1； 3.19测量时间： ＜8分钟； *3.20仪器应自带触摸屏，通过触摸屏操作，电脑操作系统、数据输出系统与测量系统一体化。 3.21提供设备主机获得计量许可CMC证书 *4.仪器配置 4.1含精密注射器的全自动红外分光油分析仪主机一台。 4.2 6位自动萃取进样器一台，含蠕动泵、20cm长的玻璃圆形分层管。 4.3带刻度1000ml采样瓶6个，配备带“测油专用“字样的采样箱、深水采样器。 4.4试剂瓶一套，含四氯化碳自动收集，分离装置。 4.5企业油标样1支。 4.6软件一套，操作系统及数据线一套。 4.7硅酸镁柱5根。 4.8隔水膜10mm（10/PK）1包，过滤膜10mm PP (50/pk) 1包。 *5. 商务要求 中标单位 验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| 智能双气路烟气采样器 | 台 | 3 | 1.基本要求： 1.1超低音无刷采样泵、负载能力强，寿命长，能保证长时间的可靠运行 1.2高精度电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量 1.3温度补偿，提高传感器测量准确性 *1.4两级高效滤尘设计，采样管前端选用优质钛滤芯管、主机用聚四氟乙烯滤芯滤尘 1.5双通道气路颜色区分，便于连接使用 *1.6大容量、高效防倒吸干燥器、变径气路连接管设计，高效除水，避免试液倒吸 *1.7多重采样模式，双路采样流量、开始时刻、采样时间可分别控制 1.8采样时出现故障，仪器自动保 护功能 自动累计采样体积，根据大气压、温度自动换算标况采样体积 1.9采样过程中停电，自动记忆保存运行采样数据，来电自动恢复停电时的采样 1.10宽温型LCD显示屏，适用于户外低温、低暗环境清晰显示、 2.主要参数： 2.1双路恒流采样流量 (0.5～1.5)L/min 0.01L/min 优于±2.5%，流量波动≤±5.0%，流量重复性≤2.0% 2.2采样时间 99小时59分内任意设置 1min 优于±0.2% 2.3间隔时间 99小时59分内任意设置 1min 优于±0.2% 2.4采样次数 (1～99)次 2.5计前温度 (－30～99)℃ 0.1℃ 优于±2.5℃ 2.6计前压力 (－25～0)kPa 0.01kPa 优于±2.5% 2.7仪器噪音 ≤65dB(A) 2.8功 耗 ＜20W 2.9主机重量 约2.5kg 2.10工作电源 AC220V±10%, 50Hz *3.基本配置： 3.1主机 3.2烟气预处理器 3.3三脚支架 3.4防倒吸干燥器 *4. 商务要求 中标单位验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| 智能TSP采样器(不含PM2.5) | 台 | 1 | 1.执行标准： 1.1 JJG943-2011 总悬浮颗粒物采样器 1.2 HJ93-2013 环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法 1.3 HJ618-2011 环境空气PM10PM2.5的测定 重量法 1.4 HJ/T374-2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法 2.基本要求： *2.1需提供中流量TSP/PM10/PM2.5采样头的中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测报告复印件（原件备查） 2.2中流量高负压无刷采样泵，负载能力极强，尤其适合聚氯乙烯类滤膜等高负载采样 2.3专用地质支架，稳定可靠，适用于大风等恶劣环境下采样 *2.4 TSP/PM10采样头采用铝合金材质，抗静电吸附 2.5体积小，重量轻，携带方便 2.6电子流量计自动精准控制流量 2.7实时监测计压、计温，自动补偿流量偏差，进一步优化了流量精确度 2.8操作简单，按显示屏提示迅速得到所需结果，实现良好的人机交互界面 2.9测量采样点大气压、温度，自动计算标况体积 2.10可靠的安全性，仪器故障自动停机保护 *2.11设计软件标定功能，方便仪器各参数进行标定校准 *2.12采样过程中停电，来电自动恢复采样 3.技术参数 3.1采样流量 100L/min 0.1L/min 优于±2% 3.2采样时间 99小时59分内任意设置 1min 优于±0.2% 3.3间隔时间 99小时59分内任意设置 1min 优于±0.2% 3.4计前温度 (－30～99)℃ 0.1℃ 优于±2.5℃ 3.5计前压力 (－25～0)kPa 0.01kPa 优于±2.5℃ 3.6大气压 （50~130)kpa 0.01kPa 优于±2.5℃ 3.7带载能力 100L/min流量时，可克服阻力20kPa 3.8采样次数 （ 1-99）次 3.9仪器噪声 ≤62dB(A) 3.10工作电源 AC220V±10%,50Hz 3.11 PM10切割特性 Da50=( 10±0.5)μm σg=1.5±0.1 3.12采样流量及稳定度 100Lmin ≤±5％ 3.13入口速度 0.3m/s 3.14有效滤膜直径 φ80mm 3.15连接头 M20×1.5 *4.配置： 4.1主机 4.2地质三角支架 4.3 TSP/PM10采样头 4.4氟化物采样头 *5. 商务要求 中标单位验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| 六合一有毒有害气体/射线检测仪 | 台 | 1 | *1. 测量参数 测量成分 传感器类型 测量范围 分辨率 精度(标定点) CO 电化学传感器 0~500ppm 1ppm ±3% H2S 电化学传感器 0~1000ppm 1ppm ±3% NH3 电化学传感器 0~100ppm 1ppm ±3% HCL 电化学传感器 0~30ppm 0.5ppm ±3% CL2 电化学传感器 0~50ppm 0.1ppm ±3% 2.仪器功能配置 *2.1采样方式：内置泵，泵吸式。支持超过30种可以即插即用的智能传感器 2.2 防护等级：IP65 2.3 抗电磁辐射：EMC directive:2004/108/EC、R&TTE directive:1999/5/EC、ATEX directive:94/9/EC 2.4.报警方式：声音报警95dB@30cm、红色LED报警灯、振动报警 2.5工作温度：-20~+50℃，工作湿度：0~95%RH无冷凝 2.6显示屏：单色点阵LCD图形显示，可手动开启背光功能，报警时背光灯自动亮起，3键操作 2.7直接读数：测量值，电池，数据记录状态，泵状态 *2.8数据记录：5个传感器，一分钟存储间隔可连续存储6个月，存储间隔1~3600秒可调 2.9. 标定设备：同时支持AutoRAE2自动标定平台和手动标定 2.10电池：可充电锂电池(泵吸式工作时间大于12h)，4节AA电池(泵吸式工作时间大于6h) *2.11配置包含：主机、配套传感器、指定电池、橡胶保护套、校准适配器、碱性电池适配器、交流适配器、充电器/PC通讯适配器、数据电缆、六角形工具和螺丝刀、资料及软件光盘、使用说明书、快速使用指南、合格证、保修卡。 *3. 商务要求 中标单位验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| 特种VOC检测仪 | 台 | 1 | *1、测量参数 测量成分 传感器类型 测量范围 分辨率 精度 VOC气体 PID传感器 0.001~10000ppm 1ppb ±3% 2. 仪器功能配置 *2.1.传感器类型：10.6eV紫外灯的PID传感器 *2.2采样方式：内置泵，泵吸式，泵流速450~550cc/min 2.3防护等级：1P66(开机)/67(关机)，完全防尘，可水淋 2.4抗电磁辐射：EMI/RF等级 EMC Directive 2004/108/EEC 2.5报警点设置：单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 2.6报警点模式：锁定或自动重置 2.7报警方式：95dB@30cm蜂鸣器，红色LED。气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 2.8工作温度：-20~+50℃，工作湿度：0~95%RH无冷凝 2.9显示屏：大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯，中文/英语+符号界面 2.10显示内容：实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 *2.11按键：1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 *2.12数据存储：内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)，采样间隔1~3600秒可调 2.13电池：可充电锂离子电池，4.2V/3300mAH碱性电池盒，4个AA电池 2.14运行时间：可连续工作16小时 *2.15配置包含：主机，含传感器及UV灯锂电池、充电器/PC通讯适配器、交流适配器、碱性电池适配器、橡胶保护套、进气采样杆、进气管及水阱过滤器、使用说明书、资料及软件光盘、便携软包、数据电缆、VOC调零管十只、PID清洁包、工具包 *3. 商务要求 中标单位 验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| 智能降水采样器 | 台 | 1 | 1.基本要求： *1.1降水采样器、电导率仪、PH计及雨量计一体化设计 设计场次、时间、雨量、综合四种采样模式供用户选择，满足不同采样需求,自动采集多场降雨,可分别存放. *1.2容栅式雨量计，计量精度更高 1.3进样漏斗、样品储存桶均采用惰性材料，保证样品本底无污染 1.4感雨器专利设计，准确判断采样状态，防止误判采样 1.5具备干沉降采样功能，接雨漏斗恒温加热，具备融雪功能 1.6可实现实时查询并通过微型打印机打印采样数据报表 1.7可伸缩箱体设计，整机结构紧凑操作容易 1.8大数据量存储，具备掉电保护功能 1.9独特加热控制装置，具有低温加热功能 1.10特殊设计的恒温箱储存样品，恒温条件(2～19)℃可调 1.11测试仪具备USB接口，可外接U盘，对测试数据进行转存输出 1.12可选配无线传输功能 *2技术指标 主要参数 参数范围 感雨器灵敏度 最低感应降雨强度0.05mm/min或0.5mm直径雨滴 接雨漏斗内径 φ(300±2)mm；离支撑面≥1.2m 降尘收集器内径 φ(150±2)mm；离支撑面≥1.1m 降雨开盖延迟时间 ≤60s 雨停关盖延迟时间 ≤5min 存储降雨记录 1000组数据 工作电源 AC 220V±10%, 50Hz或DC24V 功 耗 待机＜15W，最大＜100W 输出信号 RS232或485 PH测量范围 0.00～14.00 优于±0.1 电导率测量范围 (0.1～2000)μS/cm 优于±2%FS 可选配件参数 恒温箱储存温度 默认4℃，(2～19)℃ 间任意设定 准确度：优于±1℃ 雨量计采雨口内径 φ(200±1)mm 雨量计分辨率 0.1mm 雨量计降雨量测量误差 降雨量≤10mm时, 优于±0.4mm；降雨量＞10mm时,优于±4% 雨量计测量最大降雨强度 4mm/min *3.配置： 3.1主机1个 3.2恒温箱1个 3.3热敏打印机1个 3.4样品储存桶2个 3.5降尘缸 3.6降尘缸支架 *4. 商务要求 中标单位 验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| 移动式红外气体分析仪 | 台 | 1 | *1. 基本要求 测量成分 传感器类型 测量范围 分辨率 精度 O2(5年长寿命) 电化学传感器 0~25.0 %Vol 0.1 ±0.2%Vol CO 红外传感器 0~10000 ppm 1ppm ±1% F.S NO 红外传感器 0~2500 ppm 1ppm ±1% F.S NO2 红外传感器(或催化转化) 0~500ppm 1ppm ±1% F.S SO2 红外传感器 0~5000ppm 1ppm ±1% F.S 烟气温度 热电偶 0~1100℃ 0.1℃ ±1＜200℃ ±0.5%F.S＞200℃ 助燃空气温度 热电偶 0~100℃ 0.1℃ ±1℃ 差压 皮托管 ±100hPa 0.01 ±0.02hPa 或1%FS 流速 皮托管 1~100m/s 1m/s ±1m/s 或1%F.S 同时显示烟气温度，露点气体质量浓度(mg/m3)，助燃空气温度，差压流速、过量空气系数，燃烧效率，排烟热损失，选定参比氧下的相对体积比浓度和质量浓度等。 2.仪器功能配置： *2.1. 气体预处理和功能测量单元一体式结构，采用双级帕尔贴制冷器，冷凝水收集，蠕动泵自动排放冷凝水 *2.2. 配3米加热采样管线，可拆卸加热手柄（采样手柄内置初级过滤器）；加热采样管线温度在100-180℃范围内可调，防止在采样管线内出现冷凝水，配1500mm合金钢采样探管（耐温1100℃），强力采样泵最大负压为-63kPa,流量传感器检测采样流量，高低流量自动告警系统 2.3.配备标准L型皮托管一根，达到测量差压、流速测量需求 *2.4.带自动测量程序，自动监测持续时间/存储数据时间间隔可调，能存储和打印自动监测周期内的测量数据和平均值。能适应长期监测分析。仪器至少8500组以上内部数据存储，支持外部大容量MMC存储卡。仪器具备蓝牙扩展功能，数据可传输至PC机，配备有On-line view数据采集和处理软件，可安装在PC机上实时采集和处理数据。 2.5.大屏幕LCD显示，屏幕带背光功能和屏幕显示放大功能。 2.6.带新鲜空气阀，用于自动零点校准，使用PTFE精细过滤器，清洗后可反复使用，配外接RS232口打印机 2.7.仪器带自动诊断系统软件和硬件功能状态（自动检测采样手柄、采样管线温度、制冷器温度、仪器内部的温度、采样流量等的状态，根据系统状态作连锁控制并给出提示信息） 2.8.仪器带RS232数据接口，带模拟输入、模拟输出，方便连接计算机和电信号输入输出等 *3. 商务要求 中标单位 验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |
| 石油类快速测定仪 | 台 | 1 | 1.功能描述 水中油检测仪基于中红外检测原理，利用水中油的组成成分（CH2-、CH3-及芳香环中的C-H-键） 在对应红外波长下产生的振动得到吸光度，从而得到其中油的含量。 2.仪器特点： 2.1符合标准：完全满足“EPA 1664”标准要求。 2.2设备原理：采用中红外原理。 *2.3样品范围：可以测量地表水、江河胡泊、海水、生活废水、工业废水、循环水、远洋船舶排放的废水等水样以及土壤样品。 2.4检测结果：直接得到水样中油脂含量结果，以ppm，mg/kg表示。 2.5检测范围：0-2000ppm 2.6样品池：反射样品池 2.7萃取溶剂：低毒性的正己烷。 *2.8光学系统： 3.4um固定波长滤波片及探测器，波数精度±10cm 2.9显示屏：分辨率为640 x 480的彩色触屏 *2.10检测限：水样，0.3ppm；土壤中3ppm 2.11内置标准曲线：10 ppm,25 ppm,50 ppm,100 ppm,150 ppm,200 ppm 2.12所需水样：可根据实际需要获取 2.13检测时间：1分钟 2.14样品准备时间：不超过10分钟 *2.15清洗过程：不使用溶剂清洗。 2.16报警限：可自定义 *2.17校准曲线：可内置多条校准曲线 2.18通讯接口：USB和RS232 2.19安全：密码保护功能 *2.20锂电池：18v直流，3.3安培 2.21供电电源：110-220V, 50-60Hz,专用AC/DC 2.22电源工作湿度：10-90%相对湿度，无冷凝 2.23工作温度：5-40℃ 2.24工作湿度：相对湿度低于90%，无冷凝 *3.配置清单： 测定仪主机 基于Infracal2平台，采用ZnAs反射样品池，采用正己烷萃取溶剂。 定量检测水中 的总油脂含量（PPM）。包含100ml萃取用 注射器一支。 标液403-1072 正己烷基总油脂含量全套标准物（用于监 测高浓度的水中有含量）。 校准曲线403-1048 工厂校准曲线：采403-1072系列标 准物进行校准。 *3. 商务要求 中标单位 验收时出具盖鲜章的完全满足投标参数的合格报告和售后服务承诺函，否则视为验收不合格 |  |

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后10个工作日内交货并完成安装调试，延期交货按延期货值的0.5%每天累计罚款。

（二）交货地点

交货地点：采购方指定。

（三）验收方式

① 货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

② 中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

③ 中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

A、设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

B、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

C、在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

D、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

④ 产品在安装调试并试运行符合要求且通过验收合格后，才作为最终验收。

⑤ 供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

⑥ 大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

⑦ 采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

⑧ 产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、检测费、税费、培训费、辅材费等完成本项目全部内容所需的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）1.产品质量保证期：所有产品免费质保期1年(必须满足)，质保期由验收合格之日起计算。投标时必须明确每样产品的具体免费质保期。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明

（不能低于国家强制标准）

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

## 2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

## 四、付款方式

（一）付款程序

1．中标人按采购合同完成本项目，采购人出具项目验收报告(验收报告最新版本在公共资源综合交易中心官网下载)。

2．中标人向采购人开具发票。

3．中标人向交易中心提交采购合同原件1份、验收报告原件1份(验收报告最新版本在公共资源综合交易中心官网下载)给公共资源综合交易中心、并将上述资料各一份与发票复印件（加盖采购单位财务章）等材料，向财政部门申请付款。

（二）付款方式：验收合格后20个工作日内支付合同金额95%，余款质保期满后20个工作日内支付。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供的产品应尽培训义务。投标人应提供对采购人的免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的投标人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 无 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇交货期、质量保证期、付款方式部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 50分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业厂家产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注） |
| 2 | 技术部分 （35%） | 35分 | A起评分： 有效投标人的起评分为32分。 |  |
|  |  |  | B加分条款： (1)投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带*号标注的部分）要求的每条可加0.5分。 （2）一般性技术参数（非*号标注的部分）高于招标要求的每条可加0.2分。 （3）以上两款总加分不超过3分。 |  |
|  |  |  | C扣分条款： 1、重要技术参数带（※）部分有一条不满足的，技术分为零分。 2、一般性技术参数（非（※）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除1分，5条达不到（含5条）整个技术部分为0分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 质保期 （2%） | 2分 | 质保期在满足招标文件要求的前提下，分包全部设备每增加壹年加1分，最多可加2分。 |  |
|  |  | 业绩 （5%） | 5分 | 2015年至今，有与本次招标货物类似设备的单个合同业绩，100万（含）以上的，每个可得1分；本项最多5分。（一个合同中如果除了本次招标的货物还有其他货物的，应按剔除其他货物的价格后作为本小项加分的依据） | 以销售合同复印件为准（原件备查，如果评标委员会要查看原件而投标人未带可不认定此加分） |
|  |  | 售后服务能力（4%） | 4分 | 1、售后服务机构人员配置 2分 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口、人数等方面进行评分，满分2分； 2、备品备件及易损件 2 分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分2分。 | （1）售后服务机构人员配置表 （2）备品备件及易损件表 |
| 4 | 诚信评价 （4%） | 企业诚信 4分 | 1、此项实行扣分制，基础分为4分，具体评价标准见《重庆市九龙坡区政府采购招投标环节企业诚信综合评价标准》见下页，最低为0分，最高得分不超过4分。 2、市外企业以投标当次所有投标企业的诚信评价得分的平均分为其企业诚信评价得分。 |
| 5 | 政策性加分 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品每有一项列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品每有一项列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

说明：1.评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

2.评标标准中要求原件备查的，评标委员会要求查验而未能提供的，不得相应分值。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

（三）《重庆市九龙坡区政府采购投标环节企业诚信综合评价标准》

（一）不良信息扣分标准

1.行政处罚类

（1）因违反法律法规，行政机关处以没收违法所得、罚款的，金额在2万元（不含2万元）以下的，一次扣0.1分；金额2-10万元（不含10万元）以下的，一次扣0.2分；10万-100万（不含100万元）的，一次扣0.3分；100万元及以上的，一次扣0.5分。同时被处以没收违法所得、罚款，合并计算当次罚没金额。

（2）企业被责令停产停业的，一次扣0.2分。

（3）企业分公司（分支机构）的许可证或营业执照被吊销的，一次扣0.2分。

（4）违反法律、法规的其他行政处罚,一次扣0.1分。

行政处罚类不良信息以行政机关的行政处罚决定书为准。企业受到多次行政处罚的，分别扣分，合并计算。

2.法院判决类

（1）企业因违约、侵权等行为被人民法院判决败诉的，一次扣0.1分。

（2）被人民法院判处罚金的，比照行政处罚类扣分标准执行。

（3）法院判决后未按期履行的，一次扣0.1分。

3.招投标行为类

（1）投标供应商不遵守开标现场纪律、扰乱开评标现场工作秩序、恶意干扰交易正常秩序和评标环境、威胁恐吓评审专家或工作人员的，一次扣0.2分，累计最多不超过0.6分。

（2）不按合同及招标文件标准要求供货的，一次扣0.5分，累计最多扣2分。

（3）故意捏造事实、伪造材料进行招投标质疑投诉的，一次扣0.2分，累计最多扣1分。

4.其他类

（1）企业有银行不良信贷记录的，一次扣0.1分，累计最多不超过0.3分。

（2）企业缴纳社会保险费有不良记录的，一次扣0.1分，累计最多不超过0.3分。

（二）企业有下列严重不良信息的，企业诚信评价招投标环节评分直接计0分

（1）偷、漏税金额在100万（含100万）以上的。

（2）企业曾在招投标活动中，因围标、串标行为被处罚的。

以上扣分是以市、区两级企业联合征信成员单位向重庆市企业联合征信平台提供的近三年的企业不良信息为依据，在本次评标中会进入《重庆市企业联合征信系统》对重庆本地企业诚信情况进行核查，与原有经济标、技术标、商务标共同构成评标项目。市外企业因未进入重庆市企业联合征信系统，以投标当次所有投标企业的诚信标的平均分为其诚信标得分。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时适用）；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和九龙坡区公共资源综合交易网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，以网上公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（三）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。（已转为履约保证金的除外）

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- 投标文件的份数和签署

包一、包二可做成一套投标文件

1.投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

先分二个小袋密封，最后二个小袋一起装入大袋中：资格文件（单独装订一册）正本、经济文件、商务文件、技术文件(装订成一册）装订一正本装入小袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章。资格文件（单独装订一册）副本、经济文件、商务文件、技术文件(装订成一册）装订一副本装入小袋中，密封并在袋上加盖投标人单位章。最后装入大袋，密封并在大袋上盖单位公章，同时在大袋上注明项目名称、项目编号、投标人名称及地址及“不准提前启封”字样。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网和九龙坡区公共资源综合交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 十、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表（格式）

（二）分项报价明细表（格式）

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表（格式）

（四）第二篇技术需求中要求提供的证书复印件等资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表（格式）

（三）商务及售后服务承诺

（四）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如果有）

（五）其他与项目有关的资料（自附）

四、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的投标人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标报价（小写） | 交货期 | 质保期 |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                    法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）商务承诺（包括但不限于）：

# 1.    ；

# 2.    ；

# 3.    ；

# 4.    。

（四）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

# 日  期：

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（五）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件（单独装订）

（一）营业执照（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的投标人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

投标保证金授权委托书

委托人：（公司名称）

受托人姓名：       （身份证号码：                      ）

我单位已按投标文件项目名称：                      项目编号：        要求将项目的投标保证金￥      （大写：    )汇入受托人个人账户（卡号：     ）。

现委托受托人持上述个人银行卡，前往九龙坡区公共资源综合交易中心办理投标保证金交纳事宜。

投标结束后，请将投标保证金退回我单位基本账户：

单位名称：

银行账号：

开户银行：

特此授权。

（委托人盖章）

年    月    日

注：该授权委托书和从基本账户转到银行卡账户的转账凭据原件和基本账户开户许可证复印件由受托人在刷银联卡缴纳投标保证金时，递交给交易中心工作人员，不密封于投标文件内。

（结束）