# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：18A0565,18A0775

# 招标项目编号：0611-BZ1800400340AH

# 招标项目名称：重庆市生态环境监测中心二噁英监测能力建设和监测中心能力建设追加项目

# 采购人：重庆市生态环境监测中心

# 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○一八年四月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

五、投标保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 23 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 23 -

二、报价要求	- 25 -

三、质量保证及售后服务	- 25 -

四、付款方式	- 26 -

五、知识产权	- 26 -

六、培训	- 26 -

七、附件、图纸及包装要求	- 26 -

八、其他商务要求内容	- 26 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 27 -

一、资格审查	- 27 -

二、评标方法	- 27 -

三、评标标准	- 29 -

四、无效投标条款	- 31 -

五、废标条款	- 31 -

第五篇  投标人须知	- 32 -

一、投标人	- 32 -

二、招标文件	- 32 -

三、投标文件	- 32 -

四、开标	- 34 -

五、评标	- 34 -

六、定标	- 35 -

七、中标通知书	- 35 -

八、询问、质疑和投诉	- 35 -

九、采购代理服务费	- 37 -

十、交易服务费	- 37 -

十一、签订合同	- 37 -

十二、政府采购信用融资	- 38 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 39 -

一、合同主要条款	- 39 -

二、政府采购合同（格式）	- 42 -

第七篇  投标文件格式	- 44 -

一、经济文件	- 46 -

二、技术文件	- 48 -

三、商务文件	- 50 -

四、其他	- 53 -

五、资格文件	- 57 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心受重庆市生态环境监测中心的委托，对重庆市生态环境监测中心二噁英监测能力建设和监测中心能力建设追加项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 分包号及分包名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1：二噁英监测能力建设 | 160 | 3.2 | 1.氮吹仪、全自动凝胶色谱净化仪（GPC）、二噁英空气大流量采样系统、全自动石墨消解仪经批准可以采购进口产品 2. 全自动在线干燥定量浓缩系统必须为中国大陆境内生产 |
| 分包2：监测中心能力建设追加项目 | 169 | 3.3 | 1.旋转蒸发仪、冷冻干燥机、便携式烟气分析仪经批准可以采购进口产品 2. 含湿量测定仪必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

18A0565为财政预算资金，预算金额为160万元；18A0775为财政预算资金，预算金额为169万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.所投产品为进口产品的，投标人需具备所投产品制造商（或制造商授权中国代表机构）认可的经销资格。

2. 列入中华人民共和国依法管理的计量器具目录都必须有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》（提供证书复印件）

四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心采购文件发售登记表以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2018年4月24日）起五个工作日。

（四）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2018年4月24日-201/年5月2日17:30（工作时间）

2. 招标文件售价：人民币300元/份（售后不退）

2.1招标文件购买方式

2.1.1现金购买

在招标文件发售期内，投标人到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢502室，递交《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）并购买招标文件。

2.1.2汇款购买

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买招标文件的，将招标文件汇款凭证（注明项目号）、《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至cgzxyxl@qq.com（邮箱）。汇款后凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A座5楼大厅财务处换取发票。

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023419200023047

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件复印件和书面承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所投产品不是微型企业生产，又未按照本招标文件规定进行报名和购买招标文件的，其报名和投标无效。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（六）投标截止时间：2018年5月15日北京时间10:00

（七）开标时间：2018年5月15日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

投标保证金账户：

| 户名: 重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金 |
| --- |
| 分包号 | 银行信息 |
| 1 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50001004141052539490017393 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  |  | 账 号 | 9558853100004605543 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 招商银行重庆上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123905538210902015392 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |
|  |  | 账 号 | 0205010120010023629012392 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 平安银行重庆杨家坪支行（行号：307653004078） |
|  |  | 账 号 | 30105275010393 |
|  | 账号 6 | 开户行 | 重庆银行重庆文化宫支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 160101040022628010492 |
|  | 账号 7 | 开户行 | 中国银行重庆上清寺支行（行号：104653087082） |
|  |  | 账 号 | 110258607994 |
|  | 账号 8 | 开户行 | 兴业银行重庆分行营业部（行号：309653011012） |
|  |  | 账 号 | 346010100101039979010492 |
| 2 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50001004141052539490017394 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  |  | 账 号 | 9558853100004605550 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 招商银行重庆上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123905538210902015393 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038） |
|  |  | 账 号 | 0205010120010023629012393 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 平安银行重庆杨家坪支行（行号：307653004078） |
|  |  | 账 号 | 30105275010394 |
|  | 账号 6 | 开户行 | 重庆银行重庆文化宫支行（行号：313653000329） |
|  |  | 账 号 | 160101040022628010493 |
|  | 账号 7 | 开户行 | 中国银行重庆上清寺支行（行号：104653087082） |
|  |  | 账 号 | 111658602452 |
|  | 账号 8 | 开户行 | 兴业银行重庆分行营业部（行号：309653011012） |
|  |  | 账 号 | 346010100101039979010493 |

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67769201

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市生态环境监测中心

联系人：彭瑜

电  话：023-88521592

传  真：023-88521321

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：袁新梁,刘静

邮  编：400023

电  话：023-67118096

传  真：023-67625920

地  址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢502室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

分包1：

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮吹仪 | 4 | 1. 全自动凝胶色谱净化仪（GPC）为核心产品 2. 氮吹仪、全自动凝胶色谱净化仪（GPC）、二噁英空气大流量采样系统、全自动石墨消解仪经批准可以采购进口产品） 3. 全自动在线干燥定量浓缩系统必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | 全自动凝胶色谱净化仪（GPC） | 1 |  |
| 3 | 二噁英空气大流量采样系统 | 1 |  |
| 4 | 全自动石墨消解仪 | 1 |  |
| 5 | 全自动在线干燥定量浓缩系统 | 1 |  |

分包2：

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪 | 6 | 1.旋转蒸发仪为核心产品 2.旋转蒸发仪、冷冻干燥机、便携式烟气分析仪经批准可以采购进口产品 3. 含湿量测定仪必须为中国大陆境内生产 |
| 2 | 冷冻干燥机 | 1 |  |
| 3 | 便携式烟气分析仪 | 5 |  |
| 4 | 含湿量测定仪 | 3 |  |

## 二、招标项目技术需求

### （一）分包1：

### 1.氮吹仪

| ▲功能 要求 | 必要 功能 | A1、使用惰性气体进行吹扫，石墨模块加热方式，防止样品氧化。 A2、能应用于农残分析、环境行业中液相、气相及质谱分析的样品制备。 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助功能 | B1、电源：220，50Hz；环境温度： 10-35˚C。 B2、模块化组成，可选多种加热模块，适应不同样品位数的实验需求。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | ▲1、温度调节范围：室温+5~200℃ 2、温度调节精度：±0.1℃~0.2℃ 3、温度控制方式：微电脑控制 4、温度设定与显示：固定键输入，最小值0.1℃；数字显示 5、附属功能：温度显示校正、自动开始与停止，可两阶段程序控制、自动调谐 ▲6、气体导入口配备0.2μm的过滤器，防止吹气过程中灰尘和杂质的进入。 7、安全功能：报警功能(上下限温度报警、停电、温调失控 、传感器、监视器、保险丝)、氮吹针独立过升防止器 8、加热方式/温度传感器：加热器235W/Pt100Ω 9、加热铝块数及尺寸：一个，90W×125D×70H 10、加热模块样品位：48位 11、吹扫头：内径1.6mm×180mm长 SUS304，S-048 12、过滤器：0.2μm 13、流量调节阀尺寸：外径9mm 14、吹扫的气体流量应能通过阀门来调节，吹扫针与试管的相距高度应能调节。 |
|  | 次要技术指标 | 1、每个吹扫针都是独立的，可以采用独立吹扫模式。 2、可以实现室温+5~200℃下的浓缩实验。 |
| ▲基本配置 | 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求。包括但不仅限于以下配置： 1、氮吹仪主机：4台 2、石墨加热模块（48样品位）：4套 3、48位氮气吹扫针：4套 |

### 2. 全自动凝胶色谱净化仪（GPC）

| ▲功能要求 | 必要 功能 | A1、用于净化分离样品中的目标分析物质，可进行预浓缩-GPC净化-浓缩在线联机，各部分也可单独使用。 A2、该套系统可升级与全自动固相萃取联机使用，组成前处理多联机系统。 A3、生产厂商具有ISO 9001质量体系认证证书。 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助功能 | B1、电源：220V，50Hz电源。 环境温度：10-35˚C，环境湿度：20%-80%。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、凝胶净化系统主机 ※1、可自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集等系列操作，工作站完成数据采集、数据保存和管理等一系列操作。 ▲2、输液泵：高精度双柱塞串联输液泵，流量范围：0.01-50.00mL/min, 流量重复性：≤0.1％RSD, 流量准确度：≤±1％，最大工作压力：3000psi，具有脉冲阻尼器控制压力脉动。 3、检测器：可调波长紫外检测器，可调波长范围：190-600nm，波长准确度：≤1nm，波长精度：≤0.2nm。 4、精密注射泵 4.1可完成0.1mL-10mL全量上样。 4.2管路进行可设体积和次数的清洗。 4.3 5mL、10mL两种规格注射泵，准确度≤0.1％。 5、设备一体化密闭设计，自带照明及排风系统，无需放置在通风橱内。有茶色避光外窗，能够满足光敏样品的避光操作条件。 6、活性炭过滤装置：对尾气进行活性炭吸附过滤处理。 C2、全自动液体处理器 可以实现样品自动进样和组分自动收集。 XYZ轴自动进样器和馏分收集液体处理器，可以放置4个样品瓶架且样品瓶架的位置和类型可以选择。配置样品托盘32位20mL进样收集架，24位60mL进样收集架，90位2mL进样收集架。 3、浸入式流动清洗，清洗工作台可对进样针进行内外自动清洗。具有隔垫穿刺功能，防止溶剂挥发。 4、具有干净溶剂回收功能，净化过程中，能对排除干扰物与目标物以外的干净溶剂进行回收。 5、机械臂自动归位校正进样针 6、三针结构，进样、收集及清洗流路相互独立，避免交叉污染。 ▲7、废液报警检测装置：采用非接触式废液传感器，当废液到达设定值后，会通过蜂鸣器提示废液已满。 C3、高效全不锈钢凝胶净化柱 1、50/50乙酸乙酯/环己烷高效全不锈钢柱（20*300mm），采用符合EPA标准的S-X3凝胶净化填料，标准70g填料填装。 2、净化能力验证：根据EPA3640A方法进行设备校正，满足方法要求及分离度前提下，25min内能完成样品净化，并根据客户需要完成样品回收率实验验证。 C4、全自动在线定量浓缩系统 1、浓缩腔：浓缩杯容量：≥80mL，锥形底部设计，完全转移样品自动清洗，清洗体积和次数可设定。 2、光学抗干扰液位传感器精确定容，不受样品颜色影响，定容体积：蒸干或预设体积（0-24mL），具有四种溶剂置换功能。 3、加热模块：全接触式加热方式，防止底部加热产生的爆沸现象。 3.1 PID控温方式，温度控制更加稳定并实时显示温度值，控温范围：室温~100℃，控温精度：≤±0.1℃。 4、真空模块：抗腐蚀内腔，抽气速率：≤50L/min，最大真空度：-0.85bar。 5、氮吹模块：涡旋式吹扫方式。 ▲6、具有定量浓缩与定时浓缩两种浓缩模式，两种模式均具有溶剂置换及定容功能，满足样品四种溶剂置换、转移和定容，定容准确度：<1%，定容重复性：<0.5%。针对颜色深、不透光的样品，可实现定时浓缩后置换溶剂及定容的操作。 |
|  | 次要技术指标 | D1、工作站智能系统 1、根据色谱图在线运行状态实时调整及校正净化和组分收集程序。 2、具有定时收集、分段收集、判峰收集、判电压收集、及其组合方式六种收集模式。 3、在线控制和在线修改所有参数；具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能；数据采集、数据校正、数据处理及报告，数据输出到Word或Excel中进一步处理；具备溯源功能 可根据日期查看工作日志。 4、中英文双语界面，可自由切换。 5、具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能。 D2、APP移动智能监控系统 1、可通过智能手机或平板电脑APP监控仪器软件，实时监控软件运行情况，并有一键紧急停止功能。 2、可通过摄像头实时向智能手机或平板电脑APP传输仪器运行视频。 3、智能手机或平板电脑APP具有紧急一键停止功能，发生意外时可远程第一时间停止运行仪器。 4、具有查看应用文集功能。 |
| ▲基本 配置 | 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不仅限于以下配置： 全自动凝胶净化/浓缩系统主机（内置190-600nm可变波长紫外检测器1个）：1台 全自动液体处理器（含废液报警检测装置：1套）：1套 3、中英文系统工作站（含APP移动智能监控系统1套）：1套 4、全不锈钢凝胶净化柱ID20×300mm：1根 BIO-Beads S-X3 Packing BIO-Beads S-X3填料： 2份（其中1份提供用户备用） 5、启动包及配件：1套 6、20mL 32位进样收集架：1个 7、60mL 24位进样收集架：3个 8、2mL 90位进样收集架：1个 9、20mL进样瓶/盖/垫：100套 10、60mL收集瓶/盖/垫：300套 11、2mL进样瓶/盖/垫：100套 12、250mL清洗瓶：4个 13、中英文操作手册：各1套 14、5mL、10mL注射泵：各一个 15、品牌电脑：1台 16、激光打印机：1台 注1：电脑：CPU：i7 6系列，内存：8G，硬盘：1T+256G固态硬盘，显卡：2G及以上，液晶显示器：21.5″或优于此配置； 注2：电脑工作站安装的任何软件（包括电脑系统软件、GPC工作平台、Office办公软件等等）均需为正版授权软件，且为该软件当前最新产品。 |

### 3. 二噁英空气大流量采样系统

| ▲功能要求 | 必要 功能 | 1、用于大气颗粒物和气相中持久性有机污染物（POPs）等有毒有害物质的采集，符合HJ 77.2-2008标准要求，并满足ISO 12884或USEPA TO-9A中关键采样设备技术要求，具备颗粒相、气相污染物同时采集吸附功能。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、适于户外使用，全天候，包括高温天气、雨雪天气、粉尘的环境下正常工作。 |
|  | 辅助 功能 | 1、机箱可以上锁，可折叠，便于移动和保管。 |
|  |  | 2、具有遮雨和防雨功能。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 1、采样泵 1.1、无刷电机，低噪音。抽气泵使用寿命大于10000小时。 ▲1.2、流量可以自动设置，流量设定范围：100-1200 L/min；负载情况下（安装滤膜和PUF海绵后）最大流量≥1000 L/min；流量精度：设定流量的±5%以内。。 1.3、自动恒流采样，流量稳定，不随采样负载的增加而变化（采样过程中流量不随样品量的增加而改变）。 2、主机（控制系统） ▲2.1、采样时间设置范围：0.00～999h；0-99h分度值≤1min，大于100h，分度值≤1h；具有定时开关机、定时采样、延时采样功能，可以设置开始和结束采样时间。 2.2、采样中可实时测定、数字式显示并自动储存气温、大气压、采样时间、瞬时流量、累计流量等参数，自动计算标况体积。 2.3、仪器具备检漏功能，具有断电保护及恢复记忆功能，采样过程中停电能自动保存采样数据，来电后继续采样。 2.4、记录功能，能记录500组以上采样数据，记录参数至少包括采样时间、累计时间、设定流量、累计流量、平均流量、大气压力、大气温度和报错等功能。 |
|  | 次要技术指标 | 1、操作系统 1.1、主机一体式液晶显示。 1.2、带主流数据输出接口，可将仪器内置数据输出和打印。 2、工作环境： 2.1、电源： 220±20V。 2.2、环境温度：0～40˚C，相对湿度：20%-80%。 |
| ▲基本配置 | 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求。包括但不仅限于以下配置： 1、主机 1套 2、石英纤维滤膜（50片/盒，配合主机使用） 5盒 3、PUF（配合主机使用） 200个 |

### 4. 全自动石墨消解仪

| ▲功能 要求 | 必要 功能 | A1、符合中国国家标准的湿法消解方法和美国EPA标准的消解方法，用于各种样品的全自动消解，全自动加酸、加碱等试剂及样品，自动混匀，自动加热消解，自动赶酸，自动定容等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助功能 | B1、工作环境： 1、电源：220V，50Hz电源 2、环境温度：10-35˚C 3、环境湿度：20%-80% |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、主机 1.1仪器整机耐腐蚀，主体、面板、样品消解管、管架、消解试剂输送系统等均采用多层镀特氟龙不锈钢或特氟龙材质，仪器外立面全扣板，无需螺丝等外力固定，可长期在高浓度强酸强碱环境下工作而不被腐蚀。 ▲1.2立体式石墨块加热主体，温度在室温~240℃之间可调，程序升温。设置温度和消解管中部实际温差＜1℃。 ▲1.3 不少于60个石墨加热孔，每个加热孔深度大于8.5厘米，能没入整个特氟龙消解管，孔间温差小于1℃。石墨块表面包括石墨孔内均需镀有特氟龙层，四角有大于2.0cm的酸引流槽。 1.4每个加热孔上有2个对应的反射片，保证实现颜色传感，自动判定高锰酸钾氧化终点。 C2、消解试剂输送系统 2.1 X-Y式机械臂 2.2试剂添加时，仪器应自动将样品管脱离加热块，在室温下添加试剂，避免剧烈反应等意外发生。 ▲2.3试剂通道：不少于9个，保证设置多种消解方法而不用手动更换试剂。 2.4试剂输送泵：3个，消解试剂加液口：3个，保证酸、强氧化剂和蒸馏水使用不同的通道，有防消解管中的样品溅到管壁上的措施。 2.5试剂输送系统速度可调。 C3、马达升降振荡系统 3.1主机配置消解管架及马达系统，可自动升降消解管架。 3.2可通过马达振荡系统，实现消解管架的前后、左右、上下的震荡，实现加试剂后与样品的混匀。 C4、样品精确定容系统 4.1样品消解完毕后，在室温下定容，通过微距低功率超声传感器测量消解管液面至传感器的距离，所有消解位同时定容至指定体积（1～50mL），且每个消解位定容精度优于1%。 C5、颜色传感系统和颜色反射系统。自动判定高锰酸钾氧化终点亮红色，保证消解过程全自动化。 |
|  | 次要技术指标 | D1、化学工作站 1、可设置不同的消解方法，可存储，可调用。 2、可监控消解试剂的消耗情况，在低存储水平时报警。 3、中英文双语软件，免费升级。 |
| ▲基本配置 | 仪器不需要额外添加任何配件，即可开展工作，包括但不仅限于如下配置： 1、全自动消解仪主机，包含：消解试剂输送系统、消解试剂自动分配系统（机械臂）、石墨块加热系统、消解管升降振荡系统、样品精确定容系统等 1套 2、超声波定容传感器 1套 3、软件 1套 4、68ml特氟龙消解管 1套（60支） 5、55ml特氟龙消解管 （适合孔深170mm，孔径29mm的赶酸仪） 120支 6、耗材包 1套（含泵管2米，Y轴皮带2根）。 7、配套品牌笔记本电脑（CPU：i7 6系列，内存：8G，硬盘：1T+128G固态硬盘，显卡：2G及以上）或优于此配置 1台 |

### 5. 全自动在线干燥定量浓缩系统

| ▲功能要求 | 必要 功能 | A1、主要用于有机萃取操作中自动干燥、浓缩液体。 A2、利用加热、氮吹对样品进行快速浓缩，可在线实现脱水功能。 |
| --- | --- | --- |
|  | 辅助功能 | B1、电源：220V，50Hz。 B2、环境温度：20℃～40℃，环境湿度：0～90%。 B3、气源：干燥氮气源和调节阀，压力不少于50psi。 B4、真空泵：提供15”Hg（381mm Hg） 以上真空度。 B5、空间大小：可放在通风橱内或实验台上。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、主机部分 ▲1、可同时或分别独立处理1-6个样品，浓缩完成时可自动停止至0.9/1.0mL或0.4/0.5mL或蒸干，定容体积准确度<5%。 ▲2、在浓缩步骤之前，可实现溶剂全自动在线疏水膜干燥脱水过程。并自动检测样品干燥进样是否完成。 3、融合溶液表面涡旋氮吹、真空和外部加热技术控制整个浓缩过程。 ▲4、可直接把最终浓缩物浓缩至GC/LC自动进样小瓶，无需转移，直接进样至GC/LC。 5、浓缩过程自动化，如溶剂干燥、快速溶剂浓缩和温和氮吹三个步骤，保证最佳的回收率。 6、氮吹压力自动调节，一次设定，不受通道开通数量变化影响。 7、具有自动溶剂清洗功能，支持4种以上溶剂，溶剂可以自动清洗整个系统，每个通道具有独立清洗管路及试剂，有效避免样品残留污染和样品交叉污染。 8、独立密闭的浓缩管，蒸发时不会发生交叉污染。分析物和所有溶剂蒸汽不会泄漏。 9、浓缩管光学传感器，确认安装浓缩管后开启工作站，若移走浓缩管，工作站将自动停止；可准确定容至指定体积，可监测浓缩终点，达到浓缩终点可自动停机。 10、具有双收集瓶液体回收系统。 C2加热模块 1、显示值基本误差：≤0.6%。 2、控温方式：PID；控温精度：≤±0.2℃；控温范围：室温~105℃。 3、当样品浓缩至接近加热盘处时，自动停止加热，样品在常温下氮吹至定容。 |
|  | 次要技术指标 | 1、触屏电脑控制，工作站可独立控制每个通道的工作状态，具有可调节计时器，可根据情况随时终止浓缩过程。 2、具有超限压、浓缩结束等报警功能。 3、密闭浓缩杯和双收集瓶回收溶剂，无需占用通风橱内使用。 |
| ▲基本 配置 | 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不仅限于以下配置： 1、6位置的蒸发主机单元：1套 2、200mL的浓缩杯，尾管1.0m：6个，直接转接GC小瓶浓缩杯工具包。 3、浓缩杯架（6位）：1个 4、溶剂清洗工具包（包含6个清洗瓶及管路）：1套 5、双收集瓶溶剂回收系统：1套 6、47mm 除水组件：6套 7、除水分离膜（50个/包）：10包 8、防尘塞：6个 9、PU气路管：5m 10、真空管路：5m 11、氮气接头组件（包含黄铜接头及6mm快插双通）：1套 12、电源线：1根 13、真空泵：1台 14、配套品牌笔记本电脑（CPU：i7 6系列，内存：8G，硬盘：1T+128G固态硬盘，显卡：2G及以上）或优于此配置：1台 |

### （二）分包2：

1、旋转蒸发仪

| ▲功能 要求 | 必要 功能 | 1、用于标准蒸馏、粉末干燥以及一种或多种溶剂的分离，也可用于气相、液相以及质谱分析过程中样品的前处理。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、自动蒸馏、梯度蒸馏。 |
|  | 辅助 功能 | 1、电源：220±20V，50Hz。 环境温度：10-35˚C，环境湿度：20%-80%。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 1、旋转蒸发仪 1.1、加热功率大于1000W；蒸发速率：水≥1.4L/h，乙醇≥3.5L/h。 1.2、旋转速度范围：20-280rpm，数字显示。 1.3、加热锅温控范围：室温-200℃，数字显示，控温精度：± 1℃，应有至少二级过温保护功能。 ▲1.4、加热锅材质：316L不锈钢材质，直径≥250mm。 1.5、加热锅可放5L蒸发瓶，连续蒸发瓶调节角度：20-80度； ▲1.6、冷凝面积：1500cm2.。 1.7、主机具自动升降功能，高度调整≥150mm。断电后，仪器能自动抬升蒸发瓶，避免样品受热损害。 1.8、按照最高安全级别IP67设计，加热锅电缆连接具备防止系统短路、腐蚀和漏电等的功能。 2、真空系统 2.1、真空控制器内置放气阀和气囊，断电时可以自动放气，并保持系统干燥。 2.2、二级隔膜真空泵，泵体为抗化学腐蚀材料。 2.3、填充的聚四氟乙烯材质密封圈，具有耐腐蚀性、耐磨性，具有三条以上密封线，保障密封性能。 ▲2.4、抽速：≥0.75 m³/h，真空度：≤12 mbar。 3、循环冷凝水装置 3.1、水箱容积不小于4L。 3.2、控温范围：-20℃～室温，控温精确度：≤0.1℃。泵流量≥2.5L/min。 |
|  | 次要 指标 | 1、控制系统1、控制面板可拆卸，可通过电缆连接到通风柜外进行远程控制。 2、所有参数在同一面板上显示并控制，并显示各参数数值变化。 3﹑具时间定时器，可在预设时间后自动关闭旋转蒸发仪，自动泄真空，自动抬升蒸发瓶；可通过预编程的真空梯度程序，控制实验进程。 4、内置3种以上的自动蒸馏功能，根据设定压力、自动压力及蒸汽温度进行全自动蒸馏，防止样品爆沸。 |
| ▲基本配置 | 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不仅限于以下配置： 1﹑主机（含：直立式玻璃冷凝器1个，水浴油浴一体锅1台、1L蒸发瓶1个、1L接收瓶1个） 1套 2﹑真空控制器 1台 3、真空泵 1台 4、循环冷凝水装置 1台 5、真空密封圈 5个 6、安装管路 1套 7、备件：1L蒸发瓶2个、1L接收瓶2个 |

2、冷冻干燥机

| ▲功能 要求 | 必要 功能 | 1、制造商通过ISO9001质量体系认证。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、仪器配置耐腐蚀真空泵，可用于含有微量的酸、碱、溶媒等试料冻干。 |
|  | 辅助功能 | 1、工作环境：电源：220±20V，50Hz；环境温度：0-40˚C；环境湿度：20%-85%。 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | ▲1、冷阱冷却温度：-105℃。 2、冷阱：容量不小于8L，材质为304不锈钢。 3、除湿量：3L/24小时。 4、设置/显示功能：彩色液晶显示器、触摸式按键，可监控冻干参数（冷凝器温度、真空度等），并可图形化显示；带压力温度指示灯，可通过指示灯的颜色判断仪器目前所处的实际状态。 ※5、仪器具有开机自检和真空密封性测试功能。 6、真空解除功能：按键式，一键卸真空。 7、除霜功能：前置式化霜出水、卸真空接口。热气除霜方式，10分钟内将冷凝腔内的冰霜全部清除。 8、报警功能：具备异常情况蜂鸣报警功能。，并具系统维护指示功能（可提示更换真空泵油）。 9、冻干方式：应具有预冻腔、外挂瓶及搁板三种冻干方式。 10、冻干仓：3层，间距可调，材质为耐腐蚀不锈钢，每层隔板面积不小于0.09平方米。 11、配置惰性气体回填口，在冻干结束后回填惰性气体保护样品。 |
|  | 次要技术指标 | 1、真空油泵（表面防腐处理） ▲2、极限真空度≤0.67Pa 3、真空泵抽气速率≥100L/min 4、马达：≥400W 5、安全保护：断电保护、防逆流阀、油过滤 |
| ▲基本配置 | 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不仅限于以下配置： 1、冻干机主机 1台 2、预制冷装置 1套 3、三层冻干仓 1套 4、防腐型真空油泵及真空泵除雾器 1套 5、控制系统 1套 6、除霜系统 1套 7、真空控制系统 1套 8、通用底板 1套 9、带盖广口冻干瓶 16个 10、冻干瓶连接管 8个 |

3、便携式烟气分析仪

| ▲功能 要求 | 必要 功能 | 1、所投产品制造商通过ISO9001质量体系认证（提供证书复印件）。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、满足国家标准方法HJ/T 57-2000、HJ 693-2014的测试需求。 |
|  | 辅助功能 | 工作环境： 1、电源：220±20V，50Hz电源、12V DC 2、环境温度：-10-55˚C 3、环境湿度：≤85% 无冷凝 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 技术性能 1、适用于固定污染源废气排放监测，符合国家环境保护部的技术要求、规范。 2、整套系统由主机和手操器构成，可同时测量O2、SO2、CO、NO、NO2五种气体，可计算：NOx、烟气流速、过剩空气系数、燃烧效率等。 3、可实现测试数据格式与实验室信息管理系统（LIMS）数据格式的兼容，可将测试数据与LIMS的传输共享，实现测试数据的信息化管理。 4、手操器无线操作，7寸彩色触摸屏中文界面。可同时显示数据值及不少于2个参数的曲线图。 5、支持APP操作，仪器也可采用移动终端（手机、平板电脑）操作 6、具有均值计算功能、自动存储功能。 7、手操器4G超大容量存储可存储400万组数据，并可扩展储存卡。 8、内置针式打印机，打印内容可根据需求编辑设定。 9、测试数据可直接保存为txt文本格式，可用Excel直接打开，进行数据报表的汇总。 10、浓度单位ppm与mg/m³任意转换。当以mg/m³为单位时，NOX计算须满足国家《固定源氮氧化物监测技术要求》自动将NOX折算成以NO2计的浓度值。 ▲11、抗CO干扰，满足钢铁烧结、焦化、水泥等行业，高浓度CO情况下CO、SO2的同时测试要求。 12、具有加热采样功能及除湿装置，保证除湿后测试损失≤5%。 ▲13、技术参数 参 数 分辨率 精 度 范 围 气 体 测 量 O2 0.01% -0.1%- +0.2% 0-25% CO 1ppm ≤读数±5% 0-10000ppm SO2 1ppm ≤读数±5% 0-5000ppm NO 1ppm ≤读数±5% 0-5000ppm NO2 1ppm ≤读数±5% 0-1000ppm |
|  | 次要技术指标 | 分析软件 1、具有分析软件供用户选择 2、软件可采用蓝牙与电脑连接 3、软件可实时显示测试组分的浓度及曲线图 |
| ▲基本配置 | 仪器不需要额外添加任何配件，即可开展工作。包括但不仅限于如下配置： 1、分析仪主机（可同时测量O2、SO2、CO、NO、NO2五种气体，内置针式打印机） 2、无线手操器 3、1米加热采样探针及大功率帕尔贴除水模块 4、水收集器 5、充电电源 6、操作手册 |

4、含湿量测定仪

| ▲功能 要求 | 必要 功能 | 1、用于固定污染源废气中含湿量的测定。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、符合《湿度测量方法》GB/T 11605-2005和《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996标准要求。 |
|  | 辅助功能 | 工作环境： 1、电源：220±20V，50Hz电源 2、环境温度：-20-50˚C 3、环境湿度：0~90%RH |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | 1、主机 1.1、测量范围；0-40VOL% 1.2、分辨率：0.01VOL% ▲1.3、测量精度：绝对误差≤2% 1.4、响应时间：≤15S 1.5、传感器工作温度：0~180℃ 1.6、变送器及控制部分：-20~70℃ 1.7、显示：高亮度触摸显示屏，实时显示含湿量值 1.8、湿度传感器：阻容式 2、探杆 2.1、探杆长度：1.4米 ▲2.2、探杆材质：不锈钢SS316L ▲2.3、采用抽取式方法，采样管全程伴热，防止传感器结霜。 3、电源和信号 3.1、电源适配器：输入100～240V 50/60Hz 输出DC24V 5A 3.2、信号输出：RS485（标准MODBUS RTU协议） |
|  | 次要技术指标 | 其他 壳体防护等级：1P54 重量：≤3.0kg |
| ▲基本配置 | 仪器不需要添加任何配置和配件，即可满足上述功能、性能和技术要求；包括但不仅限于以下配置： 1﹑主机1台、电源适配器1个、电源线1根、石英滤芯2个。 2﹑说明书、合格证。 |

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。每延误一天（以分包中所有货物到齐为准），中标人应按合同总金额的0.1%向采购人支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的2%。延期超过30个日历日的，采购人可单方解除合同。

（二）交货地点

交货地点：重庆市生态环境监测中心采购人指定地点（重庆市主城区范围内）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9. 仪器设备验收完成后，中标人必须根据采购人需求，免费提供该仪器在重庆市内搬迁、安装、调试1次，并保证仪器达到正常工作要求。

10.每台仪器具体验收必需达到技术需求书中相关要求，若属于需检定/校准的仪器设备需提供检定/校准证书，具体要求如下：

分包1：

| 序号 | 验收仪器名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮吹仪 | 1、保证所售货物为符合合同规定并出厂合格的全新产品 2、质量性能，技术指标和随机配置达到并符合该合同和制造商技术文件规定。 3、供应商免费提供中文说明书。 4、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供用户现场安装、调试及培训。 |
| 2 | 全自动凝胶色谱净化仪（GPC） | 1、按照上述各指标完成仪器验收。 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供用户现场安装、调试及培训，并按照技术指标验收。 3、供应商免费提供操作手册中/英文各一套。 |
| 3 | 二噁英空气大流量空气采样系统 | 1、按照上述各指标完成仪器验收。 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供采购人现场安装、调试及培训。 3、供应商免费提供操作手册中/英文各一套。 4、供应商提供省级及以上质检部门出具的合格检定证书。 |
| 4 | 全自动石墨消解仪 | 1、石墨孔间温差小于1℃； 2、定容精度优于1%（50mL）； 3、加液精度优于1%。 |
| 5 | 全自动在线干燥定量浓缩系统 | 1、按照上述各指标完成仪器验收。 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供用户现场安装、调试及培训，并按照技术指标验收。 3、供应商免费提供中文操作手册一套。 |

分包2：

| 序号 | 验收仪器名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪 | 1、按照上述各指标完成仪器验收。 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供采购人现场安装、调试及培训。 3、供应商免费提供操作手册中/英文各一套。 |
| 2 | 冷冻干燥机 | 1、保证所售货物为符合合同规定并出厂合格的全新产品。 2、按照上述指标完成仪器验收。 3、供应商交货时提供全套技术文件（包含中文操作手册）。 4、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供采购人现场安装、调试及培训。 |
| 3 | 便携式烟气分析仪 | 1、按照技术指标完成测试组分及测试精度验收要求。 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供采购人现场安装、调试及培训。 3、供应商免费提供中文操作手册一套。 4、供应商提供省级及以上质检部门出具的合格检定证书。 |
| 4 | 含湿量测定仪 | 1、按照技术指标完成测量精度验收要求。 2、供应商应在合同规定时间内完成仪器安装调试，并免费提供采购人现场安装、调试及培训。 |

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、计量检定/校准费、安装调试费、税费、培训费、外贸代理费等货到采购人指定地点的所有费用，若为进口产品，应填报含税价。。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

# 1.投标人应明确承诺：分包1和分包2投标产品质量保证期达到2年（含耗材）。质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费（含更换的配件）。

# 1.1：对于分包2中设备旋转蒸发仪：真空密封圈须保证5年以上使用寿命。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）合同签订前中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具发票，采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，向采购人申请付款；

（四）采购人对中标人提交的付款资料进行审核；审核通过后，以转账方式向中标人支付合同全款；

（五）质保期满后，采购人无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

分包1-2

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为25分。 2.加分条款： 2.1投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（▲）号标注的部分）要求的每条可加4分。 2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（▲）或（※）号标注的部分）高于招标要求的每条可加3分。 2.3以上两款总加分不超过25分。 3.扣分条款： 3.1重要技术参数（本招标文件第二篇中带（▲）号标注的部分）有一条不满足的，技术部分得分为0分。 3.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（▲）或（※）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除3分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 | 技术支撑材料由以下内容组成： 2.3.1制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料（▲指标必须供原件并加盖所投产品制造商公章，若未提供，则视为对▲指标未做实质性响应）。 2.3.2检测机构出具的检测报告或国际机构认证报告（如果有，提供复印件并加盖所投产品制造商公章）； 2.3.3制造商官方网站公开发布的技术文件（如果有，截屏或打印并加盖所投产品制造商公章，同时提供网址）。 以上3种技术资料数据中，凡是表述不一致的，以最低数据为准。 注：（技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。所有复印件必须提供原件必查。） |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 20％ | 售后服务 （8%） | 8 | 1.售后服务机构设置 3分 所投产品制造商（或投标人）在川渝地区有售后服务机构得3分； 2.售后服务机构人员配置 2分 售后服务人员需专业对口，有环保、电子或电器专业的，有一个得1分，最多得2分； 3.售后服务机构装备 1分 根据为满足售后服务所配备的装备情况给分，优得1分，一般得0.5分，差得0分； 4.备品备件及易损件2分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，优得2分，一般得1分，差得0分。 | 在川渝地区有售后服务机构的须提供在当地的工商注册证明。 |
|  |  | 培训 （3%） | 3 | 在满足招标文件的前提下根据在培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量等进行评分，优得3分，一般得1.5分，差得0分。 |  |
|  |  | 质保期 （2%） | 2 | 质保期在满足招标文件的前提下，所有产品均增加一年得1分，最多得2分。 |  |
|  |  | 业绩 （7%） | 7 | 自2014年1月1日以来，所有所投产品同品牌同型号销售合同至少达到5份，满足得7分，不满足得0分。 | 1、以销售合同复印件为准，另需提供甲方联系人和联系电话。若分包为多个产品，则分包内每个产品均需满足。 2、要求所提供的销售合同中能够清晰反映所投产品的品牌型号，若未提供，所提供的合同无效。 |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+1.1+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：3100023419200023047

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2016〕232号文件执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）商务承诺（包括但不限于）：

# 1.质保期；

# 2.售后服务能力情况；

# 3.履约能力证明文件。

# 4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门本年度出具的证明文件

2.微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

# 日  期：

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）