政府采购

招 标 文 件

项目编号：GGJY-GK-2018013

项 目 号：18A0138

项目名称：环保局监测站监测设备（第三次）

采 购 人：彭水县环保局

采购代理机构：彭水县公共资源交易中心

二〇一八年十一月

目     录

第一篇   投标邀请书	-1-

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	-5-

第三篇  投标人须知	-29-

第四篇  商务条款	-36-

第五篇  评标办法、评标标准和废标条款	-39-

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	-46-

第七篇  投标文件格式	-49-

# 第一篇   投标邀请书

彭水县公共资源综合交易中心根据彭水县财政局下达的采购任务，对环保局监测站监测设备（第三次）进行公开招标采购，欢迎合格的供应商参加投标。

一、项目名称、编号

项目名称：环保局监测站监测设备（第三次）

项目编号：GGJY-GK-2018013

项目号：18A0138

二、资金来源

财政资金。

三、最高限价

本项目的最高限价为168万元。

四、投标人资质要求

（一）合格投标人应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）有关说明

1.投标人须提供相应的证明文件，并附在招标文件要求的相应位置。无证明文件或证明文件不符合要求的，将被视为无效投标；

2.在评标过程中，评标委员会如果对以上数据有疑问，有权要求投标人提供原件以供查验。

五、投标、开标有关说明：

（一）有意向的投标人可从2018年11月2日起登陆重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）、彭水县公共资源交易网（http://www.psggzy.com）下载招标文件，按照招标文件要求制作投标文件。

（二）所有投标人统一于2018年11月23日9时30分—10时00分（北京时间）在彭水县公共资源交易中心开标大厅现场报名并递交投标文件，同时现场POS机刷卡（须为银联卡，且不能使用信用卡）缴纳标书费500元（售后不退）。

（三）保证金的交纳

1.保证金的金额：30000元整（大写人民币：叁万元整）；

2.保证金到帐时间：从招标公告发出起至2018年11月23日8时00分（北京时间）止，若在此期间未到帐的投标保证金其投标文件将被拒收。

3.保证金交纳形式：

（1）投标人须提前到彭水县公共资源交易网上（http://www.psggzy.com）注册成为网站用户，具体操作详见网站“通知公告公示”《关于全面实行投标保证金电子收退的通知》和《用户账户注册流程》。已成功注册的供应商无需再次注册。

（2）注册成功后，投标人以注册的账户名登录彭水县公共资源交易网（http://www.psggzy.com/），查看所需具体项目信息，获取该项目唯一缴款银行账号。

（3）投标人通过企业基本账户网上银行、企业基本账户转账、企业基本账户电汇方式（不允许使用超级网上银行系统）一次性交纳规定金额的保证金，所有投标人的保证金必须从投标人银行基本存款账户直接转（汇）入采购人指定银行和指定账户。不接受现金存款方式交纳保证金，凡以现金存款方式交纳保证金的，造成后果由供应商自行负责。

（4）投标人在递交投标文件时，须同时提交银行进账回执单复印件并加盖投标人公章；

（5）投标人要充分考虑银行转（汇）账等时间差的因素（如同城汇入、异地汇入和跨行汇入等的时间要求），对超过时间到账的保证金一律视为未递交保证金和自动放弃参与本项目，开标后与其他保证金一起退还，采购人或采购代理机构将其投标文件作无效处理。对其超过时间到账的保证金与其他保证金一起退还。

（6）如有下列情况之一，作无效投标处理

①投标人在投标文件规定的保证金交纳截止时间前未在彭水县公共资源交易网上注册的；

②投标人基本信息与在彭水县公共资源交易网注册信息（含供应商名称、开户行名称和账号）不一致，导致保证金状态异常的；

③保证金未从投标人银行基本存款账户直接转（汇）入采购人指定银行和指定账户的；

④所交纳的保证金金额与招标文件规定的金额不符的；

⑤所交纳的保证金到账时间超过招标文件规定的保证金到帐截止时间的。

（四）在递交投标文件时应同时提交以下资料（在投标文件外另行准备一份）：

1.法定代表人身份证明；

2.法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的不需此项）；

3.投标函；

4.银行进账回执单复印件并加盖投标单位公章.

（五）定于2018年11月23日10时00分(北京时间)，在彭水县公共资源交易中心开标三室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人；若按招标文件规定的方式不能确定出参加评标的投标人，则采取随机抽取方式确定参加评标的投标人，其他投标无效

（四）同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（五）本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在“彭水县公共资源交易网”和“重庆市政府采购网”上发布，请各投标人注意下载，并按补遗内容完善投标文件。

（六）超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封、不按招标文件规定方式递交投标文件或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，我中心恕不接受。

（七）本项目不接受联合体投标。

七、联系方式

（一）采购人：彭水县环保局

联系人及联系方式：王德宣　（023）78866033

地  址：彭水县靛水新城环保局大楼

（二）采购代理机构：彭水县公共资源综合交易中心

联系人及联系方式：董老师  （023）78869535

地  址：彭水县汉葭街道乌江港湾二楼

# 目技术规格、数量及质量要求

环保局监测站监测设备（第三次）明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石墨炉原子吸收仪 | 1 |
| 2 | 全自动红外分光测油仪 | 1 |
| 3 | 离子色谱仪 | 1 |
| 4 | 原子荧光光度计 | 1 |
| 5 | 光度计（COD光度分析） | 1 |
| 6 | 硫化物自动吹气装置 | 1 |
| 7 | 多参数水质测定仪 | 2 |
| 8 | 全自动智能一体化蒸馏仪 | 1 |
| 9 | 台式pH计 | 1 |
| 10 | 台式电导仪 | 1 |
| 11 | 离心机 | 1 |
| 12 | 降水降尘自动采样器 | 2 |
| 13 | 中流量大气采样器 | 2 |
| 14 | 高清投影仪 | 1 |
| 15 | 手动瓶口分液器 | 2 |
| 16 | 高压灭菌锅 | 1 |

技术要求（技术参数）

一、石墨炉原子吸收仪

1、仪器工作环境

1.1、室    温 ： 15 ～ 35 C

1.2、相对湿度 ：   80%

1.3、电    压 ： 220V AC  10%

★2、仪器设计：仪器为横向加热、纵向交流塞曼扣背景石墨炉原子化系统。

3、测量方式：石墨炉原子吸收

4、光学系统

4.1、波长：190－890 nm；

4.2、波长准确度：0.2nm；

★4.3、实时双光束光路设计，同时检测参比光路及样品光路；

★4.4、光谱带宽(分辨率)：0.2nm-2.0nm；

★4.5、光栅面积：≥60mm70mm；

★4.6、光栅刻缝密度：≥1800条/毫米；

4.7、光栅单色器具有双闪耀波长, 236 nm和597 nm。

5、灯光源

★5.1、8灯灯架，同时点燃2灯。灯电流0-30mA。

5.2、内置两套灯光源：常规空心阴极灯光源和更高能量的无极放电灯光源,可接四个无极放电灯;

5.3、可配备国产高强度空心阴极元素灯。

6、石墨炉原子化系统

★6.1、横向加热石墨炉设计一体化圆弧形平台石墨管；

6.2、温度范围：室温－2500℃；

★6.3、超精密石墨炉自动进样器≥80位；

6.4、具有峰高和峰面积测定功能；

6.5、特征浓度：Cd＜0.01ppb、Mn＜0.05ppb、Sb＜0.50ppb、Pb＜0.10pp；

★7、背景校正

7.1、石墨炉测定用塞曼效应背景校正法；

7.2、塞曼效应背景校正器采用纵向交变磁场设计；

7.3、校正误差小于0.001Abs；

★8、检测器：采用带低噪声CMOS电荷放大器的固体检测器。

9、配置石墨炉彩色摄像系统，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。在摄像装置观察样品进样、干燥、灰化过程中，不影响样品分析的正常进行。

10、仪器主要配置：

10.1、原装原子吸收光谱系统主机（石墨炉、石墨炉自动进样器）1套；

10.2、配套冷却循环水系统1套；

10.3、原装进口横向加热石墨管10只以上；

10.4、石墨炉自动进样器取样毛细管组件1套；

10.5、原装进口元素灯 6只；

10.6、自动进样器样品瓶 1000个；

10.7、用于原子吸收的软件包  1套；

10.8、品牌电脑打印机 1套

10.9、仪器启动包 1套。

10.10、接口软件 1套

★11、必须满足仪器能自动生成原始报告（软件）不需要人工参与

★12、实现在线报告电子签名

★13、投标人须为此产品的制造商或代理商；如是代理商投标，须提供产品制造厂授权书及制造厂售后服务承诺书原件并加盖鲜章。

14、提供该仪器制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料或加盖有制造商公章的书面技术资料原件。

二、全自动红外分光测油仪

1、符合标准：

1.1、国家环境保护标准“HJ637-2012水质 石油类和动植物油的测定红外光法”；

1.2、国家计量检定规程 JJG 950-2012水中油分浓度分析仪；

1.3、中华人民共和国环境保护标准“HJ637-2012水质 石油类和动植物油的测定红外光度法”征求意见稿（国家环保部2017年12月29日发布）；

2、技术原理:根据HJ637-2012 标准，用四氯化碳萃取水中的油类物质，总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1、2960cm-1和3030cm-1谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。

3、仪器交付前通过计量检定单位检定,具有计算机软件著作权。

4、主机性能参数：

4.1、分析单元：

4.1.1、波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm）；

4.1.2、吸光度范围：0.0000～ 2.0000AU（即透过率100～ 1%T），要求光程短、能量大，稳定好，信噪比高；

4.1.3、基本测量范围：0.01～800mg/L；最低检出浓度：0.001mg/L；

4.1.4、重复性：仪器RSD≤1%(30～40mg/ L水样)   RSD≤5%（0.5mg/L水样）；波数重复性：±1cm-1；

4.1.5、准确度误差：仪器准确度误差≤1%；波数准确度误差≤1cm-1

4.1.6、线性相关系数r﹥0.999

★5.1.7、零点漂移：无零点漂移，仪器零点实时自动调整。

4.1.8、计算机软件操作：系统波数谱图、扫描、分析、计算于一体专用计算机操作软件，具有软件著作权证书。

★4.1.9、采用双系统分析模式：分别满足四氯化碳或四氯乙烯做萃取剂的使用方法（提供其它环境监测站的四氯乙烯测试报告）；

★4.1.10、校准方式：为了符合即将发布的新国标，仪器要求既可用标准曲线校准也可使用系数校准，两种校准方式满足不同环境使用要求；

4.1.11、取样量：0-1000ml水样杯（水样杯带刻度）

4.1.12、萃取比：可以任意设置稀释和富集比例

4.1.13、分析时间：单个样品分析时间≤30秒钟, 单个样品全程完成时间≤8分钟。

4.1.14、光源性能：开关电源式光源,可使用5000小时以上。

4.1.15、三种测量指标：既能测总油含量又能测动植物油和矿物油含量；

4.1.16、波长自动校准：波长可在规定范围内任意调整，定量定性分析范围内有吸收特征的所有物质；

5、全自动萃取单元

5.1、一体化8样品全自动萃取进样系统：样品处理、系统清洗、分析测定、数据存储和打印实现自动化，节省人力和时间；

5.2、安全性好：在储液环节、样品萃取过程、样品测定过程等所有环节萃取剂全封闭，减少操作人员接触有害试剂的机会，更安全；

5.3、一体化流通系统：一体化全自动流通池，进样、萃取、测量、清洗、排废液废气等全程自动化；

5.4、进样方式： 8样品连续自动进样方式（手动进样可选）和自动清洗方式；

★6.5、双比色池独立进样分析模式：便于仪器快速切换到机外萃取进样模式和全自动进样分析模式；同时便于自动清洗防止交叉污染；

5.6、进样杯：采用耐有机物、耐酸碱PTFE（聚四氟乙烯）材质，透明有刻度，可精确量取采样。取样量：50-1000ml内任意选择，符合标准要求；

5.7、溶剂定容：25ml、50ml满足国标要求；

6.8、萃取方式：采用气流扰动萃取技术，使萃取试剂与样品充分融合，萃取效率≥95%。

5.9、液体流路：流路系统采用全防腐的、不亲油的材质；采用夹管阀方式，交叉污染小；具有分子筛功能，避免颗粒物堵塞管路；

5.10、油水分离技术：采用独特的萃取液分离处理器技术和分离膜（四氟乙烯渗透膜），油水分离效果高；不使用无水硫酸钠和其他有机试剂，避免二次环境污染；

5.11、管路清洗方式：比色池和分离器及管路采用两套清洗系统分开清洗，能充分清洗管路残流液，有效避免交叉污染；

5.12、石油类和动植物油分离技术：专用硅酸镁吸附技术，吸附率≥85%。硅酸镁吸附柱可以自动更换无需人工，一个样更换一次或多个样更换一次（可选），自主控制用量，易维护；

5.13、封闭式废气废液处理：测试完成的水样和溶剂能自动分离排放致不同的废液桶中，减少废液的处理量，安全可靠；减少二次环境污染；

6、配置

6.1、主机  1台

6.2、全自动萃取进样系统  1台

6.3、配件(含4cm比色皿2支，油水分离膜20片以上)  1套

6.4、软件光盘   1张

6.5、品牌电脑打印机   1套

6.6、接口软件 1套

★8、必须满足仪器能自动生成原始报告（软件）不需要人工参与

★9、实现在线报告电子签名

★10、投标人须为此产品的制造商或代理商；如是代理商投标，须提供产品制造厂授权书及制造厂售后服务承诺书原件并加盖鲜章。

11、提供该仪器制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料或加盖有制造商公章的书面技术资料原件。

- 离子色谱

1、工作环境: 15℃－30之间;湿度应≤90％；

2、性能指标：

3、应用范围：适用于样品中阴离子分析

4、技术要求

4.1、泵：高性能/低脉冲泵，PEEK管路；

4.1.1、流速范围：最大流速需达到4.50 mL/min

★4.1.2、流量准确度：≤0.1%

4.1.3、压力脉冲：系统压力的≤1.0%；

★4.1.5、流量精度：≤0.1%

4.2、电导检测器：

4.2.1、控温方式：双极脉冲。

4.2.2、类型：数字信号

4.2.3、全程信号输出范围：0--8000 uS

★4.2.4、检测器分辨率：≤0.005 nS/cm（需提供计量器具型式注册表信息）

4.2.5、池电极：惰性316不锈钢微电极；

4.2.6、电子漂移: ≤8ns/h（满量程）

★4.2.7、检测器检测池最大压力：≥8 MPa （提供计量器具型式注册表信息）

5、连续自动再生微膜抑制器：具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。

★5.1、阴离子连续自动再生电解抑制器:1 套，通过电解水产生H+进行再生、无需通过蠕动泵外加酸进行柱轮流切换再生。

6、色谱分析柱:高容量分离柱及相应的保护柱组成。具柱箱恒温功能。

6.1、高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，柱交换量≥200umol/根，pH 0-14的工作范围，最大耐压≥20Mpa.可一次进样完成F¯、Cl¯、Br¯、SO42-、NO3¯、NO2-PO43-等阴离子分析。

7、仪器供货内容：

7.1主机包含：（高性能高稳定性泵、色谱控制软件、高分辨率电导检测器、配套柱温箱）1套

7.2、阴离子分析：包含阴离子分析柱,保护柱, 阴离子自动连续再生电解抑制器1套

7.3、样品前处理：         1套

7.4、品牌电脑打印机       1套

★8、投标人须为此产品的制造商或代理商；如是代理商投标，须提供产品制造厂授权书及制造厂售后服务承诺书原件并加盖鲜章。

9、提供该仪器制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料或加盖有制造商公章的书面技术资料原件。

四、原子荧光光度计

1、技术指标

1.1、检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg＜ 0.01µg/L(冷原子法)、Cd＜0.001µg/L、Ge＜0.05µg/L、Zn＜1.0µg/L、Au＜3.0µg/L

★1.2、精密度（RSD）＜0.7％（以制造计量器具许可证为准）

1.3、线性范围: 大于三个数量级

2、性能特点

2.1、适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析。

★2.2、光学系统：具备多通道合并光谱化学分析技术（方法），配备多通道合并光学模块系统，在不提高灯电流和负高压的情况下，提供仪器灵敏度一倍以上。

★2.3、进样系统：单注射泵原子荧光光度计进样系统，采用注射泵与蠕动泵联用，单次测定样品时间小于40秒 。

2.4．排除废液装置：蠕动泵排废液装置，十滚轴、六通道、每通道可独立调节的专用大蠕动泵。

2.5、夹管阀装置：具备夹管阀应用技术，代替传统的单向阀和多道通阀，试剂不接触阀体，无腐蚀，无记忆，且可靠性高，寿命长达50万次以上。

2.6、反应系统：高效涌流气液分离装置。

2.7、泵阀专用分离富集装置：在线消除硼氢化钾产生的气泡。

2.8、去除水蒸气装置：具备新型原子荧光水蒸气去除装置的密闭二级气液分离装置，无须每次实验人为加液密封和排废。

2.9、自动进样器：全自动自能化运行并支持半自动测定方式，单个样品盘大于130位。

2.10、仪器可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品。

2.11、原子化器：悬浮式屏蔽石英炉低温原子化器。

★2.12、废气净化装置：用于原子荧光光谱仪的废气净化装置捕集和检测尾气中有害元素，保护实验人员安全 。

2.13、仪器具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能。

2.14、火焰观察窗：外置非隐藏式设计的氩气火焰观察窗，可实时监控火焰状态。

2.15、操作系统：Win7系统一键操作软件，实现样品空白、标准曲线、样品测量和在线清洗一键完成，每个步骤具备在线监测报警提示功能，具有强大的专家在线帮助系统。

★2.16、后期实验需要，投标产品必须具备以下可升级功能并提供有效证明文件：

2.16.1、可升级成液相色谱原子荧光联用仪并带形态分析接口，进行元素形态和价态的分析，液相色谱原子荧光联用仪具备双反应系统，总量和形态分析独立进行。

2.16.2、可升级成固体进样原子荧光测汞仪，采用原子荧光分析技术，可以对固体、液体、气体样品进行直接测定，无需对实际样品进行繁琐的化学预处理过程。

2.16.3、提供重庆本地至少50家以上原子荧光用户名单和10家以上液相原子荧光用户名单。

3、仪器配置

3.1、顺序注射泵原子荧光主机 1台

3.2、注射泵进样系统         1台

3.3、夹管阀装置             1套

3.4、自动进样系统           1台

3.5、专用编码空芯阴极灯(As/Hg/Se)   6只(各2只)

3.6、仪器操作手册、软件使用手册    1套

3.7、仪器操作软件                  1套

3.8、备件包（专用工具、标准备品备件、硼氢化钾、硫脲化学试剂 等）1套

3.9、品牌电脑打印机         1套

3.10、接口软件              1套

★4、必须满足仪器能自动生成原始报告（软件）不需要人工参与

★5、实现在线报告电子签名

★6、投标人须为此产品的制造商或代理商；如是代理商投标，须提供产品制造厂授权书及制造厂售后服务承诺书原件并加盖鲜章。

7、提供该仪器制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料或加盖有制造商公章的书面技术资料原件。

五、光度计（COD光度分析）

1.技术性能指标：

★1.1读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）

★1.2已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等多个水质参数。用户程序：100个。数据存储：可存储2000组实验数据，数据包括测试日期、测试时间、测试结果、样品名称、实验员等信息。

★1.3比色皿适用型号：1-5厘米不等；1英寸；圆形；方形；管形13mm; 16mm

1.4波长范围：320～1100 nm

1.5波长准确度：±1.5 nm（340～900nm时）

1.6波长分辨率：1nm

1.7光谱带宽：5nm

★1.8波长校准模式：自动

★1.9波长选择：

自动：基于测试方法的自动选择波长；

手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序；

1.10扫描速度：≥8 nm/s，步进1nm

1.11吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长340～900nm 范围内）

1.12吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0～0.5 Abs）；1% （0.50～2.0 Abs）

1.13吸光度测量线性：偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时）

1.14杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定）

1.15数据传输接口：USB接口，网络接口

★1.16软件更新：自动

★1.17操作界面：彩色触摸屏显示

★1.18语言：具有多种语言选择，其中包括了中文

★1.19具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤

1.20测量方式：开放式，无需使用遮光盖

1.21自动识别条形码，智能测试样品

1.22光源：卤素灯

1.23具有以太网接口。可通过网线连接互联网或内部网络，升级程序或下载文档，并可将数据实时传输至本地网，具有USB接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载。仪器可直接连接打印机，并打印实验结果。

1.24具有AQA质量保证功能。提供多种AQA测量功能，包括AQA提醒、数据和方法存档等。

2.标准配置仪器主机

电源线Power Cable

比色皿适配器

用户手册

帮助向导软件，分析程序软件

六、硫化物自动吹气装置

1、用途：用于水质硫化物分析前处理

2、工作条件：

2.1电源：220--230伏， 50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%

3、技术指标要求

3.1全样品位：大于等于4位。

★3.2全自动控制功能自动控制中系统预设2种国标方法，并可以自存多种自选方法，选定检测方法和样品位，启动后无需人工值守，实验结束后自动报警，大大解放了人力操作，免除了实验操作者受到吹扫出气体的伤害。

★3.3全自动气体流量控制功能，依据国标中对流量的要求，实现最多4通路的气体流量自动控制，具有各流路流量一致性好的特点，大大减小了实验操作者的实验误差。

3.4全封闭气路 实验操作中所有的气体都在密闭空间内，吹出来的气体通过排气管道可直接导出室外或作进一步洗气除害处理。避免了有害气体对操作者的伤害，同时避免了样品的交叉污染。排出气体可通过一个管路直接导出室外，无需在通风橱内进行，大大降低了实验对空间的要求。

★3.5全自动定量加酸功能  根据所选择的实验方法，仪器自动进行定量加酸处理

★3.6液路自清洗功能 实验操作中仪器自动对加酸液路进行清洗，避免酸试剂对管路的堵塞。

3.7大屏幕背光触摸屏，方便直观操作。

3.8加热方式：干浴加热。加热速度快，节省时间，避免水浴中的排水不便。

3.9显示方式：数显 控温精度±1℃。

3.10标准配置全自动控制模块、全自动气体流量控制模块、全自动定量加酸模块、全封闭气路系统、液路自清洗模块、加热模块 。

七、多参数水质测定仪

1、基本要求：

1.1、能够满足实验室样品溶解氧（DO）的准确快速测量，操作简单；

1.2、操作界面有英语等语言可选

★1.3、可自动识别极谱式溶解氧探头和原电池法溶解氧探头

1.4、自动温度补偿，自动压力补偿，具盐度补偿功能；

1.5、能够进行温度校正，保证温度补偿的精确性；

★1.6、可同时显示四个传感器的数值；

1.7、可进行水饱和空气校正，空气饱和水校正；

1.8、IP67防水设计；

1.9、2000组数据储存能力，符合GLP记录规范

★1.10、具有BOD接口，可选配BOD传感器；

1.11、可使用USB或RS232接口和数据软件进行数据传输或者为主机供电；

2、技术要求：

2.1、测量范围：DO：0.00到50.0mg/L或0.0到500％；电导率：0-200mS/cm；温度：-5至70℃；PH:0-14

2.2、分辨率DO：0.1%或1%空气饱和度可选；电导率：0.001-0.1mS/cm;(视量程而定）温度：0.1；PH:0.01

2.3、校正：2校正模式：饱和水空气，空气饱和水。

2、配置

主机、4M线缆带电导率传感器、校正套件、维护套件、溶解氧传感器、PH传感器

八、全自动智能一体化蒸馏仪

1、设备要求：

满足各类样品中的挥发酚、氰化物、氨氮、总氰化物等项目进行蒸馏消解处理。

2、技术要求：

2.1.要求5寸彩色屏幕，触摸操作模式，菜单指令全屏直观显示，操作简洁；

★2.2热源要求远红外辐射方式加热，抗氧化、热稳定的石墨型材，模具化碗状、确保容器受热均匀，热转换效率高，均匀受热，不易爆沸、耐腐蚀及干烧保护；

2.3.蒸馏单元数量不少于六个通道，可单孔单控，一次完成六组样品蒸馏，且加热温度与时间均可自由设定；

★2.4.冷凝瓶要求真空蛇形圆柱体设计，避免遇冷回流，蛇形冷凝管路不得有任何开口或磨砂塞，避免蒸气流路密封差导致样品损失，提供权威部门出具的证明文件；

2.5.可调温冷却水源密闭循环，静音压缩机制冷，具有冷凝水温度实时显示和缺水报警保护功能，不受外界温度影响，真正无需外接自来水，满足连续蒸馏冷凝需求；

2.6.蒸馏量（终点）要求采用进口液量传感器实时侦测，蒸馏量任设，达到设定位置仪器自动切断加热电源，并锁定馏出液管路，要求具备馏出液倒吸保护功能；

2.7.要求馏出液管路在线清洗，无需人员拆卸瓶体或手工加液清洗，确保清洗彻底无残留；

★2.8.要求冷却水自动排空保护，蒸馏结束，自动将冷却水反吹至密闭水箱，避免长期与外界接触滋生绿苔，需提供权威部门出具的证明文件；

2.9.智能化操作，稳定运行，提供产品不少于5家省级用户单位的应用报告和国家环境监测总站出具的产品监测比对报告，原件备查。

2.10.以上指标必须真实响应满足，否则技术响应评分值按零分计。

3、参数要求：

3.1温度控制：室温至300℃（可单孔任调）

3.2时间控制：0-180min（可单孔任调）

3.3烧瓶体积：500mL

3.4功率：六联总功率3200W(单孔400W可调)

3.5升温沸腾时间：10min内

★3.6蒸馏量设定：300mL内可调

3.7蒸馏量精度：±2mL

3.8接收瓶规格：任意规格容量瓶或比色管

4、配置：

全自动蒸馏仪主机1套、带温度显示压缩机制冷循环水系统1套、进口液量侦测6套、500mL双颈圆底烧瓶6支、真空冷凝管6只、接收瓶6套、硅胶管路1套、防倒吸保护6套、冷凝瓶在线清洗1套、馏出液自锁单元6套、随机工具1套。

九、台式PH计

1、基本要求：

1.1、多参数测量，可测量溶液中的pH 、mV、RelmV、ORP、ISE、T值

0.001pH/0.1mV高分辨率设计，满足高标准测量要求；

1.2、4组18种pH标准液，一键标定，最多5点，自动识辨，自动校正

★1.3、具有1到5点自动或手动校正功能，自动识别NIST/US和DIN缓冲溶液；

1.4、温度自动/手动补偿；

1.5、三种测量模式，自动测量，实时测量，定时测量;

★1.6、可存储组数据大于4000组，符合GLP功能管理，查阅，删除及打印

1.7、数字/功能/菜单按键，自诊断，用户个性化设置;内置16种元素离子，2种自定义元素离子；

1.8、具有感应信号和数据平均计算功能；

1.9、13种浓度单位可选（PX、ppm、ppb、ppt、mol/l、mmol/l、μmol/l、nmol/l、%、μg/l、mg/l、g/l、ng/l）

1.10、离子浓度校准功能，可精确计算并建立标准曲线，直读离子浓度；

1.11、主机质保三年;

2、技术要求：

2.1、仪器级别： 0.001级

★2.2、 pH：测量范围 : (－10.000～20.000)pH、分辨率:  0.001pH/0.01pH/0.1pH可调

基本误差 :±0.002pH±1个字、重复性: 0.001pH、校正点:  可进行1/2/3/4/5点标定

缓冲液: China、MT Europe、NIST、MERCK 4组18种标准溶液

2.3、离子：   测量范围：(0～99999) 、分辨率: 1,2,3位有效位数、基本误差: ±0.5%±1个字、校正:2到9点

★2.4、mV/ RelmV/ ORP  测量范围: (-2000.00～2000.00) 、分辨率:0.01mV/0.1mV/1mV可调、基本误差 :±0.02%FS±1个字、校正点: 可1点标定参照电位

2.5、温度：测量范围:（-20.0～135.0）℃、分辨率: 0.1℃、基本误差: ±0.2℃±1个字

3、配置：主机、复合pH电极、温度电极，PH标准缓冲溶液、电极支架、电源

十、台式电导仪

1、基本要求：

1.1、微处理器控制，程序化设计，触摸按键；

1.2、低电压变频设计，高精度A/D转换，一体化设计

1.3、ATC自动识别，自动/手动补偿；

1.4、多档量程自动转换；

★1.5、敏感元件设计，适用快速测量纯水及高纯水的电导率；

1.6、配钛合金电导电极及流动测量槽；

2、技术要求：

2.1、级别：1.0级

2.2、测量范围：0～2×104μS/cm、分辨率：0.001/0.01/0.1（μS/cm）、001/0.01/0.1（mS/cm）

基本误差：±1.0% (FS)±1个字

2.3、多档量程自动转换

2.4、温度测量范围：－5～105.0℃、分辨率：0.1℃、基本误差：±0.3℃±1个字

温度系数 2.0%/ ℃

2.5、温度补偿范围：－5～105.0℃自动/手动

3、配置：主机、纯水电导电极，常规水电极，温度电极，电极支架，电源

十一、离心机

1.变频电机，微电脑控制

2.触摸式按键，数码显示

3.全钢机身、不锈钢离心室

★4.电子安全门锁,独立电机控制

5.具有程序储存功能，10级升降速可调

6.故障自动诊断

7.运行中可改变转速，离心力，时间，等参数

★9.该产品提供中国测试技术研究院检测报告,生产厂家通过 ISO9001：2015；ISO13485:2016质量体系认证；3A企业信用等级证

10.最高转速：≧5000 r/min

11.最大离心力：≧ 4650 Xg

★12.最大容量：8X100ml

13.转速精度：±10r/min

14.定时范围：1min～99 min59s/点动

15.噪  声：≤60dB(A)

16.电  源：AC  220V 50HZ  10A

配置：主机一台，水平转子8*100ml（含50ml挂架）

十二、降水降尘自动采样器

1、技术特点

1.1采用两只独立并行智能感雨器，可以自动判断降水的情况并决定仪器的工作状态，防止落鸟粪、雾、露水等误动作；

1.2机体内配备2只10L降水采样桶；

1.3开关盖采用双臂四联杆结构，动作可靠，柔性密封，确保采样桶内样品无污染；

1.4具有降尘采集和保存功能;

1.5GPRS远程数据管理系统（降雨起、止时间、降雨量、采样方式、样品储存容器），删除全部数据记录，

1.6设定或同步采样器计时时钟等功能（可选配）。

2.技术指标

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 感雨器灵敏度 | ≥0.03 mm/min |
| 采集降雨强度范围 | （0.03～4）mm/min |
| 采雨漏斗内径 | 300 mm |
| 降尘缸规格 | 150 mm |
| 开盖延迟时间 | ≤30 s |
| 关盖延迟时间 | ≤5 min |
| 采样桶体积 | 标配2个10L采样桶 |
| 工作环境温度 | (-40～+50)°C |
| 工作环境湿度 | ≤98%RH |

十三、中流量大气采样器

1、基本要求

1.1、仪器产品符合国家环境保护部发布的相关技术要求,满足国家环境保护总局规定的大气采样器技术要求。

1.2、生产厂（公司）通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证等。

2、仪器性能：

2.1、仪器集TSP采样及PM10采样功能于一体，进行空气中TSP采样，配上PM10切割器能对空气中的PM10微粒采样；同时还可进行大气SO2、NOX气体采样；

2.2、采用三路均可各自独立循环采样的程序，可同时或分别采样，可设定多次循环采样及多次累计功能，测量精度更高；

2.3、大屏幕中文显示，人机交互界面，方便操作使用。在阳光照射下，确保显示清晰。

2.4、仪器具有软件标定功能；可对仪器多项参数实行参数校准标定。

★2.5、具有查询、打印数据功能，可存储50组以上的采样数据和日志记录。

2.6、能自动实时测量环境大气压、环境温度。

★2.7、选配内置电池可实现直流电颗粒物18小时以上采样。

3、主要技术参数

| 项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 采尘流量 | 测量范围 | (80～130)L/min |
|  | 分辨率 | 0.1L/min |
|  | 示值误差 | ±2% |
|  | 稳定性 | ≤5% |
| 采气流量 | 测量范围 | 0.1～1.0L/min（1、2路） |
|  | 分辨率 | 0.01L/min |
|  | 示值误差 | ±2.5% |
|  | 稳定性 | ≤5% |
| 大气压 | 测量范围 | (60～110) k pa |
|  | 分辨率 | 0.01 k pa |
|  | 示值误差 | ±0.5% |

4、主要配置：

主机1台、TSP/PM10组合切割器1套、三角支架1个 、内置电源、 铝合金箱1个、电源线、Φ90mm滤膜1盒、滤膜夹1套。

★5、投标人须为此产品的制造商或代理商；如是代理商投标，须提供产品制造厂授权书及制造厂售后服务承诺书原件并加盖鲜章。

★6、提供该仪器制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料或加盖有制造商公章的书面技术资料原件。

十四、高清投影仪

★1、产品参数

4K增强技术、画质增强、插帧技术，支持HDR、可达到数字电影标准的DCI色域（数字影院模式），电动镜头 ( 位移、变焦、聚焦）、镜头位置记忆功能，Wireless HD（无线高清传输器，兼容4K影像）

1.1、投影系统：RGB光阀式液晶投影系统

1.2、液晶板：0.74英寸含微透镜

1.3、驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵

1.4、像素数：2073600点（1920*1080）*3

1.5、实际分辨率：1080p，

1.6、纵横比：16：9

1.7、镜头位移范围：垂直：-96.3%到+96.3%水平居中

水平：-47.1%到+47.1%（垂直居中）

1.8、亮度(流明)：2500流明

2、配置：主机、电源线、遥控器、说明书

十五、手动瓶口分液器

1、主要用途：用于在各种试剂的移取和分配及各种常规实验的溶液分配过程。

2、技术要求及参数

2.1 工作条件：室温：0-40℃，湿度：≤80%

2.2 设备配置：

包括：瓶口分配器主机，转换接头—A32、A38和S40，排液管，进液管，回液管，安装扳手，全检质量报告和操作手册各一套。

2.3 各部件技术指标：

1）实验室通用型自动分液器，适合各种常规性实验；

★2）投标企业提供证明材料，瓶口分液器为生产企业原始设备制造商原产品牌，不得提供贴牌产品；

3）生产企业具有DAkkS计量资质，有出具全球认可的DAkkS计量证书能力，保证生产产品最高精度；

4）生产企业具有玻璃及容量计量产品生产资格， 提供EN ISO 13485证书

★5）由99.7%的高纯度陶瓷制成的活塞柱，耐各种强酸、强碱和有机物腐蚀，耐磨损；

★6）易操作的多功能安全阀，可以有效建立试剂回收系统，可安全方便消泡并洄流试剂。安全阀内置在主机内，不再出现排液管漏液；在移液操作后，可将安全阀调至密封档位，确保试剂密封。

7）采用阶梯式量程设计控制量程，应用机械化数字调节原理，采用容量分度调节环，确保分液量的高度精确；

8）符合人体工程学原理，操作简单方便，有效而准确的进行容量的调节；

9）机体由塑料机壳保护，带有透明视窗；

10）整个装置可以无须拆卸即可进行121℃高温消毒，所有与试剂接触部件都由耐腐蚀的材料：硼硅酸盐玻璃、陶瓷、ECTFE和FEP材料制成；

★11）规格要求：1-5ml；

12）精度(R%)0.6，误差(CV%) 0.1。

13）符合国际DIN EN ISO9001、IS014001标准。

★14）带防倾倒底座，适合瓶底直径75～120mm试剂瓶，保证操作过程安全平稳。

★15）配伸缩式进液管

16）具有厂家或其在中国大陆地区代理机构授权，以保证未来售后服务。

十六、高压灭菌锅

1、具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书

2、实行微电脑智能控制系统：采用“LED”数显运行工作自动控制循环程序；灭菌结束（报警）后自动停机

★3、安全联锁装置：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素；

4、锅盖启闭装置：采用手轮式旋压锁紧结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧；

5、预置程序：可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌；

6、记忆存储系统：可存储上次灭菌程序，便于二次操作；

7、校验接口：提供温度、压力检验接口，方便对锅内多点温度进行检测；

★8、操控台动态：数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示；

★9、安全配置：联盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统；

10、打印功能：实时打印灭菌阶段中的灭菌温度和灭菌时间（增配）

11、304不锈钢材质，自胀式密封圈

12、灭菌温度可选设定范围50℃-126℃ 设计最高温度128℃

13、灭菌时间可调设定范围0-99h

14、超压自泄0.142-0.165Mpa

15、容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW

16、配置：主机、说明书

注： 1.本项目核心产品为石墨炉原子吸收仪。

2.“★”号参数必须满足，1项不满足视为无效投标。

# 第三篇  投标人须知

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

二、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（三）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

三、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由以下七部分组成：投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；投标人须知；商务条款；评标办法、评标标准和废标条款；合同主要条款及合同范本；投标文件格式等。

（二）采购机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在“彭水县公共资源交易网”和“重庆市政府采购网”上发布，请各投标人注意下载，凡是参与本次投标的供应商，采购机构均视同已获悉并接受本招标项目补遗文件内容。

四、投标文件

（一）投标文件组成

投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写（含投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等），并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的目录、逐页编制页码并进行装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天内。

（三）投标文件的份数和签署

1.投标文件：资格文件正本一份、副本二份；商务、技术文件正本一份、副本二份（商务文件和技术文件合订成一本）；经济文件正本一份、副本二份。在投标文件封面上注明“正本”、“副本”字样。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。投标文件须从目录逐页编码。投标文件正本须加盖骑缝章。

2.投标文件正本中，每一页均应由投标人加盖公章，或者由投标人法定代表人（授权代表）签名，如果是双面打印的投标文件只需一面签字或盖章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。

3.若投标人对投标文件的错误处作必要修改，须在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（法定代表人授权代表）签字确认。

4.电报、电话、传真、邮递形式的投标文件概不接受。

（四）投标文件的密封与标记

投标文件共分三袋进行密封：资格文件正本、副本密封成一袋；商务、技术文件正本、副本密封成一袋；经济文件正本、副本密封成一袋。密封袋封面上注明（包括但不限于）项目名称、投标人名称并加盖投标人公章或由法定代表人（法定代表人授权代表）签字；密封袋的封口处贴好封条，封条上注明“不准提前启封”字样并加盖投标人公章或由法定代表人（法定代表人授权代表）签字。

五、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在发布招标文件的网站公开发布。

（三）开标由采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标现场须核验参加开标会的投标人代表（投标人的法定代表人或授权代表）本人有效身份证明原件，以确认其身份合法有效，若不符合上述身份要求，其投标文件不予开启。

（五）开标过程应由采购机构指定专人负责记录，并存档备查。

六、评标

见第五篇“评标办法、评标标准和废标条款”内容。

七、定标

（一）定标原则

采购人应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人在收到评标报告后5个工作日内确定中标人，确认后，采购机构在“彭水县公共资源交易网”和“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告，并发出中标通知书。

3.中标人变更

若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

（1）拟中标金额在500万及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

（2）拟中标金额在500—1000万的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

（3）拟中标金额在1000万及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；

采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

4.第一中标候选人无正当理由放弃中标的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门进行相应处罚。

八、中标通知书

（一）中标供应商应当在结果公告发出之日起五个工作日内，到彭水县交易中心领取中标通知书，否则视为自动放弃中标处理。

（二）《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（三）《中标通知书》是签订合同的书面依据。

九、投标保证金的退付

（一）未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退付，中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退付。（财务科联系人：杨老师   电话：023-78869346）

（二）投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

1.投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

2.投标人未按规定提交履约保证金的；

3.投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

5.中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.中标人拒绝履行合同义务的；

7.其他严重扰乱招投标程序的。

十、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式，按直接送达或邮寄方式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2.投标人对中标结果有异议的，应当在中结果发布之日起七个工作日内以书面形式，按直接送达或邮寄方式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

4.质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。质疑函的数量要求正本一份副本一份，《质疑函》内容须按财政部的范本进行制定（范本可在重庆市政府采购网http://www.cqgp.gov.cn进行下载） 。

5.质疑受理联系方式：详见询价文件第一篇。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

对招标文件的质疑，采购人、采购机构将以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商或在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告；对中标结果的质疑，采购人、采购机构将对质疑供应商作出书面答复。

（四）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑函的内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定的；

2.2质疑函内容未按财政部的范本进行制定的；

2.3质疑函提供的依据或证明材料不全的；

2.4质疑函正副本数量不足的。

（五）投诉

1.投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第四篇  商务条款

一、供货期限及服务地点

（一）供货期限：合同签订后90日。

（二）供货地点：彭水县环保局。

二、包装及技术资料的要求

（一）包装要求：

1.要求防腐、防撞击、全新包装，以保证设备到达用户所在地完好无损。

2.如有缺漏、损坏概由卖方负责补齐或赔偿。

（二）对技术资料的要求：

1.操作手册、使用说明、维修保养手册，并附有中文说明及手册。

2.备品备件清单（含规格型号和制造厂家）；

3.设备出厂检验报告及合格证。

4.符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册。

三、验收方式

（一）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（二）货物到达现场后，由采购人组织交易中心和供应商共同进行开箱验收。开箱验收合格后，供应商应及时派遣专业技术人员进行现场安装调试。所有设备能正常运行后，由采购人组织供应商、交易中心及相关技术人员一同进行验收，交易中心出具的验收报告需由采购人、供应商、交易中心三方签字方能生效。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

四、报价要求

（一）本次报价为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用，由供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行补偿。

（二）报价人应根据配置情况，详细列出各种设备、材料、工具和软件等的清单，并在分项报价明细表中详细列出单价、合价等各项费用。

五、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商必须严格按照询价文件要求的质量标准供货，在质保期出现质量问题（人为损坏除外），由供应商负责免费维修或更换。

2.供应商应明确承诺整个项目质量保证期不低于2年；供应商报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

3.报价产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.报价人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

电话咨询不能解决故障的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（四）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单列出。

六、付款方式

设备安装调试完毕及使用培训完成并经验收合格后一个月内支付合同金额的95%，余下5%由在验收合格之日起1年后一个月内无息支付。

七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、商务条款的承诺

本部分商务条款属于不可变更条款，报价人在投标时无需就本章所列条款做出具体的承诺，只要供应商参与投标即视为完全接受本章所列之商务条款。

十、 其他未尽事宜，由供应商与采购人在签订合同时协商确定。

# 第五篇  评标办法、评标标准和废标条款

一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人营业执照（副本）、组织机构代码证复印件（注）； 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代理人委托书。（见格式文件） |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017年度财务状况报告，2017年以后成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告。（提供复印件加盖投标人鲜章，原件备查。） 注：财务状况报告是指经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。 |
| （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明（见格式文件） |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注），复印件须清晰可见，原件备查。 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件，复印件须清晰可见，原件备查。 注：1.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 2.缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。（若提供社会保险缴纳清单须有投标人所在地社保部门公章或业务专用章） |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.投标人提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。 |

注：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

二、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标委员会

招标采购单位按《政府采购法》的要求并根据招标项目特点组成评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（三）评标原则：

1.对所有有效标的评价，都采用相同的程序和标准；

2.评标严格按照招标文件的要求和条件进行；

3.评标的依据为招标文件（含有效的补充文件），评标委员会判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

三、评标程序

资格审查结束后，如果资格审查合格的投标人满足三家及以上，评标委员会对合格投标人进行商务技术评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

评标专家小组成员到齐后，共同推举其中一位评标专家担任评审组长（评审组长评审投标文件的正本），并由评审组长牵头组织该项目的评审工作。评标小组按以下程序独立履行评审职责：

（一）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性 审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件商务和技术进行评分。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）现场唱标

1.商务技术评审结束后，对所有合格投标人的经济标进行现场唱标，并由投标人代表签字确认。

2.唱标结束后，将投标人签字确认后的开标记录表送入封闭评标区，由评标小组按照报价得分标准进行计算报价得分，并将价格、商务、技术等各项得分进行汇总。

（五）中标候选人的确定

1.评审后按照得分由高到低的排列顺序分标段推荐综合得分排名前三的投标人为本标段的中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。如果综合得分最高分出现相同的情况，按投标人报价最低的原则优先确定第一中标候选人；得分且投标报价相同的，按供应商投标产品列入当期节能产品政府采购清单或投标产品列入当期环境标志产品政府采购清单的总数多少顺序排列；以上都相同的，按服务需求的优劣顺序排列。

2. 评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

四、评标标准

| 序号 | 评分因素及分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 50分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 投标报价得分四舍五入保留小数点后两位。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术部分 40分 | 1.所有参数都满足招标文件要求的，给技术基础分30分，带“★”参数有一项不满足视为无效投标。 2.带“★”参数高于招标文件要求的，一项加2分，（总加分不超过10分）。 3.非“★”参数有一项不满足扣2分，累计有五项不满足视为无效投标。 | 审查投标文件。 |
| 3 | 商务部 分10分 | 售后服务 2分 | 在招标文件要求的售后服务基础上每增加1年得1分，最多得2分。 | 根据供应商售后承诺年限评分。 |
|  |  | 业绩 6分 | 投标人在2013以来实施过同类产品的销售业绩且单个合同金额在150万元以上的，提供一个得2分，满分6分。 | 提供政府采购合同、中标通知书复印件加盖鲜章。 |
|  |  | 培训方案2分 | 有完整的仪器设备操作培训方案，满分2分。 | 根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分。 |

注：投标报价进行政策性扣减（对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（详见：投标报价政策性扣减说明））

投标报价政策性扣减说明

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇中“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

五、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的；

（五）投标文件未按照招标文件进行装订、密封或未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（六）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（七）投标报价超出招标文件规定的采购预算金额或最高限价的；

（八）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（十）服务要求有不满足招标文件要求的

（十一）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

六、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1、定义

# 1.需方是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 2.供方是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 3.合同是指由需方和供方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 4.合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方或各级财政应支付给供方的款项。

# 5.技术资料是指合同货物和服务及其相关的设计、制造、监造、检测、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# （二）合同标的

# 1.合同标的包括以下内容：

# 服务名称：(见“第二篇  招标项目内容及要求”)

# 服务标准：(见“第二篇  招标项目内容及要求”)

# 数量：(见“第二篇  招标项目内容及要求”)

# 2服务质量、标准指标应满足招标文件的要求。

# 4.供方提供合同服务范围按招标文件要求。

# （三）合同价格

# 1.合同价格即合同总价。

# 2.合同价格包含项目实施服务过程中所产生的一切费用及有关的供方应纳的税费。

# （四）付款

# 1.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

# 2.付款方式：汇票、支票、现金。

# 3.付款方法：需方自行支付。

# （五）检查验收

# 1.供方应按服务需求进行服务，确保服务质量。需方根据对服务质量进行考核，服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。

# 2.验收报告应由供应商、采购人、交易中心三方签字盖章方能收效，验收报告是支付货款的凭据。

# （六）索赔

# 供方对服务与合同要求不符负有责任，双方按照合同约定解决索赔事宜。

# （七）合同争议的解决

# 1.当事人友好协商达成一致。

# 2.在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。

# （八）违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》有关条款由供需双方约定。

# （九）合同生效及其它

# 1.合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 2.合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。

# 3.合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 4.合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 5.本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

供方：___________________________      计价单位：_________________

需方：___________________________      计量单位：_________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 服务项目名称 | 分包名称 | 服务期限 | 服务地点 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 备注 |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、服务质量要求和技术标准。供方的服务质量保证及服务承诺如下： |
| 验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 三、付款方式： （请按财政全额支付、财政与需方分别支付、财政分期支付、需方全额支付等方式分别填写） |
| 四、违约责任： |
| 五、其他约定事项： 1.招标书、投标书和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3.本合同一式____份，___ _、 、 、 _方各执一份，具同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

# 签约地点：

签约时间：     年    月   日

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、商务技术文件

（一）投标函（格式）

（二）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（三）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（四）技术条款差异表

（五）特殊工具及备品备件清单（如果有，请提供）

（六）售后服务承诺

（七）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如果有）

（八）其他与项目有关的资料（自附）

三、资格文件

（一）投标人基本情况介绍（格式自定）；

（二）诚实守信承诺书

（三）按照《招标文件》第五篇中的“资格审查资料表”准备相关资料。

Ⅰ、经济文件

一、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投 标 总 价（元） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写：RMB |  |  |
|  |  |  | 大写：人民币 |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

年    月     日

注：1.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必准确无误填写清楚，表格不够可自行添加；

2.此报价包含所有费用；

3.开标一览表内容必须打印，手写视为无效投标。

二、分项报价明细表（格式）

项目名称：                       项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数 量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

年    月     日

注：

1.所有报价均为货物运送到目的地并完成安装、调试、培训、税费等所有费用；

2. 表格不够可以自行加页；请投标人填写完整。

Ⅱ、商务技术文件

一、投标函（格式）

项目名称：______________________________________

项目编号：______________________________________

致：彭水自治县公共资源综合交易中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：          。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

2.我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3.我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

4.我方按招标文件要求提交的投标文件为：资格文件正本1份，副本2份；商务技术文件正本1份，副本2份；经济文件正本1份，副本2份。

5.我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

6.我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

7.如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

8.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

9.我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

二、所投各产品的技术参数（或技术指标）

三、所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有，请提供）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料。

四、技术条款差异表

招标编号：                        项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标货物 主要参数 | 投标货物品牌及型号 | 投标货物 主要参数 | 差异 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

年    月     日

注：1.投标货物与招标货物技术规格差异表(应对技术标书中的所有条款进行逐一应答)；

2.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

3.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

4.该表可扩展；

5.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、特殊工具及备品备件清单（如果有，请提供）；

六、售后服务承诺

项目名称：                      项目编号：

| 商品 名称 | 规格型号 | 售后服务 机构地址 | 联系人 | 联系 电话 | 保修部件及期限 | 保修方式（上门或送修）及时间 | 故障响应时间及现场服务主要内容 | 特殊服务条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺人（盖章）： |
| 法人代表人或法定代表人委托代理人签字或盖章： |
| 日 期： |

注： 此表必须填写，如果没有此表，视为无效投标，表格不够可自行添加。

七、投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如果有，请提供）

（一）投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

（二）微型企业承诺书

# 微型企业承诺书（格式）

项目名称：

致：  （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

# （三）监狱企业证明文件

# 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# （四）残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

# 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

# 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

# 年    月    日

八、其他与项目有关的资料（自附）（如果有，请提供）

（可以提供业绩证明材料、优惠条件、质保期后服务内容、维修机构及维修人员情况、产品获奖情况证明等资料）

Ⅲ、资格文件

一、投标人基本情况介绍（格式自定）；

二、诚实守信承诺书（范本）

诚实守信承诺书

我方以政府采购供应商身份参加                        项目采购活动，按照相关法律法规政策的规定和法理原则、法治精神的要求，特作出如下诚实守信承诺：

一、我方遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，自愿参加本项目的政府采购活动。

二、参与本次采购活动系我方的真实意思表示，我方无出借、转让资质证书及他人挂靠等行为，也并非以我方名义为他人参与采购活动弄虚作假骗取中标。

三、保证递交的本项目采购投标文件内容无任何虚假。若评审过程中发现我方递交的投标文件有虚假内容，同意将投标文件作无效处理且保证金不予退还；若中标之后发现我方有弄虚作假等违法行为，同意取消中标供应商资格且参与采购活动的保证金及履约保证金不予退还。

四、我方绝不与采购人、采购代理机构或他人串通参与采购活动，不排挤其他供应商的公平竞争，不得有损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益的行为。

五、我方绝不向采购人、采购代理机构或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

六、我方绝不进行缺乏事实根据或法律依据的质疑和投诉。

七、我方绝不“围标串标”，不在采购活动中哄抬价格或恶意压价。

八、我方严格遵守采购活动现场纪律，服从相关单位及部门的管理。

九、我方依法成为中标供应商后，保证严格按照采购文件及中标通知书的规定按时签订合同及提交履约保证金。如有违反，自愿接受相关单位及行政机关的处罚，并依法承担法律责任。

十、我方依法成为中标供应商后，保证在履行合同过程中遵守法律法规以及合同约定，不转包不违法分包，严格依法履行合同义务，主动接受履约管理部门的监督管理，如有违反，自愿接受相关单位及国家行政机关的行政处罚，并承担赔偿责任，终止合同不退还履约保证金。

十一、我方依法成为中标供应商后，在履约过程中保证依法及时支付民工工资。如有拖欠民工工资行为，同意由采购人在项目款中代付民工工资并承担相应法律责任。

十二、我方在本项目采购活动中或合同履约期间出现其他违约、违法等重大过失行为，除按采购文件、合同及法律规定接受行政处罚并承担法律责任外，相关单位及部门有权依法向相关行政部门申报我方不良信用记录。

我方若有违反以上承诺内容的行为，自愿接受相关单位及行政机关依法取消参与采购活动资格、取消中标供应商资格、记入不良信用档案、参与采购活动的保证金及履约保证金不予退还等决定，给国家及他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）

授权委托人（签字或盖章）

供应商名称（盖章）

年   月   日

三、投标人按照《招标文件》第五篇中的“资格审查资料表”准备相关资料。相关格式文件附后。

（一）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                  （投标人名称）任          （职务名称）职务，是                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

年   月   日

附：法定代表人 第二代身份证复印件正反面

（二）投标人法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致： 彭水县公共资源综合交易中心

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（投标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：          投标人法定代表人签名或盖章：

职  务：                              职  务：

联 系 电 话：                         联 系 电 话：

投标人公章：

附：授权代理人 第二代身份证复印件正反面

注：若为法定代表人参与投标活动并签署投标文件的，不提供此文件。

（三）书面声明（格式）

书面声明

项目名称：

项目编号：

致：（采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

年   月  日