# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：18A0628

# 项目执行编号：WXA18101

# 招标项目名称：巫溪县空气质量在线监测系统选址建设及环保监测设备

# 采购人：重庆市巫溪县环境保护局

# 采购代理机构：巫溪县公共资源交易中心

2018年11月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 14 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 17 -

一、资格审查	- 17 -

二、评标方法	- 17 -

三、评标标准     （一）评审因素	- 19 -

四、无效投标条款	- 20 -

五、废标条款	- 20 -

第五篇  投标人须知	- 22 -

一、投标人	- 22 -

二、招标文件	- 22 -

三、投标文件	- 22 -

四、开标	- 24 -

五、评标	- 25 -

六、定标	- 25 -

七、中标通知书	- 25 -

八、询问、质疑和投诉	- 25 -

九、签订合同	- 26 -

十、政府采购信用融资	- 27 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 28 -

一、合同主要条款	- 28 -

二、政府采购合同（格式）	- 31 -

第七篇  投标文件格式	- 33 -

一、经济文件	- 33 -

二、技术文件	- 37 -

三、商务文件	- 39 -

四、其他	- 42 -

五、资格文件	- 46 -

# 第一篇 投标邀请书

# 巫溪县公共资源交易中心受巫溪县环境保护局的委托，对巫溪县空气质量在线监测系统选址建设及环保监测设备进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 项目号 | 项目名称 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18A0628 | 巫溪县空气质量在线监测系统选址建设及环保监测设备 | 1300000 | 2.5 | 本项目投标产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

财政资金,预算金额为1300000.00元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

注：以上资格证明文件提供复印件盖鲜章，原件备查。本次投标不接受联合体投标。投标人是法定代表人需携带本人身份证原件，委托代理人需携带授权委托书和本人身份证原件，开标前核验，未能提交的当场退还投标文件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2018年11月6日）起5个工作日。

（三）招标文件购买费：招标文件购买费为800元/份（售后不退），各投标人递交投标文件时在投标（开标）地点向代理机构缴纳。

（四）供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到。

（五）投标地点：巫溪县公共资源交易中心（具体见当日三楼大厅指示牌）

（六）投标文件递交时间：2018年11月28日北京时间9:30至10:00

（七）开标时间：2018年11月28日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

投标保证金账户：

| 户 名 | 巫溪县公共资源交易中心 |
| --- | --- |
| 开户行 帐号 | 中国农业银行重庆巫溪马镇坝支行 31500501040004717 |
|  | 重庆农村商业银行巫溪支行城厢分理处4006010120010003066 |
|  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司巫溪县支行950003010003748908 |

1、各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，巫溪县公共资源交易中心在五个工作日内按所递交的退还申请表直接退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，递交合同复印件及采购人出具的函件至巫溪县公共资源交易中心；县交易中心在五个工作日内按所递交的退还申请表直接退还。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载或，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：巫溪县环境保护局

联系人：丁老师

电  话：023-51522557

地  址：重庆市巫溪县马镇坝广场西路57号

（二）采购代理机构：巫溪县公共资源交易中心

联系人及电话：冉老师  （023）51331562

翁老师  （023）51885018

投标保证金咨询电话：向老师  （023）51331561

传  真：（023）51331561

邮  编：405800

地  址：重庆市巫溪县马镇坝春申大道200号

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、采购内容

采购内容具体一览表

| 品目 | 名称 | 单位 | 套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 套 | 1 |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 套 | 1 |
| 3 | 臭氧分析仪 | 套 | 1 |
| 4 | 一氧化碳分析仪 | 套 | 1 |
| 5 | 可吸入颗粒物分析仪 | 套 | 1 |
| 6 | PM2.5分析仪 | 套 | 1 |
| 7 | 动态校准仪 | 套 | 1 |
| 8 | 零气发生器 | 套 | 1 |
| 9 | 质控设备（标气、阀门等） | 套 | 1 |
| 10 | 气象仪（六参数） | 套 | 1 |
| 11 | 配套采样系统、消防、稳压电源、除湿机等辅助设备 | 套 | 1 |
| 12 | 机柜 | 套 | 1 |
| 13 | 数据传输与网络化质控平台软硬件 | 套 | 1 |
| 14 | 中心站软硬件 | 套 | 1 |
| 15 | 摄像安防设施 | 套 | 1 |
| 16 | 站房及防雷 | 套 | 1 |
| 17 | 点位选择及优化 | 项 | 1 |
| 18 | 站房建设 | 套 | 1 |

二、具体要求

（品目一）二氧化硫分析仪

1、功能：对环境空气中SO2进行自动监测；

★2、原理：紫外荧光法原理；

3、校准：能够具有自动校零、校跨（紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断；

4、诊断：仪器有自诊断及报警功能；

5、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA；数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个；

6、可实现远程访问及控制分析仪，调取分析仪存储的数据和状态，并配套提供远控软件；

7、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能；

★8、 最低检测限：≤0.2ppb；

9、 线性：(1%满量程；

10、重现性：<2%；

★11、零漂(24小时)： <±0.4ppb；

12、零点噪音：0.1ppb

13、跨飘(24小时)：((1%满量程；

14、精度：读数的1%或1ppb；

15、噪音：0.5ppb RMS（设置60秒时间）；

16、量程：0-10, 20, 50, 100, 500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能；

★17、20%量程漂移：≤1.5ppb ；80%量程漂移：≤1.5ppb

★18、响应时间： <60秒；

19、电源要求：220±10%VAC，50Hz；

20、附属配件：含环境空气样品采集装置（含加热或其它方式除湿装置），并排除多余样品气和废气；中文说明书，开放仪器通讯协议。

（品目二）氮氧化物分析仪

1、功能:同时对环境空气中NO.NO2.NOX浓度进行自动监测

★2、原理：化学发光法原理

3、校准：能够具有自动校零、校跨（化学发光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断

4、诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

5、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA；数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个

6、可实现远程访问及控制分析仪，调取分析仪存储的数据和状态，并配套提供远控软件。

7、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

★8、 最低检测限：≤0.2ppb

9、 线性：(1%满量程

10、重现性：1%读数

★11、零漂(24小时)：±≤0.2ppb

12、零点噪音：0.1ppb

13、跨飘(24小时)：(2%满量程

14、量程：0-10, 20, 50, 100, 200ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

★15、20%量程漂移：≤3ppb ；80%量程漂移：≤3ppb

★16、响应时间： <40秒

17、电源要求：220±10%VAC，50Hz

18、附属配件：含环境空气样品采集装置（含加热或其它方式除湿装置），并排除多余样品气和废气；中文说明书，开放仪器通讯协议。

（品目三）臭氧分析仪

1、功能：对环境空气中O3浓度进行自动监测

★2、原理：紫外光度法原理

3、校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

4、诊断：仪器有自诊断及报警功能

5、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA;数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个

6、可实现远程访问及控制分析仪，调取分析仪存储的数据和状态，并配套提供远控软件。

7、所有接头材质为TEFLON

★8、最低检出限： 0.2ppb

9、线性：(1%满量程

10、重现性：1%满量程或1ppb

★11、零漂（24小时）：<±1ppb

12、零点噪音：0.1ppb

13、跨漂（24小时）：±1.0%满量程

14、量程：0～500ppb

★15、20%量程漂移：≤2ppb ；80%量程漂移：≤2ppb★16、响应时间： <40秒

17、电源要求：220±10%VAC，50Hz

18、附属配件：含环境空气样品采集装置（含加热或其它方式除湿装置），并排除多余样品气和废气；中文说明书，开放仪器通讯协议。

（品目四）一氧化碳分析仪

1、功能：对环境空气中CO浓度进行自动监测

★2、原理：红外吸收相关法（气体滤光相关法）原理

3、校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

4、诊断：仪器有自诊断及报警功能

5、模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA；数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个

6、可实现远程访问及控制分析仪，调取分析仪存储的数据和状态，并配套提供远控软件。

7、数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

8、最低检测限： <0.1ppm

9、线性： ±1％ 满量程

10、重现性：100ppb或读数的1％

11、零漂（24小时）：	≤±0.1ppm

12、零点噪音：0.1ppm

13、跨漂 ：±1％ 满量程

14、量程：0～50ppm 任意可设

★15、20%量程漂移：≤0.2ppm ；80%量程漂移：≤0.2ppm

16、响应时间：小于60秒

17、电源要求：220±10%VAC，50Hz

18、附属配件：含环境空气样品采集装置（含加热或其它方式除湿装置），并排除多余样品气和废气；中文说明书，开放仪器通讯协议

（品目五）可吸入颗粒物分析仪

1、功能：对环境空气中可吸入颗粒物（PM10）进行自动监测

★2、原理：(射线法加动态加热系统方法原理

3、符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造

4、采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响

5、安全性：对于β射线方法的仪器，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求

6、采用质量流量传感器测量采样流量，无需进行温度压力修正，直接得出标况下的PM10浓度值。可存储并调出30天以上的小时数据。

7、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个；模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

8、最低检出限：5μg/m3

9、采样流量：16.7 L/min ±2.5%

10、平行性：≤7%

11、测量周期：30min～1h（可设）

12、显示分辨率：1µg／m3

13、测量量程：（0～0.1、0.2、1、2、5、10）mg/m3

14、电源要求：220±10%VAC，50Hz

15、附属配件：每套主机均含采样系统及切割头，切割头为全天候防雨式外型，采样管须带加热除湿（加热温度为：30-60℃）装置；

16、中文说明书，开放仪器通讯协议。

（品目六）PM2.5分析仪

1、功能：对环境空气中细粒子颗粒物（PM2.5）进行连续自动监测

★2、原理：(射线法加动态加热系统方法原理

3、采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造

4、采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响

5、安全性：对于β射线加动态加热系统方法，需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求

6、采用质量流量传感器测量采样流量，无需进行温度压力修正，直接得出标况下的PM2.5浓度值。可存储并调出30天以上的小时数据

7、数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个；模拟输出：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

8、仪器发生故障时，仪器的数字输出量不得误导使用者的判断（如不得以量程内特定浓度数值来表征仪器异常状态）

9、最低检测限： 2μg/m3（24小时平均值）

10、采样流量：16.7 L/min，流量稳定性优于±2.5%

11、精度：±5μg/m3（24小时）以内

12、平行性：≤7%

13、测量周期：30min～1h（可设）

14、显示分辨率：≤1μg/m3

15、量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3

16、运行环境：-30～50℃

17、指标：D3、AC220V±10％、50Hz

18、附属配件：每套主机均含旋风式采样头，采样头为全天候防雨式外型；

19、中文说明书，开放仪器通讯协议。

（品目七）动态校准仪

1、功能：能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

2、校准：气体稀释、气象滴定

3、自动计算稀释气流量或稀释比

4、内置臭氧发生器，可进行臭氧溯源及标准传递

5、臭氧发生准确度：±2%

6、臭氧发生器输出范围在5升/分钟时:0.05-1ppm

7、质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要

8、标气接口：3个或以上

9、标气流量计量程：0～100毫升/分钟

10、零气流量计量程：≧10升/分钟

11、流量计准确度：±1%满量程

12、质量流量测量重现性：±2%满量程

13、附属配件：中文说明书，开放仪器通讯协议；

（品目八）零气发生器

1、功能：作为稀释校准仪器的零气源

2、配置高温炉，HC碳氢涤除器

3、零气纯度：SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb； CO≤0.02 ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005 ppm

4、最大输出流量：大于等于10L/min

5、压力：10-30psi

6、结 露 点：<-15℃

7、附属配件：中文说明书，开放仪器通讯协议。

（品目九）质控设备（标气、阀门等）

1、提供配套反应性气体校准所必须的钢瓶气，包括8L装的二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳三种标气各一瓶。CO浓度为3000ppm、SO2浓度为50ppm 、NO浓度为50ppm。

2、根据钢瓶气数量配套二级减压阀，要求：双级式减压结构，气密性可靠，无死气体，对标准气体无污染，无吸附；膜片与母体采用硬密封形式；安全压力为1.5 倍的最大输出压力；材质：不锈钢316L。

（品目十）气象仪

1、功能：可同时自动监测风速、风向、温度、湿度、压力、雨量等六个参数

2、一体式，无移动部件、低功耗、小巧轻便、安装简单、维护量低，能够支持接入子站相关数据采集系统

3、电磁感应、数字显示

4、输出格式:数字RS-232,RS-485，通讯协议采用ACSII标准

5、防护等级：IP66

6、气压：800-1100百帕，±1百帕

7、风向：0-360度，±5度

8、风速：0-50m/s，±1m/s

9、温度：（-40～+60）度 ±0.5度

10、湿度：0-100%RH±3%RH；具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨；安装相应的气象传感器后，能承受10级以上的风力

11、雨量：0-999mm,分辨率0.2毫米

（品目十一）配套采样系统、消防、稳压电源等辅助设备

1、功能：SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统、子站消防、稳压电源、除湿机、空调等辅助设施

2、配套采样系统技术参数：

总管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒；

①采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；

②采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；

③支管数量满足所有气态项目的需要；

④采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）；

⑤采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；

⑥采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护；

3、消防要求：

①站房需根据建筑和消防条例装备必要的消防及火警警报设施。

②站房内安装有定温自动灭火器。

4、稳压电源技术参数：

稳压电源采用参数稳压电源（输出为220V±5%），稳压电源采用5KW能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，具有自动恢 复供电,过欠压保护,火警自动保护,高温断电保护,温度数据输出等功能供仪器正常使用，稳压电源接地。

5、除湿机技术参数： 1套，除湿量≥15升/天（80% RH），保证站房内湿度范围为：50％～80％；

6、空调技术参数： 2套，功率大于或等于2P，具有来电自恢复功能及变频功能，保证站房内温度范围为：25℃±5℃；

7.UPS技术参数：每个子站1套，功率为：10KVA。

8.锂电池吸尘器一套，能够满足站房清洁要求。

9.办公桌椅一套，不锈钢文件柜一个（高1.8m，宽1m，内部至少6个隔层）

10.办公区和设备区域装铝合金玻璃隔断，办公区墙面安装2排挂钩，白大褂2套，拖鞋2双，垃圾桶一个，鞋套200个，垃圾袋200个。

12. 站房内部安装配电箱：配电箱内配置40A三相电度表1个、60A空气漏电保护总开关1个；分三组单相220V/20A，各相分别设25A空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；室内空调插座1个（220V/16A），其余安全电源插座6个，其中3个稳压3个非稳压（220V/10A带地线插孔）；室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为2.5 mm2的铜芯线，所有布线均用PVC线槽明敷；照明为40W日光灯3盏。

13.温湿度计一个

14.安装排风扇一组至少2个，确保室内空气流通良好。

15.附属配件：上述设备的电源、接线柱、电线等附属配件，保证辅助设备的正常运行。

（品目十二）机柜

1、功能：可容纳本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器。

2、机架技术参数：

机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；散热性能良好；机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

3、机柜采用喷塑工艺。

4、附属配件：包括托盘、盲板、线槽、电源以及相应标准螺丝螺母等联接配件，保证监测设备能正常工作。

（十三）数据传输与网络化质控平台软硬件

1、功能:实现子站所有分析仪监测值数字量、电参数直接传输到子站数据采集软件中，无需信号转换。

2、现场数据查询功能，不仅能够查询一定时间段的历史数据，而且能够查询小时均值、日均值、月均值和年均值，并且可转化为浓度趋势图形显示，便于用户了解各个监测参数随时间的变化趋势。

3、数据的导入、导出功能，能够将一定时间段的历史数据能利用USB 接口方式进行导出，不但可将此数据导入到中心站软件，实现数据的转存，还能单独以EXCEL 或文本格式保存。

4、数据采集时间周期2-60 秒内可设定，最小存储时间≤5分钟，可储存10 年以上的小时平均值和各仪器电参数等资料，同时保存相应时期发生的有关校准、时间记录。

5、实现远程控制、校准或定时自动校准监测仪器等功能。

6、支持一对多方式发送数据。

7、时钟可与中心站自动对时，支持与之相匹配的网络通讯（包括INTERNET），并可以实现主动定时上传采集的监测数据和系统各仪器的状态参数。

8、远程自动控制功能，利用中心站软件可以对采集仪发送命令，实现对监测仪器的远程控制。

9、开机自动运行功能，当停电或仪器重新启动后，无需要人工操作，数据采集仪软件能够自动运行。

10、质量标准：以上子站数据采集软件、硬件功能必须与重庆市环境监测中心现有的“大气环境自动监测信息综合管理预报预警及决策支持系统”（以下简称网络平台）相匹配。

11、附属配件：带工控机/有线/无线网络连接路由器/ VPN设备；带所有配套安装光盘、子站软件运行所必备的运行环境等，并且终身免费升级。

（十四）中心站软硬件

1、能对各监测子站的监测数据和仪器电参数值进行实时采集、审核、保存、查询等；可以实现对各监测点仪器的实时远程监控及诊断功能；能对原始数据和审核后的数据分别进行保存；能方便地对数据库进行查询、审核、打印等操作，具备数据库数据导出功能，如数据导出为Excel等其他格式的数据文件；能输出各种符合国家规定（《城市空气质量日报和预报技术规定》）的中文报表和图表（日报、月报、季报、年报等），并可对报表和图表按要求进行导出（DBF、Excel等格式）和打印。

2、完全能实现《环境空气质量指数（AQI）技术规定》（HJ633-2012）所有的要求。

3、能对有效监测数据、无效数据、校准数据进行统计

4、中心站能远程查询各台监测仪器状态，并能实现远程控制、校准或定时自动校准监测仪器等功能

5、能对校准是否达到质控要求以及数据是否合格作出判别，在中心站形成完整的校准记录；

6、能够根据校准记录、监测仪器异常电参数和设定上下限值（异常监测值）的方式分别对各种监测数据进行标识；

7、实现子站站点视频数据流接入与展示；

8、附属配件：带中心站电脑/VPN设备；带中心站软件安装光盘、中心站软件运行所必备的运行环境等，并且终身免费升级。

9、质量标准：所有监测数据及仪器状态参数必须具备接入现有 “重庆市大气环境自动监测信息综合管理预报预警及决策支持系统”的条件。（以下简称网络平台）。

10.该站房为区控空气质量监测点，投标方必须提供渠道让招标方通过网络PC终端和手机终端实时查看AQI值。提供该项免费服务的时限为五年，若该点升级为市控点，该项目服务在征求在和甲方商量后可以终止。

（十五）摄像安防设施

1、用途：主要用于室内、外安保实时摄像监控。

2、功能: 实时摄像远程传输到城市站支持在网络条件具备时被中心站和各站点调用；

3、旋转镜头，能够拍摄多个方位摄影分辨率大于200万象素；

4、室内360°旋转镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分；

5、室内、外摄像头均具备变焦功能，室内变焦可看清仪器面板显示内容；

6、摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少1月。

管理平台：可远程操作，整套系统支持远程控制和管理，远端可以自由采集和调用数字图像数据以小时为单位采集并存储，要求软件具有查询、搜索数据等功能；

7、方便使用、操作管理简单：既可以安装客户端软件，也可以直接通过WEB 方式进行远程监控和远程管理，图形化界面；

8、监控管理功能：灵活的监控画面选择,实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能	；

9、网络图像传输：网络资源占用低，能够在低带宽条件下传输高画质、流畅图像；

10、网络化：在条件具备时，支持通过计算机网络、宽带、卫星等网络通讯技术，做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控；

11、支持RS232/RS485、USB、以太网口等接口；

12、在点位配置专用于安保实时摄像监控系统集成的独立的计算机、拍照和摄像、实时传输等必要设备。

（十六）站房建设

1、监测站房主要由站房和房顶护栏组成

站房内应具有缓冲间和仪器房，缓冲间位于站房的前端，顶部装有顶灯。隔断采用铝合金玻璃隔断，推拉门，玻璃均应采用钢化玻璃。

2、 屋顶安装护栏，采用304不锈钢圆管进行安装，圆管直径51mm，厚度1mm，并于顶部进行连接固定，高度120cm，两层结构，美观大方，充分考虑工作人员的安全与方便。

3、室外安装钢制踏步直梯，直梯宽度700，两边安装304不锈钢扶手，扶手为Φ51mm，厚度1mm不锈钢圆管焊接，脚蹬和支撑梁均为热镀锌C型钢和方钢焊接，登顶处设置平台，铺镀锌钢板，整个钢梯有很好的耐腐蚀性，更为安全方便，铺镀锌花纹防滑钢板，符合GB4053.1-2009标准。

4、监测站房尺寸面积25平方。

站房整体采用无骨架拼装结构，安装方便、快速、美观。站房门选用标准防盗门进行安装，颜色为白色与站房外墙颜色色调一致，安全美观、密封、保温性能优良，不锈钢防锈安全锁，整体下压式门把手。采用结构防水，彻底防漏雨、避免密封胶防漏的弊病。

5、站房结构

前、后、左、右、屋顶应采用双层净化彩钢板保温层，厚度不小于100mm(中间保温层为阻燃材料)、坚固耐用、装拆方便、保温效果好；屋顶安装不锈钢护栏，整个站房和地面应做好防潮、防水处理。室外应安装钢制踏步直梯，两边安装扶手，登顶处设置平台，整个钢梯有很好的耐腐蚀性。

6、电源电气系统设计

站房内部安装配电箱；提供电气设计图纸；要求能满足站房仪器的使用。

7.站房基座建设，站房基座为全钢结构基座，并请有一级以上资质的单位出具承重结构计算书及基座、站房建设方案及详细设计图纸，设计费用由中标方承担。

(十七)站房防雷

站房避雷设计严格按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《民用建筑电气设计规范（JGJT_16-2016）进行设计，具有三级防雷装置，并且装有信号防雷设施，具有网络防雷功能，防雷设施安装到位，并通过相关部门验收合格，提供气象部门验收合格相关证明文件。

（十八）产品的共同要求

1、所有监测仪器设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能齐全的单元；不接受拼凑、组装的货物，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

2、本项目需求未标明版本的软件，供方应提供最新版本。所有软件（包括硬件中预装软件）都必须支持中文。

*（十九）产品的特殊要求及说明

1、为保证整个监测系统的一致性，SO2、NO2、O3、CO分析仪、PM10分析仪和PM2.5分析仪等必须为同一制造商生产。

2、SO2、NO2、O3、CO分析仪须列入由中国环境监测总站公布的《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统认证检测合格产品名录》；PM10分析仪须列入中国环境监测总站公布的《环境空气颗粒物（PM10）连续监测系统适用性检测合格产品名录》； PM2.5分析仪须列入由中国环境监测总站公布的《环境空气颗粒物（PM2.5）连续自动监测系统适用性检测合格产品名录》

3、SO2、NO2、O3、CO分析仪、质控设备（动态校准仪、零气发生器）、PM10分析仪、PM2.5分析仪、气象仪（六参数）等仪器设备必须开放数据传输协议，需接入现有“重庆市大气环境自动监测信息综合管理预报预警及决策支持系统”（以下简称网络平台）；

（二十）根据

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）

《环境空气质量自动检测技术规范》（HJ/T193-2005）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求与检测方法》（HJ 654-2013）

结合实际情况，进行空气自动站点位选址及优化建议。

# 第三篇  项目商务要求

一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

签订合同后一周内进场施工，45个工作日内完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：巫溪县环境保护局指定地点

（三）验收方式：按照HJ655-2013 和HJ193-2013国家标准验收。

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到5年（含5年）以上。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在5小时内解决的，应在6小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

四、付款方式

1、 验收合格后7个工作日内采购方向中标方支付合同总价95%；五年质保期满后采购方向中标方支付剩余合同款项。

2、如中标人延期交货（非中标人原因除外）中标人应向采购人赔偿违约金，具体是每延期一日按合同总价的1%由中标人赔付采购人，同时扣除履约保证金，另外，采购人因此终止合同履行和保留进一步追诉权利。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）；投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

评标工作由代理机构按《政府采购法》的要求并根据招标项目特点组成评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，专家的产生是在监督机构的监督下在重庆市政府采购专家库中随机抽取，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。本次评标小组为5人，其中采购人代表1人。

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法：本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌同一型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。制造商和代理商同时参加投标的，代理商投标无效。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 50 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （40%） | 40 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为20分。 2.加分条款： 2.1投标货物相应技术参数高于招标货物实质性技术参数【本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分】要求的每条可加1分。 2.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中非（★）号标注的部分】高于招标要求的每条可加0.5分。 2.3以上两款总加分不超过15分。 2.4服务方案（格式自行拟定）优5分，一般3分，差1分。 3.扣分条款： 3.1重要技术参数【本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分】每负偏离一条从起评分中扣除2分，扣完为止。 3.2一般性技术参数【本招标文件第二篇中（★）号标注的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 （10%） | 售后服务 （4%） | 4 | 1.售后服务机构设置 所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得2分，没有得0分。 2.备品备件及易损件 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，优得2分，良得1.5分，一般得1分，差或未提供得0分。 | 提供所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件。 |
|  |  | 业绩 （2%） | 2 | 2016年1月1日至今投标人具有监测站建设相关案例（类别可为工程、货物、服务）一个得 1分，两个及以上得2分，本项最多得2分。 | 以销售合同复印件为准。 |
|  |  | 质保期（2%） | 2 | 本项目整体设备质保期5年，每增加1年加1分，最多得2分。 |  |
|  |  | 培训（2%） | 2 | 根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分：优得2分，良得1.5分，一般得1分，差或未提供得0分。 |  |
| 4 | 政策性加分 （5分） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（三）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本两份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”、“报价”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。投标文件正本中，每一页均应由投标人签字并加盖公章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 投标文件的递交

1、投标文件袋使用重庆市巫溪县公共资源交易中心统一监制的政府采购文件袋。（在巫溪县公共资源交易中心购买）

2、经济文件（装订成册，一正两副，需注明“正本”、“副本”字样）需单独装入“经济文件”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。（现场宣读“经济文件”袋中的开标一览表）

3、正本（封面需标注“正本”字样，装订成册包含资格文件、商务文件、技术文件、其它资料，不含经济文件）装入“正本”袋中，副本（封面需标注“副本”字样）装入“副本”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。（正本一份，副本两份，需注明“正本”、“副本”字样）

4、“经济文件”、“正本”、“副本”等小袋装入“投标文件”大袋中，封口处用封条密封并在封条上签字并加盖投标人单位公章。

5、投标文件大袋（封套）上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址。

6、巫溪县公共资源交易中心对未按上述格式写明或按规定封装、投标文件未装订成书册、活页夹装订、订书机装订、使用塑料或硬壳作封面封底封装的投标文件均不接受。

7、资格审查原件及招标文件要求的其它原件（如果有）自行准备信封单独提交，如何封装不做具体要求。

注：如投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求自行包装在一个包箱内。如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，并宣读经济文件“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。唱标无误后，以各投标人有效报价作为最终报价。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。(采购人应按项目实际情况完整填写) |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                               法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列，内容需为打印字体，非打印字体视为无效投标；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）商务承诺（包括但不限于）：

# 1.    ；

# 2.    ；

# 3.    ；

# 4.    。

## 四、其他

（一）投标人小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

# 日  期：

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）

投标保证金退还申请表

| 投标项目（工程）名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人资料 | 银行开户户名 |  |
|  | 账号 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 开户银行所在地 | 省 市/县 |
|  | 缴款日期 | 年 月 日 | 交款金额 |  |
|  | 委托联系人 |  | 联系电话 |  |
| 投标人意见 | 申请退还投标保证金 万元 公章 年 月 日 |
| 公共资源交易中心意见 | 负责人签字： 年 月 日 |

注：此表需盖鲜章，由预中标供应商在开标会结束后单独提交巫溪县公共资源交易中心。