# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项  目 编 号：FJCGZ（2022）011

# 采购执行编号：FJX22A00011

# 招标项目名称：奉节县疾病预防控制中心关于紧急采购

# 一批新型冠状病毒肺炎疫情防控设备

# 采购人：奉节县疾病预防控制中心

# 集采机构：奉节县公共资源交易中心

招标服务机构：奉节县百盐信息技术服务有限公司

二○二二年五月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

二、招标项目技术需求	- 6 -

第三篇  项目商务要求	- 8 -

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、质量保证及售后服务	- 8 -

四、付款方式	- 9 -

五、知识产权	- 9 -

六、培训	- 9 -

七、附件、图纸及包装要求	- 9 -

八、其他商务要求内容	- 9 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 10 -

一、资格审查	- 10 -

二、评标方法	- 11 -

三、评标标准	- 12 -

四、无效投标条款	- 14 -

五、废标条款	- 15 -

第五篇  投标人须知	- 16 -

一、投标人	- 16 -

二、招标文件	- 16 -

三、投标文件	- 16 -

四、开标	- 18 -

五、评标	- 19 -

六、定标	- 19 -

七、中标	- 19 -

八、询问、质疑和投诉	- 19 -

九、交易服务费	- 21 -

十、签订合同	- 21 -

十一、政府采购信用融资	- 21 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 23 -

一、合同主要条款	- 23 -

二、政府采购合同（格式）	- 26 -

第七篇  投标文件格式	- 28 -

一、经济文件	- 30 -

二、技术文件	- 32 -

三、商务文件	- 34 -

四、其他	- 37 -

五、资格文件	- 45 -

# 第一篇 投标邀请书

奉节县公共资源交易中心（以下简称：采购代理机构）受（奉节县疾病预防控制中心）（以下简称：采购人）的委托，对奉节县疾病预防控制中心关于紧急采购一批新型冠状病毒肺炎疫情防控设备项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 招标项目内容

| 包号及名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型冠状病毒肺炎疫情防控设备一批 | 564.621 | 11 | 1 | （二）工业 |

## 二、资金来源

财政支付、预算金额为 564.621 万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

具有仪器仪表的销售或生产制造资质。

## 四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”、重庆市公共资源交易网（奉节县）（https://www.cqggzy.com/fengjieweb/）网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2022年 5 月13日）起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

（五）投标地点：奉节县百盐信息技术服务有限公司（奉节县夔州街道紫云街行政次中心1号楼行政服务中心5楼（西部新区第一小学对面））

（六）投标截止时间： 2022 年 6 月 6 日北京时间10:00

（七）开标时间： 2022 年 6 月 6 日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

五、投标保证金（一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

2.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为以下指定的投标保证金专用账户，来款单位必须与投标单位一致，来款账户必须为本公司基本账户（账户确保能有效退回）。

## 投标保证金账户（以下对应分包的账户任选其一）：

银行名称:中国建设银行股份有限公司奉节支行

银行账号:50050124370000001223-0143

银行账户名称:奉节县百盐信息技术服务有限公司

银行名称:中国农业银行股份有限公司重庆奉节夔州路支行

银行账号:314809010400112700000000151

银行账户名称:奉节县百盐信息技术服务有限公司

银行名称:重庆银行股份有限公司奉节支行

银行账号:103002029000761837-74

银行账户名称:奉节县百盐信息技术服务有限公司

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）注意事项

1.各投标人自行确保来款账号的合法性和有效性，由此产生的无法退回、超期退回或其他法律责任由投标人自行承担。

2.各投标人未按上述要求递交投标保证金的作为无效投标，采购人在开标现场退还其投标文件。

3.若出现缴纳投标保证金异常的情况，投标人提供所缴纳投标保证金银行进账单原件到奉节县公共资源交易中心财务科办理查询或退回处理等事宜。

（三）保证金退还方式

1.未中标人的投标保证金，于《中标通知书》发出后五个工作日内按来款渠道直接退还。（法律法规规定的不予退还的情形除外)；

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后五个工作日内按资金来款渠道直接退还。（法律法规规定的不予退还的情形除外)；

注意事项：

（1）.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。中标人按采购文件要求缴纳交易服务费后须及时领取，由此造成合同签订超期延期，自行承担损失和责任。

（2）.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内将签订的《政府采购合同》和《政府采购项目投标保证金退还通知》抄告奉节县公共资源交易中心退还投标保证金。如因采购人未及时抄告本通知，造成延期或超期退还投标保证金，由采购人承担相应损失和责任。

## 奉节县公共资源交易中心财务科咨询电话：023-56683380

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（奉节县）（https://www.cqggzy.com/fengjieweb/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：奉节县疾病预防控制中心

联系人：赵政

电  话：18680906251

地  址：奉节县竹枝路65号

（二）采购代理机构：奉节县公共资源交易中心

联系人：黄娟

质疑联系人：陈慧

电  话：023-56683395

地  址：奉节县夔州街道紫云街行政次中心1号楼行政服务中心6楼625办公室（西部新区第一小学对面）

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间飞行质谱 | 1台 | 190 | 时间飞行质谱为核心产品，该包投标产品必须为中国境内生产。 |
| 2 | 全自动微生物鉴定系统（进口） | 1台 | 75 |  |
| 3 | 全自动玻璃器皿清洗机 | 1台 | 15 |  |
| 4 | 顶空+气相+热脱附仪（进口） | 1台 | 125 |  |
| 5 | 电感耦合等离子体质谱仪（进口） | 1台 | 150 |  |
| 6 | 尿液分析仪 | 1台 | 9.621 |  |

## 二、招标项目技术需求

### 主要技术参数

### 时间飞行质谱主要技术参数

一、设备主要用途及基本要求

1、所投标质谱仪为桌面台式机，具备NMPA医疗器械注册和CE证书（提供证明材料）

应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定；

2、可检测不同种类的化合物，包括蛋白质、核酸、脂质等样本；

二、技术参数要求

1、质谱仪硬件性能规格要求

1.1、采用直线形飞行管，飞行管带有智能温度补偿功能，飞行管≥1米（提供相关材料证明）；

1.2、激光器：采用氮气激光器，波长需为337nm，频率在1-60Hz且可调，发射次数不低于4*108次;（提供仪器内部照片及产品规格书并盖章）；

*1.3、负离子检测功能：配备负离子检测模块，可进行脂质分析（提供省市级仪器检验所出具的检测报告）；

*1.4、真空系统：前级泵应为内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于300L/S（提供仪器图片及说明书证明）；

1.5、质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3×10-6mbar以下所需时间＜50s（提供省市级仪器检验所出具的检测报告）；

2、软件系统

2.1、具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件；

2.2、操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出；

*2.3、 鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果(提供版权合同证明)；

2.4、聚类分析软件功能：聚类分析软件具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等；

*2.5能通过人工智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定（提供同系列产品发表的SCI文章及中文翻译版）；

3、数据库

3.1、为保障用户数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，鉴定菌种 4000 种以上,可随时维护更新；

3.2、丝状真菌数据库超过350种；

*3.3、特色数据库：

3.3.1、具备20种以上施万菌数据库（提供同系列产品施万菌建库相关的SCI文章和中文翻译版）；

3.3.2、分枝杆菌数据库≥170种，该分枝杆菌数据库建设工作参与过国家重大专项课题（提供课题证明文件）；

4、检测性能

4.1、鉴定质量范围：1-500kDa；

4.2、质量分辨率（线性模式）：>3600(FWHM)@ Angiotensin（提供省市级仪器检验所出具的检测报告）；

4.3、鉴定灵敏度：50 fmol/uL 人纤维蛋白肽B（信噪比≥100∶1）；

4.4、质量准确度：≤ 100 ppm (外校准) 质量准确度：≤30ppm （内校准）；

5、相关试剂：

5.1提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。提供证明材料；

5.2为保障分析准确性，具备与质谱仪同一品牌的血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证；

5.3霉菌快速前处理试剂

提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，单个样品完整前处理时间小于3分钟，且取得临床注册证。提供证明材料；

*6、可提供同品牌重复使用不锈钢靶板和一次性硅基靶板，满足不同用户需求（提供医疗器械注册证明）；

7、仪器具备小分子耐药检测功能，支持β内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性（提供省市级仪器检验所出具的检测报告）；

- 具备核酸检测功能，包括新冠病毒在内的核酸检测、基因分型等相关研究（提供功能截图证明）；

配置清单：

1、微生物鉴定质谱系统主机：1 台；

2、工作站：专用电脑1台，Windows10以上操作系统，3.0GHzCPU四核处理器，16GB，1TB硬盘，DVD刻录光驱，液晶显示屏，条码扫描器1套，激光打印机1台；

3、专用UPS电源设备(3KVA，＞2h)1台；

4、配备重复样品靶托1块及重复性靶片2块；

5、配套离心机1台，移液枪1把，枪头1包，超声清洗仪1台；

- 全自动微生物鉴定系统主要技术参数

主要技术指标：

*1.检测原理：采用比色、比浊动态分析法，24小时连续自动检测，通过生化反应原理鉴定微生物，并实时出报告，系统可同时做抗菌药物敏感性试验。

2.工作容量：≥30个测试位，主机可增扩检测通量。

*3.试剂卡：独立包装的鉴定卡或药敏卡，每个试剂卡至少含有60个微孔，已预先填入鉴定（或药敏）试验的底物，且都带有条形码可指示卡片的序列号和测试的种类。试剂卡生物安全性：检测过程为完全密封设计测试卡（卡片为全密封状态，确保测试卡任何翻转均不会泄漏菌液），从接种到报告结果，全部测试过程无需任何附加试剂（肉汤或专用试剂），仅需采用0.45%无菌生理盐水配置菌液。

*4.自动化程度：利用真空原理进行试剂卡的填充，每次接种试剂卡数量不低于10张，仪器通过内部的条码扫描识别，自动密封卡片并将其传送至读卡培养箱中，并能将温度控制在34.5-36.5℃进行自动孵育、培养。仪器能够自动完成检测、自动卸载废卡，自动报告结果。

5.读数频率：最少每15分钟对同一卡片进行1次光学检测。光学系统：应用至少三种波长的光学系统和透光度光学系统进行试剂卡样本孔中细菌生长的分析。

*6.鉴定细菌范围：可全自动鉴定菌种≥580种，包括：革兰氏阴性杆菌(含大肠杆菌0157及非发酵菌)150种以上、 革兰氏阳性菌（含猪链球菌1型、2型和7种李斯特菌）120种以上、酵母菌50种以上、需氧芽胞杆菌（含炭疽芽孢杆菌）40种以上、奈瑟菌、嗜血杆菌、棒状杆菌、弯曲菌90种以上、厌氧菌（含专性厌氧菌）60种以上。

7.仪器主机具备废卡收集系统：废卡可自动从转轮移除，并丢入废卡收集容器中；废卡收集站安装有废卡收集盘，传感器可检测收集装置是否充满。

8.具有专家系统，专家软件提供自动确认结果功能，并根据对MIC的结果分析提供治疗的解释和临床治疗的建议。

9.鉴定速度：95％常见细菌≤5小时，其中革兰氏阴性菌（GN）≤10小时，革兰氏阳性菌（GP）≤8小时；平均药敏实验时间不大于6小时。

10.鉴定试剂卡种类:革兰氏阳性菌类、革兰氏阴性菌类、酵母菌类、厌氧菌类、芽孢杆菌类、棒状杆菌类、奈瑟氏菌类。

11.软件可储存至少30000个测试结果。提供图形界面的新数据管理和统计分析软件。提供中文报告和统计系统。

12.可防止无效测试：可自动发现并拒绝使用超过有效期、或已使用过的试剂卡。

13.支持用户自建菌库功能，并具有21 CFR Part 11电子签名功能（具有追踪及溯源功能）。

配置清单：

全自动微生物鉴定药敏分析仪主机  1台；

条码扫描枪           1套

电子比浊仪           1台

不间断电源UPS        1台

盐水分配器           1套

一次性悬浮管         2000支

数据处理专用工作站   1台

- 全自动玻璃器皿清洗机主要技术参数

1、用途

对实验室常用容量瓶、移液管、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、量筒、广口瓶以及小口径盛放瓶等进行清洗、消毒、烘干等清洗全自动处理，清洗数据可记录、追溯、查询等

2、技术要求

2.1 运行环境

2.1.1 电源：220V，50Hz ；最高功率：5KW，加热功率：4kw

2.1.2 环境温度：5℃～32℃

2.1.3 相对湿度：≤85%

2.2 仪器结构

2.2.1 外壳材质，304不锈钢；内腔材质，316L不锈钢；

2.2.2清洗内腔容积≥185L，内腔压模成型，清洗内腔无焊点，采用不锈钢管道加热升温速度快，双层能同时清洗≥100ml容量瓶，单次清洗2ml色谱进样瓶不少于300个，100ml容量瓶不少于96位。

2.3控制系统

*2.3.1 控制系统为微电脑芯片控制技术（非PLC控制），8.8寸及以上触摸屏，内置30种标准清洗程序和120种自定义程序，可建立不少于四个快捷方式，方便客户“一键运行”；具有三级权限管理，SD卡存储审计追踪系统功能和RS232清洗数据打印接口；

2.3.2 屏幕在运行时自动休眠保护和人工唤醒，进水量实时显示，清洗程序、清洗阶段、时间、管道压力数据等参数。

2.3.3 仪器能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态

2.4循环系统

*2.4.1 循环泵软启动设计，循环量0-400L/min，可在程序中根据需求变频调节；配有管道压力传感器实时监测管道水压；（提供管道压力实时数值显示照片）。

2.5管路系统

2.5.1 清洗篮架识别技术，篮架装配情况在面板上实时显示。

2.5.2 仪器应采用背部供水方式为清洗篮架供水，篮架采用FL-EXCH模块设计，可自由互换，每1/2模块可以自由互换，灵活使用。

2.5.3 配有双通道清洗剂功能，按照程序需求泵入碱性清洗剂和酸性清洗剂

2.6安全保护系统

2.6.1 电子安全锁，采用EULA电动开门和自动锁门技术，内腔高温时禁止开门保护，延时启动功能，清洗完成后可自动开门余温再次烘干，可设置开门温度限制，例如设置50度，则温度大于50度时按电子开门，机器不开门并提示温度过高。

2.6.2 水加热过温保护，水泵过温保护，漏水实时监测保护，机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆，清洗剂缺液自动显示提醒。

2.6.3 具有多层过滤系统：多层过滤保护杂物进入管路造成堵塞，杂物有专用收集系统；

2.6.4 制造厂商通过ISO9001质量管理认证，ISO14001环境管理体系认真，产品欧盟CE认证，投标单位需提供原厂厂商出具的授权书、售后服务承诺书

7干燥系统

采用环保节能余温烘干

三、配置清单：

1.1 洗瓶机主机一台

1.2 上层清洗托架一套，

1.3 下层清洗托架一套，

1.4 清洗模块4个

1.5清洗剂3桶

4、顶空+气相+热脱附仪主要技术参数

一、气相色谱仪

1.1 保留时间重现性：<0.0008min

1.2 峰面积重现性：<1% RSD

1.3操作界面: 采用互动式彩色图形化触摸屏幕控制界面的气相色谱仪；彩色屏幕可以实时显示双通道样品分离的色谱图信号。

2、分流/不分流进样口

2.1 最高操作温度：≥400℃

2.2 电子流量控制，可选择恒流和恒压模式，并具有压力或流速的程序功能

2.3 分流比范围：1:10-1:500或更宽，自动调整分流比：≥7000:1。

2.4除柱箱外，可加热控温的区域8个，其最高温度可达400℃以上

3、柱温箱

3.1温度：室温+5℃～450℃. 有柱温过热保护

3.2控温精度：0.1℃.

3.3升温速率：≥135℃/min，

3.4柱温箱冷却时间：从450°C降温至50°C，小于3分钟

3.5温度稳定性：1°C

3.6柱温箱降温功能设定:具有软冷却功能，保证第二次进样时基线不出鬼峰

4、电子捕获检测器（ECD）

4.1离子源：15mCi63 Ni

4.2、最低检测限：＜0.05pg过氯乙烯

5、氢火焰离子化检测器（FID）

5.1最低检测限： <3×10-12Gc/sec壬烷

5.2线性动态范围：>107

6、火焰光度检测器（FPD）

6.1作温度：250～450℃

6.2最低检出限：1×10-11g S/sec噻吩

1×10-12g P/sec磷酸三丁酯

6.3选择性：10000:1（S/C）

100000:1（P/C）

7、 液体自动进样器

7.1液体进样量范围：介于0.1-50 μL之间

7.2样品瓶位数：不少于106位，8个样品清洗位。

7.3自动进样针可以自行调节进样深度

7.4可实行快速进样，进样速度0.1 sec

7.5进样量线性：≥99%

*7.6液体自动进样器样品盘内置在气相色谱仪里；同一序列样品可实现不停机切换进样口进样。

二、全自动热脱附仪技术指标：

设备用途说明：用于气体、液体和固体样品的前处理，以方便利用气相色谱仪和气质联用仪分析气体、液体和固体样品中微量挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量分析

1、热脱附仪可与各种型号的气相色谱仪联用，采用电子制冷和二阶热脱附流程。在不使用液体冷冻剂的情况下，电子制冷装置可将阱冷却至-40℃。

2、样品位：不少于45位的自动样品位，全自动控制。

3、样品管解析温度范围： 50℃－400℃，温度调节精度：1℃。

4、脱附时间： 1－999分钟可设定，时间调节精度：0.1分钟。

5、传输线加热温度： 50℃－300℃。

6、传输线材料：石英材料，可直接与石英毛细色谱柱相连。

7、冷阱吸附低温范围： -40℃－150℃，温度调节精度：1℃；

8、冷阱解析高温范围：50℃－400℃，温度调节精度：1℃。

9、冷阱升温速率： 大于等于 40℃/sec。

10、气路控制：全电子流量控制，载气、分流均是电子流量控制。具有独立的电子流量模块，无需依靠其他仪器的气路控制部分；

11、样品分流：系统必须可以在样品管前后实现分流，分流流量可自动在0~200mL/min之间任意调设定，可与小口径毛细管柱匹配保证样品分离效果，入口和出口分流的2路气体均采用电子流量控制。

12、管路系统：自动对流路进行密封检测。

13、操作界面：触摸屏全中文操作界面。包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可在同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示气路工作状态、设定值和实际值。

14、配备吸附管密封垫不能带入干扰物，并可以与其他热解析仪通用。

15、仪器使用独立的质量流量计控制载气，可直接连接色谱柱而不占有进样口。

16、具有吸附管反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间。

17、仪器触摸屏控制界面可以替代软件实现所有参数的设定。

*18、全自动热脱附与气相、顶空为同一品牌，同一生产厂家，维护方便。

三、顶空自动进样器

主要技术指标：

1、顶空进样器可用于利用气相色谱仪和气质联用仪直接顶空进样分析液体和固体样品中微量挥发性和半挥发性有机化合物,并对其进行定性、定量分析。可满足水中1ppb苯的准确定量，水中乙醇的测定RSD≤1.5%（N=10）

2、操作界面：图形化设计的触摸式彩屏控制界面，整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数，包括分析方法的编辑，储存，调用等操作都可同一彩屏控制界面设定，而且可实时显示设定值和真实值。可存贮方法参数不少于10个。

*3、压力平衡进样技术，使用全封闭传输系统，顶空样品在毛细管线中无扩散；顶空样品在进样过程中无载气稀释。为保证重现性，不需要进样阀及定量环，不接受进样阀及定量环进样方式，完全消除进样时因样品的吸附造成的交叉污染及死体积。

4、系统检漏  静态检漏：在分析开始前对整个系统检漏；动态检漏：在每个样品瓶进样前对其进行检漏。

5、两种进样量控制模式：时间控制进样量和体积设定进样量

6、操作方式：常规，自动连续重叠模式和多次顶空提取。自动连续重叠模式可连续加热12个样品瓶。

7、样品位：≥38位。

8、样品加热温度范围：35-200℃  增量：1℃。

9、传输线温度范围：35-200 ℃  增量1℃。

10、色谱柱隔离: 可在气相色谱仪操作的状态下对顶空进样器进行维护。

11、化学工作站：满足多平台时间编程、仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录。中英文可选。

四、配置要求

4.1.气相色谱仪主机 1套

4.2.全自动液体进样器  1套

4.3.FID检测器   1个

4.4.ECD检测器   1个

4.5.FPD检测器 1个

4.6 专用毛细管分流/不分流进样口（前置、后置),带PPC气路控制 2个

4.7.色谱柱   4根

4.8.氧过滤装置、烃过滤装置、水过滤装置 各一套

4.9.高性能气相色谱及电子流量控制系统  1套

4.10.中文或英文版工作站   各1套

4.11.品牌计算机  1套

4.12.激光打印机  1套

4.13 消耗品及保养零部件   1批

4.14热托附主机一套（带电子流量控制自动热脱附进样器）

4.15配备50管自动进样盘

4.16可加热到 300℃ 操作的标准传输线一根

4.17热托附配套耗材一批

4.18、全自动顶空进样器  1台

4.19、与气相色谱仪连接传输线1根;

4.20、顶空进样器启动包 一批

### 5、电感耦合等离子体质谱仪主要技术参数

技术参数：

1、仪器功能要求

电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成，具有气体稀释功能和电子稀释功能。

2.仪器应用要求

2.1、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等等。

2.2、仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。

3.仪器工作环境要求

3.1工作环境温度：15-30℃；

3.2工作环境湿度：＜ 80% （无冷凝）；

3.3电源：单相200-240V ，50 Hz；

4.技术要求

4.1仪器硬件

4.1.1 雾化器：耐高盐、高效同心雾化器；雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室。

4.1.2 全基体进样系统：具有工作站自动控制稀释气气路，稀释倍数可达100倍，可直接分析固含量超过3%样品，最大可达25%以上的样品。

*4.1.3离子源：为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，功率范围400-1500W，连续1W可调，频率≥32 MHz，频率稳定性< ±0.01%。

4.1.4具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。如果需要屏蔽炬等耗材，提供屏蔽炬20套。

4.1.5 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

4.1.6气体控制：使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气和气体稀释气）和1路碰撞反应气。

*4.1.7锥接口采用三锥设计，包含一个采样锥、一个截取锥和一个超级截取锥，锥口设计具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径≥1.0mm，截取锥≥0.8mm，超级截取锥≥0.9mm从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。

4.1.8 前端四级杆：正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护，四级杆终生免维护。

*4.1.9四极杆碰撞反应池

4.1.9.1 池体内部具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

4.1.9.2 碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化，可以使用多种气体，包括碰撞模式（He或H2气）、反应模式（纯O2气或纯甲烷）间切换。

4.1.9.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能,不同模式切换时间小于10秒。

4.1.10四极杆质量分析器

4.1.10.1 质谱范围：1-280amu 。

4.1.10.2 驱动频率 ≥ 2.5MHz。

4.1.10.3具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。

4.1.11碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt。

4.1.12 碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。

4.1.13 碰撞反应池能将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析样品线性优于0.9990。

4.1.14 脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，不低于10个数量级的动态线性范围。

4.1.15 检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒，四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs

4.1.16 四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于15分钟。

4.1.17 等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

4.2 自动进样器

4.2.1 自动进样器通过ICP-MS软件控制，进行自动取样、自动分析和结果报出。

4.2.2 碰撞检测技术，防止造成自动取样器探头损坏。如果进样器探头接触到一个有盖的样品瓶，则其会被自动保护。

4.2.3 样品架采用耐强酸、强碱和高基体腐蚀性材质，使用寿命长，并且方便进行更换。

4.2.4 LED状态显示功能：方便查看自动进样器当前状态，如待机、运行或错误等，方便查看和诊断仪器状态。

4.2.5 具有三轴可编程智能加减速设置，可方便设置取样针的移动速度。

4.2.6自动进样器可通过独立软件控制，允许用户自定义取样参数，例如取样深度和取样速度等，或由ICP-MS软件进行直接控制，操作与切换方便灵活。

4.2.7自动进样器位数：支持3个样品架，180位样品位。

4.2.8 自动进样器具有可变速三通道蠕动泵，用于双通道清洗槽的清洗和排出废液

4.2.9 自动进样器具有双清洗槽，可快速清洗样品中的高残留元素，提高进样速度。

5.软件

5.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务, 用户系统软件。

5.2全自动分析功能（启动关闭仪器, 炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准模式与碰撞反应池模式切换等）。

5.3实时数据显示和实时报告显示。

5.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

6.仪器性能指标

6.1 标准模式下灵敏度

6.1.1低质量数（Li）：≥80M cps/ppm

6.1.2 中质量数（In或Y）：≥150M cps/ppm

6.1.3高质量数（U或Tl）：≥120M cps/ppm

6.2随机背景：＜0.5 cps（4.5或220）

6.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.0%，双电荷粒子（Ba++/Ba+）≤3%。

6.4 仪器检出限

6.4.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt

6.4.2中质量数元素：In或Y≤0.08ppt

6.4.3高质量数元素：U或Tl≤0.1 ppt

6.5 稳定性

6.5.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）

6.5.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

6.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h

6.7 同位素精度：Ag107/Ag109≤ 0.08%。

6.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

6.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。

7.仪器配置要求

7.1、电感耦合等离子体质谱主机 1套

7.2、工作站软硬件（中/英文） 1套

7.3、180位ICP-MS自动进样器（含2000个自动进样瓶） 1套

7.4、配套冷却水循环系统1套

7.5、矩管 2只

7.6、采样锥2套

7.7、截取锥 2套

7.8、超截取锥 2套

7.9、多元素混合标准溶液1瓶

7.10、内标加入器1套

7.11、进样管 36支

7.12、废液管36支

7.13、蠕动管 36支

7.14、采样锥垫片  4套

7.15 超锥螺丝 4套

7.16 进样毛细管 2根

7.17 3年机械泵油

7.18、品牌电脑 、品牌激光打印机 1套

### 7.19、品牌UPS电源 1套（延时2h）

### 6、尿液分析仪主要技术参数

一、基础功能：

1、满足医院检验科尿液中葡萄糖(GLU)、蛋白(PRO)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、微量白蛋白（MALB）、肌酐（CREA）、尿钙（Ca）等项目的测定

2、具有尿理学分析比重、浊度、颜色检测功能

3、具备自动进样功能

二、技术要求：

*4、测定原理：双光源全色光，光电比色法

5、检测速度：单机测速≥240标本/小时

6、测定项目：≥14项

7、抗干扰：干化学试纸条中含抗环血酸（VC），能够排除Vc对检测的干扰

8、ACR功能：具有ACR（微量白蛋白肌酐比）检测功能，能早期筛查糖尿病肾病，并且可自动编辑在报告单中。

9、样本处理：无需离心直接上机，支持穿刺进样

*10、进样架：支持10管样本架，进样位可放置≥6架

11、配套试剂：具有原装配套的试纸条、质控品和校准品（含理学校准质控）。需提供证明文件：NMPA产品注册证

12、急诊位：有专用的急诊插入检测位置

13、样本吸入量：≤1.5mL

14、重复性：变异系数CV≤1.0%

15、稳定性：变异系数CV≤1.0%

16、级联拓展：考虑科室未来对尿液分析能力的进一步升级，要求能提供同一厂商生产的尿液有形成分分析仪（提供有形成分仪器注册证），并且可直接在本机上进行联机升级

三、配置要求：

17、要求仪器自带高清触屏（≥8英寸）操作，无需外接电脑即可使用操作

18、具有全中文软件操作系统

19、自动进样器一套

20、支持外接扫码枪

四、附加条件：

21、保修期：1年

22、免费提供操作和维修培训

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期（或为：实施时间）

中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9.如产品需要检定/校准的交货时还需要提供有效的检定/校准证书，检定/校准费用由中标人支付。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品时间飞行质谱质量保证期达到1年；全自动微生物鉴定系统质量保证期达到 1 年；全自动玻璃器皿清洗机质量保证期达到 1 年；顶空+气相+热脱附仪质量保证期达到 1 年；电感耦合等离子体质谱仪质量保证期达到 1 年；尿液分析仪质量保证期达到 1 年。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在12小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具发票，采购人以转账方式向中标人支付合同全款；

（四）履约保证金无息退还时间： 质保期满后7个工作日内 。

注：中标人若为中小企业，支付款项须执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第728号）的相关要求。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（如果有）

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.提供2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。 2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注）。 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 | 按照招标文件要求足额缴纳所投包的投标保证金。 |
| （四） | 信用报告 | 根据《国家发展改革委 人民银行 中央编办关于在行政管理事项中使用信用记录和信用报告的若干意见的通知》（发改财金〔2013〕920号）、《重庆市人民政府办公厅关于加快推进全市社会信用体系建设的意见》（渝府办发〔2014〕135号）等文件要求，投标人近三年无被纳入“黑名单”“失信被执行人”“联合惩戒名单”记录。信用报告出具有效时间为本项目招标公告发布时间至开标报名截止时间。（提供信用报告复印件并加盖投标人公章）。 中标公示结束之前，由招标人对中标候选人是否被纳入“黑名单”“失信被执行人”“联合惩戒名单”记录情况进行核查,并将查询结果报行政监督部门备案。经招标人查询发现前三名中标候选人被列为上述情况之一的，则取消其中标资格并依法追究相关责任。 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

以联合体形式参与投标的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。（允许联合体参与投标时适用）

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （60%） | 60 | 有效投标人的起评分为60分。 1、重要技术参数带（*）部分有1条不满足的，从起评分中扣除5分；扣完为止； 2、一般性技术参数（非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除3分；扣完为止。 注：应提供相关证明材料或检测报告（技术参数提供产品技术文件或与技术文件一致的彩页证明）等支持文件以证明是否满足技术要求，投标人必须在技术偏离表中写明材料所在页码，不写明或指引错误导致评标委员会未能找到的，视为不满足相应要求。 |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 1、提供投标产品性能： 产品配置全面，产品的整体性能和配置实质性优于采购需求的，高出一条得1分，最高得2分； 业绩： 提供所投产品在重庆地区疾控系统业绩1份得2分，最高得4分。 安装、调试、培训、验收的方案和措施：方案和措施优于采购文件中的要求，有针对性，流程高效，可行性强，高出一条得1分，最高得4分； |  |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(二)关于小微企业报价扣除比例说明

# 1.投标人为非联合体投标的，对小微型企业给予 6 %（6%-10%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

# 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（允许联合体投标或允许合同分包时适用）

# 3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。应提供监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》（见格式文件）。

# 注：（1）货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；（3）同一货物（服务）仅作一次价格扣除；（4）货物采购项目中，提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。（5）对于未如实填写《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明文件的供应商，一经查实，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例进行严肃处罚。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（奉节县）（https://www.cqggzy.com/fengjieweb/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标（允许联合体参与投标时适用）

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件分为经济技术商务文件、资格文件和电子文档。经济技术商务文件由经济文件、技术文件、商务文件、其他四部分组成；资格文件单独装订；电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。经济技术商务文件、资格文件均为一式三份，其中正本一份，副本两份。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

每套纸质投标文件须在封面清楚地标明 “项目名称（若项目实行分包招标，须注明分包号）”、“投标人名称”、 “经济技术商务文件（或资格文件）”，并在封面右上角标明“正本（或副本）”字样。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接收。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的正本、副本、电子文档均应密封送达投标地点，封套上应注明 “项目名称（若项目实行分包招标，须注明分包号）”、“投标人名称”、“经济技术商务文件”、“资格文件”“电子文档”字样。

“经济技术商务文件”、“资格文件”、“电子文档”可单独封装入袋。

2. 如果投标文件未按上述规定进行密封或标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或奉节县百盐信息技术服务有限公司指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。投标人对招标文件中的特定资格条件、技术参数和质量要求、商务要求、评标标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项作出处理决定。

## 九、交易服务费

投标人中标后向“奉节县百盐信息技术服务有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2018〕54号、奉节发改价〔2018〕9号文件执行。

奉节县百盐信息技术服务有限公司咨询电话：023-56683380

## 十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未做特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如果有）

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）（允许联合体投标或允许合同分包时适用）

五、资格文件（单独装订）

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（九）信用报告

正本（或副本）

项目名称：

分包号：       （若无分包，此条可删除）

投  标  文  件

经济技术商务文件

投标人名称：　                　   　　（盖单位公章）

年    月    日

## 一、经济文件（服务类项目按项目内容格式自定）

（一）开标一览表

项目编号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 包号及名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表（服务类项目按项目内容格式自定）

项目编号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目编号：

招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“投标商务应答”中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足相应条款；

2.本表可扩展。

（三）商务及售后服务承诺（包括但不限于）

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如果有）

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

## （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

## （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

## （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

## （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

## （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

## （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

## （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

## （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

## （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）（允许联合体投标或允许合同分包时适用）

## 五、资格文件（单独装订）

正本（或副本）

项目名称：

分包号：       （若无分包，此条可删除）

投  标  文  件

资格文件

投标人名称：　                　   　　（盖单位公章）

年    月    日

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

（九）信用报告

（结束）