广西正海招标有限公司

公开招标采购文件

项目名称：2020年专用实验设备采购（四）

项目编号：GXZC2020-G1-001573-ZHZB

采购人：广西壮族自治区疾病预防控制中心

采购代理机构：广西正海招标有限公司

2020年6月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  项目采购需求	7

第三章  投标人须知	53

投标人须知前附表	53

1、总  则	59

1.1 项目概况	59

1.2 定义	59

1.3 投标人资格条件	60

1.4 现场踏勘	60

1.5 投标费用	60

1.6  转包与分包	61

1.7 特别说明	61

2、招标文件	62

2.1 招标文件的构成。	62

2.2 投标人的风险	63

2.3 招标文件的澄清与修改	63

3、投标文件	63

3.1 投标文件的组成	63

3.2 投标文件的语言及计量	64

3.3 投标报价	64

3.4 投标文件的有效期	64

3.5 投标保证金	64

3.6 投标文件的签署和份数	65

3.7 投标文件的包封	65

3.8 投标文件的递交	66

3.9 投标文件的修改或撤回	66

4、开标	66

4.1 开标准备	66

4.2 开标程序	66

4.3 演示	67

4.4 样品	67

5、资格审查	67

5.1 资格审查	67

5.2 资格审查不通过情形	67

6、评标	68

6.1 组建评标委员会	68

6.2 评标原则	68

6.3 评标的方式及评标依据	68

6.4 评标程序	68

6.5 评标方法及评标标准	68

6.6 投标文件报价修正	68

6.7 评标过程的监控	69

7、评标结果	69

7.1 确定中标人	69

7.2 中标公告发布	69

7.3 中标通知书发出	69

8、签订合同	69

8.1 合同授予标准	69

8.2 履约保证金	69

8.3 签订合同	70

8.4 政府采购合同公告	70

8.5 履行合同	70

8.6 履约验收	70

9、质疑和投诉	71

10、其他事项	72

10.1 招标代理服务费	72

10.2 其他说明	72

第四章  评标方法及评标标准	73

第五章  合同主要条款格式	81

第六章　投标文件格式	94

一、投标文件外层包装封面格式	95

二、投标文件封面格式	96

三、目录格式	97

四、附件格式	98

## 第一章  公开招标公告

广西正海招标有限公司关于2020年专用实验设备采购（四）（GXZC2020-G1-001573-ZHZB）公开招标公告

项目概况

2020年专用实验设备采购（四）招标项目的潜在投标人应在广西正海招标有限公司（广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼）获取招标文件，并于2020年6月24日9时整（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G1-001573-ZHZB

采购计划备案文号：广西政采[2020]8161号-001-007、广西政采[2020]8139号-001-0012、广西政采[2020]8139号-014、广西政采[2020]8139号-015

项目名称：2020年专用实验设备采购（四）

预算金额（人民币）：总预算：565.48万元整；

其中：A分标：20万元整；B分标：30万元整；C分标：150万元整；D分标：23.5万元整；E分标：39万元整；F分标：66万元整；G分标：31.8万元整；H分标：70万元整；I分标：25万元整；J分标：40万元整；K分标：70.18万元整。

采购需求：

A分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 2台 | 一、主要技术指标： ▲1、容量：≥790升。 …… |

B分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD4自动上样仪 | 1台 | 一、主要技术指标： 1、通过软件实现无人值守，自动上样。 …… |

C分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫印迹仪 | 1台 | 一、技术参数 ▲1、具有全自动识别样本加样、实验反应、结果输出、结果判读均由设备自动完成。 …… |

D分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐照器 | 1台 | 一、技术参数 ▲1.1.内置放射源及活度：90Sr/90Y，18MBq；设备表面5cm剂量率≤5µSv/h。…… |

E分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级生物安全柜 | 1台 | 一、技术参数 1.气流模式:30%外排，70%循环； 2.内部尺寸(长×宽)约为1800x465mm； …… |
| 2 | CO2培养箱 | 2台 | 一、技术参数 1.▲工作体积不小于150升； 2.▲具有玻璃内门； …… |

F分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孵蛋器 | 12台 | 一、技术参数 1.容量：一次孵蛋量≥160枚，尺寸：长×宽×高约为66×47×63cm；…… |

G分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正倒置一体显微镜 | 2台 | 一、技术参数 1.▲主机同时具备正置、倒置观察功能，主机可翻转，通过翻转改变物镜朝向，物镜在上进行正置观测，物镜在下倒置观测；…… |

H分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多重病原体快速检测系统 | 1台 | 一、技术参数 1.▲一体机构造，集扫描枪、电脑、软件、主机于一体；可同时完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析；…… |

I分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物分析软件 | 1套 | 一、技术参数 1.中文版本，具备中英文双语言切换；…… |

J分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动荧光定量PCR仪 | 1台 | 技术参数： 1.1​热循环系统 1.1.1 加热冷却方式：半导体…… |

K分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳捕蚊器 | 1台 | 一、技术参数 1.仪器为立式，塑料制成。…… |
| 2 | 手持式激光粒子计数器 | 1台 | 一、技术参数 ▲1.粒径范围：0.3-25μm…… |
| 3 | 风速仪 | 1台 | 一、技术参数 ▲1.风速范围，0-30m/s；精度，读数的± 3%或±0.015m/s，较大值；分辨率，0.01m/s。 …… |
| 4 | ATP荧光检测仪 | 1台 | 一、技术参数 ▲1.检测范围:0～999999RLU。…… |
| 5 | 高压灭菌锅 | 1台 | 一、技术参数 1.容积：≥85L…… |
| 6 | 微压差计 | 2台 | 一、技术参数 ▲1.静压/压差…… |
| 7 | 紫外辐照照度计 | 2台 | 一、技术参数 ▲1.标准EIT多波段…… |
| 8 | 高压灭菌器温度压力检测仪 | 2台 | 技术参数 1.湿热灭菌温度记录器 …… |
| 9 | 气溶胶发生器 | 2台 | ▲1.流量范围：50～2000cfm。…… |
| 10 | 气溶胶光度计 | 2台 | 一、技术参数 ▲1.数据显示范围：0.0001%-100%多彩液晶显示。…… |

具体详见采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销等有关政策，具体详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

6．本项目不接受未购买本公开招标文件的投标人投标；

## 三、获取招标文件

时间：2020年6月4日至2020年6月11日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西正海招标有限公司（广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼）

售价：每本300元，招标文件售后不退。依据国家税务总局《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

方式：现场购买文件的，由潜在供应商前往广西正海招标有限公司前台购买（广西南宁市茅桥路2号鸿福酒家旁3楼）。【如需邮寄另加邮费50元，邮购文件的，需于发售截止时间前将标书款转账到招标代理机构，邮寄时还需注明拟投标项目名称、项目编号、拟投分标、投标单位联系人、联系电话、传真、电子邮箱、邮寄采购文件的详细地址及开票信息发至1696752170@qq.com】。

购买招标文件联系人：谢秀梅  联系电话：0771-5650199

购买招标文件的开户银行和账户：

户名：广西正海招标有限公司，开户行：中国光大银行南宁长湖支行，账号：79080188000035937

说明：为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取采购文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年6月24日9时整（北京时间）

地点：广西正海招标有限公司（广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼）

（1）投标人可以将投标文件密封送交到广西正海招标有限公司开标厅（南宁市茅桥路2号鸿福酒家旁3楼）

（2）疫情期间，投标文件可以接受邮寄。投标人应于2020年6月24日9时前通过邮寄快递方式将投标文件密封送达到广西正海招标有限公司（南宁市茅桥路2号鸿福酒家旁3楼），逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。代理机构应当做好投标、响应文件签收记录并及时告知投标人或供应商。我公司不接收任何到付快递。

邮寄地址：南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼广西正海招标有限公司

联系人：潘霞

联系电话：0771-2865989

注：1.投标人须合理安排邮寄时间、选择有保障的邮寄快递公司，确保其投标文件在投标截止时间前送达招标代理机构处，投标人未及时邮寄或未按要求密封投标文件造成的损失，由投标人自行负责。接收邮寄快递包裹的时间为工作日上午8：00～12：00，下午15：00～18:00，投标截止时间止，我公司将不再接收任何投标文件。

2.前来投标的投标人代表或委托代理人必须是没有与确诊、疑似、无症状感染者有接触，观察期满且确认健康的人员方可前来投递投标文件，进入开标厅的人员必须自行佩戴口罩并接受现场体温测量，如投标人不配合工作人员工作安排导致延迟递交投标文件的，后果自行承担。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

投标保证金（人民币）：A分标：0.4万元整；B分标：0.6万元整；C分标：3万元整；D分标：0.45万元整；E分标：0.7万元整；F分标：1.2万元整；G分标：0.6万元整；H分标：1.3万元整；

I分标：0.5万元整；J分标：0.8万元整；K分标：1.4万元整。须足额交纳。

投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行支付、保函等非现金形式交到广西正海招标有限公司指定账户【开户名称：广西正海招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市东葛东支行，银行账号：800105504300012】，否则视为无效投标保证金。办理缴纳投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称（简称即可）或项目编号。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人：广西壮族自治区疾病预防控制中心

地址：南宁市金洲路18号   联系人：黎工  电话：0771-2518679

2. 采购代理机构：广西正海招标有限公司

地址：广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼

联系人：潘霞     联系电话：0771-2865989     传真：0771-5650199

邮箱：1696752170@qq.com

3、政府采购监督管理部门：

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544     联系地址：南宁市桃源路69号    邮编：530012

八、网上查询地址：

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网

日期：2020年6月4日

## 第二章  项目采购需求

说明：

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，投标人可选满足或优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行投标。

2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，供应商应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写投标报价明细表，并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写技术响应表。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

4、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章）或相关产品在国家行政主管部门权威网站的链接，否则作无效投标处理。

台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴均为节能产品政府采购目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻释文本。

6、招标文件中标注“▲”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达3项（含）以上的投标无效。

7、投标人所投项目（或分标）货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

A分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 2台 | 一、主要技术指标： ▲1、容量：≥790升。 2、压缩机:2台，功率为1HP，工业级高效压缩机，无CFC,无HCFC,阻燃。 ▲3、工作温度:-50℃∽-86℃。 4、工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器。 5、 具有电压及电流补偿器。 6、标配两台冷凝风扇智能开停。 7、箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁。 8、工业级门铰链不易变形。 9、标配内门。 10、无氟聚亚胺酯绝热层。 11、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁。 12、预留外接端口，可连接外部探头或仪器。 13、具有数据输出端口。 ▲14、温度探头位于冰箱底部。 15、标配冷凝器过滤网、真空减压口设计、重型脚轮。 16、全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供不少于九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏。 17、后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 18、可以选配液态CO2和LN2后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-67°C以下。 19、可选配图表温度记录仪，连续记录不少于七天温度，符合验证和法规要求。 20、 整机零部件及人工2年保修，压缩机2年延保；箱体保温结构终身保修。 21、符合多项权威认证：cULus、CE 认证、ISO认证、SFDA认证。 二、配置清单 1、符合参数要求的主机1台； 2、操作说明书一本； 3、其它保证设备运转的必要配件。 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

B分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD4自动上样仪 | 1台 | 一、主要技术指标： 1、通过软件实现无人值守，自动上样。 ▲2、适应FACS Calibur及FACS Canto II所在的工作环境，无需安装额外的操作台。 3、支持40管样品自动上样。 4、可根据需要在机器上自动混匀。 5、简洁的操作界面。 6、多角度感应器，可自动扫描识别样本盘编号和样本管放置位置。 7、可手动操作与电子遥控操作切换。 8、清洗液和蒸馏水管的专用固定位置，方便清洗程序的设置。 二、配置清单 1、自动上样仪1台； 2、微型离心机2台：1)最大转速：6000转/分；2)最大离心力：2000×g；3)最大转头容量：6×1.5/2.0ml；4)可配：16支0.2/0.5ml适配器；5)运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增，快速离心，连续离心方式；6)安全性能：转头自动识别，自动锁盖和内锁装置，不平衡保护，状态自诊断，多种电路保护；8)其他控制：RCF设置；9）6×1.5/2.0ml转头；10）16X0.2ml转头；11）6支0.2和0.5ml适配器； 12）4个可更换插头； 3、墨仓式彩色喷墨打印机1台：1）最大打印幅面：A4；2）打印速度：彩色：34ppm（经济模式），24ppm（标准模式）；3）网络打印：支持无线/有线网络打印；4）最大打印幅面：A4；5）双面打印：自动；6）最高分辨率：4800×1200dpi(具有智能墨滴变换技术)，600×600dpi（黑白默认）。 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：进自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

C分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫印迹仪 | 1台 | 一、技术参数 ▲1、具有全自动识别样本加样、实验反应、结果输出、结果判读均由设备自动完成。 2、系统兼容性：开放系统，可用于所有免疫印迹实验（Western Blot）和杂交印迹实验（Southern Blot）的试剂盒。 3、在封闭的实验环境内全自动化操作。 4、最大测试容量：≥48个，检测位置可从任意位置开始。 ▲5、内置样本ID条码采集器，自动识别样本条码，生成用户列表，48孔样本转盘内可随意放入样本，可跳空插放。 6、操作界面：12’触摸液晶显示屏，PC操作系统，背光显示，实时控制显示实验进程，防止实验误操作。 ▲7、可实时全程跟踪实验进展，提供样本和试剂溯源性记录，并同步在12’触摸液晶显示屏上，显示仪器的运行进程，具有倒计时功能。 8、三维机械臂：xyz三维运动机械臂，自动精确地完成样本和试剂加样，优化的位移路线，避免所有可能的交叉污染，配合48孔样本转盘，根据实验需要，可自动选择最佳配置的一次性TIPS（如： 1ml或5ml）。 9、具有TIPS实时监测功能（装针、脱针实时监测），防止交叉污染。 10、直接使用样本冻存管上机，无需再转管。 ▲11、全自动高精度注射泵系统：样本注射泵，分配体积10～1000μl，最小分配体积：1μl，CV≤2%；试剂注射泵，分配体积250～5000μl，最小分配体积：10μl， CV≤5%。 ▲12、试剂加样采用高精度的注射器系统，避免含奶粉的试剂堵塞管道，多余液体自动收集，避免管道充盈，杜绝无效的试剂浪费。 13.具有液面自动监测系统，避免漏加样本，导致实验结果漏检。 ▲14、精确的恒温孵育，温控范围：5～65℃，真正同时具备升、降温功能，控温精度±1℃，实时显示实验反应的温度。 ▲15、可对两种试剂在设定时间内进行预热，预热温度：室温～85℃，每个预热位可独立控温，以达到最佳的试剂反应温度。 16、孵育时间：时间长度任意设置，增量单位为1分钟。 ▲17、实验结束后，自动干燥膜条，温控范围：室温～85℃，确保实验结果判读的准确性。 18、专业废液槽/袋，便于TIPS丢弃，符合实验室生物安全性标准。 19、专业CCD影像系统，420TVL高分辨率，自动捕捉实验结果。 20、自动传输实验数据至临床数据库或PC终端，直接输出检测报告，网络兼容性好，真正实现实验室数据化管理；在同一局域网内，一个PC终端操作系统下，可多机联网操作。 ▲21、配套专业的中英文分析软件，内置专家级数据库，自动判读印迹实验结果，生成标准化报告，同时可将所有实验数据自动存储和建档，真正实现实验结果的自动化和数据化管理。 22、生成的HIV确证实验检测报告，与2015版《全国艾滋病检测技术规范》内的HIV 抗体确证检测报告完全一致，完全符合该技术规范要求。 23、可设置用户使用权限，包括用户名、密码设置、检测结果浏览、拷贝的使用权限设置等，便于实验室质量管理。 三、配置清单 1、主机1台（标配）； 2、品牌一体机电脑1台（标配）； 3、品牌激光打印机1台（标配）； 4、1TB移动硬盘（标配）； 条码机1把（标配）； 标签打印机2台：1）打印方式：热敏/热转印；2）幅面尺寸：A3；3）网络功能：有线网络；4）打印速度：大于125mm/秒。 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 签订合同之日起15个工作日内支付合同款的30%作为预付款，货物安装调试完毕并验收合格后，采购人收到中标人开具的发票后，在20个工作日内一次性付清剩余合同款。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

D分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐照器 | 1台 | 一、技术参数 ▲1.1.内置放射源及活度：90Sr/90Y，18MBq；设备表面5cm剂量率≤5µSv/h。 1.2.可对片状、棒状、微立方状热释光剂量元件和热释光卡片进行辐照； 1.3.一键式操作，方便快捷； ▲1.4.照射样品的规格及数量：热释光剂量元件50片、热释光剂量卡5个；圆形装载盘完全匹配HARSHAW TLD 5500型热释光读出器； 1.5.转速：每分钟不少于1.0圈； 1.6.样品安装在装载盘的边缘处的凹处，随装载盘转动，样品被逐一进入和离开辐照射线中； ▲1.7.电源：电池寿命不少于10年，即使内部的计数器需要被替换，电池也无需更换； 1.8.重量约9.5kg； 1.9.产品出厂质量合格证明文件。 二、配置清单 1.辐照器主机：1台； 2.用于TLD片的载盘：1个； 3.用于铝制TLD卡的载盘：1个； 4. 台式电脑1台（处理器: i7-8700,6核12线程，3.2GHZ；内存：16G DDR4 2400； 固态SSD：256GB，SATA SSD；显卡：Geforce GTX1060图形显卡；适应类型：CAD、建模设计、VR；24.2英寸显示器） 5.彩色打印机1台（首页输出时间：黑白9.7秒，彩色11.3秒；打印速度：27PPM(黑白彩色同速，A4，正常模式；24面/分钟，黑白彩色同速，A4双面打印)；分辨率：600dp*600dpi, 增强分辨率高达38400 x 600 dpi；内存：512MB NAND闪存，512 MB DRAM；处理器：1200MHz；接口：1个USB 2.0端口；后侧1个主机USB端口；内置千兆以太网10/100/1000 Base-TX网络端口；1个无线802.11b/g/n/2.4/5 Ghz Wi-Fi无线信号端口；耗材：随机原装黑、青、品红，黄色硒鼓4个）； |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

E分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级生物安全柜 | 1台 | 一、技术参数 1.气流模式:30%外排，70%循环； 2.内部尺寸(长×宽)约为1800x465mm； 3.外部尺寸(长×宽×高)约为1900x800x1536mm； 4.▲最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于99.995%； 5.前窗工作时开口约200mm，可选250mm，前窗最大开口约770mm； 6.噪音:≤57dB； 7.▲具有独立双风机系统，可自动独立调节进风风量及层流速度； 8.风机进风口具有风速计，可检测进风和下降风速，而非通过风压检测风压来转换风速； 9.▲前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速约70%； 10.▲顶部配备活性炭过滤器或HEPA过滤器：提供约99.99999975%排气过滤，可去除痕量溶剂； 11.316不锈钢腔体； 12.前窗可完全打开以便于全面清洗所有内部表面； 13.▲交叉式紫外光束，系统可根据紫外灯能量变化，智能调节紫外灯照射时间； 14.具有全彩色触摸屏控制面板，显示至少包括：时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）。在操作系统内可存储使用状态数据，通过标配的USB实现数据输出； 二、基本配置 1.一体成型不锈钢内壁柜体1台； 2.可手动调节高度的支架1个； 3.原厂安装的UV灯一组； 4.搁手架一组； 5.安全柜配套套管排气组件1套； 6.顶部配套活性炭过滤器或HEPA过滤器； 7.安装完成后，提供第三方检测报告； 8.满足仪器正常运行的其他必要配置。 |
| 2 | CO2培养箱 | 2台 | 一、技术参数 1.▲工作体积不小于150升； 2.▲具有玻璃内门； 3.标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/12块； 4.温度控制 4.1▲温度控制范围：高于室温3℃～55℃； 4.2温度控制精度：±0.1℃； 4.3温度均一性:±0.5℃； 4.4温度跟踪报警：有； 4.5温度显示：触摸屏； 4.6保温方式：直热式； 5.气体控制 5.1二氧化碳控制范围：0～20%； 5.2二氧化碳控制精度：±0.1%； 5.3二氧化碳跟踪报警：有； 5.4二氧化碳浓度控制：TC热导传感器或IR红外传感器； 5.5用户编程上下限可跟踪报警； 6.▲具有90度湿热灭菌程序； 7.▲具有程序自检功能和自动校正功能； 8.显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度； 9.可自动记录15天全部运行数据（每3分钟记录一次）； 10、培养箱内腔材质为铜； 二、基本配置 1.主机一台，标配铜内胆； 2.三块搁板； 3.满足仪器正常运行的其他必要配置。 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 核心产品 | 本表第1 项货物二级生物安全柜为核心产品 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

F分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孵蛋器 | 12台 | 一、技术参数 1.容量：一次孵蛋量≥160枚，尺寸：长×宽×高约为66×47×63cm； 2.微处理器集成控制温度，湿度，翻转，降温等参数； 3.▲控温范围：20℃~40℃，控温精度：0.1℃，配有过温保护器，湿度范围约为40％~99％，具有精密调节温度和湿度的空气循环系统； 4.▲带有滚轴的孵化盘，可适合任意大小的蛋； 5.▲可通过旋转计时器控制旋转的频率和时间； 6.▲可通过降温计时器控制降温间隔和时间 ； 7.绝缘发动机； 二、基本配置 1.孵蛋器主机一台； 2.4层托盘，每层可容纳42枚鸡蛋，每层托盘配8根滚轴； 3.毛细管温度计； 4.满足仪器正常运行的其他必要配置。 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕； 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

G分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正倒置一体显微镜 | 2台 | 一、技术参数 1.▲主机同时具备正置、倒置观察功能，主机可翻转，通过翻转改变物镜朝向，物镜在上进行正置观测，物镜在下倒置观测； 2.具有明场和相衬功能。 3.▲内置数码相机系统（数码相机分辨率大于2732x2048，8MP芯片），可实现数码成像至配套内置显示屏，从而代替传统目镜肉眼观察； 4.显示屏可触屏操作，操作及控制系统为iOS iPad Pro。显示屏分辨率不小于2732x2048，264ppi； 5.▲线控鼠标控制聚焦调节，可进行粗细准焦切换以及拍照； 6.配置5位物镜转换器，标配物镜至少包括:（1）4x长工作距离相衬物镜（Phase，NA.0.13，WD 17mm）；（2）10x工作距离相衬物镜（Phase，NA 0.25，WD 10.8mm）；（3）20x长工作距离相衬物镜（Phase，NA 0.4，WD 7.9mm）；（4）40x长工作距离相衬物镜（Phase，NA 0.65，WD 2mm）； 7.配置长工作距离聚光器:NA0.30； 8.▲明场光源系统：高能LED白光照明光路，寿命不小于50000小时，功率可调； 9.配置通用型25mm直径观察口的标本适配器； 10.具有WiFi、蓝牙功能，可使用USB设备存储文件； 11.交互式应用软件，可完成计数、标尺、距离测算及面积计算，可完成对光源寿命计算； 二、基本配置 1.正倒置一体主机1个； 2.高能白光LED光源1个； 3.位物镜转换器1个； 4.4x长工作距离相衬物镜（Phase，NA.0.13，WD17mm）； 5.10x长工作距离相衬物镜（Phase，NA0.25，WD10.8mm）； 6.20x长工作距离相衬物镜（Phase，NA0.4，WD7.9mm）； 7.40x长工作距离相衬物镜（Phase，NA0.65，WD2mm）； 8.长工作距离聚光器:NA0.30，1个； 9.内置彩色高分辨率数码相机，8MP； 10.载物台：配通用型25mm直径观察口的标本适配器； 11.操作及控制系统1套； 12.满足仪器正常运行的其他必要配置。 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

H分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多重病原体快速检测系统 | 1台 | 一、技术参数 1.▲一体机构造，集扫描枪、电脑、软件、主机于一体；可同时完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析； 2.配套试剂采用全封闭式设计； 3.从原始样本加样到出报告结果时间小于等于72分钟； 4.手工操作时间少于1分钟，且检测过程中无需额外操作； 5.▲原始样本可直接上机，包括干拭子类型样本，无需单独核酸提取步骤； 6.配套卡夹中预封所有所需干、湿试剂，机器可自动重溶干粉试剂，不需要手工加缓冲液，不需要手工构建PCR体系； 7.▲具有配套呼吸道感染性病原体检测卡夹，单个卡夹可同时检测≥21种呼吸道常见病原体，需包含军团菌检测； 8.▲具有配套胃肠道感染性病原体检测卡夹，单个卡夹可同时检测≥24种病原体，必须包括霍乱弧菌、副溶血性弧菌、创伤弧菌、诺如病毒GI和诺如病毒GII； 9.可同时完成病原体DNA与RNA的检测，可同时检测病毒，细菌，寄生虫等，无需分开处理； 10.可提供原始的扩增曲线、Ct值、病原菌定性/定量结果； 11.▲具有内置质控荧光染料，用于PCR扩增前自动进行荧光染料质控测试，测试染料信号强度是否达到预期； 12.可自动检测试剂盒是否在效期内； 13.具有内置质控程序，质控程序参与并监测整个检测流程，包括样本破碎与裂解，核酸提取纯化，逆转录和荧光定量PCR检测，并在输出结果中体现内质控定量数据； 14.可单个样本检测； 15.一体机操作模块可连接1～4个分析模块，也可选配笔记本，同一台笔记本可连接1～8台分析模块，可以按照实验室需求进行配置； 16.可连接LIS系统； 17.报告可存储至USB存储设备，可设置自动打印，无需人工进行判读； 18.仪器每次运行一个模块，且对每个模块检测最高可达48重荧光定量PCR检测； 二、基本配置： 1.一体机一套，包含操作模块和分析模块； 2.USB存储器，内包含操作手册； 3.电源线一套； 4.中英文操作指南； 5.原装配套呼吸道病原检测试剂盒1盒； 6.满足仪器正常运行的其他必要配置。 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕； 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

I分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物分析软件 | 1套 | 一、技术参数 1.中文版本，具备中英文双语言切换； 2.▲具备分析指纹数据分析能力（Fingerprint Data Module）：能够实现可变数目串联重复序列（VNTR）、多位点串联重复序列分析（MLVA）、基于CECE的异源双链分析（HAD）、金黄色葡萄球菌A蛋白分型（spa-typing）、AFLP标记辅助育种（AFLP-based breeding）等分型分析； 3.▲具备能够将凝胶成像仪生成的TIFF格式图谱的导入数据库，并通过内部算法对图谱的条带进行识别，基于特定的参考系统构建菌株标准化指纹图谱，并搭配树状分析和网络推理模块，构建菌株的PFGE聚类树，最终完成对菌株的分型以检测菌株的基因多态性； 4.具备能够自定义各种类型（二进制或连续型）的特征数据，包括生化以及形态学特征数据、酶活动力学测试数据、抗生素抗性分析、脂肪酸甲酯、API生化鉴定试剂条以及基因芯片中的各个基因表达量数据等；根据实验情况用户可以从一到成千上万个特征数据的自定义且特征数据容量的大小不受限制； 5.▲具备能够存储其它实验分析过程中的数据结果，例如在MLVA分析中存储可变数目串联重复序列的个数；MLST中的等位基因数目；抗生素抗性以及HIV抗药性分析中的抗性数据等； 6.具备能够把关系数据库中的各种记录之间，各种实验之间，用多种有效的聚类算法实现多种聚类分析；支持不同数据类型的各种相似度、距离系数统计分析，包括皮尔逊积差相关性分析、余弦相关性分析、Dice、Nei、Li、Jaccard、Jeffrey X、Ochiai相关性分析； 7.▲支持UPGMA、WPGMA、Furthest Neighbor、Nearest Neighbor、Ward、Centroid、Median等多种聚类分析； 8.能够基于大量实验信息数据构建参考数据用来分析鉴定未知物种；同时在聚类分析中，设置相似性系数和距离系数相关分析参数；支持基于相关系数的多样本快速鉴定比对分析；支持向量分类和Naïve Bayesian分类，用于快速准确地识别复杂分组； 9.支持基于决策网咯的自动工作流程创建，用于判读结果、预测特征、执行查询、填写字段、创建图表和绘图等；支持高维分析交互视图，用户可以直接在视图上选择，添加或删除条目，将数据库字段信息显示为颜色或标签，差异特征关联等；其它还包括方差分析、多维尺度分析(Multi-Dimensional Scaling， MDS)、主成分分析（Principal Components Analysis， PCA）等，降低数据复杂度，实现数据的可视化展示； 10.▲模块配置要求：具备指纹数据模块（Fingerprint Data Module）、特征数据（Character Data Module）、树状分析和网络推理（Tree and Network Inference module）、分类鉴定（Classifiers and Identification modul），全中文操作界面； 二、基本配置： 1、Bionumerics7.6.3（中文版）软件一套； 2、加密狗一个； 3、说明书一套， 4、软件操作在线视频一套（中文语音讲解）， 三、技术服务： 1、在用户所在地免费安装、调试和培训； 2、提供1年的免费维护，在接到用户通知后4小时内响应，并根据实际情况48小时内解决问题。 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

J分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动荧光定量PCR仪 | 1台 | 技术参数： 1.1​热循环系统 1.1.1 加热冷却方式：半导体 1.1.2​升降温速率≥4.6℃/秒以上 1.1.3​温度范围：4℃-99.9℃ 1.1.4​控温精确度≤±0.25℃（35℃-95℃范围） 1.1.5 加热模块数量：≥6个以上独立控温模块 ▲1.1.6 梯度功能：96孔反应模块上，一次可精确设定六个不同温度，最大变温25℃，相邻孔间最大温差5℃。 1.1.7 多样本退火实验 ：可以运行用户在不同的控温模块上，设定的多样本不同退火温度进行实验，温度范围可以高低交错。 1.1.8 溶解曲线分辨率 ：≥ 0.1°C 2.2​样品系统 2.2.1​样品通量：单管、8联管、96孔板，最多一次可检测96个样品 2.2.2反应体积：≥10ul 2.2.3​运行时间：快速和标准两种运行模式。针对96孔反应模块，标准模式下，运行40 个循环小于2小时，快速模式下，运行40个循环小于40分钟 2.2.4机械设计：样品无需移动 2.2.5反应后保存： PCR反应产物，可在仪器中4℃保存过夜，以便进行后续凝胶电泳、测序验证。 2.3​荧光系统 ▲2.3.1​荧光染料：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red，可以同时检测VIC和TAMRA荧光。 ▲2.3.2软件功能：具有ROX校正软件，可以选择支持ROX荧光校正去除误差的功能。 2.4​光学系统 2.4.1通道≥4通道 2.4.2 光源：使用光源为LED光源 2.5​检测性能 2.5.1​检测灵敏度：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7% 2.5.2​线性范围：10^9以上 2.5.3​检测分辨率：99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异 2.6​​操作控制系统 2.6.1 屏幕控制：有独特的6.5英寸触摸屏主机操作界面，可以方便地通过触摸屏进行程序设定， 2.6.2 监控系统：远程监控和e-mail通知便于用户远程监控仪器运行情况，及时了解运行结果。 2.7​软件系统 2.7.1 实验设定 ：软件具有实验设定向导， 2.7.2 实验启动：有快速启动功能， 2.7.3 引物设计：含正版引物与探针设计软件，可进行Taqman MGB探针的设计及合成 2.7.4 相对定量：软件可以对10块板进行高级数据分析，得到柱状图等分析结果 2.7.5 MicroRNA检测：带microRNA(小RNA)检测模块和软件分析模块 2.7.6 数据导出：软件可以直接将结果导出至excel, powerpoint, jpg格式文件 2.7.7 其它特点：软件可以自动计算试剂的用量，提供移液方案及标准品梯度稀释的方法。软件具有Troubleshooting功能，会自动对结果进行初步分析，找出可能存在问题的样品孔 ▲2.7.8 仪器具有医疗器械注册证。 2.9​​试剂、耗材：开放式 3​基本配置和附件 3.1​ 符合参数要求的主机 1台 3.2 标配商用主流计算机工作站 1台 3.3​ RNASE P校验板 1块 3.4​ SDS系统操作软件 1套 3.5​ Primer Express3.0引物和探针设计软件 1 套 5​​技术服务​​​ 5.1​ 安装、调试:需要原生产厂家现场安装调试 5.2​培训:需要原生产厂家进行安装培训和售后培训，技术资料:全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新 6​质量保修期 6.1​保修期​:自验收合格日起整机（包括配件）一年全保，终身维护 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

K分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳捕蚊器 | 1台 | 一、技术参数 1.仪器为立式，塑料制成。 2.利用蚊子通过二氧化碳搜寻人体的原理，发出模拟人体的二氧化碳气流，吸引蚊子。 3.使用功率约4W。 4. 2公斤二氧化碳可以连续工作200小时以上。 诱蚊有效作用半径20-40M。 二、配置清单 1.主机1台 2.漏斗网1个 3.抓布袋2个 4.电源线1根 5.二氧化碳喷嘴1个 6.可调节输出流量减压阀1个 7.二氧化碳输出管1套 8.蚊虫诱引剂1包 9.气体钢瓶1套 10.便携箱1套 11.野外使用锂电池1套。 |
| 2 | 手持式激光粒子计数器 | 1台 | 一、技术参数 ▲1.粒径范围：0.3-25μm ▲2.粒径尺寸：0.3-10μm，用户可选；厂家校验：0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm。 ▲3.粒径分辨率：在0.5μm<15%。 ▲4.计数效率：0.3μm50%，大于0.45时100% 5.浓度限制：大于4,000,000个/立方英尺时，最高损失10%。 6.激光源：长寿命激光二极管。 7.调零：每5分钟<1个。 8.流量：2.83升/分钟（0.1立方英尺），±5%；流量控制通过电子自动闭合回路。 9.采样模式：手动，自动，蜂鸣。累积/差异；计数或浓度。 10.采样时间：1秒-99小时。 11.采样频率：1至9999个循环或连续型。 12.排气：内置过滤器 13.支持USB接口，通过USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。无需设备驱动或软件。 ▲14.数据存储量：10000个数据记录，包括日期，时间，六个通道，流量，样品ID，采样流量。 15.显示：QVGA高清晰9.1-cm触摸屏。 16.语言：含简体中文等。 17.尺寸（高×长×宽）约：239mm×117mm×124 mm。 18.重量：约1.0千克（包括电池）。 二、配置清单 1.手持式激光粒子计数器 1台 2.电源线 1根 3.电池 1个 4.等速采样口 1个 5.调零过滤器 1个 6.手写笔 1支 7.USB线 1根 8.TrakProTM Lite软件 1个 9.CD-ROM操作手册 1份 |
| 3 | 风速仪 | 1台 | 一、技术参数 ▲1.风速范围，0-30m/s；精度，读数的± 3%或±0.015m/s，较大值；分辨率，0.01m/s。 2.温度范围，-17.8〜93.3℃；精度± 0.3℃；分辨率0.1℃。 ▲3.数据存储能力≤12700个数据和≤100个数据组。 ▲4.数据采集间隔 1s〜1h。 5.工作温度，-18〜93℃ 。 6.可弯折探头尺寸长度约197mm，探头直径约10mm。 7.输入横截面积，自动换算风量，计算风量并可在实际/ 标准状况之间切换。 ▲8.同时显示≤3个测量参数；同时检测温度和速度。 9.仪器重量：约0.27kg(带电池)。 二、配置清单 1.风速仪 1台 2.硬质手提箱 1个 3.电池 四块碱性 4.USB 数据线 1根 5.LogDat2™ 下载软件 1份 6.操作和维护手册 1份 |
| 4 | ATP荧光检测仪 | 1台 | 一、技术参数 ▲1.检测范围:0～999999RLU。 ▲2.检测灵敏度达到10～15 mol ATP。 3.可储存10000个检测结果。 4.存100个采样计划，每个采样计划可设立300 个采样点。 5.可储存2000个计划采样点。 6.包括中文等多语种的操作界面。 7.检测的重复性，CV%值（变异系数）7.4%。 8.读数时间10秒。 9.可卸充电锂电池，电池续航能力≥36 小时。 10.光功能，约240×160 像素液晶显示。 ▲11.具有传感器与报警功能。 12.根据趋势分析软件可提供约9种结果筛选模式、约5种报告模式和约10种图表模式，自动将数据导入Excel表格。 二、配置清单 1.主机 1台 2.锂电池 1颗 3.数据线 1条 4.数据管理软件 1套 5.采样棒 3套 |
| 5 | 高压灭菌锅 | 1台 | 一、技术参数 1.容积：≥85L 2.可选的杀菌温度：105～135℃。 3.温度显示范围：5～137℃。 4.灭菌定时：1～250min。 5.自动启动定时：1分钟～7天。 6.(保温)温度范围：45～60℃。 7.琼脂溶解温度范围：60～100℃。 8.压力计量程（安全阀耐压值）：0.4Kg/cm2（0～0.4Mpa）。 9.最大可允许的压力(表压)：0.26Mpa； 10.具有电动锁开关箱盖系统。 11.具有动辅助锁盖和开启系统。 ▲12.针式锁：通过6根定位针水平插入灭菌器盖内。 13.双联（double-sensing）安全锁：具有同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖。 14.双联（dual-sensing）排气检测系统：同时检测腔内压力和温度。 15.具有超压电、超温电断开。 16.具有双向传感系统监控空气排出状态。 17.过程状况显示：通过一组闪光灯指示出当前灭菌过程的多种状况（如时间显示、温度显示、压力显示）。 18.琼脂处理：允许更大幅度地加快融化琼脂或对箱内进行预热。 19.材质：不锈钢(SUS304)。 20.记忆(储存)支持系统：可以改变各种参数(如灭菌、排气、加热等参数)，且一旦发生改变(甚至发生停电故障)上述参数仍能保留下来。 21.采用垂直向上打开箱盖。 22.内置冷却风扇可加速降温。 ▲23.脉冲排气系统：安全快速的对培养液灭菌，脉冲排气系统促使灭菌舱(内)加快排气。 24.灭菌时间读数定时器。 25.具有漏电断路器和过载电流检测器；温敏导线或短路检测器；自动排气装置，记忆支持系统；缺水防止装置；加热故障检测器；排气检查系统； 26.密封保险盖(具有检查功能)。 ▲27.腔体兼容7个温度探头（温度显示范围5－137度）。 28.内部尺寸：约420Ø×615 mm。 二、配置清单 1.高压灭菌锅 1台 2.不锈钢丝网眼吊篮 2个 3.排水软管 2条 4.冷凝水壶 1个 5.出具由广西特种设备检验研究院出具的压力容器检测合格证书 |
| 6 | 微压差计 | 2台 | 一、技术参数 ▲1.静压/压差 1.1量程：-28.0～+28.0 mm Hg，-3735～+3735Pa，1.2精度:读数的±1%或±1Pa、±0.01 mmHg; 1.3分辨率:0.1Pa，0.001 mm Hg。 ▲2.风速（皮托管） 2.1量程：1.27～78.7m/s; 2.2精度：在10.16m/s下，±1.5%； 2.3分辨率：0.01 m/s。 3.仪器温度要求 3.1操作温度:5～45℃; 3.2存储温度：-20～60℃。 4.风管尺寸:1～635cm，增量0.1cm。 5.体积流量:实际量程是风速、压力、实际风管面积和K系数的函数。 6.数据存储能力:12700个数据和100个数据组。 7.采集间隔:1s～1h。 8.仪器尺寸：约80×180×40 mm。 9.仪器重量(带电池)：约0.30kg。 10.供电：AA电池或可选AC适配器。 11.具有自我修正功能。 二、配置清单 1主机 1台 2保证设备正常使用的相关配件 |
| 7 | 紫外辐照照度计 | 2台 | 一、技术参数 ▲1.标准EIT多波段 UVA (320-390nm)，UVB (280-320nm) UVC (250-260nm)，UVV (395-445nm) ▲2.四通道UV测量计动态范围：标准版本 – 10 Watt UVA, UVB, UVV；1 Watt UVC。 ▲3.测量范围：标准版本：UVA，UVB，UVV -10mW/cm2 to 10W/cm2 ；UVC -5mW/cm2 to 1W/cm2 。 4.测量单位：mJ/cm2 ，mW/cm2 ，J/cm2 ，W/cm2 ，uJ/cm2 ，uW/cm2 。 ▲5测量精度：+/- 10%；+/- 5% 典型。 6.空间响应：近似余弦。 7.工作温度：0-75°C内部温度。 8.电池:两只可更换AAA碱性电池。电池寿命:大约20小时显示时间。 9.尺寸:直径约120mm ×高度约130mm； 10.重量:约290克。 11.设置功能：具有可选的仪表模式用于数据分析，比较，筛选和操作设定。 二、配置清单 1.紫外辐照照度计 1台 2.两只可更换AAA碱性电池 3.手提包 1个 |
| 8 | 高压灭菌器温度压力检测仪 | 2台 | 技术参数 1.湿热灭菌温度记录器 通道数量：单通道 精 度：±0.05℃ ▲分 辨 率：0.001℃ ▲测量范围：-70 至 150℃ 测温元件：Pt100 记录间隔：最小记录间隔1秒，用户自由设定。 记录容量：150,000个数据 电 源：3.6V锂电池 探针材质：316/316L不锈钢 探针直径：3.0mm 探针长度：50mm（标准），可按用户需求订制 记录器材质：PEEK/316L 记录器尺寸：Φ48×25mm ▲读取方式：无线射频读取，可实时射频发射监控数据。 支持手机APP设置读取。 2.湿热灭菌压力记录器 通道数量：双通道 精 度：±0.2%(1KPa或10mBar) 分 辨 率：0.01KPa ▲测量范围：0 至700kpa ▲工作环境：-40 至 145℃ 记录间隔：1秒 至 24小时 记录容量：150,000个数据 电 源：3.6V锂电池 探头材质：316/316L不锈钢 探头直径：Φ26mm 探头长度：19mm（标准），可按用户需求订制 记录器材质：316/316L不锈钢 记录器尺寸：Φ48×25mm 读取方式：无线射频读取，可实时射频发射监控数据 3.软件包 ：可在同一窗口显示多条曲线及数据；可实时射频读取多个记录器数据；手机APP能够实现对记录器设置和读取，能够查看检测的实时曲线。 配置清单 高压灭菌器温压参数检测仪 1台。 每套配置至少3个温度点，1个压力点、1套接口软件包。 |
| 9 | 气溶胶发生器 | 2台 | ▲1.流量范围：50～2000cfm。 ▲2.发生浓度：100ug/L@200cfm；10ug/L@2000cfm。 ▲3.发生方法：2～6个Laskin喷嘴输出。 4.压缩空气：不需要（内置空气压缩机）。 ▲5.气溶胶类型：多分散粒子（冷）。 6.电源：20VAC/50HZ。 7.外形尺寸：约370×260×230mm。 8.重量：约15Kg 9.壳体：坚固的压铸铝制外壳，带提手。 |
| 10 | 气溶胶光度计 | 2台 | 一、技术参数 ▲1.数据显示范围：0.0001%-100%多彩液晶显示。 ▲2.动态范围：0.0001-600μg/L。 ▲3.精确度：读数值的1%（0.01%-100%）。 ▲4.重复性：读数值的0.5%（0.01%-100%）。 5.流量控制：1cfm(28.3升/分钟)±10%。 6.自动归零：启动时自动建立零点。 7.报警：超出预设的限值时，可选择声音、可视及振动3种模式报警。 8.报告：连续、概要和监控模式。 9.数据输出：USB。 10.气溶胶类型：PAO-4。 11.电源：AC100-250V 50/60HZ。 12.外形尺寸：约260mm×330mm×150mm。 13.重量：约8.6kg(本体)，约21.8Kg(本体，扫描探头，箱子和配件) 二、配置清单 1.气溶胶光度计 1台 2.扫描探头 3.PAO-4配套气溶胶1件。 3.箱子和配件等 |
| 商务条款（不满足商务要求的投标无效） |
| 质保期 | 1.质保期：自验收合格日起整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）1年，质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（项目需求中有特殊规定的，以规定为准。） 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交人无偿维修（提供包括原厂部件及制造厂家技术人员上门等费用在内的全程服务）。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由成交人免费提供。 3.保修期外负责设备的终身维修。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起90天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。 2.交货地点：广西南宁市金洲路18号（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。 （5）设备自带软件的在免费保修期内免费升级；其余按投标人承诺进行。 |
| 付款条件 | 待货验收合格后，采购人在20个工作日内凭供应商开具的全额发票支付合同款。如需预付款，在签订合同时双方按政府采购有关规定协商解决。 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 投标报价 | 1、投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。 2、投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： (是，本项目所有货物接受进口产品。 备注： 1.以上所述允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. ▲投标产品如为进口产品的，投标文件中提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 资料要求 | 本采购需求如要求投标产品中的主要设备需提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）的，这些资料文件应以附件形式在投标文件中列出；若提供的产品说明书或产品彩页与投标文件中响应的同一技术指标不一致时，应由生产厂商出具相关说明，否则以产品说明书或产品彩页为准。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 核心产品 | 本表第5 项货物高压灭菌锅为核心产品 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 涉及项目的其他要求 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见第一章“招标公告”的规定以及第四章“评标方法及评标标准 |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |

## 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：广西壮族自治区疾病预防控制中心 地址：南宁市金洲路18号 联系人：黎工 电话：0771-2518679 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西正海招标有限公司 地址：广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼 联系人：潘霞 联系电话：0771-2865989 传真：0771-5650199邮箱：1696752170@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2020年专用实验设备采购（四） |
| 1.1.5 | 项目编号 | GXZC2020-G1-001573-ZHZB |
| 1.1.6 | 采购预算（人民币） | 详见《招标公告》 |
| 1.1.7 | 资金来源 | 政府财政性资金 |
| 1.1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 1.3 | 投标人资格条件 | 详见《招标公告》 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | (不组织；由投标人自行决定是否踏勘现场。 |
| 1.5 | 投标费用 | （1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （2）本项目的代理服务费按本须知10.1规定的费率标准（货物类），采用差额定率累进计费方式计算,不足伍仟元按伍仟元收取，由中标人向采购代理机构支付。 |
| 1.6.1 | 分包 | (不允许。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到澄清、修改的时间 | (不需要确认。澄清、修改文件在招标公告发布媒介上发布，投标人可及时关注相关网站发布的关于本项目的公告信息。 |
| 2.3.3 | 投标截止时间 | 2020年6月24日9时00分 |
| 3.1.1 | 资格证明文件 | 【说明：以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。其他如有请提供】： 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；(必须提供) 投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或投标人所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；（必须提供） 投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） 投标人经第三方审计的2018年度或2019年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；(必须提供) 具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书；（格式见附件，必须提供；如有，请附相关证明材料） 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，必须提供） 本须知1.3款对投标人特定要求的证明材料；（如有要求的，必须提供） 招标文件要求的其他资格证明材料。 注：以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作无效投标处理。 |
| 3.1.2 | 商务技术文件 | 【说明：以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作无效投标处理。其他如有请提供】： （一）报价文件： （1）投标函；（格式见附件，必须提供） （2）开标一览表（报价表）；（格式见附件，必须提供） （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表（报价表）必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 （二）商务文件： 投标声明书； (格式见附件，必须提供) 投标保证金缴纳凭证复印件；（必须提供） 商务响应表；（格式见附件，必须提供） 法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，必须提供） 法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，委托时必须提供，否则投标无效） 联合体投标协议书及联合投标授权委托书；（格式见附件，如本项目接受联合体投标的，联合体投标时必须提供，否则投标无效） 投标人类似成功案例的业绩证明［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］；（格式见附件） 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，请提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)；本地化服务能力等）； 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》；(格式见附件) 投标人认为有必要提供的其他材料（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；质量保证体系等方面的认证证；投标人情况介绍等）。 注：①投标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理；②法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理；③以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则评标时不予认可。 （三）技术文件： 投标货物配置清单（均不含报价）；（格式见附件，必须提供） 技术响应表；（格式见附件，必须提供） 售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供） “项目采购需求”内要求必须提供的材料（如有，必须提供） 项目实施人员一览表(格式见附件)； 投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 投标人需要说明的其他文件和说明（如提供有关产品说明书或产品彩页（产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）、图纸等技术资料）。 |
| 3.1.3 | 投标文件电子版 | (需要提供,投标人在递交投标文件时，需同时递交投标文件电子版。具体要求： （1）投标文件电子版内容：与全部投标文件正本内容一致； （2）投标文件电子版份数：1份； （3）投标文件电子版形式：已签字盖章且未加密的PDF格式投标文件电子版光盘（或U盘）。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日内。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 详见《招标公告》 |
| 3.6.2 | 投标文件份数 | 资格证明文件正本 1 份，副本 4 份； 商务技术文件正本 1 份，副本 4 份； |
| 3.8.2 | 递交投标文件地点 | 广西正海招标有限公司（广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼）开标大厅 |
| 4.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：广西正海招标有限公司（广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼）开标大厅 |
| 4.3.1 | 演示要求 | 演示时间、地点及要求： (无要求。 |
| 4.4.1 | 样品要求 | 样品接收时间、地点及要求： (无要求。 |
| 5.2（5） | 信用查询 | 由采购人或采购代理机构对投标人资格进行审查时进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：同投标截止时间。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录；查询或打印截止时点：递交投标文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：共5人组成，其中采购人代表1人，政府采购评审专家4人。 |
| 6.5.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 8.2.1 | 履约保证金 | 中标供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。 |
| 9.7 | 质疑函接收及联系方式 | 接收质疑函的方式：接收投标人或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交投标人签署的授权委托书。 联系部门：广西正海招标有限公司 联系电话：0771-2865989 通讯地址：广西正海招标有限公司（广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼） |
| 10.1 | 招标代理服务费 | (招标代理服务费由中标人支付。 （1）中标人领取中标通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，代理服务收费按下述标准（货物招标）以差额定率累进法计算收取，不足伍仟元按伍仟元收取，具体标准如下： 费率 中标金额 货物招标 服务招标 工程招标 100万元以下 1.5% 1.5% 1.0% 100～500万元 1.1% 0.8% 0.7% 500～1000万元 0.8% 0.45% 0.55% 1000～5000万元 0.5% 0.25% 0.35% 例如：某货物招标代理业务中标金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5 万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 （2）采购代理机构指定的收取招标代理服务费的银行账户： 户名：广西正海招标有限公司 开户行：中国光大银行南宁长湖支行 账号：79080188000035937 |
| 10.2.2 | 其他 | ①本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 ②本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件提供的投标文件格式规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 ③投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。 ④本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规编制，解释权属采购代理机构。 |

## 1、总  则

## 1.1 项目概况

1.1.1 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.2  采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.6  采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.7  资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

## 1.2 定义

1.2.1“采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。

1.2.3“投标人” 系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为"中标人"。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。

1.2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.2.5“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

1.2.7“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.8“▲”号系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

1.2.9“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

1.2.10本文件中的“法定代表人”若法律法规无特别规定，当投标人是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当投标人是事业单位的，对应事业单位法人证书上的法定代表人；当投标人是社会团体、民办非企业的，对应法人登记证书中的法定代表人；当投标人是个体工商户的，对应个体工商户营业执照上的经营者；当投标人是自然人的，对应参与本项目投标的自然人本人。

## 1.3 投标人资格条件

1.3.1 基本资格条件：见“投标人须知前附表”规定。

1.3.2 投标人的特定要求：见“投标人须知前附表”规定。

1.3.3 存在下列情形之一的投标人不得参加资格性审查：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

1.3.4 按本项目招标公告规定方式获得招标文件。

1.3.5 本项目是否接受联合体投标，见“投标人须知前附表”规定。

1.3.6“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.3.1～1.3.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备|《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，联合投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体业绩计算，按照联合投标协议分工认定。

## 1.4 现场踏勘

1.4.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.4.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.4.3  除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4  采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.5 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

## 1.6  转包与分包

1.6.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.6.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.7 特别说明

1.7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.7.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。（本采购文件第二章“项目采购需求”另有约定的从其约定）

1.7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.7.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

1.7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.7.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

1.7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

1.7.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

## 2、招标文件

## 2.1 招标文件的构成。

第一章 招标公告

第二章 项目采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

## 2.2 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## 2.3 招标文件的澄清与修改

2.3.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误、缺页、附件不全或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

2.3.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。投标人在收到澄清或修改后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.5招标文件的澄清、答复、修改或补充仅通过本采购代理机构以法定形式发布。

## 3、投标文件

## 3.1 投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）两部分组成。

3.1.1资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

3.1.2商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

3.1.3投标文件电子版：见“投标人须知前附表”。

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.2款内容里的联合体投标协议书。

## 3.2 投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## 3.3 投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。

3.3.3投标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

3.3.4报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，将导致投标无效。

3.3.5对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

## 3.4 投标文件的有效期

3.4.1投标文件有效期按投标人须知前附表规定的期限。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效投标处理。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

## 3.5 投标保证金

3.5.1投标人须按须知前附表的规定的交纳形式、方式提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

3.5.2 投标保证金的退还（不计利息）均以转账形式退回到投标人银行账户。

3.5.2.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

3.5.2.2中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

3.5.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

## 3.6 投标文件的签署和份数

3.6.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并编制完整的目录、页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此导致投标文件被视为无效的后果由投标人自行负责。

3.6.2投标文件应按资格证明文件、商务技术文件顺序编制并分别装订成册，并编制目录和页码。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.6.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，须按招标文件的规定加盖投标人公章及法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.6.4投标文件副本可为已按要求签字盖章的正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 3.7 投标文件的包封

3.7.1投标人应将投标文件按如下要求进行包封：

将所有投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中（投标文件电子版（如有）单独包封（封面写明“投标人名称、项目名称、投标文件电子版”字样）并与纸质版投标文件一并装入同一投标文件袋中）并加以密封。投标文件外包封上应写明的内容见第六章投标文件格式。外包封必须加盖投标人单位公章或由投标人法定代表人（或授权代表）签字以示密封。

3.7.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

## 3.8 投标文件的递交

3.8.1 投标人应在本章第2.3.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

3.8.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

3.8.3 采购代理机构工作人员收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

3.8.4 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

## 3.9 投标文件的修改或撤回

3.9.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构，撤回或修改投标文件的书面通知应由投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

3.9.2修改后重新递交的投标文件应当在封套上标明“修改投标文件”字样，并按本章的规定进行编制、密封、标记和递交。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改的内容作为投标文件的组成部分。

## 4、开标

## 4.1 开标准备

采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可以参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

## 4.2 开标程序

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；

（4）投标人全体代表或投标人推选的代表检查投标文件密封性并签字确认；

（5）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标文件正本“开标一览表（报价表）”的投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（8）开标会议结束。

## 4.3 演示

4.3.1“投标人须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，投标人应按规定按时到达指定地点进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示或未进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

## 4.4 样品

4.4.1“投标人须知前附表”规定递交样品的，投标人应按前附表规定递交样品。

4.4.2未按规定时间递交样品或未递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由投标人自行承担。

## 5、资格审查

## 5.1 资格审查

5.1.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。

5.1.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

5.1.3 资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 5.2 资格审查不通过情形

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

## 6、评标

## 6.1 组建评标委员会

6.1.1本项目的评标委员会由采购人代表和有关政府采购评审专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，政府采购评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.1.2评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 6.2 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 6.3 评标的方式及评标依据

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、补充文件、投标文件、澄清和答复。

## 6.4 评标程序

具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。

## 6.5 评标方法及评标标准

6.5.1评标方法：见投标人须知前附表；

6.5.2评标标准：具体内容详见第四章“评标方法及评标标准”。

## 6.6 投标文件报价修正

6.6.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.6.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

6.6.3修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

## 6.7 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

## 7、评标结果

## 7.1 确定中标人

采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

## 7.2 中标公告发布

自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构在发布招标公告的媒体上公告中标结果。

## 7.3 中标通知书发出

7.3.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

7.3.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

7.3.3投标人的投标文件不予退还。

## 8、签订合同

## 8.1 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

## 8.2 履约保证金

8.2.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额、方式直接缴入指定账户。否则,不予签订合同。

8.2.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

8.2.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后5个工作日内退还（不计利息）。

## 8.3 签订合同

8.3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、投标文件等，均为签订政府采购合同的依据。

8.3.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标保证金并上缴财政国库。

8.3.3中标人拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或中标人不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标人。

8.3.4采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

8.3.5在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的10%。

## 8.4 政府采购合同公告

8.4.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构备案。

8.4.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 8.5 履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 8.6 履约验收

8.6.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

8.6.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

8.6.3本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）以及财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）的规定执行。

## 9、质疑和投诉

9.1投标人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.2投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑函应使用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》，并应按照“质疑函制作说明”进行编写。质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，采购人或采购代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.5采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9.7 质疑函接收及联系方式：详见投标人须知前附表。

## 10、其他事项

## 10.1 招标代理服务费

本项目招标代理服务费收费标准及方式：见投标人须知前附表；

## 10.2 其他说明

10.2.1供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（投标人未通过资格审查原因、未中标人的得分排名等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

10.2.2 其他：见投标人须知前附表。

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标原则

(一) 评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会分别由依法抽取的的政府采购评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评标程序

（一）初步评审

初步评审包括资格性审查及符合性审查。

1、资格性审查

开标结束后，由采购人或采购代理机构（或采购人与采购代理机构）对递交投标文件的投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。 投标人是企业则审查营业执照 （副本） 复印件；投标人是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；投标人是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；投标人是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如投标人不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2018年度或2019年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查“具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书”（格式自拟）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①审查投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费证明复印件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 ②审查投标截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费证明记录复印件（新成立的且不足一个月的企业按实际提供）。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明，格式见第六章投标文件格式“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 |
|  |  | （6）诚信要求 | A、审核要求：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 B、审核内容：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果或界面截图（由采购人或采购代理机构对投标人进行信用信息查询） ①“信用中国”查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：同投标截止时间。 ②“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）；查询时间：递交投标文件截止时间前三年内。 |
|  |  | （7）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 投标人不得参加资格性审查的情形 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。见第六章投标文件格式“投标人控股及管理关系情况申报表”。 |
|  |  | （2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。 |
| 3 | 投标人应符合的供应商的特定要求 | （1）资质条件 | 须符合“投标人须知前附表”1.3的要求 |
|  |  | （2）其他要求 | 须符合“投标人须知前附表”1.3的要求 |

2、符合性审查

资格性审查结束后，由评标委员会对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定投标人是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查资料表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标文件或投标报价唯一性 | 同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 附加条件 | 投标文件不得含有招标不能接受的附加条件。 |
|  |  | 投标报价 | 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，投标无效。提交选择性报价的，投标无效。 |
|  |  | 联合体投标人（如允许） | 提交联合体投标协议书，并明确联合体牵头人，并符合招标文件规定。 |
|  |  | 分包（如允许） | 满足招标文件规定。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 对采购文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对采购文件中所有标注“▲”号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |
|  |  | 第二章《项目采购需求》允许负偏离项数 | 非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达到第二章“项目采购需求”规定的项数的，投标无效。 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件未按第三章第3.1项和第六章“投标文件格式”的规定编写和提供的，投标无效。 |
|  |  | 投标保证金 | 足额、及时缴纳投标保证金 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定并在第六章“投标文件格式”投标函做出响应的。 |

（二）详细评审

1、评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。详细评分表如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价（满分30分） | （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价： ①按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。 ②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予6%扣除的政府采购政策。 ③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予6%扣除的政府采购政策。 （3）政策性扣除计算方法。 投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。 投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。 （4）价格分计算公式： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：投标报价计算时均为投标人的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。 |
| 2 | 技术分 （满分30分） | 设备性能分（满分30分） | （1）基本分（满分21分） 完全满足招标文件要求得21分，一般参数及功能（不带▲号的参数）负偏离一项扣3分，漏项的每一项扣6分，扣完为止（在招标文件允许偏离的项数内）。 （2）技术性能分（满分9分） ①标注▲号技术性能及功能：主要设备有优于（正偏离）招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于（正偏离）一项加2分。（满分6分） ②一般参数及功能（未标注▲号）：主要设备有优于（正偏离）招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于（正偏离）一项加1分。（满分3分） 注：标注▲号技术性能及功能或一般参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会有权不接受其优于。 |
| 3 | 售后服务方案分 （满分21分） | 基本分 （满分10分） | 完全满足招标文件要求得10分，除▲号外，不满足或者负偏离的，每一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  | 售后服务要求 （满分5分） | 有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（满分5分） |
|  |  | 备用机 （满分3分） | 承诺设备经维修后8小时后仍不能正常使用，提供同等档次的备用机的，得2分 |
|  |  | 质保期（满分3分） | 在满足基本保修期后，免费保修期每延长1年增加1分，满分2分（以设备生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件；承诺质保期有低有高的，按低的计分） |
| 4 | 商务分（满分19分） | 信誉、业绩分 （满分16分） | （1）投标人通过ISO9001质量体系认证，投标文件中提供有效的认证证书复印件的，得1分。 （2）投标人通过ISO14001环境管理体系认证，投标文件中提供有效的认证证书复印件的，得1分。 （3）2017年1月1日以来至投标截止日期止，投标人具有同类货物的销售业绩，每项得2分，满分14分。（投标文件中提供合同复印件。合同要求体现签订双方名称、采购内容、签订日期、签订双方盖章）。 同类货物指：核心产品的销售业绩，单一货物的就是该货物的销售业绩。 |
|  |  | 政策功能分（3分） | （1）节能产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或该产品在国家行政机关的网上查询链接（加盖供应商公章），根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环保标志产品分：投标产品列入品目清单范围内优先采购的，且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或该产品在国家行政机关的网上查询链接（加盖供应商公章），根据其所占项目（或分标）金额比例得0-1分。采购内容中的强制产品不加分。 （3）广西工业产品分：投标产品使用广西工业产品的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |

2、评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

3、复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4、过低报价合理性的审查（如有）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

四、中标候选人推荐原则。

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

五、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：                            项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                    。

地点：                       。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：在现场安装当日免费培训2-3名相关人员至掌握仪器设备操作及日常维护,地点：广西壮族自治区疾病预防控制中心指定地点。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：一年。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：_________

第九条　保证金：签订合同时，中标供应商按合同全款的5%作为质量保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为一年或按应标承诺执行，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份、采购代理机构二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市金洲路18号 | 单位地址： |
| 法定代表或授权代表： | 法定代表或授权代表： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系人及电话：0771-2518679 | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：建行南宁琅西支行 | 开户银行： |
| 账号：45001604568050700256 | 账号： |
| 邮政编码：530028 | 邮政编码： |
| 社会统一信用代码证：12450000729765876F | 社会统一信用代码证： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

廉洁协议书

甲方：广西壮族自治区疾病预防控制中心

乙方：

为认真落实国家、自治区及自治区卫生计生委有关加强行风建设的文件精神，进一步规范中心的购销行为，从源头上预防和遏制违纪违法问题，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的工作秩序和采供货秩序，以全方位防治不正之风的发生，建立健全防治商业贿赂的长效机制，甲乙双方经协商，在签订合同（合同名称：                    ；合同号：                   ）的同时，签订本《廉洁协议书》，以共同遵守：

一、甲方及其工作人员不得有下列行为：

1.以任何方式索取和接受乙方的现金、提成、回扣、返点、礼金、礼券、礼卡、代币购物卡、券或其他报酬，接受乙方宴请、旅游、娱乐、馈赠礼品及提供国内或境外学术活动等影响业务公正的一切活动，严禁参与任何形式的色情或赌博等违法活动；

2.要求和接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶等提供方便，或以工作之便借用乙方的贵重物品；

3.在家中等非办公场所私下洽谈业务，托乙方办私事，泄露与物资采购招投标、密封报价活动等相关信息，与供应商发生个人经济往来；

4.利用职权故意刁难对方，搞权钱交易、索贿、受贿，或要求乙方支付或报销各种费用。

5.帮乙方非法统计货品、药品和耗材销售数量等有关信息。

6.其他法律法规明令禁止的行为。

二、乙方及其工作人员

（一）乙方及其工作人员必须遵守的行为：

1.自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，做到诚信经营。

2.在洽谈业务时，必须在工作时间到甲方指定的科室或地点联系商谈。

（二）乙方及其工作人员不得有下列行为：

1.在业务交往过程，暗中给予甲方工作人员现金、提成、回扣、返点、礼金、礼券、礼卡、代币购物卡、券或其他报酬，以宴请、旅游、娱乐、馈赠礼品及提供国内或境外学术活动等不正当手段影响甲方工作人员的货品或商家的选择权；

2.故意夸大对产品质量、企业资信的宣传，以骗取需方信任，招揽生意；

3.捏造、散布虚假事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉、干扰甲方正常的经营活动行为以及销售假冒、伪劣、不合格产品或以次充好、降低产品质量等；

4.在业务交往中与其他供应方串通，抬高或压低价格，或与甲方人员串通排挤竞争对手的行为。

5.到相关科所推销产品，借故到甲方主管领导、科所负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费等。

6.其他法律法规明令禁止的行为。

三、责任追究

1.甲方工作人员违反本协议条款的，甲方将根据国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定追究其责任，给予处理，涉嫌违法的移送司法机关处理。

2.乙方若发现甲方工作人员有违反本协议条款的，应及时、主动向甲方纪检监察部门举报，并配合调查取证工作。

3.乙方及其工作人员违反本协议条款，一经发现并证实，甲方有权终止购销合同，列入不良记录行为，并在甲方内部通报，情节严重的，按有关规定取消供货资格2年，涉嫌违法的，移送司法机关处理。

本协议经甲乙双方代表签署后即生效。本协议一式陆份，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

| 甲方（章）：广西壮族自治区疾病预防控制中心 单位地址：广西南宁市金洲路18号 法人代表人 或委托代理人： 日 期： 联系电话：2518679 监督电话：2518954 邮政编码：530028 | 乙方（章）： 单位地址： 法人代表 或委托代理人： 日 期： 联系电话：5653592 监督电话： 邮政编码： |
| --- | --- |

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者中标供应商负责人 签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包封封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项: （如无，填“/”）

投标文件名称：资格证明文件、商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

## 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格证明文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标 项:（如无，填“/”）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

## 三、目录格式

A、资格证明文件目录格式：

目 录

（请按投标人须知前附表3.1.1项内容编列，应有页码）

B、商务技术文件目录格式：

目 录

（一）报价文件

（请按投标人须知前附表3.1.2项内容编列，应有页码）

（二）商务文件

（请按投标人须知前附表3.1.2项内容编列，应有页码）

（三）技术文件

（请按投标人须知前附表3.1.2项内容编列，应有页码）

## 四、附件格式

附件1：

具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

致：广西正海招标有限公司

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）       （项目编号：     ）政府采购活动。我单位在此郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附：我单位具备履行合同所必需的设备、项目实施人员专业技术服务能力证明材料（如有可以提供）

（参考格式）：

我单位具备的履行合同所必需的设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

项目实施人员专业技术服务能力

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

（可以附上相关证明材料）

附件2：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致：广西正海招标有限公司

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）          （项目编号：    ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件3：投标函

投 标 函

致：广西正海招标有限公司

根据贵方      （项目名称） （项目编号：     ）   的招标公告，我方签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括资格证明文件、商务技术文件）正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为自投标截止之日起       日内。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：            电话：

传真：             投标人代表姓名：        职务：

开户银行：                银行帐号：

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件4：开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称：                                    分标：（如有）

项目编号：                                                      单位：元

| 项号 | 货物或产品名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 ① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |
| 交货期： |
| 交货地点： |

注: 1. 项目如有分标的，按一个分标一份开标一览表（报价表）提供。投标人的开标一览表（报价表）必须逐页加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。

4.本一览表投标产品中如有现行《节能产品政府采购品目清单》目录内强制、优先采购的产品、现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件5：投标声明书

投标声明书

致：广西正海招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）  （项目编号：        ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

4.我方在此声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人签字：

日  期：  年   月   日

附件6：商务响应表

商务响应表

分标：（如有）

| 序号 | 商务条款名称 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务条款进行逐项响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（3）本表可扩展。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件7：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。

投标人：                       （盖单位章）

年        月        日

附件8：法定代表人授权委托:

法定代表人授权委托书

致：广西正海招标有限公司

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加    （项目名称）     （项目编号：         ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托期限：   年   月   日至   年   月   日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。

投标人：  （单位名称并盖公章）

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

日  期：  年  月  日

附件9：联合体投标协议书

联合体投标协议书

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加  （采购代理机构名称） 组织组织的  （项目名称）  （项目编号： ）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.________________________（某成员单位名称）为  （联合体名称）  牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：______________________________。

5.本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

成员一名称：             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

成员二名称：             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

......

年  月  日

联合体投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据                    与               签订的《联合体投标协议书》的内容，主办人     （单位名称）      的法定代表人    （姓名）     现授权   （被授权人姓名）    为联合体投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

授权委托期限：   年   月   日至   年   月   日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件，并加盖公章。

联合体主办人：      （单位名称并盖公章）

联合体主办人法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

被授权人身份证号码：

日期：    年  月  日

附件10：投标人类似成功案例的业绩证明

投标人类似成功案例的业绩证明一览表

| 采购人名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）本表后未附中标（成交）通知书或合同复印件的业绩无效。

（2）类似项目的定义见第四章《评标方法及评标标准》规定。

（3）本表可拓展并逐页签字及盖章。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件11：中小企业声明函

如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》（格式见如下附件）。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日  期：  年   月   日

附件12：残疾人福利性单位声明

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日  期：  年   月   日

注：1、投标人为残疾人福利性单位的，中标公告将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件13：广西工业产品声明

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

注：（1）广西工业产品，是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

（2）使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上(含)；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上(含)。

（3）供应商未按要求提供证明材料的不得分，使用广西工业产品比例小于80%的不得分。如提供虚假证明材料，本次投标按无效投标处理，并按照财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定依法承担失信联合惩戒。

附件14：投标货物配置清单

投标货物配置清单

分标：（如有）

| 项号 | 货物或产品名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上配置清单中“货物或产品名称、产地、品牌及厂家、规格型号、单位、数量”必须与“开标一览表（报价表）”相对应一致，否则做无效投标处理。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件15：技术响应表

分标：（如有）

| 项号 | 货物或产品名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容（投标货物的技术参数、性能指标承诺） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应对照第二章《项目采购需求》中所列技术参数、性能指标要求逐条对应填报投标货物的技术参数、性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

（2）投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

附件16：项目实施人员一览:

项目实施人员一览表

分标：（如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日