采购需求

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | 1套 | 一. 主镜: 1. 全复消色差T镀膜技术，保证最佳对比度和清晰度； 2. 0°-180°倾角可调双目镜. 目镜, 10×或12.5×可供选择； 3. 放大系统: 电动连续变倍，放大倍率1：6； ★4. 调焦：单一物镜，在不增加或更换物镜的情况下，聚焦范围：最小≤200mm，最大≥500mm。快速激光对焦，也可电动对焦； 5. 具X-Y 微动功能, 即使光源方向与地面平行,仍能实现水平方向的倾斜, 且主刀镜不仅能上下移动,还可左右移动, 使术者永远保持舒适的体位； 6. 多功能手柄开关调节：除常规控制变倍、变焦、光亮度及X-Y微动外，更可控制照相录像闪光灯等多种功能, 且控制键功能可随意设置； ★7. 所有分光器均内置于机身内，非叠加式设计，不需更换分光器，即可用于面对面手术； ★8.屈光调整范围：-8至+5。 二．助手镜： ★1．立体助手镜筒，关节旋转轴≥3个，双目镜筒的观察角度可变，并有可独立开关锁控装置保持助手镜长时间工作的稳定性； ★2．当主镜前后旋转时，助手镜的位置不变，可保持助手体位的舒适。 二. 光源: ★1.内置双氙灯，最小光斑≤11 mm，具可开关的附加照明光，用于照明阴影区域，适用于小切口深部手术； 2.一拉式氙灯更换的方式,方便简单； 3.一体式设计的触摸式控制屏,能显示氙灯的使用时间； ★4.内置景深增强系统，景深大小可随意切换，触摸屏控制开关。 三．支架： 1．配重太空平衡支架，可全方位无重移动调节手术角度； ★2. 一键式机器人自动平衡系统，一键即可完成整个系统包括支架与机头的平衡调节，支架与镜头无须分步调平衡； 3．手术显微镜支架的高支点长臂（OVERHEAD），为手术区域提供了更大的空间，方便导航手术众多其它仪器和手术组成员的位置安排； 4．封闭的内部走线结构，易于维护和清洁。支架符合人体工程学设计。 四．图像编辑系统 ★1. 全内置3晶片原厂高清数码逐行扫描摄像头，分辨率1920x1080，无需再转接视频系统接口与摄像头，内置摄像闪光灯功能。 ★2. 内置原厂一体式数码影像工作系统: 可连续录制100小时以上的手术过程, 并可进行编辑制作, 图像编辑、视频剪辑、所有手术显微镜的功能和影像处理系统都由一个中央电脑控制，在同一个监视器上显示和操作。 3.具有血管荧光功能接口，可配置血管荧光功能。 |
| ★商务款及要求： 1、售后服务要求：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训；⑶免费技术咨询、方案推荐和操作软件版本升级服务；⑷定期回访以及对设备维修；⑸提供终身维护；（6）免费培训设备操作人员；（7）免费培训设备维护人员。 2、质保期：自安装、验收合格并交付使用之日起不少于1年，终身维修。在保修期设备运行中发生问题，设备出现故障后2小时内做出响应，4小时内到达现场，提供免费服务。此期间内若机件损坏，投标人应免费更换损坏的零部件，维修费用由中标人负责。 3、投标时必须提供每个设备的医疗器械注册证复印件（加盖投标人单位公章）。 4、交付使用期：自签订合同之日起90日(日历日)内，并通过验收并交付使用。 5、交货地点：广西崇左市内，用户指定安装地点。 6、投标人所投标的产品在交货时必须提供出厂合格证、说明书、保修卡等技术数据，否则验收不通过。 7、投标人所投标的设备必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 8、投标人提供对外公开的产品彩图或说明书（含技术参数），（可以是从生产厂家见网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对，当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 9、投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 10、本项目的第1项货物内容（手术显微镜）已按规定办妥进口产品政府采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，否则投标无效。 |