技术中心微波消解仪等设备采购（第二次）

招 标 文 件

招标编号：HNYH-HW-CS2018003

招 标 人：湖南盐业股份有限公司

招标代理：湖南银华工程咨询有限公司

2018年4月

目   录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知前附表	- 4 -

第三章  合同条款	- 17 -

第四章  技术规格及要求	- 20 -

第五章  附件（投标文件的格式）	- 32 -

# 第一章  招标公告

湖南银华工程咨询有限公司受湖南盐业股份有限公司的委托，对其技术中心微波消解仪等设备采购（第二次）进行国内公开招标，欢迎符合条件的投标人参与投标。

一、项目名称：技术中心微波消解仪等设备采购（第二次）

二、招标编号：HNYH-HW-CS2018003

三、资金来源：企业自投

四、工程概况：详见本项目技术规格及要求。

五、招标内容：

1、招标范围：湖南盐业股份有限公司技术中心微波消解仪等设备采购（第二次）。（包括设备的设计、制造、出厂前的试验、交货；涂装、包装、发运、从制造厂到招标人指定地点的运输；开箱检查、交接验收；指导安装、现场试验、试运行和验收、人员培训、技术资料提供以及相关的技术服务等，具体以本项目的技术规格及要求为准)。

2、标段划分：本项目划分为1个标段，预算金额为103万元。

3、设备数量：详见本项目技术规格及要求。

4、交货地点：招标人指定地点。

5、供货周期：合同签订后60天内交货安装完毕。

6、质保期：12个月，从合同设备预验收证书签发日起开始计算（具体内容以技术规格及要求为准）。

六、投标人资格要求：

1、中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担本采购项目的能力和独立履行合同的能力；

2、具备销售、供应该项目下设备所需的专业技术能力和售后服务能力；

3、投标人投标所选用产品近5年投运设备未因设计、制造问题而出现重大质量事故，并须提供承诺书。

4、投标人及其所投产品必须符合法律、行政法规规定的其他条件；

5、本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

凡有意参与投标人请于2018年4月26日至2018年5月3日，每日09:00-11:30，14:30-17:00（节假日除外），持营业执照、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)到湖南银华工程咨询有限公司购买招标文件，招标文件每套售价人民币400元，售后不退。

八、投标文件的递交：

1、递交投标文件截止时间及开标时间为2018年5月17日9时30分，地点为湖南银华工程咨询有限公司（长沙市天心区湘府中路369号星城荣域A 座11楼）。

2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒收。

九、发布公告的媒介：

本次招标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上发布。

十、联系方式：

招标人：湖南盐业股份有限公司

地址：长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO-A座

联系人：刘女士

电话：18684710556

招标代理机构：湖南银华工程咨询有限公司

地址：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域A 座11楼

联系人：陈先生

电话：15399933148

# 第二章  投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 招标人 | 招标人：湖南盐业股份有限公司 地址：长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO-A座 联系人：刘女士 电话：18684710556 |
| 2.2 | 招标代理机构 | 招标代理机构：湖南银华工程咨询有限公司 地址：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域A 座11楼 联系人：陈先生 电话：15399933148 |
| 7.1 | 招标文件的澄清及修改 | 影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布；不影响投标文件编制的，在投标截止时间3日前，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。 |
| 16.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金数额为：人民币 壹万伍仟 元整（￥15000.00元）。 （2）投标保证金交纳截止时间为投标截止时间前一天下午 17:00 前到账（含），未按时到账的保证金无效，被确定为不合格投标人。 （3）投标保证金交纳方式：银行转账，各投标人从其相应的基本帐户以转账方式交纳至以下账号： 单位名称：湖南银华工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行长沙韶山路支行 银行账号：1901007019200182024 （4）截止时间：投标截止时间前到账，以银行到账单为准，在开标时予以查验。 （5）未按上述要求提交投标保证金的，其投标文件不合格，被确定为不合格投标人。 （6）投标人在提交投标保证金时须认真填写本单位及投标保证金专户的账号、户名、金额等信息，因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息，其可能造成的损失由投标人自行负责。 （7）退还时仍以转账方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 90天（日历日），从投标截止时间算起。 |
| 18.1 | 投标文件的份数 | 正本一份、副本肆份、电子文档一份（U盘存储）。 |
| 22.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2018年5月17日9时30分（北京时间） 开标地点：湖南银华工程咨询有限公司（长沙市天心区湘府中路369号星城荣域A 座11楼） |
| 28.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 36 | 代理服务费 | 1、招标代理服务费：中标人在领取中标通知书前向招标代理公司支付壹万伍仟元整的招标代理费；2、开评标会务费按实际支出由中标人承担。 |

投标人须知正文

一、 说    明

1.    适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的采购项目。

2.    定义

2.1  “招标人”系指湖南盐业股份有限公司。

2.2  “招标代理机构”系指湖南银华工程咨询有限公司。

2.3  “招标方”系指招标人和招标代理机构。

2.4  “投标人”系指响应招标文件、参加投标竞争的具有法人资格的制造商或代理商。

2.5  “货  物”系指卖方按招标文件要求，向用户提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.6  “服  务”系指招标文件规定卖方须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.    合格的投标人

3.1   凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企事业单位均可参加投标；

3.2   允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以其在中国境内生产的产品参加投标，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4   有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5   近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6   满足国家有关的法律、行政法规和本招标文件第一章第六款规定的资质条件。

4.    投标费用

投标人应承担所有参与投标的有关的全部费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招      标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5．   联合体投标

根据本项目实际情况不接受联合体投标。

二、 招标文件

6．   招标文件的构成

6.1   招标文件由招标文件目录所列内容及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  技术规格及要求

第五章  附件（投标文件的组成）

第六章  评标办法

6.2   投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.3   投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之招标代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标代理机构不承担责任。

7.    招标文件的澄清及修改

7.1	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间前10天内以书面形式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的形式通知；不足15日，相应顺延投标截止时间；修改内容不影响投标文件编制的，在提交投标文件截止时间3日前，在投标人须知前附表规定的形式通知。投标人应在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅，招标代理机构不再另行通知且不需投标人确认。

7.2	招标人不统一组织投标人对项目现场和周围环境进行勘察，但投标人可自行对项目现场和周围环境进行勘察。以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。中标方不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。投标人踏勘现场所发生的一切费用和责任概由投标人自负。

8.    招标文件的修改

8.1	招标人可以修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定的形式通知；不足15日，相应顺延投标截止时间；修改内容不影响投标文件编制的，在提交投标文件截止时间3日前，在投标人须知前附表规定的形式通知。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。

8.2	招标方可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前。变更时间应当在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布。

8.3   投标人应及时关注上述媒体发布的答疑纪要、本文件的澄清或修改、投标截止及开标时间的变更等相关信息，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

三、 投标文件的编写

9.    投标要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

10.   投标语言及计量单位

10.1  投标人提交的投标文件及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

10.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

11.   投标文件的组成

11.1  投标书（仅供参考），应包括下列部分：

（1） 投标函

（2） 开标一览表

（3） 投标货物数量、价格表以及货物简要说明一览表；

（4） 技术规格性能偏离表；

（5） 商务条款偏离表；

（6） 投标保证金；

（7） 投标人认为需提供的其它资料（投标人视需要自行编号）。

11.2  投标资格证明文件包括：

（1） 营业执照（复印件加盖公章）

（2） 法定代表人身份证明或法人代表授权书

（3） 投标产品销售业绩（复印件加盖公章）

（4） 投标人认为需加以说明的其它内容；

11.3  投标内容填写说明

（1） 投标书统一格式填写，装订成册。

（2） 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规定、统一规范，不得自行增减内容。

12.   投标书附件的编制及编目

12.1  投标书附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编制装订。

12.2  投标书附件应包含以下内容：

（1） 投标设备的详细技术参数

（2） 最新的样本资料

（3） 关键元器件明细表（如有的话）

（4） 备品备件清单（如有的话）

（5） 设备的详细说明（如有的话）

（6） 产品的技术服务及售后服务内容及措施。

13.   投标报价

13.1  所有投标报价货币为人民币。

13.2  投标人应按投标货物数量价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署，应包含具体货物单价。

13.3  投标价格表填写时应注意下列要求，报价含下列内容：

（1） 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

（2） 技术规格中特别要求的安装调试的费用、培训及其它附带服务的费用。

（3） 投标人所提供的货物应是在中华人民共和国制造或组装的（若技术规格及要求明确，也可以是已进口的境外生产的货物），其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件、原材料及货物本身已支付和将要支付的各类税费（其各类税费可不分别填写，计入交货价内即可）。提供的货物若为国外进口的货物，交货时则需提供海关出具的相应报关单。

13.4  该项目投标报价含货物到交货地点的运输费、装卸费、运杂费、保险费、安装调试费、质保期内的维护维修和零配件等所有费用。

13.5  招标方不接受选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

14.   投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件8），作为投标文件的一部分。

（1） 若投标人提供的货物及服务不是投标人生产或拥有的，所投主要设备必须得到制造商（进口品牌要有该品牌制造商在中国相应机构）提供的销售该种货物的正式授权；

（2） 投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

（3） 投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务。

15.   证明投标货物符合招标文件规定的文件

15.1  投标人须提交证明其拟供货物及其服务符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分。

15.2  货物及其服务合格性的证明文件包括对货物及其服务来源地的声明，并要求在交付时出具来源地证书证实。

15.3  上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1） 货物主要技术性能的详细描述；

（2） 技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有的备件和专用工具详细的清单，包括其价格和供货来源资料；

（3） 技术偏离表（见附件格式5）。

15.4  投标人应对招标文件第四章技术规格及要求做出实质性响应，如有异议必须逐条提出或填写技术偏离表，不得直接复制招标文件的技术参数作为所投设备的技术参数。

15.5  在招标文件第三章附上了合同条款，投标人在投标时应对这部分给予充分的考虑。为了评标委员会评标的需要，投标人应对上述条款的异议逐条提出。

16.   投标保证金

16.1	未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

16.2	发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：

（一）开标后，投标人在投标有效期内撤回投标的；

（二）提供虚假材料谋取中标的；

（三）中标后，无正当理由不签订合同的。

17.   投标有效期

17.1  投标文件从递交投标文件截止之日起有效期为90天。如果投标文件有效期不足90天，将有可能导致投标无效。特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18.   投标文件的签署及规定

18.1  投标文件中投标书、资格文件可装订成一本。其中一份正本和四份副本，电子版一份（U盘，并标注投标人名称，电子文件应做好标记随投标文件正本一同封装）。在每一份投标文件要明确注明“正本”和“副本”的字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标人应填写全称，同时加盖印章。

18.2  投标文件正本必须用不褪色的墨水填写或打印并由法人代表或经正式授权的投标人代表签字，副      本可以用复印件。

18.3  除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由签署投标      文件的人进行签字或盖章。

18.4  电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、 投标文件的递交

19.   投标文件的密封和标记

19.1  投标人应将投标文件（包括投标书及资格文件）正本和副本分别用信袋密封，电子文档装入正本      密封袋中，封口处应有投标单位公章及法人代表签章。并在封皮上标明招标编号、投标货物名称及“正本”或“副本”。

19.2  为方便开标唱标，投标人应将投标书的正本、开标一览表单独密封。开标一览表用一小信封单独      密封并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本密封袋中。

19.3  每一密封信袋上注明“于              之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”      的字样。

19.4  如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按18.1-18.3中的规定密封和标记后，按投标邀请      注明的地址送至招标方。

19.5  本项目不接受通过邮寄递交的投标文件。

19.6  如果未按上述规定密封和标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

20.   投标文件的送达

20.1	投标文件应在投标截止时间前送达本招标文件规定开标地点，逾期送达的、未送达指定地点的或未按要求密封的投标文件，招标人将拒收。

21．	投标文件的补充、修改或撤回

21.1	投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

21.2	投标人补充、修改或撤回时，须向招标方出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。

21.3	补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。

21.4	补充、修改文件是投标文件的组成部分。

21.5	投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件；但可以在开标前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃投标。

五、 开标和评标

22.   开  标

22.1	按规定的时间和地点开标。确因特殊情况需要推迟，在开标前向监委和投标人说明。

（1）招标方组织投标人、监委按规定签到。

（2）依据《项目投标保证金到账明细表》，查验确认各投标人投标保证金缴纳信息；

（3）介绍开标会议程，宣读开标会纪律。

22.2	开标时，当众查验投标文件的密封状况，经监委、投标人确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称，投标价格，招标文件允许提供的备选投标方案报价以及投标文件的其他主要内容。

22.3	未宣读的投标价格、和招标文件允许提供的备选投标方案报价等实质性内容，评标时不予承认。

22.4	开标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.   评标委员会

23.1  评标委员会由业主评委和有关专家组成。评标委员会人数为5人以上单数的专家组成，其中技术专家不少于总数的1/2。评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审。评委会推选主任评委，主任评委按规定程序主持评审工作。

23.2  评标委员会的组成属于保密内容。

24.   评标工作的基本原则

24.1  认真贯彻国家有关法律、法规、维护国家利益。

24.2  保护买方的各项合法利益。

24.3  客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

24.4  招标文件是评标的依据。

25.   对投标文件的初审和响应性的确定

25.1  开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

25.2  初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1） 如果单价×数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

（2） 如果以文字表示的数据与数字表示有差别，应以文字为准修正数字。

（3） 投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

25.3  在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

25.4  评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（1） 实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

（2） 重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的合同范围、质量和性能，投标货物的数量及交货期明显不能满足招标文件的要求，或限制了买方的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.5  评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后任何外来证明。

25.6  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.7  评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、不一致或不规则的地方。

26.   投标文件的澄清

26.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

26.2  重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

27.   对投标文件的评估和比较

27.1  评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

27.2  评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：

（1） 投标人的资格；

（2） 设计的先进、合理性及质量及制造标准；

（3） 货物零备件和辅料的选择；

（4） 权威机构出具的检验报告；

（5） 技术规格的偏差；

（6） 与合同条款规定的付款条件的偏差；

（7） 交货时间；

（8） 相关的服务费用；

（9） 经营信誉及业绩；

（10）运行成本；

（11）对招标文件中有关货物进口部件要求的响应程度（如果有的话）；

（12）招标文件规定的其它特殊要求（如安全及环保等）。

28.   评标原则及方法

28.1  对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

28.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

28.3  评标方法：综合评分法。

28.4  评分标准：

| 评审因素 | 评分标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 价格评分 （30分） | 基准价为所有投标人有效报价的算术平均值。 X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 从0开始每升1%减2分，即100-2×100X 从0开始每降1%减1分，即100-100X 价格评分=报价得分×0.3（权重） |  |  |  |  |
| 技术部分 （50分） | 带★号重要指标的技术指标不满足为无效投标。 设备技术规格参数，共40分 1、投标设备技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的记40分； 2、技术性条款不符合、不满足（负偏离）招标文件技术参数要求的每项扣5分；以此类推，最低记0分； 3、一般技术条款（参数），偏离项数之和≥10项将被判定为不合格投标人。 |  |  |  |  |
|  | 配置先进合理，具有开放性和可扩充性；技术成熟，运行稳定，安全可靠；管理方便简易，计4分。产品选型及配置欠佳的，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  | 根据投标人所提供建设方案设计合理；人员配备及安排合理；建设进度计划及保证措施合理；安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，安全文明施工措施合理，培训方案到位的计 6分。有缺漏项，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |
| 商务部分 （20分） | 根据投标人2016年度财务审计报告，由评委会对投标人的①销售收入、②纳税额、③净利润、④资产负债率等4项分别排序，按单项分别计分。单项排名第一的计0.5分，排名第二的计 0.25分,其他不计分。（提供2016年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件，否则不计分） |  |  |  |  |
|  | 投标人从2014年至投标截止时间止有与所投项目同类型（实验仪器设备）的经营业绩，单个合同金额在80万元及以上的，每个计1分，最多计6分。（投标文件中提供加盖公章的中标通知书或合同复印件，否则不计分）。 |  |  |  |  |
|  | 免费质保期在满足招标文件要求的基础上每承诺延长一年计1分，最多计2分。 |  |  |  |  |
|  | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |  |
|  | 投标人在长沙地区注册或在长沙地区设有分支机构，有专人负责售后服务的，计1分；培训方案到位，服务响应时间满足招标要求的，计1分；缺项或不响应要求的每处扣0.5分，扣完为止。（投标文件中提供投标人或分支机构的营业执照副本复印件，并加盖投标人公章，否则不计分。） |  |  |  |  |
|  | 生产厂家在湖南省行政区内设有售后服务点，并常驻工程师，每提供一位记1分，满分6分。（同一生产厂家最多计一分） |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |

28.5  若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项记零分。

29.   评标过程的保密性

29.1  在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

29.2  有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

六、 定   标

30.   资格条件的核实

30.1  评标委员会将审查对招标文件做出了实质性响应的投标人是否有资格能圆满地履行合同，如果投标人被确定为无资格履行合同，其投标将被拒绝。

30.2  上述确认将考虑投标人的财务、技术和生产能力，并基于投标人按招标文件规定提供的资格文件以及招标人认为必要的合适的其它文件资料。

30.3  如果确定该投标人无法圆满履行合同，评标委员会将对下一个次中标候选人的资格做出类似的审查。

31.   定标准则

31.1  合同将授予综合评分得分最高的投标人。

31.2  不能保证最低报价的投标最终中标。

32.   接受和拒绝任何或所有投标的权力

32.1  评标委员会有权根据投标人的投标文件对招标文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的投标。

33.   中标通知

33.1  公示：评标结束后，中标人候选人将在《中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）》上公示三个工作日，无异议后由招标人进行确认。

33.2  评标结束确定中标后30日内，招标代理机构将以书面形式发出中标通知书，但发出时间不超过      投标有效期。《中标通知书》一经发出，即发生法律效力。

33.3  对未中标者，招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

33.4  《中标通知书》是合同文件的组成部分。

34.   授予合同时变更数量的权力

招标人在授予合同时有权对招标文件中的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它条款和条件做任何实质性改变。

35.   签订合同

35.1  中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

35.2  招标文件、中标方的投标文件、澄清文件及其在评标中的书面承诺等均为签订经济合同的依据。

35.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包。

36.   中标服务费

详见“投标人须知前附表”

# 第三章  合同条款

买  方：                              卖  方：

地  址：                              地  址：

电  话：                              电  话：

经过国内公开招标，卖方                  成为                       项目（招标编号：            ）的中标方。买卖双方经过友好协商，就有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

一  所需货物名称、规格及价格：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（元） | 小写： |
|  | 大写： |

说明：此费用包括卖方将货物运到买方指定位置并安装调试和验收等所有费用。

二  技术资料：

卖方应向用户提供以下技术文件：

1、 设备使用手册、安装使用指南、维护维修（含线路图）说明书或服务手册。所有资料必须提供中、英文对照文本；

2、 设备技术参数表、设备制造、安装、调试、验收规范；

3、 中文操作手册、安装、调试及使用说明书；

4、 出厂检验证书、合格证、设备样本（产品彩页）、权威性检验报告；

5、 进口货物的合格证、保修卡、装箱单、附件目录等其他相关技术资料等；

6、 须提供海关报关单（如为进口设备）；

三  质量保证：

1、制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系。产品应符合国家标准和行业标准。

卖方必须遵守《产品质量法》，卖方应对质量保证体系做出说明。

2、 卖方严格按照招标文件要求提供符合国家技术标准的产品。

3、 卖方必须保证提供的货物是全新的，并且符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准。

四  设备安装与验收：

1、 卖方应负责货物的指导安装、调试，按合同规定的时间交货后日内需指导安装、调试、验

收完毕。

2、 验收地点：用户单位。

3、 验收由买方组织有关专业人员，按招标文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相

关标准进行验收。卖方在投标书中应答的仪器、配置和仪器性能指标，将视为用户最

终验收的配置和指标，所有设备必须提供商检合格的证明文件。

五  培  训：

卖方负责对买方的有关使用、维护、维修人员进行安装、操作、维护维修培训，培训由卖方组织现场培训；被培训人员所需的资料等费用及培训所需的费用由卖方承担。免费提供现场培训，以保证买方工作人员掌握设备各种使用操作；

六  特殊工具：

卖方应向买方提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用应包括在合同价格之内。

七  质保期：

质保期为验收合格后12个月（各品目有具体要求的按照设备要求）。在质保期内，如有质量问题，卖方应免费更换。

八  备品备件：

1、 卖方应提供按出厂标准供应的备品备件清单。

2、 卖方应提供设备质保期所需的备品备件清单，该备品备件应随机附带，价格包括在合

同价格之内。

九  售后服务：

1、 在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，卖方应免费予以更换，保证用

户工作及时正常运行。在用户使用的头三个月内，同一台设备出现第二次质量问题，

卖方应免费整体更换。卖方须在质保期内应免费提供备件并终身维修。

2、 卖方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护，需注明售后服务机构的名称、联系方

法并提供证明材料。

3、 卖方在接到买方报修通知后，须在响应时间内修复，省内12小时内赶到工作现场、省外24小时内赶到工作现场。如果卖方收到买方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由卖方承担。

十  交货时间、地点：

1、 交货时间：合同签订后60日内

2、 交货地点：招标人指定地点

（注：如是进口设备须由中标人自行办理一切相关手续，若因手续问题导致无法交货，则全部责任由中标人承担。招标人有权进行重新采购。）

十一  支  付：

1、 支付方式：合同签订后7天内支付合同价款的30%，安装验收合格后支付合同价款的65%，留5%的质保金。

2、 付款单位：湖南盐业股份有限公司

十二  其  他：

标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。

1、 本合同经双方签字盖章生效。合同一式伍份，买方贰份、卖方贰份、招标代理公司壹份备档。

2、 合同未尽事宜，双方协商解决，协商结果以“纪要”形式作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

3、 下列文件属合同的依据和附件：

a、文件、补充说明及中标通知书；

b、投标书、投标补充说明、服务承诺；

4、 在本合同签订三十天内，买方若增加购买数量，仍按本合同单价执行。

买  方：                        卖  方：

（盖章）                       （盖章）

授权代表（签字）：               授权代表（签字）：

开户银行：

帐    号：

合同签订日：年   月   日

# 第四章  技术规格及要求

一、项目名称：技术中心微波消解仪等设备采购（第二次）

项目预算： 103万元

二、项目清单及参数：

| 序 号 | 仪器名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪（配自动赶酸装置） | 一、设备的用途 用于AA、ICP、ICP-MS等分析仪器的各种样品消解/萃取等前处理分析，主机还可升级实现微波合成、蛋白质水解、蒸发干燥浓缩、微波辅助紫外消解，微波辅助氧弹燃烧。 二、各项配置的技术要求 2.1主机要求 ★2.1.1原装进口 2.1.2采用模块化设计，只需更换相应的转子和消解管就可以满足微波消解、微波萃取、浓缩赶酸、微波氧燃烧等应用， 微波氧燃烧反应温度≥900℃。 2.1.3 微波输出功率1800W，采用二维双磁控管设计，主机内置两个磁控管发射装置。输出微波全程为连续非脉冲微波，微波控制精度±1W。 2.2转子和消解管 ★2.2.1批处理量要求：每批次可同时处理样品量≥24个，消解管内管体积50mL。 2.2.2消解管内管材质：PTFE-TFM，压力套管及转子材质：高强防腐铝合金材质。 2.2.3消解管采用全密闭设计，内置可重复使用的金属压力弹片。 ★2.2.4消解管外壁自带多条冷却气道设计，冷却气道数量≥10。以保证快速冷却，延长消解管寿命。且为便于称样操作，消解管可直接垂直放置在天平上称量。 ★ 2.2.5消解转子可整体在主机内装入所有的消解管，无需每次装样都搬进搬出，避免由于转子过重而引起的操作麻烦和安全隐患。 2.2.6仪器可升级配置样品干燥转子，用于特殊样品快速干燥工作，消解转子可升级最大批处理量≥60位。 2.3控制系统 2.3.1 主机一体式大屏幕液晶显示，中文操作软件，可在主机上实时显示温度、功率、时间等参数并显示实时反应曲线。 2.3.2红外温度传感器从底部测定反应管内管的温度，并在主机显示屏上同时显示每个消解管的温度。 2.3.3系统配置智能压力控制系统，工作过程中压力超过设定值，系统自动停止微波工作。 ★2.3.4 无线式传感器设计，数据发送和控制信息接收采用红外LED方式，主机和转子之间不得有连线，保证反应转子的360度自由旋转；炉腔内不得有电子、管道接口和线路插头，防止腐蚀和微波吸收危险（需提供仪器腔体内部全景图片佐证）。 2.4相关证书以及安全认证 2.4.1 具有国外实验室微波设备安全认证标志（GS安全认证标志或ETL安全认证标志）。 2.4.2 符合ISO9001和CE要求 2.5电热赶酸加热装置 2.5.1整机采用多层特氟隆防腐涂层,防腐蚀，无污染。 2.5.2控温范围：室温-200℃,控温精度：±0.1℃,孔间温差：≦±0.5℃ 2.5.3消解孔数： 24孔，配套微波消解仪的消解罐使用。 2.5.4实现持续消解加热，有过热保护功能、高低温报警功能。 2.5.5可用作微波消解后的快速赶酸,也可以用做常规的智能加热消解。 三、配置要求： 3.1微波消解仪主机1台 3.2不少于24位消解转子（高强防腐合金材质）1套 3.3反应管（包含PTFE-TFM材质内管等所有附件）不少于24套 3.4智能全罐压力监控系统（主机内置）1套 3.5双红外温度传感系统 （主机内置）1套 3.6电热赶酸加热仪1套 3.7数据采集软件1套 | 台 | 1 |
| 2 | 自动电位滴定仪 | 一、 用途及整体要求： ★1.1原装进口 ★1.2满足食品中过氧化值/氨基酸态氮/碘/盐份/钙、镁离子等指标测定 1.3 可升级配置均可以滴定用的驱动器不少于4套 ★1.4具备平行滴定功能 二、 仪器配置： 2.1 滴定仪仪器主机：1台 2.2 带搅拌器的加液单元1套 2.3 加液模块1块 2.4 滴定管：20ml滴定管4套 ★2.5 滴定管驱动器：3套（每一套均可用于滴定） 2.6 电极：复合铂电极/长寿命复合银电极/钙离子选择性电极；电极连接线缆3根 2.7模拟测量输入模块 3块 2.8 主机证书 1个 三、技术要求： 3.1 滴定模式： 3.1.1必须至少具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正、手工滴定等工作模式。 3.1.2 滴定系统控制部件具备硬件升级功能，根据用户的实际测定需要（应用类型和样品数量），实现全功能升级梯队。 3.2 信号测试精度、范围以及测试误差范围应满足或优于以下要求： 3.2.1 pH测量范围：-24.000～+14.000pH ，测试分辨率：0.001pH，测试误差范围：±0.003pH ★3.2.2电势测量范围：0～±2398.00 mV，测试分辨率：0.1mV 测试误差范围：±0.2mV 3.2.3温度测量范围：-100℃～+200.0℃，测试分辨率：0.1℃ 测试误差范围：±0.2℃ 3.3 滴定管以及滴定管驱动器： 3.3.1 内置智能识别技术，可自动识别滴定管的体积、分辨率，可保存试剂名称、有效期、浓度等试剂信息。 ★3.3.2 滴定管四通路设计（必须提供原厂原版中文彩页资料或中文说明书证明） ★3.3.3可以彻底将残留的液体排空，严格无死体积 3.3.4滴定管加液误差范围（20mL）：≤±30 μL（0.15%） ★3.3.5滴定管必须具备50ml 规格可选，并可用于滴定分析（必须提供原厂原版中文彩页资料或中文说明书证明） 3.3.6 滴定管驱动器与滴定管螺纹式活塞连接，确保连接零缝隙 ★3.3.7 滴定管加液分辨率：优于1/37800 3.3.8具备试剂状态指示系统 3.3.9 可根据实验需要定量调整吸取滴定溶液体积，无需满管即可开始滴定，节省滴定剂 3.3.10 全部实验结束后滴定管保持排空状态，避免滴定管腐蚀 3.4 测量输入模块： 3.4.1 测量输入模块信号类型：具备模拟量输入信号形式和数字量输入信号形式 3.4.2 数据传送方式：采用光信号传输，减少因周边信号干扰而产生的信号波动和偏差 ★3.4.3测量输入模块（或称电极板）需要多个连接 3.5 数字智能电极： 3.5.1内置智能记忆芯片，可以记录电极类型、编号、序列号、起始校正数据、当前校正数据、队列数据和名称，完全实现了电极使用的可溯源性 3.5.2内置数模转换器，将模拟信号转换成数字化传输，确保测定信号不受外接电波、静电干扰，没有信号衰竭 3.5.3 内置信号放大器 3.5.4 电极具备运行状态LED指示灯，实时显示电极当前状态 3.6 工作站： 3.6.1硬件：CPU 2G以上，4G内存，带光驱；定制连接线（用于仪器和电脑相连接）不小于3米 3.6.2操作系统：Windows 7或Windows 8或XP 3.6.3滴定软件： 3.6.3.1. 仪器控制和数据处理完全由原版操控软件进行，中文、英文等多语言可选 3.6.3.2.以样品为中心的工作界面，实现样品信息（测量、构造、结果、报告、计算信息）全程显示监控 3.6.3.3.可支持单次、序列以及四通路平行滴定 3.6.3.4 允许多项测试在同一样品上进行 3.6.3.5 用户可编辑保存方法数：无限制；仪器可编辑输出指定格式的结果报告 3.6.3.6 具备紧急样品插队功能 3.6.3.7 每个方法中功能参数的个数：无限制 3.6.3.8 每个方法中内部循环的个数：无限制 | 台 | 1 |
| 3 | 水质分析仪 | 一、仪器级别：pH：0.01级；电导率：1.0级 二、测量参数：电导，溶解氧，pH/pX 三、★测量范围应至少包括：pH、离子浓度、电导率、电阻率、TDS、溶解氧 3.1 pH/ pX ：（-2.00～20.00）pH/pX 3.2 ORP：（-1999.9～1999.9）mV 3.3离子浓度：（0～19990）单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L 3.4电导率：0.000μS/cm～199.9 mS/cm; 3.5电阻率: 5.00Ω·cm～20.00MΩ·cm; 3.6 TDS: 0.000 mg/L～100g/L; 3.7 盐度: （0.00～8.00）%; 3.8溶解氧: （0.00～19.99）mg/L； 3.9溶解氧饱和度：（0.0～199.9）%； 3.10温度：(-5.0～105.0)℃ 四、分辨率： 4.1 pH/ pX：≤0.01pH/pX； 4.2 OPR：≤0.1mV 4.3电导率：≤0.001μS/cm； 4.4电阻率：≤0.01Ω·cm； 4.5 TDS：≤0.001mg/L； 4.6 盐度：≤0.01%； 4.7 溶解氧：≤0.01mg/L； 4.8温度：≤0.1℃。 五、主机要求 5.1点阵式液晶显示，背光设计，全中文操作界面，使用简单、方便； 5.2 三种测量模式：连续测量、定时测量和平衡测量； 5.3支持手动\自动温补； 5.4 pH/离子测量模块功能： 5.5自动识别10种缓冲溶液，允许自建标液组； 5.6自动1-5点校准，手动\自动温补； 5.7随机有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建离子模式； 5.8 μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换； 5.9支持直读浓度测量模式； 5.10电导测量模块功能：支持测量电导、电阻率、TDS、盐度；支持智能变频，一支电极覆盖全测量范围； 5.11溶解氧测量模块功能：自动零氧标定和满度标定，支持气压校准和盐度校准； 5.12具有标准USB通讯接口以及REX数据采集软件，可以实现与PC的连接。 | 台 | 1 |
| 4 | 菌落计数分析仪 | 一．主机 ★1.1原装进口 1.2适用于普通倾注平板和螺旋接种平板的计数 1.3最小菌落直径：0.3mm 1.4计数速度：≤1 sec/平板 1.5计数模式：手动、自动 1.6可通过菌落亮度颜色的改变来分辨已计数和未计数的菌落 1.7亮度、对比度、敏感度：0-100可调 1.8高分辨率的彩色数码相机 1.9独特的LED传输和背景光源 1.10图片拍摄时顶光和底光可选 1.11 USB接口连接到电脑上 1.12电源：220/110V，50/60HZ 二．软件 2.1菌落图像实时显示，软件界面友好，操作简单 2.2半自动计数模式可选择需计数的菌落 2.3可选择全板计数或是部分计数 2.4影像的变焦和移动，曝光控制，图片捕捉 2.5可输入平板序列号进行溯源 2.6计数的同时进行数据处理和报告生成 | 台 | 1 |
| 5 | 电子天平 | 1、★最大称量：≥120g 2、读数精度：≤0.1mg | 台 | 1 |
| 6 | 超声波清洗器 | 一、主要参数 ★1.1容量: ≥15L 1.2 超声频率：40KHz±5 1.3 超声功率：500W±10 1.4 超声功率可调范围：40-100% 1.5 水位显示：1-120mm 1.6 加热功率：1000W±5 1.7 温度设定范围：室温—80℃ 1.8工作时间可调：1—480min 1.9 其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 二、主机 2.1 清洗器采用单片机软件操作 2.2 清洗器主体材质均为304优质不锈钢 2.3 数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示 2.4 数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位（及实际液位）、加热温度（及实际温度） 2.5 清洗器电路具有自动扫频功能，能产生连续脉冲射流 2.6 清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低 2.7 标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz 2.8 可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz | 台 | 1 |
| 7 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 一、技术参数： ★1.1容积不小于60L 1.2 功率：3.1KW±0.2 1.3 电源：220V±10% 50Hz±2% 1.4 最高工作/设计温度：135℃/138℃ 1.5 最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 1.6 定时范围（分钟）：0-120 二．主机 ★2.1手轮式快开门安全连锁装置结构 2.2 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 2.3 微电脑智能化控制 ★2.4压力安全联锁装置，超温保护装置 2.5 自涨式密封圈，自动排放冷空气 2.6 低水位报警，断水自控 | 台 | 1 |
| 8 | 生化恒温培养箱 | 一、技术参数： ★1.1控温范围：0℃-60℃ 1.2 分辨率：≤0.1℃ 1.3 波动度：±0.5℃ 1.4 均匀度：±1℃ 1. 5 输入功率：1000W±5 1.6 定时范围：0-9999分钟 1.9 载物托架：不少于2块 二、产品特点： 2.1 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 2.2 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能； 2.4 采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜； ★2.5观察窗采用复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门； ★2.7 采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能； 2.8可在密闭环境进行培养； ★2.9集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； 2.10 可编程程序设计，可设置10段99周期； 2.11 配RS-485接口，可连接计算机或记录仪； 2.12 具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。 | 台 | 1 |
| 9 | 厌氧培养箱 | 一、技术参数 1.1取样室形成厌氧状态时间：＜5分钟 1.2操作室形成厌氧时间：＜1小时(抽气充气置换)。 操作室在停止补充微量混合气体的情况下，厌氧环境维持时间不小于12小时。 培养箱使用温度：室温＋3℃～60℃。 培养箱温度波动：±0.3℃。 培养温度均匀性：±1.0℃。 电源：~ 220V/50Hz。 功率：600VA±5。 主机 2.1培养箱温度采用微电脑技术控制,液晶显示、轻触式操作、能直观准确的反映箱内温度,能自动进行温度再控制。 2.2气路开关采用轻触开关控制电磁阀。 2.3工作时气路装置能仼意调节控制流量,并可仼意输入所需气体。 操作室采用不锈钢板制造。 ★操作室内装有紫外线杀菌灯,可有效的避免杂菌污染。 ★操作室前窗釆用全透明持种玻璃制作,能清晰直接观察操作情况 | 台 | 1 |
| 10 | 振荡培养箱 | 一、性能特点： 1.1创单轴无级可调振荡技术，可满足不同溶氧量的实验要求 1.2 结合振荡幅度无级调节功能，振荡频率可大范围扩展至30-600rpm 1.3 智能化声光报警环境扫描微处理控制器 1.4 LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数 1.5 运行参数加密锁定 1.6 运行参数记忆功能 1.7 直流无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养，电网波动无影响 1.8 超温声光报警功能，温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电 1.9具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行 1.10控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全 二、技术参数： 2.1控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） 2.2 显示方式：LCD（液晶显示屏） 2.3 驱动方式：单轴驱动式 ★2.4控温范围：RT+6-60℃ 2.5 温度调节精度：±0.1℃ 2.6 温度均匀性：±1℃（37℃时） 2.7 机芯：旋转式 2.8 驱动电机：直流无刷电机 2.9 振动频率：30-250rpm（振幅＜5mm时，可达600rpm） 2.10振动幅度：Φ0-40mm无级可调 2.11定时范围：0～1000小时 2.12容积：≥70L 2.13功 率(W)：700±10 2.14电 源：AC220V 50/60Hz | 台 | 1 |
| 11 | pH计 | 一、测量范围： ★1.1 （0.00～14.00）pH ★1.2 （-1999～1999）mV 二、分辨率 ★2.1 0.01pH，1mV ★2.2 基本误差：±0.01pH，mV：±0.1%FS 2.3 稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h 三、主机 ★3.1 自动识别3种标准缓冲溶液（4.00pH、6.86pH，9.18pH），二点校准，具有手动温度补偿功能 | 台 | 1 |
| 12 | 均质器 | 一．技术参数 1.1 时 间：30、180、600秒或-∝（即连续运转）； 1.2 拍击速度：6-9次/秒； 1.3 有效容量：3-400ml； 1.4 拍击箱体：不锈钢； 1.5 连续功率可调：300W； 1.6 电机速度：500-1500r.p.m； 1.7 显示方式：液晶显示 1.8自动停止防夹，装卸视窗和调整拍击板、钢化玻璃安全门 | 台 | 1 |
| 13 | 微量移液枪及吸头0.5ml、1ml（进口） | 步进量：≤2μL 准确性：0.8%±4.0-8.0 | 台 | 1 |
| 14 | 离心机 | 一．主机 1.1 微机控制、触摸面板、直流无刷电机、免维护、无污染 。 1.2 电子门锁，提高操作安全性 1.3 自动计算及设置离心力RCF值。 1.4 大屏幕液晶显示(LCD)。 1.5 配有多种管架、挂架、适配器，一机多用。 1.6 可编程操作，可存储多个常规程序。 二．参数 2.1 最高转速：≥5300r/min 2.2 最大容量：≥1000ml(4×250ml) 2.3 转速精度：±30r/min 2.4最大相对离心力：5010×g 2.5定时范围：1min～99min 2.6电源：AC220V±22V 50/60Hz 10A | 台 | 1 |
| 15 | 微生物生化鉴定试剂盒 | ★（进口）鉴定项目至少包括沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌 | 套 | 1 |
| 16 | 浊度检测仪 | 1、测量范围：0-20-100NTU 2、最小示值：0.01NTU 3、重复性：≤2% 4、精度：≤±5%FS 5、电源电压：AC 220V 50Hz 6、仪器采用比例式散射光测量，可自动消除光源老化和比色皿污染，分辨率最高达0.01NTU，能满足不稳定浊度分析尤其适合于低浊度分析使用 7、LED光源自动控制电路，光源稳定 8、采用矩形光学玻璃比色皿， 9、可自动调零和5点自动校正，量程有自动和手动切换，数据非线性处理及数据平滑功能，仪器能长时间稳定工作。 10、仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。 | 台 | 1 |
| 17 | 售后服务 | ★1、免费质保一年，终生提供维修服务。 ★2、包括安装调试、培训讲座、维修、应用支持等全部技术服务由仪器的生产厂家直接负责（进口设备需提供生产厂家在中国境内的注册资质文件，盖章），确保长期使用获得专业、稳定、及时的售后服务。 ★3、每台设备免费为使用单位培训最少２名操作人员，进口设备生产厂家在国内设有专门的培训实验室，安装验收后半年内提供免费的二次高级培训或回访，进一步深化仪器操作维护。 ★4、在中国大陆地区设有技术服务电话。 |  |  |

三、包装及运输

1、中标人负责产品到交货地点的全部运输（含装卸及现场搬运等）；

2、中标人负责其派出的人员的人身意外保险。

3、出厂资料

3.1装箱单；

3.2由投标人制造厂检验人员签署各项检验报告及数据；

3.3产品质量合格证。

四、验收标准和方法

1、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由招标人承担。

2、项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给招标人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，招标人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

五、售后服务

1、投标人应提供售后服务的就近网点，售后服务的负责人，联系方式；

2、招标人在日后生产过程中出现的故障，招标人不能自行解决，联系售后服务，投标人的服务人员应在接到通知后省内有服务人员应在12小时内到达现场，省外有服务人员的应在24小时内到达现场。

3、质保期内的售后服务所产生所有费用由投标人负责；质保期过后投标人应定期回访，进行维护指导。

4、备品、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5、培训：中标人应按招标人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

六、质量保证

1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、整体项目质保期12个月。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3、 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

七、项目其他要求及说明

1、交货时间、地点与方式：

1.1 交货时间：合同签订后60天内交货安装完毕。

1.2 交货地点：招标人指定地点。

1.3 交货方式：中标人自行运输并安装调试，直至项目验收合格

2、结算方法：

2.1 付款人：湖南盐业股份有限公司

2.2 付款方式：合同签订后7天内支付合同价款的30%，安装验收合格后支付合同价款的65%，留5%的质保金。

3、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

投标文件要求

1、投标文件中各种参数必须真实可靠，对所有条款应做出逐条响应，并提供所投设备制造厂家的样本资料。

2、投标人须根据招标文件要求列出质量保证期内各备件的清单和价格，并将该备件价计入投标总价，若提供的产品不需备件或免费提供，应在投标文件中说明。投标文件须附有货物彩色样本资料及技术说明，未附有货物彩色样本资料的将视为实质性偏离；若投标货物的技术参数与本文件技术要求有偏差，请详细填写附件5“技术规格偏离表”。

3、提供设备配置清单（如有的话）。

4、投标文件中须提供电子文件一份（U盘均可），并承诺电子文件与纸质投标文件相一致（承诺书格式见附件9）。

# 第五章  附件（投标文件的格式）

附件1     投标函

附件2     开标一览表

附件3     货物简要说明一览表

附件4     商务条款偏离表（格式）

附件5     技术规格偏离表（格式）

附件6     售后服务承诺书

附件7     投标人的资格、资质证明文件

附件8     投标人认为需要提供的其它资料

附件9    关于项目投标电子文档与纸质文件一致的承诺书

说明：本章内容仅为投标人编制投标文件的参考格式，如本章内容与文件正文有任何差异，均以文件正文为准。

附件1  投 标 函

致招标方：

（投标单位全称）授权______（全权代表姓名）______________（职务）为全权代表，参加贵方组织的           （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对_________________货物进行投标。为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件：投标文件正本1份，副本一式4份，电子文档一份（U盘存储）。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标时间起    天内（投标有效期）遵守本投标文件中的承诺且在此期限满之前均具有约束力。

三、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价为           （人民币大写），详见开标一览表。

四、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

五、我方保证在中标后，忠实地执行双方所签订的经济合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、如果在规定开标时间和日期后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金可被贵方没收。

七、我方完全理解贵方不一定接受收到的任何投标。

八、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

九、我方承诺：招标人若需追加本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

十、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

十一、 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：___________________       邮编：_________________________

电话：___________________       传真：_________________________

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件2  开标一览表（格式仅参考）

招标项目名称：___________________         招 标 编 号：___________________

| 序号 | 投标标的物名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 投标价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 投 标 总 价 | 小写： 元人民币整 |
|  | 大写： 元人民币整 |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

注：

1、总报价为项目最终完成验收合格后所有费用（须按品目分别填写）；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请在开标报价一览表上“投标人名称”加盖投标人单位公章，否则无效；

4、此表在投标文件中体现，并另复制一份单独封装在一个小信封，将此信封与正本投标文件一同密封在同一标注有“正本”字样的密封袋中递交；

5、此必须为法定代表人或授权代表签署。

附件3  货物简要说明一览表（格式仅参考）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 主要性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件4  商务条款偏离表（格式仅参考）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件5  技术规格偏离表（格式仅参考）

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

注：该表请按招标文件技术规格各条逐项填写，按实一一应答。

附件6  售后服务承诺书（格式仅参考）

投标人应提供在本项目下售后服务的方法、质保期、费用、联系方式、服务内容等。

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件7  投标人资格、资质证明文件

目        录

投标申请人须知

表1   营业执照（复印件加盖单位公章）

表2   经中介机构审计的上年度财务审计报告（复印件加盖公章）

表3   法定代表人身份证明或法人代表授权书（原件）、授权代表身份证（复印件加盖公章）

表4   制造商的授权书及维保函证明（原件）

表5   投标人基本情况说明

表6   主要用户和业绩（提供合同复印件并加盖公章）

须       知

1.1对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.2资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.3投标人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

1.4投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.5全部的文件应提供正本一份，副本四份，电子文档一份（U盘）按投标人须知第19条规定封装。

表1  营业执照

（复印件加盖单位公章）

表2  经中介机构审计的上年度财务审计报告

（复印件加盖公章）

说明：2016年度经会计师事务所审核盖章的财务审计报告（只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、损益利润分配表复印件，新成立的公司提供最近月份的财务报表）。

表3  法定代表人授权书（原件）

本授权书声明：注册于                              （地址）的_________________________________（单位名称）的法人代表____________（法人代表姓名、职务），授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与项目                （招标编号：         ） 招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同的中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于                 年       月       日签字生效，特此声明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名________________性别______年龄___________职务_______________

联系地址______________________________________________________

邮编______________电话_________________传真________________

授权代表身份证（复印件加盖公章）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）：

授权日期：___________________________

注：1、无投标人单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2、如为法定代表人投标则需提供法定代表人身份证明。

表4  制造商授权书（原件）

：

我们____________（制造商名称）是按___________（国家名称）的法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____________（制造商地址）。兹指派按___________（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_________（贸易公司地址）的______________________（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方第_______号招标邀请要求提供的由我方制造的_______（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3） 我方兹授予_______________（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____________（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于___________年_____月_____日_______________签署本文件，____________（贸易公司）于_________年_____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                             出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：       正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

表5  投标人基本情况说明

要求尽可能简短精炼。

（一）名称及有关情况：

（1）名称：

（2）地址：　　　　　　　　　传真/电话：　　　　　邮编：

（3）成立或注册日期：

（4）法人代表姓名：

（5）开户银行名称及地址：

（6）投标人在湖南地区的代表姓名和地址邮编、传真、电话

（二）投标人简介：主要包括以下内容

（1）企业发展简史

（2）企业生产经营场所、拥有的生产经营设备，及现有技术人员等

（3）企业生产经营情况、财务现状等

（4）企业获得的荣誉、受过的违规处罚情况等

（三）投标人认为需要说明的其它情况：符合招标文件要求的证明材料。

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

表6  主要用户和业绩

（提供合同复印件并加盖公章）

投标人名称：

| 序号 | 用户名称 | 联系方式 | 所供货物名称 | 数量 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

注：提供合同原件查验，未提供合同原件则不予加分。

附件8  投标人认为需要提供的其它资料

（复印件加盖单位公章）

附件9  关于项目投标电子文档与纸质文件一致的承诺书

致     （招标人）        ：

本单位所投标的                     项目投标文件电子文档与纸质文件一致。

特此承诺！

投标单位：（公章）

授权代表：（签字）

联系电话：

（注：此承诺书须在投标文件中体现，否则，投标无效）