辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：沈阳体育学院分子实验室（操作间和检测间）和细胞间相关仪器购置

项目编号：JH24-210000-10265

编制单位：乔泰工程管理集团有限公司

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	4

第二章 投标文件内容及格式	21

第三章 货物需求	96

第四章 评标方法	97

第五章 政府采购合同条款及格式	112

# 沈阳体育学院分子实验室（操作间和检测间）和细胞间相关仪器购置的招标公告

项目概况

(沈阳体育学院分子实验室（操作间和检测间）和细胞间相关仪器购置) 招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件，并于 2024年04月11日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH24-210000-10265

项目名称：沈阳体育学院分子实验室（操作间和检测间）和细胞间相关仪器购置

包组编号：001

预算金额（元）：3,600,000.00

最高限价（元）：3,600,000.00

采购需求：查看

合同履行期限：自签订合同之日起2个月内完成供货、安装等全部内容。

需落实的政府采购政策内容：小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位/节能产品、环境标志产品/列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务

本项目（是/否）接受联合体投标：否

包组编号：002

预算金额（元）：1,490,000.00

最高限价（元）：1,490,000.00

采购需求：查看

合同履行期限：自签订合同之日起1个月内完成供货、安装等全部内容。

需落实的政府采购政策内容：小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位/节能产品、环境标志产品/列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间： 2024年03月21日08时30分至 2024年03月28日16时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：线上

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年04月11日13时30分（北京时间）

地点：辽宁政府采购网电子评审系统上传提交电子文件，密封递交可加密备份文件（U盘），递交至乔泰工程管理集团有限公司一楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

- 其他补充事宜

（1）供应商须及时办理CA数字证书，否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。

供应商应详阅辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）；

（2）现场或远程完成响应文件解密。现场解密的，请供应商携带CA、笔记本电脑等相关设备（电脑需提前下载所办CA的插件）。

（3）本项目两个包组兼投不兼中。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：沈阳体育学院

地址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号

联系方式：李老师024-89166629

2.采购代理机构信息

名称：乔泰工程管理集团有限公司

地址：沈阳市浑南区高歌路5号

联系方式：024-23883380-8027

邮箱地址：lnqt2018@163.com

开户行：招商银行沈阳分行华园东路支行

账户名称：乔泰工程管理集团有限公司

账号：12490842231085588

3.项目联系方式

项目联系人：王婷、杨洋、刘莹

电　话：024-23883380-8027

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：沈阳体育学院 地 址：沈阳市苏家屯区金钱松东路36号 联系人：李老师 电 话：024-89166629 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：乔泰工程管理集团有限公司 地 址：沈阳市浑南区高歌路5号 联系人：王婷、杨洋、刘莹 电 话：024-23883380-8027 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 无 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | (是 001/01 AI 激光共聚焦显微镜 ( 否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | ( 是 (否 本项目不是专门面向中小企业采购的项目，适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（三）款：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | ( 有，具体产品为 (没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | ( 是 (否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：5,090,000.00 元 最高限价：5,090,000.00 元 其中： 包组编号：001 预算金额：3,600,000.00元 最高限价：3,600,000.00元 包组编号：002 预算金额：1,490,000.00元 最高限价：1,490,000.00元（各品目的单价最高限价详见分项报价表。） |
| 4 | 计量单位 | (中华人民共和国法定计量单位 (其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | (不组织 (组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： (组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 001包：单一产品采购，不适用 002包：002/36 荧光倒置显微镜可拍照 |
| 11.3 | 样品或演示 | (不需要提供样品 (需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 (不需要提供演示 (需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | (所有投标均按 人民币 货币进行报价。 (其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 001包:36,000.00 元 002包:14,000.00 元 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：☑保函 ☑支票 ☑电汇 □其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名：乔泰工程管理集团有限公司 开 户 行：招商银行沈阳分行华园东路支行 账 号：12490842231085588 注：汇款请注明字样：“XX项目投标保证金”（注明项目编号） 4、保证金退还方式： 未中标人的保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告之日起5个工作日内、中标人的保证金将在与采购人签订合同之日起5个工作日内按汇入账号原路退还；中标人应在与采购人签订合同当日将合同原件1份返还至代理公司，否则因逾期返还合同造成保证金退还延迟的，由供应商自行承担责任。 5、保证金退还咨询电话：024-23883380转8088 6、其它： 无 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 1、辽宁政府采购网电子评审系统上传电子文件1份； 2、密封递交与上传电子文件内容及格式相一致的可加密备份文件（U盘）1份。 备份文件应与电子评审系统中上传的电子文件内容、格式完全一致，以备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件但未上传电子文件的，投标无效。 重要提示： 电子文件及备份文件必须按采购文件要求进行签字盖章，若未按照采购文件要求进行签字盖章，其投标将被认定为无效投标。 因未递交备份文件而导致系统突发故障时无法正常评审的，由供应商承担投标无效等不利后果。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共 5 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | (样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： (演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | (综合评分法 (最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3家/包 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1家/包 (采购人委托评标委员会直接确定中标人 (采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | (本项目不收取履约保证金 (本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 36 | 采购代理服务费 | (本项目不收取采购代理服务费 (本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。 支付标准：每包按中标金额采用差额定率累进计费方式，100万以下（含100万元）部分为1.5%，100-500万元（含500万元）部分为1.1%，采购代理服务费下浮20%收取，即采购代理服务费=【100万元×1.5％+（500－100）万元×1.1％】*0.8，不足3000元按照3000元收取。 支付形式： 现金或汇款 支付时间： 领取中标通知书时一次性支付 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：线上或书面纸质质疑函 联系单位：乔泰工程管理集团有限公司 联 系 人：王婷、杨洋、刘莹 联系电话：024-23883380-8027 通讯地址：沈阳市浑南区高歌路5号 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
|  | 其他 | （1）供应商须及时办理CA数字证书，否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页“办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）。 （2）现场或远程完成投标文件解密。现场解密的，请供应商携带CA、笔记本电脑等相关设备（电脑需提前下载所办CA的插件）。 电子文件解密时间：递交投标文件截止时间后进行解密，解密时间为30分钟内。未解密成功的，投标无效。 |

3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，产品应由中小企业制造，即产品由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1供应商应按投标人须知表16.1款中规定的文件份数，准备和递交投标文件（包括电子文件及备份文件）。

★16.2投标文件应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1现场密封递交与上传电子文件内容及格式相一致的可加密备份文件（U盘），包装封皮上应标记：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.2投标人未按要求对备份文件进行密封和标记的，不影响备份文件的效力，但需承担可能由此产生的任何不利影响。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的截止时间前递交投标文件（电子文件及备份文件）。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后且在递交投标文件截止时间前，如果投标人要进行修改或撤回投标，

电子文件应自行在辽宁政府采购网电子评审系统修改或撤回；备份文件须提出书面申请并在提交投标文件截止时间前送达开标地点。投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人登陆辽宁政府采购网电子评审系统自行解密电子文件，由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以线上或书面纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备份投标文件的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 9 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 10 |
| 4 | 分项报价表 | 11 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 12 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 13 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 14 |
| 8 | 电子文件与备份文件内容、格式一致性承诺函 | 15 |
| 9 | 001包投标人为代理商且所投产品为进口产品时，需提供制造商或区域代理商出具的产品授权书，若由区域代理商出具，还需提供区域代理商的证明文件（产品授权书不是中文时，应附中文译本并加盖单位公章，如不一致，以中文为准）；国产产品不需要提供。 | 16 |
| 10 | 其他符合性证明材料：采购需求中有明确要求的，按要求提供；采购需求中没有明确要求的，提供货物主要技术指标和性能的详细说明（制造厂商公开发布的印刷资料、产品技术说明书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可） |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 监狱企业证明文件 |  |
| 3 | 中小企业声明函 | 17 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函 | 18 |
| 5 | 列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料 |  |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

## 格式1

备份投标文件外封面、封口格式

封面格式：

备份投标文件 （U盘） 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交辽宁政府采购网电子评审系统上传的电子文件 1 份，密封递交与上传电子文件内容及格式相一致的可加密备份文件（U盘）   份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：优选包组顺序为：                  。（本项目两个包组兼投不兼中，同时参与两个包组投标的供应商，应填写优选包组顺序，如未填写或两个包组填写不一致，则默认优先选择001包）。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式10-1

开标一览表

包号：001                                                      报价单位：元

| 包组名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式10-2

开标一览表

包号：002                                                     报价单位：元

| 包组名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式11-1

分项报价表

包号： 001                                                   报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式11-2

分项报价表

包号： 002                                                   报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注（单价最高限价/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 全自动化学发光图像分析系统 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 150000 |
| 02 | 单通道微量可调移液器 |  |  | 5台 |  |  |  |  | 1200 |
| 03 | 酶标仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 99800 |
| 04 | 非接触超声破碎仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 80000 |
| 05 | 旋转仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 2000 |
| 06 | 大小鼠抓握力测试仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 30000 |
| 07 | 紫外交联仪 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 25000 |
| 08 | 生物安全柜 |  |  | 3台 |  |  |  |  | 40000 |
| 09 | 高温灭菌环 |  |  | 3台 |  |  |  |  | 1500 |
| 10 | 微孔板离心机 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 4200 |
| 11 | 常温离心机 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 14850 |
| 12 | 超纯水器 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 19000 |
| 13 | 磁力搅拌器 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 3500 |
| 14 | 电泳仪电源 |  |  | 6台 |  |  |  |  | 4700 |
| 15 | 水平摇床 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 4500 |
| 16 | 涡旋混合器 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 1750 |
| 17 | 振荡混匀器 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 15000 |
| 18 | 脱色摇床 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 2400 |
| 19 | 匀浆机 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 3000 |
| 20 | 转印槽 |  |  | 8台 |  |  |  |  | 3500 |
| 21 | 垂直电泳槽 |  |  | 12台 |  |  |  |  | 2700 |
| 22 | 水平电泳槽 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 3500 |
| 23 | 冰箱 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 8000 |
| 24 | 制冰机 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 16000 |
| 25 | 金属浴 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 6500 |
| 26 | PH值计 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 3000 |
| 27 | 层析冷柜 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 28000 |
| 28 | 掌上离心机 |  |  | 3台 |  |  |  |  | 1000 |
| 29 | 水浴锅 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 5000 |
| 30 | 涡旋振荡器 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 3500 |
| 31 | 恒温冰箱 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 4000 |
| 32 | 紫外线杀菌车 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 500 |
| 33 | 细胞废液抽吸器 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 2000 |
| 34 | 单通道微量可调移液器 |  |  | 2台 |  |  |  |  | 1200 |
| 35 | 倒置显微镜 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 70000 |
| 36 | 荧光倒置显微镜可拍照 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 500000 |
| 37 | 零下80℃超低温冰箱 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 45000 |
| 38 | 液氮罐(广口) |  |  | 2台 |  |  |  |  | 8000 |
| 39 | 高压锅 |  |  | 1台 |  |  |  |  | 40000 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12-1

技术规格偏离表

| 包号/序号：001/01 产品名称：AI 激光共聚焦显微镜 数量：1个 是否为经过审批采购的进口产品：是 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：不适用 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、设备用途 本仪器应能够进行AI自动超分辨拍摄和自动共聚焦拍摄，放置样品后自动完成对焦、自动拍摄、AI训练分析、活细胞培养成像和一系列高内涵分析。可通过可见激光对线虫、活细胞、组织和切片进行连续扫描，获得精细的单个细胞或一群细胞的各个层面结构（包括染色体等）的三维超高分辨率图像。可利用荧光标记测定细胞内如钠、钙、镁等离子浓度的比率、动态变化及pH值的动态变化。 2、共聚焦成像系统 2.1 共聚焦成像系统： 2.1.1 提供具备AI功能的共聚焦成像系统。 2.1.2 软件辅助功能：光路设置，通过选择样品的情况，提供多种光路配置模式，设置所有的光路。 2.1.3智能对焦及成像分析模式：快速样品对焦（非相机对焦模式），智能设置宽场荧光成像、共聚焦成像及超分辨成像拍摄参数。需在同一个拍摄软件中实现，以便进行智能化分析和高内涵数据处理。（提供拍摄软件的界面截屏佐证，无法佐证视为不满足。） ★2.1.4 单光子共聚焦配备的激光光源：四根固体二极管激光器，激光波长分别为405nm、488nm、561nm、640nm。 ▲2.1.5四根固体激光器，每根固体激光器的光纤末端输出功率均≥15mW; 每根固体激光器寿命≥10,000小时。激光器系统具备激光寿命保护功能，每个激光器可实现硬件独立开关，延长激光器使用寿命。 ▲2.1.5.1 反射共聚焦成像模式：可进行纳米颗粒的无标记成像，将细胞与纳米颗粒共培养，可以多色观察并分析纳米颗粒在细胞中的状态。 ★2.1.6 荧光检测通道：不少于5个荧光检测通道，至少2个超高灵敏GaAsP或HyD检测器，至少2个PMT检测器，至少1个超分辨检测器。至少提供一个透射明场成像通道。 ▲2.1.7 全光谱探测通道：光谱通道数≥2,光谱分辨率（精度）≤3nm。 ★2.1.8 共聚焦高分辨扫描：最高扫描分辨率时像素数应不小于8192×8192像数点。 2.1.9 光学变倍：提供35x及以上的变倍扫描，且变倍连续可调。支持任意位置调节拍摄，并支持360°任意旋转拍摄。 2.1.10 共聚焦扫描视野FOV：视场对角线≥20mm。扫描振镜≥2个。 2.1.11 扫描模式：可采用点扫描，矩形扫描，旋转扫描，任意线扫描，任意区域扫描，任意角度扫描,或者X，Y，Z，T，波长（任意结合）等多种扫描模式。 ★2.1.12 高分辨率检流计扫描振镜：最高扫描分辨率≥8192×8192像素，所有通道同时8192×8192像素，同时满足扫描视野FOV≥20mm。 2.1.13 检流计扫描振镜速度：扫描速度≥10帧/秒@512×512像素，≥130帧/秒@512×16像素，同时满足扫描视野≥19mm。 ★2.1.14 快速共振扫描振镜（或提供超快线扫技术）：最高扫描分辨率≥1024x1024像素。 2.1.15快速共振扫描振镜（或提供超快线扫技术）具备扫描视野≥13mm。 2.1.16 快速共振扫描振镜速度（或提供超快线扫技术）：扫描速度≥10帧/秒@1024x1024像素，≥100帧/秒@1024x16像素，同时满足扫描视野≥8mm。 ▲2.1.17 具有匹配AI降噪模块，提升共聚焦图像信噪比。可以去除共聚焦图像中的模糊信号。（提供此模块的软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） ★3、适配于共聚焦的超分辨率系统（提供的商品化超分辨模块数量≥2个）。 3.1硬件超分辨系统： ★3.1.1 硬件快速超分辨实现光学分辨率（非联合去卷积技术的超分辨）：横向XY方向≤100nm，轴向Z方向≤300nm。与应标AI激光共聚焦产品同品牌。 ★3.1.2 实现硬件超分辨率成像时，需要至少实现SIM、SRRF、SPatial ARray、STED、STORM/dSTORM等其中的一种硬件超分辨成像技术功能，功能名称排名不分先后。超分辨率系统与应标AI激光共聚焦产品同品牌。 ★3.2超分辨模块：支持同时多通道超分辨率成像，横向XY方向≤120nm，轴向Z方向≤300nm，同时提供两种不同的商品化超分辨模块，且与应标AI激光共聚焦产品同品牌。 4、高内涵分析模块 ★4.1高内涵分析模块：提供流线型的高速、自动孔板采集、数据审查、分析和管理多个孔板实验模块。可以采集高分辨率的三维高内涵图像，可实现自动化图像采集和高内涵筛选分析。 4.2 配备CMOS或sCMOS高内涵分析图像采集系统:提供单色相机成像模式，提供不小于22mm大视野成像，CMOS或sCMOS相机与应标AI激光共聚焦的显微镜产品同品牌。 5、倒置荧光显微镜成像模块（两套） ★5.1同时提供全电动倒置荧光显微镜成像和箱体式全自动活细胞显微镜成像的两种倒置荧光显微镜成像模块，以上两种倒置荧光显微镜成像模块必须同一个品牌。 5.2全电动倒置荧光显微镜成像模块 ★5.2.1观察方式:电动控制Z轴、Z轴调节精度≤20nm 电动DIC物镜转盘、电动荧光、电动滤色镜转盘、电动DIC聚光镜转盘、电动XY载物台、电动切转观察方式（全部为电动控制）。 5.2.2双层光路系统，同时提供3个及以上连接成像接口，右侧口：100%分光，左侧口：100%分光，成像对角线视野不小于22mm，提供目镜相机同时观察功能。 5.2.2.1 主机前端提供触摸显示屏，显示显微镜工作状态并支持调节各个电动模块。 5.2.3全电动X，Y电动载物台：闭环线性反馈X-Y电动载物台；行程：≥110 mm x 70mm。调节速度≥50mm/s,调节精度≤0.1微米。 5.2.4转盘:电动≥六孔物镜转盘,电动≥六孔滤色镜转盘，电动≥7孔聚光镜转盘NA≥0.51，全套DIC附件（适配10~100倍DIC物镜）。 5.2.5明场照明装置:采用LED光照明,配备智能光强管理系统支持视场光照均一性，包括全套电动DIC观察装置。 ★5.2.6荧光功能：提供与应标AI激光共聚焦的倒置显微镜产品同品牌的LED荧光光源，至少提供四色荧光，通过软件可实现毫秒级快速切换激发，光强0-100%可调,配TTL触发器的独立光强控制器。 ★5.2.7物镜:采用高标准齐焦距离，超分辨用平场复消色差高数值孔径物镜，具体要求如下：（物镜与应标AI激光共聚焦的倒置显微镜产品同品牌） 1）4倍或5倍物镜的数值孔径≥0.15，同时工作距离≥12.5mm（1个）； 2）10倍物镜的数值孔径≥0.45，同时工作距离≥2.8mm（1个）； 3）16倍或20倍物镜的数值孔径≥0.8，同时工作距离≥0.8 mm（1个）； 4）40倍（空气镜或水镜)）物镜的数值孔径≥0.95，同时工作距离≥0.21mm（1个）； 5）40倍（油镜）物镜的数值孔径≥1.30，同时工作距离≥0.20mm（1个）； 6）60倍或63倍（油镜）物镜的数值孔径≥1.42，同时工作距离≥0.10mm（1个）； 7）100倍（油镜）物镜的数值孔径≥1.45，同时工作距离≥0.10mm（1个）。 5.2.8 60倍或63倍（油镜）物镜在超分辨共聚焦成像时至少实现1.42高数值孔径。 5.2.9 100倍（油镜）物镜在超分辨共聚焦成像时至少实现1.45高数值孔径。 5.2.10 应用于高分辨率厚样品成像，需提供至少2个齐焦距离≥60mm的物镜。 ▲5.2.11 提供的所有物镜可安装在同一个物镜转换器中，并正常使用进行超分辨共聚焦成像。 5.2.12 对焦系统：使用红外激光校准，可以对目标焦平面进行实时跟踪，有效防止长时间拍摄或者添加试剂所造成的跑焦（焦点飘移）现象。 5.2.13 提供高配图像处理/分析工作站 ★5.2.14 提供两套AI模块，安装在两台工作站中。（包含AI分析和训练模块）。 5.2.15 超分辨共聚焦专用防震台尺寸：长≥1.8m 、宽 ≥1.5m ，包含应急电源、工作平台。 5.3 箱体式全自动活细胞显微镜成像模块 ★5.3.1 提供箱体式全自动倒置荧光显微镜，封闭式箱式结构，无需暗室即可高质量成像，可进行活细胞观察和成像。 ★5.3.2 具备自动成像、自动对焦、自动焦点控制/锁焦、全自动载物台，电动物镜转盘。 ▲5.3.3 对焦系统: 毫秒级主动式焦点稳定装置，实时跟踪焦面，兼容全系列观察方式与物镜，使用硬件校正。兼容玻璃与塑料底培养器皿。 ★5.3.4 箱体式全自动活细胞显微镜模块必须提供和实现与应标的箱体式倒置荧光显微镜同品牌的点扫描激光共聚焦功能和超分辨功能：接受此功能与应标的AI激光共聚焦主体和超分辨模块结合使用后实现的方式，或在箱体式倒置荧光显微镜中单独提供点扫描激光共聚焦功能和超分辨功能均可。 5.3.5 在箱体式共聚焦显微镜模式下提供的共聚焦扫描：最高扫描分辨率时像素数应不小于3500×2900像数，扫描视野≥18mm。 6、共聚焦分析软件： ▲6.1 同一软件控制显微镜、硬件超分辨、单光子共聚焦、宽场荧光成像、扫描器、高内涵筛选、AI模块等所有硬件均由同一个软件控制。 6.2 自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。 6.3 图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。 6.4 多功能测量分析软件，可对图象进行深度分析处理，具有自动测量、记数、统计、测量功能。 6.5 3D成像软件，用于3D成像，有多种渲染方式（阴影、透明、表面及最大强度投影），可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染），可做Z轴颜色编码视图及浮雕立体视图，可实现三维空间的距离和角度测量，自定义式的3D视频以及4D视频制作与导出等旋转，不同切面观察，电影制作，多位点，时间序列，多波长任意组合形成4D、5D及6D图像。 6.6 有专业的图像扫描、大图拼接和分析功能软件，具有螺旋拼图模式，同时进行多个区域的拼图，不规则区域的拼图，焦点地图设定等功能，具备图像裁剪功能。 6.7 软件系统应包括上述所有功能要求的内容，实现图像实时采集,RAM图像捕捉,多通道荧光采集叠加, 6维采集和分析,大图无缝拼接,面积、长度角度等自动测量, 时间分段测量,报告生成器,数据库管理,多维文件格式，以及实时动态分析。 6.8 FRAP模块：配备荧光漂白恢复技术（FRAP），可以进行光漂白和光活化及光转换实验。 6.9 无杂散光：提供3D光切技术，利用结构照明法，可以简单有效地消除非焦平面杂散光。 7、AI人工智能模块： 7.1 提供不少于两种具备机器自主学习的AI图像分析功能模块。AI模块与应标AI激光共聚焦的显微镜产品同品牌。（此模块的使用和学习界面，根据提供的模块数量，分别提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） ▲7.2 AI分割模块：通过追踪感兴趣特征的AI训练，神经网络便可以学习分割并将其应用于类似的图像。训练和学习后可自动化分割骨细胞陷窝形态，并完成自动测量骨细胞的个数和形态。（此模块的使用和训练界面提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式12-2

技术规格偏离表

| 包号/序号：002/01 产品名称：全自动化学发光图像分析系统 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、仪器应用范围 ★1.1 仪器可实现FITC或Cy2、Cy3、Cy5等多色荧光以及近红外荧光的拍摄以及化学发光和普通凝胶成像及可见光成像，真正做到一机多用，节省实验空间； 1.2 红、绿、蓝三色荧光成像，近红外荧光成像（选配）； 1.3 化学发光检测Western Lightning、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo等多种化学发光底物； 1.4 DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析。 2、暗箱系统 2.1 取代暗室曝光，无需建造暗室浪费空间，无需繁琐的摸索曝光步骤，无需接触有毒的化学试剂； 2.2 全开式门，开门自动保护系统，防止紫外线损伤，保证仪器密闭性； 2.3 电源220V/50Hz； 2.4 暗箱配有顶置白光光源。 3、高分辨率低照度数码制冷相机。 ★3.1 制冷CCD，灰度值≥16 bit（0～65535级灰阶）； ★3.2 CCD有效分辨率≥2750×2200（605万像素）； 3.3 CCD像素尺寸：≥4.54μm × 4.54μm; 3.4 CCD制冷温度相对环境温度≥-75℃,（绝对温度-55℃，动态实时显示CCD制冷温度）； 3.5 CCD感光芯片： ICX 694同级或以上； 3.6 CCD暗电流：< 0.0005e-/pixel/sec @-40℃； 3.7 CCD感光效率>75%； 3.8 具有Binning模式，可实现1×1，2×2，4×4像素合并； 3.9用户可自行设定，定时自动关闭所有光源时间（0-60分钟）。 4、定焦镜头 ★4.1 配备F0.8高清晰大口径高通透定焦镜头； 4.2 成像动态范围为＞4.5个数量级； 4.3 快速精准自动聚焦，无需人为干涉。 5、光源和滤镜系统 5.1 标配两侧落射荧光：红625nm、绿525nm、蓝470nm、可选配近红外740nm； 5.2 标配紫外透射光源:300nm或302nm，透射面积≥ 10*10cm, 内置≥2根紫外灯管，光强更加均匀； 5.3 标配254nm和365nm反射紫外光源； 5.4 标配透射白光光源（白光转换板），透射面积≥21*26cm; 5.5 标配双侧落射白光光源，LED反射灯*2； ▲5.6 标配至少六位电动滤光轮，配备535nm、605nm、590nm、700nm滤片，可选配840nm或以上的近红外滤片； 5.7 化学发光成像面积≥15*18cm。 6、图片采集分析软件 6.1 支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全； 6.2 两种拍摄模式：单张、多张，满足不同用户的使用习惯，可选择是否拍摄Marker，可调节图像显示模式； 6.3 智能条带识别功能，帮助自动识别条带； 6.4 可一键式成像，无需调整曝光参数，简化成像操作； 6.5 可预估曝光时间，无需揣摩，节约时间； 6.6 自动/手动合并Marker和样品图片； 6.7 信号叠加：拍摄多张图片时，后一张图片的信号是前几张图片信号的累加效果； 6.8 丰富的图像处理功能：裁切、旋转、缩放、亮度和对比度调节、反射、伪彩、标注、直方图、合并等； 6.9 采集图片可自动存档，无需手动保存； 6.10 支持多种图像格式导入/导出功能； 6.11全自动图像分析软件， 满足核酸胶分析、印迹分析等多种应用； 6.12 自动泳道、条带和边缘识别，也可手动条带识别； 6.13 分子量/bp数、浓度测算； 6.14 手动条带定量，可对条带定量分析； 6.15 结果可输出到EXCEL、WORD； 6.16 中/英文任意切换，操作简单，软件终身免费升级； 6.17 溢出提示:在拍摄中可显示过饱像素，保证精确定量。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/02 产品名称：单通道微量可调移液器 数量：5台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、技术规格 1.1 具有吸头安装装置，使吸头容易吸附和弹出； ★1.2 具有容量锁定按钮，防止移液过程中容量发生意外改变； 1.3 有数字容量显示，位于手柄正前方，便于移液时观察； ★1.4 单通道量程范围： 0.1-3ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul、1-10ml； 可变量分别为：0.002ul、0.01ul、0.02ul、0.10ul、0.20ul、1.00ul、10.0ul、20.0ul； 多通道量程范围：0.5-10ul、5-100ul、30-300ul； 可变量分别为：0.01ul、0.10ul、0.20ul； 1.5 易于清洁保养，只需拆卸三个或更少的部件。无需工具即可拆卸； 1.6 采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作； ▲1.7 可以整支进行高温高压灭菌（≥121℃，1 bar，20min），无需拆卸。具有紫外线耐受力和耐化学腐蚀性； 1.8 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求； 1.9免接触安全圆锥过滤器弹出，通过按压即可卸除过滤器，保护用户健康安全。 2、基本配置 2.1手动移液器； 2.2校准工具/开帽器； 2.3（3ul及10ul规格除外）安全圆锥过滤器； 2.4硅脂（1g）； 2.5移液器挂钩； 2.6快速操作指南说明书。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/03 产品名称：酶标仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、单色器类型：光栅型，可产生连续光谱。 ★2、检测类型：96孔板，必须配备超微量检测板。 3、吸收光： 3.1 波长范围：340nm-850nm，至多1nm可调； ★3.2 带宽：≤2.5nm； 3.3 波长准确度：±1nm； 3.4 波长重复性：±0.2nm； 3.5 光度量范围：0-4.000(OD)； 3.6 分光检测分辨率：≤0.001OD； 3.7 测定精确度：＜±0.003OD±1.0%,0-2.0 OD； 3.8 杂散光：< 0.05% at 340 nm。 ▲3.9 注射器加样体积≤300ul，回流死体积≤50ul；管路气泡自动侦测、防溢流自动侦测。 温度控制：室温+5°C ---45°C 4.1 具有温控孵育系统，温度可达45℃，适应高温试验； 4.2 具有动力学分析模式。 5、温度均一性：±0.5°C在37°C。 6、震荡方式：线性，0-999秒。 7、光源：闪烁式高能氙灯（≥10亿次闪烁）。 8、检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描法。 ★9、微孔板测度时间：96孔：≤6s秒。 10、光学系统由不少于4个配备独立样品检测器和参照检测的通道组成，极大提高检测速度和检测的精度。 11、机械臂兼容性：兼容。 ▲12、数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥20种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol，数据导出格式：excel、TXT和XML。 13、配置：主机一套（含光吸收模块）、专业分析和控制软件一套、配套电脑1台（WIN10/11专业版系统）。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/04 产品名称：非接触超声破碎仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、性能特点 1.1 样本零污染：非接触式粉碎机消除了交叉污染风险和传统探头磨损掉渣现象； 1.2 安全可靠：封闭环境，增强生物安全性 ( 如分枝杆菌、病毒等 )； 1.3 样本损耗小：可用于处理微量样品，最小到 5µl； 1.4 适用范围广：适用于各种标准容器，可处理多种样品； 1.5 重复性高：参数可调，精准控制样本处理过程，结果重复性高； 1.6 等温处理：可选配冷却水循环系统，避免温度过高对样本造成损坏； 1.7 旋转支架：自动的连续旋转离心管使超声波的能量分布更为均匀。 2、技术参数 2.1 超声频率：20KHz（±0.5KHz）超声探头倒置； ★2.2 超声功率：≥1800W； 2.3 显示方式：≥7寸触摸屏显示，0.1秒～999分钟可调脉冲器； 2.4 功率可调：1%-100%； 2.5 超声总时间：0-999min； 2.6 工作模式：间隙/连续； 2.7 旋转样品架：标配：0.5ml 12孔；2ml 12孔； 0.2ml 12孔；5ml-50ml可定制样品架； ▲2.8 智能存储：可存储不少于20组实验参数； 2.9 温度显示：有； 2.10 配套冷水机：有； 2.11 电源电压：AC220V/50HZ； 2.12 低温系统：0-40℃外置低温冷却循环槽。 3、配置 3.1 一体机主机一台带光照隔音箱、破碎支架一套、冷水机一套。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/05 产品名称：旋转仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、DNA混合仪和垂直混合仪广泛应用于医学、农学、生物工程领域的样品混合，替代手工摇晃，使用方便，操作简单，一次可同时放入各种离心管。允许24小时连续工作，可放入冰箱内。 ★2、高通量：可同时放置多个不同规格的离心管，且支持24小时连续工作。 3、转速10-60转/分可调，允许24小时连续工作，可放入冰箱内。 4、电压：220V。 ★5、转速：满足5-60r/min。 ★6、混合方式：圆周。 7、适用试管：0.2ml/0.5ml：12支、1ml/1.5ml：通用32支、2ml 4支/5ml 8支/10ml 4支。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/06 产品名称：大小鼠抓握力测试仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、荷重(CAPACITY)：≥50N。 2、设备外型尺寸：长≥280mm、宽≥120mm、高≥100mm。 3、抓力网尺寸(SIZE)：长≥90mm、宽≥90mm。 4、电源输入：110~220V 50Hz。 5、电源输出：9V 400mA。 6、本机带电池可续航≥20小时。 ★7、高精度高分辨率,准确度不大于0.5级，最小读数≤0.01N。 8、最大值保持功能。最大值显示直至手动清零。 9、N（牛顿）、g（克）、lbf（磅）三种单位可供选择、并相互换算。 10、感应式背光灯，开启关闭可自由设定。 11、LCD液晶屏显示方向可翻转。 12、绿色环保，环保省电及保护本机设计，关机时间（10~90分钟）自由设定。 ★13、USB串口输出功能,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试曲线图，并可导出做各种详细的分析。 ★14、附带的软件可将数据导出到excle或TXT文件；测试曲线图可导出JPG格式，可进行文献插入。 15、拉力角度可调配有大小鼠不少于6个网格配件可做大小鼠前后肢实验。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/07 产品名称：紫外交联仪 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、多种工作模式自由选择：紫外能量模式（Energy Mode）、时间模式（Time Mode）。 2、光源分布一致性好：由附表（紫外交联仪能量分布图及平均值、标准差）可知光源的分布，尤其是中心区域的分布一致性好，能够保证样品各点吸收的能量基本一致。 3、交互界面：采用≥4英寸触控屏。 ★4、安全性强：仪器装有门控开关，当门打开或者门关闭不严时会自动关闭紫外光源，保护使用者安全。 5、观察窗采用特殊玻璃，用户可以安全地通过此窗口观察样品和灯的运行状态。 ★6、UV波长：满足254nm，UV辐射能量：≥5mw/cm²。 7、UV光源 :≥6支(三种波长至少8W灯管)。至少50个曝光能量与曝光时间设定可保存。 8、程序组(组) : ≥50组。 9、曝光能量测量范围：0-99.99J（焦耳）。 10、曝光时间测量范围:0-999.9min。 11、产品配置：主机一台，灯管一套（254nm灯管≥6只）。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/08 产品名称：生物安全柜 数量：3台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、外型尺寸宽度：≥1300mm。 ★2、工作区宽度≥1200mm。 3、工作电源：220V 50Hz。 4、工作环境：温度15℃~35℃，相对湿度≤80%。 5、气流模式：30%外排，70%内循环。 6、正常运转状态下的下降气流平均速度≥0.32m/s；流入气流平均速度≥0.53m/s。 ★7、内循环与外排均采用超高效空气过滤器（ULPA），对≥0.12μm直径的固体颗粒物，过滤效率达到≥99.9995%。 ★8、正常运转下的噪音≤62dB（A）；振动≤5μm；平均照度≥900LX。 9、在正常运转状态下的高效过滤器泄露率＜0.005%。 10、操作面板玻璃设立≥20cm安全警戒线，抬起超高或超低后警示装置发出声音+弹窗报警，工作台玻璃移门升降自如、定位准确、无故障、免维护并能完全关闭。 ★11、≥7英寸液晶触摸大屏操作，可分人员层级调整设备参数。 12、具有紫外灯消毒功能，可预约紫外灯灭菌时间，自由设定杀菌时长，完成灭菌后紫外灯自动关闭。 13、前窗玻璃采用透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响且抗冲击性强的不小于6mm防紫外线钢化玻璃，保护实验安全。 ★14、双运行模式：门体抬起，风机迅速配比下降与流入气流自动进入工作模式；门体下拉，风机低速运转自动进入节能模式，相较工作模式，节能最高可达70%；实验过程解放双手，无需触屏操作，减少污染风险。 ★15、柜体一体式结构可分离单独置于台面，也可置于地面并支架可调节高度，满足多场景使用需求；至少满足±10°倾斜设计+高于操作台面的通体式搁手架设计，提供舒适操作的同时也防止进气流被阻挡，柜内气流外溢；有检测气流流速波动功能，气流流速波动超过20%后有声音+弹窗报警提示。 16、整体操作台面采用304不锈钢材质，耐腐蚀，易于清洁和维护，柜体防泄漏，集液槽设计标配排污阀，保护实验卫生。 ▲17、智控系统搭配双微风速传感器，实时精准监测气流流速，自动调节风速并可监测超高效过滤器及紫外灯寿命。 18、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机和过滤器影响产品正常运行。 19、设备易于清洁和维护保养，同时随机附带日常操作清洁维护保养相关的文件和说明书。 20、具有停电参数记忆，来电恢复功能；且带备用插座设计，在整机之外具有独立断电保护功能；整机双重断电保护，并具有独立电源开关，使用更加安全方便。 ★21、具有流入/下降风速传感器以及风机联动精准监测功能，可第一时间排除报警原因，方便用户第一时间做出对应安全操作。 22、在智能模式下人体感应模块监测到人员未在操作区15分钟以上，电脑程序自动将安全柜切换节能模式。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/09 产品名称：高温灭菌环 数量：3台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、技术指标要求 1.1 工作条件 1.1.1 使用环境温度：0℃～50℃； 1.1.2 相对湿度：≤90%； 1.1.3 使用电源：AC100-240V 2A。 1.2 仪器用途 采用红外线热能灭菌，可应用于生物安全柜、超净工作台、抽风机旁、流动车等环境中，无名火，更安全，可完全替代酒精灯。 1.3 配置清单 1.3.1 红外接种环灭菌器，1台； 1.3.2 电源线，1根。 1.4 技术参数 ★1.4.1 中心区最高温度：825℃±50℃； ★1.4.2 最大消毒物品外径：≥Φ14mm ； 1.4.3 加温区总长：≥150mm； 1.4.4 电源功率：≥170w； ★1.4.5 加热孔内温度可达到800℃以上，杀菌只需要≤5秒； 1.4.6 在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染； 1.4.7 尺寸：长≥185mm、宽≥98、高≥185mm。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/10 产品名称：微孔板离心机 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、工作条件 1.1 使用环境温度：5℃～40℃； 1.2 相对湿度：≤85%； 1.3 使用电源：～220V 50/60Hz； 2、仪器用途 微孔板迷你离心机是专门为微孔板设计的瞬时离心机，方便离下挂壁液。适用于96孔或384及小容量微孔板, 同样适用带裙边、不带裙边及各种标准PCR微孔板。 3、配置清单 3.1 微孔板迷你离心机，1台； 3.2 电源线，1根。 4、技术参数 ★4.1 最大转速：≥2500rpm； 4.2 最大离心力：≥500xg； ★4.3 样品处理量：≥2×96孔PCR板； 4.4 快速离心挂壁液滴； 4.5 PCR实验使用，显著提高扩增效果； 4.6 适用带裙边、不带裙边及各种PCR微孔板； 4.7 尺寸：长≥190mm、宽≥220mm、高≥186mm。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/11 产品名称：常温离心机 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、工作条件 1.1 电源：AC220V±22V，50Hz； 1.2 工作环境相对湿度≤85%； 1.3 工作环境温度：5-35℃。 ★2、最高转速≥18500r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥23700xg，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增。 ★3、最大容量：≥4×100ml； 不少于15款转子可选择。 4、定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min。 5、具有启动计时、到转速计时、瞬时计时三种计时模式。 6、加/减速曲线：≥11档加速曲线、≥12档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态。 7、驱动系统：大力矩交流变频电机驱动，具有升降速快，转速稳定的特点。 8、安全性能： 8.1 具有转子识别、不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护等保护功能； ★8.2 配备了通过具有生物安全气密性的角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 9、控制系统 ★9.1 ≥6寸高灵敏度（可戴手套直接操作）、触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数与运行参数同屏显示； 9.2 可以设置≥100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性；可选中五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行； ★9.3 自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 ★10、配置要求：24*2ml角转子（最高转速≥15000r/min，最大相对离心力≥21530xg）；6*50ml尖底/圆底角转子,配6*15ml和6*5ml适配器(最高转速≥12000r/min，最大相对离心力≥15200xg）。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/12 产品名称：超纯水器 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、进水水源：城市自来水，溶解性固形物TDS＜200ppm，水压0.10-0.40Mpa,水温5-45℃。 2、工作电源：AC220V/50Hz，功率：满足30W。 3、制水流量：≥10升/小时。 4、取水流量:UP取水流量：1.0-1.5升/分钟(水箱储水时)。 ★5、出水水质:RO出水口：电导率≤进水电导率*2%；UP出水口：电阻率在线监测17-18.2MΩ.cm、微颗粒物≤1个/ml、微生物≤1cfu/ml。 ★6、终端微滤器：满足0.1μm过滤器。 7、储水箱配置：配15升压力纯水箱、外置。 8、主机尺寸：长≥500mm、宽≥320mm、高≥480mm。 9、预处理系统：注塑型双通道预处理系统，并具有“超纯水生产用的预处理检测装置”。 10、超纯化系统：具有UP全管路自动定时消毒清洗功能，系统配置除精细纯化柱，全部为整体注塑真空封装，注塑型双通道超纯化系统，并具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”。 ★11、UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测 ；RO反渗透膜自动冲洗。 12、系统自控保护功能。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/13 产品名称：磁力搅拌器 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、工作盘尺寸（宽x长）：≥184x184mm （7英寸）。 2、盘面材质：玻璃陶瓷。 3、电机类型：罩极电机。 4、电机输入功率：≥15W。 5、电机输出功率：≥1.5W。 6、功率：≥1030W。 7、热输出功率：≥1000W。 ★8、最大搅拌量（水）：≥10L。 9、搅拌子最大尺寸（长度）：≥80mm。 ★10、转速范围：≥0~1500rpm，温度显示：LCD。 11、过热保护：≥580℃ ，温度显示精度：±0.1℃。 12、外置温度传感器：精度为±0.2。 13、余热警告功能：≥50℃。 14、外壳防护等级：≥IP21。 15、尺寸：长≥360mm、宽≥215mm、高≥110mm。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/14 产品名称：电泳仪电源 数量：6台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、输出类型：恒压、恒流、恒功率。 ★2、自动升成功能：只要选定恒定值（恒压、恒流或恒功率），其余两项指标自动升成，无须人为调整，避免了误恒定现象。 ★3、微电流状态功能：电泳结束时自动进入微电流，既避免了实验室无人时定时关机造成的样品扩散，又防止了长时间电泳造成的样品损失。 4、储存记忆功能：具有编程储存记忆功能，可储存不少于12个常用工作程序。 5、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测，过载/短路监测，漏电保护，开路报警、断电自动恢复；液晶屏同时显示电压、电流、功率、设定时间。 6、具有可不少于4组并联，可同时带多个电泳仪（槽）。 7、输出范围：电压:5-600 V；电流:1-500 mA；功率:1-300 W。 8、分 辨 率：电压1V、电流1 mA、功率1 W。 9、显示方式：液晶显示屏。 10、定时范围：1～999 min。 11、外形尺寸：长≥300mm、宽≥240mm、高≥100 mm。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/15 产品名称：水平摇床 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、转速:满足50~250rpm。 2、轨道直径:不小于20mm。 3、运行时间范围:满足1min~99h59min。 4、载物台:多种托盘可供选择，适于不同混匀工作。 ★5、最大承重:≥2.5kg。 6、电机:直流无刷电机。 7、低伏电源，适合冷冻室使用。 8、直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/16 产品名称：涡旋混合器 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、运行方式:圆周运动。 2、工作方式:连续/点动。 3、振荡直径:≥3mm。 4、电机功率:≥0.6W。 5、速度范围涵盖:满足800~2500rpm。 ★6、速度可调，适用于15ml以下的离心管或试管。 ★7、接触模式(点动)、连续模式(长时间连续工作)随意选择。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/17 产品名称：振荡混匀器 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、 温度控制范围:0℃~105℃（环境温度≤20℃下检测）、4℃~100℃(环境温度≤25℃下检测)、10℃~100℃(环境温度≤30℃下检测) 。 2、定时时间:满足1min~99h59min。 3、温度均匀性:≤±0.5℃。 4、控温精度:±0.3℃。 5、显示精度:±0.1℃。 6、振荡速度:300~1500rpm。 7、振荡幅度:满足≥2mm。 ★8、加热时间(25-100℃):≤15min。 ★9、制冷时间:≤30min(从室温下降到室温以下20℃)、≤15min (从100℃下降到20℃)。 10、温度校准功能及短振荡点动功能。 11、具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行。 12、多种模块可供选择，直流无刷电机。 13、常用模块有透明盖，具有隔热保护功能。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/18 产品名称：脱色摇床 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、电子调节速度和时间。 2、双LED屏，分别显示时间和速度。 3、LED数字显示速度和时间，方便读取与操作。 4、速度范围满足10-80rpm。 ★5、固定托盘，最大载重量至少满足2kg。 ★6、支持定时和连续工作模式。 7、定时功能，范围满足1分-19小时59分。 8、工作盘尺寸：长≥268mm、宽≥268mm，倾斜角度：达到±7°，最大载重量：≥2kg。 ★9、速度范围：满足10-80rpm，速度显示：LED，定时器显示：LED，时间设置范围：满足1分-19小时59分。 10、外壳防护等级：≥IP20，功率：≥20W，尺寸：长≥290mm、宽≥345mm、高≥123mm。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/19 产品名称：匀浆机 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、六档无极调速，高转速可达≥35000rpm。 2、仪器可以实现组织捣碎、微量分散乳化均质。 3、一体化调速开关、操作人性化。 4、重量轻（≤1Kg）。 5、双重防护绝缘。 6、分散头采用不锈钢材质，可重复使用。 7、分散头采用快速连接方式，便于拆卸更换。 ★8、配不少于3种不同的分散头，外径分别为6mm、8mm、10mm满足不同的处理量（0.2-250ml）需求，适用于EP管、离心管、小试管等。 手持式设计，操作灵活。 ★10、产品功能：细胞破碎/组织匀浆/捣碎/均质/乳化，处理量：满足0.2ml-250ml（H2O）；功率：≥145W。 11、转速范围：8000~35000rpm无级调速。 12、转速显示方式：刻度显示。 13、标准工作头配置：≥10G。 14、配工作头不少于三个：6G，8G，也可根据处理量要求定制。 15、附件：H型工作架。 16、接触物料材质：≥300L。 17、浸入液体部分轴套材质：PTFE。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/20 产品名称：转印槽 数量：8台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、槽体结实耐摔：抗热有弹性的聚碳酸酯注塑成型，坚固抗摔，透明美观。 ★2、两种转印方式：高电流1小时内快速转印不少于两块95×110 mm凝胶，也可进行低电流过夜转印。 ★3、内置冰盒：有冷却装置ICE冰盒，可快速吸收转移过程中产生的热量。 4、方向标记：红黑颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程的样品向正确的方向泳动。 5、凝胶兼容性强：可以兼容任何面积小于95×110 mm的凝胶。 6、转印尺寸：长＜95mm、宽＜110 mm。 7、转印数量：1~2块。 8、使用方法：高电流1小时快速转印，或低电流过夜转印。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/21 产品名称：垂直电泳槽 数量：12台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、槽体坚固抗摔：采用优质的材料一次注塑成型；且槽体高度透明，清晰显示电泳状态。 2、原位制胶：斜凸轮制胶器配合原位灌胶的技术，不漏胶，直接在跑胶主体上安装好胶室，避免玻璃板二次移动造成的失误。 ★3、电极头兼容性高：可兼容市面上五种以上电源。 4、电泳稳定性好：V型的电极正极设计，两侧有气泡出孔，电泳时不会有气泡存留，保证了电极与缓冲液的充分接触，使得电场强度均匀，有利于电泳谱带平直，减少微笑现象；槽底留有不少于1cm空间，可放置磁力棒进行搅拌，以使缓冲液温度和离子强度均匀，电泳结果更精确。 5、省缓冲液：可选配减液板，根据需要调节缓冲液。 6、凝胶数量：1~2块。 7、凝胶厚度：1.0 mm（标配）；0.75 mm、1.5 mm（选配）。 ★8、预制胶：可兼容五个以上品牌。 9、玻璃板尺寸：长≥100mm、宽≥105 mm（标配），长≥100mm、宽≥84mm（选配）。 10、两种凝胶尺寸：宽≥83mm、高≥97mm（标配），宽≥83mm、高≥75mm（选配）。 11、梳子规格：1.0mm，9、10、15、18齿4种齿数（标配）0.75mm、1.5mm，10、15齿2种齿数。 12、上槽缓冲液体积：150~200 ml。 13、下槽缓冲液体积：300~680 ml。 14、支持高电压快速电泳：是。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/22 产品名称：水平电泳槽 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、槽体坚固抗摔：采用优质材料一次注塑成型。 ★2、加粗铂金丝：≥Φ0.2mm的加粗铂金丝，保证实验稳定性，持久耐用。 3、维护方便：采用可更换电极头，方便后期维护。 ★4、操作便利：凝胶托盘带有荧光标尺，不低于110度高温不变形，无需等待即可灌胶。 5、快速制胶：有特制的制胶架，制胶无需胶布封口，快速制胶。 6、安全可靠：限位功能，操作准确；按钮式开盖设计，开盖断电，确保安全。 7、凝胶面积：长≥70mm、宽≥100mm。 8、梳子厚度：0.75 mm、1.0 mm、1.5 mm三种。 9、梳子齿数：8孔、15孔。 10、缓冲液体积：满足不少于260 ml。 11、可承受电压：电压150V、电流150 mA、功率10 W。 12、重 量：不少于1 kg。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/23 产品名称：冰箱 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、总容量：≥500L。 2、冷冻能力：≥7.5kg/12h。 3、冷藏室容积：≥300L。 4、冷冻室容积：≥175L。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/24 产品名称：制冰机 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、产冰能力≥70kg/24h。 ★2、储冰容量≥25kg。 3、产品功率≥420W。 4、额定电压为220V。 5、采用风冷的冷却方式。 6、制冷试剂：R404a/160g。 7、采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，一体式结构，紧凑简洁，节省空间。箱机隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。采用优质高效无氟压缩机。 8、制冰过程采用全电脑程序控制电脑芯片，控制可靠，运行平稳。 9、采用减速器和电机，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 10、螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，现实冰、水自动分离。 11、具备水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程，无水损耗，节水节能。 ★12、有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 13、所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，适合实验室使用环境。 14、前部设有电源开关和功能指示灯，详细的操作说明，使用直观方便，各项安全指标均经电性能测试通过，保证安全。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/25 产品名称：金属浴 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、控温范围:-10℃~100℃。 2、升降温时间:≤25min。 3、温度稳定性100℃:≤±0.5℃。 ★4、可提供适合0.2 ml、0.5 ml、1.0 ml、2.0 ml、4 ml 、8 ml 、15 ml、35 ml、40 ml等各种离心管、试管的模块，更换方便。 5、控温精度高: 内置超温保护装置，保证温度恒定。 6、可设置分段程序: 温度、时间可设置多节控制，避免反复操作。 7、模块选择: 标配：15x0.5ml+20x1.5ml，选配：96x0.2ml、54x0.5ml、35x1.5ml、35x2.0ml。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/26 产品名称：PH值计 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、按Mode键,可选择pH、mV或相对mV方式。 2、按校正键,能自动识别缓液。 3、使用设定和输入键,可以预览电极斜率,图形化校准曲线,方便易懂,更为直观。 4、具有数据统计功能,允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存。 5、全自动温度补偿,支持手动温补。 ★6、支持1-5点校准存储。 7、全自动显示电极斜率及使用状态。 8、内置不少于4组缓冲液,自动识别。 9、校准方便简单,实现一键校准。 10、读取数据快速稳定，同步显示pH、温度和缓冲液组。 11、可直接以mV或pH方式读取测量值。 12、显示：满足≥5英寸单色液晶屏，仪器级别≥0.01。 13、测量模式 pH/mV(ORP)。 14、pH 测量范围满足0.00～16.00。 ★15、测量模式 pH精度±0.01。 16、mV 测量范围 -1999.9～1999.9。 17、测量模式mV分辨率≥ 0.1，相对精确度 ±1。 18、手动范围满足 -5.0～105.0 ℃。 19、自动范围满足 -5.0～105.0 ℃。 20、校准支持自动温度补偿，内置不少于4组18种缓冲液，自动识别支持1-5点校正。 ★21、数据库≥500组测量数据。 22、输出方式 RS232，可选配打印机。 23、电源 12V/1A（外部电源）。 24、pH输入 BNC,阻抗>10e+12Ω。 25、温度输入 NTC，≥30KΩ。 26、终点模式手动/自动，可选。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/27 产品名称：层析冷柜 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格：有效容积≥1000L，立式，双玻璃门。 2、材料：箱体材料采用表面耐腐蚀的结构钢板，易清洁;内胆材料采用SUS304不锈钢板，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 3、外部尺寸：长≤1200mm、宽≤900mm、高≤2000mm。 4、精确控温：高精度微电脑温度控制系统，内置≥7路传感器，包括上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度等多路传感器，确保箱内温度稳定维持在2~8℃范围内。当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机至少5分钟、停机至少6分钟规律运作，确保物品存储安全。 ★5、压缩机：采用压缩机，整机配置≥2个蒸发风机，≥1个冷凝风机。 6、冷凝器与蒸发器：翅片式冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速。 7、屏幕显示：液晶屏，控温精度至少0.1℃，具备开门、断电、电池电量低等报警指示灯，具备制冷、风机运行、电加热运行状态指示灯，控制系统设置密码保护功能，确保设备稳定运行。 8、外门防凝露：双层真空电加热玻璃门及中梁防凝露设计，具有自动加热模式、一直加热模式、关闭模式三种加热模式，可实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。 9、照明及杀菌：箱内顶部设置至少3个筒状LED照明灯及紫外消毒杀菌灯，具备独立开关，方便日常实验照明使用。 ▲10、箱体配置：整机设置至少3层不锈钢承重隔板，侧面设置≥2个可调节层析柱固定杆（标配夹具），方便不同层析实验场景需求。 ▲11、防水插座：整机配备不少于3个，防护等级≥IP67的防水插座，满足内置层析设备安全取电。 ▲12、自关门功能：玻璃门具备小角度自动关门功能。 13、温度均匀性：风道式强制冷气循环系统，确保箱内温度均匀性≤±3℃。 ★14、保护功能：开机延时和停机间隔，保障设备安全运行。 测试孔：标配至少1个测试孔，孔径≥25mm，方便测试箱内温度。 2根及以上层析固定立柱，3层及以上可调开放式钢架， 不作层析实验亦可用于样品冷藏保存。 17、接口：标配USB接口、RS485接口、远程报警接口。 18、标配蓄电池，可在断电情况下持续为温控报警系统及USB接口供电。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/28 产品名称：掌上离心机 数量：3台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、最高转速:≥6500rpm。 2、最大离心力:≥2000×g。 3、同时可以离心1.5ml和0.2ml。 4、电源:220V/50HZ。 5、开盖即停，合盖即转。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/29 产品名称：水浴锅 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、容量：≥10L。 2、电源：AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz。 3、温控范围：室温+5℃ ~100℃。 4、时间范围：1min~99h59min。 ★5、控温精度：±0.3℃。 ★6、均匀性：±0.3℃（37℃）。 7、功率：≥1000W。 8、重量：≥8.75kg。 9、排水方式：排水阀。 10、液位报警：有。 ★11、加热器采用浇筑加热板，与水槽底面完美贴合，温度均匀性佳。 ★12、TFT 彩屏显示，参数设置一目了然。 13、微电脑PID控制，温控线性好、波动小。 ★14、内置液位光电传感器，低水位蜂鸣报警。 15、超温自动断电，双重保护，安全可靠。 ★16、一次冲压成型的不锈钢水槽，表面特氟龙处理，耐磨耐腐蚀。外壳采用性能优良的冷轧钢板，表面磨砂喷塑处理，防生锈。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/30 产品名称：涡旋振荡器 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、运行方式:圆周运动。 2、工作方式:连续/点动。 3、振荡直径:≥4mm。 4、电机功率:≥0.6W。 ★5、速度范围涵盖:满足800~2500rpm。 ★6、速度可调，适用于15ml以下的离心管或试管。 7、接触模式(点动)、连续模式(长时间连续工作)随意选择。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/31 产品名称：恒温冰箱 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、总容积≥530L,其中冷藏室容积≥330L,冷冻室容积≥170L。 ★2、双开门冰箱，风冷的制冷方式，能效等级为1级，支持除霜模式。 3、采用制冷剂，变频压缩机。 ★4、额定耗电量≤1度/天，电源为220V/50Hz。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/32 产品名称：紫外线杀菌车 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、型式:移动式。 2、紫外线辐射波长:≥253.7nm。 3、主要杀菌因子:紫外线。 4、单支紫外线灯功率:≥30W。 5、紫外线灯管数量(支):2。 ★6、紫外线灯管平均寿命:≥5000h。 ★7、消毒定时范围:0-120分钟，其最大定时误差lt:15min。 8、灯臂调节角度：0-180°。 9、万向轮:4*360度塑料轮。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/33 产品名称：细胞废液抽吸器 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、最大真空度：≥600mbar。 ★2、吸液速率：≥1.6L/min。 3、收集瓶容积：标配1L，选配500ml、抽滤瓶。 4、电机类型：无刷电机。 5、尺寸：长≥127mm、宽≥144mm、高≥244mm。 6、电池容量：锂电池≥2500mA。 ★7、收集瓶容：≥1L。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/34 产品名称：单通道微量可调移液器 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、超轻机身，重量低于100g，减少疲劳度。 2、全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一。 3、新型材质，无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀。 ★4、符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，带来舒适的单手移液体验。 5、一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差。 6、量程调节轻盈顺滑有质感。 ★7、单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀。 8、拆卸简单，方便维护；使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。 9、单通道可调量程≥9个型号，覆盖0.1ul~10ml。 10、可提供在线校准。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/35 产品名称：倒置显微镜 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 放大倍率：40-400倍。 1.1 面板控制：机身前端配备数字化显示屏，可实时显示工作状态，可进行相机拍摄操作等。 ★2、光学系统：无限远校正光学系统, 至少提供两颗物镜齐焦距离≥60mm的物镜（物镜与应标倒置显微镜产品同品牌）。 ▲3、浮雕三维相衬观察：可以使用塑料和玻璃培养皿观察，提供高质量浮雕三维立体图像效果。 4、调焦机构：物镜垂直移动；粗调每转≥37.3mm, 微调每转≤0.2mm。 5、目镜筒：三目镜筒,瞳距55-72mm, 眼点高度400mm, 水平倾角45度，镜筒360度上下自由翻转。 6、载物台：台面大小≥170 x 240mm，可安放多种载物托板。 7、相差滑板：预定心型相差滑板, 10X/20X/40X/63X/100X。 7.1 相差聚光镜采用平推式设计，观察大型样品时，可以直接将聚光镜平推。 ★8、XY移动机械载物台：行程≥120mm x 78mm, 配备多种载物托板。 9、透射照明：高性能LED节能环保长寿命冷光源，单套LED光源寿命≥60,000小时。 ▲10、均匀照明系统：提供数字成像透射光照明的“复眼”透镜或类似技术实现，结合LED照明，即使在高放大倍率下在图像边缘也可以获得明亮均匀的图像。 ★11、目镜：10倍宽视场目镜, 视场数≥22mm。 ▲12、聚光镜：超长工作距离聚光镜, 数值孔径≥0.3, 工作距离≥74mm,聚光镜支持4倍~100倍物镜的相差观察。 ★13、物镜转换器：不少于五孔位背向型物镜转换器。 ★14、物镜：物镜与应标倒置显微镜产品同品牌，五颗物镜同时安装在一个物镜转换器中使用： 4倍长工作距离物镜，数值孔径≥0.10, 工作距离≥21mm； 4倍相差物镜，数值孔径≥0.13, 工作距离≥16.5mm； 10倍相差物镜, 数值孔径≥0.25, 工作距离≥6.2mm； 20倍相差物镜, 数值孔径≥0.40, 工作距离≥3.1mm； 40倍相差物镜, 数值孔径≥0.55, 工作距离≥2.1mm。 15、观察方式：明场、相差、荧光、浮雕相衬。 ★16、LED荧光照明：LED三色（DAPI\FITC\TRITC）荧光照明（满足至少4万小时寿命，可提供至多两套荧光光源实现）。LED荧光光源与应标倒置显微镜同品牌。 ★16.1 荧光转盘：内置三孔位及以上荧光滤光块转盘。 ★17、图像采集系统：与应标倒置显微镜同品牌的专业彩色CMOS显微图像拍摄相机，全高清实时显示≥1920×1080像素同时≥30fps；光度测定模式-平均光度测量：≥1920×1080像素（全区域）。 18、专业图像分析软件：专业图像分析软件可用于相机控制进行图像采集和分析。分屏显示：屏幕左侧显示实时图像，右侧显示保存的图像；全屏：图像可以在整个屏幕上显示并进行分析测量，可进行实时预览，拍照，进行物镜定标，可进行长度、多点距离、固定点、多边形、平行线、多种圆形的直径/半径/周长/面积、角度等参数的测量。 ▲18.1 反卷积模块：配备反卷积图像处理模块； 18.2 配备自动大图拼接模块，能够精确无缝自动拼接高分辨率大面积图像，可以根据实验需求进行任意折回。 19、无杂散光：提供3D光切技术，利用结构照明法，可以简单有效地消除非焦平面杂散光。 20、配备图像采集台式机，显示器IPS不小于23英寸。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/36 产品名称：荧光倒置显微镜可拍照 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 1、显微镜主机 ★1.1 物镜齐焦距离：具备并提供至少两颗齐焦距离≥60mm的物镜，物镜与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同一品牌。 ▲1.2 明场LED照明系统：必须配备LED照明。观察方式包含明场DIA、相差、DIC。 1.3 光学系统：配备无限远光学系统，提供高齐焦距离的物镜。物镜与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同一品牌。 1.4 目镜筒： 1.4.1 目镜筒高眼点设计，镜筒360度上下自由翻转； 1.4.2 目镜筒分光配备电动切换； ▲1.4.3 三目镜筒：配备显微相机拍摄端口，双目镜与相机拍摄可同时观察。 1.5 配备荧光成像快速拍摄功能，快速确认荧光强度、曝光等。（提供拍摄软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 1.5.1 配备支持自动化大图拼接的移动载物台。 1.6 光源电动切换：配备明场和荧光电动光闸，通过外置控制器可一键电动切换。 1.6.1 提供斜照明（Veral）和偏光功能。 1.7 DIC物镜转换器：配备不少于六孔位的DIC物镜转换器，带检偏器插槽。 1.7.1 可提供10x、20x、40x、100x物镜对应的全套DIC附件，提供PHL、PH1、PH2、PH3全套相差附件。 ★1.8 物镜（物镜与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同品牌）： 4倍或5倍物镜，数值孔径≥0.15，工作距离≥12.5mm； 10倍物镜，数值孔径≥0.44，工作距离≥2.8mm； 20倍物镜，数值孔径≥0.80，工作距离≥0.80mm； 40倍物镜，数值孔径≥0.95，工作距离≥0.21mm。 60倍或63倍物镜，数值孔径≥1.42，工作距离≥0.10mm。 100倍物镜：100倍（油镜）物镜，数值孔径≥1.45，工作距离≥0.10mm。 1.9 在高分辨率厚样品的荧光显微成像时，100倍的油镜可提供高物镜齐焦距离50mm以上的物镜。 1.10 聚光镜转盘：多功能不少于3孔位DIC聚光镜，数值孔径≥0.40,工作距离≥27mm。 2、荧光附件： ★2.1 LED荧光：必须配备LED荧光光源，且与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同品牌，配电动荧光光闸。通过外置控制屏，每个激发单元可单独调节强度及0-100%电动调节，分析软件中也可实现。 ★2.2 LED全波长激发：配备全波长，至少6种LED激发单元：与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同品牌（YFP/CFP/Cy3/CY5/TRITC/mCherry）电动荧光光闸。 ★2.3 四色成像：可进行四通道荧光拍摄。每个荧光通道均配备独立的光强再现即光强管理功能。需配备TTL信号触发器的独立的光源控制器。 2.4 LED荧光附件：在保持LED之间相对荧光强度的同时，可进行分通道荧光激发波长的总体或单体输出及成像。 2.5 均匀照明系统：明场/荧光均配备，在低倍率下也能确保明亮均匀的照明，从而在大视野范围内实现精准的亮度均匀性。 2.6 主机配备触摸式显示屏，触摸屏角度可调，操作者可不需要改变姿势即可了解当前参数，包括荧光强度信息等，并且进行无接触远程控制操作。 2.7 无杂散光：提供3D光切技术，利用结构照明法，可以消除非焦平面杂散光。 3、图像采集及分析系统 ★3.1图像采集系统（彩色相机系统）：采集系统提供与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同一品牌的CMOS相机。传感器尺寸：≥15 mm对角线，真实物理像素2000万及以上（非像素位移技术）。 ★3.2 图像采集系统（单色相机系统）：采集系统提供与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同一品牌的CMOS相机。传感器尺寸：≥17.6mm对角线,采集1920x1080时＞60fps，最高支持90fps以上，曝光时间支持9秒以上。真实物理像素420万及以上。 3.3 图像采集相机的传感器：传感器成像视野≥22mm，配备CMOS相机的传感器。 ▲3.4 降噪模块：软件提供图像噪声处理，应用于去除荧光图像上的散粒噪声。（此模块的使用界面，提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 3.5 反卷积模块：配备反卷积模块。配备自动大图拼接，能够精确无缝自动拼接高分辨率大面积图像，可以根据实验需求进行任意折回。（此模块的使用界面以及大图拼接的使用界面，提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 3.6 一键式自动消除荧光显微镜图像中的模糊信号。 3.6.1 可以进行Z序列拍摄、多点拍摄、多通道荧光拍摄、时间间隔拍摄，任意设定间隔的长度和总时长。 ★3.7 拍摄软件配备共定位、自动测量、自定义测量功能、时间测量、体积测量、物体分类。 3.8 交互式测量，可以测量目标的长度、面积、角度等多种参数。 3.9 可进行荧光定量分析，对任意选定面积内进行平均强度值的分析。 3.10 分割模块：提供应用于细胞的AI自动分割（Segment系列）模块，通过追踪感兴趣特征进行AI训练和学习。学习完成后可以自动化分割骨细胞陷窝形态等，并自动完成测量骨细胞的个数和形态等。（此模块的使用和训练界面，提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 4、活细胞高内涵模块 ★4.1 高内涵筛选模块：提供活细胞和高内涵/高通量的筛选及分析软件。提供流线型的高速孔板采集、数据审查、分析和管理多个孔板实验模块。可以采集高分辨率的三维高内涵图像。 ★4.2 高配置图像采集工作站1套： Workstation（Windows 10 Pro 64bit） --服务器专业处理器：单路工作站CPU，CPU热功耗≥165W，制程工艺≤12纳米，核心数≥8核，线程数量≥16线程，主频≥3.1GHz，动态加速频率≥4.5GHz，支持最大内存容量≥2TB； -≥128GB DDR5内存 -提供专业显卡：GPU并行计算处理个数≥8190个，配备AI学习和渲染技术，配备光线追踪技术，显存容量≥24GB GDDR6，显存位宽≥384bit； -SSD: ≥2TB PCIe M.2 SSD -HDD: SATA HDD ≥8TB -Slim SuperMulti DVD-RW - 1台≥32"-LCD flat screens True colour：4K分辨率≥3840*2160，面板类型IPS，带LED背光灯，屏幕比例16：9，显示色彩（对比度）≥1300：1，可视角度≥178°。 ★4.3 高配置图像分析工作站1套： Workstation（Windows 10 Pro 64bit） -服务器专业处理器：单路工作站CPU，CPU热功耗≥165W，制程工艺≤12纳米，核心数≥8核，线程数量≥16线程，主频≥3.1GHz，动态加速频率≥4.5GHz，支持最大内存容量≥2TB； -≥128GB DDR5内存 -提供专业显卡：GPU并行计算处理个数≥8190个，配备AI学习和渲染技术，配备光线追踪技术，显存容量≥24GB GDDR6，显存位宽≥384bit； -SSD: ≥1TB PCIe M.2 SSD -HDD: SATA HDD ≥4TB -Slim SuperMulti DVD-RW - 1台≥30"-LCD flat screens True colour：图像分析工作站配套的专业显示器。 ★4.4 供应商须承诺提供荧光倒置显微镜可拍照设备的房间无尘化暗室装修，并承诺在设备安装前完成（须在投标文件中提供承诺函，不提供视为负偏离）。 4.5 高规格活细胞培养系统 ★4.5.1 活细胞培养装置：输入100%CO₂或95%CO₂培养系统,可放置各种规格培养皿、各种规格细胞培养板、载片型培养板等常用细胞培养器皿。有流量控制单元，可对培养室顶部、底部、内部和物镜进行加热并可独立调节温度以形成温度梯度和饱和湿度； ★4.5.2 适用培养容器: 35/50/60mm培养皿、盖玻片、腔室盖玻片、载玻片 (1/2/4/8孔板)、多孔板 (6/12/24/48/96孔板)； 4.5.3 温度设置范围：室温+3℃到50℃。温度控制精度：在不考虑室温的波动时，使用样品反馈模式时的精度≤±0.1℃； 4.5.4 防震动湿度模块：在37℃工作温度时的相对湿度至少85%； 4.5.5 CO₂浓度可控范围: 0-15%，可以控制气体浓度和不同流速； ★4.5.6 触摸屏设置实验温度，并可实时监控培养温度，可以外接USB存储，记录实验温度数据。 4.6 提供至少一种具备机器自主学习的AI图像分析功能模块。（此模块的使用和学习界面，根据提供的模块数量，分别提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） ★5、显微镜主机、LED荧光装置、物镜、成像系统及测量软件均同一品牌。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/37 产品名称：零下80℃超低温冰箱 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、规格：有效容积≥530L，单门，立式。 2、箱体材料：优质结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁。 3、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 ▲4、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度不低于0.1℃。 5、制冷系统：采用高效压缩机，低噪音风机。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 6、屏显功能：≥7英寸LCD电容触摸屏，显示精度不低于0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 7、温度均匀性：25℃环境，设定至少-80℃测试，整机≥20点测试，箱内温度最高点与最低点温度绝对值差≤10℃。 8、报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常报警、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障报警等声光报警功能，物品存储更安全。 9、保护功能：具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 10、数据存储与导出：标配USB数据导出接口，可保存温度数据≥10年，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出。 11、蓄电池：配置大容量全封闭可充电铅酸电池，电池12V及以上，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 ★12、安全控制：冰箱数据系统可选数字、英文、拼音密码组合，具备层级管理设置；双锁结构设计,自带暗锁，可用挂锁，保证用户存储物品安全性。可选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 ▲13、箱体保温：高性能VIP航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥130mm,VIP保温板厚度≥20mm，整机≥6道门封，绝热保温效果好。 ★14、储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥400个，2ml标准冻存管≥40000支。 15、登录权限：标配密码登录、指纹登录、刷卡登录、人脸识别四种登录方式，方便多人管理，权限区分，确保样本安全。 16、制冷工质：无氟环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量。 17、空载降温时间：25℃环温时，空载降温到-80℃温度，时间≤310min。 18、断电回温时间：25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥270min。 19、运行功率：≤420W。 20、测试孔：标配≥2个温度测试孔，方便测试温度。 21、低噪音：稳定运行噪音≤52分贝。 22、网络联网功能：可有线和无线连接计算机网络。 23、耗电量：25℃环温时，单日耗电量≤8.5KW.h/24h。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/38 产品名称：液氮罐(广口) 数量：2台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| ★1、几何容积:≥50L。 2、口径:≥125mm。 3、外径:≥498mm。 4、高度:≥815mm。 ★5、静态液氮日蒸发量:≤0.45L。 ★6、静态液氮保存期:≥111天。 7、提桶数量:≥6个。 8、提桶尺寸:≥5*5格。 9、提桶层数:≥6层。 10、2ml冻存管数量:≥900个。 11、真空绝热性能:绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 12、材质及结构:高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。 13、配置清单:液氮罐1个、提桶数量6个、25格冻存盒36个、盖塞1个、锁盖。 |  |  |  |  |
| 包号/序号：002/39 产品名称：高压锅 数量：1台 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 一.性能指标 ★1、制造商具有中华人民共和国特种设备（压力容器）制造许可证（须在投标文件中提供证书，不提供视为负偏离）。 2、容量:≥100L,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥40CM， 可放入直径不小于38CM, 高度不小于68CM的灭菌架。 3、灭菌腔材料: 腔体采用优质SUS316不锈钢制成，耐腐蚀性优于普通的SUS304不锈钢，腔体厚度≥3mm，设计使用受命≥20年（投标文件中提供腔体材质等相关证明）。 4、开盖方式：手柄旋转开盖，安全可靠；自感应连锁装置（机械式连锁装置），连锁可靠性强于电子式连锁装置。 5、时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟。 ★6、温度和压力: 最高工作温度≥135℃；融化温度：60-115℃，保温温度：45-79℃，设计压力≥0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.28Mpa。 ★7、液晶显示：支持中英文多语种显示，各种灭菌状态一目了然，优于传统的数码管显示方式。 8、记忆存储系统:可记忆存储至少60条灭菌程序。 ★9、排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的不低于六级排汽速度排汽，缩短整个灭菌进程时间，提高工作效率。 10、USB存储功能：标配USB数据存储接口，可实时导出灭菌过程的各项数据，方便进行灭菌数据分析。 11、集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用。 ★12、具备权限管理和数据存储功能：具有至少五级密码权限控制，每级均有独立密码，控制系统存储器可存储500次以上灭菌进程记录（每次灭菌进程记录至少含30条灭菌记录信息），并可查询及打印方便追溯管理。 13、防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫。 14、F0值：选购打印机可打印F0值、温度、压力等数据，打印机前置，方便使用。 15、温度和压力曲线：选购打印校验套装：温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式。 16、定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动。 17、采用新型智能化微电脑系统,实现了灭菌过程的全自动控制。 18、饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果。 19、检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头。 20、具有五种以上灭菌模式，包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌的自定义灭菌模式。 21、仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，打印机口前置，USB接口侧置，腔体深度合理，中文操作提示，仪器节省空间。 22、附件:不锈钢提篮2个，水位板1个，排水管2条，产品说明书一本，证件1套。 23、安全装置： 防烫设计，自感应安全联锁装置，缺水保护，过压双重保护，过温与升温保护，过流、短路保护,漏电保护，闭盖检查系统后台安全测试程序。 ★24、供应商须承诺在中标以后能够在生产厂家所在地或用户所在地特种设备监管机构网站办理注册登记，并在供货阶段提供生产厂家供特种设备产品合格证书和特种设备监督检验证明（须在投标文件中提供承诺函，不提供视为负偏离）。 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13-1

商务条款偏离表

包号：001

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：自签订合同之日起2个月内完成供货、安装等全部内容。 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：沈阳体育学院校内指定地点。 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：中标供应商在规定时间内将采购货物送至采购单位，经采购单位初步验收合格后，货物安装调试完毕并验收通过后，支付至合同总金额的100%。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照采购文件及中标供应商的投标文件执行。 验收程序：根据《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》辽财采[2017]603号执行。 验收报告：由采购人出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人组织实施。 |  |  |  |
| ★5 | 质量保证期：整机基础质保期为3年（其中激光器的质保期为1年，相机传感器及光源以标称时间为准）。 |  |  |  |
| ★6 | （ 3 ）年内维修问题上门免费服务，终身维修，提供配件：（ 3 ）年。 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：7*24 需提供热线电话号码。 现场支持：（12）小时内响应；（24）小时内到达。 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务： 1、设备采购合同签订后，15天内提供与应标产品配置相符的样机设备，供采购人使用并提供专业培训服务，直至购置设备到货并验收完成。 2、保修期：提供整机基础质保期为3年（其中激光器的质保期为1年，相机传感器及光源以标称时间为准），自与采购人签署验收合格单之日起算起。质保期内发生设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由供应商承担，若人为或人为操作不当造成的损坏、自然灾害等不在此列。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

格式13-2

商务条款偏离表

包号：002

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：自签订合同之日起1个月内完成供货、安装等全部内容。 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：沈阳体育学院校内指定地点。 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：中标供应商在规定时间内将采购货物送至采购单位，经采购单位初步验收合格后，货物安装调试完毕并验收通过后，支付至合同总金额的100%。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照采购文件及中标供应商的投标文件执行。 验收程序：根据《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》辽财采[2017]603号执行。 验收报告：由采购人出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人组织实施。 |  |  |  |
| ★5 | 质量保证期：（ 3 ）年。 |  |  |  |
| ★6 | （ 3 ）年内维修问题上门免费服务，终身维修，提供配件：（ 3 ）年。 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：7*24 需提供热线电话号码。 现场支持：（12）小时内响应；（24）小时内到达。 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务： 1、设备采购合同签订后，7天内提供与应标产品配置相符的样机设备，供采购人使用并提供专业培训服务，直至购置设备到货并验收完成。 2、设备安装调试：仪器到货后，采购人负责提供必要的实验室条件，供应商在接到采购人通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。 3、技术培训：供应商负责派专业技术人员到采购人所在地进行集中培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件），时间不少于三天。在仪器使用集中培训以后，若采购人仍有技术问题，供应商在任何时候，都应在24小时以内提供详细技术方案并予以解决。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式14

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

电子文件与备份文件内容、格式一致性承诺函

（采购人或采购代理机构）：

我单位在辽宁政府采购网电子评审系统提交的电子文件与现场递交的备份文件内容、格式完全一致，特此承诺。

因未递交备份文件而导致系统突发故障时无法正常评审的，或者递交的备份文件不符合要求影响评审的，由我单位自行承担相应责任。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日期：

（以上格式仅供参考）

## 格式17

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	 万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

特别提示：

1、“采购文件中明确的所属行业”是指采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  工业   。

- 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），所属行业对应的中小微型企业标准如下：

工业： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业； 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业； 从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、供应商应如实填报企业类型，如所填报数据与企业类型存在矛盾，若由此产生任何不良后果，由供应商自行负责。

## 格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

# 第三章 货物需求

详见格式12技术规格偏离表、格式13商务条款偏离表。

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后  0.5  小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的   10  %

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /   %。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视为小微企业。按第本款（1）条规定享受扶持政策。

非专门面向中小企业采购的项目，组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  3   %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价 8 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 电子文件与备份文件内容、格式一致性承诺函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 001包投标人为代理商且所投产品为进口产品时，需提供制造商或区域代理商出具的产品授权书，若由区域代理商出具，还需提供区域代理商的证明文件（产品授权书不是中文时，应附中文译本并加盖单位公章，如不一致，以中文为准）；国产产品不需要提供。 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 10 | 其他符合性证明材料：采购需求中有明确要求的，按要求提供；采购需求中没有明确要求的，提供货物主要技术指标和性能的详细说明（制造厂商公开发布的印刷资料、产品技术说明书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 11 | 投标报价 | 1.响应招标文件实质性要求 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件3

评分细则

（一）基本评分标准

| 包号 | 001 |
| --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 投标报价 | 1.评标基准价：满足招标文件全部实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分30。 2.其他合格投标人的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 3.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |
| 技术部分 | 技术指标1 | 技术规格偏离表中： ▲标注项共计8项，每满足一项（无偏离或者正偏离）得2分，最多得16分。 注：▲标注项需提供相关证明材料。采购需求中有明确要求的，按要求提供；采购需求中没有明确要求的，提供制造厂商公开发布的印刷资料、产品技术说明书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可。供应商仅作出应答而未提供相关证明材料或所提供的相关证明材料中未明确标明或不满足则视为负偏离。 | 16 |
|  | 技术指标2 | 评分项一：2.1.3智能对焦及成像分析模式：完全满足此项技术指标基础上，针对宽场荧光成像、共聚焦成像和超分辨成像模式可以同时提供一键式自动对焦功能和一键式自动拍摄功能时，得1分。 针对宽场荧光成像、共聚焦成像和超分辨成像模式可以同时提供包含AI实时降噪的一键式自动对焦功能和一键式自动拍摄功能，并且提供通过自动化工具拍摄后进行的实时分析，包括高内涵数据处理，满足以上需求时，得2分。（提供拍摄软件的界面截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 评分项二：2.1.9 完全满足此项技术指标基础上，光学变倍：提供40x至200x（含200x）的变倍扫描时，得1分。光学变倍：提供200x（不含200x）以上的变倍扫描时，得2分。 评分项三：2.1.10 完全满足此项技术指标基础上，提供的扫描振镜3个及以上时，得2分。 评分项四：2.1.13 检流计扫描振镜速度：完全满足此项技术指标基础上，满足扫描视野20mm至24mm（含24mm）时，得1分。满足扫描视野24mm（不含24mm）以上时得2分。 评分项五：2.1.15快速共振扫描振镜（或提供超快线扫技术）具备扫描视野：完全满足此项技术指标基础上，扫描视野20mm至24mm（含24mm）时，得1分。扫描视野24mm（不含24mm）以上时，得2分。 评分项六：2.1.16 快速共振扫描振镜速度（或提供超快线扫技术）：完全满足此项技术指标基础上，提供600帧/秒以上@1024x16像素且同时满足扫描视野24mm（不含24mm）以上时，得2分。 评分项七：4.2 完全满足此项技术指标基础上，提供CMOS或sCMOS相机的传感器（sensor）与应标AI激光共聚焦的显微镜产品同一品牌时，得2分。 评分项八：5.2.8 60倍或63倍物镜（油镜）:提供的物镜数值孔径1.47及以上时得2分。 评分项九：5.2.9 100倍物镜（油镜）:提供的物镜数值孔径1.50及以上时得2分。 评分项十：5.2.10 满足此项技术指标基础上，提供5至6个齐焦距离为≥60mm的物镜时，得1分。提供的7个及以上齐焦距离均为≥60mm的物镜时，得2分。 评分项十一：5.3.5 满足此项技术指标基础上，可实现最高扫描分辨率像素数不小于3550×2970像数点时，得1分。可实现像素数不小于8000×8000像数点，且扫描视野22mm（不含22mm）以上时，得2分。 评分项十二：7.1 满足此项技术指标基础上，提供三种及以上的具备机器自主学习的AI图像分析功能模块，且与应标AI激光共聚焦的显微镜产品同一品牌时，得2分。（此模块的使用和学习界面，根据提供的模块数量，分别提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 注：以上评分项需提供有效的相关证明材料，否则不得分。采购需求中有明确要求的，按要求提供；采购需求中没有明确要求的，提供制造厂商公开发布的印刷资料、产品技术说明书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可（如证明材料原件为外文，须翻译成中文并加盖公章）。供应商仅作出应答而未提供相关证明材料或所提供的相关证明材料中未明确标明或不满足要求，则不得分。 | 24 |
| 商务部分 | 配置清单方案 | 1.提供的配置清单方案内容细致、并且能够充分描述主要配件对应实现功能，得5分； 2.提供的配置清单方案内容细致、但对主要配件对应实现的功能的描述有所欠缺，得3分； 3.配置清单方案内容简单粗略，得1分； 4.未提供，得0分。 | 5 |
|  | 项目供货 方案 | 提供本项目的供货方案，包括但不限于工作流程、时间进度、运输、货品保护等内容。 1.方案内容详细、可行，能充分满足项目需求，得5分； 2.方案内容可行，能够满足项目需求，得3分； 3.方案内容缺乏可行性，不能满足项目需求，得1分； 4.未提供，得0分。 | 5 |
|  | 供货进度 保证措施 | 1.供货进度保证措施编制详细、可行，关键线路清晰，得5分； 2.供货进度保证措施编制可行，关键线路清晰，得3分； 3.供货进度保证措施编制缺乏可行性，关键线路不清晰，得1分； 4.未提供，得0分。 | 5 |
|  | 售后服务 方案 | 1.针对实际工作需求而提出的售后方案内容详细、可行，能充分保障售后服务质量，得5分； 2.针对实际工作需求而提出的售后方案内容可行，能够保障售后服务质量，得3分； 3.售后方案内容缺乏可行性，难以保障售后服务质量，得1分； 4.未提供，得0分。 | 5 |
|  | 系统性培训服务保障方案 | 1.针对实际工作应用/课题所提出的系统性培训服务保障方案内容细致、全面、可行，能充分满足项目需求，得5分； 2.针对实际工作应用/课题所提出的系统性培训服务保障方案内容有所欠缺、但仍能够满足项目需求，得3分； 3.系统性培训服务保障方案简单粗略，或非专门针对本项目制定，或不符合实际工作需要，得1分； 4.未提供，得0分。 | 5 |
|  | 延保承诺 | 投标人提供延保承诺，在本项目整机基础质保期基础上,每增加一年得2分，最高得4分。 注：须提延保承诺，未提供不得分。 | 4 |
|  | 产品业绩 | 2022年1月1日至今（以签订合同日期为准）， 本次投标产品（须同品牌、同型号）具有销售业绩， 每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供销售合同，销售主体不限定，合同须能够体现产品品牌型号，否则不得分。 | 1 |
| 合 计 | - |  | 100 |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。 |

评分细则

（一）基本评分标准

| 包号 | 002 |
| --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 投标报价 | 1.评标基准价：满足招标文件全部实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分30。 2.其他合格投标人的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 3.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |
| 技术部分 | 技术指标1 | 技术规格偏离表中： ▲标注项共计18项，每满足一项（无偏离或者正偏离）得1.5分，最多得27分。 注：▲标注项需提供相关证明材料。采购需求中有明确要求的，按要求提供；采购需求中没有明确要求的，提供制造厂商公开发布的印刷资料、产品技术说明书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可。供应商仅作出应答而未提供相关证明材料或所提供的相关证明材料中未明确标明或不满足则视为负偏离。 | 27 |
|  | 技术指标2 | 包号/序号：002/36 产品名称：荧光倒置显微镜可拍照 评分项一：1.5 配备荧光成像快速拍摄功能基础上，提供荧光成像的自动拍摄功能并自动确认荧光强度及曝光时，得1分。提供一键式荧光成像的自动拍摄功能并自动确认荧光强度及曝光等，同时具备一键式自动降噪功能时，得2分。（提供拍摄软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 评分项二：1.9 满足此项技术指标基础上，100倍（油镜）物镜的齐焦距离≥60mm时，得2分。 评分项三：1.10 满足此项技术指标基础上，提供7孔位及以上DIC聚光镜时，同时数值孔径大于0.50时，得2分。 评分项四：2.7 无杂散光：提供无杂散光功能模块，与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同品牌时，得2分。 评分项五:3.3 图像采集相机的传感器:完全满足此项技术指标基础上，提供的相机的传感器（sensor）与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同品牌时，得2分。 评分项六：3.5 反卷积模块：满足技术指标基础上，此模块与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同品牌时，得1分。与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同品牌，同时可在拍摄软件中完成一键式反卷积功能时，得2分。（此模块的使用界面以及大图拼接的使用界面，提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 评分项七：3.10 分割模块：满足此项技术指标基础上，此模块与应标的荧光倒置显微镜可拍照产品同品牌，且与荧光拍摄和成像软件在同一软件中实现训练和分析时，得2分。（此模块的使用和训练界面，提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 评分项八：4.6 满足此项技术指标基础上，提供三种及以上的具备机器自主学习的AI图像分析功能模块，且与应标荧光倒置显微镜可拍照产品同品牌时，得2分。（此模块的使用和学习界面，根据提供的模块数量，分别提供软件截屏佐证，无法佐证视为不满足。） 包号/序号：002/03 产品名称：酶标仪 评分项九：酶标仪：10、光学系统：满足此项技术指标基础上，提供8个及以上独立样品检测器时，得2分。 包号/序号：002/01 产品名称：全自动化学发光图像分析系统 评分项十：5.2 满足此项技术指标基础上，提供内置7根紫外灯管时，得1分。提供内置8根及以上紫外灯管时，得2分。 注：以上评分项需提供有效的相关证明材料，否则不得分。采购需求中有明确要求的，按要求提供；采购需求中没有明确要求的，提供制造厂商公开发布的印刷资料、产品技术说明书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可。供应商仅作出应答而未提供相关证明材料或所提供的相关证明材料中未明确标明或不满足要求，则不得分。 | 20 |
| 商务部分 | 核心产品 配置清单方案 | 1.提供的核心产品配置清单方案内容细致、并且能够充分描述主要配件对应实现功能，得5分； 2.提供的核心产品配置清单方案内容细致、但对主要配件对应实现的功能的描述有所欠缺，得3分； 3.核心产品配置清单方案内容简单粗略，得1分； 4.未提供，得0分。 | 5 |
|  | 项目供货 方案 | 提供本项目的供货方案，包括但不限于工作流程、时间进度、运输、货品保护等内容，方案应针对本项目定制。 1.方案内容详细、可行，能充分满足项目需求，得4分； 2.方案内容可行，能够满足项目需求，得2分； 3.方案内容缺乏可行性，不能满足项目需求，得1分； 4.未提供，得0分。 | 4 |
|  | 供货进度 保证措施 | 1.供货进度保证措施编制详细、可行，关键线路清晰，得4分； 2.供货进度保证措施编制可行，关键线路清晰，得2分； 3.供货进度保证措施编制缺乏可行性，关键线路不清晰，得1分； 4.未提供，得0分。 | 4 |
|  | 售后服务 方案 | 1.针对实际工作需求而提出的售后方案内容详细、可行，能充分保障售后服务质量，得4分； 2.针对实际工作需求而提出的售后方案内容可行，能够保障售后服务质量，得2分； 3.售后方案内容缺乏可行性，难以保障售后服务质量，得1分； 4.未提供，得0分。 | 4 |
|  | 系统性培训服务保障方案 | 1.针对实际工作应用/课题所提出的系统性培训服务保障方案内容细致、全面、可行，能充分满足项目需求，得5分； 2.针对实际工作应用/课题所提出的系统性培训服务保障方案内容有所欠缺、但仍能够满足项目需求，得3分； 3.系统性培训服务保障方案简单粗略，或非专门针对本项目制定，或不符合实际工作需要，得1分； 4.未提供，得0分。 | 5 |
|  | 核心产品 业绩 | 2022年1月1日至今（以签订合同日期为准）， 本次投标核心产品（须同品牌、同型号）具有销售业绩，每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供销售合同，销售主体不限定，合同须能够体现产品品牌型号，否则不得分。 | 1 |
| 合 计 | - |  | 100 |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3 %的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 3 %。 |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

六、交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：      地址：

联系人：      联系人：

电话：      电话：

传真：      传真：

邮编：      邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日