北京科技大学矿山应急救援生存参数检测实验平台建设采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G180221315

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年11月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

东方国际招标有限责任公司受北京科技大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对 北京科技大学矿山应急救援生存参数检测实验平台建设采购项目 进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：北京科技大学矿山应急救援生存参数检测实验平台建设采购项目

招标编号： OITC-G180221315

项目联系方式：

项目联系人：吴旭

项目联系电话： 010-68290510

电子邮箱： xwu@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：北京科技大学

地址：北京市海淀区学院路30号

联系方式：牛老师 010-62332013

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：吴旭010-68290510

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

1、招标项目性质：财政资金

2、采购用途、数量及简要技术要求：

本次招标货物分为 1 个包，每个投标人可对其中一个包或多个包进行投标，投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

| 包号 | 名称 | 用途 | 简要技术要求 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 热重红外联用模块检测系统 | 科研、教学 | 详见具体技术参数部分 | 否 | 47万元人民币 |
|  | 瞬态光谱测试系统 | 科研、教学 | 详见具体技术参数部分 | 否 | 78万元人民币 |
|  | 矿井火灾有害气体检测系统 | 科研、教学 | 详见具体技术参数部分 | 否 | 60万元人民币 |

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额： 185 万元（人民币）

时间： 2018 年 11 月 6 日 09:00 至 2018 年 11 月 16 日 9:00至17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间： 2018 年 11 月 28 日13:30

五、开标时间：2018 年 11 月 28 日13:30

六、开标地点：

北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第二会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层第二会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人： 北京科技大学 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-010-68290510 传真：010-88517351 电子邮箱：xwu@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.5 | 投标人必须选择人民币报价： 产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税，进口环节税等一切税费和其它一切相关费用。（如为进口产品，则用户将协助办理减免税） |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.6 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率下浮20%，具体比率为： 中标金额 （人民币万元） 比率 100以下 1.2% 100-500 0.9% 500-1000 0.6% 1000-5000 0.4% 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |
| 核心产品 | 瞬态光谱测试系统 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况进行评审； 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 55 |
|  | 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况： （1）节能产品：投标产品列入了财政部最新公布的节能产品政府采购清单，得1分；否则0分。 （2）环保产品：投标产品列入了财政部最新公布的环境标志产品政府采购清单，得1分；否则0分。 投标人需提供清单相关页、对应产品型号，否则不予承认。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：北京科技大学

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，按照用户要求支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 热重红外联用模块检测系统 | 1套 | 签订合同45个工作日内 | 北京机场 | 北京科技大学 |
|  | 瞬态光谱测试系统 | 1套 | 签订合同45个工作日内 | 北京机场 | 北京科技大学 |
|  | 矿井火灾有害气体检测系统 | 1套 | 签订合同45个工作日内 | 北京机场 | 北京科技大学 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

## 1. 热重红外联用模块检测系统（定制）

1.1硬件：主机部分

1.1.1光谱范围: 7800-350cm-1。
*1.1.2光谱分辨率: 优于0.1cm-1。
1.1.3 ASTM线性度指标: 对0.0%T的偏离不超过0.07%T。
1.1.4干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动，具有10万次连续动态调整功能。
*1.1.5扫描速度：16cm-1光谱分辨率下不少于80张谱图/秒，15档可调。
1.1.6红外光源：高效率红外光源，最高能量值位于中红外指纹区。
1.1.7高效DTGS检测器和MCT检测器，预留一个内置检测器位置和一个外置检测器位置。
1.1.8数据接口：USB2.0。
1.1.9永久准直光路：光学台采用永久准直光路设计，无需用户在使用过程中进行人工调整。所有元件均采用对针定位方式，即插即用。
1.2. 硬件：附件部分

1.2.1热红联用模块：全镀金气体池，光程100mm；连接管路和气体池操作温度，可保持在300度，减少气体冷凝机率；与热分析连接的加热传输线,采用气体惰性的玻璃内镀不锈钢合金材料，保证逸出气体在进入流动池的过程中组分稳定；两个温度控制系统，能够分级且更精确控制气体池和传输线内的温度；载气流速为35-100ml/min。

1.2.2漫反射附件，包含准直镜、准直工具和大小两个样品杯（直径10mm和3mm）。

1.2.3漫反射高温原位反应池采用316不锈钢制造，真空下可升温度至910°C，压力范围133kPa-0.133mPa，附件包含2片高通量硒化锌ZnSe窗片，及1个观察用或者用于紫外光源辐照的二氧化硅SiO2窗片。高温反应池筛网式样品杯能够保证气固反应时样品更好的与气体接触，得到更灵敏的样品信息。

1.2.4原位反应池温度控制器(220V计算机控制)

1.3. 软件和谱图库：

1.3.1热红联用专用软件：包括序列采集软件、时间分辨红外数据采集软件、2D和3D数据处理工具、混合气体分离自动分析软件。软件可同时显示热重分析曲线与红外谱图。
1.4. 仪器工作条件：
1.4.1环境温度：15-30摄氏度。
1.4.2环境湿度：小于60%(计算机自动湿度检查)。
1.4.3工作电压：220v±10%，配备稳压电源。
1.4.4采用三维激光控制的高光通量自动调整和高速动态准直(调整频率≥13万次/秒)DSP电磁驱动平面镜干涉仪，非空气轴承。具有振动补偿和温度补偿功能，具自动调整功能，无需任何人工调整.
2瞬态光谱测试系统

2.1. 主机部分技术参数:

2.1.1 光谱测试范围：200-900nm

2.1.2 光谱分辨率：分辨率(PMT)：0.08nm@1200g/mm@435.833

2.1.3 波长重复性：±0.08nm@1200g/mm

2.1.4 波长准确度：±0.15nm@1200g/mm

2.1.5 激光器： 325nm激光器，35mW，稳定度1%，激光模式TEM00

*2.1.6 光谱仪：焦距320mm

①采用影像校正技术

②狭缝出口+CCD出口

③相对孔径(f/#): f/4.2

④光学结构: C-T

⑤分辨率:0.08nm（PMT）

⑥倒线色散: 2.3 nm/mm

⑦波长准确度: ±0.2nm

⑧波长重复性: ±0.1nm

⑨扫描步距: 0.005nm

⑩杂散光1×10-5

*2.1.7光电倍增管

①波长范围(nm) ：185-900

②阴极光照灵敏度 (μA/Lm)：250

③阳极光照灵敏度(A/ Lm)：2500

④光阴极材料 ：多碱光阴极

⑤光敏面尺寸(mm)： 8×24

⑥阳极脉冲上升时间 (ns)：2.2

⑦电子渡越时间(ns)： 22

⑧倍增极系统结构 ：鼠笼形(9级）

⑨含高压稳压电源，0-1500V可调

⑩含外封装，含BNC接口，可直接安装到光谱仪狭缝上

*2.1.8单光子计数器

①光子计数器计数率：100Mcps

②三路模拟输入通道

③信号输入范围：0-10V

④AD转换精度：16bits

⑤一路模拟输出通道

⑥信号输出范围：0-10V

⑦DA转换精度：12bits

⑧触发方式，外部触发输入接口：TTL电平兼容

⑨软件触发：接受指令启动计数

⑩标准USB接口,CE认证

2.1.9白光照明光路系统：含白光照明光源、分束镜等，用于显微物镜下照明

2.1.10 视频监控光路系统：含彩色相机、分束镜等，用于显微物镜下拍摄物体表面形貌

2.1.11 显微光路系统：配10X、50X显微物镜各一个,含载物平台,可安装标准显微物镜

2.1.12 偏振测试功能：可实现偏振光谱测试

2.1.13 可拓展功能：

①可外置多个激光器，后续可升级多路激光测试

②可配备冷热台、制冷机等设备做变温PL测试

③可配备瞬态测试附件，升级ns~s级荧光寿命测试功能

④可配mapping测试附件，升级PLmapping测试功能

2.2软件功能：可以运算物质流、人流的变化过程。

*2.2.1 同时支持基于智能体、系统动力学、离散事件和Petri网仿真，并且可以以任意组合方式进行混合仿真。

2.2.2.可以直接使用外部Java程序。

2.2.3.软件自带官方中文版,同时支持Windows、Linux、Mac OS等主流计算机操作系统

2.2.4.可以将模型直接上传到云平台，方便分享，讨论，协作。

2.2.5.具有友好的可视化开发环境，可以方便地创建模型，及相关的统计图表、二维及三维动画，并提供模型运行时常用的交互控件，如按钮、滑块、编辑框、单选按钮、复选框等。

*2.2.6.具有丰富的外部数据接口，可以直接读写文本文件、Excel文件、数据库文件，具有GIS（地理信息系统）模块。

2.2.7.同时具备仿真和优化功能，可以同时打开和编辑多个模型，各模型之间可以复制建模元素，提供例如自动代码补全、弹出相关文档、语法高亮、智能缩进、代码错误更正建议等模型开发辅助功能。

2.2.8.可以通过选择不同建模方法，使用向导自动生成基本模型，用户可以进行二次开发，制作自己的用户控件库，提供x64位版本软件，支持运行大规模模型。

2.2.9.提供控件库，用于基于社会力模型（Social Force Model）的行人仿真，用于轨道交通和公路交通的仿真，并且可以与基于智能体、系统动力学和离散事件等通用仿真方法任意组合，进行混合仿真。

2.2.10.提供专业模型调试功能：在模型运行中实时监测事件，进行代码级别跟踪调试，方便团队协同开发，支持版本控制软件，如CVS、SVN等。

2.2.11.可以导入CAD图形文件，可以导出为独立运行的Java程序，可与第三方Java程序集成，嵌入到其他Java程序中。

2.2.12.具有蒙特卡罗、敏感性分析等多种实验类型，并且可以进行用户自定义实验，须提供产品相关的著作权或授权文件。

### 3矿井火灾有害气体检测系统

3.1硬件部分：悬臂梁麦克风光声光谱多气体分析仪

3.1.1检测原理：悬臂梁光学麦克风光声光谱技术(一氧化碳CO、二氧化碳CO2、甲烷CH4、乙烯C2H4、乙烷C2H6、乙炔C2H2、水H2O、二氧化硫SO2)、顺磁氧(氧气O2、氮气N2)、半导体(温度）；

3.1.2采样方式：抽取式，抽气长度不小于10000米

*3.1.3测量量程及分辨率：

①一氧化碳CO 量程0～1%；分辨率1ppm；

②二氧化碳CO2  量程0～5%；分辨率5ppm；

③甲烷CH4     量程0～1%；分辨率0.1ppm；

④乙烯C2H4        量程0～1%；分辨率0.1ppm；

⑤乙烷C2H6     量程0～1%；分辨率0.1ppm；

⑥乙炔C2H2      量程0～1%；分辨率0.1ppm；

⑦水H2O     量程0～1%；分辨率1ppm；

⑧二氧化硫SO2   量程0～1%；分辨率0.1ppm；

⑨氧气O2      量程0～25%；分辨率0.1%；

⑩氮气N2      量程0～80%；分辨率0.5%；

⑪温度: 量程(-5-100)℃；分辨率0.5℃；

⑫压力: 量程(0～1000)KPa；分辨率0.1KPa。

3.1.4准确度：±2%测量值

3.1.5控制束管监测路束：60路；

3.1.6运行时间：24小时连续监测或人工设定；

3.1.7分析气体成分：CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、H2O、SO2、O2、N2等。

3.1.8系统测量精度误差≤1.5％；

*3.1.9系统具备双冗余操作功能，光声光谱多气体分析仪可以脱离数据采集工作站独立工作，也可以与数据采集工作站联合工作，防止数据采集站发生故障时系统停止工作。

*3.1.10系统无需载气无需耗材出厂标定校准完成；

3.1.11系统工作电压220VAC@50Hz，功率<500W

3.2硬件：附件部分

3.2.1顺磁多气体分析仪；

3.2.2采集工作站、配套电源；

3.2.3粉尘过滤器；

3.2.4单管、束管、分路箱、抽气泵、气体采样控制柜等。

3.3软件部分：MSF-MS专用系统分析控制软件

3.3.1利用数据库分析某一监测点气体含量在一段时间内变化情况的功能；

3.3.2自燃火灾预报功能：通过各组分浓度、烷烯比、链烯比的计算，及时准确的反映火源温度变化情况；爆炸危险程度判别功能；

3.3.3历史数据查询功能：系统数据保存十年以上。为防灭火提供各种数据；

3.3.4自动控制功能：具有24小时在线监测功能,并实现联网监测功能，企业内部人员的电脑上均能安装系统，且具有实时查看功能。系统输出功能齐全：气体采样控制柜可对60个采样点自动巡回采样，可对气体进行浓度分析，分析数据由计算机存储，并计算有关参数，发出自燃发火报警；

3.3.5具有报表、曲线、储存、打印功能。能提供检测日报、月报、检测谱图报表、气体含量变化趋势报表等；

3.3.6具有设定气体含量超限自动报警，流量显示及自动调节功能。

4.其他要求

4.1交货时间：签订合同45个工作日内

4.2交货地点：北京科技大学土木楼1201

4.3质保期：自设备验收合格之日起1年，10年内提供维修服务。

4.4培训：设备安装完成后，提供设备的使用手册及基本操作的现场免费培训。

4.5验收要求

4.5.1安装前，用户单位对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，用户单位有权拒绝或要求更换，海关商检抽查开箱的情况除外。

4.5.2具有国内良好的技术支持和维修支持，设备安装调试可在接到用户通知后一周内响应，并进行安装。

4.5.3根据采购要求免费进行设备安装、调试后，由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。