北京科技大学自然中心基础及综合实验条件建设采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G190220449

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2019年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电化学工作站 | 1套 | 详见技术部分 | 北京机场 | 北京科技大学 |
| 02 | 多功能光栅光谱仪 | 4套 | 详见技术部分 | 北京机场 | 北京科技大学 |
|  | 光栅光谱仪 | 8套 | 详见技术部分 | 北京机场 | 北京科技大学 |
| 03 | 电工技术实验室机器人及配套工作台 | 1套 | 详见技术部分 | 北京机场 | 北京科技大学 |
| 04 | 激光导热仪 | 1套 | 详见技术部分 | 北京机场 | 北京科技大学 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 电化学工作站

*1．配置：

双通道电化学综合测试系统主机                            1台

包括

直流电化学测试模块，阻抗测试模块，电化学噪声模块        2块

电极接线                                                2根

测试及分析软件                                          1套

USB计算机通讯线                                        1根

ASTM标准腐蚀电解池系统                                1套

平板电解池系统                                          4套

涂层评价电解池系统                                      1套

外置模拟电解池                                          1个

操作电脑                                                1台

2．技术参数

2.1 双通道电化学综合测试系统（每个通道相当于一台独立的电化学测试系统，但非两台单独的仪器组成）

电极连接： 2，3，4，浮地模式及6线辅助通道测试

*要求提供6线辅助分压测试可同时进行阴阳极或电池组中单体电池和电池组同步的直流和交流阻抗测试

最大输出电压：	       ≥± 30V（非扩展模式）

极化（施加）电压范围：≥± 30V（非扩展模式）

最小电流量程：优于 4nA

最小施加电位分辨率：  ≤ 300nV

电流量程范围：		  4nA-2A 10档

最大采样速率： 	  ≥1M点/秒

最大电压扫速：       ≥25000V/秒

电流分辨率：		 优于1/32000全量程

施加电压精度：        ≤±0.025%

测量电压精度：        ≤±0.0 25%

输入阻抗             优于 1012Ω//5pF

差分静电计带宽：      ≥10MHz

*电化学交流阻抗测试频率范围要求：10uHz-7MHz

交流电压范围：  	  优于  0.1mV-1V

要求有自动噪声滤波，带宽噪声滤波，正反馈补偿，动态补偿，辅助电压输入口可以与石

英晶体微天平等辅助设备联用，通过电化学软件三维作图；电压输出可以由电化学测试软

控制旋转电极的开启及转速设定

2.2电化学交直流测试软件

* 中，英文操作界面包括下述测试方法

2.2.1．常规电化学分析

开路电位；线性扫描；循环伏安（单次）循环伏安（多次）；阶梯线性扫描；

阶梯循环伏安（单次）；阶梯循环伏安（多次）；计时电流法；计时电位法；

计时电量法；电位脉冲法；电流脉冲法；方波伏安法；

2.2.2 腐蚀研究；电化学噪声；电偶腐蚀；循环极化；线性极化；塔菲尔、Rp拟合分析；恒电位、动电位扫描；恒电流、动电流扫描；动态IR补偿；

2.2.3 阻抗测试及分析；控制电位的电化学阻抗；控制电流的电化学阻抗；Mott-Shottky

2.2.4能源测试模块

Multi-Vertex CV 多峰值循环伏安；恒电流充放电；恒功率放电；恒电阻放电，恒功率充放电；恒电阻充放电；GITT恒电流间歇滴定，PITT恒电位间歇滴定

3. 技术服务：

3.1设备安装调试

仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，至通过验收。

3.2  技术培训

在用户所在地对用户进行培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。验收后壹年内组织买方相关人员2人参加在厂家举办的相关应用培训班。

3.3 保修期：卖方提供两年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算或货到后27个月，以先到者为准。保修期间维修及零件更换费用由厂家负担。

3.4 维修响应时间：卖方应在2小时内对用户的服务要求作出响应，维修服务包括电话指导和现场维修。

*3.5 厂家进行售后服务，中国设有至少一个固定维修站及配件应用商务中心，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。

3.6 原厂在中国的维修为器件级，非更换电路板

4.交货日期：

合同签订后2个月内

第2包

采购设备（一）

一、招标设备名称

名称：多功能光栅光谱仪

数量：4套

二、主要技术参数与功能要求

1、可完成典型实验：

1.1、热辐射光源光谱测定

1.2、波长准确性的测定和修正

1.3、氢原子光谱测定及里德堡常量测量

1.4、吸收光谱的测量

1.5、钠原子光谱的测定

1.6、CCD测量的波长标定

2、技术参数：

2.1、光栅分光系统：

*分光光栅：反射式，光栅条数2400L/mm，闪耀波长250nm

聚光系统：球面反射镜，曲率半径605mm

*狭缝系统：对开式狭缝系统，缝高20mm，缝宽连续可调，可调宽度0~2mm，示值精度0.001mm。

相对孔径：D/F=1:5.5

波长范围： 200nm~660nm

*分辨率：≤0.06nm

波长准确性：0.4nm

波长重复性：0.2nm

2.2、探测系统：

光电倍增管：

*响应范围：185nm~870nm

峰值波长：400nm

阴极材料：多碱

玻壳材料：透紫玻璃

倍增极结构：环形聚焦

阴极灵敏度：150 μA/lm

*阳极灵敏度：SP≥1000A/lm，

*暗电流：Idb≤1nA（1000V）

最大耐压：1250V

上升时间：2.2ns

线阵CCD：

有效像素：2048个

像素大小：14μm×14μm

饱和曝光量：0.001lx.s

动态范围：750

随机噪声：1.7mV

2.3、软件控制分析功能：

波长扫描功能：按指定波长范围和波长间隔扫描

时间扫描功能：指定波长的长时间扫描

自动寻峰功能：自动检测曲线峰/谷信息

数据处理功能：寄存器数据的四则运算，微分，平滑等处理功能

3、光源

3.1、氢氘灯：主要谱线：氢656.28nm、486.13nm、410.18nm 氘656.11nm、486.01nm、410.07nm

3.2、钠光灯：钠双线589.0nm、589.6nm，功率：20W-50W

3.3、低压汞灯：主要谱线：404.7nm、435,8nm、546,1nm、577.0nm、579.1nm，功率：20W-50W

*4、提供共享云平台服务，包括可完成典型实验的实验预习系统、实验报告智能评阅系统。

*5、中标公司7天内提供样品进行指标确认，如若不满足则取消其中标资格。

6、提供此产品与985或211高校合同复印件。

*7、需提供生产厂家授权声明函。

8、质保期至少3年。

采购设备（二）

一、招标设备名称

名称：光栅光谱仪

数量：8套

二、主要技术参数与功能要求

1、可完成典型实验：

1.1、热辐射光源光谱测定

1.2、波长准确性的测定和修正

1.3、氢原子光谱测定及里德堡常量测量

1.4、吸收光谱的测量

1.5、钠原子光谱的测定

1.6、CCD测量的波长标定

2、技术参数：

2.1、光栅分光系统：

*分光光栅：反射式，光栅条数1200L/mm，闪耀波长250nm

聚光系统：球面反射镜，曲率半径605mm

*狭缝系统：对开式狭缝系统，缝高20mm，缝宽连续可调，可调宽度0~2mm，示值精度0.001mm。

相对孔径：D/F=1:5.5

波长范围： 200nm~800nm

*分辨率：≤0.1nm

波长准确性：0.4nm

波长重复性：0.2nm

2.2、探测系统：

光电倍增管：

*响应范围：185nm~870nm

峰值波长：400nm

阴极材料：多碱

玻壳材料：透紫玻璃

倍增极结构：环形聚焦

阴极灵敏度：150 μA/lm

*阳极灵敏度：SP≥1000A/lm，

*暗电流：Idb≤1nA（1000V）

最大耐压：1250V

上升时间：2.2ns

线阵CCD：

有效像素：2048个

像素大小：14μm×14μm

饱和曝光量：0.001lx.s

动态范围：750

随机噪声：1.7mV

2.3、软件控制分析功能：

波长扫描功能：按指定波长范围和波长间隔扫描

时间扫描功能：指定波长的长时间扫描

自动寻峰功能：自动检测曲线峰/谷信息

数据处理功能：寄存器数据的四则运算，微分，平滑等处理功能

3、光源

3.1、低压汞灯：主要谱线：404.7nm、435,8nm、546,1nm、577.0nm、579.1nm；功率：20W-50W

3.2、氘灯、钨灯：

输入                       AC220V     50-60Hz

输出（氘灯）                DC75V      0.4A

（钨灯）                DC12V      2.5A

稳定度（钨灯）              0.5%

*4、提供共享云平台服务，包括可完成典型实验的实验预习系统、实验报告智能评阅系统。

*5、中标公司7天内提供样品进行指标确认，如若不满足则取消其中标资格。

6、提供此产品与985或211高校合同复印件。

*7、需提供生产厂家授权声明函。

8、质保期至少3年。

第3包 电工技术实验室机器人及配套工作台

一．采购清单：

| 项目 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人基础教学与实训平台A | 1套 |
| 2 | 工业机器人基础教学与实训平台B | 1套 |

二、技术要求

1、工业机器人基础教学与实训平台A

1.1 基本组成：本实训平台包括机器人本体2台，控制器2套，示教盒2套，实训桌台1套,TCP示教单元2套，自动上料单元1套，自动传输线单元1套，模拟加工喷涂单元2套，搬运及码垛单元2套，机器人书写工作单元2套，可编程控制器系统1套，人机界面1套，夹具2套，工具及工具库2套,视觉系统1套组成。

1.2 功能要求：工业机器人由机器人本体、机器人控制器和机器人示教器三部分组成，机器人本体和其他单元（如上料机构、传送机构、工具库、模拟加工喷涂模块、码垛模块、轨迹示教台、电气系统等）配合完成TCP示教、码垛、加工、走轨迹、写字绘制，视觉分拣等各项实训功能。

*两台机器人可共同完成生产线协作任务。

1.3技术参数：

1.3.1六自由度工业机器人 （ 2台）

1）自由度 6

2）驱动方式 交流伺服驱动

3）最大工作半径520mm-600mm

4)重复定位精度 ±0.04mm

5)手腕负载 ≥3kg

6)小臂附加载荷≥0.3kg

7)运动范围

（最大速度） 轴 1 +170°~-170°(370°/s)

轴 2 +130°~-80°(350°/s)

轴 3 +50°~-188°(370°/s)

轴 4 +170°~-170°(410°/s)

轴 5 +117°~-117°(370°/s)

轴 6 +360°~-360°(600°/s)

8)作业温度 0°~+40°

9)防护等级 ≥IP59

10)安装方式 地面，悬挂，倾斜

11)噪音水平 ≤50dB(A)

12)本体质量 ≤35kg

1.3.2基本功能功能：

1) 碰撞检测

机器人能检测碰撞，停止，手动释放。

2) 协作模式

当探测到有人员进入机器人的工作空间时，机器人即进入减速运行模式，当发生碰撞时则立即停止机器人运行，当退出机器人工作区域时，恢复全速运行模式。

3) 拖动示教

能使用运动控制界面的基于时间的拖动回放来实现。

1.4 控制器

IP防护等级：≥IP40

供电类型：220V

额定功率：≥1.5kw

1.5 示教器

屏幕尺寸：≥9.7 英寸

屏幕分辨率：1024 * 768

IP 防护等级：≥IP65

1.6 实训桌台

1）尺寸：2000*1200*800（mm）

2）材料：40×40(mm)以上欧标铝型材，台面具有T型槽方便安装；嵌入欧标硬质平面封条。

3) 腿脚：带6个高度可调的重型垫脚；长边3腿，宽边2腿，即等高6腿50×50(mm)型材。

4）箱体与围挡：四面开门封闭箱体，转轴合页，型材四框，弹簧碰珠门锁，棕色有机玻璃或亚克力面板箱体门面。

5) 工艺：阳极氧化处理；表面银白细磨砂哑光；表面覆盖防火绝缘防静电胶皮抗提高冲击能力；不锈钢板，表面细磨砂哑光。非不锈钢板禁用。

1.7 供气系统

1) 供气系统由气泵、调压阀、空气过滤器、电磁阀、旋钮式调压阀、压力传感器等构成。

2) 气泵：30L无油静音空压机，加气噪音≤50dB(A)。

1.8  PLC模块

1)电气控制系统包括可编程控制器、线槽、电线、接线端子、主令电气、检测传感器等。

2)每个实训区的工作站与总控PLC的线用接插件连接。工作站更换时，学生可以自己修改程序和连线。

3)具有接地保护、断电保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。

1.9 人机交互

7寸彩色触摸屏，实现中文人机交互,分辨率不低于1024*600；配套控制程序1套；提供工作站运行状态监控对实训模块的运行控制，参数调整提供演示模式和实训模式选择。

1.10 工业机器人安装底板

1）材料:铝合金。

2）螺栓紧固，保证机器人的运行安全。

1.11 夹具

1）气动夹具，可快速夹取配套的笔形工具、尖锥工具和料块，并准确定位。

2)材料：铝合金

1.12 工具

示教工具

1) 示教锥：数量2个

2) 材料：ABS工程塑料

画笔工具

1) 包含1个笔形工具

2) 笔芯为软质海绵材料，避免碰撞损坏设备

模拟喷涂工具

1）包含1个模拟喷涂工具

1.13工具库

1) 可同时存放2个示教工具、1个画笔工具和1个模拟喷涂工具，包含存放工具固定支架。

2) 材料：合金，支撑为型材

3） 工艺：阳极氧化处理

1.14工件

1）数量：9个

2）材料：树脂，表面打磨光滑处理

3）颜色：分为红、绿、蓝三种

4）用于码垛、加工、视觉分拣功能

1.15自动上料单元

1）尺寸：≥235×150×227（mm）

2）材质：铝合金

3）驱动形式：气压传动

4）物料检测传感器：

5）功能：可准确的将工件推送至传送带

1.16自动传输单元

1）尺寸：≥550*50mm自动传输线主要有直线传送带、皮带输送支架、平皮带、轴承、主动轴、从动轴、直流电机、码垛工作台组成。实现全自动的输送、定位等功能。

2）支撑结构为铝合金，PU皮带式，采用220V 6W可调速电机驱动到位传感器。

1.17码垛模块

1）由工件、上料单元、输送单元、夹具、码垛平台构成码垛：操作者可根据需要对物料块选择摆放。

2）机器人通过吸盘夹具按要求拾取物料块进行码垛任务:可根据需要自由组合码垛出多种形状；练习对机器人码垛、阵列的理解并快速编程示教的强化训练。

3）码垛平台为铝合金材料。

1.18  TCP示教模块

由工具及工具库、夹具构成可进行工具尖端TCP标定；材料：铝合金；工艺：阳极氧化处理

1.19 轨迹示教模块

由工具及工具库、夹具、轨迹示教平台构成可示教圆形、三角形、方形、样条曲线，包含3个料块放置槽；材质：铝合金；工艺：阳极氧化处理。

1.20书写绘制模块

由工具及工具库、夹具、书写绘制平台构成；可用画笔工具进行写字；材质：铝合金；工艺：阳极氧化处理。

1.21 机器视觉单元

配备一套机器视觉系统，由视觉相机、镜头、光源及视觉软件等组成；用于检测工件的特性，如数字、颜色、形状等，还可以对装配效果进行实时检测操作。通过USB连接到计算机，并将处理结果通过以太网传输到机器人控制器，对检测结果和检测数据进行传输；

1.21.1相机参数：

1）采用1/1.8” CMOS传感器芯片，300万像素分辨率，USB3.0接口。

2）光耦隔离的1入1出I/O，2路可编程GPIO

3）支持自定义ROI，降低分辨率可提高帧率增益、曝光时间及白平衡可编程设置（白平衡功能仅对彩色相机有效）

4）三种工作方式：连续采集、软触发采集、外触发采集

5）可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步，支持参数组功能支持传输数据块可调功能，提供更好的兼容性和适应性支持设备软复位功能

6）提供颜色校正功能，提高采集图像的色彩还原度（仅对彩色相机有效）

7）坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置

8）支持GenICam™和USB3.0 Vision®，可直接连接HALCON、LabVIEW等第三方软件

9）符合CE、RoHS和FCC认证

10）驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化

11）免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码；

1.21.2镜头:

最大成像尺寸(mm) 6.4 × 4.8(Φ 8)；光圈范围(F-Stop) F1.4~F16C；最小物距(M.O.D)(m) 0.1；后焦距(mm) 8；

1.21.3光源：

1）尺寸：内径：60mm  外径：95mm

2）输入电压：AC100V—240V（220V/110V可选）

3）最大输出功率：6.5W

4）工作距离：30—180mm

5）最大照度：30000-35000Lux

6）每颗灯珠亮度：MAX3500 mcd

7）色溫：6500k——7000k（可以通过变压器进行连续调节）

8）亮度：连续可调式

1.22功能软件

*可使用NI Vision工具箱进行视觉参数标定；图象显示功能：实时的显示摄象机采集的图象；参数调节功能：调节摄象机快门、对比度、亮度参数；图象处理功能：阈值选取：选择图象二值化阈值、图像滤波、形态学、图像增强、格式转换；目标定位：对物体进行定位，包含特征匹配、灰度匹配、圆查找、线查找、图像选点、Blob分析、卡尺；逻辑工具功能；数据工具功能

2、工业机器人基础教学与实训平台B

2.1 基本组成：本实训平台包括机器人本体1台，控制器1套，示教盒1套，实训桌台1套，TCP示教单元1套，自动上料单元1套，自动传输线单元1套，模拟加工喷涂单元1套，搬运及码垛单元1套，机器人书写工作单元1套，可编程控制器系统1套，人机界面1套，夹具1套，工具及工具库1套,视觉系统1套组成。

2.2 功能要求：工业机器人由机器人本体、机器人控制器和机器人示教器三部分组成，机器人本体和其他单元（如上料机构、传送机构、工具库、模拟加工喷涂模块、码垛模块、轨迹示教台、电气系统等）配合完成TCP示教、码垛、加工、走轨迹、写字绘制、视觉分拣等各项实训功能。

*  预留空间，可在实训桌台上再增加一台机器人及配套模块，共同完成生产线协作及教学任务。

2.3技术参数：

2.3.1 六自由度工业机器人 （ 1台）

1）自由度 6

2）驱动方式 交流伺服驱动

3）最大工作半径 520mm-600mm

4)重复定位精度 ±0.04mm

5)手腕负载 ≥3kg

6)小臂附加载荷≥0.3kg

7)运动范围

（最大速度） 轴 1 +170°~-170°(370°/s)

轴 2 +130°~-80°(350°/s)

轴 3 +50°~-188°(370°/s)

轴 4 +170°~-170°(410°/s)

轴 5 +117°~-117°(370°/s)

轴 6 +360°~-360°(600°/s)

8)作业温度 0°~+40°

9)防护等级 ≥IP59

10)安装方式 地面，悬挂，倾斜

11)噪音水平 ≤50dB(A)

12)本体质量 ≤35kg

2.3.2基本功能功能：

1) 碰撞检测

机器人能检测碰撞，停止，手动释放。

2) 协作模式

当探测到有人员进入机器人的工作空间时，机器人即进入减速运行模式，当发生碰撞时则立即停止机器人运行，当退出机器人工作区域时，恢复全速运行模式。

3) 拖动示教

能使用运动控制界面的基于时间的拖动回放来实现。

2.4控制器

IP防护等级：≥IP40

供电类型：220V

额定功率：≥1.5kw

2.5 示教器

屏幕尺寸：≥9.7 英寸

屏幕分辨率：≥1024 * 768

IP 防护等级：≥IP65

2.6 实训桌台

1）尺寸：2000*1200*800（mm）

2）材料：40×40(mm)以上欧标铝型材，台面具有T型槽方便安装；嵌入欧标硬质平面封条。

3) 腿脚：带6个高度可调的重型垫脚；长边3腿，宽边2腿，即等高6腿50×50(mm)型材。

4）箱体与围挡：四面开门封闭箱体，转轴合页，型材四框，弹簧碰珠门锁，棕色有机玻璃或亚克力面板箱体门面。

5) 工艺：阳极氧化处理；表面银白细磨砂哑光；表面覆盖防火绝缘防静电胶皮抗提高冲击能力；不锈钢板，表面细磨砂哑光。非不锈钢板禁用。

2.7供气系统

1)供气系统由气泵、调压阀、空气过滤器、电磁阀、旋钮式调压阀、压力传感器等构成。

2)气泵：30L-50L无油静音空压机，噪声﹤50dB

2.8  PLC模块

1)电气控制系统包括可编程控制器、线槽、电线、接线端子、主令电气、检测传感器等。

2)每个实训区的工作站与总控PLC的线用接插件连接。工作站更换时，学生可以自己修改程序和连线。

3)具有接地保护、断电保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。

2.9人机交互

彩色触摸屏≥7吋，实现中文人机交互，分辨率不低于1024*600；配套控制程序1套；提供工作站运行状态监控对实训模块的运行控制，参数调整提供演示模式和实训模式选择。

2.10工业机器人安装底板

1）材料:铝合金。

2）螺栓紧固，保证机器人的运行安全。

2.11夹具

1）气动夹具，可快速夹取配套的笔形工具、尖锥工具和料块，并准确定位。

2)材料：铝合金

2.12 工具

画笔工具

1)包含1个笔形工具

2)笔芯为软质海绵材料，避免碰撞损坏设备

模拟喷涂工具

1）包含1个模拟喷涂工具

2.13工具库

1)可同时存放2个示教工具、1个画笔工具和1个模拟喷涂工具，包含存放工具固定支架。

2)材料：合金，支撑为型材

3）工艺：阳极氧化处理

2.14工件

1）数量：9个

2）材料：树脂，表面打磨光滑处理

3）颜色：分为红、绿、蓝三种

4）用于码垛、加工、视觉分拣功能

2.15自动上料单元

1）尺寸：≥235×150×227（mm）

2）材质：铝合金

3）驱动形式：气压传动

4）物料检测传感器

5）功能：可准确的将工件推送至传送带

2.16	自动传输单元

1）尺寸：≥550×50mm自动传输线主要有直线传送带、皮带输送支架、平皮带、轴承、主动轴、从动轴、直流电机、码垛工作台组成。实现全自动的输送、定位等功能。支撑结构为铝合金，PU皮带式，采用220V 6W可调速电机驱动到位传感器。

2.17码垛模块

1）由工件、上料单元、输送单元、夹具、码垛平台构成码垛：操作者可根据需要对物料块选择摆放。

2）机器人通过吸盘夹具按要求拾取物料块进行码垛任务:可根据需要自由组合码垛出多种形状；练习对机器人码垛、阵列的理解并快速编程示教的强化训练。

3）码垛平台为铝合金材料。

4）尺寸：≥200×200×150(mm)

2.18 TCP示教模块

由工具及工具库、夹具构成可进行工具尖端TCP标定；尺寸：44mm×44mm×90mm材料：铝合金；工艺：阳极氧化处理

2.19  轨迹示教模块

由工具及工具库、夹具、轨迹示教平台构成可示教圆形、三角形、方形、样条曲线，包含3个料块放置槽；材质：铝合金；工艺：阳极氧化处理。

2.20 书写绘制模块

由工具及工具库、夹具、书写绘制平台构成；可用画笔工具进行写字；材质：铝合金；工艺：阳极氧化处理。

2.21机器视觉单元

配备一套机器视觉系统，由视觉相机、镜头、光源及视觉软件等组成；用于检测工件的特性，如数字、颜色、形状等，还可以对装配效果进行实时检测操作。通过USB连接到计算机，并将处理结果通过以太网传输到机器人控制器，对检测结果和检测数据进行传输；

2.21.1 相机参数：

1）采用1/1.8” CMOS传感器芯片，300万像素分辨率

USB3.0接口

2）光耦隔离的1入1出I/O，2路可编程GPIO

3）支持自定义ROI，降低分辨率可提高帧率增益、曝光时间及白平衡可编程设置（白平衡功能仅对彩色相机有效）

4）三种工作方式：连续采集、软触发采集、外触发采集

5）可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步

支持参数组功能支持传输数据块可调功能，提供更好的兼容性和适应性支持设备软复位功能

6）提供颜色校正功能，提高采集图像的色彩还原度（仅对彩色相机有效）

7）坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置

8）支持GenICam™和USB3.0 Vision®，可直接连接HALCON、LabVIEW等第三方软件

9）符合CE、RoHS和FCC认证

10）驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化

11）免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码；

2.21.2镜头:

最大成像尺寸(mm) 6.4 × 4.8(Φ 8)；光圈范围(F-Stop) F1.4~F16C；最小物距(M.O.D)(m) 0.1；后焦距(mm) 8；

2.21.3光源：

1）尺寸：内径：60mm  外径：95mm

2）输入电压：AC100V—240V（220V/110V可选）

3）最大输出功率：6.5W

4）工作距离：30—180mm

5）最大照度：30000-35000Lux

6）每颗灯珠亮度：MAX3500 mcd

7）色溫：6500k——7000k（可以通过变压器进行连续调节）

8）亮度：连续可调式

2.21.4功能软件

*可使用NI Vision工具箱进行视觉参数标定；图象显示功能：实时的显示摄象机采集的图象；参数调节功能：调节摄象机快门、对比度、亮度参数；图象处理功能：阈值选取：选择图象二值化阈值、图像滤波、形态学、图像增强、格式转换；目标定位：对物体进行定位，包含特征匹配、灰度匹配、圆查找、线查找、图像选点、Blob分析、卡尺；逻辑工具功能；数据工具功能

三、附则

1、应标商在提供资料时，不仅要提供机器人本体品牌、参数，也要提供配套设备如气泵、视觉系统等设备品牌、参数。

2、工作台的用料材质、型号、颜色，图纸及效果图一并提交。

3、计算机离线编程软件及NI Vision软件，在合同签订后的一周内提供。

4、工作台使用的PLC品牌、型号要与实验室教师沟通。

5、中标后履行合同的过程中厂商要与实验室相关教师及时沟通，能够接受相关教师合理的修改、完善意见。

第4包 激光导热仪

招标设备名称 名称：激光导热仪 数量：1 用途： 激光导热仪可用于测量样品的热扩散系数与导热系数。通过使用一束短促的激光脉冲加热样品正面，通过红外检测器测量样品背面温度升高与时间的关系，得到样品的热扩散系数和导热系数，还可同时测得样品比热。 交货期： 合同签订后三个月 四、技术指标和参数：

*温度范围：RT…500℃ *数据采样速率：2MHz *自动样品进样器：最大可达16位 *具备Zoom Optics检测优化功能 *激光能量校正：Pulse Mapping校正功能 *导热系数范围：0.1… 4000 W/mK 热扩散系数范围：0.01…2000mm2/s 升温速率：0…50K/min 准确度：3％ 精确度：2％ 比热测定精度：3％ 样品直径： 6 …25.4 mm 样品厚度： 0.01 … 6 mm 激光脉冲能量： 10 J/pulse（功率可调） 中英文软件:中英文操作、分析软件。提供全功能导热分析软件，包含16种数学拟合模型，可以校正所有的热损耗。 附件： 1）激光导热仪基本单元：包含炉体、光源、红外检测器 2）软件：中文测试、分析软件，包含16中数学校正模型。 3）附件：圆形、方形支架、In-plane径向导热支架、层叠样品支架 4）石墨喷灌3套 五、技术服务要求 5.1 供应商需在中国建立独资子公司，能够提供持续优质的售后服务，必须提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。 5.2仪器在调试验收合格后，提供壹年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，仪器终身维修。

5.3供应商在中国应设有保税库，保证能更及时地为用户提供备品备件。 5.4供应商在国内必须设有分析仪器培训，免费为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户不少于两人的国内免费培训。 5.5供应商提供为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 六、售后服务 6.1在中国境内有维修站，并具有高素质的专业维修队伍。 6.2在接到用户维修请求后，应能在24小时内作出快速响应，并在72小时内到达现场。 6.3 仪器整机保修期为12个月（从最终验收合格后起）。 七．交货地点：北京科技大学