北京航空航天大学交通科学与工程学院仪器化落锤冲击试验机采购项目招标公告

中钢招标有限责任公司接受北京航空航天大学交通科学与工程学院的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京航空航天大学交通科学与工程学院仪器化落锤冲击试验机采购项目

- 招标编号：1841STC50957

- 资金来源：已落实

- 采购预算： 94 万元（最高限价：  /  万元）

- 项目用途：教学

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 仪器化落锤冲击试验机 | 1台 | 国产设备合同签订之日起3个月内，进口设备在收到信用证后3个月内 | 北京航空航天大学 | 一主要技术参数 1 最大冲击能量：1.5-1800焦耳（J） 2 主锤体质量：5-70㎏ 3最大冲击速度：7m/s-20m/s(70kg-5kg锤体质量) 4 锤头定位精度：≤1mm 5 冲击载荷传感器: ≥222kN 二结构和功能要求 1 实验设备要求具有驱动电机控制系统，设定冲击高度和锤头重量后，通过电脑和控制按键控制实验开始，实验机能使提升，释放，数据采集成为一套全自动化过程。 2系统具有仪器化高速试验能力，配备高精度传感器，能自动采集记录冲击力-位移曲线，能自动分析主要冲击参数,采样频率≥4MHz，每个通道有≥60000点的储存量，静态测量误差≤0.5%（1%-100%范围内），动态载荷测量误差≤2%。 3 试验机须配备防回弹系统防止二次冲击。 4 带有自动片材的气动夹持装置等。 具体详见第四章技术需求书。 |

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 投标人必须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则无资格参加本次投标；

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 本项目不允许转包、分包；

    - 本项目接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

    - 若供应商所报产品为进口产品，则供应商须具有所报进口产品生产厂家或其在国内的授权代理商出具的授权书；

    - 本项目为不是专门面向中小企业的项目；

    - 近三年内（本项目招标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目；

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一项目；

    - 为本项目前期准备提供设计、咨询、规范编制服务的不得参与本项目；

    - 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：即日起至2018年6月22日，每天9:00-12:00、13:00-16:00（北京时间、节假日除外）。

（2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）；

（3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①供应商企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

②供应商法定代表人授权书或单位介绍信（加盖公章）；

③供应商经办人身份证复印件（原件备查）；

④供应商若以汇款形式购买招标文件，须携带汇款单复印件，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

⑤供应商若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章（Word版、盖章后电子版均需发3223074799@qq.com邮箱或anle@sinosteel.com邮箱）；若需开具增值税普通发票请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

注：若邮购，供应商须在招标文件获取时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因发出购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2018年7月5日09:00（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：北京航空航天大学知行楼北楼101会议室（北京市海淀区学院路37号）。

- 本项目的招标公告仅在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、北京航空航天大学招标采购管理中心网(zbcg.buaa.edu.cn)上发布。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人名称：北京航空航天大学交通科学与工程学院

地      址：北京市海淀区学院路37号

联 系 方式：郭老师 010-82316330

采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

采购项目联系人姓名：安乐、刘健、张静、封勋

联系方式：010-62688254（购买标书）、62686386、62688251

传    真：010-62688250

电子邮件：liujian5@sinosteel.com

账户信息：

开 户  名 称：中钢招标有限责任公司

开 户  银 行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

账        号：9576 0328 0000 0067

中钢招标有限责任公司

2018年6月14日