# 长江师范学院

# 招 标 文 件

# 项目号：20A01577

# 采购执行编号：20YZ019

招标项目名称：长江师范学院化学化工学院科研仪器设备采购

# 采购人：长江师范学院

二〇二〇年八月

目   录

第一篇	投标邀请书	- 6 -

一、招标项目内容	- 6 -

二、资金来源	- 6 -

三、投标人资格要求	- 6 -

四、投标、开标有关说明	- 6 -

五、投标保证金	- 7 -

六、投标有关规定	- 7 -

七、联系方式	- 8 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 9 -

一、招标项目一览表	- 9 -

二、招标项目技术需求	- 9 -

三、附件、图纸及包装要求	- 35 -

第三篇  项目商务要求	- 36 -

一、实施时间、地点及验收方式	- 36 -

二、报价要求	- 36 -

三、质量保证及售后服务	- 36 -

四、履约保证金	- 37 -

五、付款方式	- 38 -

六、知识产权	- 38 -

七、培训	- 38 -

八、违约责任	- 38 -

九、其他	- 38 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 39 -

一、评标方法	- 39 -

三、无效投标条款	- 44 -

四、废标条款	- 45 -

第五篇  投标人须知	- 46 -

一、投标人	- 46 -

二、招标文件	- 46 -

三、投标文件	- 46 -

四、开标	- 48 -

五、评标	- 49 -

六、定标	- 49 -

七、中标通知书	- 49 -

八、询问、质疑和投诉	- 50 -

九、招标服务费	- 51 -

十、签订合同	- 52 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 53 -

一、合同主要条款	- 53 -

二、政府采购购销合同（格式）	- 56 -

第七篇  投标文件格式	- 58 -

一、经济文件	- 60 -

二、资格文件	- 62 -

三、商务文件	- 67 -

四、技术文件	- 72 -

五、其他	- 74 -

廉洁承诺书

长江师范学院：

我单位承担贵校                          项目。为保证项目活动的廉洁、规范，防止违纪违法行为的发生，根据国家有关法律法规和党风廉政建设要求，我单位特作以下承诺：

一、在项目过程中，坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，坚持依法办事、按程序办事，严格履行合同，保证质量，不损害国家和学校利益。

二、严格遵守有关法律法规和廉洁从业规定，在项目设计、招投标、实施、验收等各个环节，不从事违背法律法规和公平、公正原则的活动，干扰和影响学校工作。

三、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属赠送礼品、礼金、回扣、好处费、劳务费以及有价证券、支付凭证和贵重物品等。

四、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属提供宴请、联谊、度假、旅游以及娱乐等活动。

五、不向学校工作人员及其配偶、子女和亲属报销或支付应由其个人支付的各种费用（住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

六、不与学校工作人员及其配偶、子女和亲属发生借贷、租赁、合伙、合作经营等个人经济关系，不提供车辆、电脑、手机等贵重物品供其借用，或为其个人行为提供方便。

七、不为学校工作人员的配偶、子女和亲属安排工作，也不安排其从事与学校项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动。

八、若有监理的项目，严格执行国家有关监理的规定，积极配合、支持监理单位开展工作，不从事影响监理单位公正履行职责的任何活动。

九、若有学校工作人员无理刁难或提出不合理要求，应及时向学校有关部门反映；若发现学校工作人员有违纪违规行为的，应及时向学校的纪检监察部门举报，坚决抵制不正之风和各种不正当做法。

以上承诺，我单位及单位工作人员均将严格遵守。如有违反，经上级部门或学校认定违规违纪事实后，按照下列规定进行处罚：

（一）同意按照违规项目合同总金额的5%支付罚金，造成经济损失的，由本单位赔偿学校的全部损失；

（二）本单位的行为致使学校工作人员违规的，同意将本单位列入贵校供应商（承建商）黑名单，三年丧失贵校供应商（承建商）资格；

（三）本单位的行为致使贵校工作人员违法的，同意永远丧失贵校供应商（承建商）资格。本单位自愿接受学校依据有关规定对本单位作出的取消入围供应商（承建商）资格、中标资格以及终止合同等处理，并承担一切相应的法律责任；

（四）任何第三方因本单位违反以上承诺而向学校索赔或主张权利的，所有责任及后果均由本单位独自承担；

（五）贵校可根据我单位发生的违纪违法事实向有关部门检举报告，我单位自愿接受有关部门依法依规作出的相关处理意见。

此承诺书作为项目合同的附件，与项目主合同具有同等效力。经本单位法定代表人或其授权委托人签署并加盖本单位公章后生效。

此致

承诺方（盖公章）：

承诺方法人代表（或委托人）：

年   月   日

# 投标邀请书

长江师范学院国有资产管理处按照学校下达的采购计划，对长江师范学院化学化工学院科研仪器设备进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| 名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江师范学院化学化工学院科研仪器设备采购 | 246 | 4 | 本项目投标产品为中国大陆境内生产。 |

## 二、资金来源

财政资金，预算250.22万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）投标人必须签署并加盖本单位公章的廉洁承诺书并在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日（2020年8月17日）起至投标截止时间之前，在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2020年8月17日）起五个工作日。

（四）招标文件购买费为：300元/分包（售后不退），报名费缴纳截止时间为开标前一日(9月8日)下午18：00时，递交投标文件时出示微信扫码缴纳交易单号后6位，如不能提供微信缴纳交易单号，不具备有效的投标资格（微信扫码缴纳交易单号作为投标报名凭证，请各位投标人不要向他人泄露交易单号）。

（五）供应商须满足以下三种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到；

3、规定时间内缴纳了招标文件购买费。

（六）投标地点：长江师范学院图书馆106招标室（重庆市涪陵区李渡聚贤大道16号）

（七）投标截止时间：2020年9月9日北京时间15:00

（八）开标时间：2020年9月9日北京时间15:00

（九）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）缴纳投标保证金方式

按本项目规定的投标保证金由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，同时在进账凭证上注明“20A01577 投标保证金”字样，投标保证金的到账截止时间与投标截止时间一致，如未按时到账，不具备投标资格。

分项目单次递交投标保证金账户

户  名：长江师范学院。

开户行：重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处。

账  号：2406080120010001028。

税  号：12500000709410568Y

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）投标保证金退还方式

1.投标保证金分项目单次递交的未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由长江师范学院国有资产管理处出具退款书面通知，长江师范学院财务处在5个工作日内按来款渠道无息退还。

2.中标人的投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金用于执行合同的约束，如违反合同要求没收履约保证金；项目验收合格两年后无质量和售后问题（用户部门确认）供应商到校办理退款手续，长江师范学院财务处在5个工作日内按来款渠道无息直接退还。

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购部门：长江师范学院国有资产管理处

联系人：邓旭华、张确

电  话：（023）72792266

（二）采购人：长江师范学院

技术咨询：石文兵

电  话：13388961760

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速摄像机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 接触角测量仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高性能计算集群 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 4 | 手套箱 | 1 | 台 |  |
| 5 | 光催化分解水活性评价系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 全自动对焦高灵敏度激光显微拉曼光谱仪 | 1 | 套 |  |
| 7 | 表面等离子体共振分析仪（带电化学和时间分辨） | 1 | 套 |  |
| 8 | 电化学工作站 | 3 | 台 |  |
| 9 | 电化学工作站 | 1 | 台 |  |
| 10 | 电致化学发光检测系统 | 1 | 套 |  |
| 11 | 凝胶电泳成像与分析系统 | 1 | 套 |  |
| 12 | 高画质全自动薄层色谱成像系统 | 1 | 套 |  |
| 13 | 全自动展开仪 | 1 | 套 |  |
| 14 | 全自动薄层色谱点样仪 | 1 | 套 |  |
| 15 | 双喷超细电动薄层喷雾器 | 1 | 套 |  |

## 二、招标项目技术需求

“*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速摄像机 | 一、配置： 1、高速摄像机一台； 2、24-85光学镜头1个； 3、三脚架云台1套； 4、控制终端一台； 5、相关软件一套。 二、技术参数： 1、满幅分辨率：≥1200×800 *2、满幅拍摄速度≥2200帧/秒； *3、最高拍摄速率≥100000帧/秒； 4、最小曝光时间：≤1.5μs； *5、传感器像元大小≥7.5μm×7.5μm； 6、相机内置内存≥16GB； *7、感光度：ISO（按照ISO12232 SAT标准）5000（彩色）。 | 1 |
| 2 | 接触角测量仪 | 一、主要功能：用于无机含能材料的接触角、滚动角、弹跳性能的表面自由能、润湿性、表面张力和粘附功，并通过动态成像分析动态过程等过程分析。 二、配件： 1、精密疏水注射器一支 ； 2、疏水注射器10支； 3、备份软件一个； 4、加密狗一个； 5、远心变倍变焦镜头一个； 6、整体倾斜控温平台，载物平台； 三、技术参数： 1、外形尺寸：≥750mm（长）*408mm(宽)* 695mm(高) 2、重量：≥30.5KG 3、电源：220V / 60HZ 4、光源：密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 5、寿命：使用寿命达贰万伍仟小时以上 6、注射器：专用配套高精密石英注射器、容量500μL 7、滴液：软件控制自动进液，精度高达0.01μL 8、注射单元移动：上下50mm; 左右50mm *9、CCD：SONY原装进口高速工业级芯片、100帧/S、130W像素 10、镜头：0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜，采集系统调节：前后100mm（3mm微调）、视角角度可调（平视、俯视、360°旋转等多视角观察） 11、工作台面尺寸：120mm*150mm 12、最大样品尺寸：6寸 *13、样品台移动：前后移动 手动，行程60mm，精度0.1mm；左右移动 手动，行程35mm，精度0.1mm；上下移动 手动，行程80mm，精度0.1mm *14、整体倾斜平台：倾斜范围±90°，倾斜精度±0.01°，倾斜速率可调；接触角测量范围：0-180°；接触角测量精度：±0.1°；表界面张力测量范围：0-2000mN/m；表界面张力测量精度：0.01 mN/m；控温范围： -20-100°； *15、国内最先进的接触角测量分析软件自动拟合法（一键自动拟合，不存在人工误差）包括：圆法拟合、椭圆/斜；椭圆拟合法、LY、微分椭圆法/微；分圆法； 16、动态接触角拟合（批量拟合多张图像）包括：润湿性能测试、视频连续拟合计算； 17、表面能量计算； 18、前进后退角测量 19、滚动角测量 20、表界面张力测量； 21、粘附功。 | 1 |
| 3 | 高性能计算集群 | 一、主要功能：与大数据和人工智能结合，主要用无机含能材料的仿真模拟研究，揭示材料的结构-性能关系，设计出新颖的高性能环保型无机含能材料。 二、配置： 1、管理节点服务器 1 2、服务器高防机柜 1 3、计算节点服务器 5 4、网络交换机 （1） 1 5、网络交换机（2） 1 6、UPS不间断电源 1 三、技术参数： （1）管理节点服务器 ※1.设备类型: 2U 机架式服务器，国际著名厂商产品(IDC报告2018年中国X86服务器市场最新排名前3) *2.CPU类型:核心数≥10核心 最大处理频率≥3.2GHz 3.内存类型:最新DDR4 频率≥2666GHz 4.内存容量:≥64GB ≥16个DIMM 插槽 5.硬盘配置:≥2块240GB企业级读取密集型SSD2.5英寸热插拔硬盘 ≥8块 企业级8TB 3.5英寸 HDD 热插拔硬盘 6.:≥8块 企业级8TB 3.5英寸 HDD 热插拔硬盘 7.硬盘安全:服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露。 8.支持硬盘:≥12块2.5/3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘 *9.RAID 缓存 :≥8GB 10.SD卡插槽:≥2个 11.PCI插槽:≥5个PCIe第3代插槽 12.网卡:≥4口千兆网口 *13.电源:≥2块750W冗余热插拔钛金级能效电源 **14.功能和特性: 安装集群软件：用于资源管理/作业调度/高性能运算/运算结果存储及应用。能够通过手机和平板电脑管理服务器，可以做现场的资产清点。 15.故障处理:前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 *16.远程管理:配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 （2）服务器高防机柜 *1.标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。静载800KG(带支架) 2.主要参数:单开平板六角网孔前门； 单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门； 网孔通风率为75%； 前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 前后门配高级典雅锁； 可配客户需要的各种锁； 前后门可改为双开。 3.防护等级:≥IP20 4.材质要求:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 （3）计算节点服务器 *1.设备类型: 2U 机架式服务器，国际著名厂商产品(IDC报告2018年中国X86服务器市场最新排名前3) *2.CPU类型:核心数≥40核心 最大处理频率≥3.9GHz 3.内存类型:最新DDR4 频率≥2666GHz 4.内存容量:≥128GB ≥24个DIMM 插槽 5.硬盘配置:≥240GB企业级读取密集型SSD2.5英寸热插拔硬盘 6.硬盘安全:服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD所有信息，只需要几分钟就能保证信息不泄露。 7.支持硬盘:≥8块2.5/3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘 8.RAID 缓存 :≥2GB 9.SD卡插槽:≥2个 10.GPU支持:支持≥3个内部全宽300W或者≥6个内部半宽半高的150W GPU 11.PCI插槽:≥8个PCIe第3代插槽 12.网卡:≥4口千兆网口 *13.电源:≥2块750W冗余热插拔钛金级能效电源 *14.功能和特性:能够通过手机和平板电脑管理服务器，可以做现场的资产清点提供原厂性能分析软件，支持无代理远程运行，支持分析CPU、内存、IOPS、带宽等性能指标，提供原厂工程师远程性能分析，并出具原厂性能分析报告；提供原厂性能分析软件官方彩页及测试报告样本。 15.故障处理:前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 *16.远程管理:配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。 允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 能够利用SD卡保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。 （4）网络交换机 （1） 1.交换容量≥192Gbps，转发性能≥68.5Mpps24*10/100/1000Base-T以太网端口2*100/1000 Base-X SFP光口2*100/1000/10000 Base-X SFP+光口； 2.提供便捷化智能WEB管理，可视化端口配置，页面简单易操作； 3.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段； 4.支持增强的以太网供电功能（PoE+），每端口最大30W的输出功率，整机输出》190W； 5.采用专业的内置防雷技术，支持支持业界领先的7KV业务端口防雷能力； （5）网络交换机 （2） 1.支持16个SFP+万兆/千兆自适应光口，自带1个slot扩展插槽，可扩展10GE/40GE光接口板；交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，转发性能≥360Mpps；支持10GE/40GE端口聚合； 2.支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等三层路由协议； 3.支持丰富的管理接口，Console、带外网口、USB口，支持SNMPv1/V2/v3，支持iMC智能管理中心。支持CLI命令行，Web网管，TELNET及FTP配置，支持OAM，使设备管理更方便，并且支持SSH2.0、SSL等加密方式，使得管理更加安全； 4.三层万兆以太网交换机，具备高性能、且易于安装、维护的智能型交换机； 5.含独立电源模块； （6）UPS不间断电源 1.输出功率容量：≥ 4800 瓦数 / 6000 VA。 2.最大可配置功率：≥ 4800 瓦数 / 6000 VA。 3.内置12v7AH数量16只。 4.延时时间20分钟。 （7）包含如下科研软件的安装：VASP、Materials Studio、Gaussian09、CP2K、LAMMPS、ASPEN、Origin | 1 |
| 4 | 手套箱 | 一、主要功能：用于无机含能材料的无氧和无水环境合成。 二、配置： 1、1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm 2、1个不锈钢制成的真空过渡室，直径360mm， 长度600mm，右侧 3、1个小的过渡室，直径150mm，长度300mm，右侧 4、1副丁基橡胶手套 5、1台真空泵 6、1套气体净化系统 7、1套PLC控制及触摸屏操作系统 8、1台水分析仪 9、1台氧分析仪 三、技术参数： 1、箱体材料：304 不锈钢，厚度 3mm。内表面：不锈钢拉丝处理。外表面： 喷漆，白色。尺寸：长度≥1220mm，宽度≥750mm，高度≥900mm 2、过渡舱：材料：304 不锈钢，表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）。大过渡舱尺寸：直径 360mm,长度 600mm。小过渡舱尺寸：直径 150mm,长度300mm。 3、手套口：聚甲醛材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。 4、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。 *5、双气体净化柱：净化材料可再生，且再生过程自动控制、自动除水除氧功能，H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。 6、气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm。 7、小时泄露率：9X10-6h-1（投标文件中提供由第三方质量监督检验机构出具的同等产品符合以上参数的测试报告复印件，并加盖投标人公章）。 8、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座。 9、真空泵 规格：8 m3 /h，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制。 *10、水分析仪：测量范围是0～500ppm，品牌为进口品牌，不得采用GE探头，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。 *11、氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，采用ZrO2传感器，不得采用燃料电池，采用二氧化锆传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题。 | 1 |
| 5 | 光催化分解水活性评价系统 | 一、主要功能：用于无机含能材料的光催化反应，例如光催化水分解（制氢、制氧和同时制氢和氧）、光催化还原二氧化碳、光催化还原硝酸根制氮气、光催化降解染料、光催化氧化抗生素、光催化降解苯酚等有机物。 二、配置： 1、真空管路一套 2、低温恒温槽一套 3、气相色谱一套 4、空气发生器一台 5、可见氙灯一套 6、高压汞灯一套 7、光强计等一套 8、配套电脑一台 9、A4 激光双面打印机 1 台等 三、技术参数： *1.真空度 1.1绝对真空度：≤1.5KPa,以绝对零点为基准，杜绝差压表受温湿度等因素变化造成的数值波动； 1.2机械油泵，抽速≥6L/S; 1.3空白样品，色谱自动积分无面积； *2.气密性 2.1泄漏率：≤5×10-5Pa·L/s，24h氧气泄露量≤1μmol； 2.2阀门数量：7个，从结构上减少泄露点，并简化维护操作（实验室图片为证）； 2.3多通复合阀，减小系统体积，主阀传感器自动提示更换真空脂； 2.4阀门工艺：所有阀门均采用高硼硅玻璃材质（无金属部件），阀塞与阀套采用对磨精磨工艺； 2.5采用进口道康宁真空脂，耐化学品的侵蚀，低蒸汽压力，低挥发性，工作温度：-40℃到+200℃； 2.6涉及光催化反应系统的防护装置。现有的光催化反应系统一般是敞开式的系统，一次会带来易漏气，易破碎等问题，本技术提供箱体，光源支架等防护装置。气体干扰含量PPB级别同时保证仪器的安全性。 3.循环效率： 3.1高效柱塞泵，在负压（光解水制氢实验）、微负压、常压（二氧化碳还原实验），均能提供优异的循环驱动力。 排气量： 6ml/次； 3.2体积：系统循环管路部分体积约为65mL（不含球冷及反应器），系统富集能力强； 3.3内径：循环管路，包括定量环，最窄管路为内径为3mm，气体阻力小（杜绝管路内径极小带来的气体循环效率低下）； 3.4循环系统具有单向阀结构，实现所有管路（包含反应器部分）的单向循环； 4.线性及重复性 4.1标准曲线线性回归度：系统内氢气含量为100uL~10mL范围时R2>0.9995； 4.2同一浓度三次采样，RSD≤3% 5.软件及控制单元 5.1主体集成具有控制程序的4.5寸TFF彩色液晶显示； 5.2同时支持在线自动控制和手动独立控制两种工作模式； 5.3自动控制模式下，可实时显示阀门位置，具有安全防护预警功能； 5.4内置仪器方法，使用时仅仅需要设置采样周期与采样次数，操作简单； 5.5具有二级加密调试程序，用于设备调试、内部方法设定及资深用户灵活使用； 6.其他 6.1定量环为高硼硅玻璃材质，位于多通取样阀上（非色谱取样阀）； 6.2金属防护箱体，对系统玻璃组件、辐射及可能的反应气体泄漏有一定防护作用 6.3具有自主知识产权的多通进/取样器； 6.4真空硅胶软管，抗老化性好、减少系统震动量，减少真空泵工作对系统的影响； 6.5多功能定量缓冲储气瓶装置；（适用系统体积标定和反应气如二氧化碳的存储） 6.6输入输出部分均有光电隔离，抗干扰能力强； 6.7便携式免安装系统； 6.8具有多通进/取样器，用于气象色谱仪的自动取样装置和自动气相色谱检测系统。能够实现自动取样，进样装置功能； *7.1. 9阶程序升温柱箱； 7.2. 5 路控温（含柱箱控温）； 7.3. 0.1℃/min～30℃/min〔最小增量1℃/min〕； 7.4. 各种程序功能(记忆、自诊断、时间程序等)； 7.5.模拟信号输出（随检测器而定）； 7.6.PL-6000B双通道数据工作站； 7.7.GC7806气相色谱仪主机（220V，50HZ）； *7.8.TCD检测器 ①气体流量辅助系统 ②过热保护功能 ③热丝自动保护功能 ④灵敏度：S不小于5000mV·ml/mg〔苯-甲苯) ⑤线性响应范围： 不小于104 *7.9.FID检测器 ①检测限：Mt不大于5×10-12g/s〔正十六烷-异辛烷) ②噪声：不大于0.02mV；〔2×10-13A〕 ③漂移：不大于0.1mv/30min；〔1×10-12A/30min〕 ④线性响应范围：不小于106 ⑤启动时间：不大于1.5小时。 7.10.镍触媒转化炉 ①内置式转化炉一体化设计 ②镍触媒：采用进口镍触媒 ③温度：最大400℃ ④转化率：大于99% 8.1.温度范围（℃）：-5～100； 8.2.温度波动度（℃）：±0.05（25℃，介质是水或酒精）； 8.3.显示分辨率（℃）：0.1； 8.4.内胆容积（L）：6； 8.5.开口尺寸×深度：150×150×150（mm）； 8.6.泵循环方式：内、外循环； 8.7.泵流量（L）：8； 8.8.控制方式：微机温控、PID调节； 8.9.温度传感器：Pt100； 8.10.制冷方式：压缩机； 8.11.工作电压：交流220V±10％ 50HZ； 8.12.总功率（KW）：2； 8.13.外形尺寸：340mm×405mm×670mm； 8.14.长方形不锈钢内胆，不锈钢台板，设定、测量分别显示； 9.1.灯泡功率：300W； 9.2.功率调整范围：150W-300W； 9.3.工作模式：程控模式; 9.4.最大电流：21A； 9.5.灯泡（耗材）使用寿命：不低于1000H；（满足光催化正常条件下的光强度要求） 9.6.触发方式：一体式高压触发（二级电压且无高压传输）。 9.7.总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W； 9.8.光谱范围：320-780nm ；（可拓展至320-2500nm） 9.9.光源发散角：平均6°； 9.10.光斑直径：30mm-60mm（依照射距离）； 10.1.灯泡电功率：500W汞灯； 10.2.电流调节范围：6-7.5A； 10.3.点光输出直径：4-6mm； 10.4.平行光输出直径：50mm； 10.5.光谱范围：200nm-650nm；（313、365、405nm等特征峰） 10.6.一般应用光谱范围：365nm特征峰； 10.7.平行光输出直径：50mm 10.8.平行光不均匀度：小于≤11%（Φ60mm光斑）； 10.9.平行光局部不均匀度：小于≤5%；（用于2*2CM太阳能电池样品测试） 10.10.变焦功能：有，点光源输出或Φ60mm光斑输出； 11.1.光谱范围：0.2~11µm；光谱响应较为均一，适合除目标波谱外无其他波段干扰，且有一定强度光的测量； 11.2.量程范围：0~20W； 11.3.测量精度：1mW； 11.4.探头口径：Φ20mm； 11.5.测量误差：<±2.5%； | 1 |
| 6 | 全自动对焦高灵敏度激光显微拉曼光谱仪 | 一、主要功能：用于生物、医学、药物、化学及材料等技术领域中，纳米材料与相关物质作用后的拉曼散射散射信号。 二、配置：主机及配件一套 三、技术参数： *1、自动对焦功能，同时可支持可手动微调， *2、电控移动平台范围：50 X 50 mm， 3、移动分辨率：0.2um； 4、移动精度：1um； 5、激发波长：633±0.5 nm 6、最大输出激光功率>50 mW； 7、激光器线宽，不超过0.1nm； 8、支持快速采集、精确采集、定量采集三种工作模式， *9、波长范围：200-2700 cm-1； *10、光谱分辨率＜10 cm-1 *11、信噪比≥3000:1（ 12、激光器采用恒功率控制，2小时功率变化量不超过0.1%； *13、 2048像素探测器，探测器制冷，制冷温度可设置，最低可达-5℃； *14、 探头手工可拆卸（无需工具），激光器光纤为FC/PC接口，信号光纤为SMA905接口； *15、可通过更换探头，形成便携式在线拉曼光谱仪； 16、标配物镜：4X、20X；另有50X、100X可选购； *17、要求至少有4个物镜孔，用户可自由切换不同物镜； 18、工作距离：>7 mm； 19、激光器采用恒功率控制，2小时功率变化量不超过0.1%； 20、相机分辨率：不低于500万像素； 21、8小时连续测量的光谱变化量不超过2%； 22、显微镜放大倍数：>1000倍； *23、工作温度范围：-5-40 ℃； *24、峰值查找，需要按局部信噪比进行查找，需要找出信噪比为3的拉曼峰值； 25、能同时显示多张谱图，具体数量可设定； 26、能一次复制、保存显示界面上的所有谱图原始数据（不少于5条）； 27、能打印当前谱图，打印的谱图上需要体现测试仪器参数设定值，如积分时间、激光功率等； *28、有波长矫正功能，用户可以自行完成波长校准； *29、需具备自主知识产权，具有光谱处理配套软件证书。 | 1 |
| 7 | 表面等离子体共振分析仪（带电化学和时间分辨） | 一、主要功能：用于生化样品分析的无需标记、分离纯化、实时原位和高灵敏分析，可与多种暂态及稳态电化学分析技术方法联用的功能。 二、配置：主机及配件一套 三、技术参数： *1、机械扫描系统角度扫描范围：51º~79.2º； 2、机械扫描系统谐振角测量精度：~ 0.001º； *3、样品响应测量折射率范围：1.00 ~ 1.40； 4、测量分辨率：<5×10-6RIU； 5、电化学方法集成：稳态及暂态、恒电位及恒电流多种方法； 6、SPR测量方法：角度扫描模式、定角度测量模式； 7、上位机数据传输控制接口方式：USB2.0 (12Mb/s)； 8、最大电位输出：10V； 9、最大电位扫描范围：±5V； 10、电流检测量程：250mA~1nA量程可自由调谐（<1pA电流分辨率）； *11、数据采集时间分辨率： <0.1ms； 12、光源：红激光二极管650nm； *13、检测器：双通道电流式光电位置传感器； 14、进样装置：8柱精密蠕动泵； *15、光学晶体：ZK7（BK7/ZF1/ZF7/K7/BaF7等可按需求自行更换）； 16、流速范围：0.001-24ml/min； 17、转速范围：0～60rpm，正反转可逆； 18、速度分辨率：0.1rpm； 19、泵头规格：WX10-14泵头； 20、电机规格：2相42步进电机； 21、软管规格：内径317mm以下，壁厚0.8-1.0mm ； 22、电位扫描范围：±10V； 23、槽压：±12V； 24、最大输出电流：250mA； 25、参比电极输入阻抗：1000GΩ； 26、电流测量范围：1nA ~ 250mA共10个量程； 27、电流测量分辨率：<1pA； 28、电位上升时间：<1μs； 29、线性扫描最小电位增量：0.01mV； 30、电位线性扫描速度：1 μV/s ~ 5000V/s； 31、电位脉冲宽度：0.00001s ~ 1000s； 32、最大电位阶跃次数：65536； 33、SWV频率：0.1 ~ 100KHz； 34、低通滤波器截止频率：1 ~ 100KHz； 35、iR补偿范围：30Ω ~ 1MΩ； 36、接口方式：USB2.0接口； 37、技术方法： CV/LSV/OCV/DPV/NPV/SWV/CA/CC/CP。 | 1 |
| 8 | 电化学工作站 | 一、主要功能：用于检测生化纳米材料与样品作用时的各种电化学信号（电流、电位）。 二、配置：主机及配件（10支金电极、1支参比电极和1支铂丝电极等）一套，配套电脑一台 三、技术参数： 1、八通道恒电位仪 2、独立电解池或八工作电极在同溶液中 3、电位范围：±10V 4、电位控制精度：<1 mV； 5、电位控制噪声：<0.01 mV； 6、槽压：±12V； 7、电流范围(每个通道)：10mA； 8、参比电极输入阻抗：1´1012 ohm； 9、灵敏度量程：1´10-9 - 0.001A/V共七档； 10、输入偏置电流：<50 pA； 11、电流测量分辨率：<1 pA； 12、最高数据采集速率：1MHz@16位； 13、CV和LSV扫描速度：0.000001 to 5000V/s； 14、CA和CC脉冲宽度：0.0001 to 1000s； 15、CA和CC阶跃次数：320； 16、DPV和NPV脉冲宽度：0.005 to 10s； 17、SWV频率：1 to 100000Hz； 18、电流测量低通滤波器； 19、电位电流的模拟输出； 20、电解池控制输出：通氮，搅拌，敲击； 21、仪器尺寸：32cm(宽)* 28cm(深)*12cm(高)。 | 3 |
| 9 | 电化学工作站 | 一、主要功能：用于检测生化纳米材料与样品作用时的各种电化学信号（电流、电位）。 二、配置：主机及配件（10支金电极、1支参比电极和1支铂丝电极等）一套，配套电脑一台 三、技术参数 1、恒电位仪:零阻电流计;2，3，4电极结构;浮动地线或实地;最大电位范围：±10V; 最大电流：±250mA连续,±350mA峰值;槽压：±13V; 恒电位仪上升时间：小于1µs,通常0.8µs;恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz;所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V;所加电位分辨：电位范围的0.0015%; 所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%;所加电位噪声：<10µV均方根植; 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程;测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA;电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1%;输入偏置电流<20pA； 2、恒电流仪:恒电流范围：3nA–250mA;所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA;所加电流分辨率：电流范围的0.03%;测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V;测量电位分辨率：测量范围的0.0015%； 3、电位计:参比电极输入阻抗：1e12欧姆;参比电极输入带宽：10MHz;参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C； 4、波形发生和数据获得系统:快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨; 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点; 外部信号记录通道最高采样速率：1MHz;可拓展扫描电化学显微镜功能； 5、电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度； 6、电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度； 7、外部电位输入； 8、电位和电流的模拟输出； 9、可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz； 10、旋转电极控制电压输出； 11、0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作； 12、通过宏命令可以控制数字输入输出线； 13、内闪存储器可迅速更新程序； 14、串行口或USB口数据通讯； 15、电解池控制：通氮，搅拌，敲击； 16、CV数字模拟器和拟合器； 17、交流阻抗模拟器和拟合器； 18、最大数据长度：256K-16384K可选； 19、仪器尺寸： 37 cm (宽)*23 cm (深)*12 cm (高)。 | 1 |
| 10 | 电致化学发光检测系统 | 一、主要功能：应用于多种不同体系的化学发光检测 二、配置:主机及配件一套，3mm*5cmPTEE外套，自带螺纹金盘电极20支 三、技术参数： 1、输入高压：-100~-1000 V *2、波长范围：≥230—920 nm（最大响应波长：≥630nm） *3、SP>1000 A/Lm *4、电位范围：≥-10~10 V 5、电流范围：±250 mA *6、参比电极输入阻抗：≥10MΩ *7、灵敏度：1x10-9~1x10-2A共≥8个量程 *8、输入偏置电流：<50 pA 9、电位增量：1 mV *10、扫描速率：0.001~ 65 V/S 11、测量动态范围： ≥5个数量级 12、测量精度： 优于0.05％ 13、放大器增益： 1×，5×，10×，50× 14、滤波器频率： 10 Hz，20 Hz，50 Hz，100 Hz 15、放大器输出漂移： 优于0.05％ 16、信号噪声： £0.5 mV（P-P值，1×） 17、输入阻抗：≥ ³ 10 MΩ *18、积分放大器积分时间： 0.001 ～ 10 秒 19、系统自动调零 20、增益自动控制 21、采样速率：≥1 ～ 200 次/秒 | 1 |
| 11 | 凝胶电泳成像与分析系统 | 一、主要功能：用于常规水平、垂直、醋酸纤维膜、印记转移等电泳实验，适用于DNA等样品的分离成像检测 二、配置：主机及配件一套，电泳仪电源一台，水平电泳槽一台，基因扩增仪一台 三、技术参数： 1、由三种固定程序及一种用户自定义程序控制（312nm 254nm 365nm）工作台。 2、用户自定义紫外灯定时关闭功能。 3、紫外灯强度由75％～100％无极可调。 4、两档紫外强度可选：100％的强度用于分析，70％的强度用于做准备，低档在保障可视切割片断的基础下，也减少了对DNA的操守。 5、灯具备定时延时功能：可设定灯自动关闭系统，实验结束后所有的灯可自动关闭，自我保护，处长使用寿命。 6、高分辨率像素：200万像素专业数字CCD摄像头，分析图像更清晰，分辨率更高。 7、推拉工作台：方便装卸清洁，易于实验操作，人性化设计。 8、独特的风扇及密闭风道设计：紫外工作台及主机装备有排风风扇，主机侧壁内有SIM*的密闭排风通道，有效降低室内温度，zui大程序减少对榈的影响，避免温度过高使胶弥散动之过快。 9、密封设计：可保护操作者免受漏出紫外光的辐射。 10、多种光源可选：可由触措键控制开关的四种淘汰312nmUV、254nmUV、365nmUV及白光，扩展了应用范围。 11、输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 12、输出范围：10～300V、1～1500mA、1～450W 13、分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 14、定时范围：1分钟～99小时 59分钟 15、伏时范围：1~99999V-hr/增量1V-hr 16、显示：带背光的LCD液晶屏 17、输出插孔：4组 18、外形尺寸（L×W×H）：280×237×118（mm） 19、凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、 60×60（mm） 20、样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚/1.5mm厚选配）6、8、11、13、18、25齿 21、缓冲液容积：～550（ml） 22、外形尺寸（L×W×H）： 300×160×75（mm） *23、TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形实时显示程序； *24、半导体芯片； 25、样品台容量：96孔×0.2ml，另有多种规格样品台可更换； *26、最大变温速度：≥6℃/秒； *27、开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能； 28、样品台温度范围：0～105 ℃；梯度范围：30～105 ℃；样品台温度均匀性：±0.2℃(95℃时)；样品台温度准确性：±0.1℃； 29、主机可储存≥15，000个以上PCR标准程序, 可通过U盘无限量下载程序或升级软件； | 1 |
| 12 | 高画质全自动薄层色谱成像系统 | 一、主要功能：中医药质量标准研究及分析检测 二、配置：主机及配件一套 三、技术参数 *1、具有24位高线性数码成像组件，可实现1600万级以上色阶；全自动灯箱，工作站控制光源；具有16 bit数据处理能力，可显示10亿种以上颜色的专业显示系统； *2、软件可进行图像处理、数据分析、指纹图谱，可计算Rf值、峰高、峰面积、含量、标准方程等数据； *3、完全满足2015版药典薄层色谱成像的要求，符合GMP/GLP规范； 4、成像波长：标配UV254nm、UV365nm、白光400-700nm，其余波长可定制； 5、照明时间：0-600min间任意计算机设定，到时自动关闭，如不考虑灯管寿命与安全因素可扩展为0-∞min任意长时间任意设定； 6、成像尺寸：最大200×200mm； *7、图像传感器面积：≥1英寸； *8、专用摄像机：2000万像素，高分辨率、反应灵敏； 9、曝光时间：0-10s； 10、色彩深度：24bit,色阶数大于1600万级； 11、工业定焦镜头：焦距固定便于拍摄 12、通讯方式：USB； 13、专业显示系统：具有16 bit数据处理能力，可显示10.7亿种颜色，4G内存、2G显存； 14、控制器：USB接口6个； 15、系统：Windows10； *16、具备功能：光源控制功能、操作管理功能、图像优化功能、图像编辑功能、背景优化功能、图像比较功能、动态计算功能、数据分析功能、中药指纹图谱功能、图像后处理功能； | 1 |
| 13 | 全自动展开仪 | 一、主要功能：中医药质量标准研究及分析检测 二、配置：主机和展开仪工作站一套 三、技术指标： 1、对展开的色谱板尺寸无严格限制；只要边长≤200mm即可； *2、自动控制预平衡、饱和、展距、干燥、湿度等展开条件，消除环境及操作影响； 3、3RS232/USB数据传输，自动化程度高，实时性好，控制灵敏； 4、使用进口高精度传感器，准确度高，可靠性良好； 5、溶剂消耗量远低于传统展开方法； *6、可面板或软件控制，满足GLP/GMP及21CFRpart11要求； *7、实时监控并报告展开温度及湿度； 8、可选配活化加热附件； 9、展板尺寸：200mm×200mm；200mm×100mm；100mm×100mm； *10、展开距离：40-180mm； *11、展距控制精度：≤1mm； 12、湿度控制范围：10-90% 13、气体流量：0-160L/min； 14、溶剂消耗：≤20ml； 15、接口：RS232/USB数据传输； | 1 |
| 14 | 全自动薄层色谱点样仪 | 一、主要功能：中医药质量标准研究及分析检测 二、配置： 1、主机(点样臂、定位装置、气体控制装置、USB串口）； 2、自动进样器（含：样品瓶刺破装置）； 3、薄层色谱点样工作站软件； 三、技术参数 *1、点样方式：喷雾式，样品间自动清洗、自动除气泡，支持重叠点样； 2、点样形状：点状、条带状、方形（适合大体积点样）；可喷出0.3mm以内宽度； 3、点样长度： 0-195mm； 4、点样平台：最大可放20×30 cm的薄层板； *5、点样体积：10nL-2mL； *6、点样精准度：±1.25nL（25μL进样针） 7、进样针规格：10 μL、25μL、50 μL、100μL（25 μL标配）； *8、进样针驱动：6400步/转，3200步/mm，6400步/μL； *9、X轴驱动：1600步/转，200步/mm *10、Y轴驱动：1600步/转，400步/mm 11、气压：0.4MPa，氮气或压缩空气； 12、气体流量：2-3L/min *13、加热附件：加热底盘室温-60 ℃，精度±1℃，加热喷嘴，30−80℃； *14、自动进样器：可放96个2 mL样品瓶； | 1 |
| 15 | 双喷超细电动薄层喷雾器 | 一、主要功能：中医药质量标准研究及分析检测 二、配置：仪器包括空压机、聚四氟乙烯喷雾头A、超细喷雾头B 三、技术参数： *1、喷嘴尺寸：0.2-0.3mm； 2、喷雾距离：0-500mm； 3、喷雾压力：30psi； *4、喷雾颗粒大小：0.1-3μm | 1 |

## 三、附件、图纸及包装要求

### 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第三篇  项目商务要求

### “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

※中标人应在合同签订后70个日历日内交货并完成安装。

（二）实施（交货）地点及要求

实施地点：长江师范学院指定地点安装。

（三）验收方式

1.货物全部到齐后，中标人应在使用单位人员和国有资产处采购人员（联系电话：023-72792266）在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，三方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、安全保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

※1、自验收之日起，提供2年的免费质保期。投标人质量保证期长于招标文件质保期的，按投标文件的质量保证期执行。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺，且由中标人协助完成实施。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务；

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、履约保证金

履约保证金：中标人在签订合同前向长江师范学院财务处缴纳合同金额5%的履约保证金（投标保证金结转后补足），用于执行合同的约束。中标人从其基本账户将履约保证金汇至以下账户，同时在进账凭证上注明中标项目编号。若违反合同要求则没收履约保证金；产品验收合格两年后无质量和售后问题办理退款手续，长江师范学院财务处在5个工作日内按来款渠道无息退还履约保证金。

履约保证金缴纳账号：

户  名：长江师范学院。

开户行：重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处。

账  号：2406080120010001028。

税  号：12500000709410568Y

## 五、付款方式

1、中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。

2、中标人提交采购合同、验收报告、增值税普通发票，向学校财务处申请付款。

3、学校财务处对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同全款。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备。

## 八、违约责任

（一）如中标人不能按时交货或安装调试的，每逾期一天向采购人支付合同总金额3‰的违约金，逾期10天仍不能交付的，采购人有权单方面解除合同且不退还履约保证金，同时根据给采购人造成损失情况向采购人赔偿。

（二）若中标人所供货物不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的、采购人有权拒收货物并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力。

（三）若中标人违反售后服务条款，每违反一例须向采购人支付合同总金额1%的违约金；

（四）其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

## 九、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。另有5分为政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由采购部门负责组织，具体评标事务由采购部门依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）投标人必须签署并加盖本单位公章的廉洁承诺书并在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 1.投标人提供廉洁承诺书； 2.投标人提供书面声明（见格式文件）； 3. 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 无 |
| 3 | 投标保证金 | 足额缴纳投标保证金 |

注：

①投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、符合性检查。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

## 二、评标标准

注：各分包（除业绩评分标准根据各分包具体要求评审以外）均按照以下标准评审。

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50 | A起评分： 有效投标人的起评分为30分。 | 技术部分得分为0分的投标人将失去成为中标候选人的资格。 |
|  |  |  | B加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加5分。 2、一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分。 3、以上两款总加分不超过20分。 |  |
|  |  |  | C扣分条款： 1、重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）有一条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（*）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分；有5条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 | 质保期（2%） | 2 | 所有投标产品(详见第二篇)的质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年得1分，最多可得2分。 |  |
|  |  | 售后服务 能力 （5%） | 5 | 1、售后服务机构设置2分 所投产品的制造商有专门的售后服务机构的可得1分；投标人注册地在重庆或在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得1分；得分不超过2分。 2、售后服务机构人员配置1分 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称学历等方面进行评分，最多可得1分。 3、售后服务机构装备1分 根据为满足售后服务所配备的装备情况给分，满分1分。 4、备品备件及易损件2分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分2分。 | 提供制造商售后服务机构证明文件；投标人注册地在重庆或在重庆设立售后服务机构的，须提供在重庆工商注册证明；投标人授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。 |
|  |  | 培训 （1%） | 1 | 根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分1分。 |  |
|  |  | 业绩 （2%） | 2 | 自2017年1月1日以来，有类似销售业绩的一个得1分，满分2分。 | 以销售合同复印件为准。 |
| 4 | 政策性加分 （5%） | 5 | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

## 三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

3、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

4、法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

2、采购部门对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件（如果有）的内容。

4、采购部门对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的（如果有），一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目的澄清或修改（如果有）的内容。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天内。

（三）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购部门缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、学校采购部门在《中标通知书》发出后五个工作日内无息办理未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金用于执行合同的约束，如违反合同要求没收履约保证金。项目验收合格两年后办理退款手续，长江师范学院财务处在5个工作日内按来款渠道无息直接退还。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（四）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（五）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”、“电子文档”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口应加盖投标人公章或授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

（1）内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。

（2）外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购部门名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购部门对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

1、开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

2、长江师范学院国有资产管理处可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意查看；无论投标人查看与否，均视同投标人已知晓本项目变更的内容。

3、开标由长江师范学院国有资产管理处主持，邀请采购人、投标人、长江师范学院有关监督部门代表参加。

4、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由长江师范学院国有资产管理处工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

5、未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

6、开标过程应由招标采购部门指定专人负责记录，并存档备查。

7、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、长江师范学院国有资产管理处在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，长江师范学院国有资产管理处以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、招标服务费

（一）投标人中标后向长江师范学院缴纳招标服务费的，招标服务费的收取标准按照国家计委[2002]1980号文件及国家发改委[2003]857号文件规定的标准执行。中标人从其基本账户将招标服务费汇至长江师范学院的账号上，同时在进账凭证上明确中标项目名称。

国家计委[2002]1980号文件规定的招标服务费费率如下：

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标业务中标金额为6000万元，计算招标服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

（二）招标服务费缴纳账号：

户  名：长江师范学院。

开户行：重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处。

账  号：2406080120010001028。

## 十、签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

3、招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

4、合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

5、合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

6、采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1、定义

# （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# （3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2、货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3、合同价格

# （1）合同价格即合同总价。

# （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# （3）合同货物单价为不变价。

# 4、转包或分包

# （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# （2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# （3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：银行转账、现金支票。

（3）付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

# 10、合同争议的解决

# （1）当事人友好协商达成一致

# （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，依法向采购人所在地人民法院起诉。

# 11、违约责任

（1）如中标人不能按时交货或安装调试的，每逾期一天向采购人支付合同总金额3‰的违约金，逾期10天仍不能交付的，采购人有权单方面解除合同且不退还履约保证金，同时根据给采购人造成损失情况向采购人赔偿。

（2）若中标人所供货物不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的、采购人有权拒收货物并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力。

（3）若中标人违反售后服务条款，每违反一例须向采购人支付合同总金额1%的违约金；

（4）其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

# 12、合同生效及其它

# （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购购销合同（格式）

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： 1、中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。 2、中标人提交采购合同、验收报告、增值税普通发票，向学校财务处申请付款。 3、学校财务处对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付合同全款。 |
| 六、违约责任： （一）如中标人不能按时交货或安装调试的，每逾期一天向采购人支付合同总金额3‰的违约金，逾期10天仍不能交付的，采购人有权单方面解除合同且不退还履约保证金，同时根据给采购人造成损失情况向采购人赔偿。 （二）若中标人所供货物不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的、采购人有权拒收货物并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力。 （三）若中标人违反售后服务条款，每违反一例须向采购人支付合同总金额1%的违约金； （四）其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。 |
| 七、其他约定事项： 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 本合同一式_陆_份， 需方_肆_份，供方_贰_份，具同等法律效力。 其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： 法人： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）诚信声明（格式）

（六）上一年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（七）税务登记证（副本）复印件

(八)缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）廉洁承诺书

（十）特定资格条件证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 实施时间 | 实施地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |
| 备注： |

投标人：                                    法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 总计 |  |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（五）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）上一年度资产负债表、利润表、现金流量表复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（资产负债表、利润表、现金流量表复印件）。

（七）税务登记证（副本）复印件、

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）廉洁承诺书

（十）特定资格条件证明文件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍及商务承诺

1、投标人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 企业性质 |  |  |
| 职工人数 |  |  |
| 销 售 额 |  |  |
| 资产总额 |  |  |

# 2、投标人情况简介

# 2、商务部分（包括但不限于）：

# 2.1质保期；

# 2.2售后服务能力情况；

# 2.3培训；

# 2.4业绩。

# （三）商务条款差异表

# 采购项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

（四）售后服务承诺（格式自定）

注：提供投标产品由生产厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构）出具的售后服务承诺

## 四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

# 采购项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）