重 庆 大 学

招 标 文 件

项目名称:重庆大学  有氧及惰性环境下材料抗热冲击

性能测试设备  采购

项目编号：CD2017-KJ-014

重庆大学实验室及设备管理处

2017年3月3日

第一部分  投标邀请

# 根据有关规定，为了公开、公平、公正、合理地做好重庆大学的招标采购工作，我校拟对以下项目进行采购，诚邀合格投标人参加投标。现将有关事项通知如下：

# 1．招标人：重庆大学

2．项目名称：重庆大学有氧及惰性环境下材料抗热冲击性能测试设备采购

3．采购内容及要求：投标人须知见第二部分，货物需求一览表及技术规格见第三部分，交货期、报价及付款方式见第四部分，评标方法及标准见第五部分。

4．招标形式：公开招标

5．招标文件发售地点：重庆大学实验室及设备管理处204室

# 6．招标文件发售时间：2017年3月6日起至2017年3月10日止，每天上午9:00至11:00时，下午15:00至17:00时（北京时间），节假日除外。

# 7．招标文件资料费：人民币200元/套，报名时网上支付。

# 8．投标截止时间：2017年3月27日15:00（请于2017年3月24 日17:00前告知是否参加投标），过时不再接收标书，作自动弃权处理，并责任自负。

9．开标时间（投标文件递交时间）：2017年3月27 日15:00。

# 10．开标地点：重庆大学实验室及设备管理处（国际会议厅201会议室）

11．联系单位：重庆大学实验室及设备管理处设备采购科

# 12．联系电话： 023-65102678

023-65103586

13．联 系 人： 李雯   李卓萍

14．地    址：重庆市沙坪坝区沙正街174号

第二部分  投标人须知

# 一、总体要求

投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规的有关规定以及本次招标的相关要求。

二、投标人资质

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标公司近一年内依法缴纳税收和缴纳社保的证明材料，并提供本公司缴纳的投标被授权人近6个月内的社保证明材料）；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

# 三、投标文件

1．投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

2．投标文件的组成：

（1）投标函、开标一览表(格式要求详见第六部分)、分项报价明细表；

（2）投标货物技术性能偏离表、商务偏离表；

（3）投标货物技术性能、参数指标的详细介绍；

（4）交货、安装调试、验收、培训、质量保证及售后服务承诺等；

（5）投标人资质证明文件：

① 工商、税务证照（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证等文件的复印件并加盖公章）；

② 法定代表人、法定代表委托人身份证明书及身份证复印件和法人代表授权委托书；

③ 质量认证证明（复印件）；

④ 业绩证明（复印件）；投标的同型号产品已被5家以上国内外高校单位采购，需提供采购合同或中标通知书作为证明材料。

⑤ 属于国家强制采购的节能、环保产品，必须提供节能、环保认证证书；

⑥ 生产或销售许可证（复印件、实行生产或销售许可证制度的产品出具）；

⑦ 公司与制造商代理协议或授权书；

⑧ 无行贿犯罪记录证明(证明开具时间当年有效)。根据最高人民检察院等国家多部委联合下发的《关于印发〈行贿犯罪档案查询工作座谈会纪要〉的通知》（高检会[2006]5号）及教育部相关精神，凡参加投标单位必须在当地检察机关出具此证明。

（6）投标文件附件（投标人视需要自行编写）：投标人认为需要说明的其他内容如合理化建议、及其它优惠承诺等。

（7）进口货物的产品彩页，必须包括投标货物的图片以及性能、技术参数等简要介绍。

# 四、注意事项

1．投标人应准备一份正本和五份副本的投标文件。在每一份投标文件上要注明“正本”和“副本”字样，一旦正本与副本有差异，以正本为准。

2．投标文件必须是打印件，并经法人代表（或授权人）签字和加盖公章。

3．投标文件必须密封并在封口加盖公章或签字。

4．投标人不得将投标文件部分或全部转让给第三方参与竞标，中标者即是合同的签订者和执行者。

5．请投标人如实提供公司状态及现有技术力量，长期从事维修人员的力量，常备零配件的售价等。

6.公开招标项目实行一次报价，开标时由招标人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

7.将开标一览表（一份），用小信封单独密封，并在封口处加盖投标人单位鲜章后随同投标文件一起提交(小信封不封装在投标文件袋内)，供开标时唱标使用；另外，投标文件中仍需提供开标一览表。

第三部分  货物需求一览表及技术规格

- 货物名称及数量：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空室 | 2个 |  |
| 2 | 加热系统 | 2套 |  |
| 3 | 抽真空系统 | 1套 |  |
| 4 | 水冷系统 | 1套 |  |
| 5 | 充放气系统 | 1套 |  |
| 6 | 气动系统 | 1套 |  |
| 7 | 电控系统 | 1套 |  |
| 8 | 测温装置 | 1套 |  |

- 货物技术参数要求：（“*”条款为重要指标）：

- 有氧及惰性环境下材料抗热冲击性能的测试设备要达到的主要功能

*1) 通过实现不同温度的环境模块，能进行大跨度初始温度（25～2600℃）下的材料升温或降温抗热冲击性能试验；

2) 能进行不同稀薄程度高温气体热冲击环境下的材料抗热冲击性能测试；

3）能进行大尺寸部件的升温/降温抗热冲击性能测试；

4) 能进行不同介质（液氮、水、硅油、熔盐、气体等）下材料抗热冲击性能测试；

- 有氧及惰性环境下材料抗热冲击性能的测试设备的主要技术指标

1) 高温炉模块性能指标：

高温环境模块最高温度可达2600℃，通过环境模块空间的瞬间扩展或试件在不同环境模块之间的快速切换完成不同初始温度下的升温或降温热冲击试验，提供的初始热冲击环境温度范围广。

*超高温真空和惰性环境所用高温炉：温控范围为室温～2600℃，升温速率达到5～30℃/min；

高温炉控温精度：±5 ℃炉内为惰性气氛；

发热体技术要求：发热体使用寿命大于1年；

高温炉腔极限真空度要求：≤10Pa；

*高温炉腔加热区尺寸规格：≥Φ120×200mm（内径×内腔高度）；

高温腔惰性气体额定充气压力达到0.1MPa；

高温炉配备过压保护系统，具有防爆功能；

高温腔设置观察窗，可观察炉内情况；

高温腔设置屏蔽结构，防止高温及磁场辐射；

高温炉设置有试件传动装置。

2) 液态介质状态控制系统性能指标：

（a）介质的温度最低可达-196℃、最高可达900℃；

（b）介质搅拌杆的转速在0～2000r/min范围内可调；

（c）介质加热升温速度可达15℃/min；

（d）介质加热系统使用寿命大于3年。

*3) 设备可测试的最大试件尺寸不小于：Φ80mm×H30mm。

4) 测量和数据采集系统要求：自动采集炉腔温度、真空度、实时的试件表面温度和形貌等；数据的自动采集与处理软件适用于Windows XP，Windows 7，Windows 8，Windows 10等系统。

三、安装调试、质量保证、技术服务：

货物到达需方后，供方在收到需方通知后应及时到现场共同开箱检查；若有缺项，供方应立即补齐；供方承担由于包装不妥、运输而引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。

当所有应提供的物品齐全后，供方应委派安装及维修工程师到需方现场完成安装、调试、技术指导，需方应全力配合。安装、调试、验收所需的特殊物品由供方自备，安装调试均为供方免费提供。

按厂方出厂标准测定货物各项参数，自带的标准样品，测量方法，须确认实测值在合格范围内。

四、验收标准：

按供货方合格证书、技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

五、人员培训（操作，维护）等要求：

供方向用户免费提供现场安装及基本的培训服务，不限参加人数。要求供方派有资格的技术人员指导并制定培训内容。通过技术培训，应使需方的技术人员能够掌握操作和维护技术。

六、售后服务：

1. 货物安装、调试后，自验收合格之日起计算，质量保证期应为1年及以上，软件终身免费升级。在质量保证期内依据详细使用说明书正常使用，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应是免费的。

2．对质量保证期过后出现的故障，应采取及时有效的措施进行修理，免维修人工费和差旅费，只收取材料成本费。

3．提供货物终身售后服务。在需方提出维修要求后，供方能在2小时内作出维修响应，24小时内到达用户现场进行维修处理，并提供定期免费上门保养维护服务。

第四部分  交货期、价格及付款方式

# 一、交货时间及地点

1．交货时间：合同生效后三个月之内

2．交货地点：重庆大学航空航天学院

# 二、交货、运输及包装方式

免费送货上门、原厂包装。

# 三、货物报价

投标人应慎重考虑定价，该定价应为货物价格、相关软件价格、资料价格，以及运输、安装调试、培训、验收和质保期内服务等相关费用的总合。

报价币种为人民币，符合国家减免税政策的进口货物可接受外币报价。

# 四、付款方式

1.进口货物：供方与买方指定的外贸公司签订合同后，外贸公司向供方开具100%合同总额的信用证，其中90%凭装运单据议付；10%凭学校用户单位盖章的验收报告议付。

2.国内标准产品：货物到货、安装调试正常运行、经验收合格，且收到乙方提交的合同总额5%-10%的质保金后，全额付款；自货物验收合格之日起一年后，货物无遗留质量问题时无息退还质保金（首次为我校供货的供应商应提交10%质保金）。

# 五、合同的签订

中标单位应按《中标通知书》指定的时间、地点与重庆大学签订技术协议和商务合同。

第五部分  评标方法及标准

- 评标方法

本项目采用综合评分法进行评标

- 评标标准

评价内容及标准详见下表（分值保留2位小数）：

| 评价内容 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术 评价 | 技术指标 | 40分 | 完全响应招标文件要求得30分，存在正偏离项加1-10分，存在负偏离项扣1-10分，标注“*”的条款不能满足招标文件要求本项评价得0分； （加注 “*”号的重要技术条款（参数）须有技术资料支持，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准） |
|  | 先进性、可靠性及稳定性 | 10分 | 对投标货物的先进性、可靠性、稳定性评价。优为8-10分，一般为5-7分，差为1-4分。 |
| 商务 评价 | 质保期 | 4分 | 满足招标文件规定的质保期得2分，高于招标文件规定加1-2分，低于招标文件规定可扣1-2分。 |
|  | 售后服务 | 3分 | 根据投标公司历史售后服务情况及投标承诺情况得1-3分。 |
|  | 培训情况 | 2分 | 满足或优于招标文件要求得2分，不满足招标文件要求本项评价得0分。 |
|  | 付款条件及方式 | 2分 | 满足招标文件要求得2分，不满足招标文件要求本项评价得0分。 |
|  | 交货期 | 1分 | 满足或优于招标文件要求得1分，不满足招标文件要求本项评价得0分。 |
|  | 业绩及综合实力 | 4分 | 根据投标公司做同类项目业绩情况及公司品牌和实力情况得1-4分。 |
|  | 公司资质及投标文件制作 | 4分 | 严格按照招标文件要求提供相关资质材料、投标文件制作规范得4分，相关资质材料及投标文件制作不符合招标文件要求扣1-3分。 |
| 评标价格 | 30分 | 将满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 合计 | 100分 |  |

第六部分  附件

开标一览表（格式）

项目编号：                        项目名称

| 序号 | 货物 名称 | 制造商、 国别或地区 | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 | 交货期 | 质保期限 | 投标声明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： |

备注：外币报价只接受CIP/CIF重庆机场/港口，汇率按开标当天中国银行首次卖出价统一换算。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字）