# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：20WA037、20WA040

# 招标项目编号：1708-BZ2000400714AH

# 招标项目名称：重庆大学高温物性测试系统和电感

# 耦合等离子体串联质谱仪采购

# 采购人：重庆大学

# 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二○年七月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

二、招标项目技术需求	- 6 -

三、样品递交及退还要求	- 17 -

第三篇  项目商务要求	- 18 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 18 -

二、报价要求	- 18 -

三、质量保证及售后服务	- 18 -

四、付款方式	- 19 -

五、知识产权	- 19 -

六、培训	- 19 -

七、附件、图纸及包装要求	- 20 -

八、其他商务要求内容	- 20 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 21 -

一、资格审查	- 21 -

二、评标方法	- 21 -

三、评标标准	- 23 -

四、无效投标条款	- 25 -

五、废标条款	- 25 -

第五篇  投标人须知	- 26 -

一、投标人	- 26 -

二、招标文件	- 26 -

三、投标文件	- 26 -

四、开标	- 28 -

五、评标	- 29 -

六、定标	- 29 -

七、中标通知书	- 29 -

八、询问、质疑和投诉	- 29 -

九、采购代理服务费	- 31 -

十、交易服务费	- 31 -

十一、签订合同	- 31 -

十二、政府采购信用融资	- 32 -

第六篇  合同主要条款和格式合同	- 33 -

一、合同主要条款	- 33 -

第七篇  投标文件格式	- 38 -

二、技术文件	- 42 -

三、商务文件	- 44 -

四、其他	- 47 -

五、资格文件	- 53 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆大学（以下简称：采购人）的委托，对重庆大学高温物性测试系统和电感耦合等离子体串联质谱仪采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 分包号及分包名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1：高温物性测试系统 | 136 | 2 | 1 | 本分包经批准可以采购进口产品 |
| 分包2：电感耦合等离子体串联质谱仪 | 220 | 4 | 1 | 本分包经批准可以采购进口产品 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为356万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

所投产品若为进口产品的，投标人应提供产品制造商或中国境内代表机构或总代理出具的授权函（提供授权函复印件并加盖投标人公章）。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心采购文件发售登记表、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2020年7月16日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限

1.招标文件提供及报名期限：2020年7月16日-2020年7月23日17:30（工作时间）

2.招标文件提供期限内，投标人将《报名表》（加盖投标人公章）扫描后发送至3497445662@qq.com（邮箱）。未在报名截止期限前发送《报名表》的，其报名和投标无效。

3.招标文件售价：人民币0元/分包。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标截止时间：2020年8月12日北京时间10:00

（六）开标时间：2020年8月12日北京时间10:00

（七）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

| 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |
| --- |
| 分包号 | 银行信息 |
| 1 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286008504 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306052898 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033766269 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032153 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473579714 |
| 2 | 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
|  |  | 账 号 | 50050100414100000286008505 |
|  | 账号 2 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  |  | 账 号 | 123904808710306052899 |
|  | 账号 3 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  |  | 账 号 | 6228400477033766368 |
|  | 账号 4 | 开户行 | 光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015） |
|  |  | 账 号 | 39410188000747323032154 |
|  | 账号 5 | 开户行 | 中信银行重庆冉家坝支行（行号：302653042296） |
|  |  | 账 号 | 3111230002473579715 |

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆大学

联系人：熊春（项目咨询） 分包1：曹丽转（技术咨询）分包2：张慧娟（技术咨询）

电  话：023-65103586   023-65678550

地  址：重庆市沙坪坝区沙正街174号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人： 罗宇飞 吴荐

电  话：023-67625920 67956021

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座502室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

### “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理

### “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、招标项目一览表

| 分包号 | 产品名称 | ※数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温物性测试系统 | 2 | 套 | 本分包经批准可以采购进口产品 |
| 2 | 电感耦合等离子体串联质谱仪 | 1 | 套 | 本分包经批准可以采购进口产品 |

## 二、招标项目技术需求

### 分包1：高温物性测试系统

### （一）主要功能

### 高温物性测量系统可以准确测量材料室温至1000℃温度范围内的热电势和电阻率，用来评估材料的电输运特性，目前广泛应用于半导体、陶瓷、金属等材料研究领域，对基础材料研究和新材料的开发都有重要意义。

### （二）指标要求

### ※1.同时得到Seebeck系数和电阻率

### ※2.温度范围：RT-1000℃

### *3.控温精度 ≤±0.5K

### *4. Seebeck系数测量范围：10μV/K～250 mV/K；测量分辨率：10nV/K（提供彩页证明材料并加盖投标人公章）

### *5.电阻值的测量范围：0～100kΩ；电阻率测量分辨率：10 nΩ·m（提供彩页证明材料并加盖投标人公章）

### ※6. Seebeck系数测量准确度：＜±7%；测量精度（重复性）：＜±7%（提供彩页证明材料并加盖投标人公章）

### ※7.电阻系数测量准确度：＜±10%；测量精度（重复性）：＜±10% （提供彩页证明材料并加盖投标人公章）

### *8.升温速率：0.01～50℃/min

### *9.测量方法：Seebeck系数：静态直流电，多温差法；电阻率：四电极法

### *10.测量方式：自由升/降温、可精确控制温度程序，进行升温、恒温与降温过程中的数据测量

### *11.探针热电偶测试间距：4、6、8mm

### *12.炉体与装样方式：水平式炉体，垂直式装样，上下样品支架夹持（三明治结构）

### *13.上下电极间温度差：在0～50℃间，自由设定温差值及温差点的个数

### 14.可检测的样品尺寸：圆柱或棱柱，直径（边长）2～4 mm，高度6～22mm

### ※15.具备薄膜测试模型，并配有专门的薄膜适配器支架或可直接测试薄膜样品。

### *16.温控单元：计算机控制的PID闭合回路，设定温度的Step值：>125

### *17.气氛：低压高纯度He气测试环境

### 18.真空系统：炉体真空气密性好，至少二级旋转真空泵，真空度≤10-1mbra

### 19.计算机：Intel® Xeon Quad Core i5处理器及以上；主频≥3.60 GHz；内存≥8G；硬盘1T及以上；DVD-RW光驱；显示器≥21.5英寸；Windows7或Windows10操作系统，与仪器软件兼容性好。

### *20. 冷却水循环单元三台：冷却循环水单元性能参数：品牌恒温循环水浴，制冷量≥2.5KW；恒温范围：-20～+40℃；恒温波动度：±0.5℃；循环泵压力：0.5-3.0bar；循环泵流量≥40L/min；水箱体积：24-30L；制冷方式：风冷式一体机；工作方式：连续；低噪音；不锈钢水箱等。（请明确冷水机单元的具体品牌、型号以及主要性能参数官方彩页）。

### 21.软件：包含操作软件和分析软件，界面友好，能够稳定运行于Windows操作系统平台，可以对数据进行常规数据分析处理。

### 22.仪器要为后续信息化、智能化管理预留接口。

### ※（三）配置清单

| 序号 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温物性测试系统分析仪主机（主体包含上、下电极（带陶瓷支架）各1根，探针热电偶1对，炉温热电偶1根、镍盒1个、相关电源线等等） | 2 | 套 |
| 2 | 红外线加热炉及炉体温控单元 | 2 | 套 |
| 3 | 石英保护套管 | 2 | 套 |
| 4 | 电器控制运算单元 | 2 | 套 |
| 5 | 软件系统：测试操作软件一套，能够实现对测试过程的实时监控； 数据分析软件一套，进行常规数据分析与处理。 | 2 | 套 |
| 6 | 真空与气路控制系统：真空附件（二级旋转泵）、真空控制阀及相关的不锈钢管路；气体附件、减压阀及相关氦气管路等全套连接件。 | 2 | 套 |
| 7 | 品牌恒温循环水浴1（要求：制冷量≥2.5KW；恒温范围：-20～+40℃；恒温波动度：±0.5℃；循环泵压力：0.5-3.0bar；循环泵流量≥40L/min；水箱体积：24-30L)及配套水管管路等。 | 1 | 套 |
| 8 | 恒温循环水浴2（制冷量≥3.6KW；恒温范围：5～35℃；恒温波动度：±1℃；循环泵压力：0.8-1.0bar；；循环泵流量：8-20L/min；)及配套水管管路等。 | 2 | 套 |
| 9 | 校准标样（带证书或标准数据） | 2 | 套 |
| 10 | 薄膜测量适配器 | 1 | 套 |
| 11 | 备件：红外线灯管 | 2 | 根 |
| 12 | 备件：上、下电极（铂铑材质，含陶瓷支架） | 1 | 套 |
| 13 | 备件：上、下铂电极（铂铑材质，不含含陶瓷支架，1套含上下两根） | 2 | 套 |
| 14 | 备件：探针热电偶（R或S型，样品热电偶，1对为2根） | 20 | 对 |
| 15 | 备件：炉温热电偶（R或S型） | 10 | 根 |
| 16 | 备件：镍盒 | 2 | 个 |
| 17 | Intel® Xeon Quad Core i5处理器及以上 ；主频≥3.60 GHz；内存≥8G；硬盘1T以上；DVD-RW光驱；显示器≥21.5英寸； Windows7或Windows10操作系统。 | 2 | 套 |
| 18 | 仪器操作、软件分析说明书以及电子版，软件备份U盘或光盘 | 2 | 套 |
| 19 | 安装、调试工具包 | 2 | 套 |
| 20 | 镊子、精密游标卡尺等制样工具 | 2 | 套 |

### 分包2：电感耦合等离子体串联质谱仪

（一）主要功能

电感耦合等离子体串联质谱融合了感耦等离子体的高效电离特性与质谱技术高精度、低噪音的优点，提供了ppt到ppq的检出限、10个数量级的动态线性范围，具有谱线少、干扰少、分析精度高、分析速度快、可以提供同位素信息等分析特性。该设备要求能适用于食品，环境，材料，医药，临床，半导体等领域中各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等。

（二）指标要求

1、仪器主机:

※1.1雾化器: 高精度、耐高盐、高效同心雾化器；雾化室: 石英材质，半导体控温装置，一体化石英矩管。炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

※1.2 ICP发生器: 自激式全固态射频ICP发生器，( 27 MHz，最大功率1.6 kW，400-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W。蠕动泵：四通道12滚轴蠕动泵，泵速0-100rpm连续可调。提供软件证明作为证明资料。等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

*1.3接口: 镍采样锥与截取锥；采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥孔≦1.0mm，减少高基体样品进入仪器真空腔，保证质谱系统得长期稳定性，减少真空腔内的维护。

*1.4工作气体控制：仪器配置由可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器控制各个工作气体，可计算机控制的质量流量控制气体流路9个。

*1.5四极杆：具有两个独立的双曲面四极杆，每个四级杆都可以进行单质量数过滤，驱动射频≥2.8 MHz。

*1.6一级质谱（碰撞反应池前的四极杆）:双曲面四级杆，可实现精确质量数筛选，分辨率优于 0.5amu

*1.7二级质谱（质量分析器）：恒温双曲面四级杆，驱动射频不低于2.8 MHz

*1.8碰撞反应池：具备多极杆碰撞反应池技术，离子束进入池之前已由第一级四级杆Q1滤除了选定质量数之外的全部离子，具有卓越的抗干扰能力，池可同时使用四路不同的碰撞/反应气体。

※1.9检测器：脉冲、模拟双模式同时测量的检测器; 具有(10个数量级线性动态范围 (即检测器最大读数>2 ×1010cps)；可测定浓度范围：ppt-1000ppm。

*1.10具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护；或者利用二次放电消除技术，配置具有高性能等离子体屏蔽炬，且需要配置20套屏蔽炬备用。

*1.11质量范围：第一级质谱2-260amu，第二级质谱2-275 amu

*1.12具有高性能真空系统，仪器内部具备两个分子涡轮泵（其中一个为两个出口的叉分式涡轮泵），两个涡轮泵一共三个出口。(需提供官方彩页证明材料并加盖投标人公章)

*1.13可与液相色谱仪实现一体化联用，具备一体化的设置和操作,可不使用液相软件直接控制联机分析过程，可使用ICP-MS软件控制液相泵、自动进样器、柱温箱等。并且ICP-MS需与液相色谱为同一品牌（非贴牌）以实现简易的软件操作以及后期的技术支持。

*1.14高盐或高固含量样品自动稀释系统，稀释方式可以为液体自动稀释或气体自动稀释，可以实现25%以上盐分样品长时间直接进样分析。

2、 ICP-MS/MS操作软件及应用软件:

2.1计算机硬件配置（最低配置）：HP Z2G4，CPU: Intel i5-8500, 3.3GHz, 8MB cache; 内存16GB DDR4 RAM; 硬盘:500GB+240G固态硬盘，DVDRW，22''LCD，打印机惠普P3015。操作系统: Windows 10操作系统。

2.2全自动调谐及打印所有仪器工作参数报告功能，与色谱技术联用的控制软件以及数据处理软件，用户自定义报告格式功能

3、主机性能指标

*3.1灵敏度：

低质量数: ( 150 Mcps/ppm

中质量数: ( 500 Mcps/ppm

高质量数: ( 300 Mcps/ppm

*3.2检测限：

Be(9): ( 0.1 ppt

In(115):	( 0.05 ppt

Bi(209):	( 0.05 ppt

氧化物(CeO+/Ce+): ( 1.5 %

双电荷离子(Ce2+/Ce+):( 3.0 %

*3.3丰度灵敏度：

低质量端: ( 1 x 10-10

高质量端: ( 1 x 10-10

短期稳定性(RSD): ( 3 % (20 min)

长期稳定性(RSD): ( 3 % (2 hrs)

同位素比精度: < 0.2%（107 Ag/109 Ag）

3.4抗干扰能力

S(SO+)检出限<0.2ppb

P(PO+)检出限<0.05ppb

背景噪音 Be9<0.3cps

*3.5 MS/MS模式性能指标：

He模式下，As<0.02ppb，Se<0.04ppb

H2模式下，Se<0.001ppb

4、惰性液相技术参数

4.1生物惰性泵

串联式双柱塞往复泵，耐压600bar, 流量准确度<1%；齿轮传动，非皮带传动，主动电磁阀控制；

20-100 uL自动连续可变冲程；

自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。

流量范围：0-10.0ml/min，递增率0.001ml/min；

流量准确度: ±1%或 10μL/min，

在整个压力范围内，1ml/min丙醇,流量时<2%；

PH值范围:1-13

组分精度: <0.2%RSD 或<0.04minSD

流路中材料: 钛、金、铂铱、蓝宝石、PEEK、PTFE、红宝石、陶瓷、FEP、PFA

4.2生物惰性自动进样器

可靠进样，范围从0.1至100μL，增量为0.1ul，采用多次进样可以达到1000ul

≥108位样品位，最多可处理 432个容量为 2ml的样品瓶

精度：<0.15 % RSD或SD <10 nL

压力范围：最高耐压600Bar

进样周期: 10s

交叉污染率<0.003%（30ppm）

流路中的材料: 样品引入的上游, 钛、金、PTFE、PEEK、陶瓷; 样品引入的下游, PEEK、陶瓷

4.3柱温箱

控温范围：最低为 4℃到 85℃，可降温。

温度精度：0.05℃

控温准确度：±0.5℃

柱箱容积：可同时放入4根300mm色谱柱

带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱，左右独立控温，即可以在左右控温区设置不同的控温温度

5、仪器应为后续信息化、智能化管理预留接口。

※（三）配置清单

1. ICP-MS/MS主机（包括进样系统，接口，9路质量流量计，数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，两个完整的双曲面四极杆，碰撞反应池，同时双通道模式检测器，机械泵和涡轮泵及其他必备工具和备件）；

2. ICP-MS/MS工作站（包括电脑及激光打印机）；

3. ICP-MS/MS仪器安装及验收的必备附件（包括验收溶液包；仪器专用的工具等）；

4. 半导体制冷装置（用于冷却雾化室）；

5. 20种元素混合标准溶液；

6.多元素内标混合溶液；

7.多元素调谐溶液；

8.循环冷却水系统；

9. 自动在线稀释装置；

10. 高灵敏度屏蔽炬系统；

11. 惰性液相色谱仪（包括惰性四元泵带脱气机、惰性自动进样器、柱温箱）；

12. 耐氢氟酸惰性进样系统;

13.消耗品配件包，包含蠕动泵进样管100根、内标管100根、废液管100根，六年用量的泵油、三年用量的锥和透镜清洗剂以及其它必须的消耗品，Ni采样锥+Ni截取锥 2套；Pt采样锥+Pt截取锥 1套；石英炬管和雾化器各1套;

14. 联机所需的色谱柱：Cr形态色谱柱、Hg 色谱柱、As Se的形态分析色谱柱各一支;

15. UPS不间断电源（15KVA延时2小时）。

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标人应在采购合同签订后90日内交货，交货后30日完成安装调试。

（二）交货地点

重庆市沙坪坝区大学城南路55号重庆大学虎溪校区理科楼LF209。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。如投标产品为进口产品，进口产品的投标报价不包含增值税和关税、采用DAP买方现场价 (根据Incoterms2020条例，且含卸货、卖方负责从港口将设备转运至买方实验室指定安装地点)。后续外贸合同如需以其他货币支付时，采购人支付上述人民币报价的等值外币（即固定人民币金额）。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

※1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到1年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.中标人（制造商）在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人（制造商）应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人（制造商）应在48小时内到达现场（远郊区72小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在168小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人（制造商）应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人（制造商）应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，中标人（制造商）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由中标人（制造商）提供售后服务的，中标人（制造商）应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人（制造商）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）进口货物：中标人（或其指定的外卖合同供货方）与采购人指定的外贸公司签订合同后，外贸公司向中标人（或其指定的外卖合同供货方）开具100%合同总额的信用证，其中90%凭装运单据支付；10%凭学校用户单位盖章的验收报告支付。

（二）国内标准货物：货物到货、安装调试正常运行、经验收合格，且收到中标人提交的合同总额5%的履约保证金后，全额付款；在验收合格满一年且无遗留质量问题时，无息退还履约保证金。

（三）非标货物（或自制设备）：合同签订后可预付30%的货款；货物到货安装、调试正常运行并验收合格，且收到中标人提交的合同总额5%履约保证金后，支付70%货款；在验收合格满三年且货物无遗留质量问题时无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

（一）技术培训：中标人设备安装调试完成后，由所投产品原厂安装工程师在用户现场对用户技术人员免费现场培训，培训内容包括进行仪器构成、工作原理、基本操作、仪器维护、故障排除、方法建立及应用等方面的内容，时间不少于4个工作日，使用户达到独立操作水平。同时长期免费提供产品的性能、应用、维护等方面的技术咨询，用户在后续使用过程中遇到问题，会有专业的应用工程师进行在线解答或现场指导。

（二）仪器试运行2~3个月后，针对用户使用情况，由中标人的应用工程师再提供一次现场应用技术培训。定期用户回访（1~2次/年），提供完善的技术咨询和应用服务。质保期内外，用户有开展线上培训（讲座）的需求，中标人应积极给予支持和配合。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 投标保证金 | 按照招标文件的要求足额交纳投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期起九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

分包1:

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （58%） | 58 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为41分。 2.加分条款： 2.1 投标产品技术参数高于招标文件实质性技术需求的【本招标文件第二篇（二）指标要求中带（※）号标注的部分，共5条】，每条可加1分。 2.2投标产品技术参数高于招标文件重要技术需求的【本招标文件第二篇（二）指标要求中带（*）号标注的部分，共12条】，每条可加1分。 2.3以上两款总加分不超过17分。 3.扣分条款： 3.1投标产品技术参数不满足招标文件重要技术需求的【本招标文件第二篇（二）指标要求中带（*）号标注的部分，共12条】，每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 3.2投标产品技术参数不满足招标文件一般性技术需求的【本招标文件第二篇（二）指标要求中（*）或（※）号标注的部分除外，共5条】，每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的【第三篇中（※）号标注的部分除外】，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 （12%） | 12 | 1、质保期（3分）：投标产品在满足招标文件规定的质保期的基础上，每增加1年质保加1.5分，最多加3分。 | 提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟） |
|  |  |  | 2. 培训（3分）：投标人提供投标产品的培训方案，根据方案提供的培训时间、培训方式、培训的具体内容、后期技术培训方案和讲座交流等具体内容进行评分，培训方案时间安排合理，培训方式完善，培训内容可行性高的得3分，培训方案时间安排相对合理，培训方式较完善，培训内容可行性一般的得1分，培训方案时间安排不合理，培训方式不完善，培训内容可行性差的或未提供的得0分。 | 投标人在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  |  | 3.1制造商（或投标人）在国内有售后服务机构，配备有专职售后服务人员，在中国通过ISO9001质量管理体系认证，并提供有效的认证证书得1分。 | 1.提供所投产品制造商（或投标人）的售后服务机构及人员配置证明材料。 2. 售后服务机构是在大陆境内注册的公司，应提供营业执照复印件；在国内的售后服务机构不是制造商或投标人公司，而是授权单位的，不可得分。 |
|  |  |  | 3.2制造商（或投标人）在国内配有常用耗材和零配件存储仓库，进口耗材购置周期不超过一个月并提供承诺书可得1分。 质保期内有一套较为完整的售后服务方案（如质保具体范围，故障和零配件损坏等维修方案）可得1分。 | 1.提供所投产品制造商（或投标人）仓库常备耗材和零配件列表和质保期内的售后承诺方案。 |
|  |  |  | 3.3 质保期外，招标人单位若需要搬迁实验室，投标人可提供免费搬迁仪器一次并提供相应承诺书可得1分。 质保期外，投标人对于贵重且易损配件（如探针热电偶、炉温热电偶）具有维修能力且提供相应承诺书可得1分。 | 投标人在投标文件中提供质保期外的售后服务方案和相关承诺书。 |
|  |  |  | 4、履约能力（1分）： 提供所投产品在2019年5月1日以来具有类似销售案例，每提供1个案例证明材料得0.5分，最多得1分。 | 提供销售合同复印件。（销售案例是指销售到具体的使用方的案例，具体判断是从销售到安装到售后服务为同一公司的销售合同。） |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |

分包2：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （58%） | 58 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为37分。 2.加分条款： 2.1 投标产品技术参数高于招标文件实质性技术需求的【本招标文件第二篇（二）指标要求中带（※）号标注的部分，共3条】，每条可加2分。 2.2投标产品技术参数高于招标文件重要技术需求的【本招标文件第二篇（二）指标要求中带（*）号标注的部分，共15条】，每条可加1分。 2.3以上两款总加分不超过21分。 3.扣分条款： 3.1投标产品技术参数不满足招标文件重要技术需求的【本招标文件第二篇（二）指标要求中带（*）号标注的部分，共15条】，每负偏离一条从起评分中扣除2分，扣完为止。 3.2投标产品技术参数不满足招标文件一般性技术需求的【本招标文件第二篇（二）指标要求中（*）或（※）号标注的部分除外，共7条】，每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的【第三篇中（※）号标注的部分除外】，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 （12%） | 12 | 1、质保期（3分）：投标产品在满足招标文件规定的质保期的基础上，每增加1年质保加1.5分，最多加3分。 | 提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟） |
|  |  |  | 2. 培训（3分）：投标人提供投标产品的培训方案，根据方案提供的培训时间、培训方式、培训的具体内容、后期技术培训方案和讲座交流等具体内容进行评分，培训方案时间安排合理，培训方式完善，培训内容可行性高的得3分，培训方案时间安排相对合理，培训方式较完善，培训内容可行性一般的得1分，培训方案时间安排不合理，培训方式不完善，培训内容可行性差的或未提供的得0分。 | 投标人在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  |  | 3.1制造商（或投标人）在国内有售后服务机构，配备有专职售后服务人员，在中国通过ISO9001质量管理体系认证，并提供有效的认证证书得1分。 | 1.提供所投产品制造商（或投标人）的售后服务机构及人员配置证明材料。 2. 售后服务机构是在大陆境内注册的公司，应提供营业执照复印件；在国内的售后服务机构不是制造商或投标人公司，而是授权单位的，不可得分。 |
|  |  |  | 3.2制造商（或投标人）在国内配有常用耗材和零配件存储仓库，进口耗材购置周期不超过一个月并提供承诺书可得1分。 质保期内有一套较为完整的售后服务方案（如质保具体范围，故障和零配件损坏等维修方案）可得1分。 | 1.提供所投产品制造商（或投标人）仓库常备耗材和零配件列表和质保期内的售后承诺方案。 |
|  |  |  | 3.3 质保期外，招标人单位若需要搬迁实验室，投标人可提供免费搬迁仪器一次并提供相应承诺书可得1分。 质保期外，投标人对于贵重且易损配件具有维修能力且提供相应承诺书可得1分。 | 投标人在投标文件中提供质保期外的售后服务方案和相关承诺书。 |
|  |  |  | 4履约能力（1分）： 提供所投产品在2017年1月1日以来具有类似销售案例，每提供1个案例证明材料得0.5分，最多得1分。 | 提供销售合同复印件。（销售案例是指销售到具体的使用方的案例，制造商销售给代理或经销商的案例不纳入计分。） |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）投标报价政策性扣减

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标：本项目不接受。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期起九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同

## 一、合同主要条款

重庆大学XXX项目采购合同

甲方：重庆大学											合同编号：（由采购人统一编号）

乙方：															项目编号：

签订地点：重庆

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同遵守。

一、货物名称及配置：

| 序号 | 货物名称 | 性能与技术指标 | 数量 | 单价（RMB：元） | 金额（RMB：元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价格：合同总价为人民币              元整。

三、保修期限：自货物到货验收合格之日起，乙方按上表所列质保期执行。

四、付款方式：

五、权利和义务

（一）甲方

1、按本合同第一条进行验收，并签发验收报告书。

2、按照合同约定的付款方式支付货款。

3、从乙方购置货物后即成为合法用户，有权充分享受乙方的售后服务。

（二）乙方

1、乙方于   年   月   日前向甲方提供上表所列所有货物，并且提供有关单据及随机资料。

2、乙方于    年   月    日之前完成安装调试工作。

3、交货后有义务参加验收工作。

4、提供合法的增值税专用发票，开票信息如下：

名称：重庆大学

纳税人识别号：12100000400002697C

单位地址：重庆市沙坪坝区沙正街174号

电话号码：023-65120719

开户银行：中国工商银行重庆三峡广场支行

银行账号：3100024109008948536

六、交货地点、交货方式

交货地点：重庆大学

交货方式：

七、货物的安装、验收及索赔

（一）货物到货后，乙方负责派遣专业技术人员在规定时间内及时内完成安装调试工作。

（二）验收由双方代表共同进行，满足以下条件，甲方认定验收合格。

开箱检查：清单中货物的规格型号、数量、配置、随机资料、附件等须符合本合同的规定，货物外观无损。

性能测试：由乙方安装调试，甲方进行测试。各项技术性能指标必须达到技术协议规定的要求。

（三）乙方在接到报修信息后，乙方维修人员应在X小时内电话响应，通过电话或设备联网来了解和解决问题，如电话和设备联网解决不了问题,在接到报修电话后，最晚?小时内乙方服务工程师进行上门服务维修。

（四）由于任何一方责任给对方造成直接与间接经济损失，被造成损失一方有权向对方索赔，索赔数额为造成直接经济损失总额。

八、违约

（一）由于乙方的责任未能按合同约定的交货期交货或工程没按时交付使用时，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总价5‰的罚款,最高不超过合同总价的5%。逾期满一个月的，甲方可以解除合同，乙方在此情况下应承担违约责任，在返还甲方已支付货款同时，赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（二）由于甲方的责任未能按合同约定的付款期付款时，每逾期一天，甲方向乙方支付合同总价5‰的罚款，最高不超过合同总价的5%。

九、不可抗力

（一）如本合同任何一方由于战争、火灾、水灾、台风、地震、政治政策因素等不可抗力而影响本合同履行时，由双方协商履行合同限期或更改合同内容。

（二）因不可抗力所造成的损失，交货前由乙方负责处理，交货后由甲方负责处理。

十、合同的终止

（一）合同执行完毕之前，任何一方不得无理要求终止合同执行，不得随意改变货物配置，否则须向另一方支付合同总价5%的违约金。

（二）本合同及相关附件的任何条款在其法律效力没有终止之前，均适用于甲乙双方各自的继承人和受让人。

（三）本合同及相关附件规定甲乙双方的义务全部履行完毕后，本合同自然终止。

十一、生效

（一）本合同自双方盖章（20  年  月   日）之日起生效。

（二）本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，均具有同等法律效力。

（三）乙方响应文件正本中的技术附件和服务承诺作为本合同附件与合同共同生效。

（四）本合同未尽事宜由双方协商补充。

（五）本合同与《合同法》、《消费者权益保护法》不相符处，以《合同法》、《消费者权益保护法》为准。

十二、合同争议解决方式

因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁或依法向合同签订地人民法院起诉。

甲    方：重庆大学				乙    方：

法人代表(或授权人)：				法人代表(或授权人)：

经 办 人：				经 办 人：

地    址：重庆市沙坪坝区正街174号				地    址：

邮    编：400030                    			邮    编：

电    话：				电    话：

开 户 行：中国工商银行重庆三峡广场支行				开 户 行：

帐    号：3100024109008948536				帐    号：

签订时间：    年   月   日          			签订时间：    年   月   日

重庆大学XXX项目技术协议

甲方：重庆大学

乙方：													          项目编号：

甲方向乙方购买XXXXXXXXX，为满足甲方要求，保证产品供货质量和安全可靠运行，结合国家和行业有关标准，经双方友好协商，就XXXXXXXXXXX的有关技术事宜达成如下技术协议：

一、产品名称、型号、技术规格:

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： | 小写： | 大写： |

二、交货时间及付款方式：

三、配置清单：

四、技术参数：

五、能源及环境要求

（一）环境要求

（二）能源要求

六、技术资料

七、安装调试、最终验收

安装调试和最终验收在甲方现场进行。安装调试由乙方负责，甲方给予配合。最终验收由双方共同进行，产品在甲方现场正式验收合格后，才能视为终验收合格。

（一）设备安装调试：

（二）终验收：

八、技术培训

乙方负责免费对甲方操作人员及维修人员、工艺人员进行培训，经过培训，使甲方受训人员对设备性能有一定程度的了解，完全能够独立地掌握操作、简单维修等要求。

（一）时间:

（二）地点:

（三）培训人员:

（四）培训内容:

九、质保期和技术服务

（一）产品在甲方现场正式验收合格后，方可视为终验收合格。整机质保期为X年。在质保期内出现各类故障乙方及时免费维修，对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。质保期外，乙方提供终身有偿维修服务，需配零件乙方以成本价格供应甲方。

（二）设备软件：终身免费升级。

（三）乙方在接到报修信息后，乙方维修人员应在X小时内电话响应，通过电话或设备联网来了解和解决问题，如电话和设备联网解决不了问题,在接到报修电话后，最晚 ? 小时内乙方服务工程师进行上门服务维修。

十、其他

（一）本协议作为合同附件，是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力并与合同同时生效。

（二）本协议及附件未尽事宜，双方另行协商。

（三）本协议书一式六份，甲方执五份，乙方执一份，双方代表签字后生效。

甲    方：重庆大学                 乙    方：

法定代表人(或授权人)：              法定代表人(或授权人)：

经 办 人：                         经 办 人：

日    期：                         日    期：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人：                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止日期起90天内。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表：

中小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）2018或2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）