湖州师范学院激光扫描共聚焦显微镜等设备采购项目

（财政审批编号：HZCG［2019］1323号）

公开招标采购文件

招标项目编号：大地采字2019-229

项目名称：湖州师范学院激光扫描共聚焦显微镜等设备采购项目

采购单位：湖州师范学院

代理机构：大地工程咨询有限公司

2019年9月

目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章 招标需求	5

第三章  投标人须知	27

一、总  则	28

二、招标文件	30

三、投标文件的编制	30

四、开标	34

五、评标	35

六、定标	37

七、合同授予	37

第四章  评标办法及评分标准	38

第五章 合同主要条款（仅供参考）	41

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局政府采购监管科批准的编号HZCG［2019］1323号，现就湖州师范学院激光扫描共聚焦显微镜等设备采购项目进行公开招标采购。本项目允许进口产品投标。

一、招标项目编号：大地采字2019-229

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标方式：公开招标

四、项目内容及数量：

| 采购内容 | 单位及数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 湖州师范学院激光扫描共聚焦显微镜等设备采购项目 | 1批，具体详见招标文件 | 789.73万元 |

五、投标人资格要求:

1.符合《政府采购法》第二十二条规定和浙财采监﹝2013﹞24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.不接受联合体投标。

六、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2019年10月 9日至2019年10月15日(双休日及法定节假日除外)。

上午：8:30-11:00    下午：14:00-16:30。

地点：大地工程咨询有限公司（湖州市蜀山路199号4号楼2楼）。

售价：招标文件工本费每套 500元，售后不退。

七、购买招标文件时必须提供以下材料（均须加盖单位公章）：

1、企业营业执照复印件；

2、授权代理人的授权委托书；

3、授权代理人身份证复印件（提供原件核查）；

4、提供供应商2018年度财务报告；

5、投标人的名称、地址、联系人、联系电话和邮箱。

6、提供自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）投标人信用查询网页截图（二者缺一不可，复印件1份并加盖公章）；

注：报名时采购代理机构不作资格审查，只负责接受报名和发售招标文件。采购人或采购代理机构在开标结束后（评标开始前）将对各投标人的资格进行审查，各投标人须按招标文件要求提供相应资格文件及原件，届时未提供相应资格文件及原件的，按资格审查不通过处理。

八、本项目无需缴纳投标保证金

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年10月31日14:00时前将投标文件密封送交到湖州市民服务中心西裙房二楼260开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号)，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年10月31 日14:00时在湖州市民服务中心西裙房二楼260开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号)开标。

十一、招标文件下载地址：
浙江省政府采购网                   （http://www.zjzfcg.gov.cn/）
浙江省湖州市公共资源交易信息网    （http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/）

十二、业务咨询：

招标代理机构：大地工程咨询有限公司

联 系 人：小费                             电 话：0572-2068197

采购单位：湖州师范学院

联  系  人：董老师                              电 话：15868235733

政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局政府采购监管科

联系电话：0572-2150037

# 招标需求

湖州师范学院仪器设备招标技术规格

标段一

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杜马斯全自动快速定氮仪 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 2 | 总有机碳分析仪 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 3 | 激光共聚焦扫描显微镜 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 4 | 倒置荧光显微镜 | 2 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 5 | 体视荧光显微镜 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 6 | 生物显微镜 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 7 | 生物显微镜 | 2 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 8 | 气相色谱仪 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 9 | 液相色谱仪 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 10 | 荧光分光光度计 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 11 | 流式细胞仪 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 12 | 显微操作仪 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 13 | 单道可调移液器 | 40 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 14 | 八道电动移液器 | 2 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 15 | 离心机 | 3 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 16 | 高速冷冻离心机 | 3 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 17 | 离心机 | 4 |  |  | 允许进口产品投标 |
| 18 | 酶标仪 | 1 |  |  | 允许进口产品投标 |

1、杜马斯全自动快速定氮仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，测定样品中的总氮含量。 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 工件条件 |
| 1.1 | 环境温度：15-30℃ |
| 1.2 | 电源：110V~230V，50/60Hz |
| 2 | 技术指标 |
| 2.1 | 分析方法: Dumas高温燃烧法 |
| 2.2 | 符合的标准方法：GB/T 31578-2015; GB 5009.5-2010; GB/T 24318-2009; NY/T 2007-2011; SN/T 2115-2008；GB 29518-2013等 |
| 2.3 | 样品重量: 最大可达1g（固体）／1ml（液体） |
| 2.4 | 检出限：20 ppm |
| 2.5 | 度：<0.5%RSD |
| 2.6 | 分析时间：3～4分钟 |
| 2.7 | 测量范围: 0～500 mg N 绝对量 |
| 2.8 | 样品前处理及称量：样品不需要繁琐的酸消化等前处理过程，仅需将样品用锡纸包样。 |
| ★2.9 | 进样方式：球阀进样，消除环境空气的干扰。 |
| 2.10 | 自动进样器：60位全自动进样器（120位可选），自动进样器无需动力气驱动，且在工作中可不停机随时在线添加和改变样品。 |
| 2.11 | 燃烧炉温度1200℃，锡纸包样后燃烧瞬时温度可达1800℃，且燃烧炉及TCD检测池质保10年。 |
| ★2.12 | 燃烧炉采用三炉三管设计，两根燃烧管、一根还原管。 |
| ▲2.13 | 还原管采用预填充的非金属reductor还原填料，无需人工装填还原管。一根还原管内填充的还原剂大约可以测量2000次样品，不必使用金属钨或者金属铜做还原剂。 |
| ▲2.14 | 使用CO2作为载气，无需使用昂贵的氦气。 |
| ★2.15 | 加氧方式：采用陶瓷加氧管加氧技术，氧气直接通到样品表面，并且可以调节通氧流量和通氧时间。 |
| 2.16 | 检测方式：样品完全燃烧经还原后的氮气全部进入热导检测器检测，不采用分流或抽取混合腔中的少量气体进行检测的方式。 |
| 2.17 | 气体在进入TCD检测器之前无需除去CO2。 |
| 2.18 | 燃烧炉采用滑轨式设计，可方便的进行维护和更换燃烧管；仪器所有气路采用球夹式连接，无需任何工具便可进行日常维护操作。 |
| 2.19 | 仪器校准：多点校准，线性回归到4次多项式非线形回归，可长达1年稳定。 |
| 2.20 | 仪器控制和数据处理: 外置计算机，Windows®操作软件，自动检漏、错误诊断、维护、统计计算、自动睡眠/唤醒功能、LIMS联网，符合21 CFR Part 11 (可选); 可通过互联网随机控制和诊断。 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 定氮仪主机 1套 |
| 2 | 60位自动进样器 1套 |
| 3 | 控制和分析软件 1套 |
| 4 | 1000次样品测试耗材包 1套 |
| 5 | 锡纸 10000张 |
| 6 | 计算机、打印机 1套 |
|  | 计算机：商用电脑，22寸液晶显示器，CPU:I5，硬盘500G以上，内存8G以上，DVD+CD刻录光驱 |
|  | 高纯二氧化碳、氧气 各1瓶 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

2、总有机碳分析仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于样品中的总有机碳的测定分析。 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 工作条件： |
| 1.1 | 电源：AC 220V±10%，50Hz。 |
| 1.2 | 环境温度：10 - 35℃ 。 |
| 1.3 | 相对湿度：< 85% |
| 2 | 高温催化燃烧单元； |
| ★2.1 | 燃烧温度: 850—1200℃，最高达1800℃ |
| 2.2 | 样品最高允许含盐量: 85g/l |
| 2.3 | 样品中最大颗粒物: 500um(可根据形状最大至800um) |
| ▲2.4 | 样品量：液体0.01mL—4mL； |
| 2.5 | 催化剂：Pt催化剂 |
| 3 | 检测器系统： |
| 3.1 | TOC采用多通道宽量程非色散型红外检测器（NDIR） |
| ▲3.2 | 测量范围: TOC: 0 – 100,000 mg/l (非稀释状态) |
| ▲3.3 | 检测下限：碳（C） 0.002mg/l |
| ★3.4 | 精度：C<1% |
| 3.5 | 测量时间：2-4分钟 |
| 4 | 电子气路控制系统； |
| 4.1 | 气体流速数字化监测控制 |
| 4.2 | 所需气体：氧气 |
| 5 | 软件系统； |
| 5.1 | WinXP 或更高下运行； |
| 5.2 | 校准方式：可选多种不同校准方式，除了常规的1-10点标准曲线校正方法外，还可以对取自同一标准溶液进行不同注射量校准，无须稀释； |
| 5.3 | 自动维护提醒功能, 每测500个样品, 仪器自动提示，软件含有完整维护和诊断软件：自动检漏，唤醒/睡眠功能，LIMS连接，数据直接输出到Excel； |
| 5.4 | 配套诊断软件含有仪器的电子化流程图：仪器的每个部件都对应的出现在电子图上，只需在软件窗口上点击，仪器每个零部件都会作出相应的响应，即可完成仪器的日常自诊断工作，确保正常工作； |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | TOC主机1套 |
| 2 | 90位以上自动进样器1套 |
| 3 | 高盐样品附件包1套 |
| 4 | 品牌电脑打印机1套 |
| 5 | 氧气钢瓶 1瓶 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

3、激光共聚焦扫描显微镜

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于细胞形态定位、立体结构重组、动态变化过程等研究。 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 激光器：非二极管激光器，独立固体激光器405nm功率≥25mw；488nm≥10mw；561nm≥20mw；635nm≥18mw、 |
| ★2 | 有外接式桌面型快捷激光管理/调节控制器，可方便准确调节激光强度等激光指标。 |
| 3 | 激光分光系统要求：所有激光能量均由AOTF控制，连续可调。 |
| 4 | 标配明场检测器一只，所有物镜都具有微分干涉DIC功能。 |
| ★5 | 顺序扫描时八个荧光共聚焦通道，所有荧光通道均为光谱通道，可任意波长做发射光光谱扫描。 |
| 6 | 扫描头应具备多标记荧光顺序扫描操作，每个通道光切平面与光切厚度完全一致。共聚焦通道配置可调大小的共聚焦针孔, 针孔形状：圆形。 |
| 7 | 单次扫描采集荧光光谱分布曲线，并对荧光光谱进行分析和分离不同标记的信号，可以解决同时使用多种荧光标记时激发光或发射光波长重叠造成的串色问题 |
| ★8 | 可自由选择所有荧光通道检测的波长范围, 所有通道检测范围为430－750nm。 检测波长范围及中心连续任意可调. |
| ★9 | 高分辨率激光扫描方式；光谱扫描步进：1nm；采用高速棱镜分光方式，线性光谱拆分，可区分光谱大量重叠的染料。 |
| 10 | 扫描方式：能够进行X, Y, Z, T, λ（光谱）扫描，λ扫描必须为实施的同步扫描。 |
| 11 | 光学显微镜主机：六位电动物镜转换器，电动调焦，智能编码，光强随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定）。 |
| 12 | 透射光照明：100W LED光源，自动光强管理，电动视场和孔径光阑调节，带有色温恒定保持系统，恒定色温4500K，。 |
| 13 | 目镜：10×，视野数25，含目镜罩，屈光度可调节 |
| ★14 | 摄像出口直径≥19mm ，显微镜Z轴步进精度3.8nm。 |
| 15 | 荧光光强管理：六种圆型荧光视场光栏：防止荧光淬灭；6种矩型视场光栏：根据不同物镜放大倍数，旋转至不同视场光阑，以适应CCD靶面积大小，从而提高CCD图像信噪比 |
| 16 | 显微镜下成像和PMT检测器共聚焦扫描成像检测器成像必须同步，成像清晰度完全相同。 |
| ★17 | 物镜：确保紫外与可见光共定位的共聚焦专用CS2物镜 10x共聚焦专用物镜HC PL APO 10x/0.40 CS2, WD 2.2mm 20x共聚焦专用浸镜HC PL APO 20x/0.75 IMM CORR CS2, WD 0.68 40x共聚焦专用油镜HC PL APO 40x/1.30 oil CS2, WD 0.24mm 63x共聚焦专用油镜HC PL APO 63x/1.40 oil CS2, WD 0.14mm |
| 18 | 荧光滤块电动转换。 紫外：激发波长340-380nm 阻挡波长400nm 发射波长：425-475nm 绿色：激发波长515-560nm 阻挡波长580nm 发射波长：590-610nm 蓝色：激发波长460-5000nm 阻挡波长505nm 发射波长：515-545nm |
| 19 | 共聚焦显微镜专用防震台（原装进口），花岗岩材质在桌面 |
| 20 | 高配置的品牌专业电脑工作站，GPU( Xeon)≥3.2 GHz，内存≥32GB，显卡 带双显示功能，显存≥2G，液晶真彩显示屏(1个)≥32寸，2560 x 1600，硬盘≥2 T，16x DVD+/- RW刻录，Windows 7 Professional (64 位)操作系统，标准配置计算机工作站桌 |
| 21 | 软件部分： |
| ★ 21.1 | 用高精度平行移动载物台实现高精度和高清晰度的3D图像。 |
| 21.2 | 建立在Windows 7系统上，使用先进程序语言，程序执行效率高，快，稳定。整个系统程序，包括控制，检测、分析功能设计合理，操作界面友好，操作简便。 |
| 21.3 | 控制硬件的软件功能： |
| 21.4 | 控制电动显微镜； |
| 21.5 | 选择激光波长，调节激光强度； |
| 21.6 | 拍摄2-5维图像； |
| 21.7 | 选择光谱拍摄范围，分辨率，实验条件实时记录、一键式恢复。 |
| 21.8 | 应用软件功能（图象处理、数据分析、生物学应用等）： |
| 21.9 | 多通道叠加，三维重建，旋转，生成AVI文件，Average拍摄模式提高信噪比； |
| 21.10 | 荧光强度动态分析，动态显示，Ratio值测量（钙离子等）； |
| 21.11 | 具有专业的FRAP（荧光漂白），FRET（荧光能量共振转移），专业电生理软件包； |
| 21.12 | 线性光谱拆分，自定义染料光谱数据库，背景扣除； |
| 21.13 | 图像调节 亮度，对比度；单个通道分别调节或多个通道同时调节； |
| 21.14 | 图像处理：旋转，裁剪，多种滤镜，添加标尺，箭头，文字等； |
| 21.15 | 图像分析：直方图，距离，强度，强度断面分布； |
| 21.16 | 具有自动聚焦功能，具有荧光亮度校正、补偿功能（在Z轴方向上补偿荧光亮度的变化）； |
| 21.17 | 多种视图：1D，2D，正交视图，图片叠加，最大强度投影等； |
| 21.18 | 光谱分析具有多种方式选择，支持盲法拆分，方便用户使用 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 主机1台 |
| 2 | 软件1套 |
| 3 | 工作站1套 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

4、倒置荧光显微镜

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于水生生物细胞的观察。 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| ▲1 | 具有模块化T-house光学模块，可升级； |
| 2 | 100%侧出口分光，摄像出口≥19mm； |
| ★3 | 调节精度：Z轴行程≥12mm，步进精度≤3.8nm，重复精度≤20nm； |
| 4 | 成像功能：明场、暗场，相差、多色荧光； |
| 5 | 6位物镜转盘；6位荧光滤块转盘； |
| 6 | 目镜视野≥22mm； |
| 7 | 荧光滤块转换：采用磁铁吸附，3秒更快荧光滤块 |
| 8 | 明场照明：配LED长寿命透射光源，色温恒定4500K； |
| 9 | 荧光滤块在线更换功能，荧光滤块磁性吸入到位； |
| 10 | 金属卤素灯荧光光源，外置式，2.5米长光纤导入，无细胞损伤，光源寿命≥2000小时; |
| 11 | 分光比率80：20% |
| 12 | 载物台行程≥127*83mm, 有培养皿、多孔板、载玻片的适配器。 |
| ▲13 | 长工作距离复消色差物镜： 10×NA≥0.32, WD≥12mm, 20x NA≥0.4 ,WD≥6.9mm,含校正环 40x NA≥0.6, WD≥3.3mm,含校正环 63×油镜NA≥1.3 ,WD≥2.6mm,含校正环 |
| 14 | 标配：紫外激发蓝色带通型荧光滤块； 蓝色激发绿色带通型荧光滤块，绿色激发红色长通型荧光滤块； |
| ▲15 | 外置荧光光路，支持升级激光型FRAP功能； |
| 16 | 标配：彩色/单色双模式CCD芯片摄像头，0.7×C接口； |
| ★17 | CCD成像速度≥90FPS@3×3bing； |
| 18 | 像素面积≥4.54u x 4.54 u； |
| ★19 | 制冷系统≤ -30℃制冷； |
| 20 | 满井电子≥15000e ； |
| 21 | 标配的软件功能：多视野对比、多色图像叠加、画廊对比、多维序列编辑输出、荧光定量测量、2D分析功能模块、自动计算细胞个数和阳性荧光表达数； |
| 22 | 须提供原厂官方参数数据表，以证实各参数符合性； |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 显微镜主机1台 |
| 2 | 电脑工作站1套：i5；16Gb；27吋显示器；独显2G内存； 固态硬盘1TB |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

5、体视荧光显微镜

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于样品的观察和显微操作。 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 配置1×APO物镜，WD:615 mm;1.6×APO物镜WD: 305 mm |
| 2 | 光学系统：整体100％复消色差光学系统 |
| ★3 | 光学系统具有大、小双孔光路的Fusion Optics光学技术，提供最大的景深和分辨率。 |
| ▲4 | 荧光滤块转盘：电动，软件自动驱动和控制。 |
| 5 | 物镜转盘要求：编码式物镜转盘。 |
| ▲6 | 变倍比≥20.5 : 1，连续编码式变倍 ；软件可自动读出当前放大倍 |
| 7 | 10×目镜: FOV≥23，可调屈光度 |
| 8 | 视场范围: Ø 29.5 mm —1.44mm屈光度+5~–5 |
| ★9 | 电动Z轴驱动，标配自动对焦和景深扩展叠加功能。 |
| 10 | 放大范围：7.8-160× |
| 11 | 底座: 专业透射光底座可做斜照明、立体成像、暗场和可变透射光角度 |
| 12 | 显微镜最大放大倍率：1280×， |
| 13 | 显微镜最大分辨率1050Lp/mm |
| 14 | 显微镜物镜最大数值孔径：0.35 |
| 15 | 标配专业LED环形反射照明，可多角度调节照明强度和方向。 |
| 16 | 配置外置式卤素灯荧光光源，2.5米光纤传导，寿命≥2000小时，激发效率高。 |
| 17 | 抗静电表面涂层 2x10¹¹ Ω/mm², 放电时间<2 秒从 1000V 至 100V |
| 18 | 100%分光比率三目镜筒，瞳间距50 mm—76 mm |
| 19 | 420mm长工作距离调焦系统 |
| 20 | 标配高强度荧光照明和成像模式，荧光滤片：红，绿，蓝三色带通型荧光模式。 |
| ★21 | 配高冷敏度彩色/单色双模式，制冷型CCD ，用于明场及荧光图像捕捉。 |
| 22 | 芯片规格： 2/3” CCD |
| 23 | 像素面积： 4.54u x 4.54 u |
| 24 | 制冷系统：-30℃制冷 |
| 25 | QE>75% |
| 26 | 拍摄速度≥90FPS@3x3bing |
| 27 | 标配软件模块：自动对焦，多视野对比模块、图像画廊模块、X Y Z T多维序列编辑输出、荧光定量测量（光密度/长度/面积/周长）、图像叠加模块、视频导出和自动拼图功能。 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 主机1台 |
| 2 | 软件1套 |
| 3 | 电脑1台：22寸液晶显示器，CPU:I5，硬盘500G以上，内存8G以上，DVD+CD刻录光驱 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

6、生物显微镜

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 用于组织、细胞的观察 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 光学系统：无限远色差校正光学系统 |
| 2 | 放大倍数：40x-1600x |
| 3 | 观察筒：人机工程学铰链式三目镜组，30°倾斜，眼点调节，360°旋转 |
| 4 | 目镜：宽视野防霉目镜 WF10X/F.N.22mm，WF16X/F.N.13mm |
| 5 | 转换器：内向式5孔转换器 |
| 6 | 物镜：高级无限远平场消色差物镜4X/0.10，10X/0.25，20X/0.40，40XR/0.65（带弹簧和缓冲装置），100XR/1.25 (油、带弹簧和缓冲装置) |
| 7 | 载物台：双切片标本夹,高抗磨损性双层机械活动平台,尺寸185x177mm，移动范围76x54mm |
| 8 | 聚光镜：阿贝聚光镜NA1.25，带相衬插板槽，孔径光阑与物镜色圈同色标识 |
| 9 | 调焦：同轴粗微调焦机构，微调格值1微米,微动行程每圈0.1mm, 粗动行程每圈14mm,带有粗调限位器,调焦范围20mm |
| 10 | 照明：内置透射光柯勒照明系统，6V/20W卤素灯泡,光强调节旋钮 |
| 11 | 摄像装置：0.5X |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 生物显微镜主体 1台 |
| 2 | 目镜：3个 |
| 3 | 物镜： 4X平场消色差物镜 1个 10X平场消色差物镜 1个 40X平场消色差物镜 1个 100X平场消色差物镜 1个 |
| 4 | 照明系统：柯拉照明系统 3W/LED |
| 5 | 摄像装置接口：C口1 X |
| 6 | 附件：防尘罩，物镜油，扳手，滤光镜，灯泡，电源线 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |

7、生物显微镜

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 用于组织、细胞的观察 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 光学系统：无限远光学系统 |
| 2 | 放大倍数：40x-1000x |
| 3 | 观察筒：铰链式三目镜组，30°倾斜，360°旋转 |
| 4 | 目镜：广角目镜WF10X/F.N.22mm |
| 5 | 转换器：内向式四孔转换器 |
| 6 | 物镜：无限远高衬度平场消色差物镜 4X/0.10，10X/0.25，40XR/0.65，100XR(油)/1.25 |
| 7 | 载物台：双层机械活动平台石墨表面216mm×150mm，移动范围75mm×55mm |
| 8 | 聚光镜：阿贝聚光镜N.A.1.25 |
| 9 | 调焦：同轴粗微调焦机构，微调格值0.001mm，粗动行程每圈37.7mm，微动行程每圈0.1mm，调焦范围24mm |
| 10 | 照明：柯拉照明系统 3W/LED |
| 11 | 摄像装置：0.5X |
| 三、 | 配置要求 |

8、气相色谱仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于农药残留及食品检测 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 工作条件 |
| 1.1 | 电源：220V，50Hz电源 |
| 1.2 | 环境温度：15-35˚C |
| 1.3 | 环境湿度：5%~95%RH |
| 2 | 柱箱 |
| 2.1 | 温度范围：室温以上4˚C~450˚C |
| 2.2 | 温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C |
| 2.3 | 升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟, 最大升温速度可拓展至：1200℃/min |
| 2.4 | 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C |
| 2.5 | 程序升温：20阶21平台 |
| 2.6 | 最大运行时间：999.99分钟 |
| 2.7 | 降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒 (22℃室温下) |
| 2.8 | 保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min |
| 2.9 | 峰面积重现性: < 1.0% RSD |
| 3 | 分流/不分流进样口(带电子气路控制，简称EPC) |
| 3.1 | 可编程电子参数设定压力、流速、分流比 |
| 3.2 | 最高使用温度400˚C |
| 3.3 | 压力设定范围：0-100Psi, 精度0.001Psi |
| 3.4 | 流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时） 0~1250ml/min（以H2，He为载气时） |
| 3.5 | 数字式电子气路控制保证气体流量精度 |
| ★3.6 | 进样口带标配扳转式顶部密封系统 |
| 4 | 氢火焰离子化检测器 |
| ▲4.1 | 最低检测限（对十三烷）：<1.2 pg C/s。 |
| 4.2 | 线性动态范围：>107（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。 |
| ★4.3 | 数据采集速率：1000 Hz，适于半峰宽小到10 ms 的峰。 |
| 4.4 | 标准的EPC 用于三种气体： - 空气：0 到800 mL/min - 氢气：0 到100 mL/min - 尾吹气：（N2或He）：0 到100 mL/min |
| 4.5 | 灭火自动检测和自动再点火。 |
| 4.6 | 最高使用温度：450°C。 |
| 5 | 氮磷检测器(NPD) |
| 5.1 | 含氮或含磷化合物专用检测器 |
| 5.2 | 采用Blos（玻璃）珠，能够使寿命更长，在铷珠的使用寿命期限内操作更稳定 |
| ▲5.3 | 最低检测限：< 0.08 pg N/s，< 0.01 pg P/s，用Blos（玻璃）铷珠和偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物进行样品测定 |
| 5.4 | 动态范围：> 105 N，> 105 P，用偶氮苯/马拉硫磷混合物进行样品测定 |
| 5.5 | 选择性：25000 - 1 g N/g C，200000到1 g P/g C，采用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定 |
| 5.6 | 数据采集速率：最高1000 Hz |
| 5.7 | 三种气体的标准EPC： -空气：0~200 mL/min -H2：0~30 mL/min -尾吹气：0~100 mL/min |
| 5.8 | 仅适用于毛细管色谱柱，带接头 |
| 5.9 | 最高使用温度：400 ℃ |
| 6 | 液体自动进样器 |
| 6.1 | 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间 |
| 6.2 | 样品瓶位数：不少于150位 |
| 6.3 | 进样量线性：≥99% |
| 6.4 | 面积重现性：小于0.3% RSD |
| 7 | 顶空自动进样器 |
| 7.1 | 样品位数：≥111。 |
| 7.2 | 进样后色谱重复性指标：优于1%RSD。 |
| ★7.3 | 具备EPC电子气路控制，在0.000 到75.000 psi之间的控制精度为± 0.001。 |
| 8 | 使用硬件及软件系统： |
| 8.1 | 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并能免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等。 |
| 8.2 | 保留时间锁定软件（RTL） |
| ▲8.3 | 气相色谱仪器上配备控制面板，方便控制仪器 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 气相色谱主机1台 |
| 2 | 分流/不分流进样口2个 |
| 3 | FID检测器1个 |
| 4 | NPD检测器1个 |
| 5 | 150位液体自动进样器 1个 |
| 6 | 色谱柱1根 HP-5 30m×0.32mm×0.25μm 1根 |
| 7 | 顶空自动进样器 1套 |
| 8 | 化学工作站：1套 |
| 9 | 色谱安装启动工具包：1套 |
| 10 | 进样口隔垫（50/包）、衬管（5/包）、O型圈（10/包）、石墨密封垫圈（10/包）、通用柱螺母（2/包）各1包 |
| 11 | 氧水捕集阱 1个 |
| 12 | 计算机一套，配置为HP, DELL, 联想商用机 ，CPU I3 3220, 1T硬盘，4G内存, 带CD-MOR，1G独立显卡，19″液晶显示器，正版操作系统。 |
| 13 | 激光打印机 一套 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

9、液相色谱仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于食品农药残留的定量分析 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 工作环境条件： |
| 1.1 | 工作电压：220 ± 5% V |
| 1.2 | 操作温度：15 – 27 (C |
| 1.3 | 湿度：20 – 85% |
| 2 | 技术要求 |
| 2.1 | 四元泵： |
| ▲2.1.1 | 两个双活塞串联泵，具有独特的伺服控制可变冲程驱动、浮动活塞设计，在线真空脱气机； |
| 2.1.2 | 具有连续自动可变冲程和自动溶剂压缩因子校正功能。 |
| ★2.1.3 | 流速范围：0.001～10.0mL/min, 0.001mL/min 步进； |
| 2.1.4 | 流速精密度：<0.07%RSD 或 0.02min SD ； |
| 2.1.5 | 流速准确度：±1%或10uL/min； |
| 2.1.6 | 压力脉动：< 1%； |
| 2.1.7 | 操作压力： 0～400 bar； |
| 2.1.8 | 梯度组成精密度：<0.2% RSD ； |
| 2.2 | 自动进样器 |
| 2.2.1 | 采用高压、阀进样技术，通过微型计量泵精确控制取样体积； |
| 2.2.2 | 具有编程进样功能，具有柱前衍生、柱前样品自动稀释、自动混合等复杂进样功能。 |
| 2.2.3 | 进样范围：0.1～100ul任意体积精确进样，无需更换定量环； |
| 2.2.4 | 进样精度：<0.25%RSD； |
| 2.2.5 | pH 范围：1.0～9.5； |
| ★2.2.6 | 样品容量：≥130位（2 mL样品瓶） |
| 2.2.7 | 交叉污染：0.004% |
| 2.3 | 柱温箱： |
| 2.3.1 | 控温原理：半导体加热； |
| 2.3.2 | 控温范围：室温下10℃～80℃； |
| 2.3.3 | 控温精度：±0.15℃； |
| 2.3.4 | 控温准确度：±0.5℃； |
| 2.3.5 | 柱容量：30cm×2； |
| 2.4 | 二极管阵列检测器 |
| ▲2.4.1 | 波长范围：190～950nm。 |
| 2.4.2 | 波长精度：1nm。 |
| 2.4.3 | 采样频率：120Hz |
| 2.4.4 | 二极管数量：1024个 |
| 2.4.5 | 基线噪音：≤3*10-6AU at 230nm |
| 2.5 | 荧光检测器： |
| 2.5.1 | 性能：单波长运行： a) Raman (H2O) > 500 (在信号端测量的噪声参比)； b) Raman (H2O) > 3000 (在dark value 处测量的噪声参比)条件：Ex 350 nm, Em 397 nm, dark value 450 nm, 标准流通池双波长运行：Raman (H2O) > 300 Ex 350 nm, Em 397 nm 和Ex 350 nm, Em 450 nm, 标准流通池； |
| 2.5.2 | 光源：氙闪灯，普通模式(20 W)，经济模式(5 W)，寿命长达4000 小时； |
| 2.5.3 | 脉冲频率：信号模式296 Hz，经济模式74 Hz； |
| 2.5.4 | 激发单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长300 nm, 范围200-1200 nm，零序，带宽20 nm； |
| 2.5.5 | 发射单色器：全息凹面光栅，F/1.6，闪耀波长400 nm, 范围280 – 1200 nm，零序，带宽20 nm； |
| 2.5.6 | 参比系统：内联激发测量； |
| 2.5.7 | 时间程序：最高4 个信号，响应时间，PMT 增益，基线行为（添加、释放、归零）； |
| 2.5.8 | 光谱采集：激发或发射光谱，扫描速度每个数据点28 ms； |
| 2.5.9 | 增量大小：1-20nm； |
| 2.5.10 | 波长重现性：±0.2nm； |
| 2.5.11 | 波长准确度：±3nm； |
| 2.5.12 | 数据采集速率：74 Hz； |
| 2.5.13 | 流通池标准型：体积8 μL，最大压力20 bar； |
| 2.6 | 化学工作站： |
| 2.6.1 | 仪器控制原装进口色谱工作站软件；图形用户界面参数输入，控制所有仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板； |
| 三 | 配置要求 |
| 1 | 四元梯度泵（含在线真空脱气机） 1台 |
| 2 | 柱塞杆自动清洗工具包 1套 |
| 3 | 全自动进样器 1台 |
| 4 | 柱温箱 1台 |
| 5 | 二极管阵列检测器 1台 |
| 6 | 荧光检测器 1台 |
| 7 | 色谱工作站 1套 |
| 8 | 手拧PEEK接头，1/16英寸，彩色，10/包 1包 |
| 9 | PEEK 管线，1.5 m 1包 |
| 10 | 7.10 过滤白头， 5/包 1包 |
| 11 | 电脑 1套：22寸液晶显示器，CPU:I5，硬盘500G以上，内存8G以上，DVD+CD刻录光驱 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

10、荧光分光光度计

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于食品、饲料、生化样品、药品以及环境样品中荧光物质的定性定量分析 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| ★1 | 光源 ：闪烁式氙灯，脉冲半峰宽小于2微秒，功率相对于连续发光时的75KW，氙灯必须只在工作时才闪烁； |
| 2 | 水平狭缝光路，采用标准比色皿（1cm光程）测试样品量最少体积0.5mL； |
| ★3 | 最大扫描速率：24000 nm/min； |
| 4 | 无需关闭样品室就可以测试荧光数据； |
| 5 | 波长范围，激发态：200-900nm零级可选；发射态：200-900nm零级可选； |
| 6 | 波长精度：±0.5nm(541.92nm)； |
| 7 | 波长重现性：±0.2nm； |
| 8 | 灵敏度(水的Raman峰信噪比) ＞750：1 RMS，350nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒 ＞500：1 RMS，500nm激发，发射和激发狭缝为10nm，平均采样时间为1秒 |
| 9 | 检出限：＜1.0pM荧光素(标准池)；＜10 pM 荧光素(40UL微池)；＜25 pM QBS(标准池)； |
| ▲10 | 激发/发射单色器配置下列自动滤光片，能消除次级光和杂散光： 激发：250～395nm，335～620nm，550～1100nm，695～1100nm； 发射：250～395nm，295～1100nm，360～1100nm，430～1100nm，550～1100nm |
| 11 | 狭缝宽度可调，激发/发射狭缝：1.5nm～20nm。 |
| 12 | 可以扫描荧光、磷光，测试磷光寿命需可达到微秒级。 |
| 13 | 可选择中文软件或者英文软件，具备测试荧光、磷光、生物化学发光，寿命测定，浓度测定，3D，等高线图等功能。用户可以定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。 |
| 14 | 工作条件： |
| 14.1 | 电源：220V±10% 50Hz |
| 14.2 | 温度：15～35°C |
| 14.3 | 相对湿度：25～85% |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 荧光分光光度计主机1台 |
| 2 | 荧光池（3ml） |
| 3 | 超微量荧光池（40微升） |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

11、流式细胞仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于对细胞进行自动分析和分选 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 光路系统 |
| ★1.1 | 同时配备3根固态高功率激光器：488nm≥50mw，638nm≥50mw,405nm≥80mw |
| 1.2 | 具有激光智能监控系统：具有激光温度控制功能，确保仪器稳定性和检测结果可靠性不受环境影响；自动监测并调节激光功率 |
| ★1.3 | 可同时检测多达15个通道的信号，其中13个荧光通道信号，，且所有荧光通道检测波长都为带通,波长间隔都40nm以上： 488nm，检测通道不少于FSC、SSC、FL1-FL5； 638nm，检测通道不少于FL6-FL8； 405nm, 检测通道不少于FL9-FL13 |
| 1.4 | 固定校准的光路设计，滤光片可以灵活插拔，不影响光路 |
| ★1.5 | 光信号收集系统：镜头NA≥1.3，提高荧光灵敏度。 |
| 2 | 电子和检测系统 |
| ★2.1 | 动态范围：107。可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上，获得足够的分辨率。 |
| 2.2 | 数字化采样频率25MHz |
| ★2.3 | 检测速度：30,000 events /s |
| 2.4 | CV <3% |
| ★2.5 | 采用光纤阵列高灵敏度检测器，FITC灵敏度≤ 30MESF，PE灵敏度≤ 10MESF |
| 2.6 | 侧向角分辨力：0.2um,可检测亚细胞结构 |
| 3 | 液流和上样系统 |
| 3.1 | 检测过程中，具有自动反冲洗去除堵塞功能 |
| ▲3.2 | 流速： 10ul/min 到 240ul/min |
| 3.3 | 上样系统：兼容多种上样管，具有自动混匀和自动清洗功能，混匀更充分，降低样本间交叉污染。 |
| ▲3.4 | 无需微球的绝对计数功能，在检测同时即可自动计算样本浓度，结果准确 |
| 3.5 | 具有鞘液过滤器，确保液流的洁净度，检测微颗粒时避免杂质的干扰 |
| 3.6 | 具有鞘液和废液传感器，自动感应鞘液压力和废液桶液面高度，自动报警。 |
| 4 | 软件系统 |
| 4.1 | 可选择中、英文界面； |
| 4.2 | 实时的电压调节, 图型上直接拖动调节电压，无需输入数字，直观方便。并可选择自动电压调节模式：可自动判断最佳电压，无需调节。 |
| 4.3 | 自动补偿设置：全矩阵荧光补偿，自动补偿调整，图型上自动拖动调节补偿，直观方便。 |
| ★4.4 | 补偿调节后，再次调节电压，补偿自动调整，无需人工再干预。 |
| 4.5 | 界面设计简洁友好，可实现以下自动化智能设置： |
| 4.5.1 | 自动阈值设置，快速找到细胞群体，不需要因为增益调整而改动阈值设定； |
| 4.5.2 | 自动延迟设定，自动更新激光时间延迟，准确找到多个激光器激发的荧光信号； |
| 4.5.3 | 自动坐标轴设置，可以根据样本的数值情况，自动设置坐标轴显示区域，更好地区分各类群体 |
| 4.6 | 具有仪器控制和数据分析功能，提供多种图形显示、设门方式、统计设置，还可以方便地进行各类组合门的设置：直方图、散点图、密度图、等高线图、伪彩色图、叠加图（直方叠加、散点叠加） |
| 4.7 | 可方便导入、导出数据、图形、统计到第三方软件，进行后续处理和发表 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 主机1台：3激光13色荧光检测通道， 488nm（≥50mw）,638nm（≥50mw），405nm（≥80mw）全固态激光。 |
| 2 | PC工作站1台（Intel Core i7，3.9 GHz，RAM： 8 GB，两个 1TB 驱动器、24寸液晶显示以上）。 |
| 3 | 客户维护包 1套。 |
| 4 | 质控荧光微球，鞘液，清洗液各1套 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

12、显微操作仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于外源基因片段注射到培养的细胞中 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 显微操作仪主机 |
| 1.1 | 主机具有四个预设的应用程序加灵活自设应用程序，针对不同的应用优化使用界面、简化工作流程 |
| ★1.2 | 控制方式：中央双速操作杆设计，能够实现三维程序化自动操作。控制精确、反应灵敏、可以定位，并且可以选用两种不同的速度调控模式 |
| 1.3 | 具有自动归位功能，可以简单快速地进行针与样品的切换 |
| 1.4 | 具有显微操作控制器 XYZ 三轴独立限定功能，位置记忆和自动复位功能，可以贮存 5 个及以上的位置功能 |
| 1.5 | 运动方式：可自由选择手动和程序化自动控制，也可以分步或连续运动 |
| 1.6 | 操作方式：按键 + 转轮 |
| ▲1.7 | 最大可移动距离：各轴 ≥ 78 mm |
| ▲1.8 | 角度调整：-45°~+85° |
| 1.9 | 换针时操作臂可向前旋开，换样品时操作臂可向内旋进，方 便工作 |
| ★1.10 | 控制器步进分辨率：≤ 20 nm/步 |
| 1.11 | 控制器步进速度：最大 9,999 μm/S |
| 1.12 | 可以直接控制自动注射仪或压电式破膜仪 |
| 2 | 程序自动化微量注射仪 |
| 2.1 | 注射方式：参数设定的程序化注射。 |
| ▲2.2 | 注射体积范围：10-15 ～ 10-9升 |
| 2.3 | 注射时间范围：0～99.9秒，以0.01秒递增。 |
| 2.4 | 注射压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增。 |
| 2.5 | 补偿压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增。 |
| 2.6 | 清针压力：最大值6000hPa。 |
| ★2.7 | 所有注射参数可以程序性记录,方便随时切换调用 |
| 2.8 | 有清针功能选用 |
| 2.9 | 注射功能可通过脚控装置或显微操作仪直接启动。 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 双速操纵杆显微操作仪主机1台 |
| 2 | 程序化微量注射仪（外置气源）1台 |
| 3 | 通用适配器（用于独立在显微镜外）1套 |
| 4 | 压力管, 维护包，定位螺帽，O型环1套 |
| 5 | 微量上样针2盒 |
| 6 | 无菌超细显微操作针20个 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

13、单道可调移液器

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 用于实验室水性溶液的准确移液 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 超轻机械移液器设计，可减少手部和臂部的用力 |
| 2 | 吸头脱卸用力小，低至3.6 N |
| 3 | 对各种难处理的液体（比如乙醇）进行移液，无需校准即可恢复出厂设置 |
| 4 | 可对整支移液器或仅对移液器下半部分进行高温高压灭菌 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 量程0.1-2.5μL，0.5-10μL，2-20μL，20-200μL，100-1000μL移液器各8支 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |

14、八道电动移液器

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 用于实验室水性溶液的准确移液 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 采用多功能摇杆设计，具有“升则向上，降则向下”功能 |
| 2 | 有选项盘可快捷选择各项功能 |
| 3 | 采用人体工程学凸出显示，任何位置清晰可见，彩色显示屏操作方便，无子菜单， |
| 4 | 弹性吸嘴（适用于最大为 1,000 µL 的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 |
| 5 | 具有大容量可充电电池，支持长达 8 小时工作 |
| 6 | 具有独立电源插座： 充电时可继续工作 |
| 7 | 可根据外部环境条件进行校正（例如海拔高度、高密度液体） |
| 8 | 可对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 量程5-100μL，15-300μL移液器各1支 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |

15、离心机

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于反应液混匀离心、核酸提取、组织匀浆细胞裂解物去除 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 工作条件 |
| 1.1 | 电压：230 V, 50-60 Hz；电流：2.4 A, 550 W（最大） |
| 1.2 | 环境温度：10 ℃-40 ℃ |
| 1.3 | 最大湿度：10% - 75% |
| 2 | 技术指标 |
| ▲2.1 | 最大相对离心力（rcf）： 25,000 ×g（16,220 rpm） |
| 2.2 | 转速/离心力： 100 -16,220 rpm: 50 rpm 递增 1x g - 25,000x g，50x g 递增； |
| 2.3 | 离心时间：30s -10 min，30s 递增； 10min -99 min，1min 递增；连续离心 |
| ▲2.4 | 最大转子容量48x1.5/2.0mL，12x5 mL 离心管，能极大缩短日常离心时间 |
| ★2.5 | 噪音：46 dBa |
| 2.6 | 从零加速至最高转速的时间：18 秒 |
| 2.7 | 从最高转速降速至零的时间：18 秒 |
| ★2.8 | 具有 QuickLock® 快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 |
| ★2.9 | 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品 |
| ▲2.10 | Short Spin 瞬时离心功能，按住即可快速离心 |
| 2.11 | FastTemp 快速制冷功能，从室温23℃ 降至4℃ 仅需11 分钟 |
| 2.12 | 离心结束且离心机盖关闭时，可以持续制冷，确保样品安全 |
| ▲2.13 | ECO 自动待机功能，可选1、2、4、8 小时无使用后自动待机，降低能耗 |
| ▲2.14 | 温控范围：-11℃ 至40℃ |
| ▲2.15 | 内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 主机1台 |
| 2 | 12*5ml角转子1个，转速≥14000rpm，离心力≥20600×g |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

16、高速冷冻离心机

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于生物样品的分离 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 工作条件： |
| 1.1 | 电压：230 V, 50-60 Hz； |
| 1.2 | 电流：10 A, 1650 W（最大） |
| 1.3 | 环境温度：10 ℃-35 ℃ |
| 1.4 | 最大湿度：75% |
| 2 | 技术指标 |
| 2.1 | 最大相对离心力（rcf）：≥20,800 × g，转速≥14000rpm |
| 2.2 | 离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增； |
| 2.3 | 最大转子容量： 4 × 750 mL 离心管； |
| ★2.4 | 噪音水平：55 dB(A)（角转），56 dBa（水平） |
| 2.5 | 最大容量：4 × 750 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL Safe-Lock 管、48 × 15 mL 玻璃管（ 固定角转），16 × MTP（工作板转子） |
| 2.6 | 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全 |
| 2.7 | 可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序 |
| ★2.8 | 具有QuickLock® 快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 |
| ▲2.9 | 转子使用寿命可高达 100,000 次 |
| ★2.10 | 采用铝合金材质转子, 导热性好，能保护温度敏感性样品 |
| 2.11 | 具有5ml固定角转，离心力不小于20,913 × g |
| ▲2.12 | 工作板转子，最大承载高度不小于89 mm |
| 2.13 | “Soft” 软加速/ 减速功能，可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬 |
| 2.14 | 所有转子（除S-4-72 水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121℃，20 分钟） |
| 2.15 | “At set RPM” 定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 |
| 2.16 | CE 认证，CFDA 认证，产品符合 IVD（98 / 79 / EG) 欧洲标准 |
| ▲2.17 | 具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证，可高温高压灭菌 |
| 2.18 | 温度范围：-9 °C 至40 °C |
| 2.17 | FastTemp 快速制冷功能，只需15 分钟即可预冷腔体 |
| 2.18 | Standby cooling 待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度 |
| 2.19 | 转子在最高转速下，仍可以保持4℃ |
| ★2.20 | ECO 自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命 |
| ▲2.21 | 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 |
| ▲2.22 | 具有专利动态压缩机控制技术，优化制冷性能 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 主机1台， |
| 2 | 4*5000ml水平转子1个，15ml、50ml适配器各1套； |
| 3 | 6*85ml转子1个，15ml和50ml适配器各1套 |
| 4 | 艾本德移液器6支 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

17、离心机

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于反应液混匀离心、核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）、 组织匀浆细胞裂解物去除 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 工作条件 |
| 1.1 | 电压：230 V, 50-60 Hz；电流：2.4 A, 550 W（最大） |
| 1.2 | 环境温度：10 ℃-40 ℃ |
| 1.3 | 最大湿度：10% - 75% |
| 2 | 技术指标 |
| ▲2.1 | 最大相对离心力（rcf）： 25,000 ×g（16,220 rpm） |
| 2.2 | 转速/离心力： 100 ‐ 16,220 rpm: 50 rpm 递增； 1 x g ‐ 25,000 x g，50 x g 递增； |
| 2.3 | 离心时间：30 s ‐ 10 min，30 s 递增；10 min ‐ 99 min，1 min 递增；连续离心 |
| ▲2.4 | 最大转子容量48 × 1.5/2.0 mL，12 × 5 mL 离心管，能极大缩短日常离心时间 |
| ★2.5 | 噪音：46 dBa |
| 2.6 | 从零加速至最高转速的时间：18 秒 |
| 2.7 | 从最高转速降速至零的时间：18 秒 |
| ★2.8 | 具有 QuickLock® 快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖 |
| ★2.9 | 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品 |
| ▲2.10 | Short Spin 瞬时离心功能，按住即可快速离心 |
| 2.11 | FastTemp 快速制冷功能，从室温23℃ 降至4℃ 仅需11 分钟 |
| 2.12 | 离心结束且离心机盖关闭时，可以持续制冷，确保样品安全 |
| ▲2.13 | ECO 自动待机功能，可选1、2、4、8 小时无使用后自动待机，降低能耗 |
| ▲2.14 | 温控范围：-11℃ 至40℃ |
| ▲2.15 | 内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 主机1台 |
| 2 | 30*1.5ml/2ml角转子1个，转速≥14000rpm，离心力≥20800×g |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

18、酶标仪

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要用途 |
| 1 | 要求进口品牌，用于DNA/RNA/蛋白的定量和纯度检测。 |
| 二、 | 技术参数及指标 |
| 1 | 读板能力：6-384孔微孔板； |
| 2 | 具备功能：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移； |
| ★3 | 主机10英寸大触摸屏界面，内置嵌入式电脑，无需额外配置电脑，节约实验室空间； |
| ▲4 | 具备无触摸式用户身份识别系统，确保实验数据快速调取； |
| ▲5 | 通过网络联接，实现实验数据直接储存到指定网络终端； |
| 6 | 光源：高能氙闪灯； |
| 7 | 温度控制：室温+5℃---65°C；温度均一性：± 0.75°C；温度精确度：±1℃@37°C； |
| 8 | 震荡方式：圆周和双圆周；震荡幅度可调； |
| ★9 | 检测器：超冷PMT（增益-光子技术PMT）检测和硅光电二极管； |
| 10 | 波长选择：四光栅设计，1nm步进； |
| 11 | 检测模式：终点法、动力学、全波长扫描、区域扫描； |
| 12 | 读取高度优化：顶部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度； |
| 13 | 光吸收检测参数： |
| ▲13.1 | 波长230nm-1000nm，双光栅技术，1nm可调，在230-1000nm内全波长带宽≤4.0nm； |
| 13.2 | 波长精确度： ±2.0nm；波长重复性：±1nm； |
| 13.3 | 光度量范围：0-4.0 OD； |
| ▲13.4 | 测读线性：0-3.0 OD； |
| 14 | 荧光检测参数： |
| 14.1 | 读板能力：顶读/底读微孔板； |
| 14.2 | 波长范围：激发和发射波长范围250nm—850nm；四光栅技术，1nm可调； |
| 14.3 | 动态学范围：≥6个数量级； |
| ★14.4 | 光栅模式最佳灵敏度：顶读≤ 0.1 fmol 荧光素/孔，384孔板100ul（1pM 荧光素，384孔板）；底读 ≤0.25 fmol荧光素/孔，384孔板100ul（2.5pM 荧光素，384孔板）； |
| 15 | 化学发光检测参数： |
| 15.1 | 读板能力：顶读/底读微孔板； |
| ▲15.2 | 波长范围： 300—850nm，1nm可调； |
| 15.3 | 动态学范围：≥7个数量级； |
| 15.4 | 灵敏度：≤ 2 pM ATP 96孔板（辉光）； |
| 16 | 软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，19种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成 |
| 三、 | 配置要求 |
| 1 | 主机包括光吸收检测、荧光检测、化学发光检测1台 |
| 2 | 洗板机1台 |
| 四、 | 售后服务 |
| 1 | 一年的免费保修期，仪器终生维修。 |
| 五、 | 其他要求 |
| ▲1 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权。 |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州师范学院激光扫描共聚焦显微镜等设备采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按照“中标金额*0.8%*12.5%”计取由中标人支付。 |
| 4 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。采购单位将收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。答疑内容是招标文件的组成部分。 |
| 6 | 采购预算及最高限价：789.73万元 供货期：中标人在合同签订生效之日起90天内。 |
| 8 | 投标文件组成：投标文件由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》组成，正本各1份，副本各3份。 |
| 9 | 投标截止时间：2019年10月31日14:00整；投标文件递交地点：湖州市民服务中心西裙房二楼260开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号)。 |
| 10 | 开标时间：2019年10月31日14:00整，逾期作自动放弃； 地点：湖州市民服务中心西裙房二楼260开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号)。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 12 | 中标公告：评标结束后2个工作日内，并公示7个工作日，公告于： 浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn/）； 湖州市公共资源交易信息网 （http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/）； |
| 13 | 中标通知书：在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金（质保金）收取及退还方式：本项目的履约保证金为合同价的10%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；成交人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金自动转为质保金，如无质量等问题，质保金自项目验收合格之日起一年后无息退还。但中标人应继续履行质保期内义务直至质保期结束。履约保证金和质保金不计息。 履约保证金应从成交人的银行账户中汇出，汇入采购人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。 |
| 16 | 采购资金来源：财政 |
| 17 | 付款方式：验收合格并试用一个月后，在30个日历天内全款支付。 |
| 18 | 投标文件有效期：60天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州师范学院激光扫描共聚焦显微镜等设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的湖州师范学院（“采购单位”）和大地工程咨询有限公司（“代理机构”）。

采购人单位名称：湖州师范学院；

开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。

统一社会信用代码：123305004711725032。

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

2.“投标人” 系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分），在开标时需单独提交一份交给招标采购单位，以便对投标人资格进行审核。

（五）投标费用

1．投标人应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，招标采购单位在任何情况下不承担有关费用。

2.本项目代理费按照“中标金额*0.8%*12.5%”计取。由中标人领取中标通知书时一并支付给代理机构。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉：

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购代理机构将不予接受。以传真方式送达质疑函的，质疑人应当及时将质疑函原件送达集中采购机构。

7、质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从“浙江省政府采购网->下载专区->质疑投诉模板”栏目下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

8、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成：

本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.在投标截止时间前，采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到招标文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2.采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》组成。投标文件一正本三副本，各部分应分别编制并单独装订成册。如投标人不按上述规定制作投标文件的，可能导致被拒绝。

1、资格文件：（各投标人须按招标文件要求提供相应资格文件及原件，未提供相应资格文件及原件的，按资格审查不通过处理。）

- 投标单位情况介绍；

- 投标声明书；

（3）企业营业执照、税务登记证或营业执照五证合一；或“三证合一”的民办非企业单位登记证书副本复印件加盖公章；（资格审查条款）

（4）法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；（资格审查条款）

（5）提供供应商授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）。

（6）具有提供供应商2018年度财务报告及开户许可证；（资格审查条款）

（7）投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；（资格审查条款）

(8)自招标公告发布之后任意时间的“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图；（资格审查条款

（9）信用承诺书

2、技术商务资信及其他文件

（1）对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

（2）技术响应表；

（3）交货期计划安排；

（4）技术服务、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表；

（6）技术服务人员相关证书；

（7）距采购人最近的服务网点情况表格式；

（8）产品配置清单（均不含报价）；

（9）优惠条件：投标人承诺的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（10）项目验收方法或方案；

（11）企业业绩及其他证明资料；

（12）商务响应表；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

- 报价文件

（1）投标函；

（2）投标报价明细表

（3）开标一览表；

（4）招标代理服务费承诺函

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价为本招标项目全部工作内容的报价，所有报价均应使用人民币（元）表示。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》正本各1份，副本各 3份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应按《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》三部分密封封装投标文件。《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》须单独密封，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（《资格文件》/《技术、商务、资信及其他文件》/《报价文件》等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.如果投标文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理机构有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人。同时，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因投标文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

5.在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（2）未按规定密封、签章的；

（3）超出经营范围投标的；

（4）自招标公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过；投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过；

（5）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（6）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（7）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（10）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（11）应当取得而未取得原厂商授权书的；

（12）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达2项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（5）投标报价要求投标人分项报价，最终合成报价总价。

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2、主持人宣布开标会议开始；

3、主持人介绍参加开标会的人员名单；

4、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

5、开标时，由投标人或其当场推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封资格文件，清点投标文件正本、副本份数及其他装订要求；

6、开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出发询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7、在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后，将通过资格审查的投标文件送评标室评审；不符合要求的，作无效标处理，并由投标人代表签字确认；

8、资信及其他、商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

9、由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容。

10、开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家5人及以上单数组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。由采购人授权评标委员会推荐中标候选人（3名），中标人由采购人确定。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示。

2.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

3.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

4.替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。如第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新招标。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.根据湖建专项办[2011]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购代理机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

3.中标通知书为双方签订合同的依据。

4.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（二）履约保证金及质保金

1.签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金（质保金）收取及退还方式：本项目的履约保证金为合同价的10%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；成交人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金自动转为质保金，如无质量等问题，质保金自项目验收合格之日起一年后无息退还。但中标人应继续履行质保期内义务直至质保期结束。履约保证金和质保金不计息

履约保证金应从成交人的银行账户中汇出，汇入采购人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州师范学院激光扫描共聚焦显微镜等设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术分、商务分和资信及其他部分占70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标人，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人最终得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（1）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，取所有有效投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算(百分点保留2位小数点，得分保留2位小数,第3位四舍五入,下同)：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（2）技术分、商务分、资信及其他分共70分

（3）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

扶持政策说明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。
● 同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：
1）供应商及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业的证明材料。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；
2）在响应文件中提供供应商和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。
3）供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。
● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。
残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。
提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

附件：评分表格式（技术分50分，商务、资信及其他20分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 48分 |
| 1 | 产品质量性能 | 1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件、证明材料等），能够满足招标文件要求的得14分。 2、优于招标文件要求的投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况给予逐项适当加分，每优于一项加0.5-2分，总加分不得超过6分。 | 0-20 |
| 2 | 服务方案 | 保证服务质量的技术方案和措施（3分），方案不严密扣1.5分， 措施不得力扣1.5分，不提供的不得分。 对本项目有效的改进措施和合理化建议（2分），有效建议和措施 每项得1分，最高得2分。 技术方案对项目需求的理解和解决方案是否有独到的优势，提供完整的平台平移方案，根据投标单位出具的方案酌情打分（4分）。 | 0-9 |
| 3 | 供货保障措施 | （1）确保供货的组织措施（投标人有现货供应的得4分；无现货但措施有效、方案严密的得2分）；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货的，本项不得分） （0-4分） （2）确保供应产品质量的措施（多数指标明显优于招标需求、质量可靠的得4分；多数指标与招标需求基本一致的得2分；产品存在质量隐患的，本项不得分） （0-4分） （3）与产品需方单位的配合（评标委员会根据投标人提供的资料进行综合评定） （ 0-2分） | 0-10 |
| 4 | 售后服务与承诺 | （1）评标委员会根据投标人提供的资料从供货周期、调试周期等方面对投标产品评分；（0-3分） （2）评标委员会根据投标人提供的资料从供货质量保证承诺方面对投标产品评分；（0-3分） （3）提供售后服务承诺（0-3分） | 0-9 |
| 二 | 商务资信及其他分 |  | 22分 |
| 5 | 质保期 | 在招标文件规定的质保期基础上，供应商承诺每延长1年加1分，最多加2分 | 0-2 |
| 6 | 企业业绩 | （1）投标人提供同类项目：供应商每提供一个合同业绩得2分，每增加一个加2分，最高得10分。 （投标人要列出采购单位名称及项目负责人联系电话，合同签定时间为2016年1月1日至今的合同有效，以合同复印件盖公章为准，合同原件备查） | 0-10 |
| 7 | 企业综合实力 | 1.供应商具备有效质量管理体系认证证书的得1分； 2.供应商具备有效环境管理体系认证证书的得1分； 3.供应商具备有效职业健康体系认证证书的得1分。 以上认证证书需提供复印件加盖供应商公章，相应原件需随身携带，以备核验，届时未当场提供相应原件的，该部分评分时不予认可。 | 0-3分 |
| 8 | 企业信用 | 评委根据投标人提供有效的第三方出具的信用等级证书进行评定： AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分。 注：未提供不得分，提供复印件并加盖公章。 | 0-3分 |
| 9 | 政策分 | 属于《节能产品政府采购品目清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分；属于《节能产品政府采购品目清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分。 | 0-2分 |
| 9 | 投标文件质量 | （1）投标人所提供的响应的招标文件按招标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；（0-1分） （2）投标人响应的投标文件规范、装订整齐、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。（0-1分） | 0-2分 |

# 第五章 合同主要条款（仅供参考）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标人）：

甲、乙双方根据大地工程咨询有限公司关于湖州师范学院激光扫描共聚焦显微镜等设备采购项目项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2型号规格：

1.3技术参数：

1.4数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额以中标价为准。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条

文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即

使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

7.1   至少1年

八、供货期限、时间、供货方式及供货地点

8.1供货期限：

8.2供货时间：中标人在合同签订生效之日起90天内。

8.3供货方式：甲方指定方式

8.4供货地点：甲方指定地点

九、货款支付

9.1付款方式：验收合格并试用一个月后，在30个日历天内全款支付。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。如发生所供货物与合同规定不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。乙方必须确保供应肥料的质量，每个供应批次都留样封存，以备质量核查。

11.2乙方提供的所有货物质量必须保证达到国家有关产品执行标准和规范的要求。甲方对乙方提供的货物随时进行抽检，必要时送交国家认可的专业检测机构检测，出具质量检测报告。若货物质量检测不合格的，由乙方承担检测费用，没收履约保证金，并有权终止合同。

11.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲、乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用。

11.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，保证在48小时内到达服务现场，及时作出相应处理。

11.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 产品合格证、使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

13.3货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仙居县人民法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方协商，并签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.4合同份数：一式七份，采购人持3份，中标人（成交人）持2份，湖州市财政局政府采购监管处和代理机构各持1份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

# 第六章  投标文件格式

1. 资格文件包装封面格式

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标单位情况介绍

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

投标声明书

致：___________________（招标采购单位名称）：

_______________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我______________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我们已详细审核招标文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评标办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：

日期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的__________________

________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

供货商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————————————--------

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书；

致：____________（招标采购单位名称） ：

我__________________（姓名）系__________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加      的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

信用承诺书

信用承诺书

（投标单位）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：20  年  月  日

2、技术、商务、资信及其他文件外包装封面格式

正本/或副本

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

技术文件目录

（1）对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标说明（质量、性能、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）；

（2）技术响应表；

（3）交货期计划安排；

（4）技术服务、售后服务的内容和措施；

（5）项目实施人员一览表；

（6）技术服务人员相关证书；

（7）距采购人最近的服务网点情况表格式；

（8）产品配置清单（均不含报价）；

（9）优惠条件：投标人承诺的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（10）项目验收方法或方案；

（11）企业业绩及其他证明资料；

（12）商务响应表；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 产品名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 功能要求 | a必要功能 | a1、 |  |  |  |
|  |  | a2、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | aN |  |  |  |
|  | b辅助功能 | b1、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | bN |  |  |  |
| 二、 性能及技术指标 | c主要技术指标 | c1、 |  |  |  |
|  |  | c2、 |  |  |  |
|  |  | c3、 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | cN |  |  |  |
|  | d次要指标 | d1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
|  |  | dN |  |  |  |
| 三、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

距采购人最近的服务网点情况表

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 其他特色服务 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

本表需提供售后服务网点的营业执照复印件和售后服务代理协议

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

企业业绩

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

自2015年1月1日以来的业绩，（投标人同类项目实施情况一览表、附合同复印件加盖公章为准，原件备查）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 供货期限、时间及地点 | 供货期限： 供货时间： 供货地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

3．报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本或副本

项目名称：湖州师范学院激光扫描共聚焦显微镜等设备采购项目

项目编号：

投标文件名称：报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

报价文件目录

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）开标一览表；

（4）招标代理服务费承诺函；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

投 标 函

致：              （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：               ），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标费用及利润 |
|  | 运输费等 |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |
|  | 税费及附加 | 税费率： % |  |
|  | 项目毛利 | 毛利率： % |  |
| 投标总价 |  |

投标费用包括上门筛查费、运输费、上门安装调试、售后服务、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

开标一览表

| 货物名称 | 生产企业名称 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价（人民币）大写： （¥： 元） |

表格不能满足时可自行增加。

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括上门筛查费、运输费、上门安装调试、售后服务、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

招标代理服务费承诺函

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意向大地工程咨询有限公司交纳中标项目的招标代理服务费，招标代理服务费按照“中标金额*0.8%*12.5%”计取，在收到中标通知书后的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日