华中农业大学现代生物工程实习实训基地条件建设一期项目

公开招标公告

招标公告附件：

本项目采购清单及简要技术要求

项目包名称：01包  液体发酵系统

项目包编号：HBT-12210117-221587-01

| 序号 | 货物名称 | 是否接受进口产品 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 交货期 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50L发酵罐 | 否 | 套 | 1 | 灭菌、发酵自动化控制，pH、OD、物料等全自动在线监测和控制，主体材质316L不锈钢 | 合同签订后90天内完成安装，施工周期不得超过20天 |  |
|  | 500L发酵罐 | 否 | 套 | 2 | 灭菌、发酵自动化控制，pH、OD、物料等全自动在线监测和控制，CIP等多个工艺接口，主体材质316L不锈钢 |  |  |
|  | 5m³发酵罐 | 否 | 套 | 2 | 灭菌、发酵自动化控制，pH、OD、物料等全自动在线监测和控制，CIP等多个工艺接口，主体材质316L不锈钢 |  | 是 |
|  | 500L补料罐 | 否 | 套 | 1 | 带搅拌，夹套蒸汽加热灭菌、循环水冷却，CIP等多个工艺接口 |  |  |
|  | 200L消泡罐 | 否 | 套 | 1 | 带搅拌，夹套蒸汽加热灭菌、循环水冷却，CIP等多个工艺接口 |  |  |
|  | 200L酸、碱罐 | 否 | 套 | 1 | 带搅拌，夹套蒸汽加热灭菌、循环水冷却，CIP等多个工艺接口，耐酸腐蚀 |  |  |
|  | 1000升配料罐 | 否 | 套 | 1 | 带搅拌，夹套蒸汽加热灭菌、循环水冷却， CIP等多个工艺接口 |  |  |
|  | 空气、蒸汽过滤系统 | 否 | 套 | 1 | 按照工艺配套，空气：0.01μm+减压阀，10立方/min， 蒸汽： 1um减压阀,1T/h， |  |  |
|  | 操作平台 | 否 | 套 | 1 | 不锈钢材质 |  |  |
|  | 2T 浓液储罐 | 否 | 套 | 1 | 带搅拌，夹套蒸汽加热和循环水冷却，有投料口，在线重量或流量检测，可CIP清洗 |  |  |
|  | 3T 清液储罐 | 否 | 套 | 1 | 不锈钢材质，有CIP接口 |  |  |
|  | 控制系统 | 否 | 套 | 1 | 车间不锈钢落地柜、综控室电脑一体化控制，对所有生产过程和参数可实现自动化控制 |  |  |
|  | 管道阀门安装系统 | 否 | 套 | 1 | 全车间无菌空气、蒸汽、加热和冷却循环水、物料从各罐体到发酵罐、离心机和喷雾干燥塔等管道连接和控制 |  |  |
|  | 低温冷水机组 | 否 | 套 | 1 | 满足液体发酵系统、固体发酵系统低温发酵制冷需求，详见第三章技术要求 |  |  |
|  | 加热温控系统 | 否 | 套 | 1 | 满足液体发酵系统、固体发酵系统发酵温度需求 |  |  |

项目包名称：02包  碟片离心机

项目包编号：HBT-12210117-221587-02

| 序号 | 货物名称 | 是否接受进口产品 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 交货期 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 碟片式离心机 | 否 | 套 | 1 | 物料：发酵液，固形物浓度：2～10%(V/V)；进料量：≥1000L/h；分离要求：离心收集菌体，得率≥98%；产品分离后为澄清液 | 合同签订后60天内完成安装，施工周期不得超过20天 |  |

项目包名称：03包 离心喷雾干燥塔

项目包编号：HBT-12210117-221587-03

| 序号 | 货物名称 | 是否接受进口产品 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 交货期 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 离心喷雾干燥塔 | 否 | 套 | 1 | 水分蒸发量：100kg/h；产量： 11㎏/h；喷液量：111㎏/h；干燥塔进风温度：160-250℃；干燥塔出风温度：75-100℃可调；产品残余含水量:≤5%，可自动清洗 | 合同签订后60天内完成安装，施工周期不得超过20天 |  |

项目包名称：04包 固体发酵系统（种曲机）

项目包编号：HBT-12210117-221587-04

| 序号 | 货物名称 | 是否接受进口产品 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 交货期 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种曲机 | 否 | 台 | 3 | 处理量：200Kg/批每台 | 合同签订后60天内完成安装，施工周期不得超过20天 | 是 |
|  | 推车 | 否 | 台 | 6 | 30#角钢+25#角钢 304#不锈钢 移动脚轮材质尼龙，带刹车 |  |  |
|  | 接种罐 | 否 | 台 | 3 | 304#不锈钢 快装式。液体接种罐20L，固体接种罐2L。 |  |  |
|  | 热水系统 | 否 | 套 | 1 | 一套 热水罐 容积1.5m³ 材质304#不锈钢，外保温； 热水泵，功率2.2kw，蒸汽加热，温度自动控制。 |  |  |
|  | 罗茨真空机组 | 否 | 套 | 1 | 一套，15kw，极限压力267PA； |  |  |
|  | 水罐 | 否 | 个 | 3 | 水罐，容积3m³，材质304；管道离心泵，流量6.3m³/h，扬程20m，功率1.1KW |  |  |
|  | 管路 | 否 | 套 | 3 | 三套 无缝钢管、卫生级管，阀门管件 |  |  |
|  | 控制系统 | 否 | 套 | 3 | 三套 ，PLC、变频器正弦，触摸屏，304柜体，桥架电缆。 |  |  |
| 、5 | 混合机 | 否 | 台 | 1 | 容积：600L 减速机功率： 5.5kw 内外双向混合螺带 主体：304不锈钢 |  |  |