天津大学药学院24教学楼实验室通风橱、实验台项目

招 标 文 件

（招标编号：TDZC2018N0040）

招标单位: 天津大学招投标管理办公室

招标代理单位：北京泛华国金工程咨询有限公司

日    期：2018年7月

目    录

第一部分：投标邀请	1

第二部分：投标人须知	6

第三部分：评标标准和评标方法	25

第四部分：招标产品清单和技术要求	29

第五部分：采购合同（草案）	62

第六部分：投标文件格式	64

# 第一部分：投标邀请

北京泛华国金工程咨询有限公司受天津大学（以下简称招标单位）委托，就天津大学药学院24教学楼实验室通风橱、实验台项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

一、项目名称：天津大学药学院24教学楼实验室通风橱、实验台项目

二、招标编号：TDZC2018N0040

三、招标内容：药学院24教学楼实验室通风橱、实验台，预算680万元。具体内容详见本招标文件第四部分。

*四、合格的投标人

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违约、违法记录；

6.本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

1. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（事业单位不享受小微企业产品的价格给予6%的扣除）。

2. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》及国家企业信用信息公示系统的公示内容为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

4. 按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。按照现行《财政部、环保部关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的环境标志产品采用优先采购的评标方法。

5. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价

1、注册入库（已入库供应商不需要进行此步骤）：

（1）登陆天津大学招投标管理系统（http://zbb.tju.edu.cn）进行供应商注册并下载供应商登记表；

（2）待通过审核后须携带以下资料（均需加盖单位公章）在本项目开标前到天津大学招投标管理办公室（天津大学北洋园校区行政服务中心A123）办理入库手续：

①加盖企业公章的《天津大学招投标供应商登记表》；

②经年检的企业法人营业执照副本原件及复印件；

③组织机构代码证副本原件及复印件；

④公司法定代表人身份证复印件；

⑤税务登记证副本原件及复印件，以及近三个月的完税凭证的复印件；

⑥最近三个月缴纳社会保障金凭证的复印件；

⑦公司简介（包括经营范围、公司规模、组织结构、员工人数、主要业绩等相关情况）；

⑧资质证明、行业许可证和其它同公司正常经营活动相关的证明材料。

已入库供应商方可参与本次招标的投标工作。

2、获取招标文件的时间：2018年7月2日至2018年7月9日出售招标文件，每日9：00-12：00，14：00-17：00（法定节假日除外）。

3、获取招标文件的地点：天津市西青区新科道与碧祥路交口新科园12号楼三楼。

4、获取招标文件的方式：现场获取，9：00-12：00，14：00-17：00（法定节假日除外），报名时须携带①营业执照复印件加盖公章；②法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件。

5、招标文件的售价：本招标文件售价800元，一经售出，概不退还。

七、投标保证金和履约保证金

1、投标保证金

（1）本项目缴纳投标保证金：人民币肆万元整，投标人应在投标截止时间前，以电汇方式将投标保证金交至采购代理机构，收到保证金时间以保证金到账时间为准，至投标截止时间出现电汇未到账等情况，按供应商未缴纳保证金处理。汇款信息需标注所投项目编号，只接受投标单位银行账户电汇。

供应商须携带加盖公章的汇款凭证复印件，于开标前到采购代理机构领取保证金收据。未按时领取的，由此产生的一切后果，由供应商自行承担。投标保证金收据复印件应附在投标文件中，开标时携带原件。

汇款信息：开户名：北京泛华国金工程咨询有限公司天津分公司

开户行：农行天津津南新城支行

账号：02030801040001658

行号：103110003085

（2）投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。

（3）未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

（4）投标保证金的退还

①从网上中标公告发布之日起，未中标的供应商持往来收据原件（该收据由未中标的供应商开具，并须加盖未中标的供应商的财务章）及汇款信息至采购代理机构办理退还保证金事宜（不计利息）。

②中标供应商的投标保证金，在中标供应商与采购人签订合同并生效后中标供应商持与采购人签订的合同复印件（采购代理机构留存）、往来收据原件（该收据由中标供应商开具，并须加盖中标供应商的财务章）及汇款信息至采购代理机构办理退还保证金事宜（不计利息）。

③供应商应按上述要求申请退还保证金，因供应商未能及时提供正确资料造成保证金退还迟缓的或有误的，采购代理机构不承担相关责任。

（5）有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

②投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

③投、开标过程中存在串标行为；

④中标人在规定期限内不签订合同的；

⑤其他严重扰乱招投标程序的。

2、本项目无履约保证金。

八、投标文件的递交

1、递交截止时间（北京时间）：2018年7月23日14:00

逾期收到或不符合招标文件规定的投标文件概不接收。

2、递交地点：天津市南开区卫津路92号天津大学卫津路校区第12教学楼223室

3、递交方式：

投标人须由法定代表人或授权代表人向招标单位递交投标文件(含对投标文件的有效修改、澄清文件)，以邮寄(含快递)、传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件无效。

九、开标

1、开标时间（北京时间）：2018年7月23日14:00

2、开标地点：天津市南开区卫津路92号天津大学卫津路校区第12教学楼223室

3、开标时，投标人应派代表参加开标仪式。投标人法定代表人或授权委托人未参加开标的视为认可开标结果。

十、联系方式

1、招标人天津大学

联系地址：天津市津南区雅观路135号

邮政编码：300350

联系人：刘老师（招标办）；孟老师（资产处）

电话：022-27407584       022-27406282

邮箱：zbbshebei3@tju.edu.cn

2、招标代理：北京泛华国金工程咨询有限公司

招标代理地址：天津市西青区新科道与碧祥路交口新科园12号楼三楼

招标代理联系人：周烨022-60777285

招标代理电子邮箱：fanhua_tj@126.com

# 第二部分：投标人须知

一、总 则

1．适用范围

1.1 本招标文件适用于本文件第四部分所述所有货物及相关服务的招标投标。

2．定义

2.1 “招标单位”指组织本次招标的天津大学招投标管理办公室。

2.2 “采购人”指天津大学。

2.3 “招标货物”指本招标文件第四部分所述所有货物。

2.4 “服务”指本招标文件第四部分所有货物相关的运输、安装、调试、校准、培训及售后服务和其它类似的义务。

2.5 “潜在投标人”指已报名登记的供应商。

2.6 “投标人”指已报名登记并参加投标的供应商。

2.7 “招标代理机构”指具备相应资格，受招标人委托，从事本次招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，即北京泛华国金工程咨询有限公司。

3. 解释权

3.1本次招投标的最终解释权归为采购人、招标单位、招标代理机构。

3.2本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、招标单位、招标代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4．投标费用

4.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。

4.2 招标人对未中标者不予补偿。

4.3投标人或供应商除向招标代理机构缴纳招标文件发售费用、投标保证金、招标代理费外，招标代理机构不再收取其他费用。

5．招标方式

5.1 本项目采用公开招标方式。

6．语言

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文简化字。

7．付款方式、验收方法及标准

7.1付款方式：合同签订后7日内预付合同总额的30%，收到验收合格报告7日内付合同总额的60%，验收合格之日起一年期后支付合同总额的10%。（特殊情况以合同为准）。

7.2验收方法及标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、招标文件说明

8．招标文件的内容

8.1 本项目招标文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的修改书：

第一部分   投标邀请

第二部分   投标人须知

第三部分   评标标准和评分方法

第四部分   招标产品清单和技术要求

第五部分   采购合同

第六部分   投标文件格式

8.2投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标单位提出，以便补齐；在报名截止时间前未提出，则视为招标文件完整、无误。

8.3 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中出现明显不符合逻辑等错误，或出现打印错误等，投标人应以书面形式按9.1条之规定提出，招标单位将以书面形式予以澄清。如果投标人未能在规定时间前发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清要求，而在此后发现并提出，投标人将必须接受由招标单位做出的解释。

8.4 如果投标人认为招标文件中存在8.3条中的歧义、矛盾、错误或存在其它不合理条件，投标人应以书面形式按9.1条之规定提出，招标单位将以书面形式予以澄清。如果投标人未能在规定的时间前提出上述问题，则视为投标人已完全接受本招标文件，在此之后，不管中标与否，都不得对招标文件内容提出异议。

8.5凡获得招标文件者，无论投标人中标与否，均应对招标文件保密，并承担因其泄密而引起的一切责任。

8.6除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.7招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

8.8除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

9．招标文件的澄清和修改

9.1 任何已报名登记并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在2018年7月9日17时前按投标邀请书中的联系方式以书面形式送达招标单位，澄清要求需加盖单位公章。招标单位将酌情予以答复，并书面通知所有购买招标文件的投标人，同时视情况做出是否延长投标截止时间的决定，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

9.2在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.3投标截止前，招标人、招标代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，招标人、招标代理机构将会通过“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”“天津大学招标信息网（zbb.tju.edu.cn）”以更正公告形式发布。更正公告一经在“中国政府采购网” “天津大学招标信息网”发布，招标代理机构将发送邮件至已报名供应商的邮箱，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人、招标代理机构不承担任何责任。

9.4更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

9.5招标文件的澄清、答复、修改或补充都通过更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、答复、修改或补充方式及澄清、答复、修改或补充内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人、招标代理机构不承担任何责任。招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

9.6标前会和踏勘现场

（1）招标单位将视情况确定是否有必要召开标前会和踏勘现场，若召开标前会和踏勘现场，招标单位将书面通知所有已报名登记并领取了招标文件的潜在投标人。

（2）招标人、招标代理机构召开标前会的，所有投标人应按规定的时间、地点参加标前会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人、招标代理机构不承担任何责任。

（3）招标人、招标代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按本项规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人、招标代理机构不承担任何责任。

（4）招标人、招标代理机构在标前会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“中国政府采购网”“天津大学招标信息网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

三、投标文件的编写

10．总体要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。

11．投标文件的组成

11.1 投标文件应由以下内容组成：

- *投标函；

- *开标一览表；

- *投标产品报价明细表；

- *法定代表人证明书；

- *法定代表人身份证复印件或其他身份证明（加盖投标人公章）

- 法定代表人的授权委托书（如由授权代表参加投标时必须提供，否则投标无效）

- 授权代表身份证复印件或其他身份证明（加盖投标人公章，如由授权代表参加投标时必须提供，否则投标无效）

- *投标人资格声明；

- *投标人有效营业执照复印件（加盖投标人公章）

- *经第三方会计师事务所审计的上一年度（2016年度或2017年度）财务审计报告复印件加盖公章或投标截止时间前1个月以内投标人开户银行开具的银行资信证明（投标文件正本须附原件，副本中提供复印件加盖投标人公章）

- *最近一年度依法交纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件（加盖投标人公章）

- *供应商须提供提交投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）（投标人自行编写，加盖投标单位公章）

- 生产厂商委托代理授权书（代理商提供）

- 制造厂商有效营业执照副本复印件（加盖投标人公章，代理商提供）

- 投标人近两年同类型项目业绩介绍及最终用户的有效联系方式（如有同类型项目业绩时，提供合同复印件并加盖投标人公章）

- 投标产品技术情况介绍；

- *投标产品技术偏离表（逐条逐项应答）；

- 投标产品彩页；

- 投标产品通过检测、认证的相关证明文件复印件（加盖投标人公章）；

- 质量承诺函

- 服务承诺函

- *投标产品售后维修和服务方案

- 政府采购政策情况表（加盖投标人公章）

- 中小微企业声明函（投标人）

- 中小微企业声明函（制造商）

- 国家企业信用信息公示系统的公示内容

- 残疾人福利性单位声明函（投标人）

- 残疾人福利性单位声明函（制造商）

- 监狱企业的证明文件

- 投标人需要提供或说明的其他材料（包含本招标文件要求的资料及投标人认为需要提交的其他资料）

- 更正公告确认函（如有）

以上内容，凡加*项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正。

12．投标文件格式

12.1 凡招标文件中已提供投标文件格式的内容，投标人应按招标文件提供的格式填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”或“没有相应指标”等明确的回答文字。其余未提供格式的内容由投标人自行设计编写。

12.2 投标文件应用A4纸单面打印，按招标文件规定的顺序书式装订、编制目录并标明页码，以便评标。活页装订将视为无效标。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人自负。

13．投标报价

13.1 投标报价应为一次性报价，开标后不得更改，以人民币元为结算单位。

13.2 投标报价应在招标文件所附的“投标产品报价明细表”上写明投标货物的投标单价。

13.3 投标报价应为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于以下费用：货物费用、运输与保险费用、安装调试费、配套施工费、培训费、维护费、税金、利润等所有费用。

13.4 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处标明，只有开标时唱出的报价才会在评标时予以考虑。招标单位不接受可选择的投标方案和报价。任何有选择的投标方案和报价将被视为非实质性响应而导致投标无效。

14．投标有效期

14.1 自投标截止日期算起，投标文件有效期为90个日历日。

15．投标文件的形式和签署

*15.1投标文件正本一份、副本五份。

电子标书两份（CD-R光盘或U盘）。

15.2 除招标文件另有规定外，正本和副本的内容必须完全一致，副本不清楚时以正本为准。投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或正式授权的投标人代表全名。投标人的法人代表或授权代表签章等同签名。

15.3 投标人应保证投标文件副本与正本的内容严格一致，正本和副本如果不一致，以正本为准。投标文件被误读或被视为无效等不利后果由投标人自负。

15.4 投标文件的文本内容正本、副本均应打印或使用不褪色的蓝黑墨水书写，其“正本”、“副本”字样应加盖或打印在投标文件封面右上角。

15.5 全套投标文件应字迹清晰、内容齐全、无涂改、行间插字或增删。如有修改或增删，投标人必须在投标截止时间前以投标文件补充文件的形式送达招标单位，补充文件必须经投标人法定代表人或其正式授权的投标人代表签字，同时加盖投标人公章。

15.6 因投标文件印刷错误或不清楚、字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人自负。

15.7 邮寄(含EMS或其他快递)、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

16．投标文件的密封和标记

16.1 投标人须将装订成册的投标文件装入密封袋中，正本和所有副本分别使用不同的密封袋封装。密封口处须分别骑缝加盖投标人单位公章和法定代表人印章，公章及印章必须清晰可辨。封皮上写明项目名称、投标人全称、地址、联系电话，注明“正本”或“副本”，并在密封袋上标明“开标时启封”字样。

电子标书两份（CD-R光盘或U盘），注明投标单位名称及招标项目名称，电子标书与响投标文件正本装入同一个密封袋中。

16.2 投标文件必须由投标人法定代表人或其正式授权的投标人代表按上述要求密封、标记后按招标文件规定的时间和地点送达招标单位。

16.3 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。

17．投标截止时间

17.1 所有投标文件都必须按照招标文件规定的投标时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标单位拒绝接收。

18．投标文件的补充、修改和撤回

18.1 在递交投标文件截止时间之前，投标人可以对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回，该补充、修改或撤回必须以书面形式通知招标单位，并经投标人法定代表人或其正式授权的投标人代表签署，且必须在投标文件递交截止时间前送达招标单位签收方可生效。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

18.2 投标人的补充、修改或撤回通知应按本须知第16条的规定进行密封、标记，并在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号及项目名称）”或“撤回投标文件（并注明招标编号及项目名称）”字样。

五、开标

19．开标

19.1 招标单位按招标文件规定的时间、地点对所有按时递交并已签收的投标文件公开开标，招标单位代表、采购人代表、投标人代表以及有关监督人员参加开标会，开标会议由招标人或招标人委托的招标代理机构主持。

19.2 投标人的法定代表人或其授权代表应携带法定代表人证书或授权委托书和本人的身份证原件与复印件各1份准时到场，并在签到簿上签名以证明其出席。参加开标会的投标人代表不得超过2人（含技术人员1人）。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的将被视为认同开标结果。

19.3开标时，按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

19.4在开标会上，由投标人代表检查投标文件的密封情况，不符合要求的当众宣布废标；确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格。唱标内容为各投标方投标文件正本中“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录。投标人开标一览表中若有报价未被唱出，应  在开标时声明或提请注意，否则招标单位、招标代理机构对此不承担任何责任。

投标人不足3家的，不得开标。

19.5投标单位对各自的唱标结果进行签字确认。

19.6开标结束后，由招标人或招标代理机构审查本招标文件资格审查表中要求提交的证件和有效投标人的条件是否符合，以下各项中有一项不合格的为资格审查不合格，不符合要求的当众宣布否决其投标。资格审查合格的投标人少于三家的，招标人将依法重新组织招标。

资格审查表：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标文件正本中提供在有效期内的复印件，并加盖公章。 |
| 2 | 审计报告或银行资信证明 | 投标文件正本中提供经第三方会计师事务所审计的上一年度（2016年度或2017年度）财务审计报告复印件加盖公章或投标截止时间前1个月以内投标人开户银行开具的银行资信证明（投标文件正本须附原件，副本中提供复印件加盖投标人公章）。 |
| 3 | 依法交纳税收证明 | 投标文件正本中提供最近一年度依法交纳税收的相关证明材料复印件（加盖投标人公章）。依法免税的应提供相应文件说明。 |
| 4 | 依法交纳社会保障资金证明 | 投标文件正本中提供最近一年度依法交纳社会保障资金的相关证明材料复印件（加盖投标人公章）。证明材料可以是缴费的银行单据或公司所在社保机构开具的证明等，自行编写无效。依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明。 |
| 5 | 无重大违法记录的书面声明 | 投标文件正本中提供提交投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）（投标人自行编写，加盖投标单位公章）。 |
| 6 | 法定代表人证明书 | 投标文件正本中提供，加盖公章，并由法定代表人签字或盖章。 |
| 7 | 法定代表人身份证或其他身份证明 | 投标文件正本中提供，提供复印件并加盖投标人公章 |
| 8 | 若供应商授权代理人参加开标会 | 投标文件正本中提供法定代表人的授权委托书（加盖公章，并由法定代表人签字或盖章）及授权代表身份证复印件或其他身份证明（加盖投标人公章） |

①上述列表内资格审查内容，至投标截止时间未提供者做无效投标处理。

②对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，资格审查时不予承认。

19.7 开标过程中有下列情形之一的，应当否决其投标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标记的；

（2）提交投标文件截止时间之后送达的；

（3）投标人名称与投标报名时不一致的；

（4）投标人的法定代表人或其被授权委托人未提供身份证件的或证件失效的；

（5）有借用他人执照、提供伪造文件等违规情况；

（6）开标时没有按照招标文件要求提交投标保证金的；

（7）投标人未达到国家或者招标规定的资格条件；

（8）投标报价超过预算金额的。

开标过程中否决其投标行为的情形，填写《天津大学招标项目否决投标记录表》，由项目单位签字。

19.8资格审核合格的投标人的投标文件进入评标阶段。

六、评标

20．评标委员会

20.1 招标单位根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评审。评标委员会由5名以上单数组成，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

20.3如果出现投标截止时间后参加投标的供应商不足三家，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

20.4评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评审报告。

21.对投标文件的审查和响应性的确定。

21.1符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

21.2对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。开标以后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

21.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）若招标文件要求提供投标保证金的，投标人未提供投标保证金或投标保证金金额不足的，提交投标保证金时间晚于投标保证金截止时间的，开标现场未提交投标保证金收据原件的；

（2）投标文件未按招标文件的要求加盖公章的；

（3）投标有效期短于招标文件要求的；

（4）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（5）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“*”号条款出现负偏离或投标内容不符合相关强制性规定的；

（6）未提供法定代表人授权书或法定代表人授权书不符合招标文件要求的，如缺少盖章或缺少签字或盖章错误或签字错误等情况；

（7）投标报价超出采购预算或最高限价；

（8）经评标委员会认定报价低于成本的；

（9）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

Ⅰ、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

Ⅱ、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

Ⅲ、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

Ⅳ、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

Ⅴ、不同投标人的投标文件相互混装；

Ⅵ、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（10）扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（11）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（12）除招标文件中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价存在多个报价或选择性报价的；

（13）除招标文件中说明并允许外，招标文件中要求的每一项产品（服务）不是唯一产品（服务）投标的或投标文件与招标文件要求的每一项产品（服务）的采购数量不一致的；

（14）属于当期《财政部 国家发展改革委关于节能产品政府采购清单》中须强制采购的产品，未提供清单中产品的；

（15）《资格审核表》中的资料齐全合格，但投标文件中未提供完整的复印件或提供的复印件过期或投标文件中复印件不齐全的。如投标单位按照《资格审核表》内容随投标文件提供了投标保证金收据原件，但在投标文件中未附投标保证金复印件，其投标将被拒绝；

（16）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）第37、59、60条规定的无效投标情形；

（17）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（18）其他法定投标无效的情形。

21.4评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的数据经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

21.6评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

（1）评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的《政府采购政策情况表》。

（2）对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

货物类项目

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% |  |

注：1.上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

2.小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指投标人及其所投产品的制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

服务类项目

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价×（1-6%） |
| 2 | 联合体各方均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% |  |

注：上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

22．投标文件的澄清

22.1澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

22.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权的投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

22.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4 招标单位不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清。

23．投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

24．确定中标人

24.1 评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人，并标明排列顺序。

24.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

24.3 采购人将确定的中标候选人为中标人并向其授予合同。

若排名第一的中标候选人放弃中标，或在公示期间有举报并经核实中标候选人存在违纪违规或舞弊行为，应重新进行招标或依次顺延其他投标人为中标候选人。

25．保密

25.1在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或招标代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.2为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

25.3开标后，直到公布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料且与授予合同有关的信息，都应保密，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

25.4 在评标期间，投标人企图影响招标单位、招标代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

26．不正当竞争与纪律监督

26.1 严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

26.2 投标人在投标过程中严禁相互串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

26.3 投标人不得用非法手段查询标底或其他投标单位标函，凡泄露标函、哄抬标价损害招标单位及采购人利益的，取消其参加投标的资格，并追究其责任。

26.4 如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

七、合同的授予

27．中标通知

27.1中标候选人确定后,将于2个工作日内在天津大学招标信息网和中国政府采购网发布中标公告，并以书面形式向中标人发出《中标通知书》。参与本项目的供应商对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向天津大学纪检委投诉，逾期不予受理。中标人需向招标代理机构一次性支付招标服务费，招标服务费按照《国家计委关于印发﹤采购代理服务收费管理暂行办法＞的通知（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定下浮45%向中标供应商收取。中标供应商应于缴纳招标服务费之日起3个工作日内到招标代理机构领取中标通知，逾期未领者视同领取。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

27.2所有投标人应按前款规定时间在天津大学招标信息网和中国政府采购网查看中标公告，不再另行通知。对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

27.3 中标通知书是最后签定的采购合同的组成部分。

28．签订合同

28.1 资产处及项目单位将在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订采购合同。

28.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与资产处及项目单位签订合同。中标人不得再与资产处及项目单位签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3 如果中标人未能在规定时间内与资产处及项目单位签定采购合同、放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

八、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

九、关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

十、关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

十一、关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二、关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》及国家企业信用信息公示系统的公示内容；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》及国家企业信用信息公示系统的公示内容。注：小型、微型企业是指投标企业及其所投产品的制造商均为小型、微型企业。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十三、质疑

1. 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式现场（不接受邮寄、电子邮件、快递等形式）向招标人和招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2. 质疑书按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的要求和格式提出，应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

3. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标人、招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报相关部门依法处理。

4. 招标人、招标代理机构将于受理供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

5. 对供应商质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人、招标代理机构将在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

十四、其他注意事项

1. 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 本招标文件中，带“*”标记的内容为实质性条款，投标人对标“*”内容不得有任何负偏离，否则做无效处理。

# 第三部分：评标标准和评标方法

一、总则

第一条  本项目评标标准是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相应法规、文件制定本评标标准。

第二条  评标原则:

1.评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第三条  评标工作由专家和采购人代表组成的评标委员会承担。评标委员会由5以上单数组成，招标单位工作人员不参加评标。

二、评标方法

1.采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《评标表》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

4.中标候选供应商产生办法：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标表如下：

| 评标 因素 | 具体 内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 技术参数、指标符合性 | 10 | 根据招标文件技术指标要求逐项核实。满分10分，每有一项非“△”项负偏离减2分，每有一项“△”项负偏离减5分，最低得0分。 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 1 | ①投标人所投产品中具备节能产品（非强制节能产品）的，得0.5分； ②投标人所投产品中具备环境标志产品的，得0.5分； 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）复印件并加盖投标单位公章。 |
|  | 认证评价 | 6 | 投标人或所投产品生产厂商具备GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、GB/T19001系列/ISO9001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证，具备1种证书得2分，最多得6分。提供在有效期内的证书复印件，未提供的不得分。 |
|  | 业绩 | 5 | 2015年至今承揽过合同额＞300万元的与本项目同类型的案例，每个1分，最高得5分。提供合同复印件（包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。）未提供或提供不全的不得分。提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。携带原件备查，评标现场如需查阅原件，投标人未能提供的，此项业绩不予认定加分。 |
|  | 检测报告及授权书 | 5 | ①具有所投产品【排风柜检测报告（有效期在3年之内）】，得1分； ②具有所投产品【水龙头检测报告】，得1分； ③具有所投产品【气考克检测报告】，得1分； ④具有所投产品【新风换热器检测报告】，得1分； ⑤具有所投产品【陶瓷台面有检测报告】，且检测报告内需含有：1、理化防腐性能含98%硫酸、40%氢氧化钠、65%硝酸等，2、要求检测级别为1级，要求耐高温1500摄氏度以上，3、放射性照射系数满足GB6566-2010要求（内照射系数≤0.01 外照射系统≤0.03），得1分； 提供在有效期内的检测报告复印件，未提供的不得分。 |
|  |  | 1 | 具有所投产品陶瓷台面生产厂家的授权书，得1分；提供加盖生产厂家公章的授权书原件，未提供的不得分。 |
|  | 产品整体性能评价 | 7 | 对比各投标产品，从产品整体先进、稳定、安全、耐用进行综合比较。 产品整体先进、稳定、安全、耐用性技术支持文件完整，所投产品满足或优于本项目需求：7分； 产品整体先进、稳定、安全、耐用技术性支持文件较为完整，基本满足招标文件要求：4分； 产品整体先进、稳定、安全、耐用性技术支持文件不完整，低于本项目需求：1分； 无技术支持文件或产品不能满足项目需求：0分。 |
|  | 关键部件质量评价 | 7 | 对比各投标产品，从关键部件的品质先进、稳定、安全、耐用进行综合比较。 产品的品质、安全、耐用性技术支持文件完整，所投产品满足或优于本项目需求：7分； 产品的品质、安全、耐用性技术支持文件较为完整，基本满足招标文件要求：4分； 产品的品质、安全、耐用性技术支持文件不完整，低于本项目需求：1分； 无技术支持文件或产品不能满足项目需求：0分。 |
|  | 安装进度计划和质量保证措施 | 7 | 安装进度安排合理，考虑周到，质量控制措施描述完善、合理：7分； 安装进度安排较合理，考虑较周到，质量控制措施描述较完善、较合理：4分； 安装进度安排不太合理，考虑不太周到，质量控制措施描述不太完善、不太合理：1分 未提供或提供的安装进度安排不合理，考虑不周到，质量控制措施描述不完善、不合理：0分。 |
|  | 项目实施方案 | 7 | 从安装方案（包含用电改造、通风管道、强排风改造等）、项目组人员配置、安全文明施工等方面进行综合比较。 安装方案合理、详细、可操作性强，人员配置齐全，安全文明施工保证措施全面：7分； 安装方案较合理、较详细、可操作性较强，人员配置较齐全，安全文明施工保证措施较全面：4分； 安装方案不太合理、不太详细、可操作性一般，人员配置不太齐全，安全文明施工保证措施不太全面：1分； 未提供或提供的安装方案不合理、不详细、可操作性不强，人员配置不齐全，安全文明施工保证措施不全面：0分 |
|  | 培训计划 | 7 | 培训计划详细、合理、全面、可行，满足或优于本项目需求：7分； 培训计划较为详细、可行，基本满足招标文件要求：4分； 培训计划不完整，低于本项目需求：1分； 无培训计划或不能满足本项目需求：0分。 |
|  | 售后服务承诺评价 | 7 | 从制造商服务承诺、投标人服务承诺、售后服务方案等方面进行综合比较。 承诺及售后服务方案详细、合理、全面、可行，满足或优于本项目需求：7分； 承诺及售后服务方案较为详细、可行，基本满足招标文件要求：4分； 承诺及售后服务方案不完整，低于本项目需求：1分； 无承诺或无售后服务方案或提供的内容不能满足本项目需求：0分。 |
| 商务 | 价格 | 30 | 满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价／有效投标价)×30。 若投标报价超出采购预算的，视为无效投标。（结果保留两位小数）。符合政府采购政策的，按文件规定进行评审。 |

# 第四部分：招标产品清单和技术要求

- 排风风管

- 无机玻璃钢材质；

- 壁厚达到5毫米；

- 法兰翻边宽度达到50毫米；

- 法兰翻边厚度达到10毫米；

- 盲板厚度达到6毫米；

- 外观平整，尺寸符合设计要求；

- 法兰连接采用对穿螺丝紧固，法兰碰触面夹嵌防火密封嵌条，紧固后的法兰拼接缝，采用风管材料腻子封嵌的方式双重密闭；

- 风管安装吊杆间距符合行业质量技术规范【JC646—1996】；

- 排风机

- 材质：优质钢板（碳素结构钢，机壳钢板厚度达到2-4毫米，叶轮钢板厚度达到4-6毫米，），风机内外进行氟碳涂料防腐处理；

- 排风机形式：变频离心风机；

- 电机：采用进口品牌的变频调速专用三相异步电动机，可与国内外变频器配套使用，运行可靠、维护方便，独立装有轴流风扇，在不同转速下均有较好的冷却效果；额定功率380伏，冷却方式IC416，防护等级IP54，绝缘等级F，环境温度-15℃~40℃，海拔高度不超过1000m；

- 带隔振垫、带防虫网和防雨弯头。

- 活性炭处理装置

- 过滤器主要材质选用抗老化、耐腐蚀强的PP材质，设计使寿命＞15年。

- 处理方式：W状纤维活性炭二层（处理后端），活性炭过滤应有检修口等设施。

- 变风量排风自控系统

| 1 | 实际排风量/排风机转速与排风柜的调节门（sash）的总开度建立高响应灵敏度的直接关联，并以这种对应关系为基础，实现变风量控制（VAV）效果。 |
| --- | --- |
| 2 | 上述关联，【响应完成时间】应该小于《中华人民共和国建设工业行业标准JG/T-222-2007》之规定，并以烟雾实验过程中，开启排风柜调节门时，没有烟雾泄漏为评价依据。 |
| 3 | △每个排风柜顶部排风口，均有控制排风量的风量调节器/变风量控制阀门，该风量调节器的风量控制动作，与该排风柜的调节门的开度变化建立实时、全程无级、响应及完成时间<1秒钟控制效果。 |
| 4 | △排风柜的操作面开启区域，平均面风速应该达到0.5±0.1 m/s。 |
| 5 | 变风量排风的风机工作频率，最大变化范围（排风柜调节门总开度变化范围）需要达到15HZ以上。 |

- 实验室家具总体要求：

- 符合标准：

- 《实验室家具通用技术条件》 GB 24820-2009、GB/T 3325—1995 金属家具通用技术条件、GB/T 1951.2—1994 金属家具质量检验及质量评定。

- 安装要求：

- 所有实验台的外观、喷漆、外壳完好，实验台及附件的材质符合设计要求；

- 实验台安装到设计指定位置且固定；

- 实验台摆放水平，接缝紧密整齐；

- 踢脚线安装整齐,固定良好；

- 实验台干净，整洁，无损坏、划伤；

- 抽屉开关平顺，自回功能良好，开关无噪音；

- 所有实验台及附件齐全，无破损，规格和数量与设计要求一致；

- 性能要求：

- 实验台现场安装后，各项指标应符合产品说明书中的要求；

- 台面承重200kg/m2；

- 台面平整光滑，无气泡暗伤，密实度较高，接缝整齐平整紧密；

- 耐酸碱性能测试符合标准要求；

- 耐高温性能测试符合标准要求；

- 柜体涂层应达到交叉刻画（1.6毫米 x 1.6毫米），没有掉漆；

- 表面硬度相当于甚至好于4H铅笔；

- 盐喷实验200小时没有变化；

- 热水45度角冲淋5分钟没有变化；

- 部分实验边台下柜内衬隔热棉，要求防火。

- 实验室家具

- L 1500、L 1800全钢排风柜：

- 规格：通风柜整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：(1500、1800)*915*2350毫米，其中下柜含台面高度为850毫米，，上柜高度1500毫米；后置式配重；

- 钢板材质：采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，进口环氧树脂粉末烤漆，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70微米）；

- 通风柜有良好的密封性能，内部密封防止气体泄漏，不会使液体积留。

- 照明装置：采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，避免与化学物质接触；配备双管日光灯（国产名牌），确保操作区间的照度不小于500Lux；

- △安全视窗：采用【同步带】移门结构，铝合金+PP材质,6毫米钢化玻璃制作（外贴优质防爆膜），良好的可视范围，安全视窗的移动距离不小于720毫米，操作人员可实时监测实验情况，以确保实验安全； (L1500毫米和L1800毫米)的通风柜为单片式垂直调节门；

- 导流板：采用耐腐蚀的高分子材料，置于通风柜操作区内侧，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出；

- 内衬板：采用耐腐蚀的高分子材料，具有良好的化学抗性，能抗化学品溅出及化学烟熏，导流板和内衬板材质一致，引导通风柜气体快速排出柜外，进入排风管道；

- 下柜：采用铝合金扣手。110度铰链，含一层隔板，带抽气功能，面板留有多个一次冲压的抽气孔；

- △台面：采用带一体成型挡水边实芯烧制实验室专用陶瓷台面（总厚度25毫米）； 规格1590毫米*745毫米（长*宽）可见切割面带釉处理，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，安全环保。免维护，理化防腐性能含98%硫酸、40%氢氧化钠、65%硝酸等，要求检测级别为1级，要求耐高温1500摄氏度以上，放射性照射系数满足GB6566-2010要求。

- 插座：8组，86型插座，上柜两边各2组；

- 遥控水阀：2组，分体式通风柜专用水阀，全铜材质，陶瓷阀芯，表面为环氧树脂粉末烤漆，耐酸碱腐蚀，上柜两边各1组；

- 遥控气阀：2组，分体式通风柜专用气阀，全铜材质，陶瓷阀芯，表面为环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀；含耐高压气管及配件，上柜两边各1组；

- 延口：采用316L不锈钢材质（1.2毫米厚度）、拉丝面、无喷涂；

- 合成实验架：采用耐腐蚀高分子材料，PP勾子；

- 全钢中央实验台：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：3000(或实际尺寸)*1500*850毫米；

- 钢板材质：采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，进口环氧树脂粉末烤漆，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70微米）；

- 台面：采用威盛亚理化板（厚度12.7毫米，包边厚度25.4毫米），台面承重200kg/m2；

- 抽屉：面板厚≥19毫米厚，双层； 表面环氧树脂粉末烤漆；三级导轨，导轨材质厚度≥2毫米；装有橡胶缓冲装置；

- 底柜：两抽两门落地式结构；底柜后背板可拆卸以检修柜内管路；底柜背面设有服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；底柜含一层可调节高度的隔板；

- 可调脚：不锈钢/尼龙可调脚，调节高度30-50毫米，具备初级减震功能，承重200KG以上。

- 采用铝合金扣手。110度铰链；

- 单口化验龙头：每个中央台2组，全铜材质，尖嘴可拆卸，内有成型螺纹；表面环氧树脂静电喷涂，瓷质阀芯，防锈耐腐蚀；

- 滴水杯+存水弯：配同品牌PP小水杯，每个中央台2组；

- 双层药品架规格：长×宽×高=3000(或实际尺寸)*400*1000毫米；

- 中央双层药品架：层板采用10毫米钢化玻璃，四周磨边处理，光滑，不割手；配钢制托板及钢板折弯挂钩，可根据需求自由调节高度；

- 全钢靠边实验台：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：3000(或实际尺寸)*750*850毫米；

- 钢板材质：采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，进口环氧树脂粉末烤漆，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70微米）；

- 台面：采用威盛亚理化板（厚度12.7毫米，包边厚度25.4毫米），台面承重200kg/m2；

- 抽屉：面板厚≥19毫米厚，双层； 表面环氧树脂粉末烤漆；三级导轨，导轨材质厚度≥2毫米；装有橡胶缓冲装置；

- 底柜：两抽两门落地式结构；底柜后背板可拆卸以检修柜内管路；底柜背面设有服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计；底柜含一层可调节高度的隔板；

- 可调脚：不锈钢/尼龙可调脚，调节高度30-50毫米，具备初级减震功能，承重200KG以上。

- 采用铝合金扣手。110度铰链；

- 靠边双层试剂架规格：长×宽×高=3000(或实际尺寸)*250*1000毫米；

- 靠边双层试剂架：层板采用10毫米钢化玻璃，四周磨边处理，光滑，不割手；配钢制托板及钢板折弯挂钩，可根据需求自由调节高度；

- 全钢水槽桌：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1500(或实际尺寸)*750*850毫米；

- 钢板材质：采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，进口环氧树脂粉末烤漆，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70微米）；

- △台面：采用带一体成型挡水边实芯烧制实验室专用陶瓷台面（总厚度25毫米）； 规格1500毫米*750毫米（长*宽）可见切割面带釉处理，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，安全环保。免维护，理化防腐性能含98%硫酸、40%氢氧化钠、65%硝酸等，要求检测级别为1级，要求耐高温1500摄氏度以上，放射性照射系数满足GB6566-2010要求。

- 可调脚：不锈钢/尼龙可调脚，调节高度30-50毫米，具备初级减震功能，承重200KG以上。

- 采用铝合金扣手。110度铰链；

- 水龙头：采用实验室专用水龙头，表面环氧树脂静电喷涂，瓷质阀芯，防锈耐腐蚀；出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口鹅颈部分360°旋转，便于多用途使用；出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接减压、平面网状形出水嘴循环等特殊用水水管。

- 水盆：采用PP水槽，模具成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀；台下托底式安装，防水溅出，且利于台面残水自然回流；水槽底部为凸状设计，利于水的彻底排放。

- 滴水架：采用黑色PP材质, 抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

- 全钢抽气药品柜：

- 规格：整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：900*450*1800毫米

- 钢板材质：采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗、除油、磷化处理，进口环氧树脂粉末烤漆，耐潮，耐腐蚀（涂层厚度不小于70微米）；

- 门板：采用厚度为≥1.2毫米厚优质一级冷轧钢板，表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆、化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出；中间镶嵌5毫米厚透明钢化玻璃；

- 层板：五格储藏（四块层板），层板可调高度；

- 采用铝合金扣手。110度铰链；

- 可调脚：不锈钢/尼龙可调脚，调节高度30-50毫米，具备初级减震功能，承重200KG以上。

- PP万向吸气罩：

- 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

- 关节密封圈：PP；

- 关节连接杆：304不锈钢；

- 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承、与关节连接杆锁合；

- 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入气流量；

- 拱形集气罩：透明；

- 伸缩导管：直径100毫米。pp；

- 独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1200毫米；

- 不锈钢组合式冲淋器：

- 主体：304不锈钢；

- 冲淋器：304不锈钢入水管、不锈钢球形阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；

- 洗眼器：304不锈钢入水管、不锈钢球形阀开关和不锈钢洗眼盘；

- 洗眼喷头：加厚铜质，内置过滤网，可过滤水中杂物。

- 投标人在提供相关材料的检测报告。

- 五金配件检测报告；

- 水龙头、气考克、万向吸气罩、洗眼器、pp水槽检测报告；

- 实验台台面检测报告；

- △陶瓷台面测报告报告；1、理化防腐性能含98%硫酸、40%氢氧化钠、65%硝酸等，2、要求检测级别为1级，要求耐高温1500摄氏度以上，3、放射性照射系数满足GB6566-2010要求（内照射系数≤0.01 外照射系统≤0.03）

- 所用钢板的产品质量证明书。

- 第三方检测的排风柜检测报告；

- 气体管道主要参数及技术指标：

  - 气瓶接头：316不锈钢材料。

  - 管道：316不锈钢光辉退火管，等级为A269，内表面为BA处理。管道须为定尺长度,不得采用盘管.所有管道必须双层包装,两端封帽完整.

  - 接头：焊接接头,三通等须为不锈钢316 (BA)等级接头.接头须为一次成型锻料产品.

  - 气体出口阀：采用316不锈刚，双卡套连接的球阀。耐压3000psi等级.密封材料防腐蚀.

  - 管夹及管道固定件：管夹用导轨采用铝合金材料。管夹为耐腐尼龙材料。

  - 减压阀：须为集成模块,包含二级减压器,维修隔膜阀,压力表和不锈钢安装面板.满足99.9999%的气体纯度,泄漏率小于1x10-6,适用温度-20℃～60℃.

  - 金属软管：承压大于3000PSI，外表不锈钢金属网内衬不锈钢316L光辉退火波纹管，长一米以上，通径大于8毫米.，高压氢气采用不锈钢电子抛光的Pig tail做钢瓶连接其特性为：洁净光亮 柔软 防腐)，不采用高压软管。

  - 高压控制阀：承压大于3000Psi，不锈钢316L材质，单独控制每个钢瓶。阀门为球形阀或隔膜阀，易操作不易泄漏，特殊气体采用焊接连接。

  - 管道 ：管道采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯管道，管道的内表面处理RA值要小于0.37u。管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.98毫米 ，3/4”-1-1/2”壁厚为1.65毫米。管壁的厚度不得减小。

  - 三通弯头：采用316L不锈钢光亮退火，母材符合BA级的高纯气路配件，三通弯头等均为可自动焊接的产品配件，大于0.5英寸外径的管道禁止使用弯管器具，必须使用成品弯头，弯度为90度的3R或5R标准。

  - 管夹类：管夹本体为绿色尼龙材料，安装导轨必须为铝合金型材，防止锈蚀。

  - 终端减压控制系统：不锈钢316材质。

- 所有减压器为原装进口棒料加工产品，经过氧气冲击测试，达到安全标准。

- 减压器进气需要内置10微米过滤网，出气需要内置100微米过滤网保护减压器与系统的洁净延长其使用寿命。

- 减压器膜片采用哈氏合金材质，保证减压器在长期振动中保正安全，并延长减压器使用寿命；

- 减压器外部泄漏率应＜1×10-9 ，内部泄漏率应＜1×10-7 ；

- 减压阀阀芯需采用一体胶囊式阀芯结构，易于维修及更换，提高减压阀的使用寿命，且高压气体进气流动方向与阀芯运动方向一致，不会横向冲击阀芯，导致减压器的非正常工作；

- 减压器高压腔气体流至低压腔时，不会直接冲击膜片，导致减压器膜片容易损坏；

- 调压装置采用机械滚动方式，避免滑动摩擦带来的颗粒及调压阻力，使调压更顺畅；

- 调压阀与隔膜截止阀一体式配安装面板，有效的减少了普通安装形式的泄漏点，并安装维修方便，美观使用方便安全。

- 气体管道安装要求：

- 高压钢瓶气体管道由钢瓶间引出，走室内吊顶内，并从功能柱或墙面引至仪器台等，并固定在相应台子背面。所有气体管道均采用BA抛光等级的无缝不锈钢管。

- 考虑到以后的维修和紧急情况下能够快速切断供气的作用，每种气体的系统中进入各实验室设有开关阀，为了开关方便和快捷，本项目中采用球阀。在每种气体由切换系统之后，进入实验楼各房间，在相应的入室主管道上安装球阀，以便于控制进入不同房间的气体。

- 管道之间的连接采用TIG轨道自动焊接（数码焊接），最大可能减少泄漏点和保证洁净度。焊接前、焊接中、焊接后均严格按程序用高纯氩气（99.999%）不间断吹扫管道。管道和阀件的连接方式采用双卡套连接，以便维修。

- 在管道的行进路线中，每隔1.0米应设置一组管夹，管道固定件（管夹）应采用耐高温的硬塑料材料，坚固，轻巧，耐用。

- 安装过程中，所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，在进入安装现场后，安装前，方可将塑料套拆封，并除去塑料盖。所有管件在安装进系统前，应用高纯氮气（99.999%）进行三遍以上的吹扫。管道铺设时，采用专用弯管器和专用切管器操作。管道切断后，应用专用工具处理断口。管道穿墙及穿地板时，应设置套管。所有螺纹连接处应采用密封带密封，保证更好的密封性。管道弯管器及切管工具（均为不锈钢材料），以及焊接机，焊针等其它材料和工具均可在现场温度条件下（-20℃- + 40℃）正常使用。

- 所有调节阀固定面板、所有出口点控制面板及管道上，都应贴设标有对应气体的成分的气体标头。管道成排安装时，排列整齐，间距应均匀一致。所有管道在安装完毕后 都在明确位子标有介质标识及介质走向。

- 所有系统部件安装完毕后，应用高纯氮气（99.999%）进行三遍以上的吹扫。气体管路吹扫先主管线，后支管线。

- 对钢瓶间内的单个钢瓶，按钢瓶的尺寸制作固定架并配防倒链进行固定。

- 钢瓶气管道安装前保证干净无脂，管道、管件、阀门、压力表、过滤器等均满足高纯气体的洁净和无脂要求，氧气管道系统特别要确保无脂。

- 所有钢瓶气管道的连接均采用等径焊接，卡套连接的阀门、压力表、调压器等均为双金属卡套。

- 钢瓶气管道的安装和固定，视现场情况设置支架。

- 钢瓶气管道及阀门均按不同介质进行标示。

- 吹扫完毕后，用高纯氮气进行检漏保压测试，测试压力应为工作压力的1.2倍。

- 在整个施工过程中，应注意施工安全，特别是空中作业时（在梯子或脚手架上施工），应有专人固定梯子或脚手架。在土建尚未完工的工地施工时，必须佩带安全帽，穿安全鞋。

- 钢瓶接头：采用不锈钢316L的材质，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成。

- 新风管道：

- 材质为镀锌铁皮，厚度符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)要求。要求100%做漏光试验。

- 新风除尘过滤器：

- 过滤器框的材质为钢板，滤网的材质为多层塑料细网。能够方便拆卸、清洗和更换。

- 新风换热盘管：

- 空调箱式结构，外框为双层钢板中间发泡保温，可以通冷，也可以通热，水盘为不锈钢材质。

- 新风出风口百叶：

- 材质为ABS，单层格栅百叶，送风方向可以调整。

- 空调流媒系统管道/保温/流量控制配件：

- 大于DN80采用无缝钢管，小于等于DN80采用镀锌钢管。

- 大于DN80采用焊接，焊接部位刷防锈和银粉漆。小于等于DN65丝扣连接。

- 水管保温采用B1级橡塑保温棉，风管保温采用B1级橡塑保温棉，厚度按照设计说明。

- 大于DN100采用涡轮蝶阀。大于DN65,小于等于DN100的阀门采用手柄蝶阀。小于等于DN65的阀门全部采用铜球阀。品牌为艾美柯、溏达、塘沽或同档次的产品。

- 空调机组：

- 低温型风冷模块冷水（热泵）机组在-20度环境下制取50度热水

- 参数：制冷量130kw，制热量140kw，额定功率40kw，额定水流24.1m3/h。压力损失40Kpa。运行重量1260kg

- 空调流媒输送泵：

- 立式单极离心管道泵，品牌为威乐、凯泉、格兰富或同档次的产品；

- 空调流媒介质：

- 载冷剂为防冻液，减少对金属管道的腐蚀性，确保-10度不会结冰。

- VRV空调系统

- 空调室内外机：内机采用天花板嵌入式（环绕气流），无线遥控。

设备清单

| 实验家具分项 |
| --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  |  | A区6层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他1-15 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 15 | 台 |  |
| 2 | 台1 | 全钢水槽桌 | 1000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1000x750 | 1 | 块 |  |
| 4 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 5 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 6 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 7 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 其他16 | 更衣柜 | 900 | 450 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 9 | 台2 | 全钢中央实验台 | 2500 | 1500 | 850 | 1 | 台 |  |
| 10 |  | 全钢中央双层药品架 | 2500 | 400 | 1000 | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 单口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 12 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 2 | 套 |  |
| 13 | 台3 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 14 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 1 | 块 |  |
| 15 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 16 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 17 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 18 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 19 | 柜1-7 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 7 | 台 | 利旧 |
| 20 | 柜8 | 全钢落地通风柜 | 1800 | 1200 | 2350 | 1 | 台 | 利旧 |
| 21 | 台4、5 | 全钢中央实验台 | 2500 | 1500 | 850 | 2 | 台 |  |
| 22 |  | 全钢中央双层药品架 | 2500 | 400 | 1000 | 2 | 套 |  |
| 23 |  | 单口化验龙头 |  | 4 | 套 |  |
| 24 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 25 | 台6、7 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 26 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 2 | 块 |  |
| 27 |  | 三口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 28 |  | PP水槽 |  | 2 | 块 |  |
| 29 |  | 桌上洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 30 |  | PP滴水架 |  | 2 | 套 |  |
| 31 | 台8 | 全钢边台 | 2400 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 32 | 其他17-20 | PP万向抽气罩 |  | 4 | 套 |  |
| 33 | 其他21 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 34 | 其他22、22.5 | 不锈钢组合式冲淋器 |  | 2 | 套 |  |
| 35 | 柜9-11 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 3 | 台 | 利旧 |
| 36 | 柜12-15 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 4 | 台 |  |
| 37 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 4 | 块 |  |
| 38 |  | FRP合成架(4x5) |  | 4 | 套 |  |
| 39 |  | 遥控水阀（一套） |  | 8 | 套 |  |
| 40 |  | 遥控气阀（一套） |  | 8 | 套 |  |
| 41 |  | 316L不锈钢延口 |  | 4 | 台 |  |
| 42 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 8 | 套 |  |
| 43 |  | 双管日光灯 |  | 4 | 套 |  |
| 44 |  | 插座 |  | 32 | 套 |  |
| 45 | 柜16 | 全钢落地通风柜 | 1800 | 1200 | 2350 | 1 | 台 | 利旧 |
| 46 | 台9、10 | 全钢中央实验台 | 2500 | 1500 | 850 | 2 | 台 |  |
| 47 |  | 全钢中央双层药品架 | 2500 | 400 | 1000 | 2 | 套 |  |
| 48 |  | 单口化验龙头 |  | 4 | 套 |  |
| 49 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 50 | 台11、12 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 51 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 2 | 块 |  |
| 52 |  | 三口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 53 |  | PP水槽 |  | 2 | 块 |  |
| 54 |  | 桌上洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 55 |  | PP滴水架 |  | 2 | 套 |  |
| 56 | 台13 | 全钢边台 | 2400 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 57 | 其他23-26 | PP万向抽气罩 |  | 4 | 套 |  |
| 58 | 其他27 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 59 | 柜17-23 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 7 | 台 |  |
| 60 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 7 | 块 |  |
| 61 |  | FRP合成架(4x5) |  | 7 | 套 |  |
| 62 |  | 遥控水阀（一套） |  | 14 | 套 |  |
| 63 |  | 遥控气阀（一套） |  | 14 | 套 |  |
| 64 |  | 316L不锈钢延口 |  | 7 | 台 |  |
| 65 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 14 | 套 |  |
| 66 |  | 双管日光灯 |  | 7 | 套 |  |
| 67 |  | 插座 |  | 56 | 套 |  |
| 68 | 柜24 | 全钢落地通风柜 | 1800 | 1200 | 2350 | 1 | 台 | 利旧 |
| 69 | 台14、15 | 全钢中央实验台 | 2500 | 1500 | 850 | 2 | 台 |  |
| 70 |  | 全钢中央双层药品架 | 2500 | 400 | 1000 | 2 | 套 |  |
| 71 |  | 单口化验龙头 |  | 4 | 套 |  |
| 72 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 73 | 台16、17 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 74 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 2 | 块 |  |
| 75 |  | 三口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 76 |  | PP水槽 |  | 2 | 块 |  |
| 77 |  | 桌上洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 78 |  | PP滴水架 |  | 2 | 套 |  |
| 79 | 台18 | 全钢边台 | 2400 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 80 | 其他28-31 | PP万向抽气罩 |  | 4 | 套 |  |
| 81 | 其他32 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 82 | 柜25、26 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 2 | 台 |  |
| 83 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 2 | 块 |  |
| 84 |  | FRP合成架(4x5) |  | 2 | 套 |  |
| 85 |  | 遥控水阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 86 |  | 遥控气阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 87 |  | 316L不锈钢延口 |  | 2 | 台 |  |
| 88 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 89 |  | 双管日光灯 |  | 2 | 套 |  |
| 90 |  | 插座 |  | 16 | 套 |  |
| 91 | 柜27、28 | 全钢落地通风柜 | 1800 | 1500 | 2350 | 2 | 台 |  |
| 92 |  | 遥控水阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 93 |  | 遥控气阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 94 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 95 |  | 双管日光灯 |  | 2 | 套 |  |
| 96 |  | 插座 |  | 12 | 套 |  |
| 97 | 台19 | 全钢边台 | 3000 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 98 | 台20 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 99 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 1 | 块 |  |
| 100 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 101 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 102 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 103 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | A区5层 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 其他33-52 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 20 | 台 |  |
| 105 | 台21 | 全钢水槽桌 | 1000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 106 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1000x750 | 1 | 块 |  |
| 107 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 108 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 109 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 110 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 111 | 台22 | 全钢边台 | 3000 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 112 | 台23 | 全钢中央实验台 | 3000 | 1500 | 850 | 1 | 台 |  |
| 113 |  | 全钢中央双层药品架 | 3000 | 400 | 1000 | 1 | 套 |  |
| 114 |  | 单口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 115 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 2 | 套 |  |
| 116 | 台24 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 117 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 1 | 块 |  |
| 118 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 119 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 120 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 121 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 122 | 柜29-36 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 8 | 台 |  |
| 123 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 8 | 块 |  |
| 124 |  | FRP合成架(4x5) |  | 8 | 套 |  |
| 125 |  | 遥控水阀（一套） |  | 16 | 套 |  |
| 126 |  | 遥控气阀（一套） |  | 16 | 套 |  |
| 127 |  | 316L不锈钢延口 |  | 8 | 台 |  |
| 128 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 16 | 套 |  |
| 129 |  | 双管日光灯 |  | 8 | 套 |  |
| 130 |  | 插座 |  | 64 | 套 |  |
| 131 | 台25、26 | 全钢中央实验台 | 2500 | 1500 | 850 | 2 | 台 |  |
| 132 |  | 全钢中央双层药品架 | 2500 | 400 | 1000 | 2 | 套 |  |
| 133 |  | 单口化验龙头 |  | 4 | 套 |  |
| 134 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 135 | 台27、28 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 136 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 2 | 块 |  |
| 137 |  | 三口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 138 |  | PP水槽 |  | 2 | 块 |  |
| 139 |  | 桌上洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 140 |  | PP滴水架 |  | 2 | 套 |  |
| 141 | 台29 | 全钢边台 | 2400 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 142 | 其他53-56 | PP万向抽气罩 |  | 4 | 套 |  |
| 143 | 其他57 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 144 | 其他58、58.5 | 不锈钢组合式冲淋器 |  | 2 | 套 |  |
| 145 | 柜37-44 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 8 | 台 |  |
| 146 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 8 | 块 |  |
| 147 |  | FRP合成架(4x5) |  | 8 | 套 |  |
| 148 |  | 遥控水阀（一套） |  | 16 | 套 |  |
| 149 |  | 遥控气阀（一套） |  | 16 | 套 |  |
| 150 |  | 316L不锈钢延口 |  | 8 | 台 |  |
| 151 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 16 | 套 |  |
| 152 |  | 双管日光灯 |  | 8 | 套 |  |
| 153 |  | 插座 |  | 64 | 套 |  |
| 154 | 台30、31 | 全钢中央实验台 | 2500 | 1500 | 850 | 2 | 台 |  |
| 155 |  | 全钢中央双层药品架 | 2500 | 400 | 1000 | 2 | 套 |  |
| 156 |  | 单口化验龙头 |  | 4 | 套 |  |
| 157 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 158 | 台32、33 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 159 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 2 | 块 |  |
| 160 |  | 三口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 161 |  | PP水槽 |  | 2 | 块 |  |
| 162 |  | 桌上洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 163 |  | PP滴水架 |  | 2 | 套 |  |
| 164 | 台34 | 全钢边台 | 2400 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 165 | 其他59-62 | PP万向抽气罩 |  | 4 | 套 |  |
| 166 | 其他63 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 167 | 柜45-52 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 8 | 台 |  |
| 168 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 8 | 块 |  |
| 169 |  | FRP合成架(4x5) |  | 8 | 套 |  |
| 170 |  | 遥控水阀（一套） |  | 16 | 套 |  |
| 171 |  | 遥控气阀（一套） |  | 16 | 套 |  |
| 172 |  | 316L不锈钢延口 |  | 8 | 台 |  |
| 173 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 16 | 套 |  |
| 174 |  | 双管日光灯 |  | 8 | 套 |  |
| 175 |  | 插座 |  | 64 | 套 |  |
| 176 | 台35、36 | 全钢中央实验台 | 2500 | 1500 | 850 | 2 | 台 |  |
| 177 |  | 全钢中央双层药品架 | 2500 | 400 | 1000 | 2 | 套 |  |
| 178 |  | 单口化验龙头 |  | 4 | 套 |  |
| 179 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 180 | 台37、38 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 181 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 2 | 块 |  |
| 182 |  | 三口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 183 |  | PP水槽 |  | 2 | 块 |  |
| 184 |  | 桌上洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 185 |  | PP滴水架 |  | 2 | 套 |  |
| 186 | 台39 | 全钢边台 | 2400 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 187 | 其他64-67 | PP万向抽气罩 |  | 4 | 套 |  |
| 188 | 其他68 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 189 | 柜53、54 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 2 | 台 |  |
| 190 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 2 | 块 |  |
| 191 |  | FRP合成架(4x5) |  | 2 | 套 |  |
| 192 |  | 遥控水阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 193 |  | 遥控气阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 194 |  | 316L不锈钢延口 |  | 2 | 台 |  |
| 195 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 196 |  | 双管日光灯 |  | 2 | 套 |  |
| 197 |  | 插座 |  | 16 | 套 |  |
| 198 | 柜55、56 | 全钢落地通风柜 | 1800 | 1500 | 2350 | 2 | 台 |  |
| 199 |  | 遥控水阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 200 |  | 遥控气阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 201 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 202 |  | 双管日光灯 |  | 2 | 套 |  |
| 203 |  | 插座 |  | 12 | 套 |  |
| 204 | 台40 | 全钢边台 | 3000 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 205 | 台41 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 206 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 1 | 块 |  |
| 207 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 208 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 209 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 210 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | A区4层 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 其他69-88 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 20 | 台 |  |
| 212 | 台42 | 全钢中央实验台 | 3500 | 1500 | 850 | 1 | 台 |  |
| 213 |  | 全钢中央双层药品架 | 3500 | 400 | 1000 | 1 | 套 |  |
| 214 |  | 单口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 215 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 2 | 套 |  |
| 216 | 台43 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 217 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 1 | 块 |  |
| 218 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 219 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 220 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 221 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 222 | 台44 | 全钢边台 | 5000 | 750 | 850 | 1 | 台 | 利旧 |
| 223 | 柜57-63 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 7 | 台 |  |
| 224 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 7 | 块 |  |
| 225 |  | FRP合成架(4x5) |  | 7 | 套 |  |
| 226 |  | 遥控水阀（一套） |  | 14 | 套 |  |
| 227 |  | 遥控气阀（一套） |  | 14 | 套 |  |
| 228 |  | 316L不锈钢延口 |  | 7 | 台 |  |
| 229 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 14 | 套 |  |
| 230 |  | 双管日光灯 |  | 7 | 套 |  |
| 231 |  | 插座 |  | 56 | 套 |  |
| 232 | 柜64 | 全钢落地通风柜 | 1800 | 1200 | 2350 | 1 | 台 |  |
| 233 |  | 遥控水阀（一套） |  | 2 | 套 |  |
| 234 |  | 遥控气阀（一套） |  | 2 | 套 |  |
| 235 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 2 | 套 |  |
| 236 |  | 双管日光灯 |  | 1 | 套 |  |
| 237 |  | 插座 |  | 6 | 套 |  |
| 238 | 台45、56 | 全钢中央实验台 | 2500 | 1500 | 850 | 2 | 台 | 利旧 |
| 239 | 台47、48 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 2 | 台 | 利旧 |
| 240 | 台49 | 全钢边台 | 2400 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 241 | 其他89-92 | PP万向抽气罩 |  | 4 | 套 |  |
| 242 | 其他93 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 243 | 其他94、94.5 | 不锈钢组合式冲淋器 |  | 2 | 套 |  |
| 244 | 台50 | 全钢边台 | 5000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 245 |  | 全钢靠边双层药品架 | 5000 | 250 | 1000 | 1 | 套 |  |
| 246 | 台51、52 | 培养架（带日关灯） | 2200 | 500 | 2000 | 2 | 台 |  |
| 247 | 台53、54 | 全钢中央实验台 | 3500 | 1500 | 850 | 2 | 台 |  |
| 248 |  | 全钢中央双层药品架 | 3500 | 400 | 1000 | 2 | 套 |  |
| 249 |  | 单口化验龙头 |  | 4 | 套 |  |
| 250 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 251 | 台55、56 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 252 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 2 | 块 |  |
| 253 |  | 三口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 254 |  | PP水槽 |  | 2 | 块 |  |
| 255 |  | 桌上洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 256 |  | PP滴水架 |  | 2 | 套 |  |
| 257 | 台57 | 全钢边台 | 8100 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 258 | 台58 | 全钢边台 | 5000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 259 |  | 全钢靠边双层药品架 | 5000 | 250 | 1000 | 1 | 套 |  |
| 260 | 台59 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 261 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 1 | 块 |  |
| 262 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 263 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 264 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 265 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 266 | 台60 | 全钢转角边台 | 1000 | 1000 | 850 | 1 | 台 |  |
| 267 | 台61 | 全钢边台 | 3100 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 268 | 台61.5 | 全钢边台 | 5000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 269 |  | 全钢靠边双层药品架 | 5000 | 250 | 1000 | 1 | 套 |  |
|  |  | C区3层 |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 柜65-80 | 全钢通风柜 | 1800 | 915 | 2350 | 16 | 台 |  |
| 271 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1590x745 | 16 | 块 |  |
| 272 |  | FRP合成架(4x5) | 常规 | 16 | 套 |  |
| 273 |  | 遥控水阀（一套） | 24101+24202W | 32 | 套 |  |
| 274 |  | 遥控气阀（一套） | 24102+24202N2 | 32 | 套 |  |
| 275 |  | 316L不锈钢延口 | 常规 | 16 | 台 |  |
| 276 |  | 滴水杯+存水弯（一套) | 常规 | 32 | 套 |  |
| 277 |  | 双管日光灯 | 常规 | 16 | 套 |  |
| 278 |  | 插座 | 公牛牌内芯 | 128 | 套 |  |
| 279 | 台62-73 | 全钢中央实验台 | 6000 | 1500 | 850 | 12 | 台 |  |
| 280 |  | 全钢中央双层药品架 | 6000 | 400 | 1000 | 12 | 套 |  |
| 281 |  | 单口化验龙头 |  | 12 | 套 |  |
| 282 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 12 | 套 |  |
| 283 | 台74-97 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 24 | 台 |  |
| 284 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 24 | 块 |  |
| 285 |  | 三口化验龙头 |  | 24 | 套 |  |
| 286 |  | PP水槽 |  | 24 | 块 |  |
| 287 |  | 桌上洗眼器 |  | 24 | 套 |  |
| 288 |  | PP滴水架 |  | 24 | 套 |  |
| 289 | 台98-100 | 全钢中央实验台 | 4000 | 1500 | 850 | 3 | 台 |  |
| 290 |  | 全钢中央双层药品架 | 4000 | 400 | 1000 | 3 | 套 |  |
| 291 |  | 单口化验龙头 |  | 6 | 套 |  |
| 292 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 6 | 套 |  |
| 293 | 台101-103 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 3 | 台 |  |
| 294 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 3 | 块 |  |
| 295 |  | 三口化验龙头 |  | 3 | 套 |  |
| 296 |  | PP水槽 |  | 3 | 块 |  |
| 297 |  | 桌上洗眼器 |  | 3 | 套 |  |
| 298 |  | PP滴水架 |  | 3 | 套 |  |
| 299 | 台104、105 | 全钢中央实验台 | 3500 | 1500 | 850 | 2 | 台 |  |
| 300 |  | 全钢中央双层药品架 | 3500 | 400 | 1000 | 2 | 套 |  |
| 301 |  | 单口化验龙头 |  | 4 | 套 |  |
| 302 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 303 | 台106、107 | 全钢水槽桌 | 1500 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 304 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1500x750 | 2 | 块 |  |
| 305 |  | 三口化验龙头 |  | 2 | 套 |  |
| 306 |  | PP水槽 |  | 2 | 块 |  |
| 307 |  | 桌上洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 308 |  | PP滴水架 |  | 2 | 套 |  |
| 309 | 其他95-104 | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 10 | 台 |  |
| 310 | 其他105-114、114.1、114.2 | PP万向抽气罩 |  | 12 | 套 |  |
| 311 | 其他115、116 | 不锈钢组合式冲淋器 |  | 2 | 套 |  |
| 312 | 其他117-127 | 全钢气瓶柜 | 900 | 450 | 1800 | 11 | 台 |  |
| 313 | 台108-111 | 全钢边台 | 7000 | 750 | 850 | 4 | 台 | 利旧 |
| 314 | 台112-115 | 全钢边台 | 7500 | 750 | 850 | 4 | 台 | 利旧 |
| 315 | 台116-123 | 全钢边台 | 6000 | 750 | 850 | 8 | 台 |  |
| 316 | 台124 | 全钢边台(内衬防火泥) | 4500 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 317 | 台125 | 全钢边台(内衬防火泥) | 5400 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 318 | 台126、127 | 全钢边台(内衬防火泥) | 4000 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 319 | 台128 | 全钢边台 | 11000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 320 | 台129、130 | 全钢边台(内衬防火泥) | 4000 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 321 | 台131 | 全钢边台(内衬防火泥) | 5400 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 322 | 台132 | 全钢边台(内衬防火泥) | 4500 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
|  |  | C区1层 |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 柜81、82 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 2 | 台 |  |
| 325 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 2 | 块 |  |
| 326 |  | FRP合成架(4x5) |  | 2 | 套 |  |
| 327 |  | 遥控水阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 328 |  | 遥控气阀（一套） |  | 4 | 套 |  |
| 329 |  | 316L不锈钢延口 |  | 2 | 台 |  |
| 330 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 4 | 套 |  |
| 331 |  | 双管日光灯 |  | 2 | 套 |  |
| 332 |  | 插座 |  | 16 | 套 |  |
| 333 | 台133、134 | 天平台 | 800 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 334 | 台135 | 全钢水槽桌 | 1000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 335 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1000x750 | 1 | 块 |  |
| 336 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 337 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 338 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 339 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 340 | 台136 | 全钢中央实验台 | 6000 | 1500 | 850 | 1 | 台 |  |
| 341 | 其他128 | 全钢溶剂柜柜 | 800 | 600 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 342 | 其他129 | 全钢抽气药品柜 | 800 | 600 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 343 | 其他130-133 | 活动柜 | 500 | 500 | 850 | 4 | 台 |  |
| 344 | 柜83 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 1 | 台 |  |
| 345 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 1 | 块 |  |
| 346 |  | FRP合成架(4x5) |  | 1 | 套 |  |
| 347 |  | 遥控水阀（一套） |  | 2 | 套 |  |
| 348 |  | 遥控气阀（一套） |  | 2 | 套 |  |
| 349 |  | 316L不锈钢延口 |  | 1 | 台 |  |
| 350 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 2 | 套 |  |
| 351 |  | 双管日光灯 |  | 1 | 套 |  |
| 352 |  | 插座 |  | 8 | 套 |  |
| 353 | 台137、138 | 天平台 | 800 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 354 | 台139 | 全钢水槽桌 | 1000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 355 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1000x750 | 1 | 块 |  |
| 356 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 357 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 358 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 359 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 360 | 台140 | 全钢中央实验台 | 6000 | 1500 | 850 | 1 | 台 |  |
| 361 | 其他134 | 全钢溶剂柜 | 800 | 600 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 362 | 其他135 | 全钢抽气药品柜 | 800 | 600 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 363 | 其他136-139 | 活动柜 | 500 | 500 | 850 | 4 | 台 |  |
| 364 | 台140.5 | 全钢水槽桌 | 1000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 365 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1000x750 | 1 | 块 |  |
| 366 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 367 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 368 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 369 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 370 | 柜84 | 全钢通风柜 | 1500 | 915 | 2350 | 1 | 台 |  |
| 371 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1290x745 | 1 | 块 |  |
| 372 |  | FRP合成架(4x5) |  | 1 | 套 |  |
| 373 |  | 遥控水阀（一套） |  | 2 | 套 |  |
| 374 |  | 遥控气阀（一套） |  | 2 | 套 |  |
| 375 |  | 316L不锈钢延口 |  | 1 | 台 |  |
| 376 |  | 滴水杯+存水弯（一套) |  | 2 | 套 |  |
| 377 |  | 双管日光灯 |  | 1 | 套 |  |
| 378 |  | 插座 |  | 8 | 套 |  |
| 379 | 台141 | 全钢水槽桌 | 1000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 380 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1000x750 | 1 | 块 |  |
| 381 |  | 三口化验龙头 |  | 1 | 套 |  |
| 382 |  | PP水槽 |  | 1 | 块 |  |
| 383 |  | 桌上洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 384 |  | PP滴水架 |  | 1 | 套 |  |
| 385 | 台142、143 | 天平台 | 800 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 386 | 台144 | 全钢中央实验台 | 6000 | 1500 | 850 | 1 | 台 |  |
| 387 | 台145、146 | 全钢边台 | 8000 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 388 | 其他140 | 全钢抽气药品柜 | 800 | 600 | 1800 | 1 | 台 |  |
| 389 | 其他141、142 | 活动柜 | 500 | 500 | 850 | 2 | 台 |  |
| 390 | 台145-148 | 全钢边台 | 1500 | 750 | 850 | 4 | 台 |  |
| 391 | 其他143、144 | 废液柜 | 1000 | 750 | 850 | 2 | 台 |  |
| 392 |  | 插座 | 公牛牌内芯 | 630 | 个 |  |
| 393 |  | 插座底座 | 钢制 | 630 | 个 |  |
| 实验配套分项 |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  | PPR给水管道 | DN25 | 370 | 米 |  |
| 2 |  | HDPE排水管道 | DN50 | 370 | 米 |  |
| 3 |  | 角阀 | DN25 | 364 | 只 |  |
| 4 |  | BV2.5 | 100米/卷 | 250 | 卷 | 从土建施工单位预留至相关设备点位的插座上取电 |
| 5 |  | 吊顶拆除及修复工程 |  | 600 | 平方米 |  |
| 6 |  | 新建格栅灯 | 1200x600 | 30 | 盏 |  |
| 7 |  | 排风机组钢结构基础 |  | 10 | 项 |  |
| 8 |  | 空调钢结构基础 | 25工字钢 | 60 | 米 |  |
| 其他实验室施工分项 |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 主件 |  | 全钢抽气药品柜 | 900 | 450 | 1800 | 21 | 台 |  |
| 主件 |  | 全钢溶剂柜柜 | 900 | 450 | 1800 | 2 | 台 |  |
| 主件 |  | 桌上型排风柜 | 1200 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 主件 |  | 桌上型排风柜 | 1800 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 主件 |  | 中央台改造 |  | 100 | 米 |  |
| 主件 |  | 全钢通风柜 | 1800 | 915 | 2350 | 4 | 台 |  |
| 配件 |  | 陶瓷面板（25毫米厚度） | 1590x745 | 4 | 块 |  |
| 配件 |  | FRP合成架(4x5) | 常规 | 4 | 套 |  |
| 配件 |  | 遥控水阀（一套） | 24101+24202W | 8 | 套 |  |
| 配件 |  | 遥控气阀（一套） | 24102+24202N2 | 8 | 套 |  |
| 配件 |  | 316L不锈钢延口 | 常规 | 4 | 台 |  |
| 配件 |  | 滴水杯+存水弯（一套) | 常规 | 8 | 套 |  |
| 配件 |  | 双管日光灯 | 常规 | 4 | 套 |  |
| 配件 |  | 插座 | 公牛牌内芯 | 32 | 套 |  |
| 主件 |  | PP排风管 |  |  |  | 100 | 平方米 |  |
| 主件 |  | 钢板防腐变频离心风机 | 10000m3/h; 380~450Pa | 1 | 台 |  |
| 主件 |  | 钢架台 | 300 | 500 | 200 | 76 | 台 |  |
| 主件 |  | 钢架台 | 2500 | 450 | 850 | 1 | 台 |  |
| 主件 |  | 钢架台 | 1500 | 1150 | 850 | 2 | 台 |  |
| 主件 |  | 全钢气瓶柜 | 900 | 450 | 1800 | 8 | 台 |  |
| 主件 |  | 全钢转角边台 | 1000 | 1000 | 850 | 1 | 台 |  |
| 主件 |  | 全钢边台 | 11000 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 主件 |  | 全钢靠边双层药品架 | 11000 | 250 | 1000 | 1 | 套 |  |
| 主件 |  | 全钢边台 | 3500 | 750 | 850 | 1 | 台 |  |
| 主件 |  | 全钢溶剂安全柜 | 1090 | 460 | 1575 | 1 | 台 |  |

| 无机玻璃钢风管分项 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 同质模制无机玻璃钢排风管 | 订制 | 2400 | 平方米 |
| 2 | 排风柜下接管及管道连接材料 | PVC | 88 | 套 |
| 3 | 70°防火平衡调节阀 | 1000x500 | 16 | 个 |
| 4 | 万向抽气罩连接材料 | PVC | 40 | 个 |
| 5 | 药品柜连接 | PVC | 72 | 个 |
| 6 | 吸风口 | 500x500 | 10 | 个 |
| 7 | 帆布专用软接材料 |  | 98 | 个 |
| 变风量控制系统分项 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 变风量控制工位 |  | 88 | 套 |
| 2 | 变频器 | 4kw | 1 | 套 |
| 3 | 变频器 | 5.5kw | 6 | 套 |
| 4 | 变频器 | 7.5kw | 3 | 套 |
| 5 | 传感器 |  | 10 | 套 |
| 6 | 变风量控制柜 | 不含变风量控制箱电源总进线； | 2 | 个 |
| 7 | 变风量控制柜至排风机马达电源线 | 电线YJV-4*4 | 250 | 米 |
| 8 | 变风量控制柜至排风机马达冷却风扇线 | 电线RVV3*1.0 | 250 | 米 |
| 9 | 变频器控制总柜至变频器控制分柜 | YJV-4*16+E10 | 250 | 米 |
| 10 | 变风量控制柜至排风机线槽 | 200*100 | 20 | 米 |
| 11 | 彩钢板设备机房 | A级防火彩钢板，v-950型40kg棉，双面0.5毫米10公分 | 60 | 平方米 |
| 离心变频排风机分项 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢板防腐变频离心风机 | 16000m3/h; 380~450Pa | 1 | 台 |
| 2 | 钢板防腐变频离心风机 | 18000m3/h; 380~450Pa | 2 | 台 |
| 3 | 钢板防腐变频离心风机 | 19000m3/h; 380~450Pa | 4 | 台 |
| 4 | 钢板防腐变频离心风机 | 21000m3/h; 380~450Pa | 2 | 台 |
| 5 | 钢板防腐变频离心风机 | 24000m3/h; 380~450Pa | 1 | 台 |
| 6 | 活性炭尾气处理装置 | 1500毫米x1800毫米x2400毫米 | 10 | 台 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢钢瓶接头 |  | 材质不锈钢316 进气接口G5/8"右旋内螺纹 出气接口1/4"外螺纹 | 只 | 44 |
| 2 | 不锈钢金属软管 |  | 材质不锈钢316 耐压200公斤 两端接口1/4"内螺纹 | 只 | 44 |
| 3 | 不锈钢减压器 |  | 膜片材质不锈钢316L 进气最高压力210公斤 出气压力范围0~9公斤 两端接口1/4"内螺纹 压力表单位Mpa | 只 | 44 |
| 4 | 不锈钢转接头 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/4"外螺纹x1/4"卡套 | 只 | 80 |
| 5 | 不锈钢转接头 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/4"外螺纹x3/4"卡套 | 只 | 8 |
| 6 | 不锈钢管 |  | 材质不锈钢316L 尺寸1/4" 处理工艺光辉退火 | 米 | 1412 |
| 7 | 不锈钢管 |  | 材质不锈钢316L 尺寸3/4" 处理工艺光辉退火 | 米 | 220 |
| 8 | 不锈钢焊接三通 |  | 材质不锈钢316 尺寸1/4"光管 | 只 | 126 |
| 9 | 不锈钢焊接三通 |  | 材质不锈钢316 尺寸3/4"光管 x1/4"光管 x3/4"光管 | 只 | 12 |
| 10 | 焊接弯头 |  | 材质不锈钢316 尺寸3/4"光管 | 只 | 16 |
| 11 | 焊接大小头 |  | 材质不锈钢316 尺寸3/4"光管 x1/4"光管 | 只 | 4 |
| 12 | 维修球阀 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/4"卡套 耐压70公斤 | 只 | 48 |
| 13 | 通风柜转接头 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/8"外螺纹x1/4"卡套 | 只 | 480 |
| 14 | 安装面板材料 |  | 材质不锈钢304 | 只 | 22 |
| 15 | 安装固定材料 |  | 材质铝合金 尺寸1/4"，3/4" | 米 | 1432 |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 不锈钢钢瓶接头 |  | 材质不锈钢316 进气接口G5/8"右旋内螺纹 出气接口1/4"外螺纹 | 只 | 7 |
| 2 | 不锈钢金属软管 |  | 材质不锈钢316 耐压200公斤 两端接口1/4"内螺纹 | 只 | 7 |
| 3 | 半自动切换 |  | 膜片材质不锈钢316L 进气最高压力210公斤 出气压力范围0~9公斤 两端接口1/4"内螺纹 压力表单位Mpa | 只 | 1 |
| 4 | 一级减压器 |  | 膜片材质不锈钢316L 进气最高压力210公斤 出气压力范围0~9公斤 两端接口1/4"内螺纹 压力表单位Mpa | 只 | 5 |
| 5 | 不锈钢吹扫排空装置 |  | 材质不锈钢316L 两端接口1/4"内螺纹 | 只 | 7 |
| 6 | 转接头 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/4"外螺纹x1/4"卡套 | 只 | 14 |
| 7 | 转接头 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/4"外螺纹x1/2"卡套 | 只 | 6 |
| 8 | 主管道球阀 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/2"卡套 耐压70公斤 | 只 | 6 |
| 9 | 管子 |  | 材质不锈钢316L 尺寸1/4" 处理工艺光辉退火 | 米 | 360 |
| 10 | 管子 |  | 材质不锈钢316L 尺寸1/2" 处理工艺光辉退火 | 米 | 312 |
| 11 | 不锈钢焊接三通 |  | 材质不锈钢316 尺寸1/4"光管 | 只 | 15 |
| 12 | 不锈钢焊接三通 |  | 材质不锈钢316 尺寸1/2"光管 x1/4"光管 x1/2"光管 | 只 | 15 |
| 13 | 焊接大小头 |  | 材质不锈钢316 尺寸1/2"光管 x1/4"光管 | 只 | 6 |
| 14 | 终端减压器 |  | 膜片材质不锈钢316L 进气最高压力35公斤 出气压力范围0~9公斤 两端接口1/4"内螺纹 压力表单位Mpa | 只 | 27 |
| 15 | 转接头 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/4"外螺纹x1/4"卡套 | 只 | 54 |
| 16 | 终端 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/4"卡套 耐压70公斤 | 只 | 27 |
| 17 | 终端转接头 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/4"光棍x1/8"卡套 | 只 | 27 |
| 18 | 通风柜转接头 |  | 材质不锈钢316 两端接口1/8"外螺纹x1/4"卡套 | 只 | 24 |
| 19 | 安装面板材料 |  | 材质不锈钢304 | 只 | 32 |
| 20 | 安装固定材料 |  | 材质铝合金 尺寸1/4"，1/2" | 米 | 672 |

| 序号 | 项目名称/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调、空调自控和空调配电工程报价 |
| 一 | 设备工程 |  |  |
| 1 | 超低温型风冷热泵机组 | 台 | 4.0 |
|  | 制冷量130KW，制热量140kw，功率37kw； |  |  |
| 2 | 空调冷热水循环水泵 | 台 | 2.0 |
|  | 扬程24m，流量138m3/h，功率15kw |  |  |
| 3 | 新风换热器(发泡保温箱体）（带阀门） |  |  |
|  | XF2205 | 台 | 16.0 |
| 4 | 钢制新风可拆过滤装置 |  |  |
|  | ZYGL-02 | 台 | 16.0 |
| 5 | 不锈钢补水箱 |  |  |
|  | 体积600L，包括补水用浮球阀，304不锈钢材质 | 台 | 1.0 |
| 6 | 补水定压装置 |  |  |
|  | H=20m L=1.1m3/h N=0.37kW | 台 | 1.0 |
| 二 | 设备固定支架 |  |  |
| 1 | 风冷热泵机组 |  |  |
|  | 金属减震器 | 个 | 16.0 |
| 2 | 水泵 |  |  |
|  | 槽钢基础 | 个 | 2.0 |
|  | 金属减震器 | 台 | 8.0 |
| 3 | 膨胀水箱 |  |  |
|  | 固定支架 | 个 | 1.0 |
| 4 | 新风换热器 |  |  |
|  | 固定支架 | 台 | 16.0 |
| 5 | 钢制新风可拆过滤装置 |  |  |
|  | 固定支架 | 台 | 16.0 |
| 6 | 定压补水装置 |  |  |
|  | 固定支架 | 台 | 1.0 |
| 三 | 水管管道工程 |  |  |
| 1 | 无缝钢管 |  |  |
|  | φ219*6 | 米 | 88.0 |
|  | φ159*4.5 | 米 | 12.0 |
|  | φ108*4.5 | 米 | 84.0 |
| 2 | 镀锌钢管 |  |  |
|  | DN80 | 米 | 56.0 |
|  | DN65 | 米 | 48.0 |
|  | DN50 | 米 | 354.0 |
|  | DN25 | 米 | 24.0 |
|  | DN20 | 米 | 32.0 |
| 3 | 法兰片、三通、弯头、木托等配件 | 式 | 1.0 |
| 4 | 钢管保温 |  |  |
|  | DN200*50 | 米 | 106.0 |
|  | DN150*50 | 米 | 15.0 |
|  | DN100*40 | 米 | 68.0 |
|  | DN80*30 | 米 | 26.0 |
|  | DN65*30 | 米 | 78.0 |
|  | DN50*30 | 米 | 42.0 |
|  | DN25*25 | 米 | 20.0 |
|  | DN20*25 | 米 | 32.0 |
| 5 | 胶水、胶带 | 式 | 1.0 |
| 6 | 冷凝水管 镀锌钢管（13毫米橡塑保温） |  |  |
|  | DN32 | 米 | 96.0 |
| 7 | 手柄铸铁碟阀 |  |  |
|  | DN150 | 只 | 4.0 |
|  | DN100 | 只 | 4.0 |
|  | DN80 | 只 | 8.0 |
| 8 | 铜球阀 |  |  |
|  | DN50 | 只 | 48.0 |
|  | DN25 | 只 | 9.0 |
|  | DN20 | 只 | 1.0 |
| 9 | Y型过滤器 |  |  |
|  | DN150 | 只 | 2.0 |
|  | DN80 | 只 | 4.0 |
|  | DN50 | 只 | 16.0 |
| 10 | 橡胶软接头 |  |  |
|  | DN150 | 只 | 6.0 |
|  | DN80 | 只 | 16.0 |
| 11 | 金属软接头 |  |  |
|  | DN50 | 只 | 32.0 |
| 12 | 止回阀 |  |  |
|  | DN150 | 只 | 2.0 |
| 13 | 自动放气阀DN25 | 套 | 4.0 |
| 14 | 温度计 | 套 | 8.0 |
| 15 | 不锈钢压力表 | 套 | 4.0 |
| 16 | 室外水管保温铝皮外保护(厚度0.5毫米) | 平方米 | 295.0 |
| 17 | 水管过墙开洞及修补及预埋套管 | 式 | 1.0 |
| 四 | 风管工程 |  |  |
| 1 | 镀锌铁皮 |  |  |
|  | 1.0毫米t | 平方米 | 678.0 |
| 2 | 风管橡塑保温 20毫米 | 平方米 | 678.0 |
|  | 胶水、胶带 | 式 | 1.0 |
| 3 | 双层格栅风口 |  |  |
|  | 600×600 | 只 | 48.0 |
| 4 | 风量调节阀 |  |  |
|  | 1800*500 | 只 | 16.0 |
| 5 | 原来窗钢化玻璃拆除，防暴雨百叶定做及高空安装 | 平方米 | 300.0 |
| 6 | 双面铝箔保温软管 | 平方米 | 180.0 |
| 五 | 配电和自控工程 |  |  |
| 1 | 配电柜 |  |  |
|  | 总配电量180KW（含主机、水泵等） | 套 | 1.0 |
| 2 | 空调主机、水泵电缆（自配电枢纽至配电柜及配电柜至用电设备） |  |  |
|  | YJV3*36+2*16 | 米 | 328.0 |
|  | YJY4*4 | 米 | 96.0 |
|  | BV3*2.5 | 米 | 68.0 |
| 3 | 镀锌桥架 |  |  |
|  | 300×100 | 米 | 135.0 |
| 4 | 金属线管 |  |  |
|  | KGB￠25 | 米 | 160.0 |
|  | ￠20金属软管 | 米 | 50.0 |
| 5 | 水流开关 | 只 | 4.0 |

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.0HP多联式室外机RUXYQ10BA |  | 1 | 台 |
| 2 | 1.0HP四面出风嵌机FXFP28LVC |  | 9 | 台 |
| 3 | 1.2HP四面出风嵌机FXFP36LVC |  | 1 | 台 |
| 4 | 1.6HP四面出风嵌机FXFP45LVC |  | 1 | 台 |
| 5 | 无线遥控器 |  | 11 | 台 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空调冷媒铜管 | φ6.4*0.6 | 42 | 米 |
| 2 | 空调冷媒铜管 | φ9.52*0.8 | 43 | 米 |
| 3 | 空调冷媒铜管 | φ12.70*0.8 | 64 | 米 |
| 4 | 空调冷媒铜管 | φ15.88*0.8 | 30 | 米 |
| 5 | 空调冷媒铜管 | φ19.10*0.9 | 7 | 米 |
| 6 | 空调冷媒铜管 | φ22.20*1.0 | 5 | 米 |
| 7 | 空调冷媒铜管 | φ25.40*1.0 | 31 | 米 |
| 8 | 冷媒管橡塑保温 | φ7.0*10 | 42 | 米 |
| 9 | 冷媒管橡塑保温 | φ10.0*10 | 43 | 米 |
| 10 | 冷媒管橡塑保温 | φ13.0*10 | 64 | 米 |
| 11 | 冷媒管橡塑保温 | φ16.0*10 | 30 | 米 |
| 12 | 冷媒管橡塑保温 | φ19.0*10 | 7 | 米 |
| 13 | 冷媒管橡塑保温 | φ22.0*15 | 5 | 米 |
| 14 | 冷媒管橡塑保温 | φ25.0*15 | 31 | 米 |
| 15 | PVC冷凝水管（含保温） | dn25*1.0 | 50 | 米 |
| 16 | PVC冷凝水管（含保温） | dn32*1.0 | 32 | 米 |
| 17 | PVC冷凝水管（含保温） | dn40*1.0 | 60 | 米 |
| 18 | 室内机分歧管 | KHRP26MC-T | 10 | 个 |
| 19 | 内外机信号线 | 2×0.75毫米2 | 122.1 | 米 |
| 20 | 内机控制线 | 2×0.5毫米2 | 132 | 米 |
| 21 | PVC线管 | DN20*1.0 | 215.985 | 米 |
| 22 | 制冷剂 | R410A | 23.31 | 千克 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空调冷媒铜管 | φ6.4*0.6 | 140 | 米 |
| 2 | 空调冷媒铜管 | φ9.52*0.8 | 223 | 米 |
| 3 | 空调冷媒铜管 | φ12.70*0.8 | 46 | 米 |
| 4 | 空调冷媒铜管 | φ15.88*0.8 | 128 | 米 |
| 5 | 空调冷媒铜管 | φ19.10*0.9 | 15 | 米 |
| 6 | 空调冷媒铜管 | φ22.20*1.0 | 5 | 米 |
| 7 | 空调冷媒铜管 | φ25.40*1.0 | 10 | 米 |
| 8 | 空调冷媒铜管 | φ28.60*1.1 | 10 | 米 |
| 9 | 空调冷媒铜管 | φ31.80*1.2 | 20 | 米 |
| 10 | 冷媒管橡塑保温 | φ7.0*10 | 40 | 米 |
| 11 | 冷媒管橡塑保温 | φ10.0*10 | 23 | 米 |
| 12 | 冷媒管橡塑保温 | φ13.0*10 | 46 | 米 |
| 13 | 冷媒管橡塑保温 | φ16.0*10 | 28 | 米 |
| 14 | 冷媒管橡塑保温 | φ19.0*10 | 15 | 米 |
| 15 | 冷媒管橡塑保温 | φ22.0*15 | 5 | 米 |
| 16 | 冷媒管橡塑保温 | φ25.0*15 | 10 | 米 |
| 17 | 冷媒管橡塑保温 | φ28.0*15 | 10 | 米 |
| 18 | 冷媒管橡塑保温 | φ32.0*20 | 20 | 米 |
| 19 | PVC冷凝水管（含保温） | dn25*1.0 | 50 | 米 |
| 20 | PVC冷凝水管（含保温） | dn32*1.0 | 32 | 米 |
| 21 | 室内机分歧管 | KHRP26MC-T | 8 | 个 |
| 22 | 内外机信号线 | 2×0.75毫米2 | 108.4 | 米 |
| 23 | 内机控制线 | 2×0.5毫米2 | 60 | 米 |
| 24 | PVC线管 | DN20*1.0 | 143.1 | 米 |
| 25 | 制冷剂 | R410A | 20.685 | 千克 |

# 第五部分：采购合同（草案）

（具体情况以实际签订为准）

合同编号：

签约地点：天津

甲方：天津大学                            乙方：

地址：天津市南开区卫津路92号             地址：

电话：022－27406276                       电话：

传真：022－27406282                       传真：

邮政编码：300072                          邮政编码：

联系人：                                  联系人：

账号：          开户行：

本合同由甲乙双方订立，根据本合同条款，甲方向乙方购买下述产品：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量(台) | 金额合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |
| 金额总计（大写） |  |

1.付款方式：货到后付款

2.供货时间：自签订合同之日起7天之内

3.质量要求及技术标准：按产品说明书技术参数或双方签订的技术协议

4.运输方式及交货地点：供方负责运输费用    交货地点：天津大学

5．安装与调试：由用户出具验收合格证明。

6．验收标准、保修期及保修方式：按产品说明书技术参数或双方签订的技术协议验收，验收合格后保修12个月，在30天内产品出现质量问题，乙方应无条件调换。保修期内产品出现问题，乙方上门维修。

不可抗力：由天灾、人祸、政策限制等不可抗力原因直接或间接引起的任何损失、损坏、交货延迟或不能交货，责任不在乙方。

违约责任：按中华人民共和国合同法有关规定执行。

9．仲裁：双方必须依据中华人民共和国有关法律法规严格执行本合同。在执行过程中发生的一切争执，双方应在互相谅解和友好的基础上协商解决。如经协商解决仍达不成协议，任何一方均可向相应的仲裁机构申请仲裁或调解，仲裁费用由败诉方负担。

合同的生效、终止和其他：

10.1本合同从双方单位法人代表（或法人代理）签字盖章之日起生效。

10.2本合同在双方的责任、义务履行完毕后终止。

10.3本合同的修改及增补应以双方授权代表签署的书面文件为准。

10.4在履行本合同期内，各方的所有往来通知均应采用可靠的书面方式。

11． 本合同一式三份，甲方存留两份，乙方存留一份。

12．备注：

甲方                                               乙方

签字：                                             签字：

盖章                                               盖章：

日期                                               日期：

注：如涉及到中央政府采购目录中的商品，则另外选用中央政府采购合同文本。

# 第六部分：投标文件格式

投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件，招标文件第11条规定提交的其他有关资料未给出格式文件的，由投标人自行设计编写。混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

一、封面

投  标  文 件

项目名称：天津大学药学院24教学楼实验室通风橱、实验台项目

招标编号：TDZC2018N0040

投标人全称（加盖单位公章）：

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权代表印刷体姓名：                 签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：      年    月    日

*二、投 标 函

天津大学招投标管理办公室、北京泛华国金工程咨询有限公司：
                         (投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、招标编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本5份。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5.如果在履约过程中发现任何报价遗漏或风险考虑不足，我们不再要求采购人给予补偿。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件的规定。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

12.我方承诺接受招标文件中采购合同的全部条款且无任何异议。

13.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加招标采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其它供应商或者招标单位工作人员恶意串通的；

向采购人、招标单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

未经招标单位同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

14.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：              e-mail：

投标人全称(公章)：

法定代表人（签字）：

投标人代表(签字)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。

*三、开标一览表；

项目名称：

招标编号：

价格单位：人民币元

时间单位：日历天

| 投标产品包号 | 投标总价（已优惠或折扣后） | 开始供货时间 | 全部货物安装完毕时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：开标一览表中的“投标总价”应是本包内所有投标货物及境内运输、安装及其他相关服务的全部费用的报价。

投标总价大写金额：第一包

第二包

第三包

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权的投标人代表签字：

日期：

*四、投标产品报价明细表；

项目名称：

招标编号：

价格单位：人民币元

| 品名 | 规格/型号 | 技术指标 | 材质说明 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权的投标人代表签字：

日期：

*五、法定代表人证明书

天津大学招投标管理办公室、北京泛华国金工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄）在我单位任       （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。
　　特此证明。

法定代表人住址：               法定代表人身份证号：

法定代表人电话：                
投标人全称（公章）：

日期：  年   月  日

*六、法定代表人身份证复印件或其他身份证明（加盖投标人公章）

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

七、法定代表人的授权委托书（如由授权代表参与投标时必须提供，否则投标无效）

天津大学招投标管理办公室、北京泛华国金工程咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的

（投标人代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称） 项目，招标编号：          ，以本公司名义参加投标。投标代表在开标、评标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。投标代表无转委托权。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名：           签字：

投标人代表印刷体姓名：           联系方式:           签字：              职务：

投标人代表身份证号：             （身份证复印件附后）

投标人全称（公章）：

八、授权代表身份证复印件或其他身份证明（加盖投标人公章，如由授权代表参加投标时必须提供，否则投标无效）

| 授权代表身份证正面 | 授权代表身份证背面 |
| --- | --- |

*九、投标人资格声明

1、名称及基本情况：

| 投标人全称 |  | 成立和/或注册日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司性质 |  | 法定代表人 |  |
| 注册资本 |  | 实收资本 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 地址 |  | 邮编 |  |
| 职员人数 |  | 专业技术人员人数 |  |
| 近一年资产负债表 | 固定资本 | 原值 |  |
|  |  | 净值 |  |
|  | 流动资金 |  |
|  | 长期负债 |  |
|  | 短期负债 |  |

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 厂房及展厅面积 | 职工人数 | 生产设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标人不生产，需从其它制造厂家购买的原材料（包括塑粉、油漆、轴承、钢材、标准件等）：

| 原材料名称 | 原材料品牌 | 制造厂家名称 | 制造厂家地址 | 制造厂家联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（3）制造厂家生产此投标货物的经验（包括年限、商业运营的起始日期、业绩等）：

（4）销售、服务网点分布：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 |
| --- | --- | --- |

3、易损件供应商的名称和地址：

| 序号 | 部件名称 | 供应商名称和地址 |
| --- | --- | --- |

4、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

*十、投标人有效营业执照复印件（加盖投标人公章）

*十一、经第三方会计师事务所审计的上一年度（2016年度或2017年度）财务审计报告复印件加盖公章或投标截止时间前1个月以内投标人开户银行开具的银行资信证明（投标文件正本须附原件，副本中提供复印件加盖投标人公章）

*十二、最近一年度依法交纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件（加盖投标人公章）

*十三、供应商须提供提交投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）（投标人自行编写，加盖投标单位公章）

十四、生产厂商委托代理授权书（代理商提供）

十五、制造厂商有效营业执照副本复印件（加盖投标人公章，代理商提供）

十六、投标人近两年同类型项目业绩介绍及最终用户的有效联系方式（如有同类型项目业绩时，提供合同复印件并加盖投标人公章）

十七、投标产品技术情况介绍；（投标人自行编写）

*十八、投标产品技术偏离表（逐条逐项应答）

| 品名 | 数量 | 招标文件技术 要求 | 投标文件 对应技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人应在投标文件中对所提供的产品进行技术偏离应答，并逐一做出具体响应（不可完全复制粘贴招标文件项目技术要求）或按要求提供相关证明资料，否则将做为负偏离或不满足项对待。

- 第四部分中，带“*”标记的内容为实质性条款，投标人对标记“*”内容的应答不得有任何负偏离，否则做无效标处理。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权的投标人代表签字：

日期：

十九、投标产品彩图；

二十、投标产品通过检测、认证的相关证明文件复印件（加盖投标人公章）；

二十一、质量承诺函

项目名称：

项目编号：

致：天津大学招投标管理办公室、北京泛华国金工程咨询有限公司

_____________为保证中标设备的质量特作如下承诺：

投标人的质量承诺书应至少包含但不限于下列几项：

- 投标人为所提供投标货物给出的明确质量条款；

- 投标人为所提供投标货物给出的明确性能保证条款；

- 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同有同等法律效力；

- ……

投标申请人：__________________

法定代表人：___________________

日      期：年   月   日

二十二、服务承诺函

项目名称：

项目编号：

日期：

致：天津大学招投标管理办公室、北京泛华国金工程咨询有限公司

_____________对中标合同设备的服务作如下承诺：

投标人的质量承诺书应至少包含但不限于下列几项：

- 投标人对自己提供服务的说明；

- 投标人为保证服务的组织保障；

- ……

投标申请人：______________

法定代表人：______________

日      期: 年    月  日

*二十三、投标产品售后维修和服务方案（投标人自行编写）

二十四、政府采购政策情况表（加盖投标人公章）

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业磋商且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业磋商且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利单位产品金额合计 |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/磋商所投包总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见响应文件第 至 页。 |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包磋商总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见响应文件第 至 页。 |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《产品报价明细表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：____________

二十五、中小微企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

声明函后附http://www.gsxt.gov.cn/index.html网站查询的网络截图，如未附网络截图，将不按小型、微型企业处理。

二十六、中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（单位公章）：

日期：     年   月   日

注：中小微企业声明函（制造商）须在响应文件正本中提供加盖制造商公章的原件，否则不予认定。

声明函后附http://www.gsxt.gov.cn/index.html网站查询的网络截图，如未附网络截图，将不按小型、微型企业处理。

二十七、国家企业信用信息公示系统的公示内容

步骤如下

1、登录http://www.gsxt.gov.cn/index.html

点击“小微企业名录”

2、点击“小微企业库”

3、选择公司所属城市，输入单位名称进行查询

4、响应文件中提供如下截图

查询后如显示出被查询企业的信息，则证明该企业为小微企业，如查询后，无显示内容，则不能判定该企业为小微企业，如下图：

注：

1、提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的国家企业信用信息公示系统截图。

2、供应商须保证提供材料真实有效，采购人保留进一步核实的权利，一经发现虚假伪造，取消投标、中标资格。

二十八、残疾人福利性单位声明函（投标人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人名称：

日期：    年   月   日

注：提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供制造商残疾人福利性单位的声明函。

二十九、残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（单位公章）：

日期：     年   月   日

三十、监狱企业的证明文件

三十一、投标人需要提供或说明的其他材料（包含本招标文件要求的资料及投标人认为需要提交的其他资料）

三十二、更正公告（如有）

# Text boxes

注明正本或副本