招   标   文   件

项目编号：  JG2018-039

项目名称：  场发射透射电镜系统等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一八年一月

第一部分   招标邀请函

受天津工业大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就场发射透射电镜系统等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2018-039

2．项目名称：场发射透射电镜系统等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．投标供应商应已在天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标文件递交截止时间：2018年3月5日9:15

开标时间：2018年3月5日9：15

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：83955042（叶建忠）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2018年1月30日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为场发射透射电镜系统等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（加盖公章）
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件(doc格式)，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-43分；基础分：43分；高价值部件一项非实质性负偏离减2分；非高价值部件一项非实质性负偏离减1分。最低0分，最高43分。（实质性要求不作为打分项）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。（通讯地址：天津市河东区万新村嵩山道72号天津市教育委员会教学仪器设备供应中心计划科，邮编：300162，电话：24717379）

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存。

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

注：本项目所有设备均接受进口设备投标

第一包：场发射透射电镜系统

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场发射透射电镜系统 | 技术指标 1. 电子枪 1.1电子枪类型：长寿命高亮度冷场发射电子枪 *1.2能量分辨率：≤0.30eV，适用于高分辨的eels研究 *1.3小束斑下束流：≥2.5nA(束斑尺寸为0.7nm) 1.4 提供备用电子枪灯丝，保障电子枪稳定运行 2 分辨率 2.1点分辨率：≤0.23nm@200KV； *2.2线分辨率：≤0.10nm@200KV；0.14nm@80KV 2.3背散射电子分辨率：≤1.0nm@200KV； *2.4 STEM BF/DF分辨率：≤0.16nm@200KV；≤0.31nm@80KV *2.5信息分辨率：≤0.12nm@200KV 2.6 束斑漂移：≦1nm/min 3 加速电压：最高可达200kV，加速电压连续可调，步长50V *4 稳定度 4.1加速电压稳定性：≤1 ppm/min（峰峰值） 4.2物镜电流稳定性：≤1 ppm/min（峰峰值） *5 TEM模式下放大倍数： 50~2,000,000倍 6 物镜系统 *6.1球差系数：≤1.0mm *6.2色差系数：≤1.4mm *6.3最小聚焦步长：≤1.4nm 6.4焦距：≤2.3nm 7 聚光镜系统 7.1球差系数：≤1.0mm 7.2色差系数：≤1.4mm 7.3焦距：≤2.3nm *7.4采用四级聚光镜系统，可以实现会聚角度和亮度的单独控制 8束斑尺寸 *8.1 TEM模式：1nm到20nm *8.2 EDS模式/纳米束电子衍射(NBD)模式/会聚束电子衍射(CBD)模式：0.5nm到20nm *8.3 电子光路快速切换：TEM/EDS/NBD/CBD模式一键式切换；操作键盘和旋钮控制电子束会聚角度变化 8.4会聚束电子束衍射 8.5 接受角：(10( 8.6 相机长度: 15 – 2000mm 9 样品台 *9.1 安装方式：侧插式测角仪样品台，采用皮米级压电陶瓷控制，最小步长50皮米 9.2样品更换：只需点击按钮即可实现样品杆的全自动插入或者退出，退出时样品台坐标自动清零，减少误操作；手动更换方式同时并存； 9.3 样品台驱动方式：五轴马达驱动(X/Y/Z/倾斜X/倾斜Y ) 9.4 样品移动范围：2mm(X, Y); 0.4mm(Z) 9.5 样品倾斜角度：≥ (35((X) / (30((Y) 10 扫描透射附件(STEM) 技术规格 10.1 明场分辨率：≤0.16nm（200KV，0.136nm可获得） 10.2 暗场分辨率：≤0.16nm（200KV，0.136nm可获得） 10.3 HAADF分辨率：≤0.16nm（200KV，0.136nm可获得） 10.4 STEM模式放大倍率： 200~150,000,000倍 10.5 标配置先进的双探测器系统，可快速得到高分辨明场BF像，STEM能快速拍摄高质量的暗场DF像和高角环形暗场HAADF像及表征轻元素的环形明场像（ABF）或表征相衬度的iDPC探测器 *10.6 TEM、SEI（BEI）、 STEM模式通过软件简单点击即可快速切换，保证SEI图像、BF、DF（HAADF）图像采集的无缝式切换。符合实际情况 11 X射线能谱分析仪技术规格 *11.1 探测器类型：大于200 mm2探测器面积, 电制冷无窗型 11.2 能量分辨率： 133eV 11.3 元素分析范围：4B至92U *11.4 EDS固体角：≥双探测器1.7sr 12数字化照相系统 12.1图像采集系统：配置CMOS相机一个，样品室观察相机一个。图像观察窗和图像观察用CCD并存。 12.2 CMOS相机最大像素：≥4096* 4096，像素尺寸为15μm X 15μm *12.3拍摄速度：≥25fps@4096 x 4096, 320fps@512 x 512 12.4原位记录（in-situ）功能：25fps@4096x 4096，100fps@2048 x 2048，200fps@1024x 1024，300fps@512 x 512 12.5动态范围：≥16bit，可以快速直接拍摄衍射花样和低剂量图像 *12.6 读出噪音：≤0.8e- 防漂移等高级功能：自动漂移校正 12.8应用软件：业界成熟、功能完善、流程化设计的64位电子显微分析软件，包括图像处理、傅里叶变换（FFT）和电子衍射分析等 12.9与其它附件的兼容性：自动伸缩，与能量过滤器、电子能量损失谱(EELS)等附件兼容 12.10系统配置：相机主机硬件及64位支持软件，电子衍射分析软件，支持高速相机的64-位计算机系统 13 真空系统 13.1 四级真空系统，可实现快速抽真空。 13.2 典型换样时间：≤60秒 *13.3 电子枪真空度≤10-10Pa， 真空保持时间不低于150小时（设备标配电子枪室长时间UPS支持） 13.4 样品室真空度≤2×10-5Pa *13.5 标配液氮冷阱，单次添加液氮持续使用时间≥20小时 14. 功能附件 14.1 具备有三维重构功能，可完成样品的结构三维及成份元素三维的数据采集及可视化。 三维重构样品的倾转角度不低于(80度 14.2 能量过滤 (EFTEM)和电子能量损失谱(EELS)分析系统： 14.2.1 实现能量过滤成像提高图像质量，尤其提高厚试样和断层成像的图像质量，分析材料的化学价态、电子结构、元素组成及其面分布等 *14.2.2 能量过滤器主机：配5级像差校正、微秒级高速静电快门和高速（像素2048 x 2048） CCD探测器、高级BF/DF探头的能量过滤系统 14.2.3入口光阑：配备9.0/5.0/2.5mm，其中9mm用于大视野成像，2.5mm和5mm分别用于高能量分辨和快速EELS采集和分析 14.2.4图像畸变：小于0.75%；能量分辨率：小于0.2 eV@200 kV；色畸变：小于0.5% @50eV 14.2.5 STEM和Spectrum Imaging(SI)：将所有STEM探头集成于STEMPack，并达到1000谱/秒的采谱速度 14.2.6 兼容EDS采谱功能，具有EELS和EDS实时数据同时采集功能，并在专门软件同时处理 冷冻传输样品杆及配套干泵： 14.3.1水平时的漂移：<1.5 nm/min；水平时时的分辨率：0.23nm；最低工作温度: <-170°C 14.3.2 单次液氮高分辨 (<-170°C条件下) 保持时间：>8小时；样品杆尖端类型：无卡环超薄，倾转角可以高达80度 14.3.3冷媒：液氮 ；配置如样品装载液氮工作站，温度控制器，高分辨电缆等附件 14.3.4桌面式干泵基本要求：无油真空系统，配有抽速不小于70 l/s的分子泵和2级隔膜机械泵，系统基本压力: 5×10-4 Pa)， 14.3.5干泵系统的配置：干泵基本单元，4个样品杆适配器，兼容样品杆，可以同时为4个样品杆提供抽气维护 14.4 具备原位样品加热观察功能样品杆：采用4电极金属丝加热模式，兼容2种加热芯片，最高温度≥800℃，样品倾斜角度：不小于(25((X) / (25((Y)；兼容EDS和EELS测试模式；测温准确率：大于95%；温度稳定性：大于99.5%；样品最小漂移率：不大于0.5 nm/min 14.5 用于TEM观察样品清洁的前处理设备： *14.5.1等离子清洗机 配有有H2, O2, Ar三组分通道，减小样品溅射损伤，可对多孔碳膜进行高效且无破坏的清洗，提高样品在低电压下的成像能力呵在化学微量分析时提高其精度 14.5.2 样品室直径>8cm，样品室高度>5cm；可清洗多孔碳膜，最低能量低至2瓦；清洗时间：普通污染样品<2分钟，重度污染样品<10分钟 14.6 用于制样前原始样品处理设备： 14.6.1 三靶位磁控溅射仪，用于高分子，碳材料及无机材料等不导电或导电性较差的原始样品的表面改型，沉积一层良导体层如Pt，Ag，Au等，厚度在2~10 nm左右，提高不导电材料的TEM制样成功率 14.6.2 总功率：2.5KW，靶枪数量：3个，靶枪冷却方式：水冷，配有直流，射频和中频脉冲电源，载样台：Ø140mm，载样台转速：1rpm-20rpm内可调，保护气体：Ar、N2等惰性气体，进气气路：质量流量计控制3路进气，2个流量为 100 SCCM，1个流量为200 SCCM，主机尺寸：500mm×560mm×660mm，整机尺寸：1300mm×660mm×1200mm 14.6.3 大腔室等离子表面改性机，通过空气、氧气或氩气等气体的等离子体来去除表面敏感的高分子，碳材料等的氧化层和污染物，同时也可改变物体表面的性质，配合磁控溅射仪，提高TEM制样（FIB或离子减薄模式）的制样成功率 14.6.4 射频频率：不小于3.0MHz，功率3档可手动调节，等离子腔体：高纯石英腔体，Ø160mm×190mm，采用铝制折叠式法兰进行密封，法兰上设有Ø45mm的观察窗，真空泵：240L/min，直连式双旋真空泵，可通入多种气体来产生等离子，如N2、Ar、H2、O2、空气以及混合气体等 冷冻超薄切片系统： 14.7.2 超薄切片机：放大倍数：大于60倍，带有共心式移动；刀架：360°旋转，分隔±30°；刀的角度可调：-2°至15°（刻度1°），可支持刀宽度6~12mm； 样品可做360°旋转，优中心运动±22°；独立照明系统，亮度可控的LED顶照光亮度：8250lx（在刀口区域），背光亮度：3450lx（在刀口区域），透射光亮度：200lx（无样品时），可开关的LED点照光亮度：8600lx（在刀口区域）；切片速度控制范围：0.05－100mm/s；样品厚度控制：1nm – 15µm，切片创面范围：0.2－14mm；回程速度：10，30，50mm/s可选，样品臂总行程：200μm，样品臂前进指示：10段，每段20μm，切片原理(传动系统)：重力切片；高级触摸屏内置计数器，可进行切片数计数，切片行程计数，切片数倒计数，切片行程倒计数，带自动修块模式，手动修块模式；刀台运动：E-W运动（马达驱动）：25mm，按钮连续性控制，调节读数单位为μm，N-S运动（马达驱动）：10mm，按钮连续性控制，可报告钻石刀使用情况 14.7.2 配置冷冻腔室，用于特殊高分子样品的制备：温度范围：+110°C至-185°C，可烘烤至+110°C工作温度范围：-15°C至 -185°C，温度显示和设定：同时显示切片刀、样品和腔室内环境气体温度，三个温度分别设定；冷冻切片模式：三种，标准模式，高气流模式，槽液切片模式；温度参数存储：400组（每用户4组）；冷冻腔室内部照明：LED光源，2150lx；冷冻腔室外壁加热：有，可防止外壁过冷及结霜；接口热插拔：支持；冷冻刀架：刀架旋转角度：±22°，切片刀倾角调节：3°，6°，9°刻度指示，可使用6-10mm切片刀，样品面旋转：样品可做360° 旋转，90度对齐刻度；液氮罐容量：25L，液氮量5档显示。 14.7.3 冷冻切片系统辅助附件：玻璃制刀机： 断裂原理：平衡断裂法，断裂压力：旋钮调节，刻度显示，自动复位，断裂玻璃厚度：6.4mm，8mm，具有升级10mm的拓展性；修块机：修块方式：使用铣刀对样品修块，修块工具步进控制：最小1μm步进，旋钮控制，铣削角度：0~60°可调，样品夹：360°旋转，每90°卡口，可调对中；观察系统：带有品牌体视显微镜，带有LED环形光源照明；包埋和染色系统：适用高分子和碳材料的包埋剂，染色剂，包埋和染色过程中所需的加热设备和存储设备，提供适合切片机槽液模式运行的相关试剂。 14.8 防磁系统：适合冷场枪型安装的主动消磁器，包含控制器，三轴传感器，亥姆霍兹线圈等主要部件，最大消磁率不小于40 dB 15 软件操作 15.1 全数字化操作系统，基于Windows 7及以上计算机控制系统，可以无需荧光屏、无需暗室。同时配置荧光屏观察模式，可通过荧光屏和功能键盘，实现对电镜的控制。 15.2具有专用的用户图形界面和操作键盘。可以通过鼠标、键盘、以及专用的操作键盘完成电镜的所有操作。可以方便实现包括样品移动、光束移动、放大倍数、模式切换及探测器切换、聚焦、合轴操作等。 *15.3操作可以实现自动化和程序化，抽真空后，可自动实现亮度对比度、自动调节样品Z方向位置、自动样品倾斜、自动聚焦、自动象散矫正的调节，搜寻观察区域然后完成图像观察和记录。各种模式例如BEI、TEM、STEM、DIFF可以实现鼠标点击（或功能键盘控制）的瞬间快速切换。 *15.4可以实现BEI、STEM-HAADF等的同时采集和记录。可同时显示四副图像，方便对比观察。 15.5 可以实现样品的结构三维重构和元素三维重构的专业软件，实现三维重构可视化的相关硬件系统 16. 售后服务 16.1在合同生效后的三个月内，对可能的设置室进行地面振动、杂散磁场的测量，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询（设备安装环境和电路改造方案），保证电镜高质量稳定运行。 16.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后两周内进行安装调试，直至通过验收。 16.3 设备安装后，在用户现场对用户进行不少于10天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，使用户达到独立操作水平。在国内演示中心提供高级免费培训2人次×1周，培训内容包括仪器的操作和仪器基本维护，样品测试等，提升操作人员的使用能力。 16.4卖方提供一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日起计算 16.5维修响应时间：卖方应在10小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在5个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。 *16.6电子枪保证10年稳定使用，关键部件如电子枪灯丝等提供备用件，保障意外情况下，电镜系统的稳定工作。 | 套 | 1 | 1760 |

第二包：聚焦离子束电子束双束显微镜

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚焦离子束电子束双束显微镜 | 一、技术指标 1.1 离子束 *1.1.1 离子源基本参数： 多边统计法（>1000边）条件下，分辨率优于3.0nm@30kV； 最大束流不小于100nA，加速电压范围不小于500V～30kV，离子源寿命优于1500小时或者3000uAh，提供备用离子源及引出极和规整极各1套； 1.1.2 放大倍率可调范围优于：300x ～ 500kx（宝丽来图像版式）； 1.1.3 连续工作时间：Ga离子源可至少连续工作72小时才需进行Reheating； 1.1.4 电子束和离子束交叉点处电子的工作距离不大于5mm； 1.1.5 离子束最大视野范围优于580um×580um。 1.1.6提供备用Ga离子源、离子源引出极和规整极一套。 1.2 电子束 1.2.1电子枪类型：肖特基场发射灯丝； *1.2.2分辨率参数： ≤0.7nm@30kV(STEM模式)，≤0.9nm@15KV(二次电子模式); ≤1.6nm@1KV（二次电子模式）； 分析模式下分辨率参数优于3.0nm@20kV(10nA, WD=8.5mm); 以上分辨率参数测试条件均为标准模式下，无需样品台减速或者单色器等特殊模式。 1.2.3电子枪放大倍率可调范围： 优于20x~2000kx,连续可调（宝丽来胶片基准）； 根据加速电压和工作距离的改变，放大倍数可自动校准，低倍率与高倍率无需模式更换； *1.2.4加速电压和束流范围： 最低加速电压（非着陆电压）不大于0.02kV； 最低着陆电压不大于20V，以10V为步进，连续可调； 最大电子束束流不小于40nA，束流稳定性优于0.2%/h。 1.2.5 电子枪灯丝及光阑寿命：优于24个月。提供备用电子枪灯丝、光阑以及密封圈各1支。 *1.2.6 物镜系统： 电磁/静电式物镜系统，物镜下方无漏磁； 电子束和离子束在任何条件下可同时开启同时工作，实现边切边看实时观察功能。 1.2.7电子光路系统：具备色差校正能力，需配有单色器或平行无交叉光路设计等； 1.3 探测器 *1.3.1成像探测器不低于如下配置： 样品室内配备二次电子探测器、镜筒内硬件独立的高分辨二次电子探测器， 样品室内可抽拉式背散射电子探测器、镜筒内硬件独立的能量选择背散射电子探测器， 成像模式不低于四种的STEM探测器； 1.3.2 配置多孔STEM探测器专用样品台，一次性可安装样品数量不少于5个； 1.3.3 STEM探测器成像模式可包含明场、暗场、取向暗场、环形暗场和高角度环形暗场像； 1.3.4 电子束在同一区域内扫描时，可同时开启任意两个探测器或四个探测器同时成像，可实现二次电子信号与背散射信号同时成像； 1.3.5 配置样品电流探测器，可实时监控样品表面束流大小； 1.4气体注入系统 *1.4.1 配置至少2支气体注入系统，各路气体的气瓶、气路和气针完全独立，避免交叉污染； 1.4.2 两支气路可注入Pt和Carbon前驱体，可在离子束、电子束诱导下进行可控Pt和C的保护层沉积； 1.4.3 提供备用Pt气源、Carbon气源及相关配件各一套。 1.5样品室以及样品台 *1.5.1 样品室水平方向内部尺寸不小于330mm（宽）×330mm（深），样品仓高度不小于260mm，能够容纳的最大样品尺寸不小于200mm（Full Rotation） 1.5.2 样品室内配置两个红外CCD相机系统，可全方位实时观察样品仓内各零部件和样品之间的位置关系； *1.5.3 配置六轴或五轴高精度超优中心全自动马达样品台，如为五轴样品台，其XY方向为压电陶瓷驱动且重复精度优于1微米； 1.5.4 样品台X Y 方向移动最大范围不低于100mm，Z方向移动最大范围不低于50mm，Z'轴最大移动范围不小于13mm，倾斜角度 T 范围不小于-4到70度，旋转角度R=360°； *1.5.5 配置样品预交换室，换样品过程中最大抽真空时间小于35s，预抽室最大换样直径不小于80mm； 1.5.6 样品座 1.5.6.1 配置具备导航功能的多孔样品座； 1.5.6.2 配置超薄TEM样品制备专用样品座，可实现薄区四角有支撑的超薄样品制备功能； 1.5.6.3配置可通过预抽室直接安装的TEM样品制备专用样品座； 1.6真空系统 1.6.1配置机械干泵、分子泵（250 litre/sec）、离子泵三级全自动真空系统； 1.6.2电子枪真空度优于3(10-9mBar 1.6.3样品室真空度优于2.7(10-6mBar (连续24小时抽真空后)； 1.7 其他附件 1.7.1 配置超静音闭路冷却循环水机； 1.7.2 配置无油空气压缩机系统； 1.7.3 配置UPS稳压电源系统，整机工作状态下续航时间不小于1小时； *1.7.4 配置软件集成控制的全自动等离子清洗仪附件，可清洗样品或样品仓； 1.8 系统控制 1.8.1基于Windows操作系统的64位图形用户界面，配置键盘，鼠标； 1.8.2图像显示：配置至少两台主流品牌24” 彩色液晶显示器； 1.8.3配置旋钮控制面板，控制样品台的双轴遥感操作系统； 1.8.4可自动调节：电子枪对中、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿等； 1.9 辅助功能 1.9.1透射电镜样品制备功能 1.9.1.1配置软件控制的纳米机械手系统,可实现TEM样品制备和提取功能，配置备用提取钨针尖200支及TEM样品用三齿铜网400片； *1.9.1.2纳米机械手系统移动精度Z轴优于0.5nm,XY轴优于5nm； 1.9.1.3机械手在X(水平)、Y(垂直)、Z(轴向)三个方向上可任意角度靠近样品； 1.9.1.4 X轴Y轴移动最大速率10mm/s；Z轴移动最大速率2mm/s； 1.9.2 三维成像及重构功能 1.9.2.1具备离子束与电子束配合，自动切片与成像，并合成三维图像的相应软硬件功能，实现三维重构； *1.9.2.2在进行样品三维重构工作中，可同时一次性获取样品同一位置的二次电子和背散射电子两套切片图像，同时分别获取同一位置的二次电子和背散射电子重构结果或两种信号的叠加结果； 1.9.2.2 具备三维重构高阶软件模块和后期处理工具，包含但不限于自动拼图，图像校正和高级导入导出功能，图像回顾，双通道混合，导出为视频等； *1.9.2.3具备2D大面积图像获取软硬件系统。 单幅图像最大存储分辨率可达50k×40k，可实现全自动拼图。 具备大体积三维重构软件功能，最大三维重构成像体积优于65μm×25μm×20μm(20nm voxels)；10μm×5μm×2.5μm (5nm voxels)； 可选配额外的应用软件模块； 1.9.2.4 具备专业的三维数据分析软件，可进行高级三维重构后视图展示与三维高级数据处理与分析包括定量分析与统计分布、切片配准与图像滤波、三维图像数据分割与特征提取、多模态融合与分析、三维模型生成与导出，几何与物理特性测算等（如可以实现三维数据处理，对样品三维数据结果进行相分割，孔隙率计算，裂纹及空的尺寸统计与空间分布、孔喉连接模拟等）并且可与其他三维软件兼容。 1.9.2.5 配置专业数据处理工作站系统，可实现三维重构数据离线处理功能； 1.9.3 数字图像记录 *1.9.3.1图像扫描：单幅最大图像存储分辨率优于32k×24k像素； 1.9.3.2最快图像信息采集速度：25 ns / pixel； 1.9.3.3图像记录：TIFF, BMP或JPEG； 1.9.3.4具备离子束沉积并加工复杂图形的微纳米加工系统； 1.9.4 冷台附件 1.9.4.1配置进口冷台，配有数字控温器及温度传感器，温度控制范围：-185~200 ºC； 从室温冷却到-185 ºC的时间小于10分钟，温度稳定范围+/- 0.5 ℃， 1.9.4.2可处理样品最大直径不小于10 mm； 1.9.4.3 配有连接SEM的液氮冷却装置。 1.9.5 能谱仪附件 *1.9.5.1 配置电制冷能谱仪系统，超薄窗口设计、晶体芯片的有效活区面积不小于70mm2， 能量分辨率优于127eV； 1.9.5.2 元素分析范围不小于Be4～Am95； 1.9.5.3谱峰稳定性： 1000cps到100000cps，Mn-Ka峰谱峰漂移小于1eV，分辨率变化小于1eV， 48小时内峰位漂移小于1.5eV； 1.9.5.4具有任意区域、点、线、面的能谱扫描功能。 能准确得到区域、点、线和面扫描的元素分布情况； 1.9.6 配置主动式减震台 1.9.6.1最大负载质量不小于3500kg； 1.9.6.2可实现6个方向控制自由度； 1.9.6.3制动推力垂直方向>20N，水平方向>40N； 1.9.6.4系统组成不少于4个隔振器和1个独立控制器 1.9.7 配置样品检查用体式显微镜 1.9.7.1 显微镜变倍比为5:1; 1.9.7.2 配置10X物镜，最大放大倍数不小于40倍； 1.9.7.3 最大工作距离不小于110mm 二、技术服务 2.1 设备安装调试 2.1.1 在仪器到货前需派遣工程师携带专用设备对用户实验室的地面振动和环境杂散磁场进行免费的检测； 2.1.2 场地检测完毕后，供货方需出具专业的场地检测报告，如场地需要整改，供货方需给出详细专业的改造方案指导； 2.1.3 仪器到达用户所在地后，在接到用户安装请求后1周内派遣专业工程师前往用户场地内执行机器的安装调试和验收服务； 2.2 技术培训 5.2.1 仪器安装完毕供货方需指派专业工程师在用户现场对用户操作人员进行设备操作培训，培训时间不少于3天； 2.2.2 质保期内，免费赠送一次用户现场高阶应用培训，培训内容包括：仪器的技术原理、操作、疑难样品条件选择、数据处理、基本维护等，培训时间不少于5天； 2.2.3 如用户提出高阶应用培训需求，在双方协商基础上，供货方许提供不少于两次本招标文件2.2.2条款中所描述应用培训服务； *2.2.4 设备到货前，提供一次三位重构软件和数据处理软件的应用预培训，培训地点为供货方实验室，培训时间不少于5天；设备到货后，除2.2.2列出的高阶应用培训外，额外提供一次高阶三维重构和数据处理软件功能培训，培训地点为客户处，培训时间不少于5天，如培训结束后客户仍然不能全部掌握三维重构和数据处理，可额外提供培训，培训时间双方协商而定。 2.3 保修期 2.3.1 提供1年免费质保期，质保期自用户签字验收之日起算，质保期结束前1个月，制造商提供一次设备全面的维护保养； 2.3.2 一年质保期结束后，制造厂家额外提供2年免费人工合同质保，在此期间内设备出现任何问题，制造厂家工程师提供售后服务和培训服务时不收取任何人工费用，只收取配件成本费；两年免费人工合同期内，制造厂家每年提供1次设备的全面维护保养服务和定期回访服务。 2.4 维修响应时间 2.4.1 制造厂家需开设专业售后服务热线，接到用户维修请求后，电话响应时间不超过4小时； 2.4.2 制造厂家需在国内设立专业售后服务中心，需要安排工程师上门提供维修时，接到维修通知后2个工作日需安排专业工程师到达客户现场提供服务； 2.4.3 制造厂家需在国内设立专业的备品备件库，常用备品备件到货周期不超过2个工作日。 | 套 | 1 | 770 |

本项目设备接受进口产品投标

*项为必须达到的指标

备注：

- 本项目所有设备分包中标，所有仪器设备均需由中标方免费运送至天津工业大学指定地点安装、调试直至验收合格；

- 未明确标准保修期限的设备，中标方需提供至少一年的原厂保修服务（文件中明确标示保修期的设备除外），并在合同中明确相关服务条款；

- 所有设备供货时需提供技术资料（包括但不限于中文使用说明书）2套；

4、进口设备：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2018-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2018年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2018-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单