武汉大学液相色谱三重四级杆质谱联用仪项目公开招标公告（开标时间2017年4月11日）

根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，武汉大学拟对液相色谱三重四级杆质谱联用仪项目进行公开招标，欢迎具备相应资格条件的投标人参加投标。现将有关事项公告如下：

一、招标内容: 液相色谱三重四级杆质谱联用仪项目（参数详见招标文件附件）
1、本次招标共1个标段：投标人可以对其中一个或多个标段进行投标，所投标段内项目必须完全响应本招标文件所列示内容。

标段一：液相色谱三重四级杆质谱联用仪       采购预算：人民币140万元

2、招标范围：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。
二、投标人资格要求：
投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
（七）本项目不接受联合体投标。
 三、获取招标文件的时间：即日起至2017年3月30日下午五时整。(欲购买标书的公司请登陆http://cgzb.whu.edu.cn/SBZB/BidingList_Public.aspx报名时间截止前须缴纳保证金，保证金必须从公司基本账户汇出缴纳。)
四、开标时间、地点：2017年4月11日上午9:00，武汉大学采购与招投标管理中心会议室
五、联系人及联系方式：
项目联系人：肖老师、陈老师
联系电话：68754583,68754585
 
                                  武汉大学采购与招投标管理中心
                                        2017年3月21日

武汉大学液相色谱三重四级杆质谱联用仪项目招标文件

根据国家采购与招投标法律法规的相关规定，武汉大学拟对液相色谱三重四级杆质谱联用仪项目进行公开招标，欢迎具备相应资格条件的投标人参加投标。
一、招标内容及技术指标要求（详见附件）
二、本项目招标时间安排表
1、投标人提出书面问题时间：投标人应认真阅读招标文件中的所有条款、事项、格式和技术规范、参数、图纸、附表和附件等要求。如有疑问，应在投标截止时间3天前以书面形式提出（质疑函请注明公司名称、联系人、联系方式并加盖单位公章）；逾期不予受理。
2、招标人发答疑文件时间：答疑文件或修改后的招标文件在投标截止时间2天前以电子邮件或电话方式通知所有购买招标文件的投标人。请投标人自行、及时查看邮箱（不及时查看邮箱者责任自负）。投标人应立即以传真或电邮形式回复招标人，确认已收到。没有回复的，视同已收到。 
3、为使投标人有充分的时间重新编制投标文件，招标人有权推迟开标日期，并将此变更以电子邮件或电话方式通知所有购买招标文件的投标人。
4、投标文件递交时间：2017年4月11日上午8:30--9:00。地点：武汉大学采购与招投标管理中心407室
投标截止及开标时间2016年4月11日上午9：00。地点：武汉大学采购与招投标管理中心会议室
三、投标文件编制
投标文件所有内容须装订为一册，正本1份、副本2份。
1、投标文件须载明如下内容：投标函、开标一览表、分项报价清单、技术响应情况表、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、公司简介；公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件及有关资信证明（加盖公章）、供货期、质保期等。投标人应按本招标文件要求提交商务、技术部分的内容和需要投标人自行编写的其他文件。投标文件的编制要求及编排顺序必须使用格式样本。（请上本中心网站http://zb.whu.edu.cn/uploadfile/2015/0901/20150901104050187.doc下载“投标文件格式”)。
2、投标文件规格幅面（A4）,按“投标文件格式”所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及投标产品手册、介绍、说明书等技术资料均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。
四、投标文件包封
1、投标文件1正本2副本合并成一个包封，封包上应写明投标人名称和项目名称（包括标段），在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印签。
2、“开标一览表”请用信封单独密封，在投标截止时间前单独提交。信封上写明投标人名称、项目名称（包括标段）。信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印鉴。
3、投标人投报多个标段的，应对每个标段分别报价并分别填报开标一览表。
五、投标文件的递交
1、投标文件须由投标人的法定代表人或其委托代理人递交。
2、投标人应在规定的时间和地点递交投标文件，逾期递交的投标文件不予受理并原封退回。
3、未按规定进行密封的投标文件不予受理。
六、评标办法
（一）评标原则
公平、公正；竞争、择优；反不正当竞争。
（二）评审指标
     一般以产品质量、技术参数、投标报价、供货期限、质量保证、售后服务、同类项目业绩、社会信誉等为主要指标。
（三）评标
1、符合性评审
评标委员会严格依据招标文件规定的各项要求，对投标文件的商务资质、技术配置、价格组成等进行审核，经评标委员会认定为符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。投标文件有下列情形之一的，视为符合性评审不合格：
(1)投标函未加盖投标人的公章及法定代表人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有有效的委托书的；
(2)投标人资质、业绩证明文件未提供或不能满足招标文件的要求的；
(3)投标文件不满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；
(4)投标文件技术规格、参数超出允许偏离的最大范围的；
(5)投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的；
(6)有备选方案的投标人，凡未按要求注明主选方案的；
(7)未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
(8)不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
2、详细评审
(1)评标委员会对已通过符合性评审的所有投标文件中的主要技术配置和性能参数进行逐一比较，明确不同品牌之间的参数或配置差异；
(2)评标委员会结合投标报价、技术性能、质量差异、同类项目业绩、售后保证等进行综合评审；
(3)评标委员会按照综合评审的原则，独立地对符合招标要求的投标进行择优排序。
3、有下列情形之一的，应进行重新招标
(1)所有投标人的投标报价均超过了采购预算的；
(2)因投标明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决全部投标。
（四）定标
1、评标委员会综合各评委的评审结果，并按照评委中少数服从多数的原则，最终作出评标决定。评标决定可以直接确定中标人，也可以推荐中标候选人。当评审结果为“推荐中标候选人”时，须经商务谈判小组依序与中标候选人洽谈后确定中标人；
2、评标委员会完成评标程序后，对最终评标决定作出书面报告并由评委签名确认。
七、付款方式 
1、国内设备：货到验收合格后支付90％货款，余额10％作为质保金在验收合格半年后支付。
2、进口设备：(1)合同金额在1.5万美元以下，货到验收合格后付款（T/T）；(2)合同金额在1.5万美元以上采取信用证方式（L／C），签订合同后开出90％信用证，见单即付，余额10％作为质保金在验收合格一个月后采取电汇或其他方式支付。  
采购联系人：肖老师、陈老师
联系电话：68754583、68754585
 
                                                               武汉大学采购与招投标管理中心
                                                                  2017年3月21日

标段一 ：液相色谱三重四级杆质谱联用仪

一、主机配置要求

1.1 高压二元梯度泵 1套

1.2八路在线脱气机  1套

1.3自动进样器降温型 1套

1.4温控型柱温箱  1套

1.5流动相切换阀 2套

1.6色谱柱C18   2.1 mmi.d.×100 mm一根

1.7 20μL 180μL低延迟体积超高效混合器各一套

1.8耐高压流路切换阀1个

1.9串接四极杆液质主机一台；

1.10液质接口离子源ESI源一套；

1.11计算机和打印机各一台；

1.12质谱控制软件一套；

1.13包含两年消耗品包

1.14原厂质谱工作站软件一套

二、主要技术参数要求：

1液相色谱仪部分

1.1系统要求: 超高效液相色谱主机一台，包含：二元高压输液泵、脱气机、高压混合器、输液泵自动清洗单元、柱温箱、自动进样器、网络化系统控制器；

1.2二元梯度高压泵

1.2.1流速范围： 0.0001 - 5 mL/min

1.2.2流速准确度  ≤ 1%

1.2.3流速精密度  ≤ 0.06%

1.2.4梯度变化步进 0.1%

1.2.5最高耐压   ≥ 15000psi或130 Mpa

1.2.6泵头清洗：有

1.2.7 组成方式：两台独立高压送液泵构成的二元梯度系统

1.3八路在线脱气机

1.3.1八路脱气方式：在线真空脱气，满足流动相及自动进样器需要

1.4全自动进样器

1.4.1样品盘容量 ≥ 110位

1.4.2进样范围   0.1 ~ 50μL

1.4.3进样准确度 ≤ ±1％

1.4.4进样针清洗 自动（标配），可选清洗液3种以上

1.4.5温度控制：4-40度

1.4.6最大耐压：15000 psi或130 Mpa

1.4.7进样精度：0.25 % RSD以下

1.4.8进样速度：< 12 s

1.5降温型柱温箱

1.5.1控温范围:  室温以下10度～80度

1.5.2控温准确度 ±0. 5℃

1.6高压切换阀

1.6.1阀类型：2位6通高压阀(*)

1.6.2最大耐压：大于5000 psi

1.6.3内径：0.3 mm

1.6.4 PH范围: PH1-PH10

2.质谱部分

2.1 质量范围m/z：涵盖5-2000 amu或更宽

2.2灵敏度：（提供权威第三方机构仪器检测证书灵敏度证明文件）

2.2.1 ESI源正离子模式：1pg 利血平，MRM（609->195）,信噪比S/N >60000:1（RMS）

2.2.2 ESI负离子模式: 50fg 氯霉素MRM（321->152）,信噪比> 3000(RMS)

2.2.3 ESI源正离子模式仪器检测限（IDL）：0.005 µg/L利血平进样1 uL，重复10次，计算IDL应小于2 fg。

2.2.4 ESI源负离子模式仪器检测限（IDL）：0.005 µg/L氯霉素进样1 uL，重复10次，计算IDL应小于2 fg。

2.2.5重复性：氯霉素，0.05 ppb，1uL进样，重复6次， CV ≦ 2%

2.3质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)结果m/z 609处FWHM < 0.4 u

2.4质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差< 0.1 u

2.5定量重现性：分别检测猪尿样中0.1ppb的盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三种“瘦肉精”，每种连续重复检测6次，RSD ＜ 3% ；

2.6 质谱最大扫描速度: 最小步径为0.1 Da ，大于20000 Da/sec

2.7 正负离子切换速度： 不超过20 ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集

2.8定量动态线性范围：>	106

2.9交叉污染（串扰）： <  0.01%

2.10 质谱MRM最小驻留时间（Dwell Time）：	< 1msec

2.11质量稳定性: ＜0.1 amu /24 hr；

2.12 MRM通道速度：> 500 MRM/s

2.13 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，针对不同化合物可设定不同的分析温度,保证获得最优的离子化效果, 具备电喷雾喷针与加热气管路同轴的加热方式，提高离子化效率。

2.14质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆或等同的质量分析器。

2.15 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置。

2.16 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。

2.17 Q2碰撞室高压加速技术：在超高速扫描30000 Da/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。

2.18 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声。

2.19高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。

3软件部分：

3.1 质谱工作站软件：可实现液相和质谱联用的全自动控制，可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

3.2可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化。

3.3质谱软件可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。

3.4扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描。

3.5自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。

4电脑打印机部分：

联想ThinkCentre M8400t 系列或同配置以上品牌商用台式计算机，配置为正版Windows 7操作系统，CPU: Intel Corei7 3770 3.4GHz；主板Intel Q77；内存：DDR3 1333 4G；硬盘：1TB；显卡：AMD HD7450独立显卡，1GB显存；网卡：1×1000M以太网卡；显示器：22寸以上宽屏液晶；DVD 刻录机；光电键鼠。A4彩色激光打印机（佳能或惠普）。

三.技术资料要求：

详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

四、技术服务要求：

41 所投标的仪器厂商在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。

4.2 仪器公司协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

4.3 到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

4.4 仪器公司为用户提供2人参加公司举办的仪器培训班。

4.5 安装验收后1年内，全机免费保修；一年后，公司提供2年的（免人工费和差旅费，仅收取更换的零部件的费用）的优惠维修服务；所有修理或更换的部件均顺延享受一年保修期。公司负责工作站软件终身免费升级。

4.6 如果仪器出现故障，在接到我所维修服务的请求后，仪器公司工程师应在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在72小时内到达现场。

4.7提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。