招   标   文   件

项目编号：  JG2017-268

项目名称：  全二维气相色谱-三重四级杆质谱联用仪等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一七年七月

第一部分   招标邀请函

受天津科技大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就全二维气相色谱-三重四级杆质谱联用仪等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2017-268

2．项目名称：全二维气相色谱-三重四级杆质谱联用仪等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．投标供应商应已在新版天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标签到时间：2017年8月30日8:45至9:15

递交投标文件时间：2017年8月30日9:15至9:30

开标时间：2017年8月30日9：30

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：60600170（张宁）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2017年7月13日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为全二维气相色谱-三重四级杆质谱联用仪等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元等报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
　　（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件(doc格式)，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-39分；基础分：20分；高价值部件一项非实质性负偏离减2分，1项正偏离加1分；非高价值部件一项非实质性负偏离减1分，1项正偏离加0.5分。最低0分，最高39分。

备注：高价值部件为所在包内预算金额数值最高项的设备

- 高价值部件的技术支持材料可信度： 0-4分

提供正规鉴定机构第三方检测报告： 4分

提供原厂正式彩页：               3分

提供原厂出具的技术证明文件：     2分

提供打印或复印的产品资料：       1分

仅书面承诺：                     0分

注明：可信度由高到低（正规鉴定机构第三方检测报告>原厂正式彩页>原厂出具证明文件>打印或复印的产品资料>仅书面承诺）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：全二维气相色谱-三重四级杆质谱联用仪	预算308万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全二维气相色谱-三重四级杆质谱联用仪 （允许进口） | 技术参数： 1.工作条件 电源电压：220 V±10% 温度：18℃～28℃ 1.3湿度：40%～70% 2.气相色谱仪部分 2.1柱箱 2.1.1操作温度范围：室温以上4℃-450℃ 2.1.2标配柱箱最高升温速率± 250℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加 2.1.3程序升温的阶数：20 阶21平台 2.1.4温度设定精度：0.1℃ 2.1.5控温准确性：0.01℃ 2.1.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 2.1.7冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min 2.1.8最大运行时间：9999.99分钟 2.1.9面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 2.2分流/不分流毛细管进样口 2.2.1压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定 2.2.2配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能 2.2.3支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能。 2.2.4最高温度：450℃ 2.2.5压力设定范围：0 ～ 1035kPa 2.2.6速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min 2.2.7压力程序的阶数：7 2.2.8分流比设定范围：0 ～ 9999 2.2.9流量设定范围：0 ～ 1250mL/min 2.3自动进样器单元 *2.3.1样品位：≥150位样品盘； 2.3.2进样量范围：0.1~150 uL，10μl 注射器以0.1μl 步进； 2.3.3.交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯) 2.3.4具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。 3.质谱部分 3.1基本性能 *3.1.1须提供在售同类型质谱最高端型号。 *3.1.2须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。 3.1.3涡轮分子泵抽力≥400L/s。 3.1.4质量数范围: 2 ～ 1090 u 3.1.5灵敏度: 3.1.5.1 EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 6000（氦气做载气） 3.1.5.2 EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 200（氢气做载气） 3.1.5.3 EI MRM : 100fg OFN, S/N ≥90000 3.1.5.4 IDL(MRM): 2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.2fg 3.1.6分辨率：0.6 ～ 3.0u，可调 3.1.7质量稳定性：±0.1u/48h 3.1.8最大扫描速度：20,000 u/sec 。 3.1.9最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms 3.1.10最小Event time：3ms 3.1.11最大Event数：2000 3.1.12最大MRM速度：880通道/sec 3.1.13最大离子监测通道数：15ch/1 event 3.1.14一次进样能够设置的通道数不少于30000个。 3.2离子源 3.2.1EI源 3.2.2离子化能量：10 ～ 180eV 3.2.3离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃ 3.2.4灯丝电流：5 ～ 200μA（发射电流） 3.2.5双灯丝设计 3.2.6GCMS 接口温度：50 ～ 320℃ 3.2.7离子源采用前开门式设计，可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换 3.3质量分析器 3.3.1配备预四极的高精度全金属钼四极杆。预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。 3.3.2预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点。 3.3.3 Q2采用八极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染。 3.3.4 Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。 3.4扫描功能 3.4.1扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。 3.4.2支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息。 3.5检测系统 3.5.1二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统 3.5.2离轴连续打拿电子倍增器 3.5.3动态范围：5×106 4.附件部分 4.1吹扫捕集 4.1.1捕集阱 4.1.1.1尺寸规格：0.3cm OD x 28.5cm L，填料：Vocarb 3000 4.1.1.2最高温度：425°C；升温速率：900°C/min；降温速率：从300°C降到室温约2.5min 4.1.1.3捕集阱加热反吹和样品管加热反吹相互独立,避免了样品间的交叉污染 4.1.1.4捕集阱在密闭环境达到设定温度,充分解吸后阀切换瞬时进样以进行快速的样品转移 4.1.1.5吹扫出的气流在通过捕集阱被捕集时应该先经过弱吸附部分，再到强吸附部分；而在解吸时，解吸气流先到强吸附部分，再到弱吸附部分。以保证吸附和解吸的完整性 4.1.1.2吹扫管 4.1.1.2.1 5 mL、25mL玻璃U型管 4.1.1.2.2样品加热器温度控制范围：室温到100℃ 4.1.1.3除水装置：除湿阱在吹扫时即除去气流中的水分,达到出色的重现性, 除湿阱温度从室温至350 ºC；吹水效率大于99% 4.1.2泡沫传感器：在吹扫阶段，检测泡沫的存在，防止了系统污染 4.1.3样品传输流路：全部可更换的PEEK和SilcoNert样品路径，使样品路径保持最大的化学惰性，1.5m PEEK管线，可灵活弯曲的加热套 4.1.4八通阀：能够充分除水且避免除水时有机物的损失，吹扫时与解析时不使用同一流路而避免死体积 4.1.5可编辑的温度范围（最高操作温度） 阀箱：150°C 传输管线：150°C 除湿阱： 350°C 捕集阱： 350°C 4.1.6主机由样品流路和电子控制两部分组成，3分钟内可以将其分开，便于维护 4.1.7电子压力监控：可记录每个样品在吹扫和烘培时的压力 4.1.8压力和检漏：仪器具有诊断模式，能够独立控制每个阀和加热器 4.1.9管路的清洗: 配有自动清洗装置,能自动清扫管路,可自定义清洗取样针和玻璃瓶的用水量和次数 4.1.10通讯接口：控制软件是基于WindowsXP 及以上操作系统，内部通讯采用 RS-232 和 USB连接 4.1.11用户界面：前侧具有状态显示和操作面板，可进行开始、停止或单步手动操作 4.2顶空进样器 4.2.1进样系统 4.2.1.1样品流路 4.2.1.1.1样品流路温度：中温设置时，室温+10℃至220℃；高温设置时，150℃至300℃ 4.2.1.1.2加热：电子加热 4.2.1.1.3进样阀：6 通阀 4.2.1.1.4进样环：1ml Sulfinert 惰化处理(标配）；0.2ml，3ml (可选) 4.2.1.2传输管线 4.2.1.2.1材质：Sulfinert惰化处理 4.2.1.2.2温度：室温+10℃至350℃，1℃增量，精度±0.5℃ 4.2.1.2.3加热：电子加热 4.2.1.3样品瓶 4.2.1.3.1样品瓶数量：90位 4.2.1.3.2样品瓶材料：中性玻璃 4.2.1.3.3样品瓶规格：10mL和20mL样品瓶可以同时使用，无需额外附件。 4.2.1.3.4样品瓶恒温时：0.00 ～ 999.99 (min) 4.2.1.3.5样品瓶加压时; 0.00 ～ 9.99 (min) 4.2.1.4恒温炉 4.2.1.4.1温度范围：室温+10℃至300℃（1℃增量，精度±0.1℃） 4.2.1.4.2加热方式：电子加热 4.2.1.4.3加热孔数量：12个样品瓶位旋转托盘 4.2.1.4.4摇晃（平衡时）： 无， 1-5个级别（1 分钟内的搅拌次数随数值增大而增加） 4.2.1.4.5加热时间：0 ～ 999.99 min ( 以0.01 分钟为单位设置) 4.2.1.5捕集单元 4.2.1.5.1捕集管：外径3.2 mm ( 内径2 mm)×100 mm、Sulfinert 管路 4.2.1.5.2加热温度：0～ 350 °C ( 以1 °C 为单位设置、精度± 1 °C) 4.2.1.5.3冷却温度：-30～ 80 °C（以1 °C 为单位设置、精度±1 °C)，电子冷却 4.2.1.5.4填料： TenaxTA(50 ～ 60 mg) 标配；Carbopack+Carboxene选配 4.2.1.5.5干吹扫时: 0 ～ 99.99 min( 以0.01 分钟为单位设置)，仅在仪器类型为 [捕集阱 / 样品环] 时显示。 4.2.1.5.6多次顶空提取（MHE）模式: 最大10次 4.2.2气体控制 4.2.2.1载气控制：通过GC内置的AFC电子控制（0.5 ～ 0.9 MPa， 流向AFC） 4.2.2.2样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制（0.2 ～ 0.5 MPa，流向AuxAPC） 4.2.2.3高纯氦气 ( 纯度在99.995 % 以上) 或高纯氮气 ( 纯度在99.995 % 以上) 4.2.3界面控制：使用 USB 建立 PC 与 HS-20 的通讯。不限定 USB 端口。 4.2.4操作软件 4.2.4.1软件操作环境：Windows XP , Windows VISTA ,Windows 7(32/64 bit) 4.2.4.2具有eco生态模式，节省载气和耗电量； 4.2.4.3可以嵌入式质谱和色谱软件控制顶空进样器，符合FDA 21 CFR Part 11要求； 4.2.4.4顶空软件随主机标配，可独立操作； 4.2.5顶空进样器连接方式：采用侧入嵌入柱箱连接方式，不采用拔插式连接方式 4.3热脱附 4.3.1捕集管冷却方法:珀耳贴效应制冷 4.3.2样品管： 4.3.2.1最多48个 4.3.2.2 1/4英寸外径×90mm Tenax TA 4.3.2.3样品管加热/吹扫流速：在80℃到400℃（1℃步进）时21mL/min到150mL/min（mL增加） 4.3.3样品线温度：80℃到350℃（1℃步进） 4.3.4阀加热温度：80℃到300℃（1℃步进） 4.3.5冷阱 4.3.5.1 2mm内径×100mm Tenax TA，最低冷却温度为低于室温50℃（1℃步进） 4.3.5.2阀加热到260℃至300℃，最低冷却温度为低于室温45℃（1℃步进），加热温度为80℃到350℃（1℃ 步进） 4.3.6接口温度：80℃到350℃（1℃步进） 4.3.7载气控制： 4.3.7.1AFC电子控制，分流比达1：200 4.3.7.2载气和吹扫用的气体：5kPa至900kPa的高纯度氦气作为载气或者2kPa至300kPa的干燥空气 4.3.7.3阀驱动：马达驱动 4.3.7.4阀关闭/打开：由步进马达控制 4.3.8软件：可以通过色谱或质谱软件进行控制和参数设置 4.4全二维系统 4.4.1调制器：热调制器-二阶热调制器，由一个连续冷喷射流和脉冲热喷口组成，将捕集的色谱柱1的流出物再加热释放到色谱柱2 4.4.2 二阶环调制器：一个冷喷，一个热喷 4.4.2.1毛细柱内径: ≤0.32mm 4.4.2.2热喷口温度: 最高475℃ 4.4.2.3冷喷口温度：低至-90℃（可捕集到C7） 4.4.2.4调制周期：1秒～32秒 4.4.3软件： 4.4.3.1专门为GC×GC设计的定性-定量软件，全面支持GC×GC数据分析。自动执行峰检测。 4.4.3.2自动执行峰检测。 4.4.3.3自动基线校准。 4.4.3.4自动检测目标峰（Blob）。 4.4.3.5可设定阈值和其它数据处理参数。 4.4.3.6 16万真彩色设计，使定性分析达到最佳效果。 4.4.3.7多模式可视化效果，所得结果可以显示为不同角度的3D立体图、2D平面俯瞰图及传统一维图。 4.4.3.8具有图像批处理模板，自动进行数据分析。 4.4.3.9支持手动分析所选区域。 4.4.3.10 CLIC：支持GC×GC-MS数据进行快速筛选分析。 4.4.3.11简洁明了的报告格式。 5.数据处理系统 5.1工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝黏贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。 5.2 Smart MRM数据库：包含1500种以上的农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建MRM仪器方法。每个化合物包含至少4个MRM通道。 5.3 Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。 5.4 Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。 5.5具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。 5.6工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。 CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF。 5.8同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。 5.9支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入 6.配置清单 三重四极杆气质主机一台（含两个分流不分流进样口）；机械泵、启动包、配套管路、气体过滤装置、反吹组件等各一套；150位液体自动进样器一台、1.5ml样品瓶（含盖、垫）1000个 进口氢气发生器一台，纯度≥99.9999％ 全二维组件及控制软件一套；吹扫捕集装置一套、5ml和25mlU形吹扫管各2个；顶空进样器及控制软件一套、专用封盖器和启盖器各一个、20ml透明顶空瓶（含盖、垫）1000个；热脱附装置一套、备用冷阱管、冷阱管用石墨压环和冷阱管用螺帽各4个 备用消耗品：气质周期维护包1个、机械泵油5L、惰性处理EI离子源盒1个、排拆极套装1个、低流失进样隔垫100个、普通进样隔垫200个、惰性化处理分流衬管100根、质谱专用压环200个、石墨压环200个、液体自动进样器进样针20根、O型圈10个、质谱用灯丝4个、MS过滤器2个、离子源盒清洗布2个、质谱专用进样口垫片2个、质谱专用接头50个、豁口螺母20个 色谱柱：SH-Rxi-1ms Cap. Column 30mX0.25mmX0.25μm、SH-Rxi-5Sil MS Cap. Column,30m×0.25mm×0.25um、SH-Rxi-17Sil MS Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um、SH-RTX-WAX Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um各两根；Plot柱1根 原厂源代码中英文双语质谱工作站，多数据处理软件，NIST2014谱库，三重四极杆气质用农药、毒物、代谢物、环境数据库各1套 国内采购：品牌电脑打印机三套、氦气钢瓶及减压阀、氩气钢瓶及减压阀、10KVA30minUPS电源各1套、管路三通3个、固相微萃取棒(SUPELCO Solid Phase Micro-Extraction Holder 57330-U)1个、固相微萃取头(100um PDMS Fused Silica/SS Red/plain 57300-U、65um PDMS/DVB Fused Silica/SS Blue/plain 57310-U、50/30um DVB/CAR/PDMS StableFlex/SS(1 cm) Gray/plain 57328-U、50/30um DVB/CAR/PDMS StableFlex/SS(2 cm) Gray/notched 57348-U)各6个；品牌氮气发生器一套 | 套 | 1 | 308 |

第二包：微量热仪系统	预算300万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量热仪系统 （允许进口） | 技术参数： 一、仪器功能： 微量热系统是一套多功能量热体系，通常在恒温条件下测试样品由于其他条件的变化而造成吸放热的变化。通过这些热量的变化推倒出材料的特性，如可以用于相容性，稳定性、溶解热、晶型、分子间作用等多方面的研究。 二、技术要求： *1、既具有热流量热计，也具有功率补偿式量热计 2、等温模式、步阶恒温模式 *3、设备组合能力强，试验手段丰富，具有升级的潜力，可通过不同配置组合如下：多通道样品量热计、液体注入量热计、等温滴定量热计、相对湿度注入量热计、流动/混合量热计、溶解热量热计、微溶解热量热计 4、样品类型：固体、液体、气体、生物活体等。 *5、微量热系统由控温多通道主机、等温滴定微量热计、精密溶解微量热计、微量溶解量热计和三通道微量热计组成，各量热计可以同时运行，互不影响。 6：控温器要求： 量热通道 ≥4个 温度范围： 4- 150°C 温度准确度： ≤ ± 0.12 °C 长期温度稳定性： ≤ ± 120 μ°C /24h 温度扫描速率 < ± 2 K/h 7纳瓦量热计(等温滴定ITC) 短程噪声： < ±10 nanowatts 基线漂移 < 50 nW/24 h 准确度： < 3% 精度： ±100 nanowatts 8.微量热计(微量溶解量热) 短程噪声： < ±100 nanowatts 基线漂移 < 200 nanowatts/24 hours 准确度： < 3% 精度： ±100 nanowatts 9.三通道微量热计 同时测量样品数量 ≥3 短程噪声： < ±300 nanowatts 基线漂移 <1uW /24 hours 准确度： < 5% 精度： ±300 nanowatts 10.精密溶解量热计 温度范围： 15 - 90°C 溶剂体积： 25/100 ml 样品量： 1.1 ml 短程温度噪声： < ±20 μK 量热精度 > 100 J :±0.02 % < 0.1 J: < ±5 mJ 检测限： 1 – 4 mJ 设备系统组成 主机：含温度控制系统，含控制软件及分析软件系统 等温滴定量热通道，包含纳瓦量热计，不锈钢滴定安瓿瓶和参比安瓿瓶，100ul, 250ul注射器各一个 精密溶解量热通道，包含精密溶解量热计， 100ml反应瓶，15°C，55°C，65°C，75°C，20°C，30°C，40°C温度桥塞，破碎安瓿瓶500个 微量溶解量热通道，包含微量热计，20ml反应安瓿瓶 三位反应量热通道，包含三位20ml微量热计，启动工具包，Hastelloy安瓿瓶，不锈钢安瓿瓶，可抛玻璃安瓿瓶100个 品牌计算机一台 四、售后服务及技术支持 (1) 供货期： 90个工作日 (2) 维修服务：投标方应具有可靠的供货实力，在中国境内有维修站，并具有高素质的专业维修队伍。 (3) 安装调试与最终验收：卖方应派专家到用户场地进行安装调试，并对有关的操作、维修人员进行现场培训指导，直到买方人员能独立操作仪器。 (4) 保修期：仪器整机保修期为12个月。 (5) 仪器软件升级三年免费。 (6) 培训及技术支持：提供免费的现场培训指导。 (7) 提供800免费电话进行技术及售后支持。 | 套 | 1 | 300 |

第三包：主动式减振器	预算35万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主动式减振器 （允许进口） | 技术参数： 1, 主动减振系统中必须要有前置反馈，提高低频性能。 2，需要整体平板支撑，电镜直接放置在平板上。 3，执行器是直线电机驱动。 4，原厂工程师根据现场情况调试。 5，负载重量：不小于1200KG 6，承载尺寸：不小于1050mmx800mm(长x宽) 7，主动控制自由度：不少于6 8，主动减振频率范围：从1Hz到100Hz 9，减振效果：保证Scios双束电镜长期稳定的获取高分辨图像。 10, 最大功率：0.85KW 11, 产生磁场强度：小于0.3mGpkpk 12, 制动推力：垂直方向>20N；水平方向>40N 13, 2Hz衰减率：优于-20dB 14, 输入电压(V) ：AC 85～264/50～60Hz 15, 温湿度要求：5～50℃/20～90% 16, 最大允许位移：不小于40um RMS *17，与现有扫描电镜配套使用 | 套 | 1 | 35 |

第四包：智能化纯水系统等	预算90万元

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 预算/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化纯水系统 （允许进口） | 技术参数： 1.中央供水循环系统总体描述 1.1 纯水整体设备用于纯水的大量制备，满足各个实验室用水量的需求。包括玻璃器皿冲洗、化学生化试剂配置、微生物培养基配置、理化实验等的用水； 1.2 *纯水整体设备要求以自来水为进水，通过一定纯化工艺，同时符合以下标准： •中华人民共和国国家标准 GB6682-2008 《分析实验室用水规格和试验方法》相关要求的二级纯水。 • ISO® 3696: 1987 2级水，供分析实验室使用 • ASTM® D1193 2型（2006版，2011年重新批准）试剂级水 1.3 整套系统应包括原水预处理系统、纯水制备系统、纯水储存系统、纯水分配系统，监控系统； 1.4 中央供水循环系统工艺组成： 1.4.1 原水预处理系统：原水增压泵——多介质过滤器——软化过滤器——活性炭过滤器——5um过滤器——一级高压泵——一级反渗透——中间水箱； 1.4.2 纯水制水系统：多功能保护柱——反渗透RO处理装置——EDI装置——254nm紫外杀菌灯； 1.4.3 纯水储存系统：1000L高纯PE材料纯水箱——溢流保护装置——空气过滤器； 1.4.4 纯水分配系统：分配泵——管道紫外杀菌装置 1.4.5 监控系统：数据记录系统——在线电阻率仪—在线TOC监测系统 1.5 中央供水循环系统工艺流程： 原水增压泵→多介质过滤器→软化过滤器→活性炭过滤器→5um过滤器→一级高压泵→一级反渗透装置→中间水箱→多功能保护柱→高压泵→反渗透RO处理装置→EDI装置→254nm紫外杀菌装置→高纯材料纯水箱→分配泵→管道紫外杀菌装置→ …供水点（PPH管道）… →高纯PE材料纯水箱 2.纯水制备系统技术参数 2.1 纯水制备系统 2.1.1*纯水制备系统包含两台制水主机，双机互为备份，每台主机包含多功能保护柱、RO反渗透膜、内置EDI模块、254nm紫外灯、相关水质检测仪表和集成控制面板，每台水机可独立工作； 2.1.2*纯水制备系统与纯水储存水箱为分体式设计，便于售后维护维修操作； 2.1.3主机制水量(单台) ≥70 升/小时，24小时不间断制水； 2.1.4主机稳定产水量≥1500L/天；反渗透回收率最大可达75%，系统回收率>50%； 2.1.5主机产水水质：电阻率≥5MΩ·cm@25℃（典型值10-15 MΩ·cm@25℃）、有机物TOC ≤ 30 ppb、微生物≤ 10 cfu/ml； 2.1.6*具有智能化RO膜回收率调节功能，自动监测并根据系统进水水质优化RO膜回收率； 2.1.7*RO模块带温度反馈控制系统，可使反渗透膜在不同的季节里流速稳定； 2.1.8 RO产水包含三向电磁阀，可自动冲洗排放启动初期不合格产水； 2.1.9*内置同品牌连续电流去离子（EDI）模块, 2.1.10 EDI模块具有长效抗结垢功能，无需额外增加防毒柱和软化柱，无需调节PH值，节省成本； 2.1.11主机可控EDI系统（电流，电压设定，数据记录）； 2.1.12主机内置三组电阻率检测器，可在自带的液晶显示屏上显示 1）.进水电导率2）.反渗透产水电导率3).EDI产水电阻率等水质参数；纯水电极常数为0. 1 cm-1，316L不锈钢材质，超强防腐蚀； 2.1.13*系统具备7寸彩色触摸液晶屏幕，并可通过屏幕获取系统重要信息； 2.1.14系统具备多语种菜单，中英文为必备操作菜单； 2.1.15 *TOC监控：在线管路TOC监测仪，TOC检测精度±1ppb，检测范围1-500ppb，附原厂校验证书模板； 2.1.16具有安全保障作用的漏水检测器，当漏水发生时，漏水检测器会立即切断自来水进水，系统会自动停止产水并立即报警； 2.1.17系统内置自动清洗程序，自动控制主机内管路消毒，同时可控制外部循环管网在线消毒； 2.1.18系统噪音低于60分贝（距离1米处）； 2.1.19主机面板上可显示如下参数：1.进水电导率和温度；2.反渗透产水电导率和温度； 3．EDI产水电导率和温度； 4．反渗透膜截留率； 5. 自来水进水压力； 6．反渗透膜工作压力； 7. 系统进水流速； 8. 系统RO膜产水流速 9 . 系统RO膜回收率； 10.EDI产水流速；11.EDI弃水流速；12.EDI模块回收率；13.EDI工作电流及电压值 2.1.20符合实验室优良标准(GLP)设计: 自动记录每日水质数据，可存储系统运行两年的历史数据至集中管理软件系统； 2.1.21*数据可以通过以太网进行数据传输，USB直接下载，方便数据的储存管理。满足实验室对认证和水质朔源性的要求； 2.1.22*主机内置远程控制模块，可7天/24小时全天候监控及远程操作主机。用户可以通过电脑，手机，平板电脑等电子设备远程访问主机；同时最多三个用户可远程访问系统。 2.1.23*主机可与楼宇管理系统（BMS）或者实验室信息管理系统（LIMS）进行数据对接； 2.1.24*预防及清洗组件具有可识别芯片，系统自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全； 2.1.25*嵌入式电子操作手册，图文指导安装、运行、维护； 2.1.26*友好人机交互界面，整个系统运行流程实时在线显示，可查看各个部件的运行参数，并可分区域显示制水系统，储存系统，分配系统。 2.1.27*具有假期管理模式，可根据情况调整系统循环，节约用水； 3.技术支持及售后服务 *3.1 在国内设有零配件备件库，在中国大陆境内必须有固定的备品备件仓库，提供详细的地址及电话。保证机器出故障时的第一时间维修维护。所有配件必须在7个工作日内调配到位，完成维修，质保期一年以上，保内所有配件以及维修免费； 3.2 在当地有厂家固定的维修点和专职维修工程师，工程师具有两年以上服务经验； 3.3 国内设有专业培训中心，并提供专业现场培训指导。 4. 其它 4.1 提供具有货号的配置清单 5.资质要求 5.1*投标人需提供中文样本彩页以及官方网址链接 5.2*如果技术应答部分与实际情况不符，影响我院工作进度，我院有权要求退货 5.3*带“*”号指标为满足我院正常开展实验工作的实质性指标，不可以低于此指标 | 套 | 2 | 66 |
| 2 | 原水一体化预处理机组（含1000L水箱） | 技术参数： 1原水预处理系统技术参数 采用集成式反渗透预处理设计，集成箱内包括以下技术指标， 1.1 原水增加泵：为原水预处理提供运行压力 1.2 多介质过滤器：D=0.5-1.0mm的滤料介质.，去除水中的悬浮物质、固体颗粒 1.3 软化过滤器：含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠离子 1.4 活性炭过滤器：吸附原水中的余氯、有机物、胶体微粒、微生物及部分重金属离子，去除水中的三卤化物等提高水的总体质量。满足反渗透装置进水水质要求。 1.5 5um过滤器：又叫保安过滤器，保安过滤器用来截留预处理系统漏过的少量机械杂质。过滤器筒体采用SUS304不锈钢材质，外表面抛光处理，内表面涂四层环氧防腐，滤芯采用PP滤芯，过滤精度5μ。每台过滤器包括进排水及排气阀。保安过滤器为不锈钢结构，所有的管道有支员架以经受水的冲击。 *1.6 一级反渗透：反渗透主机由模元件、压力容器、仪表、管道、阀门、控制箱、电气控制系统、机架等组成。 1.7 一级高压泵：为后续纯水制备主机提供动力 1.8 中间水箱：120L，高纯PE材质，为后级做缓冲水箱 | 套 | 1 | 8 |
| 3 | 纯水分配系统（含施工安装） | 技术参数： 中央供水储存、监控、循环系统： 1.1. 纯水储存系统：1000L高纯PE材料纯水箱——溢流保护装置——空气过滤器； 1.2. 纯水分配系统：分配泵——分配管路——管道紫外杀菌装置 1.3. 监控系统：数据记录系统——在线电阻率仪—在线TOC监测系统 2.中央供水纯水储存、分配及监控系统： 2.1. 纯水储存： 2.1.1.1000L PE 纯水箱，圆锥形底部无死角设计,锥形底设计可使水箱内水完全排空,减少二次污染，具有溢流装置，及水箱空气过滤器 2.1.2. *水箱内置卫生型液位控制器，可自由设定液位控制水平； 2.2. 纯水分配系统： 2.2.1.采用世界优质泵品牌的变频供水泵，材质为316不锈钢。 2.2.2.*本单元管道、阀门等材质采用高纯进口PP-H材质，保证管道连接部分内壁光滑。 2.2.3.管路采用U型循环设计，形成独立环路循环，确保无死水。 2.2.4.*取水点与循环主水管之间的距离越短越好，设有6个可封闭取水台，及6套磁卡刷卡器； 2.2.5. *设置有回水端在线水质电导等参数监测设备，并预留取样口。 2.2.6.系统设计有管路消毒口，可实现完全消毒。 2.2.7.管网供水流速大于1.5米/秒。 2.2.8.*配备管道紫外杀菌、除菌装置，有效去除微生物和颗粒物，保证出水指标。 2.2.9.*管网有固定的排水旁路，能将整个管网内部的水全部排空。 2.210．*循环管路配置TOC监测系统，监测范围1-999ppb。 2.3. 监控系统 2.3.1.*PLC中央水质监控：包括(1).自来水进水电导率；(2).反渗透产水电导率；(3).EDI产水电阻值（或电导率）；(4).管道水电阻率四组水质参数。 2.3.2.RO和RO+EDI主系统自动运行、自动保养。 2.3.3.系统运行时实现指标数字化实时监控和自动记录运行数据 2.3.4.各部分的耗材需更换时系统自动报警。 2.3.5.可自动排放掉不合格的产水，水质超标有报警提示。 2.3.7.安全设计，包括缺水保护、过载保护、超压保护、高/低液位保护、UV失效报警、漏水报警及处理等。 3.中央纯水循换系统施工及安装 3.1. 系统设计要充分保证实验室用水的安全性，满足应对集中用水高峰的能力，确保整套系统实现高水质、高稳定性、高运行经济性。系统应具备良好的灵活性和兼容性。系统具备水量和水质的模块升级能力。 3.2. *投标方制定合理楼层改造施工方案，工程进度及总体安排，按时铺设纯水管道及安装相应的水质监测与消毒等辅助设备；并施工改造纯水制备隔间，按工程进度，进行纯水制备、存储和控制等系统的安装，取水点龙头等其他设备的安装；最后联调联试，最终对上述各项参数与技术指标进行现场验收。 3.3. *制水间设置在一楼，改造隔断空间，防日晒，由投标方施工安排。 4. 其它 4.1 提供具有货号的配置清单 | 套 | 1 | 16 |

1、带*号为实质性指标，若不满足，视为无效投标。

2、付款方式：

国产设备：合同签订并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付合同总额的60%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的30%，设备验收合格并正常使用一年之后支付货款总额的10%。

进口设备：合同签订并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向外贸代理公司支付合同总额的90%，同时供方向外贸代理公司支付合同总额的10%，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供应商发货单即付90%的货款，余款10%于货到需方指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供应商。自验收合格之日起1年后15个工作日内需方将合同总额10%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司将合同总额10%退还供方。（特殊情况以合同为准）

3、合同签订要求

国产设备合同出具6份，进口设备合同出具7份。合同中如有单价10万元或大于10万元的设备，再多出具1份合同。进口设备合同在签订合同前，按招标当日所定汇率写上换算后人民币金额。

4、供货要求

供应商送货时，先到学校实验室与设备管理处供应科领取“天津科技大学收货单”，老师签字确认后，当天送回供应科。单价10万元或大于10万元的设备，供应商开箱、安装调试需提前1周通知供应科，设备经大型仪器验收部门验收合格后，方可办理验收手续。学校验收合格后，供应商提供发票，办理付款手续。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书（样本）

编号：JG2017-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2017年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2017-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单