招   标   文   件

项目编号：  JG2018-023

项目名称：  大电流注入（BCI）测试系统等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一八年一月

第一部分   招标邀请函

受天津理工大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就大电流注入（BCI）测试系统等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2018-023

2．项目名称：大电流注入（BCI）测试系统等设备项目

3．采购货物名称、数量：（见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．投标供应商应已在新版天津市政府采购网进行了供应商注册。

7．投标文件递交截止时间：2018年1月30日9:15

开标时间：2018年1月30日9：15

逾期签到、递交投标文件或不符合规定的投标文件将取消投标人投标资格。

8．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道72号

邮编：300162

业务咨询：24710333（刘刈）

采购人：60215286（刘伟）

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2018年1月8日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为大电流注入（BCI）测试系统等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购二手设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务及7*24小时技术响应服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元等报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元等）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元等报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）。

12、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

13、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

14、投标资质文件实质性要求：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　（二）财务状况报告（财务报表或审计报告），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

15、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”中品目的，应提供相应的证明文件。

16、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件(doc格式)，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

17、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

18、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

20、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》中的相关规定，经市财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

22、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。

23、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩（须提供合同，量单，验收报告）等方面进行综合评议。2、投标人完成最终报价。

24、评分因素

第一包评分标准见采购货物一览表

第二至七包评分标准：

一、供应商实力（5分）

- 供货商业绩：0-5分；（须提供合同，明细，验收报告）每个成功案例1分，最高5分；没有成功案例：0分。

二、产品技术能力（43分）

- 技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-43分；基础分：43分；高价值部件一项非实质性负偏离减2分；非高价值部件一项非实质性负偏离减1分。最低0分，最高43分。（实质性要求不作为打分项）

三、售后服务（18分）

- 产品免费服务年限：0-5分

优于招标文件要求：5分；

符合招标文件要求：3分；

不满足招标文件要求：0分。

- 技术培训： 0或2分

有：2分  ； 无：0分。

- 售后回访： 0-2分

定期现场回访：    2分；

电话等其他方式：  1分；

无：            0分。

- 维修工程师到达维修现场时间优于招标要求：        2分；

维修工程师到达维修现场时间满足招标要求：  1分；

其它：            0分

- 承诺不分节假日按照需方要求随时提供备机： 3分；

承诺只能在双休日及正常工作日按照需方要求随时提供备机：  2分;

承诺只能在正常工作日按照需方要求随时提供备机：  1分;

其它：     0分。

- 承诺项目实施地区设有零配件服务网点：  2分；

承诺项目实施地区无零配件服务网点但承诺：24小时内提供得1分；

其它：  0分

- 承诺提供操作指南：       2分；

不提供操作指南：         0分。

四、标书制作（满分4分。有任意1-2项不满足减1分，有任意3-4项不满足减2分，有任意5-6项不满足减3分，有任意7-8项不满足减4分）

- 投标文件无页码、无目录的、目录与页码不一致的。

- 投标文件不完整，缺页的 。

- 投标文件未装订、装订有误的。

- 投标文件未按招标文件要求密封的。

- 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

- 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

- 投标文件内容存在修改的。

- 投标文件前后内容不一致的，包括报价前后不一致、开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表技术要求资料内容与招标文件技术要求资料部分不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

五、价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。

鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

25、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌时，作为一个投标人计算。

26、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。

27、本次招标不收取招标代理服务费、投标保证金和履约保证金。

28、本次招标必须整包进行投标。

29、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同。

30、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

31、本投标有效期为60天。

32、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件，至开标截止时间未收到投标人确认回执的，视为投标人已获知并接受修改文件内容，并承担由此可能产生的风险。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

33.凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，且在投标截止之日前，以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

34、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）及《天津市财政局关于在政府采购活动中查询和使用信用主体记录及做好有关信用主体标识码登记工作的通知》（津财采〔2016〕27）号的要求，开标当日会查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动，并以截屏方式留存包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等，由查询人员在截屏纸质文件上标注查询时间并签字或盖章，与其他采购文件一并保存。

35、本招标文件未作明示的事项按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：大电流注入（BCI）测试系统（预算41.31万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大电流注入（BCI）测试系统（允许进口） | 1.功率探头 工作频率范围：9kHz～6GHz； *动态范围：-60dBm～+20dBm 可通过USB端口连接计算机 数量：1支 2.功率放大器 频率范围：10kHz～400MHz 额定功率：110W *1dB压缩点功率：≥80W 增益： 51dB TOI三阶截断点：61dBm *增益平坦度：≤+/-2 dB 谐波: -20 dBc 输出VSWR容限：无穷大：1 输入/输出阻抗:50欧姆 提供功率放大器产品样本 含互锁保护功能 包括定向耦合器 3.电流注入探头 频率范围：10kHz～400MHz 额定注入功率：≥200W 内径：≥40mm 接头：N型 4.电流注入探头校准装置 频率范围：10kHz～400MHz 接头：N型 阻抗：50欧姆 *驻波比：<3.0:1 接头：N型 5.电流探头 频率范围：10kHz-500MHz 内径：≥40mm 接头：N型 阻抗：7欧姆 最大工作电流：≥100A（DC-400Hz） ≥3A(RF CW) 100A（脉冲） 6.功率计 90 dB 的动态范围 频率范围：9kHz-6GHz 通过 IEEE488 总线远程控制 分辨率：数值可在 4 个步幅中选择：0.001 dB - 1 dB 显示，绝对值单位：W、dBm 显示，相对值单位：dB\% *增加两个USB通道，共4个测试通道 功率探头 E9304A 2支，兼容信号源 频率范围：9 kHz - 6 GHz 功率测量:-60dBm-20dBm *VSWR <1.19:1 7.其他要求： 包括其他必须的辅助设备如低损耗射频电缆， GPIB控制器、GPIB控制电缆等。提供承受功率不低于100W的衰减器，6dB和20dB各一支；250W的大功率负载一支及29U测试机柜。 *和已有设备及软件需匹配。 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 套 | 1 | 41.31 |

第二包：6Kg负载机器人等（预算18.46万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6Kg负载机器人 | 6Kg负载机器人模块配置要求 *1.最大负载： 6kg； *2.结构形式：定制六关节； *3.运动半径：≥1600mm； 4.本体质量：≤250kg； *5.末端重复定位精度：≤±0.1mm； *6.振动：≤0.5g； *7.合成最大速度：≥10000mm/s； *8.最大转矩：腕旋转：13Nm，腕弯曲：13Nm，腕扭转：7.5Nm； *9.最大行程：J1轴±180°，J2轴+150~-105°，J3轴+150~-163°，J4轴±270°，J5轴±145°，J6轴±360°。 *10.最大速度：J1轴250°/s，J2轴250°/s，J3轴215°/s，J4轴365°/s，J5轴380°/s，J6轴700°/s。 11.传动参数（配置关节驱动电机参数） TS4603N40 100W;额定扭矩：0.318N.m;瞬时扭矩：0.95N.m;额定转速：3000r/min;每秒最大功率：19.5KW/S;额定电流：1.1A(rms);瞬时最大电流：3 A(rms)；刹车额定电压：24V;绝缘等级：F级 TS4607N60 200W;额定扭矩：0.64N.m;瞬时扭矩：1.91N.m;额定转速：3000r/min;每秒最大功率：14.5KW/S;额定电流：1.7A(rms);瞬时最大电流：5 A(rms)；刹车额定电压：24V;绝缘等级：F级 TS4609N60 400W;额定扭矩：1.27N.m;瞬时扭矩：3.82N.m;额定转速：3000r/min;每秒最大功率：36.9KW/S;额定电流：3.3A(rms);瞬时最大电流：9.7A(rms)；刹车额定电压：24V;绝缘等级：F级 TS4614N80 7500W;额定扭矩：2.39N.m;瞬时扭矩：7.16N.m;额定转速：3000r/min;每秒最大功率：43.7KW/S;额定电流：5A(rms);瞬时最大电流：14.5 A(rms)；刹车额定电压：24V;绝缘等级：F级 TSM1304 1000W;额定扭矩：4.8N.m;瞬时扭矩：14.4N.m;额定转速：2000r/min;每秒最大功率：46.1KW/S;额定电流：6A(rms);瞬时最大电流：16.9 A(rms)；刹车额定电压：24V;绝缘等级：F级 12.具备与开放式机器人控制系统接口。 | 套 | 1 | 8 |
| 2 | 开放式可重组工业机器人控制系统 | 一、开放式可重组工业机器人控制系统模块配置要求： *1.开放式可重组控制器 *2.六轴电控模块 3.演示部件组件 *4.演示程序控制源代码 二、应达到的技术指标和参数 (1)定制开放式专用控制器参数： 1.采用高性能DSP和FPGA 技术， CPU:1.66GHz;内存：2G ;PATA:4GBm 具有：VGA接口；eHMI接口；键盘鼠标接口；USB接口;RS422/RS485/RS232可配置。 2.自主知识产权且通过CE认证。 3.每主控单元可控制6个及以上伺服/步进电机。 4.可编程伺服采样周期，四轴最小插补周期为200微秒，单轴点位运动最小控制周期为25微秒。 5.运动方式：单轴点位运动、直线插补、圆弧插补、速度控制、手脉输入、电子齿轮 。 *6.提供自主开发平台Otostudio对主控单元开发应用，可编程梯形曲线规划和S曲线规划，在线刷新运动控制参数。 7.所有计算参数和轨迹规划参数均为32位。 8.用户可定义坐标系，便于编程。 9. 四轴联动，2～4轴直线插补，任意2轴圆弧插补。 10. 具有连续插补功能 。 11. 底层循环程序缓冲区（4K）存储用户运动信息，提高通讯效率。 12. 可编程事件中断：外部输入中断、事件中断（包括位置信息、特殊运动事件等）以及时间中断 。 13.可设置跟随误差极限、加速度极限、控制输出极限等，保证控制安全可靠 。 14. PID（比例-积分-微分）数字滤波器，带速度和加速度前馈，带积分限值、偏差补偿和低通滤波器。 15.硬件捕获原点开关和编码器Index信号，实现高精度机器原点位置锁存。 16.网络接口（以太网、Profibus-DP、RS232、RS422/485）(选件)。 17. 4路16位分辨率模拟电压输出信号或脉冲输出信号，可自由组合。 18.4路四倍频增量编码器输入，作为各轴反馈信号输入。 19. 2路四倍频增量编码器输入，作为辅助编码器输入。 20.编码器采样频率达到8MHz 。 21.脉冲发生频率达到1MHz。 22.要求1路探针输入可同时锁存4轴位置、每轴1路原点锁存信号和1路Index锁存信号。 (2)工业级六轴电控模块 (3) 智能控制软件包含：示教、回放、远程控制模式；前进/后退示教检查；关节空间PTP,笛卡尔空间PTP,笛卡尔空间直线、圆弧CP指令； I/O自定义配置及操作指令 关节坐标系、基坐标系、工具坐标系、世界坐标系、工件坐标系及坐标系示教功能等 （4）包换专用焊接工艺模块 | 套 | 1 | 7.8 |
| 3 | 开放式移动机器人平台 | 开放式移动机器人平台 移动底座： 载荷重量：5kg 编码器精度11.7ticks/mm 单轴航向陀螺110deg/s 最大移动速度70cm/s 最大角速度 180deg/s 电源：大容量镍氢电池：2200mA 充电适配器：100-240VAC,50-60Hz,1.5A MAX Output:18.6VDC,3.16A 距离传感器、碰撞传感器等 预装操作系统： ROS（Robot Operating System）操作系统（开放源码SDK） | 台 | 2 | 1.72 |
| 4 | 2D激光扫描测距仪 | 测量距离：0.1 to 30m (White Kent Sheet)最大60m, 270° 精 度:0.1 to 10m:±30mm; 10 to 30m:±50mm 角度分辨率:0.25° (360°/1,440 steps) 接 口:Ethernet 100BASE-TX 同步输出:NPN开集电极 指令系统：专用指令 SCIP Ver.2.2 回波次数：3次回波 防护等级：IP67 接 口：电源和同步输出 环境温湿度：-10 to +50 degrees C, < 85%RH（无凝露） 振 动：双振幅1.5mm 10 to 55Hz, 每轴2个小时 冲 击：196m/s2, 10次, X, Y, Z方向 尺 寸：124mm×126mm×150mm | 台 | 1 | 0.94 |

第三包: 电力实时硬件在环仿真系统（预算39万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力实时硬件在环仿真系统（允许进口） | 一.系统功能与性能指标： 面向新能源智能微网开发测试需求，提供高实时性、高开关频率和高保真度的仿真、测试、预认证的一体化功能。要求提供符合柴油发电机、光伏、风能、储能等任意拓扑结构微网的离网、并网项目应用的完整高精度器件模型库，以及任意工况条件的系统自动化测试并自动生成测试报告； *供货产品须为针对电力电子应用专门设计开发的高性能专业系统，系统目标机硬件与上位机软件套件须同一品牌一体化开发产品。不接受采用不同品牌或标准的第三方软硬件进行系统集成的产品； 模型库基于空间矢量建模方法，模型库经比对ABB、施耐德实物功率器件特性优化封装； 具备控制模型库和C-function两种快速原型(RCP)开发模块。要求在技术方案中展示上述两种快速原型（RCP）开发模块，并截图标注说明； 具备HDL实时代码一键编译、规则检查、下载功能； 平台具备FPGA多核并行处理能力，提供仿真功率拓扑分割功能模块和FPGA分核固件（FIRMWARE）； 具备Modbus、IEC61850及CAN总线协议通讯连接功能。要求在技术方案中展示相关总线协议，并截图标注说明； 具备SCADA功能模块，通过全功能UI控件实现复杂系统监控； *具备国际质量标准测试与预认证能力，提供认证标准测试套件，标准包括EN50530，AIT ISORIPP， IEC62116， BDEW，UL1741， IEEE1547等，并具备自动化测试与测试报告自动生成功能。要求在技术方案中提供一个测试示例并截图（测试示例须符合上述国际标准）； *仿真实时性，系统定步长≤1us。要求在技术方案中展示定步长设置界面，并截图展示在系统定步长≤1us设置下示例运行的优良波形，通过示波器展示最小步长； *具备多速率系统仿真执行选择功能。要求在技术方案中展示多率仿真选择设置界面，并截图标注说明； *变换器仿真开关频率有效值＞100kHz。要求在技术方案中提供开关频率＞100 kHz的运行示例，并截图证明系统能保证优良波形。 *仿真精度：仿真系统（稳态下）输出波形与实物系统输出波形偏差值＜6%，仿真系统（暂态下）输出波形与实物系统输出波形偏差值＜5%。要求提供可证明供货产品性能的第三方机构检测报告或在国际国内权威期刊已发表的论文内容及刊物名称和索引号； *系统可同时捕捉16路信号，且每路捕捉信号均提供2MSPS数据存储深度，精确捕捉1us级的暂态过程。要求在技术方案中提供示例运行过程和数据结果的截图并标注说明。 二．硬件技术指标： 目标机主控运算单元：纯FPGA多核架构； *模拟输入：通道 16 channels 分辨率 16 bit ADC，输入电压范围：±10V； *模拟输出：通道 16 channels 分辨率 16 bit DAC，输出电压范围：±10V； 模拟输入输出连接器：DIN 41612，type C 96 pin male connector； *数字输入：通道 32 digital pins (input) 输入电压范围VI [V]-15<Vi<+15 阈值电压（低，高）(VIL(max) =1.5V；VIH(min)=3.5V)； *数字输出：通道32 digital pins (output) 输出电压范围VO [V]0<Vo<+5(VOL(max)=0.2V；VOH(min)=4.8V) 输出电阻 2kΩ； 数字输入输出连接器：DIN 41612，type C 96 pin male connector； *支持多种国际主流工业通信协议标准，可以与众多不同的硬件控制器连接并通信。 三.软件技术指标： *所有功能模块需完全基于GUI界面进行人机交互： 项目管理器。 拓扑编辑器。 拓扑分割执行模块。 拓扑调控套件。 HDL代码编译器。 编译规则检查模块：自动检测项目拓扑构造是否准确，并提示错误点及错误发生原因；自动判断项目拓扑分割后到分配给多核处理单元的承载值是否平衡，确保处理单元运行不发生过载。 HDL代码下载器。 Python脚本编辑器：提供标准API，衔接脚本编辑与所有系统模块功能，可实现交互操作，编辑用户定义测试用例。 *总线通讯协议模块：Modbus、IEC61850及CAN总线。 信号处理箱： Discrete:：累加器，延迟，微分器，离散传递函数，FIR滤波器，滞环函数，积分器，速率限制器，传输延迟，单位延迟； Extras：计数器、D触发器、格雷码编码器、JK触发器、PID控制器、PWM调制器、均方根值、SR触发器SR Flip Flop、SVPWM参考发生器、三相位锁相环、abc to dq、dq to abc； 功能表:：1D查找表、2D查找表、C函数； 逻辑运算：比较器、边缘检测、逻辑运算符、关系运算符； 数学运算：Abs、Gain、Limit、数学函数、Min Max、Product、Round、Sign、Sum、三角函数； 功率测量：谐波分析仪、相位差、正负零功率、功率表、单相相量、单相功率表、对称分量、三相相量； 电力系统：DEGOV伍德沃德柴油机调速器、IEEE AC1A励磁、IEEE AC8B励磁、IEEE DC1A励磁、IEEE DC4B励磁、IEEE ST1A励磁、IEEEG1蒸汽调节阀、IEEEG1汽轮机； Sinks：数字探头、探头、SCADA输出、终端； 源：模拟输入、时钟、常数、数字输入、重复序列离散、SCADA输入、方波波源、阶梯波、三角波源； 系统：布尔加入、布尔分、总线加入、母线分裂、数据类型转换、多端信号开关、率转变、信号开关。 *模型库列表： 断路器：单极、双极、三级； 变压器：理想变压器、单相四绕组变压器、单相三绕组变压器、单相两绕组变压器、三相四绕组变压器、三相三绕组变压器、三相两绕组变压器； 接触器：理想接触器（双刀双掷、双刀单掷、单刀双掷、单刀单掷、三刀双掷、三刀单掷），非理想接触器（单向非理想接触器、三相非理想接触器）； 逆变器：AC 开关、Boost、Buck、五级快速电容逆变器、 Leg、H6_5单向逆变器、IGBT Leg、九级快速电容逆变器、七级快速电容逆变器、单相二极管、单相逆变器、单相晶闸管整流器、单相两电平H5逆变器、对称Boost、三电平快速电容逆变器单管、三相ANPC逆变器、三相反并联晶闸管、三相二极管整流器、三相逆变器、三相NPC逆变器、三相NPC逆变器FND、三相六脉冲变频器、三相T型逆变器、三相三电平快速电容逆变器、三相晶闸管整流器、三相两电平电流源逆变器、三相六脉冲变频器（直流连接二极管）、VIENNA整流器； 电机：独立或并联励磁直流电机、双馈感应电机、双馈感应电机（voltage behind reactance）、绕线转子双星同步电机、鼠笼式感应电机、鼠笼式感应电机（voltage behind reactance）、鼠笼式感应电机SP、开放式绕组感应电机、鼓形转子永磁同步电机、凸极转子永磁同步电机、单相感应电机、开关磁阻电机、绕线转子同步电机、VBR感应电机（前向欧拉离散）、VBR感应电机（梯形离散）、带接触中性点的绕线转子同步电机； 测量：电流表、电流有效值、电压表、电压有效值； 无源元件：电容、四耦合电感、电感、非线性电感、电阻、超级电容、三耦合电感、两耦合电感； 传输线：RL Section、传输线、地下电缆。 四.交付要求： *提供由典型光伏、风电、柴油发电机、储能构建拓扑的仿真用例，并演示该用例在离网、并网以及平衡与非平衡电网环境下各工况的波形输出，以证明拟交付软件的功能与性能符合本技术协议要求； *到货后提供免费安装调试及培训服务，并在买方指定现场不少于2次（每次2天）的现场技术培训； *要求一年质保期内服务实时响应，并能在12小时内提供现场服务；对现场服务不能排除的故障，需提供备用机，保证用户项目正常运行； *产品质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担； 产品质保期内软件免费升级； 由供货商提供培训所需的配件与耗材。 | 套 | 1 | 39 |

第四包: 无人机热像仪等（预算14.4万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机载热像仪套装 | 相机需要高分辨率、高灵敏度、高寿命，体积小重量轻专为无人机应用设计，符合DJI 悟1Pro系列外形尺寸和专业3D防抖云台，红外影像实时远距离传输，远距离控制，高低温度追踪，搭配专用分析软件，可应用于安防，电力，光伏，精准农业，消防，环保，建筑检测等行业。 一、热像仪技术参数 *探测器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计 *分辨率(单位：像素)：640*512 波长范围：(单位：um)7.5 - 13.5 μm *像素尺寸(单位：um)：17 μm 帧率：7.5 Hz（NTSC）；8.3 Hz（PAL） *热灵敏度(NETD)：<50 mk@ f/1.0 FFC持续时间：<0.5 s 视频输出格式：NTSC/PAL *数字图像格式：R- JPEG ,JPEG,TIFF 数字视频：MOV *测温范围：-40°C ~ +550°C *测温：全屏测温 *测温精度：±2℃或2%，取较大者 *温度追踪：显示高温点、低温点的位置和温度值 调焦方式：定焦无热化 清晰成像范围：0.3m~∞ 数字变焦：2X，4X 调色板：白热、黑热、铁红，彩虹等 存储速度：1张/秒 存储：Micro TF 卡，32G *APP蓝牙设置 工作温度：-40°C ~ +80°C（外部温度） 存储温度：-55°C 至 +95°C 湿度：5 - 95%（非冷凝） 工作海拔：+12,200米 冲击：25G，IEC68-2-29 振动：2G，IEC68-2-6 电磁兼容：符合CE/FCC标准 电源：DC 5V 功耗：4.0 W *重量：110g *符合DJI 悟1Pro系列外形尺寸。 二、3D云台参数 *静止姿态跟踪精度：0.01°-0.05° 运动姿态跟踪精度：0.1°-0.5° 电机过载保护电流：800mA 俯仰角动作范围：-150°(向下)~+150°(向上) 横滚角动作范围：-50°~+50° 航向角动作范围：-150°~+150° 俯仰随动速率：最小：2°每秒；最大：25°每秒 航向随动速率：最小：3°每秒；最大：75°每秒 *重量：不超过170g 工作电压：DC 7.0V-17.0V *符合DJI 悟1Pro系列外形尺寸的专业3D防抖云台。 三、遥控器 通道数量：9个数字比例通道 模型应用：固定翼、所有类别直升机、滑翔机、车、船、多轴 缓存容量：15组 语言显示：中文/英文 频段：2.400GHz-2.483GHz 发射功率：≤100mW 编码方式：PPM/PCMS 1024/PCMS 4096（DSSS扩频+FHSS跳频） 工作电压：9.6-12.0V 控电： lipo 3S 12V 2500MAH 四、FPV接收屏 屏幕尺寸：7寸 显示分辨率：800*480 背光源：LED 背光亮度：700Lux 显示比例：16：9 响应时间：10ms 色彩制式：PAL/NTSC DVR：TF卡 32G 接收天线：1只棒状天线（定向接收），1只平板天线（全向接收） 工作电压：DC：2S-4S 电池 工作电池：ace 3s 11.1V 4000mAh 五、图传发射机 功率：600mW/27DBm 工作电压：6V - 30V DC 工作电流：280mA @ 12V 工作频率：5.645GHz ~ 5.917GHz 通道数：40 天线座：SMA内针 六、充电器 输入电压：交流220V 充电电流：0.1-5A，步进0.1A 放电电流：0.1-1A，步进0.1A 可充Nicd/NiMH电池节数：1-15节 可充Li-Ion -Po -Fe电池节数：1-6节 可充Lead-acid(Pb)电池节数：2-20V 具备温度测量功能,随时监测电池温度。 高精度平衡充功能(2-6节) 散热方式：金属外壳散热 显示：16X2字符型LCD显示屏 七、三脚架 材质：铝合金 适用机型：单反相机、微单、数码相机、DV摄像机 脚管节数：4节 折合高度：49cm 最低工作高度：47cm 最高工作高度：154cm 脚管锁类型：板扣 云台类型：三维云台 螺丝尺寸：1/4 承重：3kg 八、分析软件 *导入、搜索、过滤和查看FLIR JPEG图像 *编辑辐射图像至热调谐电平和跨度，更改调色板或者调整发射率、反射温度等参数 *添加测量工具——测温点、区域方框、圆圈、直线、△t 添加文字注释和编辑图像说明 *创建专业PDF图像、表格和报告 添加页眉、页脚和标志 创建、导入、标记和导出文字注释模板 创建自定义PDF报告模板 选择报告格式：水平IR + DC，垂直IR + DC，水平IR + IR 编辑MSX图像和“红外/可见光草图”图像 显示存储的指南针和GPS信息 导入和回放从红外热像仪导入的已保存MP4视频 可在红外、DC、热叠加、画中画(PiP)和MSX模式之间切换 重新打开已经保存的PDF，以进一步编辑和修改 导出报告进行打印或者通过电子邮件发送，方便共享 将红外/可见光图像手动分组和取消分组 导入、播放和分析辐射CSQ和SEQ视频 根据辐射CSQ和SEQ视频创建时序图。 九、监控分析站 监控站包括2台PC，要求不低于如下配置： i5-4460 4G，500G，GT720 1G独显，DVD，千兆网卡，Win10操作系统。 | 套 | 1 | 7.4 |
| 2 | 深度学习工作站套装 | 一、深度学习工作站 CPU：Intel Xeon E5-2640V4 10核/20线程 *2 CPU风扇：DEEPCOOL玄冰GT CPU散热器 *2 主板：SUPERMICRO X10DRL-I 服务器主板C612芯片组双路CPU H4 LGA2011 内存：Kingston DDR4 1600 8GB 台式机内存*8 硬盘：SEAGATE 2TB 7200转64M SATA3 台式机机械硬盘 固态硬盘：A400系列 480G SATA3 固态硬盘 *显示卡：NVIDIA GTX TITAN X Pascal显卡 机箱：Goldenfield 服务器9007B机箱 电源：Huntkey额定500W 磐石600S工作站&服务器电源 键盘鼠标：A4TECH WKM-1000 有线鼠标键盘套装 操作系统：WINDOWS 10 二、客户机：包括2台PC，要求不低于如下配置：i5-4460，4G内存，500G硬盘，GT720 1G独显，DVD，千兆网卡，Win10操作系统，安装深度学习客户端软件 | 套 | 1 | 7 |

第五包：基于北斗地基增强系统的海浪数据监测系统（预算25万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于北斗地基增强系统的海浪数据监测系统 | 采购仪器设备的构成 （1）海浪数据监测基准站 1套 （2）海浪数据监测移动站 3套 （3）海浪数据监测数据分析系统 1套 （4）海浪数据监测测试系统 1套 2. 采购仪器设备的技术指标 2.1 海浪数据监测基准站 （1）采用北斗定位芯片，实现北斗，GPS等信号综合解算定位坐标值； （2）实现定位坐标基准数据的分析及输出； （3）可调角度的定位支架 （4）基于数传电台、GPRS等形式的无线数据传输，通讯距离大于5千米； （5）预留二次开发接口。 2.2 海浪数据监测移动站 （1）采用北斗定位芯片，实现北斗，GPS等信号综合解算定位坐标值； *（2）结合基准站实现垂直定位精度不大于20mm+1ppm，水平定位精度不大于10mm+1ppm； （3）采用全封闭浮标设计，锂电池或者蓄电池供电，连续运行时间不小于15天； （4）采样间隔不大于10秒，能够独立保存30分钟数据； （5）基于数传电台、GPRS等形式的无线数据传输，通讯距离大于5千米； （6）预留二次开发接口。 2.3 海浪数据监测数据分析系统 （1）实时接收移动站发送的波浪数据； （2）实现对接收数据的动态分析，实现波高、周期、谱型等参数分析，分析过程符合国家规范要求； （3）绘制波浪曲线，输出分析报告 （4）基于数据库系统的原始数据及分析数据保存、查询 2.4 海浪数据监测测试系统 （1）利用机械、伺服装置实现对海浪过程的简单模拟，在无水情况下用于测试移动站数据； （2）基于伺服系统运动功能 （3）海浪的模拟符合国家相关规范要求 2.5 仪器设备应满足的使用条件 *（1）基于北斗地基增强系统的海浪数据监测系统应能够实现和天津理工大学电气电子工程学院的实验室管理系统无缝连接，便于实现设备的管理和维护功能。 *（2）基于北斗地基增强系统的海浪数据监测系统应能够通过有线或无线等形式实现自动连接到天津理工大学电气电子工程学院的实验室管理系统中，应满足现有实验室管理系统的通讯模式及协议要求。 2.6 售后服务要求 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 套 | 1 | 25 |

第六包：小型多功能实验水槽及波浪模拟系统（预算45万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型多功能实验水槽及波浪模拟系统 | 1.采购仪器设备的构成 小型多功能实验水槽 1套 小型多功能实验水槽造波机 1套 小型多功能实验水槽波高测试系统 1套 小型多功能实验水槽消波装置 1套 2.采购仪器设备的技术指标 2.1 小型多功能实验水槽 （1）水槽长度5米，宽度0.3米，深度0.6米 （2）水槽槽壁采用全钢化玻璃结构，槽壁两侧平行度误差不超过3% （3）水槽采用可调节水平度的钢架结构支撑 2.2 小型多功能实验水槽造波机 （1）造波机的结构形式采用推板式结构 （2）采用交流伺服电机推动 （3）造波板高度0.6m，宽度0.3m （4）造波装置最大冲程，不小于0.6m。 （5）试验最大水深0.3m。 *（6）造波机的主要功能 A 造规则波； B 造规范谱、Jonswap谱、光易谱以及其它任意谱型的不规则波； C 可实现无反射吸收式造波。 D 可进行推波板后无水造波测试 E 可实现造波机自动修正造波数据功能，提高造波精度 （7）造波机的造波参数 A 规则波最大波高不小于0.15m； B 规则波最小周期不大于0.5s； C 规则波最大周期不小于5s； *D 吸收式造波，0.5~2倍谱峰频率范围内吸收率不小于80% *（8）造波机可以在水槽内部从水槽后部算起0-2米范围内位置可调 小型多功能实验水槽波高测试系统 （1）测量范围0~0.5m （2）温度范围：0~60度 （3）精度0.2% F·S （4） 数据线最大线长：≤30米 （5） 配置波高采集分析系统，能实现波高数据实时采集、保存，实现波高、频谱数据分析，入反射分离等 （6）配备5支波高传感器 2.3 小型多功能实验水槽消波装置 （1）水槽前后两端安装消波材料 （2）消波材料采用模块式安装，便于更换和调整，可实现在水槽前后两端消波材料安装位置及角度可调节 2.4 仪器设备应满足的使用条件 *（1）小型多功能实验水槽及波浪模拟系统应能够实现和天津理工大学电气电子工程学院的实验室管理系统无缝连接，便于实现设备的管理和维护功能。 *（2）小型多功能实验水槽及波浪模拟系统应能够通过有线或无线等形式实现自动连接到天津理工大学电气电子工程学院的实验室管理系统中，应满足现有实验室管理系统的通讯模式及协议要求。 2.5 售后服务要求 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 套 | 1 | 45 |

第七包：双机械臂搬运控制系统（预算10万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双机械臂搬运控制系统 | 结构组成： 双机械臂是一款高精度的四轴工业级机械手，由伺服电机作为轴驱动，轴通过联轴器连接机械臂的机械结构部分，底部控制盒，加上前端高精度舵机组成机械臂整体，通过精密的算法控制使机械臂的精度稳定在0.2mm的范围内。 控制系统： 控制部分是由OMAP3530作为主控CPU，采用DSP作为数字处理芯片，为伺服电机发送稳定的控制信号，双核协同，保证机械臂运行的稳定。 ROBT软件： 上位机软件ROBT 对机械臂进行多种功能的配置，控制简单方便。包括利用机械臂写字绘图功能，搬运摆放，3D打印功能，手持示教功能等等。 开发接口： 二次开发接口众多，提供种类多样的API功能库，可以通过多类开源硬件，以及多种可视化编程软件进行二次开发，自身还为开发者提供了BLOCKLY的可视化拼图形式的二次开发方法。 实验管理系统接口： *本搬运控制系统需要接入天津理工大学电气电子工程学院实验管理系统，采用电气电子学院实验管理系统标准通信协议，实现与现有电气电子工程学院实验管理系统的无缝对接。 啤酒生产线控制系统接口： *本搬运控制系统需要兼容天津理工大学电气电子工程学院啤酒线控制系统，通过DP总线与现有啤酒线控制系统的DCS主机进行通信，其通信协议符合啤酒线DCS控制系统标准，能够接收DCS系统发出的控制指令。 *双机械臂搬运系统分别安装于啤酒线洗瓶机-灌装机缓冲平台和灌装机-旋盖机缓冲平台。 *必须根据啤酒线洗瓶机、灌装机、旋盖机的工艺要求专门设计对应的安装支架和啤酒瓶接卸装置，其机械安装尺寸满足啤酒线的现场的生产工艺要求。 *机械手在接卸啤酒瓶过程中必须保证快速和平稳，不允许出现啤酒瓶破裂、倾斜、撒漏等情况。 基本参数: *轴数：4轴 *轴1工作范围：-90度至+90度，最大速度（1000g负载）320度/S *轴2工作范围：0度至+85度，最大速度（1000g负载）360度/S *轴3工作范围：-10度至+95度，最大速度（1000g负载）360度/S *轴4工作范围：+90度至-90度，最大速度（1000g负载）480度/S *横移直线导轨长度：800mm *横移直线导轨数量：2根 *机械手底座：158mmx158mm *材料：6061铝合金型材/ABS工程塑料/304不锈钢型材 *机器人安装：不锈钢平台 *啤酒瓶手爪：手爪啮合形状专门设计，能够准确抓取啤酒线现有的啤酒瓶，同时满足张合尺寸大于30mm，力度大于8N，驱动方式：气动。 *负载：1000g *最多伸展距离：320mm *重复定位精度：0.2mm *通信接口：USB/WIFI/BLUETOOTH/MODBUS *电源电压：100-240V,50/60HZ *电源输入：12V/7A DC *功率：60W Max *工作温度：-10°C-60°C 服务：提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费升级软件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 套 | 2 | 10 |

第八包：自动驾驶车电子系统平台等（预算37.4万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动驾驶电子系统平台 | 技术指标： 1、软件标准： 天线配置：支持多种天线模式，Single 、Dual、Continuous、Switch Mode TX/RX Diversity *提供全部的 V2V 预警算法包，并支持路径预测和历史轨迹功能 *通信协议：中国标准 *接入层：3GPP LTE-V *网络层：CSAE 专用短程通信 网络层 *工具层：T/CSAE 53 功能效果： *IOPS： 发送，2000 个安全类消息；接收，2000 个安全类消息 数据带宽：3.5Mbps 以上 *多模调制：开放 BPSK、QPSK、RAM 方式，实现多业务应用使用不同调试模式需求 *GPS定位精度：≤2米 *周围探测：有效识别已有的车道线，偏离车道时发出警告，盲点/变道预警 *传输距离：视距范围，600 米；非视距范围，200 米 *传输延迟：14ms 以内 *十字路口辅助预警，紧急车辆让行预警，前方车辆失控预警，异常车辆预警，车速引导，弯道限速 *提供灵活可靠的SDK，支持开发V2V、V2I应用，包括周边车辆目标分类、前后向防撞监测、变道防撞监测、超车防撞监测。 | 套 | 1 | 19.4 |
| 2 | 工业相机 （允许进口） | 技术标准： 功效指标： *传感器：CCD Progressive *分辨率：2452(H) x 2056(V) *图像缓冲区：大于100MByte 马克斯全分辨率帧速率:15fps *适用温度 +5℃-+45℃ 校准：提供高质量球形图像拼接 | 套 | 2 | 5.5 |
| 3 | 单目前视主动安全摄像头-LDW\FCW\（允许进口） | *拥有多种驾驶员辅助及主动安全功能： 前方碰撞预警（FCW, Forward Collision Warning) 行人碰撞预警(PCW, Pedestrian Collision Warning) 智能大灯控制(IHC, Intelligence Headlamp Control) 限速标志识别(TSR/SAS, Traffic Sign Recognition, Speed Assist System) | 套 | 1 | 4.9 |
| 4 | 毫米波雷达 （允许进口） | *发射的无线电波长在1-10mm *频率在30G-300GHz（吉赫）的毫米波 *测量范围在1-200米左右 *不受天气情况和夜间的影响，及时分辨障碍物 | 套 | 1 | 2 |
| 5 | 安全激光扫描雷达 （允许进口） | 技术指标： 1、功能指标： 扫描角度：190度 保护区域范围：4米/5.5米/7米 *反射率：反射器1.8%.....＞1000% *响应时间：60毫秒，120毫秒 *分辨率：30-150毫米可选择 角度分辨率：0.5度/0.25度（取决于范围和分辨率） 保护区域补充：100毫米 警告区域范围：49米（20%反射率条件下） 距离测量范围：49米 *自动复位延伸：2s...60s,(可调) 2、电气参数： 防护等级：II (EN 50178) 供电电压：24 V DC (16.8 V DC ... 28.8 V DC) 电流消耗：≤0.8A ≤2.3A 3、环境参数： *外壳防护等级：IP65 (EN 60529) *工作环境温度：–10 °C ... +50 °C *储存温度范围：–25 °C ... +50 °C 抗振动：5 g, 10 Hz ... 150 Hz (IEC 61496-1, IEC 61496-3) *抗冲击能力：10 g, 16 ms (IEC 61496-1, IEC 61496-3) | 套 | 1 | 4 |
| 6 | USB3.0工业相机 | *像素：500W 分辨率：2448(H) x2048(V) 帧率：79fps 传感器类型：2/3”Sony IMX250 帧曝光 CMOS 像素尺寸：3.45μm× 3.45μm 光谱：黑白 *功耗：<2.5W @5V *工作温度：0° C ~ +45° C 工作湿度：10% ~ 80% 重量：57g 数据接口：Mini USB3.0接口 光耦隔离的1入1出I/O，2路可编程GPIO 支持自定义AOI，降低分辨率可提高帧率 增益、曝光时间及白平衡可编程设置 支持参数组功能 支持设备软复位功能 支持传输数据块可调功能，提供更好的兼容性和适应性 提供颜色校正功能，提高采集图像的色彩还原度 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置 | 套 | 2 | 1.6 |

第九包：音圈电机平台等（预算25万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音圈电机平台（允许进口） | 1、电气有效行程需要达到50 mm； 2、持续推力需要达到8.9 N； 3、峰值推力需要达到26.7 N； 4、轴承类型是交叉滚子； 5、*编码器分辨率需要达到0.1µm。 | 台 | 2 | 13.8 |
| 2 | 单轴线性步进滑台（允许进口） | 电气有效行程需要达到200mm； 步进滑台可以提供的持续推力需要达到26N； 滑台轴承类型是滚柱轴承； *编码器分辨率需要达到0.1µm。 | 台 | 1 | 9 |
| 3 | 直线电位计（允许进口） | 1、电位计标称阻值：1K，2K，5K，10K（Ω）； 2、可以达到的最高工作电压：AC500V（V）； 3、*有效电气行程:50mm±0.5mm； 4、*线性精度：±0.5%，(精密级:±0.2%)； 5、*功率：1.5W/70℃； 6、电位计耐电压：AC500V/分钟； 7、*电位计机械行程：55mm±1mm； 8、电位计整体机械结构质量：约75g； 9、电位计可使用温度范围：-40℃～100℃； 10、*工作寿命：往复500万次。 | 台 | 2 | 0.6 |
| 4 | 容量称重传感器 | 1、工作张力／压缩 2.2 lb至1000 lb 10至5000 N； 2、激励：≤10 lb/50 N：5 Vdc；=25 lb/100 N：10 Vdc； 3、输出：2.2 lb/10 N：1.5 mV/V（标称）；=5 lb/20 N：2 mV/V（标称）； 3、*工作精度（综合线性度和滞后性）： ≤100 lb/500 N：±0.15% FSO；=250 lb/1000 N：±0.20% FSO； 4、*可重复性： ≤2.2 lb：± 0.15% FSO；=5 lb/10 N：0.20% FSO； 5、*5测量点校准（在张力方面）： 0%、50%、100%、50%、0%； 6、零点平衡：±2% FSO； 7、*工作温度范围：-54℃ ~ 121℃ (-65°F ~ 250°F)； 8、补偿温度范围：16℃ ~ 71℃(60°F ~ 160°F)； 9、热效应：跨距：±0.009% FSO/℃；零点：±0.009% FSO/℃； 10、安全过载：容量的150%； 11、极限过载：容量的300%； 12、电桥电阻：最小350 Ω； 13、*结构：不锈钢； 14、*电气连接：1.5 m (5')4芯屏蔽电缆；≤10 lb/50 N：附有温度补偿板的不锈钢多层PTFE； 15、*保护等级：IP65。 | 台 | 2 | 1.6 |

第十包：显微拉曼荧光光谱仪（预算270万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微拉曼荧光光谱仪（允许进口） | 显微共焦激光拉曼光谱仪应为科研型仪器，包括多波长激光光源、高分辨率光栅、显微镜系统、软件和计算机系统等，要求仪器具有较高整体性和稳定性，具有较高的自动化程度，操作方便、扩展灵活。 *本仪器必须具备下列功能扩展能力： 1. 与原子力显微镜/近场光学显微镜联用（RAMAN / AFM/NSOM），并无需对拉曼光谱仪做任何改造。 2. 与扫描电镜（电子探针，能谱，阴极荧光）联用(SEM / RAMAN)。 3. 与激光共焦显微镜联用（RAMAN / LCSM），并无需对拉曼光谱仪做任何改造。 4. 可升级到采用窄带虑光片技术的拉曼光谱二维直接成像。 1.1 激光光源 1.1.1 532nm激发波长，激光器功率不低于45mW。 1.1.2 325nm激发波长，激光器功率不低于30mW 1.1.3 *785nm激发波长，激光器功率不低于280mW，具备点光斑和线光斑模式。 1.1.4 *不同激发波长采用独立的，按波长独立优化的激光入射光路，以保证每个波长均有最优的通光效率，避免互相影响。 1.1.5 *要求必须配置激光光斑尺寸连续可调，使得激光光斑尺寸在焦平面内连续可调，并能连续改变到样品上的激光功率密度，以方便信号弱且怕烧样品的检测。 1.1.6 各波长均使用两片Edge瑞利滤光片和一片用于去除等离子线的干涉滤光片，仪器阻挡激光瑞利散射水平好于1014。 1.2 光谱仪 1.2.1 为保证仪器的高通光效率和高灵敏度，必须采用先进的自动聚焦透射式光谱仪，无色差，无像差。光谱仪焦长250mm。 1.2.2 系统总通光效率大于30%。 1.2.3 *激光入射光路通光效率大于40%。 1.2.4 *光谱范围：200nm 到1060nm，全光谱范围内可快速连续扫描，无接谱。  532nm激发波长，光谱范围：100-9000cm-1  325nm激发波长，光谱范围：200-4000cm-1  785nm激发波长，光谱范围：100-3500cm-1 1.2.5 *光谱分辨率：好于1波数。 检验标准：使用氖灯作为信号源，大于等于1800线高分辨光栅，测试17086ABScm-1发光线，其半高全宽小于1波数（FWHM<1cm-1）。 1.2.6 *光谱重复性：≤±0.04cm-1。 检验标准：使用表面抛光的单晶硅做样品，采用X100物镜，光栅转动，扫描范围100～4000cm-1，重复不少于40次，观测硅拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.04 cm-1。 1.2.7 *不同波长瑞利滤光片需自动切换，采用三点精确定位技术，转台必须采用光栅尺反馈控制系统，确保精度和重复性，可调节滤光片角度，优化低波数性能。 1.2.8 *采用1800线及1200线高分辨率光栅，两块光栅固定在同一转台上软件控制自动转换，不能使用四块光栅转台，避免仪器校准误差。 1.2.9 *光栅控制：必须采用光栅尺反馈控制系统控制光栅的精确定位，重复性好。 1.2.10 *高灵敏度：硅三阶峰（约在1440 cm-1）的信噪比好于25:1，并能观察到四阶峰。 检测条件：使用单晶硅片，波长532nm，激光输出功率20mW，狭缝宽度（或针孔）<= 50微米，使用大于等于1800线高分辨光栅，积分时间300秒，binning等于1，显微镜头为X100倍。 1.2.11 *CCD探测器：1024x256像元，优质芯片，半导体制冷到-70ºC，读出噪音（<4/e-(RMS)），取谱速度>1800张光谱/秒 1.2.12 *计算机控制激光多级衰减片，15级以上，以方便针对不同样品调整激光功率。 1.3 智能控制功能 1.3.1 *切换波长时，采用计算机控制全自动切换（（包括激光器、光栅和滤光片））。 1.3.2 *内置标准样品，自动准直激光到样品的激发光路、样品至探测器的拉曼信号传递光路。 1.3.3 自动定期仪器状态校准、并自动调节准直光路，保证仪器最佳性能状态。 1.3.4 *厂家工程师可通过互联网实现远程自动调整及优化。 1.3.5 自动拉曼信号强度校正功能：内置标准白光光源，软件自动校准拉曼光强度，消除不同波长信号的响应差异。 1.3.6 自动波长校准功能：内置标准氖灯光源，自动实现全光谱自动校准，保证光谱峰位准确度。 1.3.7 拉曼信号采集模式与白光照明模式自动切换。 1.4 共焦技术 1.4.1 *须采用新型数字化针孔真共焦显微技术（数字化控制CCD区域），不得内置机械共聚焦针孔，以避免仪器的不稳定性和复杂的光路调整，且保证仪器高灵敏度。 1.4.2 软件控制共焦孔径大小，在10-1000m范围内连续可调。 1.4.3 *软件控制自动调整狭缝大小，在10-1000m范围内连续可调。 1.4.4 *空间分辨率：在x100倍镜头下，横向分辨率<0.5微米，光轴方向纵向分辨率<2微米，共焦深度连续可调。 1.5 共焦显微系统 a. *高稳定性研究级徕卡显微镜。 b.*10X原装目镜，5X、20X、100X，紫外40X物镜。 c.反射及透射柯勒照明。 d.彩色摄像头，可在计算机上显示存储图像。 1.6 计算机及彩色激光打印机 3.1GHz，2GB RAM，500 GB 硬盘，DVD-RW刻录机，100M网卡，22英寸液晶显示器， Windows 7操作系统，可观察和存储显微镜下的白光像。Windows下光谱专业软件包－包括仪器控制、数据采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能。 1.7 高精度三维拉曼扫描成像样品台  *XYZ最小步长为0.1微米。  *XYZ自动平台，扫描范围：X ≥ 100毫米，Y ≥ 70 毫米。  带手动操作鼠标球，可软件自动控制驱动。  *可对样品测量部位自动定位并进行拉曼成像，必须采用光栅尺反馈控制系统自动控制克服反向间隙，保证原始点的重复性。  用软件可连接摄像头采集图像，扩展了显微镜的视场，也可使自动平台的扫描区域扩大。  包括自动聚焦软件及软件。 1.8 数据库：  可进行谱库搜索。  可建立新光谱库。  包含无机矿物数据库。  包含有机高分子数据库 1.9 高空间分辨率快速拉曼扫描成像技术  配合快速扫描自动样品台，最小步长0.1um。  快速实时拉曼成像控制及数据处理软件包。  *具备预扫描功能，根据样品表面位置设定坐标，对倾斜弯曲等样品进行自动聚焦扫描成像。  *拉曼图象空间分辨率高，最高可达250nm。  适用于532nm，325nm，785nm激发波长。  *最短积分时间≤2ms。 1.10 3D快速成像技术  立体地收集并显示透明材料内部的拉曼数据。  快速实时拉曼成像控制及数据处理软件包。  完整的显示样品的3D立体拉曼图象。  适用于532nm，325nm，785nm激发波长。  *最短积分时间≤2ms。 1.11 *与Agilent 5500原子力显微镜耦合部件  *拉曼系统激光引出与信号收集结构  *显微镜镜头可实现三维自动调整  *计算机控制的内置显微摄像头和照明光源  *适用于532nm，785nm激发波长 1.12 售后服务  提供一年供应商免费保修  *产品供应商原厂工程师上门安装、调试、 培训，并附证明文件。 | 台 | 1 | 270 |

第十一包：纳秒脉冲半导体参数分析仪（预算28万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳秒脉冲半导体参数分析仪 （允许进口） | *1 可用插槽数目：10 *2 最大吸收电流：4.2 A B1500A-A11(MPSMU中功率模块)指标（参考） 1． 电压范围：±100 V 2． 电流范围：±100 mA *3. 电流测量分辨率：1fA *4 电压激励精度：0.018%+150uV *5 5.电流激励精度：0.46%+30fA+10aAxVo 可后续升级B1500A-A10(HPSMU高功率模块)指标 1. 电压范围：±200 V 2. 电流范围：±1A *3 电流测量分辨率：10fA *4 电流测量精度：±(0.1 %+200 fA+1 fA x Vo) *5 电流激励精度：±(0.1 %+300 fA+1 fA x Vo) EasyEXPERT 1.测试软件带PC端版本，支持离线分析，且支持多个用户，便于管理。 | 台 | 1 | 28 |

第十二包：器件电流波形分析仪（预算29万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器件电流波形分析仪（允许进口） | *1、2个模拟通道可用于电流传感器和无源探头接口适配器 *2、带宽选件：50 MHz、100 MHz、200 MHz *3 存储器深度选件：16 Mpts/通道、64 Mpts/通道、256 Mpts/通道 4、 14.1 英寸 WXGA 多点触控电容屏 测量功能 *1、 14 位或 16 位宽动态范围，用于模拟通道 *2、 8个数字通道 *3、 模拟通道经过优化，可以捕获低噪声电流传感器的输出 4、 最宽 200 MHz 的带宽和 1 GSa/s 采样率 5、 熟悉的触发类型和算术运算功能 | 台 | 1 | 29 |

第十三包：纳秒脉冲半导体参数分析仪（预算143万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低漏电在片脉冲测试探针台（允许进口） | 1、基本配置： 探针台主体、探针台针座放置平台、密闭腔室、8英寸载物台、直流&射频针座、显微镜支架及显微镜、影像系统、电缆管线和探针等必要附件。 2、主要性能和技术参数： *2.1 8英寸探针台，移动范围203mm×203mm以上； *2.2微暗室测试环境，请提供官方的测试数据 电磁干扰屏蔽：≥ 20dB 0.5-20GHz 频谱噪声基底：≤-150 dBVrms/rtHz（≤1MHz） 系统AC噪声： ≤15mVp-p （≤1GHz） 光强衰减 ≥120dB； *2.2 Chuck leakage ≤15fA， Residual capacitance ≤ 50 pF； Capacitance variation≤ 75 fF；并提供官方的测试指标 *2.3 载物台X-Y方向：分辨率1µm、重复精度 ≤2µm；Z方向移动范围 ≥5mm、分辨率1µm、重复精度 ≤1µm； *2.4 在Theta方向：移动范围±5.5°；分辨率0.65µm；重复精度±2µm *2.5平台高度提升范围5.0 mm；移动重复精度≤3µm；可停留在任意角度； *2.6 载物台可被拉出工作台超过98%，便于放置被测件；平坦度误差≤35µm；两个附加小载物台的平坦度≤8µm； *2.7 数码电子显微镜，内置双CCD, 能自动聚焦，放大倍率50倍到1000 倍连续可变； 2.8 3套直流探针座采用Kelvin结构 & 1套射频探针座 *2.9 探针座的定位方式及精度：手动；X、Y、Z轴定位精度2µm；X、Y、Z轴移动范围：12.5 mm / 12.5 mm / 12.5 mm； 2.10 射频探针及直流探针等附件优先考虑和探针台同一品牌 三、售后服务 1 保修期：验收之日起1年。 2 免费提供生产厂家技术人员的安装、调试和验收服务。 3 提供原厂技术人员负责的对客户的操作技术培训和相关的技术资料。 4 保修期间设备发生故障，仪器供应方应在8小时内对用户的服务要求做出响应，接到用户维修通知后2个工作日内必须到客户现场。 5 质保期内对设备进行定期巡检。 四、厂家授权： 若投标方为代理商，须提供生产厂商出具的正式代理授权文件。 五、交货日期： 签订合同后4个月内到货。 六、安装与验收： （一）、仪器到达最终用户前，供货方提供安装前期准备书面通知，并协助最终用户做好安装前准备。 （二）、仪器到达最终用户后，供货方及时派人员前往验收。 （三）、到货后由供货方的技术人员到现场免费进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 （四）、设备验收：安装完毕后，按标书的技术要求，系统正常运行一周以上。同时提供不少于一周的使用培训。 | 台 | 1 | 143 |

*为实质性条款，不满足废标

注：此次招标国产设备付款方式为：合同签订并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付合同总额的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的60%，设备验收合格并正常使用一年之后支付货款总额的10%。

进口设备付款方式为：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商。

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的其他文件。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

承诺书

我单位现参加              项目（项目编号：          ）的政府采购活动，并作出如下承诺：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条的相关条件，随时接受采购人的检查验证。如若出现虚假情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

各投标供应商：

从即日起供应商在投标文件的《开标一览表》和《开标分项一览表》中必须注明所投产品的生产厂商名称和生产厂商规模（规模按大型企业、中型企业、小型企业、微型企业填写）且必须提交电子版投标文件。若所投产品的产品名称与采购文件中所列产品名称存在差异，请在投标文件中予以明示。

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 生产厂商规模 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、 “无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等第14-16条款） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行      项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2017-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2017年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2017-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：（见采购货物一览表）。

（2）进口免税设备结算：（见采购货物一览表）

七、需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单