赣州市公共资源交易中心

电

子

化

招

标

文

件

项目名称：赣州市人民医院移动式C臂系统、质谱仪等医疗设备（进口产品）

项目编号：GZ2020-G006

二0二0年二月

目    录

第一章  招 标 文 件	3

一、招 标 邀 请	3

二、投 标 供 应 商 须 知	7

三、采购项目需求	28

四、合同条款（参考格式）	35

五、合 同 （格 式）	42

第二章  附件（投标文件格式）	43

1．投标函	45

2.开标一览表	46

3. 分项报价表	47

4.技术规格响应/偏离表	48

5.商务条款响应/偏离表	49

6.技术文件和证明材料	50

7．资格、资信证明文件	50

7-1营业执照（五证合一的提供五证合一证件）、银行开户许可证或银行基本账户开户证明材料	51

7-2财务审计报告或银行资信证明或投标担保函	51

7-4依法缴纳社会保障资金的相关材料	51

7-5.投标供应商关于具备履行采购合同所必需的设备书面承诺函（格式）	53

7-6.投标供应商关于具备履行采购合同所具有专业技术能力书面承诺函（格式）	54

7-7招标文件要求的其他资格证明文件	55

7-8. 法定代表人授权书（格式）	56

7-9投标供应商关于资格的声明函（格式）	57

7-10投标供应商关于无重大违法记录书面声明函（格式）	58

7-11、交纳投标保证金的银行凭证（格式）	59

8.中小企业声明函	60

9、残疾人福利性单位声明函	61

# 第一章  招 标 文 件

## 一、招 标 邀 请

赣州市公共资源交易中心受赣州市人民医院的委托，就其移动式C臂系统、质谱仪等医疗设备（进口产品）进行电子化公开招标，现欢迎国内符合资格条件的投标供应商前来参加投标。

- 项目编号： GZ2020-G006

- 招标方式：公开招标

（三）招标内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及要求 | 预算总金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 移动式C臂系统（进口产品） | 1 | 套 | 详见“三、采购项目需求” | 228 |
| 品目二 | 脑电测定仪（进口产品） | 1 | 台 |  | 37.8 |
| 品目三 | 婴儿培养箱（进口产品） | 1 | 台 |  | 27.5 |
| 品目四 | 血细胞分离机（进口产品） | 1 | 台 |  | 48 |
| 品目五 | 质谱仪（进口产品） | 1 | 台 |  | 215 |

注：本项目所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（四）投标方式：本项目不接受联合体投标。投标人可选择品目投标，但所投品目必须完整。投标报价为一次性不得更改的最终报价，每种货物只允许一个报价，任何有选择的报价都将被拒绝。

（五）投标供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；         2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、所投产品为第三类医疗器械的，投标人须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》，所投设备必须在投标人有效的生产或经营许可范围内；所投产品为第二类医疗器械的，投标人须有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，所投设备必须在投标人有效的生产或经营许可范围内；投标产品为一类医疗器械的对经营资质不做要求；

7、投标人所投产品若为二、三类医疗器械的，须提供二、三类医疗器械注册证及登记表(新证不需要登记表)，所投产品若为一类医疗器械的，须具有产品备案登记凭证；

8、根据财政部财库〔2016〕125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。列入失信被执行人名单查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（查询方法为在信用信息栏为输入企业名称然后点搜索一下）；列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询渠道为“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）（查询方法为输入企业名称，执法单位填空白，处罚日期填空白至截止时点）；列入重大税收违法案件当事人名单查询渠道为“国家税务总局网站重大税收违法案件信息公布栏”（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/）（查询方法为输入纳税人名称后点查询）。

（六）招标文件的获取：本项目不收取标书工本费及报名费，有意向的投标供应商可在2020年3月24日前在江西省公共资源交易网上报名和下载招标文件（网址：http://www.jxsggzy.cn/web/）。与本次招标项目有关的信息也将公布在江西省公共资源交易网（网址：http://www.jxsggzy.cn/web/）,请潜在投标人注意浏览。

（七）电子投标文件的上传：投标供应商必须在投标截止时间前将电子投标文件上传至江西省公共资源交易网（网址：http://www.jxsggzy.cn/web/），逾期作无效投标处理。

（八）投标截止时间和开标时间：2020年3月25 日上午9：30，开标地点：赣州市公共资源交易中心（赣州市行政服务中心大楼5楼），届时请各投标供应商的法定代表人（或委托代理人）携带CA数字证书及法定代表人（或委托代理人）本人身份证明原件出席开标会，签到时间以递交CA数字证书及法定代表人（或委托代理人）本人身份证明原件时间为准，逾期递交CA数字证书或法定代表人（或委托代理人）本人身份证明原件的将不予受理，作无效投标处理。

（九）投标保证金及履约保证金：投标供应商自主选择以转账、支票、汇票、本票、开户行出具的保函等非现金形式缴纳或提交保证金。（保函提交）截止时间与投标（响应）截止时间一致。

投标供应商的投标保证金人民币：伍仟零陆元整（￥5006.00），以转账方式提交的，须在开标前到账，并从投标供应商的基本账户转入政府集中采购机构（自然人参加的，从自然人的储蓄账户转入政府集中采购机构），否则投标无效。未中标供应商的投标保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内退还本金和利息，质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内退还本金和利息。中标供应商的投标保证金,在采购合同签订后五个工作日内退还本金和利息。

履约保证金：成交供应商还须按成交金额的10%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取。货物验收合格后履约保证金自动转成质保金，质保金退还方式：一年后退还质保金的80%，质保期过后退还剩下的20%，不计利息，如有违约，按照合同约定处理；

（十）验收及付款方式如下:

验收方式：本项目由采购人组织专家（专家劳务费由采购人支付）进行验收，最终验收报告由采购人出具。

付款方式：合同签订、货物送达、安装调试、培训完成且验收合格1个月后付100%，不计利息；

（十一）公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

（十二）联系方法：

采购人：赣州市人民医院

联系人：吴女士

电  话：13507078182

政府集中采购机构：赣州市公共资源交易中心

地址：赣州市长征大道9号（市行政审批局大楼403室）

电话： 0797-8390875  邮箱：gzzfcg@qq.com

项目负责人：刘先生、刘先生

电话： 0797-8390861

（十三）投标保证金转账递交账户：

收款单位：赣州市公共资源交易中心

开户银行1：招商银行赣州分行营业部

开户银行2：中国农业银行股份有限公司赣州营业部

开户银行3：赣州银行股份有限公司滨江支行

开户银行4：中国建设银行股份有限公司赣州铁路支行

投标保证金缴退采用江西省公共资源交易系统，银行账号从系统内自动获取，每次产生的虚拟子账户，仅限该项目转账，请各投标供应商严格按操作程序操作。在收款银行到账后，必须在公共资源交易系统中保证金缴纳模块点击“保证金查询”按钮，获取到账信息。因操作不当导致的投标无效，由投标供应商自行负责。

如有疑问请拔打江苏国泰新点软件有限公司（公共资源交易系统、招投标文件制作软件）客服咨询热线:400-850-3300

工作时间8：30-21：00操作手册http://jxsggzy.cn/web/bzzx/006004/20180111/437225c7-267c-44ff-962e-47b3284762a6.html

网址：http://www.jxsggzy.cn/web/、www.07973G.com／

赣州市公共资源交易中心

2020年 2月18日

## 二、投 标 供 应 商 须 知

### （一）总  则

1、适用范围

本招标文件适用于本招标邀请中所述项目的货物及相关服务的采购。

2、定义

2.1“政府集中采购机构”系指赣州市公共资源交易中心。

2.2“投标供应商”系指向政府集中采购机构提交电子投标文件的制造商或经销商。

2.3“采购人”系指本次采购项目的采购单位。

2.4“公章”系指供应商的行政章，不接受加盖其他印鉴（如合同专用章、投标专用章、有序号的章等印鉴）的投标文件。

3、投标费用

3.1投标供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，政府集中采购机构对上述费用不负任何责任。

4、合格的投标供应商

4.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件规定资格要求的国内供货商可能成为合格的投标供应商。

4.2投标供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

4.3一个投标供应商只能提交一个投标文件。如果投标供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标；

4.3.1法定代表人（经营者或自然人）为同一人的两个及两个以上法人；

4.3.2投标供应商相互之间存在直接控股、管理关系的。

4.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目。

4.5投标代理人在同一个项目只能接受一个投标供应商的委托参加投标。

4.6响应供应商信用记录。

4.6.1本次招标将通过信用中国网站等网站对所有参加本项目的投标供应商进行信用记录查询。

4.6.2投标供应商在投标截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本项目。

### （二）招 标 文 件

5、招标事项说明

5.1投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料，或没有对招标文件做出明确响应，其风险由投标供应商自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝或被认定为无效投标。

5.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6、澄清与答疑

6.1任何要求对招标文件进行澄清和疑问的投标供应商，均应在2020年3月 10日前以书面送达形式（加盖投标单位公章并注明单位名称、联系人及电话）送达到政府集中采购机构,政府集中采购机构对疑问进行汇总整理。必要时，政府集中采购机构将组织专家进行论证。并将答疑结果公布在江西省公共资源交易网，各投标供应商应注意浏览。

6.2投标供应商在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，政府集中采购机构将视其为同意。

6.3投标供应商有义务在招标活动期间浏览江西省公共资源交易网，政府集中采购机构在江西省公共资源交易网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标供应商。

7、招标文件的修改

7.1 在法律规定期限内，无论出于何种原因，政府集中采购机构均可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对招标文件进行修改。

7.2补充（变更）公告将在江西省公共资源交易网上公布。投标供应商有义务在招标活动期间浏览江西省公共资源交易网，政府集中采购机构在江西省公共资源交易网上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标供应商。修改后的内容是招标文件的组成部分，将在江西省公共资源交易网公告所有购买招标文件的潜在投标供应商，并对潜在投标供应商具有约束力。

### （三）投 标 文 件 的 编 制

8、投标语言及度量衡单位

8.1投标供应商的投标文件以及投标供应商就投标的所有来往函中均应使用中文。

8.2投标文件中所使用的计量单位，除投标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9、投标文件的编制

9.1投标供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、变更内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.2投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。投标供应商提供的投标文件不完整，导致的结果和责任由投标供应商承担。

10、投标文件构成

10.1投标文件统一格式应包括但不限于：

10.1.1投标函

10.1.2投标文件资料清单

10.1.3投标货物报价一览表

10.1.4关于资格的声明函

10.1.5关于无重大违法记录声明函

10.1.6技术规格偏离表

10.1.7商务条款响应及偏离表

10.1.8产品质量及售后服务承诺

10.1.9有关证明文件

10.1.10法定代表人授权书

10.1.11投标供应商认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料

10.2投标文件应使用招标文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

11、报价

11.1投标文件中的价格均以人民币报价。

11.2投标供应商应按照“采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《投标货物报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容。否则，其投标将被视为无效投标。

11.3投标供应商的报价须包含货物采购、运输、安装调试、培训、技术服务、售后服务及与本项目有关的一切税费。投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.4最低报价不能作为中标的保证。

12、投标保证金

12.1投标供应商应按本文件要求提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，政府集中采购机构将其视为非实质响应投标而予以拒绝。

12.3未中标供应商的投标保证金,在《中标通知书》发出五个工作日内计息退还，质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后，五个工作日内计息退还。中标供应商的投标保证金,在采购合同签订后五个工作日内计息退还。

12.4投标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

12.4.1投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

12.4.2投标供应商未按照采购程序规定签字确认的；

12.4.3中标候选供应商在公示期内无正当理由放弃中标的；

12.4.4中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

12.4.5中标供应商未按规定提交履约保证金的；

12.4.6中标供应商提供虚假材料，被评标委员会查实的；

12.4.7其他被认定不予退还情形的。

12.5若以金融机构保函方式交纳投标保证金的按以下要求提交：

12.5.1投标保函的格式以金融机构的格式为准，投标保函的内容必须包括但不限于供应商名称、项目名称（如有分包，则应当按投标包件分别出具投标保函并写明包件名称）、项目编号、保证金金额、保函的有效期（应当与投标有效期一致）、担保的内容（即：如因供应商原因发生文件规定的保证金不予退还的情况，担保方向受益人足额支付投标保证金）。唯一受益人为赣州市公共资源交易中心；

12.5.2供应商必须在投标保证金截止时间前向代理机构现场提交保函原件供验证，截止时间后递交的将被拒绝接收；

12.5.3递交和退还投保保函原件时供应商需提供以下证明材料： a、法定代表人授权委托书原件； b、委托代理人身份证复印件。

13、投标有效期

13.1投标有效期为政府集中采购机构规定的提交投标文件截止之日起90天。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，政府集中采购机构可以要求投标供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标供应商可以拒绝政府集中采购机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### （四）投 标 文 件 的 递 交

14、投标截止期

14.1电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易网，CA数字证书必须在招标文件规定的开标地点和投标截止时间前送达，否则被视为无效投标。

14.2政府集中采购机构推迟投标截止时间，将在江西省公共资源交易网上发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的供应商。在这种情况下，政府集中采购机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

15.迟交的投标文件

15.1在投标截止时间以后送达的CA数字证书，政府集中采购机构将拒绝接收。

16、投标文件的补充、修改或撤回

16.1在规定的投标截止期前，投标供应商可以以上传附件形式对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标供应商的修改、补充材料或撤回通知，应在附件中标明“投标文件补充、修改”或“投标文件撤回通知”字样，并按照招标文件要求签署、盖章、上传后，作为投标文件的组成部分。

16.3在投标截止期至招标文件规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标供应商不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

### （五）开 标 与 评 标

17、评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家由政府集中采购机构按有关规定通过随机方式从政府采购评审专家库中抽取，依法组建评标委员会。

18、开标

18.1政府集中采购机构将在规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商法定代表人（经营者）或授权代表须携带CA数字证书参加，并应签名和递交CA数字证书以证明其出席。签到时间以递交CA证书时间为准。

18.2开标由政府集中采购机构主持。

18.3开标时，政府集中采购机构工作人员当众宣读投标供应商名称、投标价格及政府集中采购机构认为合适的其它内容，并做好开标记录。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19、投标的评价与比较

19.1评标委员会将按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标。

19.2评审专家独立进行评标，不得向任何人透露评标信息。

19.3政府集中采购机构不向未中标供应商解释未中标原因。

19.4本次招标采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

20、投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

20.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2符合性审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

20.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效。

20.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格没有偏离的投标文件。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

20.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

20.6 在初审时投标供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应招标文件要求的投标，其投标将被视为无效投标：

20.6.1在规定的投标截止日期前未将电子投标文件上传至江西省公共资源交易网的（网址：http://www.jxsggzy.cn/web/）；

20.6.2投标供应商未提交投标保证金（含银行保函等非现金形式）或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

20.6.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

20.6.4经评标委员会确定技术参数不符合招标文件要求的；

20.6.5质保期不能满足要求的或交货时间不能满足的；

20.6.6投标供应商的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

20.6.7超出经营范围投标的；

20.6.8投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

20.6.9投标有效期不足的；

20.6.10投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

20.6.11投标供应商未提供所投货物的具体参数值，或原文复制招标文件的技术规格至《投标货物报价一览表》及《技术规格偏离表》中的；

20.6.12未按电子化政府采购规定的格式制作投标文件的；

20.6.13字迹模糊，辨认不清的；

20.6.14通过电子化政府采购系统提交的投标文件无法正常打开的；

20.6.15法定代表人（经营者或自然人）为同一人的两个及两个以上投标供应商；

20.6.16投标供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

20.6.17投标供应商为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

20.6.18现场签到的法定代表人（或委托代理人）与投标文件中法定代表人（或委托代理人）不一致的；

20.6.19不具备招标文件中规定的资格要求的；

20.6.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

20.6.21法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

21.1符合专业条件的供应商或对招标文件实质性响应不足三家的；

21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

21.4因重大变故，采购任务取消的；

21.5法律、法规规定其他满足废标情况的。

22、投标文件的评审及澄清

22.1在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对政府集中采购机构工作人员和评标委员会施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

22.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23、投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步核实的要求。

24、评标办法：

24.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.2本次招标采用综合评分法，即满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；同品牌投标人得分和报价均相同的采取随机抽取方式确定中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

24.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.4中、小、微企业

24.4.1本次投标供应商如为中、小、微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）的，在参加本次采购项目时，必须提供《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

24.4.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

24.4.3对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

25、意外情况的情形和处理

25.1.意外情况的情形

因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行、或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

1） 网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

2）电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

3）电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）其他无法保证采购活动正常进行的。

25.2. 意外情况的处理

25.2.1 出现上述情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

26、评分标准

品目一：进口移动式C臂系统评分标准

| 价格分 （30分） | 价格分的计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100； 满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| --- | --- |
| 技术分 （60分） | 一、投标标的与招标要求的符合性（36分）:全部满足招标文件要求的得36分，投标人所投任意一项若出现负偏离的，则作为无效标处理。 二、产品的先进性（总共24分，符合要求每项得3分，部分符合或不符合不得分） 评审依据：投标供应商须提供制造商或区域代理商参数确认函原件扫描件并加盖投标供应商公章 C臂机架轴向旋转≥ ±220°。 高压发生器最大输出功率≥ 20 KW。 球管冷却方式:采用先进的密闭水冷系统。 球管系统热容量≥ 8 MHU。 “小儿”超低剂量曝光模式：具备。 影像处理工作站影像处理深度：≥ 32Bit。 具备专用ERCP内镜功能按键，针对ERCP腹部解剖特点设定KV/mA曲线，提高图像效果减少剂量，全程智能曝光。 具备专用ERCP防抖功能按键，减少内镜在视野中普通C臂普遍存在的图像拖影，提高图像清晰度。 |
| 商务分（10分） | 质量保证期，即质保期（3分）： 满足招标文件要求不得分，每增加半年加0.5分，满分为3分。 评审依据：投标供应商须提供制造商或区域代理商售后服务承诺函原件扫描件并加盖制造商（或区域代理商）及投标供应商公章，原件开标现场查验。 交货期（2 分）： 满足招标文件要求不得分，满足招标文件要求的基础上每缩短 5天得 0.5 分，最高得 2分。 三、售后服务的承诺（2 分）： （1）承诺提供临床操作人员的培训：对用户的现场培训，安装工程师仪器安装调试完毕，由工程师先做前期的简单使用培训者得1分，未承诺或承诺无效者不得分。 （2）承诺对设备产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维护者得1分，未承诺或承诺无效者不得分。 评审依据：投标供应商须提供制造商或区域代理商售后服务承诺函原件扫描件并加盖制造商（或区域代理商）及投标供应商公章，原件开标现场查验 四、同类业绩情况（3分）：投标供应商提供前三年（合同签订日期为2016年1月至开标截止之日止）内同类项目的成功案例，每提供一份得0.5分，以此类推，最高得3分。 评审依据：提供合同和验收报告复印件并加盖投标供应商公章，原件开标现场查验。未提供或者提供无效者不得分。 |

品目二：脑电测定仪评分标准

| 价格分 （30分） | 价格分的计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100； 满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| --- | --- |
| 技术分 （60分） | 一、投标标的与招标要求的符合性（39分） 全部满足招标文件要求的得39分，投标人所投任意一项若出现负偏离的，则作为无效标处理。 二、产品的先进性（总共21分，符合要求每项得3分，部分符合或不符合不得分） ≧8导DSA：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围，提供软件截图证明。 ECG滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能，提供功能截图证明。 三维地形图:三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位，提供软件截图证明。 放大器供电模式：采用USB接口于主机相连，数据传输与供电采用同一个USB接口，不需要独立供电，减少交流干扰,提供检测报告图片证明。 具备突发抑制波分析结果BSR（突发抑制波比率）、IBI（突发抑制波间隔）、BPM（每分钟突发抑制波）功能,并提供软件截图证明。 具备血氧SpO2.二氧化碳浓度ETCO2输入专门接口,不能用普通DC接口代理,提供放大器图片证明。 具备防止误操作、软件自带键盘锁定功能,需要输入密码解锁鼠标。 评审依据：投标供应商须提供制造商或区域代理商参数确认函原件扫描件并加盖投标供应商公章。 |
| 商务分（10分） | 质量保证期，即质保期（3分）：满足招标文件要求不得分，每增加半年加0.5分，满分为3分。 评审依据：投标供应商须提供制造商或区域代理商售后服务承诺函原件扫描件并加盖制造商（或区域代理商）及投标供应商公章，原件开标现场查验。 二、交货期（2 分）：满足招标文件要求不得分，满足招标文件要求的基础上每缩短 5天得 0.5 分，最高得 2分。 三、售后服务的承诺（2 分）：投标文件内提供售后服务承诺函，得2分。 投标供应商须提供制造商或区域代理商售后服务承诺函原件扫描件并加盖制造商（或区域代理商）及投标供应商公章，原件开标现场查验。 （1）承诺提供临床操作人员的培训：对用户的现场培训，安装工程师仪器安装调试完毕，由工程师先做前期的简单使用培训者得1分，未承诺或承诺无效者不得分。 （2）承诺对设备产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维护者得1分，未承诺或承诺无效者得不得分。 四、同类业绩情况（3分）：投标供应商提供前三年（合同签订日期为2016年1月至开标截止之日止）内同类项目的成功案例，每提供一份得0.5分，以此类推，最高得3分。 评审依据：提供合同和验收报告复印件并加盖投标供应商公章，原件开标现场查验。未提供或者提供无效者不得分。 |

品目三：婴儿培养箱评分标准

| 价格分 （30分） | 价格分的计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100； 满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| --- | --- |
| 技术分 （60分） | 一、投标标的与招标要求的符合性（40分） 全部满足招标文件要求的得40分，投标人所投任意一项若出现负偏离的，则作为无效标处理。 二、产品的先进性（20分，符合要求每项得5分，部分符合或不符合不得分） 1.设有舒适温度区提示控制功能，可根据患儿的体重、胎龄、产后日龄等提供合理参照温度控制。 2.可双向推拉360°旋转大床垫。并具备防水解压性能。 3.直观透明加湿水槽，大于1000ml容量，伺服湿度最高达95%，显示范围30-99%，增量5%。独特的虹吸式加湿技术，能有效减少管路冷凝水，降低感染。 4.整机可徒手拆卸，清洁简单.具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架等附件。 评审依据：投标供应商须提供制造商或区域代理商参数确认函原件扫描件并加盖投标供应商公章。 |
| 商务分（10分） | 质量保证期，即质保期（3分）：满足招标文件要求不得分，每增加半年加0.5分，满分为3分。 评审依据：投标供应商须提供制造商或区域代理商售后服务承诺函原件扫描件并加盖制造商（或区域代理商）及投标供应商公章，原件开标现场查验。 二、交货期（2 分）：满足招标文件要求不得分，满足招标文件要求的基础上每缩短 5天得 0.5 分，最高得 2分。 三、售后服务的承诺（2 分）：投标文件内提供售后服务承诺函，得2分。评审依据：投标供应商须提供制造商或区域代理商售后服务承诺函原件扫描件并加盖制造商（或区域代理商）及投标供应商公章，原件开标现场查验。 （1）承诺提供临床操作人员的培训：对用户的现场培训，安装工程师仪器安装调试完毕，由工程师先做前期的简单使用培训者得1分，未承诺或承诺无效者不得分。 （2）承诺对设备产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维护者得1分，未承诺或承诺无效者不得分。 四、同类业绩情况（3分）：投标供应商提供前三年（合同签订日期为2016年1月至开标截止之日止）内同类项目的成功案例，每提供一份得0.5分，以此类推，最高得3分。 评审依据：提供合同和验收报告复印件并加盖投标供应商公章，原件开标现场查验。未提供或者提供无效者不得分。 |

品目四：血细胞分离机评分标准

| 价格分( 30分) | 价格分的计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30 ×100 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| --- | --- |
| 技术分 （57分) | 满足招标文件、采购项目需求中技术参数及要求的得基本分 37 分，有一项不满足招标文件要求的做无效标处理。 二、技术参数加分项：加分条款共 5 项，每满足一项加 4 分，以此类推，最多加至 20 分为止。投标文件中提供参数确认函并加盖区域代理商公章及投标供应商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。 加分条款：1、具有全中文操作界面； 加分条款：2、离心机转速：满足或优于400~2200rpm； 加分条款：3、全血流速可调：调整范围满足或优于10ml/min~150ml/min(极端情况可根据需求调整至10ml/min以下)； 加分条款：4、具备CCM（细胞浓度检测器），更好的减少产品中红细胞的污染以及病人的红细胞丢失率； 加分条款：5、有儿童采集数据，全血容量300ml，新生儿，体重小于20KG）。 |
| 商务分 (13分) | 一、质保期（6分）：满足招标文件的得1分，每增加半年加0.5分，满分为6分。 二、交货期（2分）：满足招标文件要求的基础上每缩短5天得0.2分，最高得2分。 三、 响应时间（2分）：投标人承诺：服务期内，采购方在使用过程中遇到的技术问题、故障问题及服务需求，服务方在4小时内到达现场的得2分；服务方在8小时内到达现场的得1.5分；服务方在12小时内到达现场的得1分；服务方在24小时内到达现场的得0.5分，其他不得分。 四、同类业绩情况（3分）：投标人提供近2016年1月至今的同类项目销售业绩，须提供合同和验收报告复印件加盖投标人公章，每提供一份得0.5分，满分为3分，未提供不得分。（原件开标现场查验）。 |

品目五：质谱仪评分标准

| 价格分( 30分) | 价格分的计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30 ×100 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| --- | --- |
| 技术分 （57分) | 满足招标文件、采购项目需求中技术参数及要求的得基本分41分，有一小项不满足招标文件要求，做无效标处理。 二、加分条款共5项，每满足一项加3分，以此类推，最多加至15分为止。 加分条款（加分条款提供参数确认函并加盖区域代理商公章及投标供应商公章，不符合或部分符合得分无效）： 加分条款1、MALDI 离子源：在宽质量范围同时获得最高的分辨率，离子源无需清洗。 加分条款2、飞行管长度≧1.1米。 加分条款3、即用质谱专用基质，使用前无需配制。 加分条款4、专用同品牌中间软件连接药敏仪器与医院LIS系统。 加分条款5、鉴定库来自超过20,000个鉴定菌株，60,000个图谱，平均每个菌种15张图谱。 三、环保、节能（1分）：所投标产品中提供具有国家认证的环境产品认证证书得0.5分；具有国家认证的节能产品认证证书得0.5分。投标文件中提供相关证书扫描件加盖公章计分 |
| 商务分 (13分) | a）质量保证期，即质保期（6分）：满足招标文件得1分，每增加半年加0.5分，满分为6分。 b）交货期（2分）：满足招标文件要求的基础上每缩短5天得0.2分，最高得2分。 c) 响应时间（2分）：服务期内，采购方在使用过程中遇到的技术问题、故障问题及服务需求，服务方工程师必须在24小时内到达现场。服务方在4小时内到达现场的得2分；服务方在8小时内到达现场得1.5分；服务方在12小时内到达现场得1分；服务方在24小时内到达现场得0.5分。 d)同类业绩情况（3分）：投标供应商应根据近三年内（2016年1月至2018年12月）的同类项目销售业绩，投标供应商须提供合同和验收报告复印件（加盖公章），每提供一份得1分，满分为3分，未提供不得分（原件开标现场查验）。 |

注：突破单位采购预算的将不评分，评分标准中评分因素所涉及的有关资料，投标供应商须在投标文件中提供，否则视为不具备该项得分的条件。

27、资格预审

本项目不进行资格预审。

28、确定中标供应商

28.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，确定中标供应商名单。

28.2评标结束后，中标结果将在江西省公共资源交易网公示一个工作日。

29、投标供应商询问和质疑

29.1任何要求对招标文件进行澄清和疑问的投标供应商，均应在2020 3月10日前以书面送达形式（加盖投标单位公章并注明单位名称、联系人及电话）送达到政府集中采购机构,政府集中采购机构对疑问进行汇总整理。逾期不再受理。

29.2投标供应商对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日止以书面送达形式向政府集中采购机构提出质疑，逾期不再受理。

29.3投标供应商对中标结果有异议的，应当在中标结果公告发布届满之日起七个工作日内以书面送达形式向政府集中采购机构提出质疑，逾期不再受理。

29.4投标供应商询问或质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

29.5政府集中采购机构在收到询问函之日起三个工作日内进行回复；在收到质疑函之日起七个工作日内进行回复。质疑供应商对政府集中采购机构答复不满意或未按规定时间进行答复，质疑供应商可在答复期满的十五个工作日内按规定向赣州市财政局政府采购办公室投诉。投标供应商投诉应按照财政部规定的政府采购供应商投诉书文本格式投诉，具体格式可在中国政府采购网下载。

29.6质疑书应当署名，由法定代表人或者投标供应商代表签字和盖章，并加盖投标供应商单位公章。

质疑书应当包括下列主要内容：

29.6.1质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；
29.6.2具体的质疑事项、事实根据和法律依据以及相关证明材料；
29.6.3提起质疑的日期。

29.7投标供应商的询问和质疑将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律、法规进行答复。

### （六）授予合同

30、中标供应商授予标准

采购人授权评标委员会按评标得分高低把实质上响应招标文件的且排名第一的供应商确定为中标供应商。

31、中标通知书

31.1政府集中采购机构在中标供应商确定后2个工作日内向中标供应商发出《中标通知书》，同时在江西省公共资源交易网上公告中标结果。

31.2《中标通知书》是合同的一个组成部分。

31.3当《中标通知书》发出后，政府集中采购机构将通知所有未中标的投标供应商，同时按照本招标文件的规定退还所有投标保证金。

32、签订合同

32.1中标供应商应在《中标通知书》发放之日起七个工作日后十个工作日内与采购人签订合同，否则按投标有效期内撤回其投标处理。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

33、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属赣州市公共资源交易中心。

34、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及有关法律、法规的规定执行。

## 三、采购项目需求

（一）投标供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。货物如为某单位的专利或特有产品，请投标供应商在答疑期内告知政府集中采购机构。所有货物的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。本招标文件提出的是最低限度的要求，投标供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关强制性标准和规范要求。

（二）如所投货物为进口产品，且制造地与品牌原产地不一致的，需在“投标一览表”中分别注明。

（三）中标产品属进口产品的供货时需提供所投产品报关单；所有设备中的软件供货时需提供安装介质且有简体中文版；供货时提供仪器装箱单、仪器操作手册（中文版）和维护手册(中文版)。同时提供纸质版及电子版的仪器操作手册及维护手册。

（四）投标供应商有专门的技术应用支持工程师。保修期满后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 安装验收期间，免费对用户指定的两名操作人员进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 ，培训时需准备培训内容的电子演示稿（PPT版）并制定培训后相关人员的考核试题，对参与培训的人员进行考核，培训结束后将资料一并交给甲方，此项为设备验收不可缺少的一部分。

（五）交货期：卖方应在《成交通知书》规定的时间内和买方签订正式合同，并在合同签订之日起 60日历天内供齐货并完成该设备的安装、调试工作，验收合格后交给买方使用。

（六）质保期：所投货物质保期不低于一年（货物技术参数和要求另有规定的，按规定执行）。

（七）货物清单、质量、安全、技术、服务等要求：

品目一移动式C臂系统

1.功能与要求：能满足ERCP介入手术、外科手术、通用外科介入治疗等复合手术临床应用。

- C臂机架

2.1垂直升降≥ 420 mm。

2.2水平移动≥ 200 mm。

2.3绕弧形臂旋转≥ -90° / +25°(115°)。

2.4轴向旋转≥ ±200°。

2.5左右摆角≥ ±10°。

2.6 SID≥ 950 mm。

2.7 C臂开口≥ 760 mm。

2.7 C臂弧深 ≥ 680 mm。

2.8单手柄操作设计：具备且转向和制动集成在一起，操作简单，移动轻巧，以便临床快速定位。

- X线发生系统

3.1高压发生器

3.1.1频率≥ 40kHz高频/多脉冲，微处理器控制。

3.1.2最大输出功率≥ 15 KW。

3.1.3最大输出电压≥ 120 KV。

3.1.4最大透视管电流≥ 180 mA。

3.1.5脉冲透视功能：具备。

3.1.6最高脉冲频率≥25 p/s。

3.1.6直接摄片管电流≥200 mA。

3.2 X线球管

3.2.1旋转阳极设计：具备。

3.2.2双焦点设计:具备，小焦点≤ 0.3 mm，大焦点≤0.6 mm。

3.2.3阳极热容量≥ 280 KHU。

3.2.4阳极散热率≥ 70 KHU/min。

3.2.5球管系统散热率≥ 95 MHU/mim。

3.2.6热容量管理技术:智能主动式热容量管理技术。

3.3准直器

3.3.1虹膜光圈：多翼可调。

3.3.2束光器调节：对称可调,≥±90°旋转。

3.3.3无射线虚拟调节束光器：具备。

4.数字化影像增强器系统或平板探测器：影像增强器（尺寸≥ 12”；三视野可变：具备12”,9”,6”三视野可变功能；最大中心分辨率：≥ 6.8Lp/mm；信噪比≥ 60dB；栅格比：≥ 8:1；激光定位：集成激光定位器；有效采集像素≥ 100万；CCD采集矩阵：≥ 1024×1024×12Bit，逐行扫描；DQE≥ 65%

）或平板探测器（成像尺寸≧30cm*30cm，像素矩阵≧1.5K*1.5K；图像采集灰阶≧16bit）。

5.数字化影像处理工作站

5.1影像处理工作站影像处理深度：≥ 16Bit。

5.2个性化操作模式：具备剂量多级可调，具备角度、距离测量功能。

5.3临床多种APR器官程序：直观图形界面，人体器官程序可编制与存储。实现“一指曝光”功能。

5.4器官程序具备如下种类：骨骼、心脏、腹部、泌尿、金属、软组织、肥胖患者等。

5.5图象处理功能（详细列出具有的功能）：图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）、实时边缘增强、实时窗位调整、动态降噪、图像放大、一键还原等功能。

5.6台车监示器系统。

5.6.1监视器尺寸≥ 19”TFT高分辨率医用监视器2台。

5.6.2最大分辨率：≥ 1280×1024。

5.6.3最大亮度：≥ 600cd/m2。

5.6.4可视角度：≥ 170°。

5.6.5对环境光亮度自动补偿：具备。

5.6.6显示方式：高亮度显示实时图像和参考图像且亮度自动调整。

5.6.7 TV系统分辨率：≥ 2.2Lp/mm（在9英寸图像时）。

5.7数据管理及存档

5.7.1马赛克图像显示和搜索  ：≥ 16幅。

5.7.2本机自带硬盘实时储存容量：≥ 10000幅。

5.7.3影像处理储存矩阵：≥ 1024×1024。

5.7.4 USB端口及存储格式：具备，且须原厂主机标配，可以保存为TIFF等通用格式,无需转换或专门的浏览软件。

6.智能交互式操作触摸屏

6.1交互式操作触摸屏2个，≥10英寸。

6.2触摸屏分辨率≥640×480。

6.3两个操作触摸屏可同步预览及同步显示。

7.售后服务要求

7.1具备400或800售后服务专线。

710.2整机原厂保修：≥ 2年，同时提供原厂或制造商中国分公司售后服务承诺书。

7.3报修响应时间：报修响应时间≤4小时，工程师到场时间≤24小时。

8.其他

8.1具备X线及内镜图像实时同屏并肩显示，左屏X线图像，右屏实时内镜图像，且可以通过专用ERCP脚踏控制切换。

8.2具备多功能可编程脚踏控制系统，可以实现透视、电影采集、内镜图像切换、存储等功能。

8.3配置ERCP专用手术床（国产配套）。

8.3.1采用电动机械传动技术，全碳素纤维整体床面板,X射线吸收系数（衰减当量）≤1.2mmAL.

8.3.2垂直移动：电动,750-1100mm±20mm；纵向移动 ：手动，行程：820±20mm，采用电磁锁定；横向移动：手动，行程：250±20mm，采用电磁锁定。

8.3.3床配置：碳纤床板1张；控制手柄盒1副，左托手固定座1副，右托手固定座1副，托手板1副；床垫1张；托手垫2张。

8.4配置ERCP专用中文图文报告工作站（国产配套）。

8.5全视野高精度自动探测：采用先进的≧256个网格分割视野进行精确探测，消除位置依赖。

8.6具备全自动金属补偿技术。

8.7具备全自动软组织补偿技术。

8.8具备全自动运动探测技术。

8.9具备透视时间及累积剂量报告。

10.4过保后先维修后付款以确保及时修复，减少临床维修等待时间。

品目二脑电测定仪

- 中英文采集回放分析软件，可根据需求自由选择。

- 肌电滤波：快速肌电滤波功能,能快速滤除此之外由于病人紧张等引出的肌电干扰。

- 专用参考电极：多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式

- 动态地形图;在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况。

- 中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。

- 波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。

- 自动剪辑：可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。

- 叠加显示：左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析。

- 棘尖波对比： 自主选出棘尖波，并可与原图进行前后波形的对比分析。

- 头部蒙太奇示图： 可显示蒙太奇示图。

- 自动备份： 可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失。

- 幻灯回放： 可定义感兴趣波形以幻灯方式回放。

- 放大器接口：采用USB接口与主机连接。

- 放大器输入孔：≧45个。EEG导联：≧32导；DC输入：≧4导；SpO2：≧1导；CO2 ：≧1导；呼吸：≧3导；多用途 DC 输入：≧4 导。

- 放大输入漏电流：≦5nA。

- 放大极化电压：±750mV。

- 放大输入阻抗：≧100MΩ。

- 放大峰峰值噪声 ：≦1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ）。

- 放大共模抑制比：≧105dB。

- 放大低频滤波：0.08-158 HZ。

- 放大高频滤波： 15-300HZ ，分频斜率:≧-18dB/oct。

- 放大A/D转换：≧16bit。

- 放大采样频率： 100，200，500，1000Hz等可调。

- 放大ＡＣ滤波:　50Hz、60Hz切换, 衰减1/25以上。

- 放大采样方式：所有电极同步采样。

- 放大灵敏度：EEG输入: 0-200 uV/mm；DC 输入: 0-200mV/mm。

- 放大预置蒙太奇：≧36套导联组合。

- 测量时可以实时显示脑电图的分析数据及趋势图数据。

- 具备aEEG(振幅脑电趋势图)功能。

- 具备频谱压缩矩阵DSA、FFT图谱、FFT能量比率趋势图功能。

- 具备显示DSA、FFT能量左右对比功能。

- 具备趋势图任意区域指定脑电图与患者画面图像显示功能。

- 具备电极接触状态异常时,通过斜线提示报警。

- 具备短程／常能功能同时显示、左右侧趋势图比较功能。

- 具备事件输入,注释输入。

- 视频同步采集回放软件，高分辨率：≧640x480分辨率

- 其他要求：≧32导带视频，配36条连线，配打印机一台，配闪光刺激器一套。

- 整机保修≧2年。

品目三婴儿培养箱

1.原装进口，微电脑控制单元可集成控制设备的各项性能，并设有中央显示器显示数据和96小时趋势图。

2.具备箱温温控和伺服温控两种模式。箱温测控范围20-39°C，增量±0.1°C；伺服温控范围为35-37.5°C，显示范围20-42°C，增量±0.1°C。病人测量温控精度±0.3°C。预热时间小于50分钟。

3.双体温探头设计，可同时测量双胎，连体婴或显示两个不同部位的皮肤温度。

4.箱顶盖可从一侧整体掀开，提供半开放式大面积操作救治平台。

5.具备高达0.5µ-99.8%级过滤器，有效降低闭合环境细菌滋生率。

6.暖箱各部位共配备有13个导管孔，方便医护人员的管路管理。

7.声光双级报警，包括温度、湿度、氧气控制等种报警，音调可调。

8.具有双向风帘及加强风帘系统，确保箱内暖空气在暖箱壁开放状态下不易散出，维持暖箱微环境的热量平衡，空气流速<10m/s.

9.内置X线盘可提供多角度拍片位置，且在拍片过程中不会影响热辐射功能。

10.床体可倾斜，0-12º连续无级可调，床体可升降。

11.安静模式，于暖箱闭合模式下，床垫中央上方10cm处测量，噪音水平<50dBa.

12.独立大存储抽屉，方便存储物品。

13.电气安全符合IEC601-1.1991;IEC 601-2,1993;IEC 606-2-19+601-2-21（附件1）Fed Reg. 21 CFR CH-1(4-1-92 Edition)Section 102030(n) X线衰减。最大功率55W，辐射台加热功率430W。220/230/240V，50/60Hz.

品目四血细胞分离机

- 双针式，可持续式梯度密度离心分离系统

- 运作模式：手动及半自动模式

- 四泵系统：包含采血泵，抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵

- 独立可调抗凝剂泵,系统具备自动抗凝剂控制和计算功能。

- 抗凝剂：全血比例可调范围

- 抗凝剂灌注率可调范围：0.8~1.1 ml/min/L TBV

- 管路及安装：附带液体流向指示图，帮助操作人员正确安装管路，防止错误发生

- 设备自动预充管路。

- 输液架完全立起后高度≧178cm

- 工作电压：220V±10%,50~60Hz

- 程序报错时系统会提供错误代码，用户手册中有对应各错误代码的解决方案，方便用户解除警报。

- 采集前系统自动进行全面检测，以最大限度的确保采集者的安全

- 个体差异化的抗凝剂管理，设备根据各人不同的全血容量，自动调整泵的速度

- 低体外循环血量。不同管路略有差异，最小可达131mL（血小板采集管路），Auto干细胞采集管路体外循环量为≦165ml。

- 具备采集/回输压力感应器

- 具备空气感应器，以防形成空气栓塞

- 具备离心仓漏液探测器

- 拥有单个核细胞采集（MNC/Auto PBSC）程序

- 拥有治疗性血浆置换（TPE）程序

- 拥有白细胞去除（WBCD）程序

- 拥有骨髓纯化处理（BMP）程序

- 拥有红细胞置换（RBCX）程序：自动计算红细胞去除量，可设定去除后目标红细胞压积

- 拥有手动和自动两种采集模式，可根据用户需求自行选择。

- 拥有血小板采集（ELP）程序：单、双针采集；采集效率大于60%，可一次性采集两个治疗单位；血小板保存时间：全封闭式管路，使血小板可有效保存≧5天。

- 红细胞混入率小于5%

- 使用Auto干细胞采集管路

- Auto PBSC程序体外循环量≦165ml

- 机器自动监测液体平衡，无需人工计算

- 根据置换液类型自动调整抗凝剂用量

- 体外循环量≧170ml

- 去除容量可设定

- 红细胞丢失水平可调整

- 可根据不同的目标白细胞，调整离心系数，有效去除粒细胞

- 具备骨髓采集后浓缩和淘洗功能

- 保修期两年。

- 拥有专业培训师与工程师团队。新设备安装后中标人提供现场培训并提供不少于2个人到有培训资质的单位外出学习1个月，并取得相关资格证。

- 配置要求：血液成分分离机1台；分离盘2个；治疗性血浆置换管路1套；电源线1根；操作手册1套；液体流向指示图3张；

品目五质谱仪

1、主要用途：用于微生物(细菌，霉菌，酵母，分枝杆菌等)样品的快速鉴定。

2、工作条件：电力要求：220V±10V，单相；工作温度：18-26度；相对湿度：<70%。

3、技术指标：

3.1、激光器：频率1-50Hz可调， 激光聚焦直径可调，激光强度可调，适用于不同的MALDI样品制备方法。

3.2、检测器: 高灵敏度、快速微通道检测器，具有减少基质干扰信号的功能。

3.3、检测性能：50Hz可变重复频率的N2激光，可使用60,000,000次射击，对于高质量分析，不损失线性模式性能。

3.4、m/z范围：1～500 kDa（线性模式）。

3.5、分辨率：≥5000 FWHM (ACTH促肾上腺皮质激素18-39)线性模式。

3.6、灵敏度：250 amol。

3.7、质量准确度 <30ppm

3.8、工作流程：48微孔板x4 (总共192孔,容许4位技术员独立操作)。

3.9、样品板: 有可扫描条码，满足可追溯性；样品板上有专用质控孔位。

3.10、检测方法：MALDI-TOF质谱鉴定方法, 针对一般常规细菌不需要前处理步骤.。

3.11、控制系统：2.0GHz 酷睿i3版本以上CPU双核处理器，4GB以上内存，250GB以上硬盘，DVD刻录光驱，液晶显示屏，激光打印机。

- 鉴定数据库：

4.1、两套数据库（包括900鉴定菌种的临床专用菌种数据库以及超过2,000种菌种的科研数据库），满足临床与科研双重需求。

4.2、鉴定库包括霍乱弧菌、炭疽杆菌、鼠疫菌。

- 操作软件与系统连接性：

5.1、连接药敏测试，提供快速鉴定及药敏分析（ID/AST）统一界面。

5.2、可实现多个标本制备工作台同时操作，输入标本信息。

- 终身免费保养（1年2次保养）、免费软件升级。

- 保修期3年，激光器60,000,000次射击内故障免费更换。

四、合同条款（参考格式）

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同” 是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1.3“货物” 是指投标供应商制造或组织符合招标文件要求，并且必须是其合法生产的符合国家有关标准的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.4“服务” 是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、技术服务等。

1.5“买方”是指购买货物的采购人。

1.6“卖方”是指根据合同规定提供货物和服务的中标供应商。

1.7“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

2. 技术规范

2.1卖方提交和交付货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

2.2技术规范中未有规定的，则以国家有关部门现行有效的标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 付款方式

4.1合同以人民币付款。

4.2付款方式：根据招标文件约定。

5、履行期限、地点、方式

5.1履行期限：根据招标文件约定。

5.2履行地点：采购人指定。

5.3履行方式：买方为卖方完成工作提供必要的条件外，其余工作由卖方自行完成。

5.4买方按照合同规定的付款进度向卖方支付款项。

6. 技术资料

合同项下技术资料(除有特殊规定外)将以下列方式交付:

6.1合同生效后，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图提交给买方。

6.2买方向卖方提供的其他资料应于验收时一并提交给卖方。

7. 质量保证

7.1卖方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新货物。

7.2卖方货物在规定的质量保证期内发生质量问题，卖方在收到通知后，应在24小时内应负责免费送货上门、免费更换。对达不到质量要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

7.2.1更换:由卖方承担所发生的全部费用。

7.2.2贬值处理:由买、卖双方合议定价。

7.2.3退货处理:卖方应退还买方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

7.3 如果卖方在收到通知后没有负责免费送货上门、免费更换，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

8.检验

8.1货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后，根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔，但责任由保险公司或运输部门承担的除外。

8.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

8.3买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造,卖方有义务为买方监造人员提供方便。

8.4卖方对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

9.延期交货

9.1卖方应按照“采购项目需求”中买方规定的时间表交货和提供服务。

9.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

9.3如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

10. 违约赔偿

如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按合同总价的2‰计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的20%。不足一天超过12小时按一天计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可单方面终止合同。

如果设备发生故障，投标供应商需按照投标文件中承诺的响应时间内到达采购人处处理故障，响应时间每超过一天（不足一天超过12小时算一天），扣除履约保证金5%。在没有备用机使用的情况下，如果设备连续故障超过1个月：采购人有权利要求投标供应商更换全新原装设备；也有权利取消合同，不向中标人支付任何费用；同时保留追究中标人赔偿的权利。如果设备故障超过两周且无备用机，投标人需给予医院经济补偿，补偿金额为：故障天数*故障前一年内的日平均收费。

11.不可抗力

11.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

11.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12. 税费

12.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

12.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

12.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

13. 履约保证金

13.1 卖方应在收到《中标通知书》后，按买方的要求，向买方提交规定的履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

13.3其他未说明的事项按招标文件的要求。

14. 仲裁

14.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

14.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

14.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

14.4 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

14.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15. 违约终止合同

15.1 买方在卖方违约的情况下：

15.1.1卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

15.1.2如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

15.2 在买方根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

16.破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17.转让和分包

17.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

19.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

21.合同文件及资料的使用

21.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

21.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第21.1款中所列的任何文件和资料。

21.3除合同本身以外，21.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

22. 合同生效及其它

22.1 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

22.2本合同一式肆份，以中文书写。买方、卖方、政府集中采购机构、赣州市财政局政府采购办公室各执一份，具有同等法律效力。

22.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

## 五、合 同 （格 式）

甲方(采购单位)：                   住所：

乙方(供货单位)：                   住所：

甲、乙双方根据赣州市公共资源交易中心组织招标的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

1、合同文件：

《中标通知书》及下列招、投标文件中的文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；    (2)招标文件；

(3)投标文件；     (4)投标过程答疑函；

2、合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

3、标的及数量：

4、合同金额：

5、付款方式：

6、交货时间、交货地点：

7、验收要求：

8、保修事项：

8、违约责任：

9、其他约定：

10、解决争议的方法：

11、合同生效：

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方(公章)： 　　　　　　　　　 乙方(公章)：

甲方代表：  　　　　　　　　　　 乙方代表：

开户行;                           开户行;

帐号：              帐号：

日期：    　　　　　　　　　　 日期：

# 第二章  附件（投标文件格式）

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标供应商名称（公章或自然人印鉴章）

年   月   日

评分索引表

说明：评分索引表目的是为了提高评审效率和准确性，是投标文件的重要组成部分，投标人应将其置于投标书正文首页，投标人必须按要求认真、完整、准确地逐项填写本表，由于投标人填写失误造成该项分值不得分的后果由投标人自行承担。

| 评分项目 | 序号 | 评审内容 | 提供情况 | 所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 投标报价 部分 | 1 | 开标一览表 |  |  |  |  |
|  | 2 | 分项报价表 |  |  |  |  |
| 技术部分 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 商务部分 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

法定代表人（或被授权人）签章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 1．投标函

致：赣州市公共资源交易中心

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标供应商(投标供应商名称、地址)提交下述文件（电子版上传到江西省公共资源交易网）。

1. 开标一览表

2. 分项报价表

3. 技术规格响应/偏离表

4. 商务条款响应/偏离表

5. 按招标文件投标供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

6. 资格证明文件

7. 提交的投标保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为          （用文字和数字表示的投标总价）。

2. 投标供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标供应商已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为从投标文件提交截止之日起  90  天。

5. 如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，投标保证金不予退还。

6. 投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

法定代表人（经营者或自然人）或被授权人（签章）：

投标供应商名称（公章或自然人印鉴章）

年   月   日

## 2.开标一览表

投标供应商按照电子化政府采购投标要求填写

## 3. 分项报价表

投标供应商按照电子化政府采购投标要求填写

## 4.技术规格响应/偏离表

投标供应商名称：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 所投品牌 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（经营者或自然人）或被授权人（签章）：

说明：无论有无偏离，投标供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效投标处理。

## 5.商务条款响应/偏离表

投标供应商名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：商务条款包括交货期、付款方式、质保期等内容。

法定代表人（经营者或自然人）或被授权人（签章）：

说明：无论有无偏离，投标供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效投标处理。

## 6.技术文件和证明材料

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明和产品样本

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、投标供应商认为需要说明的其他内容（投标供应商视需要自行编写）

## 7．资格、资信证明文件

填写须知

（1）投标供应商应填写和提交下述规定的7-1、7-2、7-3、7-4、7-5、7-6、7-7、7-8、7-9、7-10、7-11资格证明文件。扫描件均须加盖公章。

（2）所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

（3）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

（4）采购人或集中采购机构将应用投标供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

7-1.营业执照（五证合一的提供五证合一证件）、银行开户许可证或银行基本账户开户证明材料

7-2.财务审计报告或银行资信证明

7-3.依法缴纳税收证明

7-4.依法缴纳社会保障资金的相关材料

7-5.投标供应商关于具备履行合同所具备必需的设备书面承诺函（格式）

7-6.投标供应商关于具备履行合同所具有专业技术书面承诺函（格式）

7-7.招标文件要求的其他资格证明文件

7-8.法定代表人授权书（见格式）

7-9.投标供应商的资格声明（见格式）

7-10.投标供应商关于无重大违法记录的声明函（格式）

7-11.交纳投标保证金的银行凭证（格式）

7-12.投标供应商信用记录查询证明

注：投标供应商上传的电子版投标文件中必须提供与注册时上传的扫描件一致的资格证明文件（营业执照其它资格证明文件）的原件彩色扫描件，否则视为无效投标。

## 7-1营业执照（五证合一的提供五证合一证件）、银行开户许可证或银行基本账户开户证明材料

说明：1、自然人参加的提供身份证明；

2、必须在有效期内；

## 7-2财务审计报告或银行资信证明或投标担保函

说明：1、投标供应商是法人的应提供经审计的财务报告，财务报告为2018年度或2019年度的财务报告，财务报告须由具有资质的事务所出具，如公司为本年度成立，则出具上一期的财务审计报告；

2、投标供应商是法人的如没有经审计的财务报告，可提供投标供应商出具银行资信证明；

3、其他组织和自然人，没有具有资质的事务所出具的财务报告，可以出具银行资信证明。

4、投标供应商是中、小、微企业的，提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，可不提供财务报告及银行资信证明。

7-3.依法缴纳税收证明

说明：1、依法缴纳税收证明是由指投标供应商开标截止时间前180日内任意一个月缴纳税收的凭据；

- 其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据；

- 依法免税的投标供应商，须提供相应文件证明其依法免税；

投标供应商在投标文件中提供依法缴纳税收证明或免税证明其中之一彩色扫描件加盖公章即可。

## 7-4依法缴纳社会保障资金的相关材料

1、依法缴纳社会保障资金证明材料包括：如专用收据或社保证明或社会保险缴纳清单；

2、社保证明、专用收据或社会保险缴纳清单等必须是开标截止时间前180日内任意一个月的证明材料；

3、其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）

4、不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。

社保证明（参考格式）

（投标供应商名称），营业执照注册号：xxxxxxxxx，单位社保登记号为：xxxxxxxxxx。自xxxx年xx月至今共计x人在我局办理社会保险，缴费正常，从末间断。特此证明！

xx社会保险征收部门

二0一 年X月X日

## 7-5.投标供应商关于具备履行采购合同所必需的设备书面承诺函（格式）

致：赣州市公共资源交易中心

我公司在参加本次政府采购活动中，如获中标，保证具有履行本次采购所具备的设备。

特此承诺。

法定代表人（经营者或自然人）或被授权人（签章）：

投标供应商名称（公章或自然人印鉴章）

年   月   日

## 7-6.投标供应商关于具备履行采购合同所具有专业技术能力书面承诺函（格式）

致：赣州市公共资源交易中心

我公司在参加本次政府采购活动中，如获中标，保证具有履行本次采购所具有专业技术能力。

特此承诺。

法定代表人（经营者或自然人）或被授权人（签章）：

投标供应商名称（公章或自然人印鉴章）

年   月   日

## 7-7招标文件要求的其他资格证明文件

## 7-8. 法定代表人授权书（格式）

致:赣州市公共资源交易中心

（投标供应商全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                      （招标编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（经营者或自然人）签章：

投标供应商名称（公章或自然人印鉴章）

年  月  日

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

粘贴法定代表人及被授权人身份证明（彩色扫描件正、反两面）

## 7-9投标供应商关于资格的声明函（格式）

致：赣州市公共资源交易中心

我公司愿意针对（单位名称+项目名称）项目进行投标。投标文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明和陈述均是真实和准确的。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明！

法定代表人（经营者或自然人）或被授权人（签章）：

投标供应商名称（公章或自然人印鉴章）:

年  月  日

## 7-10投标供应商关于无重大违法记录书面声明函（格式）

致：赣州市公共资源交易中心

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）、“国家税务总局网站”（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
    特此声明！

法定代表人（经营者或自然人）或被授权人（签章）：

投标供应商名称（公章或自然人印鉴章） :

年   月   日

## 7-11、交纳响应保证金的银行凭证（格式）

## 赣州市公共资源交易中心：

## （投标供应商全称) 参加贵方组织的，项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的投标保证金（方式为：银行转账、支票、汇票、本票、保函）。

投标供应商名称：

投标供应商开户银行：

投标供应商银行帐号：

投标供应商名称（公章或自然人印鉴章）

法定代表人（经营者或自然人）或被授权人（签章）

年    月    日

粘贴转账银行凭证（彩色扫描件,如为银行转账方式提供，其他方式不需提供）

注：1、该页仅供参考，最终以投标保证金单位缴纳明细表为准。

2、若以金融机构保函方式交纳的按以下要求提交：（1）投标保函的格式以金融机构的格式为准，投标保函的内容必须包括但不限于供应商名称、项目名称、项目编号（如有分品目，则应当按投标品目号分别出具投标保函）、保证金金额、保函的有效期（应当算至投标有效期）、担保的内容（即：如因供应商原因发生文件规定的保证金不予退还的情况，担保方向受益人足额支付投标保证金）。受益人为赣州市公共资源交易中心。（2）供应商必须在投标保证金截止时间前在开标现场提交保函原件供验证，截止时间后递交的将被拒绝接收。（3）递交和退还投保保函原件时供应商需提供以下证明材料： a、法定代表人授权委托书原件； b、委托代理人身份证复印件。

## 8.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业签章：

日期：

（注：不符合小型、微型企业条件的不需提供）

## 9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（注：不符合残疾人福利性单位条件的不需提供，符合条件的则提供扫描件）

10、质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包（或品目）进行质疑，质疑函中应列明具体分包号（或品目号）。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。