中国科学院紫金山天文台

科学级CMOS相机采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G200360773

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学级CMOS相机 | 48 | 合同签订起6个月内完成所有交付 | 用户指定 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-20℃～＋60℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏-10℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

（一）具体技术规格

| 序号 | 指标项 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本性能 |
| * | 芯片类型 | 科学级CMOS |  |
| * | 芯片尺寸 | ≥ 36mm ×36mm |  |
| * | 像素大小 | 9 𝜇m |  |
| * | 面阵大小 | ≥4096✕4096 |  |
| * | 峰值量子效率 | ＞ 70% |  |
| * | 读出噪声 | ＜ 5e- | 典型值 |
| * | 最大帧频 | ＞ 5fps | 全帧、最高分辨率时 |
| # | 暗电流 | ≤ 0.2e-/pixel/sec | 制冷至-20°C，典型值 |
| # | AD | 12bit高低增益 |  |
| # | 势阱 | ≥ 70Ke- |  |
| # | 响应不均匀性 | ≤ 0.5% | 全视场，半阱处，典型值 |
| # | 线性度 | ≥ 99% |  |
| # | 芯片等级 | 1级 | 定义由芯片提供商的文件确定 |
| 功能性要求 |
|  | 数据读出 | 可同时输出高、低增益和HDR的图像 |  |
|  | 像素合并 | 支持2×2、4×4 |  |
|  | 自定义选区ROI | 任意区域 |  |
| # | 曝光模式 | 支持单帧、外触发、连续 |  |
| # | 曝光时间 | 支持10毫秒～10分钟 |  |
| # | 制冷方式 | 风冷 |  |
| # | 最低制冷温度 | 低于室温40°C |  |
|  | 温度控制 | 控制精度0.1°C |  |
|  | 芯片腔体密闭 性 | 保持至少3年， 芯片表面不结露/霜 |  |
| 软件指标 |
| # | 工作操作系统 | Windows 10、Linux |  |
|  | 自带软件 | 设备自带GUI软件，可实现对探测器的所有标准控制，包括但不限于制冷温度和方式、曝光模式、曝光时间、快门模式、ROI、像素合并等功能的控制 |  |
| * | 软件接口 | 提供编程接口API（C++），可用自编软件进行操作，实现对探测器的所有标准控制，包括但不限于制冷温度和方式、曝光模式、曝光时间、快门模式、ROI、像素合并等功能的控制 |  |
| 机电指标 |
| # | 数据传输接口 | 满足＞5fps的持续数据传输要求 |  |
| # | 数据传输线长度 | ≥ 30米 |  |
|  | 电源 | 输入220V电源由厂家提供，直流部分线长 ≥ 3.5米 |  |
|  | 信号指示灯 | 无信号灯，或可通过软件及API接口关闭 |  |
| # | I/O接口 | 支持外触发信号输入、帧同步信号输出 |  |
| # | 前端面至像面距离 | ≤ 19.2mm |  |
|  | 安装面与传感器不平行度 | 可调 |  |
| # | 封装玻璃 | 直径满足56°入射锥角 |  |
|  | 机身颜色 | 黑色 |  |
| 可靠性指标 |
|  | 工作环境 | 温度：-10°C ～ 30°C 相对湿度：≤ 90% 海拔：0～2000米 |  |
|  | 储存环境 | 温度：-20°C ～ 60°C 相对湿度：≤ 90% 海拔：0～2000米 |  |
|  | 平均故障间隔 | ≥2000小时 |  |

（二）商务要求

1. 在合同执行期间，如因不可抗拒因素（凡在制造或装船运输过程中因地震、天灾、战争、国家政策等人力不可抗拒的事故）导致中标方无法履约，则合同中止。采购方退还给中标方所有已收货物，中标方退回所有已付款项。

- 验收：所有产品均在收货后3个月内完成测试验收，验收合格后1个月内完成付款。测试方法在合同签订时由采购方确定。

- 返修费用：所有货物因验收技术指标不合格造成的返修费用，或货物还在保修期内产生的返修费用，全部由中标方承担。

- 保修期：除芯片腔体密闭性功能外从签订验收报告起1年，非产品质量因素导致的延误验收，则质保不超过产品发货之日起15个月；芯片腔体密闭性保修期3年。是否在保修期内的认定，以报故障的日期为准。

- 交货地点：用户指定地点，在送至交货地点前，应先送至南京进行货物的检测，此过程所产生的费用由中标方承担。

- 交货日期及交货要求：合同签订起6个月内完成所有交付。