青岛科技大学设备采购

公开招标文件

（上册）

采 购 人：青岛科技大学

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

项目编号：SDGP370000000202102006228

日    期：2021年7月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知前附表	5

第三章  投标人应当提交的资格证明文件	11

第四章  采购需求	13

第五章  评标办法	30

# 第一章  招标公告

山东盛和招标代理有限公司受青岛科技大学的委托，对青岛科技大学设备以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：SDGP370000000202102006228

2.项目名称：青岛科技大学设备采购公开招标

3.采购需求：

采购内容

水蒸气透过测试仪等

4.预算金额

本项目预算金额为133万元。

5.投标人资格要求

5.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.3.本项目不接受联合体投标。

6.公告媒介

本次招标公告在中国山东政府采购网上发布。

7.招标文件的获取

7.1时间期限：自2021年07月09日起至2021年07月15日，每天8:30至16:30（北京时间，下同）；

7.2地点：	青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室；

7.3方式：根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的投标人必须在中国山东政府采购网进行注册并报名（注册信息必须与现场报名或邮件报名投标人信息一致），同时按照以下方式获取招标文件（以下方式二选一）:

7.3.1现场报名：获取招标文件时须携带营业执照副本加盖公章的复印件到山东盛和招标代理有限公司报名；

报名地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室。

7.3.2邮件报名：有意参加本次采购活动的投标人发送邮件。邮件内容：项目名称、项目编号、包号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本扫描件、标书费汇款底单发送至山东盛和招标代理有限公司邮箱shzbqdb@163.com，邮件名称命名为 青岛科技大学-项目编号-报名-“投标单位名称”。(提交标书费须从公司基本账户或一般账户转出，须标明项目编号)

开户名称：山东盛和招标代理有限公司

开户银行：兴业银行青岛市北支行

账    号：522130100100053768

报名截止时间前同时完成山东省政府采购网注册报名、现场报名或邮件报名方可视为报名成功。

未按以上规定内容报名的视为报名无效。

7.4售价： 300元整人民币，售后不退。

7.5未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

8.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

9.投标文件递交时间以及地点

9.1时间：2021年07月29日14时00分至2021年07月29日14时30分止。

9.2地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01开标室。

10. 投标文件递交截止时间及地点

10.1时间：2021年07月29日14时30分。

10.2地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01开标室。

11.联系方式

采 购 人：青岛科技大学

联 系 人：范老师

电    话：0532-88959027

代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地    址：青岛市市北区敦化路138号西王大厦24楼23A01房间

电子信箱：shzbqdb@163.com

联 系 人：陈长海、马诗晴、贺鹏琦

电    话：0532-85659918、0532-66701999

开户银行：兴业银行青岛市北支行

银行账户：山东盛和招标代理有限公司

银行账号：522130100100053768

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 青岛科技大学 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东盛和招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 青岛科技大学设备采购 |
| 4 | 分包及中标规定 | (本项目不分包。 □本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，投标人中标包数不受限制。 □本项目分为多个包，投标人可以选择多包投标，但投标人最多只能中标 个包。若同一投标人在2个及以上包的投标排名均第一的，按照以下规则确定中标人： |
| 5 | 计量单位及报价货币要求 | √中华人民共和国法定计量单位 □其他： 报价货币要求：人民币 |
| 6 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历天。 |
| 7 | 踏勘现场 | √ 不组织，自行踏勘 □ 统一组织 |
| 8 | 履约保证金 | √不需要 □需要，履约担保的金额：中标合同金额的 % （履约保证金须以非现金形式提交） |
| 9 | 采购代理服务费支付 | □ 由招标人支付 √ 由中标人支付 中标人在签订合同前，自中标公告发布之日起5个工作日内按国家计委计价格[2002]1980号文规定向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。 |
| 10 | 询问提出的截止时间 | 与法定质疑时间一致 |
| 11 | 澄清或修改 | 招标文件的澄清和修改内容详见中国山东政府采购网公告页面。 |
| 12 | 投标截止时间 | 详见招标公告。 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，招标人可以接受该备选投标方案。 |
| 14 | 投标报价的范围 | 含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 |
| 15 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额。 |
| 16 | 进口产品投标 | √不允许 ( 允许，产品名目清单： |
| 17 | 样品或演示 | √不需要样品 (需要样品，样品要求如下： 1.样品：招标文件中带“※”标注的货物为投标人开标时应提供的样品。 2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理。 3.送样截止时间：同投标文件递交截止时间， 4.送样送达地点： 。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。 5.样品制作的标准和要求： 。 6.随样品提交相关检测报告要求： 。 （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 7.投标人应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示。 □样品可以有相关信息标识 (样品不能有投标人的标识及产品信息标识，样品将进行统一编号。 8.宣布评标结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。 9.对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与招标人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至招标人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 √ 不需要演示 □ 需要演示 1.演示时间： 2.演示地点： 3.演示要求： 4.投标人应提前做好演示准备（包括所需一切辅助设备），届时因投标人自身原因未能演示的，后果自负。 说明：投标人不按上述要求提交样品或演示、不服从现场工作管理的，样品或演示评分项将被扣分或按“0”分处理。 |
| 18 | 投标保证金的交纳 | √ 不需要提交投标保证金 □ 需要提交投标保证金 1.金额：人民币 元整（￥ 元） 2.递交投标文件截止时间前（以投标保证金的到账时间为准）交纳，交纳账户信息如下： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.以非现金形式交纳投标保证金； 5.缴纳投标保证金时须标明项目编号后5位及包号（如有）； 6.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。 |
| 19 | 投标文件编制装订 | 1.投标文件必须胶装。 2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、项目包号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。 3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。 4.投标文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码。 |
| 20 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人签署。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按包分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本陆份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件壹份； 3.报价一览表壹份； 4.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘或者光盘。 |
| 22 | 投标文件密封和标记 | 1.一个包（或者未分包项目）五个密封件，分别是：投标文件正本密封件、投标文件副本密封件、报价一览表密封件、 资格、资信等证明文件密封件（与评审有关的原件资料一同密封在内）、电子版投标文件密封件； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。 2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包号（如有）、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在 年 月 日 时 分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 23 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2021年07月29日14时00分起至14时30分止。 地点：青岛市市北区敦化路138号西王大厦24楼23A01开标室。 |
| 24 | 开标时间及地点 | 时间：2021年07月29日14时30分。 地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01开标室。 |
| 25 | 评标委员会 | 评标委员会五人以上（含五人）单数。 |
| 26 | 评标办法 | √ 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 27 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √ 是，本项目确定一个中标人，中标结果在中国山东政府采购网公告，公告期限为1个工作日。 □ 否，确定的中标候选人数： |
| 28 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 29 | 其他 |
| 29.1 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、山东政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 29.2 | 分包和非主体、非关键性工作 | √ 不允许 □ 允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 29.3 | 是否为专门面向中小企业采购 | □ 是 √ 否 |
| 29.4 | 标的物对应中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 |

# 第三章  投标人应当提交的资格证明文件

### 1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的凭证（如营业执照） | 原件或复印件 |
| 2 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件） | 原件 □复印件 |
| 3 | 政府采购诚信承诺书（格式详见招标文件下册“第十章 投标文件格式”附件） | 原件 □复印件 |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（格式自拟） | 原件 □复印件 |
| 5 | 财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明 | 原件或复印件 |
| 6 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 原件或复印件 |
| 7 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图。 | 原件或复印件 |
| 8 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 | 按评分标准要求提供 |

备注：

（1）开标时，投标人应当提交上述证明材料 1-6项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提供的证明材料可以是复印件的，必须加盖投标人公章。

（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。

缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

2.其他规定

2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3投标人需收回的证明材料原件待评审完毕后退还，不需收回的证明材料和投标文件一起不予退还。

2.4资格、资信等证明文件的复印件应当装订于投标文件中。

2.5营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

# 第四章  采购需求

## 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品（招标文件有特殊要求的除外），并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。招标人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则招标人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

招标人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

1.5进口产品相关规定

1.5.1、进口产品均报设备到用户指定地点的免税价格，报价必须包含外贸代理费用，报价为人民币报价。付款时，如果关税、汇率发生波动，风险由中标人承担。

1.5.2、学校指定外贸代理机构。对于进口产品，投标人应书面指定外商名称、联系人、联系方式。在招标人指定的外贸代理公司与中标人指定的外商签订外贸合同后，如果外商出现违约行为，中标人须负连带责任。

1.5.3、外贸代理收费最高标准为：

| 序 号 | 单个外贸合同 人民币金额 | 收费标准（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10万元以下 | 3.25 |
| 2 | 10-30万元 | 3.075 |
| 3 | 30—60万元 | 1.975 |
| 4 | 60—100万元 | 1.625 |
| 5 | 100-200万元 | 1.2 |
| 6 | 200-300万元 | 1.125 |
| 7 | 300-600万元 | 0.75 |
| 8 | 600万元以上 | 0.575 |

## 招标产品技术规格、要求和数量

| 序号 | 物资名称 | 主要规格参数及技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●水蒸气透过测试仪 | 1、测试范围 0.1～10,000 g/m2.24h(常规) 2、试样数量：1件（数据各自独立） 3、测试精度：0.01 g/m2·24h 4、系统分辨率：0.0001g 5、试验温度 15℃～55℃ 6、试验湿度：10%RH～90%RH（标准90%RH） 7、控湿精度 ±1%RH （采用干燥气流进行循环控制湿度） 8、吹扫风速 0.5～2.5 m/s 9、测试面积 33cm2 10、试样厚度 ≤3 mm 11、试样尺寸 Φ74 mm 12、测试方法：减重法 13、称重法测试原理，设备应符合标准要求的间歇式称量，自动间歇称重测试机构，每次测量前系统自动清零，保证数据的统一性和准确性。系统每次称重或测试前自动从称重器上分离透湿杯进行系统清零后再进行测试。 14、标准吹扫风速（风速范围为0.5～2.5 m/s），防止透湿杯上方湿度梯度的形成，保证测试准确性。 15、设备采用嵌入式计算机系统平台，无需连接电脑主机，仅连接显示器即可操作，设备自带存储功能； 配件：主机、计算机、专业软件、透湿杯、气体干燥装置、自动干燥过滤器、校验砝码、通信电缆、取样器、供气阀门管件 选配件：空压机 提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函及原厂彩页 | 1 |
| 2 | 手套箱 | 泄露率﹤0.001vol%/h H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm 流量12m3/h，极限真空2x10-3毫巴。 仪器配置 1.箱体尺寸长度≤1200mm 2.可拆卸的安全玻璃视窗，倾斜设计的操作面，钢化玻璃厚度8mm，视窗与箱体之间的密封使用双层密封微负压技术，达到无泄漏。 3.一个大过渡舱，≤Φ370X600mm，过渡舱可自动完成多次抽充程序； 4.一个便捷型小过渡舱，尺寸Φ150X300mm，焊接，小过渡舱门是杠杆结构，易操作，不易损坏； 5.两个铝合金手套口，由实心棒材加工而成，经原色氧化防腐处理，手套与手套口之间采用微负压抽真空密封，达到无泄漏 6.一副丁基橡胶手套。 7.可实现分子量计算、化学反应投料量计算、通用计算器等功能，可在触摸屏上直接操作。 8.无泄漏更换手套口。 9.箱体视窗无胶密封。 10.氢氟酸吸附柱子 气体净化系统要求： 主机系统采用模块化设计，包含PLC控制器、电路、循环泵、净化柱、操作面板，构成紧凑、简约，与手套箱通过波纹管和卡箍连接，详细说明如下： 1. 水氧净化系统 2.自动循环：循环风机无需连续运转，由水氧分析仪控制，通常每小时只需工作5分钟，极大地降低了风机热量和噪音，使得气体纯化系统无需水冷却，也延长了风机的寿命。 3.压力变送器 量程：-1.25mbar到1.25mbar，精度1.0% 4.水探头 检测范围0-10000ppm（可转化为ppm在触摸屏上显示)，精度0.2ppm；耐腐蚀，PLC集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上；双屏显示。 5.氧探头 检测范围0-10000ppm，精度0.2ppm；耐腐蚀，PLC集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，氧探头为化学燃料电池。 6.在关掉循环风机或断电情况下，手套箱内水、氧含量上升速度不超过2ppm/h； 7.可自动监测手套箱泄漏率：设定自动监测，PLC将根据采购人的设定，每天自动在设定的时间对箱体的泄漏进行检测和报告泄漏率，如超过设定值，系统会弹出窗口，警告用户泄漏率超标，这样能及时发现破损的手套和密封条等情况 8.两份净化材料，一块氧电池 2.售后服务 整机质保3年。 提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函及原厂彩页。 | 1 |
| 3 | 拉力试验机 | 容量：500N； 单位切换：kgf，lbf，N，kN，kPa，MPa,，Pa 荷重分解度：1/300，000； 力量精度：±0.5%； 力量放大倍率：无段自动放大； 最大行程（不含夹具）：1100mm； 测试速度：0.001~1000mm/min； 速度精度：±0.5%； 位移分解度：0.00004mm（0.04μm）； 数据采集频率：3000times/sec； 讯号传输方式：RJ45； 显示方式：电脑专用软件； 马达：AC伺服马达。 软件：可设定分级权限账户，防止试验参数未经许可被篡改 配置：主机1台、薄膜纸张拉伸夹具1套（气动夹持） 提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函及原厂彩页。 | 1 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 1. 480x272 6.5万色真彩液晶显示器,主机支持U盘存储,主机上保存240组曲线，每组曲线可以测试240条数据； 2.数据输出：主机测试数据可以直接U盘导出（USB输出）； 3.打印接口：主机上可以联接PCL打印机，支持打印A4纸张（USB接口） 4.支持U盘一键升级 5.专业的分析软件和电脑连接。 技术指标 1. 光学系统：双光束比例监测，高性能全息光栅1200条/毫米 2.波长范围：190-1100nm 3.光谱带宽：1.8 nm 4.光度范围：-4.0- 4.0A， 0-200%T, 0-9999.9C 5.工作方式：A、T、C、E 6.波长准确度：±0.4nm 7.波长重复性：≤0.2nm 8.光度准确度：±0.002A（0-0.5Abs）、±0.004A(0.5-1.0Abs)、±0.3%T (0-100%T) 9.光度重复性： 0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs)、≤0.1%T (0-100%T) 10.杂散光：0.04%T 11.基线平直度 :±0.0015Abs 12.稳定性 :±0.001A/h 500nm处 13.噪声:±0.0005Abs 14.显示方式:480*272彩色大屏幕液晶显示 15.波长设置:自动 16.检测器:硅光二极管 17.光源:插座型进口长寿命氘灯、钨灯（更换灯后无需调整光源） 18. 按键:薄膜数字按键 19.输出:USB2.0*2打印及数据输出、USB1.0联机 20.样品室:可选配自动八联池架，固体样品架，微量架，1-10厘米四联池架 主机基本功能 1.定量分析 主机上可以进行定量一阶和一阶过零两种拟合方式 a.系数法：可以直接输入系数 b.标样读入：2到8点配置标样测试吸光度。建立A=K1*C+K0,可以查找原始数据，图谱曲线 c.标样输入：直接输入样品的浓度和吸光度建立标准曲线进行测试 2.光度测量:定波长下测试样品的吸光度、透过率和能量 3.动力学:固定波长点下测试待测杨平在一段时间内的吸光度或透过率的变化 4.多波长:最多可以测试16个不同波长下样品的透过率和吸光度 5.扫描:在190-1100nm范围内，根据实验要求设置扫描区间，测试最大吸收峰值，对图谱进行求导，数学运算等数据处理。 | 1 |
| 5 | 超声波清洗机 | 1、数显记忆和设定超声清洗时间。 2、1—99分钟工作时间设定。 3、数显累计时可达99999小时。 4、仪器的操作程序采用单片机软件。 5、仪器外壳和内槽均采用优质不锈钢板。 6、工作槽尺寸（ mm）：300×150×150 7、容量 (L)：6 8、频率 (KHz)：40 9、功率 (W)：180 10、控温范围 (℃)：室温-80 11、排水阀：有 | 3 |
| 6 | 打浆度仪 | 1、测量范围：（1～100 ）SR； 2、示数量筒分度值：1 SR； 3、溢流口泄水时间：（149±1）s； 4、剩余体积：（7.5～8）ml | 1 |
| 7 | 冷冻干燥机 | 全封闭压缩机。 带样品预冻功能。 冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管。 可充干燥氮气或惰性气体。 透明钟罩式干燥室。 数字显示温度及真空度。 样品温度显示。 冷凝温度： -50℃ 真 空 度：< 20Pa 冻干面积：0.12㎡ 盘装物料：1.2 升 捕水能力：3kg/24h 样 品 盘：Φ200mm×4层 电源要求：220V 50Hz 850W 标准配置 台式主机、真空泵、普通干燥装置（样品盘4个） | 1 |
| 8 | 电化学高温高压反应釜 | 阴极主体 釜头釜体一体成型，所有零部件均无焊接 容积：250mL，内径：61mm，内高：96mm 最高使用压力：10MPa，客户使用压力：3-5MPa 最高使用温度：250℃，客户使用温度：80-180℃ 材质：316L不锈钢和PTFE 密封方式：PTFE凹槽密封，金属面无直接接触 紧固方式：抱环式快开紧固 加热方式：电加热，铝块式加热炉，炉壁带测温热电偶及限温组件 搅拌方式：非搅拌型 釜体：侧开一个圆形开口，开口直径40mm，可与阳极主体连接 釜体：内部配有PTFE内衬，外部材料316L不锈钢 釜盖：内部配有PTFE釜盖，外部材料316L不锈钢 釜盖配有（7个开口）： 1.第1个开口，0-16MPa双量程压力表和气体释放阀 2. 第2个开口，防腐安全防爆膜：超压自动爆破，保证反应安全 3. 第3个开口，测温热电偶：实时测量反应温度 4. 第4个开口，压力传感器 5. 第5个开口，1个气体进样针阀和循环液体出料针阀， 与釜内探底管相连，探底管配5-10微米过滤器 6. 第6个开口，1个阴极电极开口，可连接导线和电极片（圆形直径约5mm） 此开口尽可能靠近釜壁，便于进料 7. 第7个开口，循环液体入口，配有1个针阀 液体循环泵，1台： 1、不锈钢泵头，进出口1/8" 2、出口压力：0-20MPa 3、流速：0-100mL/min 4、配套高压进出接头，管线若干 阳极主体 釜头釜体一体成型，所有零部件均无焊接 容积：250mL，内径：61mm，内高：96mm 最高使用压力：10MPa，客户使用压力：3-5MPa 最高使用温度：250℃，客户使用温度：80-180℃ 材质：316L不锈钢和PTFE 密封方式：PTFE凹槽密封，金属面无直接接触 紧固方式：抱环式快开紧固 加热方式：电加热，铝块式加热炉，炉壁带测温热电偶及限温组件 搅拌方式：磁子搅拌 釜体：侧开一个圆形开口，开口直径40mm，可与阴极主体连接 釜体：内部配有PTFE内衬，外部材料316L不锈钢 釜盖：内部配有PTFE釜盖，外部材料316L不锈钢 釜盖配有（7个开口）： 1. 第 1个开口，0-16MPa双量程压力表和气体释放阀 2. 第2个开口，防腐安全防爆膜：超压自动爆破，保证反应安全 3. 第3个开口，测温热电偶：实时测量反应温度 4. 第4个开口，压力传感器 5. 第5个开口，气体进样阀，与釜内探底管相连，用于释放氯气 6. 第6个开口，1个阳极电极开口，可连接导线和电极片 7. 第7个开口，备用口，丝堵密封 控制系统 工业级液晶触摸屏 釜内温度显示和设定，显示精度0.1℃ 釜壁温度显示和设定，显示精度0.1℃ 釜内压力显示，显示精度0.01MPa 搅拌转速显示和设定，显示精度1RPM（仅阳极主体） PID程序温控，加热功率0-100%可调 釜内、釜壁联动控温，控温精度±1℃ 超温报警，自动切断加热电源 超压报警，自动切断加热电源 控制回路与安全回路完全独立运行，有效保证实验安全 数据采集功能，可将反应过程中的温度、压力、转速等数据通过USB接口导出 手机App及PC远程控制功能，可远程对反应釜相关参数进行观察和设置 原位自降温系统 急停按钮 提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函及原厂彩页。 | 1 |
| 9 | 超低温储存装置 | 1、整体结构：立式，单外门，双内门 2、内部尺寸（mm）：620×635×1310； 3、304不锈钢内胆，耐酸碱腐蚀，90mm超薄发泡层薄； 4、总有效容积：390L 5、电压要求/频率 ：宽电压设计，频率50HZ 6、温度范围：-40～-86 ℃，箱内温度均匀性≤4℃ 7、额定功率550W，低功耗压缩机，输入电流低，仅3.5安，启动电流低电网冲击小，更加稳定； 8、多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、电压超标报警、电池电量低报警、断电报警、环温超标报警、过滤网脏报警。控制器具有断电记忆功能，一次设定，持续放心使用； 9、两种报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁 10、多重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护，电压异常补偿保护； 11、低噪音设计：高静音压缩机； 12、控温精度：微电脑控制，0.1℃ 13、显示：LCD 显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压；能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能 14、密封性能：七层门封，双层防护，耐低温特殊硅胶，零下90度保持柔软，保温性能好使用寿命长； 15、提供整机叁年质保。 16、控制系统：采用双温度控制系统：①8英寸LCD触摸控制屏。②按键控制系统，触摸屏损伤后依然可以实现产品控制。 17、安全双门锁设计：采用设备自带门锁以及预留锁孔，可佩挂锁的双门锁设计。 18、高效节能，24小时耗电量低于7Kw·h/24h。 19、配套三门冰箱一台 | 1 |
| 10 | 荷兰式打浆机 | 技术参数： 1.标准浆料容量：23升，浆池容积：45升 2.浆料量：200g~700g绝干浆 3.飞刀辊：直径×长度 φ194MM×155MM 4.转速：（8.3±0.2）r/s；（500±10）r/min 5.电源：750W/380V 6.水源状况：间隙、连续水源均可 | 2 |
| 11 | 旋转圆盘圆环电极装置 | 主机具备 RDE 和 RRDE 双功能，转速可以手动控制，也可以由电化学工作站遥控（1V=1000rpm） 电机旋转轴部件可以上下移动，横向、倒置，以方便对工作电极的修饰 加装电极后工作状态 转速范围: 50~8,000 RPM 同心圆、短轴、无旋转杆设计, 保证旋转效果,不会有偏心问题产生 转速控制：内置反控装置, 保证实际转速跟设定转速一致 一体化设计，马达在马达支架上高度自由调节，且不需要拆卸工作就可以做 180 度旋转,方便拆卸电极 提供气体管路连接，双气管鼓气设计, 鼓气时间,流量大小由机器面板设定 结构紧凑，操作简单，耐化学腐蚀 技术参数 旋转范围 ：50~8000rpm，转速可显、连续可调，并可使用外接电压信号调节速度 精度误差：＜2000r/min ＜30r/min ， ≥2000r/min ＜50r/min 旋转轴：不锈钢 电机：低惯性直流伺服，保证转速的稳定性 电源：220V 工作温度：10~50℃ 远程遥控：1V相当于1000rpm，输出电压与转速成正比。 | 1 |
| 12 | 纤维疏解机 | 1.纤维疏解器，参数符合标准ISO 5263，TAPPI T205 2.仪器通体采用轻便材质铸铝制成，螺旋桨、螺旋桨轴以及疏解容器等关键部件为耐酸不锈钢材质，疏解容器容积为3L 3. 螺旋桨转速为2975 ± 25 RPM，符合有关的标准，并显示在铭牌上。 4. 24V直流电机驱动，确保静音安全。 5. 配置安全开关，疏解容器放置不到位无法启动。 6．测试结束，测试头及螺旋桨自动抬起，方便清洗。 | 1 |
| 13 | 薄膜蒸发器 | 1.内径：60mm 2.蒸发面积0.06m2 3.进料容积2L 4.处理流量0.5-4L/H 5.最大转速450r/min 6.真空度100bar 受热温度室温-300。 | 1 |
| 14 | 纯水制备机 | 主要配置及附件 1、主机：PLC集成电路控制板 2、加强型预处理：高分子PP纤维滤芯、AC活性炭、KDF缓释阻垢滤芯 3、配无菌70升压力储水桶 4、具有“反渗透纯水机用RO纯水超标排放装置” 5、主要技术参数 1.进水水源：城市自来水或地下水 2.工作电源:AC220V/50HZ、功率：300W 3.RO膜（反渗透膜）出水水质：RO水电导率〈进水电导率×2% 4.制水量：60升/小时、取水流量： 1.5-2.0升/分钟 5.可制取RO纯水 进水电导率×2%（电导率在线监测） 6.配UP-MCU系统自控保护功能 (1)缺水/低水压，系统自动停机保护,系统缺水指示,系统缺水报警 (2)水箱满水系统自动停机保护,系统制水指示 （3）用水后系统自动开机,系统开机自检 7.配70升无菌压力储水箱。 8.加强型预处理：高分子PP纤维滤芯、AC活性炭、KDF缓释阻垢滤芯 | 1 |
| 15 | 撕裂度仪 | 两夹具距离：2.8±0.3 mm 摆锤与悬挂轴间距离： 104±2 mm 夹具棱边与试样平面夹角: 27.5°±30′ 撕裂长度： 86 mm 精 度：±0.2%（摆锤容量的） 测量单位: mN或N 试样尺寸：75X63±0.5 mm | 2 |
| 16 | 旋转蒸发仪 | 主机：0-150转/分，电子无级调速，自动升降，稳定可靠 冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料 温度：自动控制室温-99度数字显示 加热锅：不锈钢特氟隆方形复合锅透明罩 输入功率：1000W 电压：-220V/50HZ 特点：加热锅设有全透明防护罩，保温，节能，防爆，防溅，防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造 | 1 |
| 17 | 全自动熔点仪 | 主要技术参数： 熔点测量范围：室温一320℃ 温度数显最小示值:0.1℃ 线性升温速率：0.2 ℃/min，0.5℃/min，1℃/min，1.5℃/min，2℃/min， 3℃/min，4℃ /min，5℃/min 八档 示值误差：小于200 ℃ 范围内： 0.5 ℃ 200 ℃ 一300℃ 范围内: 0.8 ℃ 电源：AC220V , 50Hz 输出通讯接口：RS232 | 1 |
| 18 | 数显粘度计 | 1、 测量范围： (10～2000000)mPa·s； 2、 转子规格： (1～4)号 4 种转子； 3、 转子转速：（0.3、 0.6、 1.5、 3、 6、 12、 30、 60）转/分 4、 测量误差：±1%(F·S)； 5、 打印输出：针式打印机； 6、 与 PC 机通讯： RS232 接口； 7、 供电电源： AC220V±10%、 50Hz±10%；（12V 电源适配器）； 8、 工作环境： 温度 5℃～35℃， 相对湿度不大于 80%。 | 1 |
| 19 | 耐折度仪 | 技术参数 测量厚度 ≤1 mm 计数范围 0～99999次 折叠角度 135±2° 折叠速度 175±10次/min 折叠头宽度 19±1mm 折口半径 0.38±0.02mm 弹簧张力 4.91～14.72N；每加9.81N的张力，弹簧压缩至少17mm 折叠口夹缝 0.25，0.50，0.75，1.00mm（标配选其一） 电源 220V 50HZ 功率 约90W 试验条件 温度10～30℃，湿度不超过85%、工作台稳固、台面平整无振动。 | 2 |
| 20 | 高剪切分散乳化机 | 1、电源：220V 50Hz 2、转速：200～21000rp/min 3、调速形式：数显调速 4、马达形式：碳刷电机 5、功率：200W 6、处理量：0.2-2000毫升 7、均质头配置： Φ12-18各一只 8、升降方式：手动升降 9、工作架：不锈钢、碳钢 | 2 |
| 21 | Cobb值测定仪 | 1.试验面积：标准测试面积 100cm2±0.2cm2 2.试样面积：标准测试试样安全面积 122.718±0.2cm2 3.用 水 量：测试标准用水量100ml±5ml 4.压辊长度：残余水分清除标准压辊200mm±0.5mm，国外标准 5.或特殊纸种可以根据要求定制。 6.压辊质量：标准压辊重量10kg±0.5kg，国外标准或特殊纸种可以根据要求定制。 7.杯体材质：全杯体使用304#不锈钢。 8.杯盖材质：镁铝材质，全封闭阳极硬化处理工艺，耐强酸强碱。 9.密封圈材质：纯硅胶密封圈 10.杯盖旋钮套材质：纯铜材质，高强度耐磨工艺生产 11.杯体旋转卡位：纯铜材质，具备耐磨性能 可勃取样器技术参数 1.取样直径 125mm 。 2.刀片：特殊处理模具刀片。 3.刀片加工工艺：万走丝高精线割，三重高温淬火，三重精磨。 4.取样尺寸误差：±0.2mm 5.取样厚度：（0.1～1.5）mm 6.刀片咬刀控制：采用三点定位法，高精度同轴同心工艺处理。 7.同轴同心结构：三点导轨定位结构，采用纯铜耐磨铜套。 8.环境条件：温度20～40℃、相对湿度＜85％ | 2 |
| 22 | 真空干燥箱 | 技术指标 使用温度范围：RT+10～250℃ 使用真空度范围：＜133PA 温度分辨率：0.1℃ 温度波 动度±1℃ 升温时间80分钟 构成：内装 碳钢 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 断热材：硅酸铝纤维 加热器：不锈钢加热管四面加热 观察窗： 防弹钢化玻璃 真空表：指针式 额定功率：2.0kw 自动真空度表示方式：数码管双列PID 温度设定方式：轻触四按键设定 温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位 显示； 设定温度显示：3-4位数码下位显示 定时器： 0～9999分钟（带定时等待功能） 运行功能：定值运行 附加功能：菜单按键锁定 传感器：Pt100 | 2 |
| 23 | 鼓风干燥箱 | 方式：侧风道强制对流 性能： 使用温度范围： RT+10～ 250℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 温度分布精度：±2.5% 构成：内装不锈钢板 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 断热材：硅酸铝纤维 加热器：不锈钢加热管 额定功率：1.2kw 排气口：内径28mm*2，后部；顶置测试孔 温度控制方式：双列PID 温度设定方式：轻触四按键设定 温度表示方式：4位数码上位显示； 运行功能：定时运行 附加功能：按键锁定 传感器： Pt100 | 4 |
| 24 | 纤维检测仪 | 1、测量范围：1-200μm或1-2000μm 2、测量精度：0.1μm 3、摄像头分辨率在水平扫描470（彩色）/570（黑白）TV Line以上。 4、系统主机：硬件配置要求CPU在P 233以上，内存在64M以上，显示内存4M以上，显示器在15英寸以上，能在1024×768的显示分辨下以24位真彩模式操作。 5、电源：AC 220V±10% 50Hz | 1 |
| 25 | 药品冷藏箱 | 温度：2-8℃ 容积：588L 功率560W 搁架：5*2 样式：双开门 | 1 |
| 26 | MIT耐折度测定仪 | 1、测量范围：（1～99999）次； 2、折叠角度：135°±2°； 3、折叠速度：（175±10）次/分； 4、张力调节范围：（4.9～14.7）N； 5、折叠头缝合规格：0.25mm、0.50mm、0.75mm、1.00mm（随机配备）； 6、电源： AC220V±10％ ，50Hz； 产品性能特点 仪器是光机电一体化结构，带WIFI天线，配合上位机软件，可无限传输数据值上位机，设备能够对被测试样的双折次数进行自动计数。 1、仪器选用高性能电路控制技术，同时进行采样、测控及显示； 2、测试完毕,自动回到零位功能； 3、采用精密电机控制，定位精确； 4、触摸屏双语操作系统，方便高效的自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能； 5、仪器带通讯接口 | 2 |
| 27 | 白度测定仪 | 1、零点漂移：≤0.1﹪； 2、示值漂移：≤0.1﹪； 3、示值误差：≤0.5﹪； 4、重复性误差：≤0.1﹪； 5、镜面反射误差：≤0.1﹪； 6、试样尺寸：测试平面≥Φ30mm, 厚度≤40mm； 7、工作环境：温度0～40℃，相对湿度不超过85﹪； 产品性能特点 仪器采用光、机、电一体化及微电脑测控技术，触摸屏显示，带WIFI功能，通过配套软件可将测试数据无线上传到上位机，具有测试数据统计处理功能，可测量各种物体的白度（亮度）。仪器符合GB3978：标准照明体和照明观测条件。模拟D65照明体照明；采用d/o照明观测几何条件（ISO2469），漫射球直径φ150mm，测试孔直径有φ30mm和φ19mm两种，设有光吸收器，消除了试样镜面反射光的影响；R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm，半高宽44nm；RY光学系统符合GB3979：物体色测量方法。 | 2 |
| 28 | 光泽度测定仪 | 1、D65照明和CIE明视觉函数，光度线性：0.3％； 2、测量范围：（60和45度二选一） 75°角光泽度：1～378(光泽度单位)； 60°角光泽度：1～999.5(光泽度单位)； 45°角光泽度：1～509.4(光泽度单位)； 20°角光泽度：1～2037(光泽度单位)； 3、测量重复性：0.5光泽度单位； 4、准确度：1光泽度单位； 5、试样尺寸（长×宽）；mm：50×50； 6、工作环境：温度0～35℃，相对湿度不超过85﹪； 产品性能特点 仪器采用光、机、电一体化及微电脑测控技术，具有测试数据统计处理功能，可打印输出，可测量各种物体表面的光泽度。 1.仪器具有多种入射反射测量角度（75°、20°、60°/45°）； 2.用抛光黑玻璃作为光泽度标准器。折射率1.567，并且具有理想光洁表面的黑玻璃材料，光泽度定为100（光泽度单位） 3.采用量程扩展技术，仪器可以测量任何表面（从最低光泽度为零到理想镜面）光泽度。 4、仪器具有断电记忆功能，并可自动打印检测报告。电脑记忆调零调准，试样编号，统计计算，数字显示并可打印报告测量值，平均值和统计值结果。 | 2 |
| 29 | 卧式电脑拉力仪 | 1、测量范围：（3～300）N； 2、显示精度： 0.1～10N范围0.001N；10～30N范围0.01N 3、准 确 度： ±1％； 4、拉伸速度： （5～400）mm/min（无级调节）；回程速度： （5～400）mm/min（无级调节）； 5、夹头间距：20～260mm（可调） 6、试样宽度：15mm；（其他宽度可定制） 7、仪器采用ARM芯片控制，7寸触摸屏控制，拥有RJ45网络接口、标准RS232接口、SD卡接口和USB接口四种接口，可以将测试结果导出到SD卡。 8、带WIFI天线，选购通讯软件可以将测试数据通过网线采集到电脑，并且可以生成日/月报表，远程访问等功能，是基于工业4.0新一代智检测设备。 9、电 源：AC220V±10％ ，50Hz； 产品性能特点 仪器具有标准中包含的各项参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，并且能自动复位，操作方便，容易调节，性能稳定。 1、卧式结构，拉伸速度可在（5～400）mm/min之间可调，测试完毕，高速返程，提高测试效率（返程速度用户可自行设定）；自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能； 2、仪器采用高速CUP芯片，可进行快速采样、测控及显示； 3、在（10～30）N测量范围内，显示精度可达0.01N，0.1～10N显示精度可达0.001N。专门针对卫生纸各相应参数的测量。 | 1 |
| 30 | 气动定量取样器 | 1、取样面积：100cm2 2、取样面积误差：±0.35cm2 3、取样厚度：0.1~0.6mm 4、气源压力：0.3~0.5MPa | 2 |
| 31 | 可调距切纸刀 | 1、最大取样尺寸：300mm×360mm； 2、取样宽度误差：±0.15mm； 3、切口平行度：≤0.1mm； 产品性能特点 根据不同试验的要求，切取试样的长、宽尺寸是可调的。 | 4 |
| 32 | 纸张厚度仪 | 测量范围：（0～4）mm 分度值（0～4）mm 接触压强（100±10）kPa 接触面积（200±5）mm2 测量面平行度≤0.005mm 示值误差±0.0025mm或±0.5％ 示值变动性≤0.0025mm或≤0.5％ 测量表头数显式千分表 | 4 |
| 33 | 撕裂度测定仪 | 测量范围(20～1000)mN 分度值0.01mN 示值误差测量上限值的20％～80％范围内±1％ 示值变动性测量上限值的20％～80％范围内≤1％ 撕裂力臂(104±1)mm 撕裂初始角27.5°±0.5° 撕裂距离(43±0.5)mm 夹纸器间距离(2.8±0.3)mm 试样切口长度20±0.5 mm | 2 |
| 34 | 箱式电阻炉 | 电压22V 内胆7L 功率4KW 控制器与电炉一体 | 1 |

3.商务条件

3.1交货期

签订合同后1个月内安装调试完毕。

3.2交货地点

青岛科技大学指定地点。

3.3付款方式

货到安装、调试经甲、乙方验收合格后，乙方向甲方支付合同总价款的5%作为质保金，甲方向乙方支付总价款100%，验收合格之日起一年无质量问题后，凭甲方出具的货物质量验收报告书和质保金收据，无息退还质保金。

开具增值税专用发票，户名：青岛科技大学；税号：12370000427600064Q；地址：青岛市崂山区松岭路99号；电话：0532-88957218；银行账号：226004115032；开户行：中国银行青岛商邱路支行。

3.4验收

3.4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5质量保证期

3.5.1质保期：

设备具体技术参数中无特殊要求的，请按照以下要求执行：

（1）质保期一年。质保期内对货品发生的非人为因素所致故障提供免费维修和维护，并免费更换有故障的配件（人为因素除外）。

（2）厂家服务中心直接提供终身维修，接到故障报告，2小时内响应。如电话无法解决，工程师在3工作日内到现场维修。

（3）终身免费技术咨询

3.5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6售后服务

3.6.1中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2中标人在接招标人通知2小时做出响应，48小时内到达现场维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.3中标人免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。否则投标无效。

带“▲”标注的产品为政府强制采购的产品。不符合强制节能政策的投标无效。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，对于中标人提供的样品，中标人与招标人、采购代理机构共同清点、检查和封存样品。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，招标人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。核心产品竞争不足3个品牌的，本包废标。

# 第五章  评标办法

### 1.相关要求

1.1技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.2“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人。

1.3执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.4依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位参加响应报价的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位参加响应报价的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

1.4.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.4.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

1.4.4中标投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

1.4.5投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.5对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.5.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》并对声明函的真实性负责；

1.5.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.5.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.6小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.7小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.8评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

## 1.9监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件的扫描件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。

### 评分标准

| 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （8分） | 投标人提供自2018年1月1日至今已完成的同类货物成功案例的采购合同得1分；每增加1个加1分，最多得5分。（必须提供合同原件，否则不得分）。 | 5 |
|  | 根据投标文件对技术部分的描述是否准确，对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确等方面进行考虑。 a.投标文件对技术部分描述详细准确，对评委提出问题的答复准确、完整得2-3分； b.投标文件对技术部分描述基本准确，对评委提出问题的答复基本符合招标要求，得1-2分； c.投标文件对技术部分描述模糊，对评委提出问题的答复模糊、不准确，得0-1分。 | 3 |
| 技术部分 （62分） | 综合考虑投标人投标文件所投产品的技术性能及货物规格指标。 技术指标及货物规格完全满足招标文件及招标人要求，各项技术参数、性能好，优于或完全满足招标文件要求的得25-30分； 技术指标及货物规格基本满足招标文件及招标人要求，各项技术参数、性能较好，基本满足招标文件要求的得20-25分； 技术指标及货物规格不满足招标文件及招标人要求，各项技术参数、性能较差，不满足招标文件要求的得20分以下。 | 30 |
|  | 根据各投标人所响应产品的功能适用性、技术先进性，分三个评价等级打分： a.产品功能完全满足使用需求，技术先进、成熟，性能优秀，得6-8分； b.产品功能基本满足使用需求，技术比较先进、成熟，性能可靠，得3-6分； c.产品功能有欠缺，技术无优势，性能不稳定，得0-3分。 | 8 |
|  | 对投标人提供的整体解决方案（含集成、后续开发等）进行综合评估。 a.提供最大限度满足招标人需求、有利于系统建设长远发展，系统解决方案合理高效，产品易于统一管理维护，能更好的支持招标人系统运行6-8分； b.系统解决方案合理，满足招标人系统运行需要3-6分； c.系统解决方案存在一定瑕疵，但仍能基本满足需要0-3分。 | 8 |
|  | 投标人提供的供货方案（包含但不限于交货、质保期、安装、指导培训、应急措施等对业主的有利性以及保证项目顺利度保障计划实施的其他因素）的详尽程度、完善性、进度合理性及是否满足招标文件要求等方面。 实施方案措施详细、完善、进度合理并完全满足采购需求，得6-8分； 实施方案措施较详细、完善、进度合理并基本满足采购需求得4-6分； 实施方案措施不详细、有缺陷的，进度不合理得2-4分； 实施方案不能满足采购需要或未提供方案的，得0-2分。 | 8 |
|  | A.横向比较各投标人的售后服务维修网点状况，满足售后服务维修需求，响应时间及时迅速，应急处理措施完善得3-4分；基本满足售后服务维修需求，响应时间较快，应急处理措施较完善得1-3分；不能较好地满足售后服务维修需求得0-1分。 B.横向比较各投标人的售后服务方案（包含技术人员配置、维修响应时间承诺、服务标准承诺、质保期内的产品维护措施、质保期后的维修价格优惠方案等），完善得3-4分；较完善得1-3分；不完善得0分。 | 8 |
| 价格部分 （30分） | 以满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×30%×100 | 30 |

### 3.政策加分以及计算方法

3.1优先采购政策加分

采用最低评标价法评标的项目，在评审时可以对节能、环保产品分别给予5-10％幅度不等的价格扣除。

采用综合评分法评标的项目，对节能、环保产品按以下标准给予不超过5分的评审加分，同等条件下，优先采购认证产品。

| 评分项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 节能、环境标志产品优采政策加分 | 5 | 加分计算方法是： 加分=5×[所投优先采购产品（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格在投标报价中所占比例]，总计最高加5分。 若所投产品同时为“节能”和“环境标志产品”的，只列入其中一种优采加分。 须同时提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（附认证机构名录）复印件和认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并按采购文件有关表格格式填写节能、环境标志产品明细表，否则不计分。 |

3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×（1-扣除比例），按照最终价格计算其价格分得分。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

### 4.说明

4.1投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、中标的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

4.2以上评分标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，有关材料复印件未装订在投标文件正、副本中的不得分。