# 采购内容及项目要求

一、项目概况

因教学及科研需要，化学与化工学院需要采购原子力显微镜一套。

本项目共分为1个包。允许投标人投报原装进口设备，投标人不得对所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算为人民币219.3925万元（包含外贸相关费用）。

二、采购内容及采购数量

山东大学仪器设备采购技术条款一览表

| A原子力显微镜主机部分 采购人要求 |
| --- |
| 配置 序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 高速扫描三轴闭环扫描器 | XY方向不小于100um,Z方向不小于15um。可实现快速扫描，扫描速度不低于70HZ。 | 1 |
| 2 | 超高精度样品台 | 超光学视野自动图像匹配识别，识别精度高于300nm；可实现光学图像自动拼合及光学定位辅助测量，全范围亚微米定位精度。 | 1 |
| 3 | 定量机械力学测试软件要求 | 杨氏模量测试范围 1KPa~100 GPa，粘附力10 pN~10uN，通过峰值力轻敲模式反馈实时调整峰值反馈力的大小，控制精度小于50PN (反馈力大小可直接软件定量的调整)，力曲线速度不低于2000HZ，得到形貌的同时得到表面的粘附力，杨氏模量，能力耗散等力学信息。 | 1 |
| 4 | 微量液体池 | 提供带液体交换功能的60微升微量液体池进行微量液体实验。同时液体池附带温度传感器。 | 1 |
| 5 | 高速力谱阵列模式 | 可实现最高每秒300次恒定速率力谱测量。能够分别控制进针退针速率，并且整个力谱可编程，可独立设定表面恒力，恒位置等待时间。 | 1 |
| 6 | 图像同步测试及分析软件 | 实时在线控制软件提供与光学图像的无缝整合，自动光学图像校准功能。可以将实时，动态的光学图像作为AFM成像的背景与定位指导。AFM成像可以以逐帧，逐行方式，自动触发光学图像拍摄并更新到实时在线软件的成像背景中。 | 1 |
| 7 | 纳米操纵和纳米刻蚀 | 提供专业纳米操纵与刻蚀软件。支持矢量图导入与探针运动编程控制功能。 | 1 |
| 8 | 进口防震台 | 一体隔音系统及防电磁屏蔽 | 1 |
| 9 | 正置辅助光学系统 | 正置辅助光学系统 | 1 |
| 10 | 扫描器的设计要求 | 必须为XY方向与Z方向分离式设计，XY方向采用样品扫描方式，Z方向采用针尖扫描方式，以满足高级光学联用需求。 | 1 |
| 11 | 噪音水平 | XY方向闭环噪音水平<0.15nm。Z方向噪音水平<0.035nm | 1 |
| 12 | 系统兼容 | 采用最新的Windows 7系统来兼容最新版本的图像处理软件。 | 1 |
| 13 | 可与商业化的倒置荧光或激光共聚焦显微镜联用 | 无需改变光学显微镜的任何光路（包括聚光镜）平板扫描设计，XY方向采用样品扫描方式，Z方向与XY分离的独立扫描器 。 | 1 |
| 14 | 控制系统需要提供光学图像与AFM同步专业软件 | 控制系统采用Windows 7系统，与商业化的常规CCD可兼容。 | 1 |
| 15 | 活细胞培养系统要求 | 兼容50mm培养皿。与温控附件兼容以实现温度控制。包含液体灌流泵，全套管路系统，气氛控制接口。可实现原位，长时间（>48小时）细胞培养观察。 | 1 |
| 16 | 活细胞一键成像模式 | 实现无假像的活细胞成像；亚细胞结构的活细胞高分辨率成像，例如细胞绒毛。系统即可自动调整反馈,无需寻找共振峰,无需调整反馈参数gain值( 可直接液体环境成像)。 | 1 |
| 17 | 活细胞温度控制系统 | 要求能够提供保持合适生理条件成像的温度控制，温度范围：室温~40摄氏度。并且温度控制附件需要提供对不小于35mm直径的培养皿真空吸附固定装置。 | 1 |
| B原子力显微镜配件部分 采购人要求 |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 显微镜镜体 | 双层光路 | 1 |
| 2 | 物镜转换器 | 6孔物镜转盘 | 1 |
| 3 | 聚焦机构 | 备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节 | 1 |
| 4 | 激发块转盘 | 8孔位激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，防水设计 | 1 |
| 5 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准 | 1 |
| 6 | 透射光照明 | 100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调 | 1 |
| 7 | 观察镜筒 | 双目镜筒：瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22 | 2 |
| 8 | 精确定位功能手动载物台 | 具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm | 1 |
| 9 | 聚光镜 | 超长工作距离聚光镜：4孔转盘，孔径光阑可调，N.A. ≥0.3 W.D. ≥73mm;内置相差环。 | 1 |
| 10 | 物镜 | 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm） 万能平场半复消色差相差物镜10X（N.A.≥0.3, W.D. ≥10mm） 万能平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.5, W.D.≥1.6mm） 长工作距离平场半复消色差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm） 万能平场复消色差油浸物镜60X（N.A.≥1.42, W.D.≥0.15mm） 万能平场复消色差油浸物镜100X（N.A.≥1.4, W.D.≥0.13mm） | 6 |
| 11 | 滤色镜 | 日光平衡滤色片 | 1 |
| 12 | 目镜 | 高眼点目镜，10×，视场直径：22 |  |
| 13 | 8孔电动荧光滤色镜盒 | 可装入≥8个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒，内置电动光闸，防水设计。可电动控制显微镜的荧光激发块的电动转换。电动功能可通过遥控面板控制，也可通过操作软件由电脑控制。 | 1 |
| 14 | 荧光激发块 | 紫外荧光激发块：激发光波长360-370，发射光波长420-460； 蓝光荧光激发块：激发光波长460-495，发射光波长510-550； 绿光荧光激发块：激发光波长530-550，发射光波长575-625； Mcherry专用荧光激发块：激发光波长565-585，发射光波长600-690； 红光荧光激发块：激发光波长615-650，发射光波长660IF。 以上滤色镜均带有干涉镀膜 提供两个空激发块盒 | 5 |
| 15 | 荧光光源 | 130W长寿命金属卤化物光源，冷光纤导入（寿命≥2500H），光强可调。 | 1 |
| 16 | 显微专用数码相机 | 彩色芯片：2/3 英寸，1.45M彩色CCD 黑白芯片：2/3 英寸，1.45M单色黑白CCD 最大图像分辨率：彩色模式：≥1200万，4080 X 3072（像素移动），黑白模式：≥130万，1360 X 1024（1 X 1） 实时图像速度：15 幅/秒@1360 X 1024（1X1），29幅/秒@680 X 510（2x2），57幅/秒340X250（4x4） | 1 |
| 17 | 显微图像控制及分析软件 | 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； | 1 |
| 18 | 偏光显微镜 | 4个物镜；高分辨率高色彩还原摄像头1800万像素；冷热台温度控制-15-110度，温度控制精度0.1度。 | 1 |
| 19 | 进口紫外臭氧清洗机 | 最大处理样品高度25mm；样品台尺寸大于等于100mm*125mm | 1 |
| 20 | 一台不间断稳压电源 | 两个电池组，断电后30分钟供电 | 1 |
| 21 | 干燥箱 | >80 L，存放样品和探针等 | 1 |