# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：21A00117

# 招标项目名称：重庆医科大学基础医学院实验设备

# 采购人：重庆医科大学

二○二一年二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 20 -

※一、交货期、交货地点及验收方式	- 20 -

二、报价要求	- 20 -

三、质量保证及售后服务	- 21 -

四、付款方式	- 21 -

五、知识产权	- 22 -

六、培训	- 22 -

七、附件、图纸及包装要求	- 22 -

八、其他商务要求内容	- 22 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 23 -

一、资格审查	- 23 -

二、评标方法	- 23 -

三、评标标准	- 25 -

四、无效投标条款	- 27 -

五、废标条款	- 27 -

第五篇  投标人须知	- 28 -

一、投标人	- 28 -

二、招标文件	- 28 -

三、投标文件	- 28 -

四、开标	- 30 -

五、评标	- 31 -

六、定标	- 31 -

七、中标通知书	- 31 -

八、询问、质疑和投诉	- 31 -

九、签订合同	- 33 -

十二、政府采购信用融资	- 33 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 34 -

一、合同主要条款	- 34 -

二、政府采购合同（进口设备格式）	37

政府采购合同（国产设备格式）	- 42 -

第七篇  投标文件格式	- 46 -

二、技术文件	- 50 -

三、商务文件	- 52 -

四、其他	- 55 -

五、资格文件	- 61 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆医科大学对基础医学院实验设备项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆医科大学基础医学院实验设备 | 178.95 | 3.5 | 1 | 部分产品经批准可以采购进口产品，详见第二篇。 |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心采购文件发售登记表以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年2月24日）起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件报名期限：2021年2月24日-2021年3月3日17:30（工作时间）

2.招标文件提供期限内，投标人将《报名表》（加盖投标人公章）扫描后发送至3497445662@qq.com（邮箱）。未在报名截止期限前发送《报名表》的，其报名和投标无效。

2. 报名方式

在报名期间内，请务必将招标文件（注明采购计划编号、采购项目名称及所参与合同包号）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、电子邮箱地址等相关信息，在报名截止时间前发送至842718325@qq.com。只有在规定时间内发送了报名信息的供应商的响应文件才被接收。

3.招标文件售价：人民币0元/分包。

（五）投标地点：重庆医科大学袁家岗校区后勤管理处大会议室

（六）提交响应文件开始时间：2021年3月17日北京时间下午14：30

（七）提交响应文件截止时间：2021年3月17日北京时间下午15:00

（八）开标时间：2021年3月17日北京时间上午15:00

### 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1、按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》的规定，具体缴纳方式如下：

分项目单次递交的供应商，须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆医科大学的账号上，同时在进账凭证上明确“基础医学院实验设备”及项目号，保证金的到账截止时间为磋商当天上午8:30。

2、递交保证金账户供应商须在投标前，前往学校财务处（第二教学楼110室）领取投标保证金的单据，以备投标时查验。

递交保证金账户

户  名：重庆医科大学

开户行：建行重庆高新区分行

账  号：50001033600050008726

（1）供应商必须在付款凭证备注栏中注明“基础医学院实验设备”及项目号；

（2）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（3）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户。来款账户必须为本公司基本账户，否则，投标无效。

3、保证金数额不超过采购预算的2%。

（二）保证金退还方式

1、分项目单次递交的保证金

1.1分项目单次递交的未成交供应商的保证金，在中标结果网上公示后，由投标公司持投标保证金收据到重庆医科大学招标采购中心办理退款手续。

1.2成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，自动转为履约保证金，在合同履行完成后无息退还。

1.3保证金退还办理时间为每周四下午2:30时到5:00时。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆医科大学

联系人： 陈静  刘俞彤

电  话：023-60378407  023-68485118

地  址：重庆市渝中区医学院路1号

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

### “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理

### “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视显微镜1 | 4 | 1、 倒置荧光显微镜为核心产品。 2.、 以下设备必须为中国关境内生产：超声波细胞破碎仪、PCR仪、掌上离心机、中号水平电泳槽、微型垂直电泳槽、数显式稳压稳流电泳仪、转移电泳槽、加热型金属浴、漩涡振荡器、摇摆式混匀仪、移液器1、水浴锅、废液泵； 3、其余设备经批准可以采购进口产品。 |
| 2 | 体视显微镜2 | 1 |  |
| 3 | 倒置荧光显微镜 | 1 |  |
| 4 | 电穿孔仪 | 1 |  |
| 5 | 液氮罐 | 2 |  |
| 6 | 超低温冰箱 | 1 |  |
| 7 | 超声波细胞破碎仪 | 1 |  |
| 8 | 离心浓缩仪 | 1 |  |
| 9 | 实时定量PCR仪 | 1 |  |
| 10 | PCR仪 | 4 |  |
| 11 | 荧光计 | 1 |  |
| 12 | 超微量分光光度计 | 1 |  |
| 13 | 掌上离心机 | 5 |  |
| 14 | 恒温混匀器 | 1 |  |
| 15 | 灭菌器 | 1 |  |
| 16 | 中号水平电泳槽 | 2 |  |
| 17 | 微型垂直电泳槽 | 2 |  |
| 18 | 数显式稳压稳流电泳仪 | 2 |  |
| 19 | 转移电泳槽 | 2 |  |
| 20 | 加热型金属浴 | 2 |  |
| 21 | 纯水仪 | 1 |  |
| 22 | 漩涡振荡器 | 2 |  |
| 23 | 摇摆式混匀仪 | 2 |  |
| 24 | 移液器1 | 8 |  |
| 25 | 移液器2 | 4 |  |
| 26 | 手动8道移液器 | 2 |  |
| 27 | 细胞计数仪 | 1 |  |
| 28 | 低速离心机 | 2 |  |
| 29 | 水浴锅 | 2 |  |
| 30 | 废液泵 | 2 |  |

## 二、招标项目技术需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体视显微镜1 | 1、变倍比9:1 2、最大放大倍率55x（10x 目镜，无辅助棱镜）（放大倍数大，可以看到更细的样品） 3、整体光路为复消色差 4、配备复消色差物镜 5、工作距离122mm（工作距离大，可以观察更大样品） 6、10倍目镜,1倍物镜,最高倍率下分辨率每毫米250线对（分辨率越高，图像越清晰） 视野：37.6mm 7、景深：13.7mm 8、多种目镜,光源配件与物镜,一体化多样性 |
| 2 | 体视显微镜2 | 1、变倍比9:1 *2、最大放大倍率55x（10x 目镜，无辅助棱镜） *3、整体光路为复消色差 4、配备复消色差物镜 5、工作距离122mm *6、10倍目镜,1倍物镜,最高倍率下分辨率每毫米250线对 7、景深：13.7mm *8、多种目镜,光源配件与物镜,一体化多样性 9、LED点光源 10、1000万像素SCOM相机 11、显微镜摄像系统 12、与显微镜为同一品牌，不存在兼容性问题 13、物理像素：1000万像素 14、芯片规格：1/2.3英寸彩色芯片 15、图像速度：全分辨率实时速度≥30 幅/秒（1920 X1080） 16、提供1x-12x的电子增益 17、像素大小：1.67um*1.67um 18、色彩深度：24位 19、曝光时间：0.5ms 到500ms 20、配置： 体视镜主机，1倍复消色差物镜，120mm透射光底座,防尘罩 |
| 3 | 倒置荧光显微镜 | 1.研究型倒置荧光显微镜，无限远校正光学系统，国际齐焦距离≤45mm 2.一体化荧光主机，整机光路视场数≥25mm ※3.具有相差、明场和荧光等观察方式，可以扩展DIC、霍夫曼 4.目镜：具有两个10×宽视野目镜，屈光度可补偿调节，视野数≥25mm 5.双目观察筒：倾角45度，瞳距调节55-75mm，视场数≥25mm 6.物镜转盘：不小于六孔 *7.可以直接升级霍夫曼观察方式，无需配置霍夫曼专用物镜，一套物镜可以实现相差、霍夫曼、荧光多 种观察方式 *8.平场半复消色差高性能物镜不低于以下指标： 5x相差物镜HC PL FL 5x/0.12 10x相差物镜HC PL FL 10x/0.32, WD 11mm 20x相差物镜HCX PL FL L 20x/0.4 PH1, WD6.9mm 40x长工作距离相差及IMC物镜HCX PL FL L 40x/0.60 CORR PH2, WD 3.3-1.9mm 100X物镜HCX PL FL L 100x/1.25 PH3, 9.透射照明：长寿命冷光源LED照明，功率≥10W, 寿命 ≥ 40000小时 *10.Z轴粗、微同轴调焦机构，调焦行程≥12mm，具有载物台限位功能 *11.左侧光出口100/0分光，成像视野数≥19mm *12.载物台： X-Y行程83mm x 127mm，配有万能通用样本夹 *13.长工作距离聚光镜， 5孔转盘式，数值孔径≥0.5，工作距离≥40mm，视场数25mm 14.荧光光源：金属卤素灯光源，单个灯泡寿命≥2000小时，光纤传导 *15.机身自带25档荧光光强调节，无需通过调整光源就可以实现荧光光强五级调节，分别为100%、55%、 30%、17%、10% 16.转盘式12种视场光阑循环转换，有效避免不观察的荧光标本区域被漂白，6个顺序大小的矩形光阑， 更适合CCD成像；6个顺序大小的圆形光阑，更适合肉眼观察 *17.光陷阱消杂光荧光激发块，具有零像素漂移技术，有效避免不同波长的激发光产生的细胞结构位移 18.三色荧光滤块： UV单色滤块（DAPI）EX350/50 DC400 EM460/50、 蓝色滤块（FITC）EX480/40 DC505 EM527/30 绿色滤块（TRITC）EX546/10 DC560 EM585/40 满足常用荧光染料 19.6孔荧光滤色块转盘，磁力固定支持左右双向更换，支持荧光滤块在线更换（软件开启时更换可即时识别） 20.成像装置配置 类型：sCMOS相机 芯片： 13.3 x 13.3 mm / 18 mm 物理像素：420万，2048 x 2048 (4.2 MP) 像素点：6.5 μm x 6.5 μm pixel size 满井电子：45000 e- 量子转化效率（QE值）：80% 21.软件： 控制显微镜：能完全设置和控制显微镜包括物镜转盘、聚光镜、荧光滤块转盘、DIC棱在内的所有部件。能实现显微镜编码读出、自动功能设置及记忆等功能。2自动实验条件保存和恢复：能直接保存当前软件参数设置，也能通过之前拍摄的实验文件进行参数一键还原，保证实验的可重复性。 图像采集：完全控制CCD；调整如曝光, 增益, binning, 伽玛值等参数，可实现ROI区域采集等。 可实时或采集后添加标尺、注释、ROI图形及标注、长度测量、归类计数等。字体、色随意改变。图像能进行JPG / TIFF/AVI/Quicktime输出。 图像导航器：可进行XYZ、XYT、XYλ、XYZT等多通道图像的浏览、播放，放大缩小；调节反差, 亮度和伽玛, 图象剪裁。 图像画廊阵列：具有最佳焦平面寻找功能，以及XYλZT多维序列自定义编辑输出功能。能一键显示荧光叠加图、Z轴叠加图、三维共定位等。 图象播放：具有多视野比对功能，特别适合多孔板活细胞图像回放和分析。 荧光图像叠加：能进行多个荧光通道图像的叠加。 图像分析：具有锐化、降噪、色彩、去背景、分离、形态、边缘等滤镜。 图像编辑：包括图像剪切、改变图像分辨率、灰阶深度，多维度图像切割、叠加、组合等功能。 图像运算：能进行图像与图像之间的相加、相减、扣除、交集、Ratio（比例）、移位等运算。 荧光定量测量 (光密度/长度/面积/周长)需要手动圈定ROI。能测量选定对象的长度、面积、平均光强度、总光强度、中心点。能统计最大值、最小值、平均差、标准差、总值、平均值等。 |
| 4 | 电穿孔仪 | 1、输出电压：10-3000V； *2、波型：既能做指数波又能做方波，指数衰变波和方波可以根据实验需要，任意选择； 3、电容：10－500V，25－3275uF，25uF增量；500－3000V，10，25，50uF； 4、电阻（并联）：50－1000欧，50欧增量，加无穷大； 5、样品电阻：10－2500V内，最小20欧；2500－3000V，最小600欧； 6、方波时间：10-500V：持续时间0.05-10ms，0.05ms增量；持续时间10-100ms,1ms 增量，1-10个脉冲，间隔0.1-10ms； 7、方波时间：500-3000V：持续时间0.05-5ms，0.05ms增量，1-2个脉冲，最小间隔5s； 8、适用于真核细胞类型 9、模块化设计，包含主控单元，CE 模块和电击槽 10、友好的数字用户界面，可方便、直观地编程控制所有参数 *11、应用PulseTrac 电路 和 Arc 保护技术，可以提供脉冲前样品电阻测量，当脉冲或电路中断时，可安全地自动放电，用户可选择进行校准和电容器测量 12、预存有24个经优化的针对常见的细菌、真菌和动物细胞类型的实验程序 13、可储存144个用户自己的程序 14、有优化程序的功能 15、能根据不同的波型选择，提供实际发送脉冲的数据，显示包括实际的时间常数、实际的电压，脉冲间隔和脉冲时间等参数 16、在高压电路中提供最高3000 V的电压，在低压电路中提供最高500 V的电压 17、能够储存和唤回前100次实验的实验参数 18、单键激发电脉冲 *19、电击腔外置，电击腔（ shocking chamber）可单手操作，能适当地定位电击杯来进行安全操作，电击腔有一个安全内锁装置，可以避免在开盖时高压电流被发送，同时，需被电击的电穿孔介质可以先放到里面去测量其电阻 配置：主机一台，包括主单元、CE 模块和 ShockPod 电击槽，10个电击杯 |
| 5 | 液氮罐 | 1、架子数量：4 2、1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(100/盒)：4000 3、每架的盒数：10 4、液氮容量(升)：121 5、静态蒸发速度(升/天)：0.99 6、工作体积(升)：111 7、正常工作持续时间/天：70 8、罐颈开口尺寸(mm)：216 9、总高度(mm)：950 10、外径(mm)：559 11、空罐重量（kg)：48 |
| 6 | 超低温冰箱 | 1、立式单外门结构 2、四扇内门设计，可减少冷气损失 3、重型工业级冷轧钢腔体，粉末涂层抛光处理 4、镀锌涂层内壁，耐腐蚀 *5、127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层及三联点式门密封条设计，高度绝热 *6、保温效果优异：在满载的情况下，即使停止制冷，冰箱能维持-60℃以下的时间≧12小时；-20℃以下的时间≧40小时 *7、内部容积：不小于 650L，2英寸冻存盒容量不少于 400 个 8、工业级压缩机制冷系统，确保开门后迅速恢复到设定温度 *9、外门标配真空压力平衡口，使箱门再次开启更容易 10、温度范围：-50℃ - -86℃ 11、标配电涌保护器以及高/低电压自动补偿功能 *12、标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器 13、可选配CO2 或者液氮安全后备制冷系统，当出现断电或机械故障时，可为样品提供额外保护 14、标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 15、标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能 16、控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然 17、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 |
| 7 | 超声波细胞破碎仪 | 1、频 率：20-25KHz频率自动跟踪 2、功 率：1000W（1%-99%） 3、显示方式：7寸TFT触摸屏显示 4、显示内容：时间、功率、温度 5、破碎容量：0.5-600ml 6、占空比：0.1-99.9% 7、随机变幅杆：Φ6 mm 8、可选配变幅杆：Φ2、3、10、15 mm 9、存储数据：20组 10、温度报警：0-99℃ 11、报 警：超温、过载、时间 12、定 时：0-999min 13、工作模式：间隙/连续 |
| 8 | 离心浓缩仪 | 1.1离心浓缩仪 *1.1.1 加热温度范围：+30 ~ +60℃，1度递进； *1.1.2 磁力驱动，最大转速≥1500r/min 1.1.3 大容量：转子从0.25/0.5ml、1.5ml到50ml的多种样品管都有，可处理样品量最多300ml *1.1.4转子：转子可上下叠加，保证每管所受的离心力相同，充分保证统一的浓缩效率 1.1.5 标配24x1.5/2.0ml转子一个，还可叠加同样的转子2层 1.1.6 LCD按键式操作界面，显示加热温度、时间和真空度 1.1.7不平衡耐受＜20g，噪音：40（dB/A） *1.1.8主机耐受真空度：小于0.1 mbar 1.1.9具有真空延迟启动和停止后自动充气功能，既防止溶剂爆沸，减少样品损失；又能维持机子内外压力，保证安全。 *1.1.10材质：不锈钢离心腔，化学防腐蚀密封圈，阳极化处理的耐腐蚀转子，使用寿命长。 *1.1.11 大开口设计：主机采用DN 16 KF的大开口设计，可以加快蒸汽的排出和保证样品的低温活性 1.2 防腐蚀真空隔膜泵 1.2.1真空泵外置，高耐受化学腐蚀，泵体与气体介质接触部位采用聚四氟乙烯合成材料 1.2.3 最大抽速：33 L／min 1.2.4极限真空：≤15 mbar 1.2.5隔膜寿命一般可达5000-10000个小时 2. 配置: 2.1.浓缩仪主机： 1台 2.2 无油隔膜泵 1个 2.3 铝制角转子24 x 1.5 ml/2.0 ml 1个 2.4 真空管及连接件 1套 |
| 9 | 实时定量PCR仪 | 1、主要技术指标： 1.1主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析。 *1.2 光源：激发光源为高亮度白光LED光源，采用同一光源激发保证激发的一致性。 1.3 热循环系统：珀耳帖效应系统 *1.4 仪器一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分，不是普通PCR升级而成，仪器上样时不需要移动光路系统和检测系统，保证检测结果的准确性。 *1.5 荧光通道数：≥3个荧光激发通道，≥3个荧光检测通道，可以同时进行3重定量。通道为：FAM/SYBRTM Green/SYTOTM 9; VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROXTM/Texas RedTM dyes 1.6反应体系：10-100 μL； 1.7 96孔反应模块最大升降温速度≥3.5℃/s 1.8 反应模式：一台仪器支持标准和快速两种反应模式，标准模式2小时内完成40个循环反应；快速模式30分钟内完成40个循环反应。 1.9检测灵敏度：可以检测到1个拷贝。 *1.10 检测精密度：可以分辨1.5倍拷贝数差异。提供官方英文彩页技术指标说明。 *1.11 检测方式：整板同时成像检测，避免逐孔扫描的时间差带来的数据不一致性。 1.12 温控范围：10-100℃，或更宽温控范围。 1.13动态范围：10个数量级 1.14 仪器能检测分析两种内标：阳性内标和ROX内标，装机时能做相应验证试验证明。 1.15 主机具有超宽液晶触摸屏，可以独立运行，也可以通过连接电脑或者官方云服务平台运行 1.16 配备原版引物探针设计软件：用于定量PCR实验的引物和探针的设计。 1.17 试剂耗材完全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板。 1.18 能够提供蛋白定量（TPA）软件、蛋白热稳定性（PTS）软件、试剂盒及整体解决方案 2、配置清单： 2.1荧光定量PCR仪主机一台 2.2计算机工作站一套 2.3仪器原装标准分析软件一套 2.4装机培训试剂一套 2.5说明书一套 |
| 10 | PCR仪 | 1.梯度PCR仪样品槽为96孔单模块，可放置96×0.2mlPCR管 2.温度范围：0℃ ～ 105℃ 3.热盖温度：30℃ ～ 110℃ *4.升降温速率：最高可达到5℃/sec 5.温度准确性：±0.1℃/55℃ 6.温度均一性：<±0.3℃/55℃ 7.温度梯度设定范围： 30°C～105°C 8.温度梯度跨度范围： 1°C～42°C 9.模块容量：0.2ml×96 10.控制方式：人工/自动 11.屏幕大小：7英寸800*480LED背光64K彩色液晶触摸屏 12.程序存储量：可储存1296个程序,无需翻页就可浏览到36个文件夹或36个程序文件。 13.应有24小时断电保护能力和重新启动能力 *14.环形非均匀辅助加热系统，要求具备多磁环保护设计，以过滤电网中的脉冲群，保护仪器。 15.电源要求采用全封闭式设计，具有防尘防潮能力。 *16.非均匀环形加热技术，保证整板升降温的均一性。 17.要求采用一键弹性压盖式锁盖设计,无需旋钮调整松紧。 *18.散热片采用铜铝合金设计，散热片数量不少于45片。 19.前下进风后上出风的风路设计，避免机器之间相互干扰。 20.具有无极变速风扇设计，风扇可随散热器温度不同自动调速，噪音低于60分贝 21.具有高亮度LED呼吸灯，无需靠近就可知悉仪器工作状态。 22.要求仪器具有开机自检功能。能够检测仪器所有工作模块是否正常。 *23.要求仪器在热盖升温时，模块自动降温到10℃的功能，以有效降低非特异性扩增。 |
| 11 | 荧光计 | 1、最小样品量：最低检测1μL样品（10 pg/μL DNA或12.5μg/mL蛋白） 2、样品处理时间：5秒内快速准确地定量DNA,RNA和蛋白（双核处理器） 3、动态范围：5个数量级 4、光源：蓝色LED（470nm），红色LED（635nm） 5、激发通道：蓝光：430-495nm，红光：600-645nm 6、发射通道：绿光：510-580nm；红光665-720nm 7、检测器类型：光电二极管 8、检测范围：300-1000nm |
| 12 | 超微量分光光度计 | 1.最小样品量: ≤1ul； *2. 内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，。调整方式是通过下基座的电动马达进行的，对光路不会有影响。 *3.波长范围: 190－850nm连续波长全光谱分析 4.光谱分辨率: ＜1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)； 5. 检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 6.吸光率范围：0-550Abs； 7.检测时间<8秒； 8. 基座检测限：2ng/ul-27,000ng/ul（dsDNA）； 9.具备光路径液柱形成提示功能； 10.样品基座材料：303不锈钢和石英光纤； *11.能鉴定样品中的污染物，仪器可以直接给出污染物名称，可坚定类型≥5种；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；同时仪器可给出改进部分污染的建议和方法 12. 仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种； 13.样品检测完毕后，只需用擦镜纸擦拭石英光纤样品台，按下检测盖即可自动检测，无需在电脑上点击检测，检测和清洁时间<10秒； 14.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； *15.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行成像，提示有无气泡产生，并伴随有报警功能 |
| 13 | 掌上离心机 | 1、转速：3000 ~10000k rpm 可调 2、容量：1.5/2.0ml * 8 离心管或 0.2 ml*8 *2 PCR离心排管 |
| 14 | 恒温混匀器 | 1、振幅 3 mm 2、最高速度 3,000 rpm， 3、混匀频率 300 – 3,000 rpm1 4、混合和漩涡半径 1.5 mm 5、温度精确度 最大 ±0.5 °C ，20 – 45 °C之间 |
| 15 | 灭菌器 | 1、容积：50L *2、*可放3个不锈钢吊篮的空间 3、可选的杀菌温度：105～135℃ 4、温度显示范围：5～137℃ 5、灭菌定时：1～250min *6、自动启动定时：1分钟～7天 7、温度范围(保温)：45～60℃ 8、琼脂溶解温度范围：60～100℃ *9、压力计量程（安全阀耐压值）：0.4Kg/cm2（0～0.4Mpa） *10、最大可允许的压力(表压)：0.26Mpa *11、电动锁系统：电动锁开关箱盖系统。仅用触摸式控制器，就可以容易和安全地启开其箱盖 12、手触摸控制器,就可以容易和安全地开启箱盖 13、安全双向检测(显示)联锁装置：通过检测内压力和箱内温度，该安全系统才能锁住箱盖。该系统确保使用时，具有更大的安全性 14、超压电、超温电断开 15、双向传感系统监控空气排出状态 16、过程状况显示：通过一组闪光灯指示出当前灭菌过程的多种状况（如时间显示、温度显示、压力显示） 17、琼脂处理：允许更大幅度地加快融化琼脂或对箱内进行预热 18、材质：不锈钢(SUS304) 19、记忆(储存)支持系统：可以改变各种参数(如灭菌、排气、加热等参数)，且一旦发生改变(甚至发生停电故障)上述参数仍能保留下来 20、采用垂直向上打开箱盖，节省空间 21、脉冲排气系统：安全快速的对培养液灭菌，脉冲排气系统促使灭菌舱(内)加快排气，以使灭菌后的培养基能够尽快冷却下来(避免在培养基沸腾或溢出的危险下，拿出灭菌舱) |
| 16 | 中号水平电泳槽 | 1.配备多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。 2.电泳槽承载凝胶的最大面积：12×12cm 3.制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm 4.最大电压负荷：500 V 5.容纳缓冲液总体积：1000 ml |
| 17 | 微型垂直电泳槽 | 1.具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可供选择，满足不同上样量的需要。 2.专用电极架，提高实验效率。 3.密封橡胶条一体化设计，彻底防止漏液。 4.可以同时运行二块8.3×7.3cm的凝胶。 5.科学的加样孔指示功能，方便加样。 6.可以与转移电泳槽配套使用。 |
| 18 | 数显式稳压稳流电泳仪 | 1、工作温度：室温到40摄氏度 2、输出电压调节范围：10~300 V，递增单位：1V 3、输出电电流范围：5~400 mA，递增单位：1mA 4、定时：0~999 分，递增单位：1分钟 5、具有稳压/稳流控制 6、4组输出（可同时连接四个电泳槽） |
| 19 | 转移电泳槽 | 1、槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2、多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 3、安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 4、开启式转移胶架，操作简便。 5、可同时转印二块 8.3 × 7.3cm 胶。 6、槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程起降温作用。 7、转印时间为 30~60min ，也可选择低电压过夜。 |
| 20 | 加热型金属浴 | 1、控温范围：室温+5℃—100℃ 2、温度稳定性@100℃：≤±0.5℃ 3、模块最大温差@40℃：0.3℃ 4、模块温度均匀性：≤±0.3℃ 5、显示精度：0.1℃ 6、升温时间：≤15min (从20℃升至100℃) 7、时间设置最长：99h59min 8、最高温度：100℃ |
| 21 | 纯水仪 | 1．该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水 2．纯水产水水质 2.1离子截留率 96-99% 2.2 有机物截流率 > 99% 2.3 细菌和颗粒 > 99% *2.4 流速：≥ 8.0L/h 2.5 纯水电阻池常数：0.26cm－1 3．超纯水产水水质： 3.1 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ 3.2 总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb 3.3 内毒素＜0.001EU／ml 3.4 RNA酶＜0.01ng/ml 3.5 细菌＜0.1cfu／ml 3.6 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml *3.7 超纯水电阻池常数：0.019cm－1，以温度补偿及非温度补偿模式两种方式显示电阻率 3.8 流速：＞ 0.5L/min * 3.9超纯水可根据需要定量取水 *3.10可制备无内分泌干扰物和无POPs（持久性污染物）超纯水： 双酚A < 0.005 ppb； 邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb； 邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb； 壬基苯酚 < 0.1 ppb 4．系统外配体积≥30L的PE水箱，带空气过滤器和液位显示功能。 *5.超纯水带185/254双波长紫外灯。 6.配置: 主机系统 1 套 集成式纯化柱 1 套 30升高纯PE水箱 1个 0.22 μm终端过滤器 1 个 操作手册/说明书及快速操作指南 1 套 |
| 22 | 漩涡振荡器 | 1、转速：200-2800转/分 2、旋钮调速；连续 点触 调速 3、平台：碗型60mm |
| 23 | 摇摆式混匀仪 | 1、转速控制：数字式 2、定时：10-120分/连续 3、托盘：250×160mm 4、旋转速度：10-80转360度垂直旋转 |
| 24 | 移液器1 | 1、轻便且设计符合人机工效学 2、数字视窗，令所设定量程一目了然 3、量程范围广（0.1ul-5000ul） 4、使用附件工具，能方便快捷进行校准和维修 5、一台4支 |
| 25 | 移液器2 | 1、轻触式去吸头系统：确保各通道吸液的一致性，提高移液的准确性和重复性； 2、移液器套柄无需吸头连接件O型环：不存在O型环损坏、保养，避免了样品间交叉污染； 3、具备量程锁，且有量程锁标识：数字式体积调节，移液量程可锁定，防止移液器量程意外改变； 4、使用弹性密封圈： 移液操作更好控制，更顺滑； 5、活塞使用轻质耐复合高分子材料： 抗腐蚀，移液器重量更轻，减少手部疲劳； 6、一套两支 |
| 26 | 手动8道移液器 | 1、轻触式去吸头系统：确保各通道吸液的一致性，提高移液的准确性和重复性； 2、移液器套柄无需吸头连接件O型环：不存在O型环损坏、保养，避免了样品间交叉污染； 3、具备量程锁，且有量程锁标识：数字式体积调节，移液量程可锁定，防止移液器量程意外改变； 4、使用弹性密封圈： 移液操作更好控制，更顺滑； 5、活塞使用轻质耐复合高分子材料： 抗腐蚀，移液器重量更轻，减少手部疲劳； |
| 27 | 细胞计数仪 | 1.细胞直径：5-60um，细胞浓度：105-107个/ml *2.上样体积：15-20ul（理由：保证微量样本的检测） *3.检测耗时：成像、计数和活力分析时间<10秒。（理由：快速检测，提高效率） 4.物镜放大倍数：5倍，镜头：140万像素CCD。光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。 5.细胞总浓度和细胞总数；活细胞浓度和活细胞数；细胞存活率检测（台盼蓝染色法） 6.具备模式分析功能：细胞碎片排除分析；成簇细胞的单个细胞计数；不规则细胞计数；细胞直径分析功能；细胞直径均值；细胞大小直方图 7.无需手工计算，软件轻松直接计算出达到目的浓度稀释原液所需的体积或到目的接种细胞数所需原液体积 8.数据存储功能；细胞图像存储功能；存储的细胞图像随时调出进行再次分析功能。具备数据实时上传功能可至少存储15万条数据。 *9.内存300多种细胞文库，已设置好计数参数，轻松调出，轻松计数；用户亦可根据细胞情况自设参数；公开计数细胞种类已多达数千种。（理由：文献数据对比） 预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，细胞转染等。 10.无需额外特殊试剂，无需重复清洗，避免交叉污染，一个计数板可进行2个样品的计数 11.配置需求： 细胞计数仪一台 计数板一盒 |
| 28 | 低速离心机 | 1、最高转速：5000 r/min 2、最大离心力：4650 xg 3、最大容量：8X100ml(4000rpm) 4、转速精度：±10 r/min 5、定时范围：1min~99min59s/点动 6、噪声：≤60dB（A） 7、配置：主机一台，水平转子8×50ml，32×15ml 各一个，96孔板转子一个 |
| 29 | 水浴锅 | 1、温度范围：室温-100℃ 2、升温时间≤40min 3、温度波动度：0.5℃ 4、温度分辨率：0.1℃ 5、容积：12L以上 |
| 30 | 废液泵 | 1、抽气速度：6L/min 2、最大负压（表头显示）：0.08mpa 3、负压调节：0.01-0.08mpa 4、吸液瓶容量：1000ml |

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## ※一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人在国产设备采购合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试，在进口设备采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆医科大学。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

（一）国产设备包含：产品价、运输费、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）进口设备包含：产品价、运输费（含装卸费）、外贸代理费（其中已包含外贸代理费、报关、银行、货运仓储、商检、保险等所有外贸费用、投标人需自行考虑政策原因影响，所导致增加的税款，该税款由投标人自行承担）、保险费、安装调试费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。（采购人有免税资格，进口产品投标报价不包含关税和进口增值税等税费）。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到1年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在8小时内到达现场（远郊区24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）进口货物：即期信用证支付方式

1.中标人与采购人签订内贸合同时，中标人向采购人财务管理职能部门交纳合同金额的10%作为履约保证金。

2.采购人通过外贸公司向中标人指定的外贸合同供货方开立即期信用证（按内贸合同金额的100%），中标人指定的外贸合同供货方凭信用证项下单据议付信用证项下90%的价款，凭《到货单》、议付信用证项下10%的价款。

3.验收合格后，采购人退还合同金额5%的履约保证金。

4.质保期届满后，如无质量问题，采购人将剩余5%的履约保证金无息退还给中标人。

（二）国产货物：货到付款支付方式

1.验收合格，中标人向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金后，采购人按合同约定金额的100%付款。

2.质保期届满后，如无质量问题，采购人将履约保证金无息退还给中标人。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的要求足额交纳投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期起九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术部分 （45%） | 45 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为45分。 2.扣分条款： 2.1投标产品技术参数不满足招标文件重要技术需求的【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】，每负偏离一条从起评分中扣除10分，扣完为止。 2.2投标产品技术参数不满足招标文件一般性技术需求的【本招标文件第二篇中（*）或（※）号标注的部分除外】，每负偏离一条从起评分中扣除5分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的【第三篇中（※）号标注的部分除外】，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务部分 | 售后服务 （12%） | 12 | 1.售后服务机构设置 投标人注册地在重庆，或所投产品制造商（或投标人）在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构得1分，不满足或未提供的得0分。 | 投标人注册地在重庆，或所投产品制造商（或投标人）在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明复印件；制造商（或投标人）授权本地服务机构的，须提供授权书复印件或服务协议复印件。 |
|  |  |  |  | 2.售后服务机构人员配置 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称等方面进行评审，人员配置合理齐全得3分，人员配置较合理齐全得2分，人员配置一般得1分，人员配置差或未提供的得0分。 |  |
|  |  |  |  | 3.售后服务机构装备 根据为满足售后服务所配备的装备情况评审，装备配置合理齐全得3分，装备配置较合理齐全得2分，装备配置一般得1分，装备配置差或未提供的得0分。 |  |
|  |  |  |  | 4.备品备件及易损件 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审，备品备件配置合理齐全得3分，备品备件配置较合理齐全得2分，备品备件配置一般得1分，备品备件配置差或未提供的得0分。 |  |
|  |  |  |  | 5.质保期在满足招标文件要求的前提下，全部所投产品设备质保期每增加1年加1分，最多加2分。 |  |
|  |  | 履约能力 （3%） | 3 | 2015年至今，有任一所投产品的销售业绩，提供一个得0.5分，最多得3分。 | 提供销售合同复印件。 |
| 4 | 政策性加分 （5） | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）投标报价政策性扣减

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标：不接受。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期起九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、采购合同（进口设备格式）

重庆医科大学

购销协议

项 目 号：

用户单位：

合同项目：

合同金额：

经费科目：

中 标 商：

签订时间：     年     月    日

政府采购购销合同（协议）

（合同编号：             ）

供方：                                   计量单位：套

需方：重庆医科大学                       计价单位：元

集中采购机构：_重庆医科大学

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 国别厂家 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 采购合同签订后，个日历日内 | 重庆医科大学袁家岗校区 |
| 合计人民币（大写）： （人民币免税,包干价） （小写）： ￥ 元 |
| 备注：1、本项目为交钥匙工程，合同总价为包干价。 2、设备详细技术参数见附件。 |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限：自验收合格之日起，提供 年免费质保期。 2、保修范围：供方此次销售的所有产品，整机质保。在保修期内，凡在正常使用中非人为原因或不可抗力出现故障的，供方负责免费维修，所用相关费用由供方承担。 3、服务措施：上门服务，质保期内，按照产品操作说明正常情况下发生的质量问题，所有的费用均由 乙方 自行承担。电话支持：在接到客户寻求帮助的请求时，客服人员将立即电话响应，提供相关的技术支持，帮助客户迅速解决问题。现场服务：当电话支持不能解决产品出现的问题时，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。技术升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 4、质保期后服务：提供免费电话服务和上门维护服务；供方接到需方产品故障通知后立即响应，24小时内上门服务。供需双方协商对该产品的维护方式及维修收费，并将确保需方产品所更换的原件以最优惠的价格成交；若需方日后购买维修合同，供方承诺以当时产品的最优惠价格给贵校。质保期外所有软件终身免费维护、升级，并保证使用维修的零配件为原厂配件，及时供应，只收成本费。 若供方未按上述承诺提供服务，每延期一天按合同总价款的1‰向需方支付违约金(违约金最高不超过总价款的10%)，需方可在供方缴纳的履约保证金内扣除。若供方超过7天未履行上述服务承诺的，需方有权自行联系其他单位提供维保服务，涉及的费用从供方缴纳的履约保证金内扣除。 |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。产品使用说明书、技术资料及配套工具等原件交用户单位统一保管。 |
| 三、交提货时间、方式：供方须在 采购合同签订后，180个日历日内，送货到需方指定地点并完成安装调试；延迟交付货物每超过合同约定的交货时间1天，按该货物合同价格的1‰支付违约金。 |
| 四、验收标准、方法： 1、供方应随货物提供合格证和质量证明文件,合格证和检验报告。 2、货物验收：供方所交货物的各种质量指标不得低于需方招标文件要求、供方承诺的质量指标或有关国家标准。如验收不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，并通报全市，取消两年政府采购供应商资格。 |
| 五、付款方式： 1.合同签订时，供应商向采购人财务管理职能部门缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交） 2.采购人通过外贸公司向供应商指定的外贸合同供货方开立即期信用证（按内贸合同约定总金额的100%），供应商指定的外贸合同供货方凭信用证项下单据议付信用证项下90%的价款，凭《到货验收单》、议付信用证项下10%的价款。 |
| 六、保证金： 1. 中标人完成进口货物、服务交付后，可按本《购销协议》约定向学校财务管理部门办理履约保证金退款工作（本《购销协议》约定总金额的10%）。 2. 中标人在货物验收合格后，按本《购销协议》约定总金额的5%向采购人交纳质量保证金； 3. 采购人应当在该进口货物、服务质保期届满且无质量问题的前提下，按规定向中标人无息退还质量保证金。 |
| 七、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关条款执行或供需双方约定，对于采购人在招标文件内关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供货商在投标时未明确提出异议，视为作出完全响应上述要求的承诺。 |
| 八、争议：合同执行过程中出现一切争议,双方应本着互谅互惠原则协商解决,若不能解决,双方均可向重庆市渝中区人民法院起诉。 |
| 九、其他约定事项： 1、需方招标文件及补遗，供应商报价文件及承诺是本合同不可分割的部分；且是合同的解释顺序。 2、本合同一式七份，采购人六份，供应商一份，具同等法律效力。 3、按重庆医科大学与重庆市中基进出口有限公司签订的委托进口代理合同，上述进口设备由重庆市中基进出口有限公司办理进口免税手续，其合同金额由甲方直接支付给重庆市中基进出口有限公司。 4、本合同未约定事项，以需方招标文件要求为准；招标文件未涉及的，以投标书为准；投标书未涉及的，双方协商解决。 5、付款时请开具增值税专用发票。 6、其他1：供方负责及时将设备包装材料清运出重庆医科大学。 7、其他2：合同价为免税价（免关税及增值税）包含（但不限于）：产品价、人工费、资料费、通讯费、运输费（含装卸费）、货物总价0.6%的外贸服务费（其中包含外贸代理费、报关、银行、货物仓储、商检、保险等所有外贸费用）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到重庆医科大学采购人指定地点的所有费用；因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 （以下无正文） |
| 需方：重庆医科大学 地址：重庆市渝中区医学院路1号 电话：023-68485118 开户银行：建行重庆高新区分行 账号：50001033600050008726 法定代表人： 委托代理人： | 供方： 地址： 电话/传真： 开户行： 账号： 税号： 法定代表人： 授权代表： |
| 备注： |

签约时间：    年   月   日				签约地点：重庆医科大学

附件

技术参数明细

| 序号 | 产品名称 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

## 采购合同（国产设备格式）

重庆医科大学采购合同

项 目 号：

用户单位：

合同项目：

合同金额：

经费科目：

中 标 商：

签订时间：     年     月    日

重庆医科大学采购合同

（合同编号：             ）

供方：                                           计量单位：

需方：重庆医科大学                                计价单位：元

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 国别厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重庆医科大学采购人指定地点 |
| 合计人民币（大写）： （小写）： |
| 备注： （一）本项目为交钥匙工程，上述合同总价为包干价，包括（但不限于）供方为实施和完成合同工程所需的送货、安装调试等全部费用。 （二）设备详细技术参数见附件。 |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限：自验收合格之日起，提供 年免费质保期。 2、保修范围：供方此次销售的所有产品，整机质保。在保修期内，凡在正常使用中非人为原因或不可抗力出现故障的，供方负责免费维修，所用相关费用由供方承担。 3、服务措施：上门服务，质保期内，按照产品操作说明正常情况下发生的质量问题，所有的费用均由 乙方 自行承担。电话支持：在接到客户寻求帮助的请求时，客服人员将立即电话响应，提供相关的技术支持，帮助客户迅速解决问题。现场服务：当电话支持不能解决产品出现的问题时，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。技术升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 4、质保期后服务：提供免费电话服务和上门维护服务；供方接到需方产品故障通知后立即响应，24小时内上门服务。供需双方协商对该产品的维护方式及维修收费，并将确保需方产品所更换的原件以最优惠的价格成交；若需方日后购买维修合同，供方承诺以当时产品的最优惠价格给贵校。质保期外所有软件终身免费维护、升级，并保证使用维修的零配件为原厂配件，及时供应，只收成本费。 若供方未按上述承诺提供服务，每延期一天按合同总价款的1‰向需方支付违约金(违约金最高不超过总价款的10%)，需方可在供方缴纳的质保金内扣除。若供方超过7天未履行上述服务承诺的，需方有权自行联系其他单位提供维保服务，涉及的费用从供方缴纳的质保金内扣除。 |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 按产品所附各备件、工具清单执行，随货物一次送到。产品使用说明书、技术资料及配套工具等原件交重庆医科大学用户单位统一保管。 |
| 三、交提货时间、方式： 供方须在采购合同签订后**个日历日内，送货到需方指定地点并完成安装调试；延迟交付货物每超过合同约定的交货时间1天，按该货物合同价格的1‰支付违约金。 |
| 四、验收标准、方法： （一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件,合格证和检验报告。 （二）货物验收：供方所交货物的各种质量指标不得低于需方招标文件要求、供方承诺的质量指标或有关国家标准。如验收不合格，除供方负责赔偿需方一切损失外，并通报全市，取消两年政府采购供应商资格。 |
| 五、付款方式：货物全部到货并验收合格后，中标供应商支付给采购人货款的5%作为质保金，采购人向中标供应商支付合同全款。 |
| 六、质保金：质保期内产品无质量问题，质保期结束后无息退还。 |
| 七、违约责任：按《中华人民共和国民法典》有关条款执行或供需双方约定，对于采购人在招标文件内关于产品质量、售后服务、到货时间等条款的要求，如供货商在投标时未明确提出异议，视为作出完全响应上述要求的承诺。 |
| 八、争议：合同执行过程中出现一切争议,双方应本着互谅互惠原则协商解决,若不能解决,双方均可向重庆市渝中区人民法院起诉。 |
| 九、其他约定事项： （一）需方招标文件及补遗，供应商报价文件及承诺是本合同不可分割的部分，且是合同的解释顺序； （二）本合同未约定事项，以甲方招标文件为准；招标文件未涉及的，以投标书为准；投标书未涉及的，双方协商解决； （三）本合同一式七份，采购人六份，供应商一份，具同等法律效力； （四）其他：供方负责及时将设备包装材料清运出重庆医科大学。 （五）付款时请开具增值税专用发票。 |
| 需方：重庆医科大学 地址：重庆市渝中区医学院路1号 电话：023-68485118 开户银行：建行重庆高新区分行 账号：50001033600050008726 法定代表人： 委托代理人： | 供方： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 法定代表人： 授权代表： |
| 备注： |

签约时间：    年   月  日		     签约地点：重庆医科大学

附件

技术参数明细

| 序号 | 产品名称 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人：                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止日期起90天内。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表：

中小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）

# Text boxes

合同编号：