北方民族大学生科学院教学实验设备采购项目招标公告

中天世纪国际招标有限公司受北方民族大学的委托，对生科学院教学实验设备采购项目组织相关服务。本项目采用公开招标，现邀请合格供应商就本项目所需的货物以及有关服务提交密封投标文件。具体事项如下：

一、采 购 人：北方民族大学

联 系 人：林  勤                    联系电话：0951-2068372

地    址：银川市西夏区文昌北街204号

二、招标代理机构：

联 系 人：孟琳琳                    联系电话：0951-8578877

电子邮箱: ztsjzb4@126.com

地    址：宁夏银川市金凤区宁安大街118号中盐大厦附楼

（富安巷与宁安大街交叉口向西100米）

三、招标文件编号：ZTSJ-NZC/A18183

四、采购方式：公开招标

五、项目预算：274万元

六、采购内容：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲超纯水机 | 1.出水水质：第一出水(RO纯水): (在线监测)电导率: ≤源水电导率×2%@25℃。 | 1 |
| 2 | 超声波细胞粉碎机 | 大屏幕液晶显示。 微电脑控制，可储存50组(以上)工作数据。 | 1 |
| 3 | 生化培养箱 | 工作室材质 ：镜面不锈钢内胆 定时范围 ：1-9999min | 1 |
| 4 | PCR管离心机 | 转速:6000rpm 相对离心力:2000g | 1 |
| 5 | 琼脂糖电泳仪(槽)（微型） | 外型尺寸（L×W×H）：不超过310×150×90mm | 1 |
| 6 | 台式离心机 | 1.最大转速：14,800 rpm; 2.最大相对离心力：16,163 x g; | 2 |
| 7 | ▲PCR仪 | 技术方案：半导体技术 液晶显示：彩色液晶显示屏6.5英寸（分辨率640*480） | 1 |
| 8 | 研究级体视显微镜 （包括显微镜成像系统） | 一、镜体 1.ZOOM 1:5.2(6X-31X)连续变倍 ，放大倍率范围3X-198.4X | 1 |
| 9 | 显微镜成像系统 | 1、显微镜机身采用无螺丝卡扣设计，整机采用优选喷涂材料，防潮防腐蚀； | 1 |
| 10 | 光吸收酶标仪 | 1、速度：30秒/96孔板 | 1 |
| 11 | ★▲除梗粒选机 | 振动筛选机一(穗选)生产能力3吨/小时；外形尺寸不超过2500*780*980毫米； | 1 |
| 12 | 分光测色计 | 照明方式：D/8°(漫反射照明8°接收)符合标准CIE No.15，GB/T 3978.积分球尺寸Φ58mm； | 1 |
| 13 | ▲傅里叶红外光谱仪 | 1. 光谱范围：7800~350cm-1； 2. 检测器：高灵敏度DLATGS检测器； | 1 |
| 14 | 凝胶成像系统 | 1．机箱 1.1 结构：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭 | 2 |
| 15 | 细胞破碎仪 | 频 率：20-25 KHz；显示方式：7寸TFT触摸屏显示 | 1 |
| 16 | 体视显微镜（加配件） | 目镜: WF10X (Φ20mm) 物镜: 变倍范围0.7X-4.5X | 1 |
| 17 | ▲真空浓缩仪（1.5ml，50ml） | 1.转子容量：1.5ml×62，50ml×6×2适配器 | 2 |
| 18 | 荧光仪 | 1. 光源类型： 1.1 LED蓝光：470nm ，光强范围：0～5000 μmol m-2 s-1，光强可调，时间可调 | 1 |
| 19 | 紫外分析仪 | 反射紫外光源波长 ： 254、365nm； | 3 |
| 20 | 八通道可调量程移液器（5-50μl） | 1. 连续可调多道移液器的量程涵盖：8道 | 1 |
| 21 | 八通道可调量程移液器（30-300μl） | 1. 连续可调多道移液器的量程涵盖：8道 | 1 |
| 22 | ▲超低温冰箱 | 1、 内部容积：不小于 651L，2英寸冻存盒容量不少于 400 个 | 1 |
| 23 | 全波长酶标仪 | 1、波长范围：190nm-1000nm； | 1 |
| 24 | 梯度PCR仪 | 1.液晶显示：彩色触摸屏（6.5英吋，26万色） | 2 |
| 25 | 5L气升式玻璃发酵罐 | 1.系统组成： 由发酵罐（5L），空气处理系统，电气控制系统，恒温系统，管路阀门、辅助系统、在位灭菌全自动蒸汽发生器，传感器与一次仪表系统，下位机控制系统（PLC控制系统），上位机控制系统（计算机控制系统，含软件、通讯等）及台架等组成。 | 1 |
| 26 | 显微镜 | 光学系统:CCIS无限远色差校正光学系统.整机防霉，所用光学镜片均符合无铅光学材质 ROHS 的环保要求。 | 1 |
| 27 | ▲教学显微镜 | 1、CCIS无限远光学系统。能够更好的消除色差、球差。目镜、物镜互换性好，可使观察效果达到最佳。 | 20 |
| 28 | 高速离心机 | 最高转速 18000r/min 最大相对离心力 Max. RCF 20860×g | 1 |
| 29 | 摇床 | 最大振荡速度：40-300rpm 速度控制：按键式设定，软起动数字显示 | 2 |
| 30 | 高剪切分散乳化机 （基本型高速分散机） | 功率：1050W 电源：220V，50/60Hz | 1 |
| 31 | 电子分析天平（万分之一） | 精度 0.1mg，量程 0-220g，秤盘尺寸：F80mm，外部校准， 液晶显示屏，自动校正，全透明设计，电源外置，故障报 警，背光智能控制，读数清晰 | 1 |
| 32 | 电子天平 | 最大称量范围10-2200g，精度0.01g | 2 |
| 33 | ▲流变发酵仪 | 1功能及用途： 测定酵母活性和面团发酵过程流变特性，优化发酵时间，确定烘焙的最佳开始时间。对被测定样品的发酵速率、发酵稳定性、发酵力、面团体积、蛋白网络、产气速度进行评定。 | 1 |
| 34 | ▲混合试验仪 | 1. 功能与应用： 在变温和揉混条件下检测不同品种的谷物、面粉及其他冷冻面团样品的流变学特性 | 1 |
| 35 | ▲损伤淀粉测定仪 | 1、功能及用途： 自动测定小麦、稻谷、玉米和其它谷物制品中的破损淀粉含量，确定破损淀粉对谷物食品吸水率、发酵特性、流变特性和口感色泽的影响。 | 1 |

七、供应商资格：

1、投标单位营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照）；

2、法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明）；

3、投标单位须提供由检察机关出具的近三年内无行贿犯罪档案记录的书面告知函；

4、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)违法、失信记录的投标企业。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将会被拒绝参加此项目投标（打印彩页加盖投标单位鲜章）。

备注: 1、本项目不接受联合体投标。

2、详细的技术参数详见招标文件，以发出的招标文件为准。

八、公告期限、投标报名及招标文件的获取：

1、凡有意参加投标者，请于2018年6月6日起至2018年6月12日18:30整（节假日除外），登陆宁夏公共资源交易中心网站（http://www.nxggzyjy.org/）进行网上报名并缴纳招标文件费用，即可下载电子版招标文件。

2、招标文件售价300元，售后不退。

3、投标保证金缴纳账号为网上报名系统自动产生（投标人登陆网上报名系统后自动获取），投标单位可通过网银或汇款缴纳，同时支持投标单位从已备案的基本账户通过网银或汇款缴纳。

注： ①在规定时间内未按以上程序进行网上登记及购买招标文件的供应商，投标文件一律不予接收。

②该交易管理平台系统实行CA锁认证安全登录管理，办理CA锁地址:银川市北京中路49号瑞银财富中心B座宁夏回族自治区公共资源交易服务中心四楼大厅。

九、投标截止时间：2018年6月27日 上午9:00时整

十、开 标 时 间：2018年6月27日上午9:00时整

十一、开 标 地 点：宁夏回族自治区公共资源交易服务中心五楼

地       址：银川市金凤区北京路与正源北街交叉路口汽车大世界对面（北侧）

十二、发布公告的媒介：

本次公告在中国政府采购网、宁夏回族自治区公共资源交易网及北方民族大学校园网同时发布。注：请各投标人在报名结束至开标前随时关注宁夏回族自治区公共资源交易网站“澄清/变更”公告栏。您所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“澄清/变更”公告栏中以公告形式公示。招标代理机构及宁夏回族自治区公共资源交易服务中心不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

中天世纪国际招标有限公司

2018年6月5日