SIHC

深圳市国信招标有限公司

招标文件

（采购编号：441900-201808-0003001001-0063）

项目名称：科技创新研究院生物质催化材料研究仪器设备项目

采购人：   东莞理工学院                      （盖章）

签发人：                                    （签字或盖章）

采购代理机构：深圳市国信招标有限公司        （盖章）

采购代理机构编制人:                         （签字或盖章）

采购代理机构复核人:                         （签字或盖章）

二〇一八年

目   录

第一章  投 标 邀 请	3

第二章 用户需求书	5

第三章 投标人须知	57

一  说明	58

1  资金来源	58

2  定义	58

3  合格的投标人	58

4  合格的货物和相关服务	58

5  踏勘现场和答疑会（本项目不集中组织踏勘现场和答疑会）	59

6  投标费用	60

二  招标文件	60

7  招标文件构成	60

8  招标文件的澄清及修改	60

9  招标文件的询问、质疑、投诉	60

三  投标文件的编制	61

10  投标的语言及计量单位的使用	61

11  投标文件构成	61

12  投标文件格式	62

13  投标报价和货币	62

14  投标人资格的证明文件	63

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	63

★16  投标保证金	63

17  投标有效期及商业秘密范围	65

18  投标文件的式样和签署	65

四  投标文件的递交	65

19  投标文件的密封和标记	65

20  投标截止时间	66

21  迟交的投标文件	66

22  投标文件的修改与撤回	66

23  评标委员会	67

五  开标与评标	67

24  开标	67

25  投标文件的有效性	68

25  投标文件的澄清、说明和修正	68

26  投标文件的初审	68

27	评标	69

28  纪律和保密事项	73

29  资料审查	73

六  授予合同	73

30  合同授予标准	73

31  中标公告及中标通知书	73

32  签订合同及履行	74

33  中标服务费	74

34  履约保证金	75

35  接受和拒绝任何或所有投标的权利	76

七  询问、质疑	76

36  询问	76

37  质疑	76

八、其他	77

38 	融资担保政策	77

39  适用法律	77

40  招标文件解释权	77

第四章 合同格式	78

第五章 附件	87

唱标信封	88

1.投标一览表	89

2.投标保证金汇入情况说明	90

3.电子文件	91

价格部分文件	92

1. 投标一览表	93

2. 投标报价明细表	94

商务、技术部分文件	95

第一部分、商务部分文件	97

1. 投标书	98

2. 承诺书	99

3. 法定代表人证明书	101

4. 法人授权委托证明书	101

5. 关于资格的声明函	102

6. 投标人情况一览表	103

7. 投标资格证明文件	104

8. 业绩情况一览表	105

9. 商务条款偏离表	106

第二部分、技术部分文件	107

1．投标人声明	108

2. 技术方案	109

3. 货物说明一览表	110

4．项目管理主要技术人员和售后服务人员情况表	111

5. 拟投入本项目设备情况表	112

6. 项目执行计划和服务计划	113

7. 技术条款偏离表	114

8. 投标人认为需加以说明的其他内容	117

9. 政策适用性说明	118

10.投标保证金汇入情况说明	121

# 第一章  投 标 邀 请

深圳市国信招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受 东莞理工学院（以下简称“采购人”）委托，现就科技创新研究院生物质催化材料研究仪器设备项目（采购编号：   441900-201808-0003001001-0063  ）进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标，有关事项如下：

1、项目采购内容：

| 序号 | 包号 | 包号名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 冷冻干燥机等设备采购 | 一批 | ￥1,330,000.00元 |
| 2 | B | 电导率仪等设备采购 | 一批 | ￥202,000.00元 |
| 3 | C | 超纯水机等设备采购 | 一批 | ￥1,816,000.00元 |

注：详细内容请参阅招标文件中的相关内容。

2、投标人资格: （适用于包A、 包B、包C）

（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（3）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一

合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收

违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（5）本项目不接受联合体投标。

3、本项目招标文件公示时间为：2018年09月30日起至2018年10月11日（共5个工作日）。

4、获取招标文件时间：2018年09月30日至2018年10月12日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：00（公休节假日除外）。

5、获取招标文件地点：东莞市南城区体育路二号鸿禧中心B区11081室。

6、获取招标文件方式：现场购买，供应商购买采购文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

7、招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

8、购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

9、注册登记：投标人应在开标前登录东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp ）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn ，企业身份为“政府采购类”）及广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html ）进行建档入库，已建档入库的供应商除外。因供应商未完成注册登记造成本项目不能按时发布中标、成交结果公告的须承担全部责任。

10、递交投标文件时间：2018年10月23日14:00-14:30（北京时间）。

11、投标截止及开标时间：2018年10月23日14:30（北京时间）。

12、递交投标文件及开标地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标六室公开开标。

13、开标事宜：届时请各投标人的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席。

14、采购信息公告媒体：所有有关本次采购的招标公告均会在东莞市政府采购网、广东省政府采购网等媒体上公布；结果公示会在东莞市政府采购网、广东省政府采购网等媒体上公布,并视为有效送达，不再另行通知。

15、有关本次招标之事宜，可按下列形式查询：

采购代理机构名称：深圳市国信招标有限公司

详细地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B区11081室

邮    编：523009                    联 系 人：李小姐

电    话：0769-22808266             传    真：0769-22808199

深圳市国信招标有限公司

2018年09月30日

第二章 用户需求书

# 科技创新研究院生物质催化材料研究仪器设备项目需求指标明细

## 商务需求明细（适用于包A、 包B、包C）

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 投标人要求： 1.须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）； 3.投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不 得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项 目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动； 4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人 或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处 于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录” 中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截止日当天在“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信 记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； 5.本项目不接受联合体投标； |
| ★交货期 | 合同签订后90个日历日内完成安装、调试、验收。 |
| ★质保期 | 项目验收合格之日起一年（采购项目内容有保修服务要求的产品，以采购项目内容中要求的为准），所需费用包含在本项目总报价中。 |
| ★报价方式 | 报价包含（人民币报价） 1.招标范围内的货物及所需附件的购置费、包装费、人工费、保险费、安装调试费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。 2.货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。 3.报价均应包含所有的税费。 4.不能在报价之外还有其他费用出现。 |
| ★付款方法和条件 | 1.货物安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续并收到项目全额发票后，在20个工作日内向中标供应商支付合同总价的100%款项。 2.中标人在签定合同前须提交合同金额的5%作为项目履约保证金，验收合格后自动转为质保金，一年质保期满及中标人无违约的情形发生，无息退回。 3.中标人应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。 注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。 |
| ★投标有效期 | 自开标日起90个日历日。 |
| ★合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |
| 注意事项 | 本章《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。本章《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款，负偏离（不满足要求）将导致被扣分。 |

技术需求明细

包A：冷冻干燥机等设备采购

一、采购项目内容

| 序号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 | 配置标准及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻干燥机 （核心产品） | 台 | 1 | 1.功能及用途 用于血浆、血清、微生物、植物提取物等的干燥。 2.系统结构 冷冻干燥机由冻干机主机，真空泵，冻干仓，压盖系统和纯水仪组成。 主要技术规格及要求 ★3.1冷阱温度≤ -86℃，压缩机：2×7/8HP，最大凝冰量≥3L，冻干量≥2L/24h，压缩机、冷阱和真空泵一体化设计，可实现手动，自动两种程序冻干,温度高于-40℃时，真空泵不能被启动，从而有效保护真空泵，防止进水. ▲3.2真空泵抽速为≥162L/min，极限真空≤2×10-4Torr；标配油雾过滤器。 ★3.3 内置计算机+触摸屏控制，具有监控器功能，可以实时显示真空度和冷阱温度，并可以查询冷阱历史温度及真空度，可选设置搁板温度，分析共晶点、三相点，绘制冻干曲线。可存储≥5000个用户固定或用户自定义程序。 ▲3.4配数据记录系统，每分钟存储一次数据，可连续记录≥730天，存储≥526万个数据，USB接口数据存储器可将数据存入计算机。 ▲3.5反填气体及加热除霜程序控制 ▲3.6压缩机具备延时启动功能，间隔时间为≤2分钟，最大限度保护压缩机；可升级为1.5km内计算机远程控制系统 ▲3.7真空泵停止，自动反填纯净气体，具有电器互锁，防止真空油逆喷入冷阱或冻干仓 3.8显示器： LED实时数字显示真空度、冷阱温度 ▲3.9配纯净N2反填或空气过滤反填功能 ▲3.10透明冻干仓，可手动压盖。 （1）有机玻璃透明冻干仓，外覆防爆涂层 （2）三层隔板 （3）上盖可接12个外挂瓶 |
| 2 | 高速离心机（高速、小容量） | 台 | 1 | 最高转速：≥21000r/min 最大离心力：≥30910×g 最大容量：≥6×100ml 温控范围：-20°C～40°C 定时范围：0～99h59min 噪 音：≤58dBA 外型尺寸：≥610 mm×570 mm×380mm 净 重：约82KG 控速精度：±20r/min 电 源：AC 220V 50HZ 5A 温控精度：±1°C 转子：10ml |
| 3 | 超声波细胞破碎仪 | 台 | 1 | 频率 KHZ:19.5-25 功率 : ≤1800w 可变配变幅杆 Φ:25，28 破碎容量 ml:550-1200 占空比:0.1-99．9% 电源:220/110 |
| 4 | 超声清洗仪 | 台 | 2 | 内槽尺寸：≥300mm×24mm 0×200mm 容 量：≥14L 超声功率：≤320W 功率可调：10-100% 加热功率：≥600W 温度范围：≥100℃ |
| 5 | 低温恒温反应槽 | 台 | 1 | 制冷性能 储液容积(L)：≥ 5L 空载最低温度(℃)： -40-98 制冷量(W)： 1420—462 循环性能 流量(L/min)：≥ 35L/min 扬程(m)： 4-6m 恒温精度(℃)： ±0.1℃ 工作条件 电源(V/Hz)： 220 环境温度(℃)： 约25 通风： (60-80%) |
| 6 | 全方位行星式球磨机 | 台 | 3 | 研磨罐体积（L）： 0.5L×2 0.25L×2 0.1L×2 0.05L×2 研磨罐材质： 玛瑙 磨介材质： 玛瑙 每罐最大装料： 物料和磨介不超过容积的三分之二 进料粒度： 松脆物料小于10毫米，其它小于3毫米 出料粒度： 最小可至0.1微米（根据不同物料的松脆程度） 转速： (公转335 r/min，自转670r/min） 调速方式： 变频器无级调速 传动方式： 齿轮传动 安全方式： 安全开关（作用是门打开会自动停机） 工作电压： 220V 电机功率与变频功率： 0.75Kw 工作方式： 两个或四个罐同时工作 最大连续工作时间： 48小时（定时器0-9999h） 程控控制： 球磨机采用高科技微电脑晶片控制，可按设置程序正转、反转反复交替运行（0-999min）及正转、暂停、反转、暂停、正转（0-999min）交替运行，适合需要冷却或者需要间断运行之需要 |
| 7 | 真空泵 | 台 | 1 | 额定流量：≥40m3/h 极限真空：≥0.5 mbar 额定电压：380 V 吸气口径：G 1¼" 额定转速：1450 rpm |
| 8 | 精密电动轧机 | 台 | 1 | 两轧辊采用优质碳素钢制作，并且表面镀有铬（Cr），其莫氏硬度 RC > 62 轧辊尺寸：Φ100 x 100mm 两个轧辊之间可通过精密百分表调节，范围为 0-1.8mm 转速(线速度)：22mm/S 可动过旋钮控制其正转、反转或停止 |
| 9 | 流延涂覆机 | 台 | 1 | 电源电压：AC220V 单相 涂覆长度：10-550 mm 最大涂敷面积：≥250mm（W） x 550mm（L） 涂抹平台 ：真空吸盘尺寸：≥600mm x 300mm x 20mm 仪器中配有一固定夹，用以固定衬底。 样品台为铝制真空板 |
| 10 | 可调制膜器 | 台 | 1 | 调节厚度：0.01 mm-5 mm 刮刀涂覆的高度为0-6mm（可调节） 能将浆料涂覆成0.-6000微米的薄膜 千分尺头的可控精度是10微米 |
| 11 | 超声波焊接机 | 台 | 1 | 焊接功率：0-800W， 气源：0.5-0.8 MPa压缩空气 超声频率 ：40KHz±10% 设备尺寸：工作部分≥ 510 mm×220 mm×290mm; 控制箱尺寸：≥2500 mm×190 mm×380mm |
| 12 | 电阻焊接机 | 台 | 1 | 电 源：电压单相 220VAC±10%，频率 50Hz/60Hz，功率 3KW 焊接功率：≥15 kW， 气源：0.5-0.8 MPa压缩空气 |
| 13 | 真空预封机 | 台 | 1 | 工作电压：AC110V/60HZ 或 AC220V/50Hz(±10%） 最大功率：700W 封头温度：上封头建议 200℃下封头建议 160℃（温度可调最高 300℃） 温控精度：±2℃ 热封压力： 0-60KG（可调） 上下模头接洽时的平行度：≥0.03MM |
| 14 | 二次真空终封机 | 台 | 1 | 工作电压/频率： AC110/220V（±10%）,60/50Hz 最大功率：采用 4 根 300w 发热管，加温时的功耗约 1.2KW 封头温度：常温～250℃，温度可调 温控精度：±2℃ 封边宽度：6mm（可定制） 封头平行度：用三联无碳复写纸，封头气压在 0.6MPa，温度在压出的封印均匀; 最大封边尺寸：长 ≥368mm、厚度 0.2～6mm |
| 15 | 单工位手套 （核心产品） | 台 | 1 | 一、关键参数： 氧指标：﹤1 ppm 水指标：﹤1 ppm 二、详细技术参数要求： 1、单工位。材料：304 不锈钢，厚度≥3mm， 长×宽×高≥1220×750 ×900mm ▲2、前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度≥8 mm , 贴保护膜 ▲3、2个手套口：材料为聚甲醛，拒绝使用硬铝合金或由实心棒材加工而成的铝合金材质。 ▲4、1个大过渡舱尺寸：直径≥ 360mm, 长度≥ 600mm，在PLC触摸屏上一键自动抽充三次且可单独抽真空和补气 ▲5、1个小过渡舱尺寸直径≥150mm，长度≥300mm ， 舱门：压扣式结构 ▲6、1套超级净化能力：除氧≥60L；除水：≥2Kg, 净化系统集成在箱体底部，不占用空间。在箱体正面开门，方便维修。 ▲7、1套循环系统。循环能力：集成风机流量≥90m3/h，可变频，用户可自由设置根据水氧含量开启或关闭循环系统。 8、1个控制阀：集成阀。 ▲9、1套显示系统：采用7英寸或以上触摸屏，彩色。自动记录箱体水含量和氧含量功能，测箱体的泄漏率等功能。 ▲10、1台真空泵：流量≥8m3/h ,带油污过滤器和气振，极限真空度小于0.2Pa. 系统不需要真空时，真空泵处在休眠状态。 ★11、1套氧分析仪：测量范围： 0～1000ppm，采用ZrO2传感器，固体氧化锆式氧探头，非消耗式，暴露于高氧浓度气氛不会消耗探头寿命。 ★12、1套水分析仪：测量范围：0～500ppm，固体铂电极式水探头尤其对于锂电制造及金属有机等用户，可以恢复初始状态，避免了一次污染即报废的问题。 ▲13、1个有机溶剂吸附器 尺寸：内置手套箱内部，无须抽真空操作，可快速更换材料并且不破坏高纯气氛。 ▲14、提供一份关于生产商家的UL认证, 一份国内第三方检测机构关于生产商家水氧探头精度的报告，1份手套箱泄露率检测报告，须提供相关证书、报告的复印件。 15、所有的管道和接头采用不锈钢材质。 ▲16、整机保修3年，耗材和材料除外。 |
| 16 | 充放电测试系统 | 台 | 1 | 80通道，1mA 10V 量程范围（连续可调） 9V/1mA（8通道每台）： 充电电压：10mV-9V； 放电电压10mV-9V； 充电电流：2uA -1mA 放电电流：2uA -1mA 测量及控制精度 电流 ：0.1%RD+0.1%FS 电压 ：0.1%RD+0.1%FS 时间 ：计算机系统时间±1秒（无累计误差） |
| 17 | 充放电测试系统 | 台 | 1 | 80通道，5mA 5V， 量程1：25uA～5mA 量程2：5mA～50mA 精度 ± 0.05% of FS 恒压电压范围控制 25mV～5V |
| 18 | 高低温试验箱 | 台 | 1 | 解析精度：温度：≤0.01℃ 温度范围： -70℃-150 ℃ 温度波动度：≤0.5℃； 温度均匀度：≤1℃； 升温速率：2℃-4℃/min（从常温升到最高温、非线性空载）； u降温速率：0.7℃-1℃/min（从常温降到最低温、非线性空载）； |
| 19 | 行星真空搅拌机 | 台 | 1 | 电 源 ： 电压单相 110～240VAC±10% ，频率 50/60Hz，功率 240W 转 速： M ax.600rpm 真 空： 内置真空泵,真空度小于-70Kpa 搅拌时间： 0～600min 可设定 多段功能： 三段速可设定 适用粘度： 600r/min 转速情况下 Max.10000m pa.s，更高粘度可降低转速实现 |
| 20 | 双通道蠕动泵 | 台 | 1 | 1.流量范围：每通道 0.002 到 12.3 mL/min，具体取决于驱动器转速和泵管尺寸，单通道或双通道双向泵 2.按下“Max”（最大值）按钮可以最大转速运行泵—灌注或快速冲洗泵管。 3.独立的单圈速度控制和带绿色 LED 电源指示灯的顺时针/关闭/逆时针开关—在打开/关闭泵或反转方向时保持速度设置。 |
| 21 | 电化学工作站 | 台 | 1 | CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时） CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec CA和CC的最小采样间隔：≤1ms CC模拟积分器 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec SWV频率：1至100kHz i-t的最小采样间隔：≤1ms ACV频率范围：0.1至10kHz SHACV频率范围：0.1至5kHz FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 交流阻抗：0.00001至1MHz 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 |
| 22 | 低温恒温反应槽 | 台 | 1 | 使用温度范围(℃)： -80～10 温度稳定性 (℃)： ±2 储液槽容积 （L）：≥2 储液槽尺寸 (mm)： Φ160mm×105mm 槽开口尺寸（mm） Φ140mm 最大可放置烧瓶容积（ml）：≥ 500 最佳环境温度(℃)： 5～25 电源（V/Hz）： 220-240V～，50Hz |
| 23 | 四探针测试仪 | 台 | 1 | 电阻率：10的-4次方～10的5 次方Ω-cm 方块电阻：10的-4次方 ～10的5 次方Ω/□ 电阻：10的-4次方 ～10的5 次方Ω 直径：5mm-130mm 长度：≤400mm |
| 24 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 温度范围℃： RT+10-300 容积L ：≥71 内部尺寸mm：≥450 mm×350 mm×450 mm 外部尺寸mm：≥730 mm×600 mm×630 mm 搁板：≥2 额定功率W：≥2500 电源电压：220V50HZ |
| 25 | 聚四氟内衬反应釜内衬 | 台 | 20 | ≥25 ml内衬 材质 ：聚四氟乙烯 工作温度：≤250℃（适用温度≤230℃） 工作压力：≤4Mpa（表压） 升降温速率：≤5℃/min |
| 26 | PPL内衬水热釜内衬 | 台 | 20 | ≥25ml内衬 材质：PPL 工作温度：≤280℃ 工作压力：≤5Mpa（表压） 升降温速率：≤5℃/min |
| 27 | 聚四氟内衬水热釜内衬 | 台 | 20 | ≥100 ml内衬 材质：聚四氟乙烯 工作温度：≤250℃（适用温度≤230℃） 工作压力：≤4Mpa（表压） 升降温速率：≤5℃/min |
| 28 | 移液枪 | 台 | 3 | 规格：10-100ul 类型:可调型 材质:具有防腐型 管嘴:可拆御式 |
| 29 | 移液枪 | 台 | 3 | 规格：100-1000ul 类型:可调型 材质:具有防腐型 管嘴:可拆御式 |
| 30 | 气相色谱（TCD检测器） | 台 | 1 | 1、仪器配壹个TCD检测器。 2、≥5.7寸彩色触摸屏显示和控制，六路温度控制，可通过彩色触摸屏来设置温度和程序升温参数，也可以通过电脑软件来设置温度和程序升温参数。 3、数字信号输出（仪器内置色谱工作站），信号通过网线直接输出至电脑。含仪器反控和数据处理等功能。仪器的温度、检测器的所有参数等都可以通过软件来设置和控制。 4、电脑反控，一台电脑可控制最多253台色谱仪。支持远程控制和远程数据传输处理及监管；可连接至单位主管的电脑，便于主管实行监管。 5、控温范围：室温上5℃～400℃ (增量1℃)；具有超温保护功能，任何一路温度超过设定的保护温度，均会自动停止加热。 6、显示精度：±0.1℃ 7、程序升温阶数：八阶。 8、程升速率：0.1℃～39.0℃/min (增量0.1℃)；程序升温重复性：≤1% 9、配气体进样阀，定量环1mL。 10、热导检测器（TCD） 灵敏度：≥3000mV•mL/mg(苯） 噪 声：≤0.01mv 漂 移：≤0.01mv/30min |
| 31 | 质量流量计 | 台 | 1 | 使用氮气气体，满量程流量100sccm，进出气接头3mm双卡套接头，安装位置水平安装，密封材料氟橡胶密封D08-1F显示仪 |
| 32 | 注射泵 | 台 | 1 | 流量范围：0.0002μl-8.6699ml/min 通道数量：1 最大行程：140mm 行程分辨率：0.03125μm 线速度范围：1μm/min-13mm/min(流量=线速度×注射器内截面积) 线速度调节分辨率：1μm/min 行程控制精度：误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时) |
| 33 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 容量(L) ：≥10L 超声频率可调(Hz) ：40KHZ 超声功率(W) ：≥250W 加热功率(W) ：≥600W |
| 34 | 集热式磁力搅拌器 | 台 | 2 | 搅拌量：≥2000mL 转速范围：0-2600r/min 控温方式（℃）：室温-400 |
| 35 | 小型磁力搅拌器 | 台 | 2 | 转速数字显示 (LED) ； 电子控制马达； 转速范围0-2,500 rpm； 最大搅拌量1升。 采用玻璃盘面以及TPC-ET化学合成材料，耐化学腐蚀。 |
| 36 | 循环水真空泵 | 台 | 1 | 四表四抽头 功率（W）：≥370 工作电源（V/HZ）：～220/50 流量( L/min): ≥60 |
| 37 | 真空干燥箱（含旋片式真空泵） | 台 | 1 | 功率（KW）：≥1400； 温度范围（℃）：10-200； 工作室尺寸（mm）：≥450 mm×450 mm×450 mm |
| 38 | 微型反应釜 | 台 | 1 | 一、用途： 用于化学反应条件的筛选，在短时间内摸索反应条件，缩短课题研发时间， 二.反应部分要求： 1.实验台式，要求操作方便，外观紧凑 2.容积：≥25ml 1台 3.反应釜釜头、釜体、磁力搅拌器及内部构件材质应相同，避免发生化学腐蚀，为提高耐腐蚀能力，应采用316SS锻件钢材；为避免焊接腐蚀、保证受压均匀，釜体、釜头应采用整体棒材切割工艺，保证釜头、釜体无任何焊接点 4. 驱动方式：为了能使物料搅拌均匀，应采用带有搅拌杆及搅拌桨式的机械搅拌形式，为防止泄露应采用磁力密封。根据物料性质以及满足以后拓展性的需要，驱动电机功率应不小于0.2，扭矩不小于16英镑英寸。为得到高扭矩的输出，转速不能过大，建议合理范围为0-1700转/分钟. ★5. 密封方式：为保证反应釜使用安全，不能用法兰式密封方式，采用ZY石墨垫片式密封垫片，DS快开式密封结构 ▲6. 温度：不小于550°C，压力：不小于300bar 7. 釜盖应配有：能够便于观察的双量程压力表及防腐安全防爆膜；用于测量釜内温度的热电偶及热电偶套管，套管材质：316SS；能够具备实验过程中进气、取气、取液功能及相应的阀门，与探底管相连，用于进气、进液和带压下取液体物料,带过滤器，以免取样时堵塞，过滤器小于8000目。探底管材质：316SS；能够具备实验过程中或结束后对反应釜内压力的降低或排空及相应的阀门； 8. 搅拌驱动马达：1/8马力，70W,为避任何可能产生的电火花及线路危险，搅拌马达最好不与釜体直接连接，采用MUI空气马达, 获得0-1200R/M的可调节转速，无电火花隐患 9. 搅拌转速极限：0-1200rpm，最大搅拌粘度(cps)：100000，连续扭力(N-cm)： 195，最大扭力： 1850N-cm 10.加热炉，固定式模块电加热，加热功率1.2KW 11. LCD 数字显示/数字控制，具有数字通讯接口，用于连接软件进行控制 12温度数字显示，双路内外控温监测，并带超温声光报警保护模块 13. 能够具备数显压力的压力传感器品牌不低于Ashcroft； 14. 配备冷却水盘管（可拆卸式），配套相应的电磁阀，及软件控制，以达到辅助控温效果；； 15. 为保证安全仪器需带报警器和指示灯，配有对应的软件控制具备异常工作报警，尤其当反应釜温度超过限定值时发出声光报警，可以自动切断设备供电及停止相关电路；系统压力达到危险线时自动泄压。 16. MCM 转数PC远程控制和数据显示模块，带转速传感器： 三.控制部分要求： ▲1． MRSC-MC型控制系统软件：装置整体采用电脑触摸屏控制、人工自能调节，并保证反应器控温精度及稳定性。采用的控制软件为工业组态控制软件，各仪表之间故障与上位计算机之间的故障相互隔离，不会互相影响及扩散。计算机故障只影响集中管理与数据记录的功能，仪表仍能保持常规的控制及操作。可以实现：①过程温度、压力、pH和电导等的监视控制；②数据采集、处理、分析；③报表提供周期工况记录；④实时、历史数据的存储及曲线趋势；⑤编制和修改温度、泵、搅拌等输入控制值的自动程序。 2．配置TFT液晶显示屏，显示内容丰富全面。 3．分段程序温度控制，可设定多段实验条件升温模式，全新AI智慧逻辑PID算法，实现对复杂，长滞后对象的无超调无欠调控制 ★4．压力、温度、转速、扭矩、报警定时能够在线显示，并且可以实现记录，记录间隔0-60S/条可调，数据存储量不低于600万条 5．组件采用SV-128-RC四通组态（stoneview）v1.0 ，串口服务器4口，配备DSCS-3021控制软件，能够精确显示扭矩变化曲线和数值，带超转炬保护功能 |

说明：以上所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，投标人所投设备的技术指标应不低于《技术需求明细》中的要求。

二、包装、运输、保管及保险

1. 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2. 中标人负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5. 货物在验收合格前的保管由中标人负责。

三、验收

1. 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

2. 验收的项目指标、方法和设备等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。

- 验收以采购人技术人员为主，中标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。

- 在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

5. 由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

四、质量保证

- 投标人所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

- 投标人所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 中标人应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购人发现产地不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。

- 货物验收合格后，质保期为1年，时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算，个别货物在采购货物清单内有具体要求保修方式的以该要求为准，人为因素损坏除外。

- 质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续一年的质保期。凡因产品质量问题，在保修期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同档次新设备部件。

五、售后服务

1、质保期内：

① 故障响应时间：免费质保期内，货物出现质量问题，中标人接到质量问题通知后2个小时内到场处理，24个小时内修复，如无法修复须提供相应规格的货物供采购人替代使用；其他服务承诺在投标文件中说明。

② 如果货物不能稳定地达到投标人承诺的全部功能，投标人应对此承担责任并承担全部相关费用以及买方的直接损失，经买方同意对货物采用如下一种或几种方式处理：1.免费维修和更换损坏零部件；2.换货；3.降价，但不免除其它正常部分的质量保证责任。如投标人未能在合理的时间内将产品维修、更换或修正以符合规格，买方有权在合理时间内将产品退回卖方后要求返还已付的价款。

2、质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在东莞地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。

3、售后服务机构：设有稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；须提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。

4、培训：负责免费对用户技术人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。

包B：电导率仪等设备采购

一、采购项目内容

| 序号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 | 配置标准及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电导率仪 | 台 | 1 | 1、仪器应采用大屏幕LCD段码式液晶； 2、可同时显示电导率/温度值或TDS/温度值，显示清晰； 3、具有电导电极常数补偿功能； 4、具有溶液的手动、自动温度补偿功能； 5、仪器级别：1.0级； 6、测量参数：电导率，TDS，温度； 7、测量范围： 电导率：0.00μs/cm～100ms/cm TDS：（0.000～1999）mg/L 温度：（0.0～99.9）℃ 8、基本误差： 电导率：±1.0%FS TDS：±1.0%FS 温度：±0.3℃ 9、稳定性：（±0.33%FS）/3h； 10、电源：AC（220±22）V，（50±1）Hz； 11、尺寸（mm）：≤330mm×220mm×90mm |
| 2 | 直流稳压单路电源 | 台 | 2 | 1、工作温度：0-40℃； 2、频率范围：50-60Hz； 3、输出功率：≥180W； 4、输出电压：≥30V； 5、输入电压：≤220V； 6、输出电流：≤3A； 7、稳压特性： 源效应：1×10-4＋2mV 5×10-5＋2ｍＶ 负载效应：1×10-4＋2mV 5×10-5＋2ｍＶ 纹波及噪音：0.5mV（有效值）≤0.3mV（有效值） 8、稳流特性： 源效应：2×10-4＋2mV 负载效应：5mV 电流温度系数：500PPm/℃ 9、固定5V/1A输出特性： 5V/1A输出电压精度：±1% 纹波及噪音：0.3mV（有效值） 10、显示精度： 数字显示精度：四位数字显示≤±（0.1%＋2ｄ）三位数字显示≤±（0.4%＋2ｄ） 电压四位显示分辨率：10mV 电流三位显示分辨率：10mA 11、0-30V电压连续可调，0-3A电流可调； 12、具有关断的外电路保护功能； 13、DC 5V/1A固定输出； 14、LED四位数字电压显示； 15、CV/CC自动切换； 16、电压，电流预置输出。 |
| 3 | 多通道蠕动泵 | 台 | 1 | 1、转速范围：1.0～100.0rpm，正反转可逆； 2、转速调节分辨率：0.1rpm； 3、控制方式：旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通讯控制； 4、显示方式：液晶屏同时显示流量和转速； 5、流量校正：将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正； 6、外控功能：启停控制、方向控制、速度控制(4～20mA、0～5V、0～10V可选)； 7、通信接口：RS485； 8、掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作； 9、全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等； 10、通道数：2； 11、适用软管规格：16#、25#、17#； 12、最大参考流量：380ml/min（单通道）； 13、外形尺寸(长×宽×高)： ≤202mm×160mm×239mm 14、适用电源：AC 110V±10%/50W或AC 220V±10%/50W可选； 15、工作环境温度：0℃-40℃； 16、工作环境相对湿度：﹤ 80%； 17、防护等级：≥IP31； |
| 4 | 低温冰箱（与冷冻干燥机配套使用） | 台 | 1 | 1、柜体类型：立式Vertical； 2、有效容积：≥80L； 3、温度范围：-25℃～-65℃； 4、气候类型：N； 5、电源：220V，50Hz； 6、输入功率：≤400W； 7、外形尺寸：≤620mm×660mm×1275mm； 8、内胆尺寸：≥380mm×410mm×500mm； 9、独特的单级制冷技术及设计，强劲制冷、快速降温； 10、单级压缩、混合工质制冷系统、内外双门及双门封、超厚保温层结构，高效节能； 11、主要零部件采用优质品牌，多重报警功能，铜管蒸发器，强力锁紧手把结构，确保运行可靠和存放样品或食品的安全； 12、数字电子温控，控温精确，操作简单； 13、鹰嘴式门把手，开启方便；底部带自锁的万向轮设计，移动方便自如； 14、无氟混合工质及发泡剂，绿色环保。 |
| 5 | 电动粉末压片机 | 台 | 1 | 1、电动打压，制片压力最大可达30T； 2、高精度数显压力控制，精度可达0.1T； 3、具有良好的长时间保压性能及自动补压功能； 4、结构简单，无漏油污染； 5、设计超压溢流及电气互锁保护，防止过压损坏； 6、桌面型设计小巧便捷，操作简单易于维修； 7、工作压力：≤30T（max）； 8、平台尺寸：直径≤108mm； 9、压力行程：≤20mm（max）； 10、压力精度：≥100Kg； 11、压力波动：稳定性能≤1MPa/5min，可自动补压； 12、压力值误差：≤2%； 13、工作空间：≤W135mm×D135mm×H135mm； 14、安装尺寸：≥L380mm×W180mm×H350mm； 15、电源：电压单相100-240V/AC±10%，频率50/60Hz，功率100W，小于4Ω接地； |
| 6 | 烘箱 | 台 | 1 | 1、电源电压：AC220V、50Hz； 2、控温范围：RT+10～200℃； 3、恒温波动度：±1.0℃； 4、温度分辨率：0.1℃； 5、温度均匀度：±3%（测试点为100℃）； 6、工作环境温度：+5～40℃； 7、输入功率：≤1550W； 8、容积：≥80L； 9、内胆尺寸：≥450mm×400mm×450mm（W×D×H）； 10、外形尺寸：≤740mm×530mm×630mm（W×D×H） 11、载物托架：≥2块； 12、定时范围：0～9999min； 13、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖； 14、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； 15、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度； 16、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换； 17、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 |
| 7 | 视窗微型反应釜 | 台 | 1 | ▲1、反应釜有效容积：≥50ml； 2、工作温度：室温～200℃； ▲3、最高工作压力：20MPa； 4、加热方式：模块电加热； 5、搅拌方式：桨式直联搅拌； 6、搅拌速度：0～1200rpm； ▲7、釜盖、釜体及内部构件材质：316L不锈钢；视窗材质为圆形Sapphire晶体，可视直径≥20mm； 8、密封方式：采用石墨圈密封，卡环式密封结构； ▲9、釜盖配有： a.耐振压力表 b.安全防爆膜 c.PT100型热电偶套管和热电偶，用于反应温度测定 d.气体进样阀（液体采样阀） e.气体释放阀 10、MRSC-SLM控制系统：超温及故障声光报警系统； 11、定时功能：定时时间分为恒温定时与运行定时两种模式； 12、液晶屏显示：温度、转速、工作时间； ▲13、搅拌特点：正反双向搅拌； 14、电源配置：220-240V/AC，50-60Hz； 15、含工具包一套。 |
| 8 | 微型催化剂立式炉 | 台 | 1 | 1、最高温度：≥800℃； 2、使用温度：RT～800℃； 3、温控仪表：程序控温仪，PID参数自整定，超温、断偶报警等保护； 4、控温精度：±1℃； 5、加热元件：FEC陶瓷纤维加热器电阻丝环绕加热； 6、最大加热功率：1KW； 7、空炉保温功率：约0.3KW； 8、升温速率：1～10℃/min，建议使用5℃/min； 9、分体式结构：炉体与电控柜配电源线2米，便于实验的灵活性； 10、管式炉外形尺寸：≤400mm×420mm×600mm（L×W×H）； 11、电控柜外形尺寸：≤430mm×380mm×140mm（L×W×H）； 12、输入动力电源：50HZ,220V±10%，3KW； 13、特点：专门设计用于800℃以下催化试验及CVD等热处理工艺。管式炉采用氧化铝纤维制品隔热、保温，优质电阻丝加热，优质带石英帽石英管作为炉膛。程序升温，有效实现温度的控制。具有温度均匀、控制温度、升温速度快、节能、使用温度高、寿命长等特点。 |
| 9 | 塔式计算机服务器 | 台 | 1 | 1、类别：塔式服务器； 2、结构：塔式； 3、CPU类型：优于或等同于E5-2600V4系列； 4、CPU频率：2.2GHz； 5、处理器描述：E5-2630V4； 6、CPU缓存：≤25M； 7、支持CPU个数：≥2颗； 8、内存类型：DDR4-RECC； 9、内存大小：≥16G×2； 10、最大内存容量：≥738G； 11、内存插槽数：≥24个； 12、硬盘大小：≥2T×3； 13、硬盘类型：SAS； 14、内部硬盘位数：≥8； 15、磁盘阵列卡：H330； 16、光驱：DVDRW； 17、网络控制器：集成双口千兆网卡； 18、显示芯片：集成显卡； 19、功率：≤495W 20、配置清单：主机1台、电源线1根。 |
| 10 | 全自动反应釜 （核心产品） | 台 | 1 | 1、全自动反应釜，316L不锈钢材质，100ML，包括： ▲1.1台式，固定头式反应釜，带釜体电动升降，行程为300mm，且左右90°旋转； ▲1.2有效容积：≥100ML； ▲1.3釜盖、釜体材质、内部构件均为：316L不锈钢材质； ▲1.4搅拌驱动器材质：316L不锈钢； ▲1.5复合高温密封垫片，快开卡环式密封结构，A型双线密封； ▲1.6最高压力/温度极限：20MPA，350℃； 1.7釜盖配有： ▲1.7.1 0-25MPA双量程指针压力表和22.5MPA安全防爆膜； 1.7.2 316L不锈钢材质热电偶套管和K型热电偶，用于反应温度测定； 1.7.3 液体采样阀（气体进样阀）316L材质，和316L材质探底管相连，用于进气、进液和带压下取液体物料； 1.7.4 气体释放阀（316L），用于排空反应釜内的气体，释放压力； 1.7.5 磁耦驱动机械搅拌器，带轴和搅拌桨，推进桨式，316L材质； 1.7.6 内置冷却水盘管，316L材质。 ▲1.8直联搅拌驱动电机：无级调速，最高转速0-1200转/分钟； ▲1.9搅拌转速控制和PID程序温控器； ▲1.10加热炉，电动升降，行程300mm，且左右90度旋转加热功率1.2KW； ▲1.11自动冷却水模块，PID控制模块，进出冷却水管； 1.12转速控制和数据显示模块； 1.13压力数字显示和超压保护模块，带压力传感器； 2、MRSC-AUTO触屏全自动控制系统：双向通讯电缆，实现温度、转速控制，及温度/转速/压力/扭矩/定时数据存储与采集； 2.1自动冷却水电磁阀PID控制模块； 2.2温度数字显示，双路内外控温监测，并带超高温声光报警保护模块； 2.3压力数字显示，并带超高压保护模块； 2.4转数控制和数据显示模块； 2.5搅拌转速控制和PID程序温控器： 2.5.1身份识别系统，分级操控； 2.5.2 7寸或以上高亮度TFT液晶显示触摸屏，显示内容丰富全面。无视野死角，图文显示，生动简易； ▲2.5.3分段程序温度控制，可设定多段实验条件升温模式，全新AI人工智慧逻辑算法，实现对复杂、长滞后对象的无超调无欠调控制； 2.5.4压力、温度、转速、扭矩、报警定时实时在线曲线显示； ▲2.5.5实验数据自动存储，自带数据记录功能，可以显示实时数据、历史数据，并提供报表形式的记录数据及报警记录功能； ▲2.5.6配备U盘导出功能，可通过在电脑上做进一步分析处理。便于长时间保存实验数据，以用于论文，学术研究； ▲2.5.7定时功能：分为恒温定时与工作定时两种模式； 2.5.8电源配置：200-240V/AC，50-60Hz； 2.5.9整机尺寸：≤550 mm（加控制系统250 mm）×550 mm×950mm 3、备件包：保险丝、冷却水管道、卡环顶丝、密封圈、助力板、拆卸工具、电源线、使用说明书、合格证。 |

二、包装、运输、保管及保险

1. 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2. 中标人负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5. 货物在验收合格前的保管由中标人负责。

三、验收

1. 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

2. 验收的项目指标、方法和设备等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。

- 验收以采购人技术人员为主，中标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。

- 在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

5. 由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

四、质量保证

- 投标人所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

- 投标人所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 中标人应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购人发现产地不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。

- 货物验收合格后，质保期为1年，时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算，个别货物在采购货物清单内有具体要求保修方式的以该要求为准，人为因素损坏除外。

- 质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续一年的质保期。凡因产品质量问题，在保修期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同档次新设备部件。

五、售后服务

1、质保期内：

① 故障响应时间：免费质保期内，货物出现质量问题，中标人接到质量问题通知后2个小时内到场处理，24个小时内修复，如无法修复须提供相应规格的货物供采购人替代使用；其他服务承诺在投标文件中说明。

② 如果货物不能稳定地达到投标人承诺的全部功能，投标人应对此承担责任并承担全部相关费用以及买方的直接损失，经买方同意对货物采用如下一种或几种方式处理：1.免费维修和更换损坏零部件；2.换货；3.降价，但不免除其它正常部分的质量保证责任。如投标人未能在合理的时间内将产品维修、更换或修正以符合规格，买方有权在合理时间内将产品退回卖方后要求返还已付的价款。

2、质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在东莞地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。

3、售后服务机构：设有稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；须提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。

4、培训：负责免费对用户技术人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。

包C：超纯水机等设备采购

- 采购项目内容

| 序号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 | 配置标准及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水机 | 台 | 1 | 技术参数 1、电源： 电源/功率：220V/50Hz 50W 2、水源要求： 自来水，进水压力：0.15Mpa -0.5Mpa ，总溶解性固体TDS：﹤420PPM 温度：5-40℃ 3、产水参数： ①制水量：≥40L/H(+10%) ②纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2； ③符合实验室用水规格GB6682-2008三级水标准， 电阻率0.2 MΩ.cm@25℃； ④微生物去除率：≥99%；有机物去除率：≥99%；无机离子去除率：≥96%；颗粒去除率：≥99%； ⑤超纯水水质：取水流速（L/min）：≥1-2；电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃；⑥吸光度≤0.001（254nm，1cm 光程） 可容性硅以（sio2）计≤ 0.01mg/L；颗粒（0.22µm）：＜1/ml； ⑦微生物（cfu/ml）：＜1；TOC：＜1-3ppb； ⑧尺寸：≥450mm×540mm×500mm 配置： 1、主机一台（包含机壳、反渗透膜、离子树脂纯化柱、超纯化柱、终端过滤器，杀菌紫外灯等) 2、PP面1根 3、压缩活性炭1根 4、颗粒活性炭1根） 5、11G压力桶一个 6、 随机工具一套 |
| 2 | 配气系统 | 台 | 1 | 用途: 气体动态配气装置主要是实现对各类标准气体，可按要求为相关实验提供可自由设定浓度的专用标气控制装置，装置操作过程由触摸屏控制。 技术参数 1、使用介质：N2 AR CO2 NH3等 2、配气精度：1%； 重复性：≤±0.2% 线性误差：≤±0.3%； 3、管路材质：316L不锈钢材质； 4、设备耐压不低于30bar； 5、 功能要求：能对气体进行流量，压力实测量；气体流量、浓度给定设定值时自动开启运行，界面美观易操作。 配置清单： 1、机箱 1台 2、样品室 1个 3、开关阀 8个 4、管件 1个 5、动态混合元件 1个 6、压力传感器 4个 7、气体质量流量控制器 4个 8、接口 1个 9、动态混合元件瓶体 1个 10、电气部分： 1）、可编程控制器1个 2）、继电器8个 3）、开关电源2个 4）、数据接口1个 |
| 3 | 气氛管式炉 | 台 | 1 | 技术参数； 额定温度：≥1200℃，管径：≥Φ100 * 1000mm，功率/电压：≥6kW/220V。炉膛采用纤维材料，不锈钢模具真空吸滤一次成型，能够快速升降温。程序升温，编制升温曲线，自动升温、保温、降温等。附带高温手套一副，炉钩一把，管堵两个。 |
| 4 | 气氛管式炉 | 台 | 1 | 技术参数: 额定温度：≥1200℃，管径：≥Φ80 ×1000mm，功率/电压：≥4kW/220V炉膛采用纤维材料，不锈钢模具真空吸滤一次成型，能够快速升降温。程序升温，编制升温曲线，自动升温、保温、降温等。附带高温手套一副，炉钩一把，管堵两个。 |
| 5 | 气氛管式炉 | 台 | 1 | 技术参数： 额定温度：≥1200℃，管径：≥Φ60 ×1000mm，功率/电压：≥3kW/220V。炉膛采用纤维材料，不锈钢模具真空吸滤一次成型，能够快速升降温。程序升温，编制升温曲线，自动升温、保温、降温等。附带高温手套一副，炉钩一把，管堵两个。 |
| 6 | 气氛管式炉 | 台 | 1 | 技术参数： 额定温度：≥1700℃，管径：≥Φ60×1000mm，功率/电压：≥6kW/220V炉膛采用纤维材料，不锈钢模具真空吸滤一次成型，能够快速升降温。程序升温，编制升温曲线，自动升温、保温、降温等。附带高温手套一副，炉钩一把，管堵两个。 |
| 7 | 多温区数控管式炉 | 台 | 1 | 技术参数； 三温区开启式管式炉，分别用三个独立的温控系统控制，控温精度±1oC，最高温度≥1600℃，最大功率≥10KW。炉膛采用纤维材料，不锈钢模具真空吸滤一次成型，能够快速升降温。程序升温，编制升温曲线，自动升温、保温、降温等 |
| 8 | 电阻马弗炉 | 台 | 1 | 技术参数： 电阻丝加热，加热规格≥200 mm×120 mm×80mm。可在1100℃长期使用，最高温度达1200℃，功率/电压1.5KW/220V。炉膛采用纤维材料，不锈钢模具真空吸滤一次成型，能够快速升降温。程序升温，编制升温曲线，自动升温、保温、降温等 |
| 9 | 高温炉 | 台 | 1 | 技术参数： 硅钼棒发热体，加热规格≥150mm×150 mm×150mm。可在1700℃下连续使用，最高温度达1800℃，功率/电压4KW/220V。炉膛采用纤维材料，不锈钢模具真空吸滤一次成型，能够快速升降温。程序升温，编制升温曲线，自动升温、保温、降温等 |
| 10 | 粉末压片机 | 台 | 1 | 技术参数: 用于压制粉末试片，兼用其它压力试验。粉末压片机是一种迷你型的压力试验机，专门为红外光谱仪制备粉末试样片而设计的一种小巧、省力、方便、专用性较强的手动液压型红外压片机，也可兼作其它压力试验用，具有压力计量指示功能。 最大工作压力手动液压，0-15吨，不漏油，不掉压， 配备≥13×24mm模具冲头 |
| 11 | 玛瑙研钵 | 台 | 2 | 1、产品选用地道天然玛瑙石为原料精心制作而成.。 2、做工精细、无裂痕、无杂质、抗耐磨性强。 3、产品光泽度优质、抗腐蚀性强，可在酸性研磨材料中使用。 4、内径≥100mm，带棒 |
| 12 | 玛瑙研钵 | 台 | 1 | 1、产品选用地道天然玛瑙石为原料精心制作而成.。 2、做工精细、无裂痕、无杂质、抗耐磨性强。 3、产品光泽度优质、抗腐蚀性强，可在酸性研磨材料中使用。 4、内径≥150mm，带棒。 |
| 13 | 除湿机 | 台 | 1 | 技术参数： 除湿量:≥38升/天（30℃，80%RH） 电源: 220V-50Hz 电流:≥3.0A 输入功 率:≥ 550W 使用环境温度: 5-38℃； 排水方式：软管连接，可直接排水。 外形尺寸：≥530mm×415mm×715mm 适用范围；30-40 m2（层高2.6m） 压缩机：旋转式压缩机 自动除霜：在环境温度18℃以下时开始自动化霜 移动方式：底脚采用万向轮可以移动自如 |
| 14 | 除湿机 | 台 | 1 | 技术参数； 1.除湿量:≥ 58升/天（30℃，80%RH） 2.电源: 220V-50Hz 3.电流:≥ 3.2A 4.输入功率:≥ 650W 5.使用环境温度: 5-38℃： 6.排水方式：自带水箱，水满自动停机。 7.外形尺寸：≥530mm×415mm×715mm 8.适用范围：40-60 m2（层高2.6m） 9.压缩机：旋转式压缩机 10.自动除霜：在环境温度18℃以下时开始自动化霜 |
| 15 | 紫外-可见光分光光度计 | 台 | 1 | 技术参数： 1.光学系统：双光束比例检测系统 2.波长范围：190～1100nm 3.光谱带宽：≥2nm 4.波长准确度：±0.5nm 5.波长重现性：≤0.2nm 6.透射比准确度: ±0.3% τ（0-100%τ）±0.002A(0～0.5A) ±0.003A(0.5A至1A)。 7.透射比重复性：0.15% τ（0-100%τ）±0.001A(0～0.5A)±0.0015A(0.5A～1A)。 8.杂散光： ≤0.05% τ (220nm NaI，340nm NaNO2)。 9.稳定性： 0.001A/h（500nm预热后） 10.噪声： ±0.0002A (500nm预热后) 11.基线平直度： ±0.001A 12.测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量。 13.波长调节：自动调节 14.光度范围： -0.3～4A 15.显示方式： 六英寸或以上高亮度液晶显示屏。 16.检测器： 硅光二极管 17.光源： 氘灯，钨灯。 18.电源： AC 220V/50Hz 110V/60Hz 19.功率：≥ 120W 配置清单： 紫外分光光度计主机 1 台 10mm 方形石英比色皿 2 只 10mm 方形玻璃比色皿 4 只 |
| 16 | 超声波微波协同反应系统 （核心产品） | 台 | 1 | 技术参数： ▲1、采用一键启动电动门设计，移门与成像监控系统一体，微波、超声波、紫外光，可实现单独控制和协同功能。可同时自动移门控制结构、高精度程序控温、多通道数据储存，以及定向传输等功能。 ▲2、配接触式AAA级防腐铂电阻，可用于液相反应。实时准确检测反应温度，准确控制反应进程温度； 3、测温范围：-120至1500℃， 4、测温精度：≤ ±0.1℃； 5、控温精度：≤ ±1℃。 ▲6、采用原装非脉冲式微波发生系统，性能稳定；微波功率：≥1000W,可微调；精确至：≤1W,微波频率：2450MHz。 ★7、配低温恒温循环机一台，最低-20至100度，容量：≥6L,温度波动度0.01℃，液晶显示分辨率0.01℃。 ▲8、超声功率:≥1000W可微调；超声频率：25KHz，超声频率范围可选配15-40KHz，超声探头可选择介入或非介入样品，通过空化效应或者空气传输，作用于样品功能。 ▲9、超声波换能器具有自动升降功能，可根据实验要求精确控制浸入液面，可垂直升降液面精确度：±0.01mm。 10、紫外辐照光源装置:波长253.7nm，总功率：约200W。 11、采用不锈钢内壳喷10层特氟龙，耐高温并防磁性，以防止磁性材料进入腔体打破内件结构，经久耐用；50至800ml。 12、具有超温和传感器异常保护，高可靠性、安全性； 整机微波反应器泄漏符合国际标准。 配置清单： 1、微波反应系统：可程序控温，温度功率,时间可任意设定 1台 2、超声波信号发生器 ： 微电脑控制 1个 3、低温恒温循环器：最低温度-20℃，精度0.01度 冷凝回流专用 1台 4、全自动控制升降装置：浸入液面精确度：±0.1mm 1个 5、紫外辐照光源装置：波长253.7nm, 功率200W 1个 6、探入式温度传感器：聚四氟乙烯涂层，耐强酸强碱1个 7、超声波钛合金变幅杆：Φ6，1个 8、密封塞 ：四氟材质，4个 9、PCL触摸屏操作系统 ：温度、功率、时间可编程式控制 1个 10、冷凝装置：蛇形冷凝管， 1个 11、样品滴加装置：100ml， 1个 12、样品反应监控系统 ：300万像素 1个 13、通气体抽真空装置 ：聚四氟乙烯材质 1个 14、磁力搅拌装置：强磁力搅拌，可调速，转速显示，900转/分 ， 1个 15、玻璃专用反应釜：150ml 2个；250ml 2个；500ml 2个 16、萃取罐 2套100至200ml 17、循环管带保温套：硅胶材料2米 18、磨口保险夹：可紧密固定磨口连接数量5个 19、说明书1份 20、保修卡1份 21、合格证1份 |
| 17 | 多功能微波化学合成反应仪 | 台 | 1 | 技术参数： 1、微波·超声波·紫外辐照三种能量源自由组合、搭配，程序设定开关时间； 2、同一系统可进行微波常压和带压反应，常压反应容器为标配，带压反应容器为选配； ▲3、波功率随反应参数自动变频控制，微波功率范围0-1000W，反应功率每步可，微波频率2450MHz±50Hz； 4、反应腔体35L，316L不锈钢材质，高强度防腐涂层处理； ▲5、同时配备机械和磁力搅拌装置，数字式恒速机械搅拌，转速30-1600r/min, 实时调速并显示±10转/级，转矩300 N.m，可顺时或逆时针搅拌，机械搅拌杆材质为PEEK或石英； ▲6、内置磁力搅拌转速0-800r/min，转速程序可调并实时显示； 7、7寸或以上彩色液晶触摸屏，精确设置并可实时显示各项反应参数和参数变化曲线，实时显示反应彩色图像。 8、炉腔内配备彩色影像摄录系统，可通过彩色液晶屏实时显示反应图像；并可外输图像信号，以便用户录制或外接反应图像显示。 ▲9、高精度双通道红外和铂电阻两种温度传感器可自动切换控制，红外测温范围0-900℃，标配限定300℃，铂电阻测温范围0-250℃，精度±1℃； 10、可通过电脑连接，传输反应参数和曲线，无限量记录每个反应过程和曲线；并通过电脑实时控制或修改主机的反应参数； 11、配备冷凝回流、滴液、分水等装置，并配惰性保护气体接入口/管； ▲12、炉腔高速散热风扇，风量3m3/min，可根据反应状况自动3档变速； 13、产品通过ISO9001：2008和欧盟安全CE认证 配置: 微波（A）.超声波（B）.紫外（C）多功能合成萃取工作站主机 1台 分水蒸馏接收管，球型冷凝器，克莱森接头和带刻度恒压滴液漏斗（各1套） 常压高硼硅玻璃反应容器：50, 100, 250, 500, 1000ml (各1套) ； 带压反应容器（D）： 带压模式下，智能安全压力控制系统，实时超压报警及主动限阙泄压，压电晶体压力传感，控压范围：0-5MPa, 精度±0.01MPa；（1套） 高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-250℃（1套） 带压反应罐容积：100ml、 200ml 和 500ml 三种规格（各1套） |
| 18 | 微波材料学工作站（固相气相合成） | 台 | 1 | 技术参数： ▲1.工作电压：≥220V；微波功率：≥4KW，功率可调；微波频率：≥2450MHz。 2.配置两种加热方式：1、纯微波加热，2、混合加热。 3.样品要求：非易燃易爆的任何材料，包括金属材料。 4.测温方式：微波场专用温度传感器。 ▲5.控温精度（温度波动幅度）：(1℃/(2℃。 6.冷却方式：风冷。 7.外型尺寸：≥1000mm×1500mm×800mm。 8.微波马弗炉： （1）极限加热温度：≥1600℃，长期稳定工作温度：≥1500℃。 （2）有效加热尺寸：Φ160mm× 90mm。 9.真空气氛管式炉： （1）极限加热温度：≥1600℃，长期稳定工作温度：≥1500℃。 （2）有效加热区≥100mm。 （3）可抽真空，通气氛。 10.高温旋转加热模块: ▲（1）最高温度≥1600℃，长时工作温度≥1500℃。 （2）旋转盘旋转速度：0～200转/min。 11.超高速升温模块： （1）最大瞬时升温速度约1000℃/min，可强制风冷：小样品降温速度约500℃/min。 （2）可用于研究晶体生长、材料合成的动力学。 12.触摸屏智能控制系统： （1）触摸屏控制，升降温速度可编程、分段控制。 （2）实时显示升降温曲线，温度数据可通过USB接口导出。 配置清单： 1、M-1200低温微波场专用温度传感器2支。 2、M-1600高温微波场专用温度传感器2支。 3、高温中号箱式炉纯加热腔1个。 4、高温大号箱式炉混合加热腔1个。 5、石英管1支，石英管尺寸：外径60 mm× 长1200mm。 6、刚玉管1支，刚玉管尺寸：外径60 mm× 长1200mm。 7、高温中号管式炉混合加热腔2个。 8、V-i240SV机械泵1台。 9、密封法兰1套，进气阀1个、出气阀1个、密封圈8个。 10、高温中号箱式炉混合加热腔1个。 11、高温大号箱式炉混合加热腔1个。 12、微波场专用Φ80 mm×60mm坩埚2个。 13、超高速升温加热腔2个。 |
| 19 | 实验室纳米砂磨机 | 台 | 1 | 技术参数： 1、研磨腔体净容量≥0.3L，氧化锆内筒体，高耐磨氧化锆陶瓷研磨转子，研磨介质细度可在0.1–2.0 mm，物料可达纳米级。用于可连续催化剂合成与改性。 2、研磨桶净容量：≥0.3L 3、研磨物料量；0.1-1L 4、分离器形式；动静态360度出料，最小可添加0.3mm的纯锆珠 5、分离器间隙：0.1-0.3mm（可根据实际情况调节） 6、分离器平均使用时间；≥14600小时 7、冷缺系统；研磨桶体冷却 8、冷却水温度；≤8度 9、进料口压力表：≥0.2Mpa 10、进料形式；自吸式 11、外形尺寸≥580mm×580mm× 600mm 配置清单： 0.3L纳米砂磨机一台； 1P冷水机一台； 0.3mm锆珠1公斤； 搅拌器一台； 不锈钢物料杯一个。 |
| 20 | 微波干燥箱 | 台 | 1 | 技术参数： 1.微波输出功率：≥6KW； 2.红外测温范围：常温-300℃； 3.微波频率：2450MHz±50MHz； 4.外型尺寸：≥1040mm×900 mm×175(mm； 5.电器元件冷却方式：风冷； 6.微波馈入方式：顶部馈入； 7.微波加热箱数量：1个； 8.控制方式：PLC+触摸屏； 9.一次最大可干燥6KG物料。 配置清单： 1.变压器 2.磁控管 3.电容 4.硅堆 5.PLC触摸屏+监控系统 6.料盘 |
| 21 | 真空干燥箱 | 台 | 1 | 功率KW:2～3 电压：220V 控温范围：+5～300℃ 精确度；±1℃ 波动度：±1% 内胆尺寸：高×宽×深≥750mm×600mm×500mm 外形尺寸：高×宽×深≥1050mm×980mm×700mm |
| 22 | 制冰机 | 台 | 1 | 技术参数； 功率≥220W，24h出冰≥55kg，储冰量≥15kg，进水方式；自吸水 |
| 23 | 水热反应釜 | 台 | 1 | 技术参数； 釜体部分: 1、容积:≥10L 2、材质：304/316L不锈钢 3、设计压力：10MPa 4、设计温度：≥300℃ 搅拌部分: 1、密封方式：磁转动、A型硬密封 2、搅拌转速：50-600转/每分 3、搅拌形式：磁力驱动搅拌、变频调速 4、加热方式：电加热 5、加热功率：380v 8KW 6、电机功率：≥250W 7、温控精度：±1℃ 控制部分: 1、转速调节 2、温度控制 3、温度显示 4、转速显示 管口部分: 1、搅拌口配磁力耦合器 2、气相口配针型阀（充各种适用气体） 3、放空口配针型阀 4、液相口配针型阀带釜内插底管（取样或上出料用） 5、压力安全防爆口配压力表及爆破片 6、测温口配测温探头 7、釜盖电动升降 管口要求: 1、取样口：∅ ≥4 mm 2、进气口：∅ ≥4 mm 3、放气口：∅ ≥4 mm 4、冷却水进出口：∅ ≥4 mm 5、测温口：∅ ≥4 mm 6、压力表口：∅≥4 mm 7、固体进料口：∅≥4 mm 配置清单： 电机皮带轮同步带 1套 釜体 1套 万向轮 4个 测速线 1套 测温线 1套 加热线 1套 电源线 1套 控制器 1套 电机线 1套 进气阀 1套 放气阀 1套 取样阀 1套 防爆阀 1套 压力表 1套 冷却水嘴 2套 螺丝，螺帽 1套 测温管 1套 固料口 1套 出料管 1套 加热装置，加热桶，加热圈 1套 磁套，冷却套，搅拌轴，搅拌桨 1套 说明书 1份 压力表合格证 1份 防爆阀合格证 1份 装箱单 1份 扭力扳手 1套 O型圈 2套 保险管 2套 |
| 24 | 光电催化测试系统 （核心产品） | 台 | 1 | 技术参数: 1.真空度:-0.1MPa；（24h以上，气相色谱的动态气密性测试）；漏率低于5×10-5Pa·L/s； ▲2.多通高真空阀，无死体积取样机构；（杜绝误抽载气情况）同时支持在线自动控制和手动独立控制两种工作模式； ▲3.标准曲线线性回归度：系统在产氢量为100～400ul范围内R²﹥0.9995； ▲4.系统循环部分体积约为65mL；（不含反应器）定量环容积约0.5ml；1ml可选（可接受定制）,反应器容积为180ml，自带控温系统温度波动度（℃）：±0.05； ★5.多通高真空阀，阀门≤7个，自动控制时，可实时显示阀门位置，具有安全防护预警功能； ▲6. 光源可用于光催化光源发散角：平均6°,可用于光电催化，具有多级程序触发功能, 配套光强测定系统，测量光谱范围 Spectrum response range:0.2～25µm，量程范围 Measurement range:0～20W，配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及单色光； 7. 反控工作站显示器：320×240图形大屏幕，实现中、英文显示，参数设置简单直观，可使用主机或工作站控制自动点火。 ★8、多组筛选采取旋转底照的辐照方式，搅拌速度 0～500转/ 分钟，可同时实现多组（1～9组）光化学反应，并有效消除辐照光源特性（强度、均匀、方向等）、环境变化等因素的影响，适合催化剂的快速筛，气氛处理充气最大压力：0.4MPa；压力显示范围：0-1MPa；压力显示精度：1KPa。 配置清单： 1. 高气密性自动在线光催化分析系统1套 2. 氙灯光源1台 3. 光纤光源1台 4. 三电极反应器1套(单室) 5. 三电极反应器1套(双室) 6. 强光功率计1套 7. 气相色谱仪1台 8. 低温循环水机1台 9.滤光片组: 9.1、截止滤光片 2片 9.2、可见区带通滤光片 12片 9.3、模拟太阳光滤光片 2片 10. 电化学工作站1台 11. 多通道光化学反应装置1台 12. 气氛控制器1台 |
| 25 | 恒温恒湿箱 | 台 | 1 | 技术参数： 内部尺寸：≤W400mm×H500mm×D400mm 温度范围：RT+15℃～150℃ 湿度范围：20%～98%R.H 升温速率：2.0℃～4.0℃/min非线性 降温速率：0.7℃～1.0℃/min非线性 温度波动：±0.5℃ 温度偏差：±2.0℃ 湿度波动：±2.5%R.H 湿度偏差：±3.0% 功率(kw)：3.8 电流(A)：16A 配置清单： 温湿度控制器 1个蒸发器调节阀1个、 膨胀阀1个、 过滤器1个、 单向阀1个、 油分离器1个、 蒸发器1个、 热继电器1个、 中间继电器1个。 |
| 26 | 电子天平 | 台 | 1 | 技术参数: 相对湿度：≤80% 适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。 环境温度：5℃～40℃ 最大称量值 ≥220（g） 可读性 ≥0.1（mg） 重复性sd ≥ 0.1（mg） 线性误差 ≥0.2（mg） 稳定时间 ≥2（s） 秤盘尺寸W × D ≥Φ90 （mm） |
| 27 | 电子天平 | 台 | 1 | 技术参数： 最大称量: 3000g 分辨率（d）:0.01g 检定分度值（e）:10d 去皮范围: 0～3000g 校准重量: ≥2000g 称台尺寸;≥190mm× 205mm 体积:≥ 325 mm（长）×211 mm（宽）×110（高）mm 供电: 电源适配器 输入AC220V±10% 50Hz±1Hz 输出DC6V/300mA 使用温度; 0～40℃ 使用湿度: ≤80%RH 串口: RS232 |
| 28 | 移液器 | 台 | 4 | 量程：（5～50μL、50～200μL、200～1000μL、1000～5000μL）各1支 |
| 29 | 超静音厢式静音空压机 | 台 | 1 | 技术参数； 功率：≥600W 排气量：≥118L/min 最大压力：≥8bar 储气罐：≥24L 噪音：≤42dB 尺寸：≥50cm×50 cm×70cm 配置： 静音无油压缩机 1台,（代表消音箱） 塑料圆形消音器 1个 塑料消音器滤芯 1个 4、保险丝 2个 5、金属快拧2个 |
| 30 | 温控磁力搅拌器 | 台 | 2 | 技术参数: 最大处理量:≥20L 盘面直径:≥ 135mm 搅拌转速范围: 50 - 1500 rpm 加热盘材质: 铝合金 热输出功率：≥ 600 W 控温范围 (盘面): RT - 310℃ 设置精度: ±1K 配温度传感器控温精度: PT1000/±1K,ETSD5/±0.5K 可调安全温度：50-360℃ 转速温度双数显； 随机附送机身保护膜 H100，随机附送PT1000温度传感器； 热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示HOT，以防烫伤有A，B，D三种操作模式可选； IP保护等级：≥ 42 外观尺寸: ≥ 160mm× 270mm× 85mm 配置： 主机1台；温度计1个；20/30/40搅拌子各1个； |
| 31 | 磁力搅拌器 | 台 | 4 | 技术参数: 最大处理量: ≥250 ml 搅拌转速范围: 300 - 1800rpm 盘面材质: 聚丙烯 IP保护等级 : ≥IP21 无级调速 强磁性，防跳子 外观尺寸:≥ 95mm ×115 mm×37 mm 配置：主机一台。 |
| 32 | 小型磁力搅拌器 | 台 | 2 | 技术参数: 最大处理量:≥ 1 L 搅拌转速范围: 0 - 2500 rpm 材质: 玻璃表面和聚酯基座，耐受化学腐蚀 IP保护等级:≥ 54 搅拌转速数字显示 采用可循环利用材料 盘面直径:≥ 115mm 外观尺寸: ≥ 145mm×160 mm×45 mm 配置：主机一台。 |
| 33 | 机械搅拌器 | 台 | 1 | 技术参数： 电 源：100～240V/50Hz 马达功率：≥400W 转速范围：30～2000rpm 搅拌量（H20）：≥100L 最大处理粘度：≥100000mPas 调速方式：电子无极调速 定时功能：0～6000min 转速显示：实时转速和定时显示 扭矩显示：有 运行曲线：有 搅拌轴最大扭矩：≥180Ncm 接触物流材质：316不锈钢材料 桨叶固定方式：钻夹头 夹持直径：￠0.3～10mm 外形尺寸：≥250mm× 350mm × 835mm 过热保护：有 标准搅拌桨配置：四片式不锈钢1支 允许环境温度：5-40° 允许环境湿度：≥80% 配置清单: 主机一台、适配器一套、四片式搅拌桨一支、德式十字架一个、底板支架一套（单立杆）、拆装工具一套。 |
| 34 | 低温恒温槽 | 台 | 2 | 技术参数： 1. 采用原装全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。 2. 温度范围：-30至100℃（介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精等）； 3. 有省级计量院第三方校准证书，波动度：0.01度 4. 容量范围：≥6L， 5.外循环泵流量：13L/min) 6.工作槽开口(mm2)：≥180 mm2×140 mm2 7.内槽尺寸：≥(长×宽×槽深度)275 mm×195 mm×120mm 8.内循环功能：应采用无热量离心循环泵，避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。内循环系统为多孔U型回流循环原理设计，可实现槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀。 9.机身外壳应采用防老化静电喷塑技术，内胆和台面采用优质S304拉丝不锈钢材质。 10.机箱前面板和台面，加上R圆角设计结构,可避免操作人员在不经意间被棱角所伤。 11.放水系统可满足各类实验室及企业生产换液。 配置清单：主机 1、水泵1、盖子1、循环保温管2根、电源线1、合格证书、 |
| 35 | pH/mV/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪 | 台 | 1 | 测量范围：pH：-2.000 至19.999 pH mV：±1999.9mV 离子：0.00 至 14.00 p× （单位：p×、mol/L、mg/L、ppm） 电导率：0 至2000 mS/cm，分为六段量程： （0.00至19.99）μS/cm； （20.0至199.9）μS/cm； （200至1999）μS/cm； （2.00至19.99）mS/cm； （20.0至199.9）mS/cm； （200至2000）mS/cm（K=10）。 电阻率：（0 至100）MΩ·cm TDS：（0 至 100）g/L 盐度：（0 至 100）ppt 溶解氧：（0 至 20.00）mg/L(ppm) （0 至 200.0）% 温度：（-10至 110）℃ 分 辨 率：pH：0.1/0.01/0.001 pH mV：0.1mV 电导率：0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 溶解氧：0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 温度：≤0.1℃ 精 确 度：pH：±0.002 pH mV：±0.03% FS 温度：± 0.4℃ 离子：±0.5 %读数值(一价)，1.0 %读数值(二价) 电导率：±0.5 % FS 溶解氧：±0.30 mg/L 温度：±0.4 ℃ 二. 其他参数： 自动温度补偿：pH：（0 至 100）℃ 离子：（0至 60）℃ 电导率：（0 至 50）℃ 溶解氧：（0 至 45）℃ 数据储存：≥300组 通讯接口：RS232 电 源：DC9V/300mA 尺寸：≥160mm ×190mm ×70mm 配置清单： 三复合电极1个 pH电极1个。 塑壳电导电极1个。 溶氧电极1个。 双液接参比电极1个。 温度电极1个。 pH标准缓冲溶液1个。 电导率校正溶液1个。 万向电极架1个。 智能搅拌器1个。 通讯软件1个。 电源适配器1个。 |
| 36 | 离心机 | 台 | 1 | 技术参数： 1、最高转速≥ 6000rpm 2、最大离心力≥ 5180×g 3、最大容量 ≥ 4×500ml 4、转速控制精度 ±20rpm 5、定时范围 0-99min 6、显示方式 数显LED 7、电机 交流变频 8、整机功率 ≥ 600W 9、整机噪音 ≤65dB(A) 10、电源 AC220V 50HZ 10A 11、外形尺寸 ≥620 mm×520 mm×390 mm（L×W×H） 配置清单： 1 主机：1台 2 水平转子体1个 3 不锈钢挂杯 1套（4个） 4 PP材质离心瓶 1套 （4个） 5 电源线1根，说明书1本 6 合格证一份 7 装箱单一份 |
| 37 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 技术参数： 主机：0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降,正转。 冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器 温度：自动控制室温-99度数字显示 加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩 输入功率：≥1000W 电压：-220V/50HZ |
| 38 | 台式恒温振荡器 | 台 | 1 | 技术参数： 振荡频率：20-350转/分 振 幅：≥26mm 最大容量：250ml×12只或500ml×9只或1000ml×6只 托盘尺寸：≥400×340mm 定时范围：0-999分钟 恒温范围：环境温度+5℃～60℃（数字显示、内胆采用镜面不锈钢） 恒温精度：≤0.1℃ 恒温均匀度：≤0.5℃ 输入功率：≥350W 电源：220V 50Hz 外形尺寸：≥65 mm×500mm× 480mm 配置：标准万能弹簧网架. |
| 39 | 冰箱 | 台 | 1 | 技术参数： 三门冰箱 风冷无霜 电脑控温 宽幅变温室 ≥236升 |
| 40 | 电热恒温培养箱 | 台 | 1 | 技术参数： 工作室尺寸:≥500mm×500 mm×650mm 控温范围:室温+5-65℃ 温度波动:±0.5℃ 电源电压:220V-50HZ 工作室材质:镜面不锈钢内胆 门数:双门 双门模式:内门为全钢化玻璃门 |
| 41 | 手提式蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 技术参数: 1、灭菌容积： 0.024M3 (φ280×390 mm) 2、额定工作压力：0.14-0.16Mpa 3、额定工作温度：≥ 126 ℃ 4、最大安全压力：0.165MPa 5、压力调节范围：0.05-0.14 MPa 6、定时计时器： 0-60min 7、电源 / 功率： AC220V.50Hz / 2KW 8、低水位过热保护。 |
| 42 | 超净工作台 | 台 | 1 | 技术参数: 显示方式：LCD 空气流向：水平流 工作面：一个 洁净等极：100级@≥0.5µm 工作区风速范围：0.1-0.6m/s（可调） 噪音：≤62dB 振动半峰值：≤3µm（×、Y、Z方向） 照度：≥300L× 工作区尺寸(mm)：≥910 × 480 × 570 外型尺寸(mm)：≥910× 790 × 1380 高效过滤器规格及数量(mm)：≥815 × 575 × 50 × ① 荧光灯/紫外线规格及数量：20W × ①/20W × ① 功率(kw)：≥0.15 电源：AC220±10V 50/60Hz |
| 43 | 磁力搅拌玻璃发酵罐 | 台 | 2 | 主要用途： 1、主要用于各种微生物、细菌等自动化大规模培养，应用于产业化生产及为更大规模发酵提供理论基础。 一．工作环境 1.工作温度：15-35℃ 2. 工作湿度：20-80％ 二．总则 主要用于微生物发酵等。 三.机器规格 1、公称容积：≥3升； 径高比: 1:2； 装液系数：≥70% 2、厚壁硅硼玻璃筒,316L不锈钢罐盖，底部316L不锈钢夹套，不锈钢夹套高度不小于5cm；不锈钢抛光精度Ra≤0.4；罐体功能:进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口、放料口、取样口、补料口； 3、通气：一路深层通气，流量计自动控制，根据工艺要求调节气体的流量，进气、排气过滤器采用可蒸汽灭菌锅灭菌的过滤器； 4、搅拌系统：磁力搅拌系统，采用强磁力传动机械上悬挂磁力搅拌系统。最高搅拌转速在发酵罐寿命期限内不会低于技术要求，在高粘度介质中亦可达到最高转速，可全自动设定控制的无级调速范围50-1200rpm±1rpm； 5、搅拌形式：搅拌桨的罐体套件、双层大直径标准发酵专用搅拌桨、四块档料板； 6、灭菌形式：离位灭菌 四.技术参数 ▲1、搅拌转速：转速:50～1200rpm无级变速；精度：±1rpm; ▲2、PH控 制 ：玻璃凝胶PH电极及导线、原装变送器；范围:2～12ph; 控制精度:±0.01ph, 分辨率:0.01ph；预制程序进行“时间-PH”梯度控制，关联控制等功能，可计量加入量。 3、DO控 制： 光学不锈钢DO电极（非传统极谱电极）及导线、原装变送器；范围：0～100%、0～200%，控制精度:±1%; 分辨率:0.1%；可与转速、通气关联控制、“时间-溶氧”梯度控制；可绘制趋势曲线图。 4、温度控制：PT100铂电极检测，自动控制；带加热保护的加热底座，不锈钢控温夹套水冷却；范围:冷却水温度+5～65℃； 精度:±0.1℃； 分辨率:0.1℃； 5、泡沫控制：电极检测，蠕动泵补消泡剂，自动控制； 6、罐压：手动调节，压力表显示；范围:0～0.20Map ▲7、在线尾气分析仪：红外线在线气体分析仪，可测量氧气，量程：0～25.0%；可测量二氧化碳，量程：0～5.0%，标准19＂机箱，功 率：≤500W，每罐具备可以与尾气分析仪对接接口，在线测量分析尾气。 控制软件 1、采用现场控制器，具备网络及光纤接口的PLC或不低于此标准的更高级别控制系统,10英寸或以上液晶触膜屏作为显示界面。 2、参数检测:可检测搅拌转速、温度、通气量、压力、pH、溶氧、多路补料、泡沫； 3、参数控制:可控制搅拌转速、温度、通气量、压力、pH、多路补料、泡沫 4、离线参数：软件可计算OUR、CER、RQ、KLa、ECO2、EO2，菌量、糖、氮、补料、效价等。 5、软件功能：软件功能包括系统数据的记录、趋势图、保存；参数的控制；强大的编可视化模块化编程功能，可轻松实现比如全自动指数流加、全自动阶梯式变温等。 6、数据处理功能：能显示、分析所有参数的趋势曲线；能存储、显示、分析所有参数的历史曲线；能显示所有参数的批号报表；能直接用优盘拷贝数据；数据存储格式与E×CEL兼容，可至E×CEL平台处理。 7、报警功能：当温度、pH、转速、溶氧检测值超出设定范围时，能够发出报警。 六、附件 空气压缩机： 压缩空气：压力≤0.3MPa，经初步除油除水，通气量：大于50L/min。 配置清单： 1、罐 体： 316L不锈钢罐盖罐底及5公分不锈钢控温夹套及硅硼玻璃筒体1个。 2、机械密封：约翰克兰 1个 。 3、搅拌电机 ：伺服电机0.4KW 1个。 4、调 速 器： 0.4KW 1个。 5、磁力搅拌器：下磁力无顶针 1个。 6、现场控制系统 ：具有网络及光纤接口PLC控制系统+10寸液晶触摸屏 1个 7、转子流量计： 0-10L/min 1个。 8、呼吸过滤器： Sartorius 0.01μm φ37 1个。 9、补料蠕动泵：兰格 0～120 ml\min 1个。 10、补酸蠕动泵：兰格 0～120 ml\min 1个。 11、补碱蠕动泵 兰格 0～120 ml\min 1个。 12、泡敌蠕动泵：兰格 0～120 ml\min 1个。 13、PH ：225PH电极及变送器 1个。 14、PH ： 电缆 VP6/3m 1个。 15、DO ：225光学溶氧智能电极及变送器1个。 16、DO： 电缆VP8/3m 1个。 17、温度电极：PT100铂电极 1个。 18、电磁阀： DN8-UNIT 1个。 19、其他配件:补料瓶、硅胶管、管路、管架、各类阀门、加热器、压力表、轴承、密封圈、工具等 20、在线尾气分析仪:红外线在线气体分析仪（可测量氧气：0～25.0%；二氧化碳：0～5.0%） 1个。 |

二、包装、运输、保管及保险

1. 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2. 中标人负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5. 货物在验收合格前的保管由中标人负责。

三、验收

1. 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

2. 验收的项目指标、方法和设备等原则上由中标人在验收开始前5个工作日提交采购人。采购人可以根据技术规范书和国家有关标准进行修改和补充，经双方确认后作为验收的依据。

- 验收以采购人技术人员为主，中标人提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。

- 在验收时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

5. 由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝验收。

四、质量保证

- 投标人所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

- 投标人所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

- 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

- 中标人应保证主要材料零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要材料零部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，采购人发现产地不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。

- 货物验收合格后，质保期为1年，时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算，个别货物在采购货物清单内有具体要求保修方式的以该要求为准，人为因素损坏除外。

- 质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续一年的质保期。凡因产品质量问题，在保修期内若设备经检修后又在同一部件出现相同质量故障，可无偿更换同档次新设备部件。

五、售后服务

1、质保期内：

① 故障响应时间：免费质保期内，货物出现质量问题，中标人接到质量问题通知后2个小时内到场处理，24个小时内修复，如无法修复须提供相应规格的货物供采购人替代使用；其他服务承诺在投标文件中说明。

② 如果货物不能稳定地达到投标人承诺的全部功能，投标人应对此承担责任并承担全部相关费用以及买方的直接损失，经买方同意对货物采用如下一种或几种方式处理：1.免费维修和更换损坏零部件；2.换货；3.降价，但不免除其它正常部分的质量保证责任。如投标人未能在合理的时间内将产品维修、更换或修正以符合规格，买方有权在合理时间内将产品退回卖方后要求返还已付的价款。

2、质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在东莞地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。

3、售后服务机构：设有稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；须提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。

4、培训：负责免费对用户技术人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。

# 第三章 投标人须知

## 一  说明

### 1  资金来源

1.1  财政资金。

### 2  定义

2.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

2.4 采购代理机构：深圳市国信招标有限公司。

2.5 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货

物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

2.6 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7 日期：指公历日。

2.8 时间：指北京时间。

2.9货币单位：人民币元。

2.10 书面形式：是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交、邮件、传真。

2.11 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、

投标专用章等非法定公章的盖章，均作无效盖章处理。

2.12 签署：一般情况指签署人亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作

无效签署处理。

### 3  合格的投标人

3.1须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。

3.3投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同

项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标

人，不得参加本采购项目的采购活动。

3.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案

件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )

“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以代理机构于投标截

止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相

关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6投标人必须在采购代理机构登记并购买了招标文件。

### 4  合格的货物和相关服务

### 4.1 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定应当是本国货物。

### 4.2 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

### 4.3 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请投标人打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

### 4.4 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。

### 4.5 验收。

### 4.5.1验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与中标人共同进行。

### 4.5.2在验收时，中标人应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

### 4. 5.3由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 4.6 知识产权

### 4.6.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 4.6.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

### 4.6.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

### 4.6.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### 5  踏勘现场和答疑会（本项目不集中组织踏勘现场和答疑会）

### 5.1 如有必要，采购代理机构将按招标文件的要求或者以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人组织投标人踏勘现场或召开开标前答疑会，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的相关资料。参加踏勘现场或开标前答疑会所发生的费用由投标人自己承担。

### 5.2 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能提供给投标人使用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 5.3 如组织踏勘现场，投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次现场考察而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 6  投标费用

6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二  招标文件

### 7  招标文件构成

7.1  要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章  投标邀请

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同格式

第五章  附件

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

### 8  招标文件的澄清及修改

8.1  采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的采购人或采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，公告一经上网发布，即视为送达，请各投标人密切留意。

8.2  潜在投标人收到上述通知后，应在24小时之内以书面形式（加盖章公章）向采购代理机构确认，否则将视为收悉澄清内容并有责任履行相应的义务。澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，采购人或采购代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

8.3  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### 9  招标文件的询问、质疑、投诉

9.1 询问

9.1.1投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

9.2 质疑

9.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.2.2投标人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

9.2.3提出质疑的供应商须为参与本项目采购活动的供应商。

9.2.4对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.2.5质疑函的内容应当包含：质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期；经质疑人的法定代表人或其授权代表签署，并加盖公章。

9.2.6质疑函的接受方式：以纸质函件书面形式递交质疑函。

9.3 投诉

9.3.1招标采购单位在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

## 三  投标文件的编制

### 10  投标的语言及计量单位的使用

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

### 10.2 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝：

（1）唱标信封

1）投标一览表

2）投标保证金汇入情况说明

3）电子文件

（2）价格部分文件

1）投标一览表

2）投标报价明细表

（3）商务、技术部分文件

第一部分、商务部分文件

1）投标书

2）承诺书

3）法定代表人证明书

4）法人授权委托证明书

5） 关于资格的声明函

6）投标人情况一览表

7）投标资格证明文件

8）业绩情况一览表

9）商务条款偏离表

第二部分、技术部分文件

1）投标人声明

2）技术方案

3）货物说明一览表

4）项目管理主要技术人员和售后服务人员情况表

5）拟投入本项目设备情况表

6）项目执行计划和服务计划

7）技术条款偏离表

8）投标人认为需加以说明的其他内容

9）政策适用性说明

10）投标保证金汇入情况说明

11.2 投标人应根据自身情况详细提供第11.1款所要求的资料，价格部分文件必须单独装订成册，否则作无效标处理；商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。所有文件必须编制目录及注明页码。

11.3 对招标文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于招标时主要服务需求等。

### 12  投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

### 13  投标报价和货币

13.1  投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式报价。投标人必须就所有内容进行投标报价，少报无效。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的设备有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

13.5  本项目的预算价如下：

| 序号 | 包号 | 包号名称 | 采购预算金额（元人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 冷冻干燥机等设备采购 | ￥1,330,000.00元 |
| 2 | B | 电导率仪等设备采购 | ￥202,000.00元 |
| 3 | C | 超纯水机等设备采购 | ￥1,816,000.00元 |

投标人的报价不得超过上述预算价，否则按废标处理。

13.6 投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.7中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

13.8 本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

13.9  本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将视为无效投标。

13.10本次招标不接受投标人中标后将中标项目分包，否则将视为无效投标。

13.11投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。若报价小写与大写存在差异，以大写为准，若大写表述存在歧义或含糊不清将视为无效投标。

### 14  投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准。

### 15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

15.3  投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。

### ★16  投标保证金

16.1  投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 序号 | 包号 | 包号名称 | 投标保证金（元人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 冷冻干燥机等设备采购 | ￥13,000.00元 （人民币: 壹万叁仟元整） |
| 2 | B | 电导率仪等设备采购 | ￥2,000.00元 （人民币: 贰仟元整） |
| 3 | C | 超纯水机等设备采购 | ￥18,000.00元 （人民币: 壹万捌仟元整） |

16.2  投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标投标人与交款人名称必须一致，非投标投标人缴纳的投标保证金无效。

16.3  投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

（1）帐户名：深圳市国信招标有限公司东莞分公司

开户行：中国民生银行东莞分行营业部

账  号：0330014210000048

（2）投标保证金以银行转账、电汇方式提交，划账时须填写完整的收款单位名称，且在备注或用途栏中注明本次参加项目的采购编号及用途如出现分包情况的请注明包号，否则该款项作废。

（3）如项目出现分包情况的，投标人必须按所投子包分别提交投标保证金。

（4）采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在投标截止前，到达采购人指定的账户，否则将不具备参加投标的资格。

（5）保证金必须以投标人名义汇入指定账户，保证金以分支机构名义汇入或个人名义汇入或现金存入视为无效，投标当天拒收以现金方式提交的保证金。

16.4  采用《政府采购投标担保函》提交的（单独提交，不得与投标文件一起密封），应符合下列规定：

(1)  符合东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定；

(2)  投标担保函有效期应与投标有效期一致；

(3)  《政府采购投标担保函》必须在在投标截止前提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的将导致废标

16.5 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

16.6 中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1)  投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2)  在规定期限内无正当理由未能按规定与采购人签订合同；

3） 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其投标保证金；

4）中标人无正当理由放弃中标的；

5）法律法规规定不予退还投标保证金的其它情形。

### 17  投标有效期及商业秘密范围

17.1  投标应在投标截止时间至其后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17.3 投标文件若涉及商业秘密内容，投标人应明确列出。未列出的内容视为可公开内容。

### 18  投标文件的式样和签署

18.1投标人应提交一套正本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件，商务和技术部分可装订成册也可分开装订）、五套副本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件，商务和技术部分可装订成册也可分开装订）和一份唱标信封的投标文件及投标文件电子版 （word或excel格式）1份，限光盘或U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

18.2投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或被授权委托人签字或私章的内容和加盖投标单位公章）应由投标单位的法人代表或授权委托人签字（或盖私章）和加盖投标单位公章。

18.4 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由法定代表或被授权委托人签字。

18.5 传真或电传的投标文件将被拒绝。

18.6投标文件的份数和签署没有按照18.1-18.5要求执行将导致废标。

## 四  投标文件的递交

### 19  投标文件的密封和标记

★19.1  投标人应按以下要求准备投标文件：

| 序号 | 投标文件名称 | 装订 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 独立装订、合并密封 | 含《投标一览表》、《投标保证金汇入情况说明》及投标保证金支付凭证（银行划款单复印件，加盖公章） |
|  | 电子文件 |  | 含价格文件、商务技术文件 |
| 2 | 价格文件 | 独立装订成册、独立密封 | 含正、副本 |
| 3 | 商务技术文件 | 独立装订成册、独立密封 | 含正、副本 |

注 1：投标文件的装订方式统一要求采用无线胶装（价格文件除外）。不得采用打孔胶条装订、线装、骑马钉（订书钉）等装订方式，所有文件均不允许采用活动夹方式装订。投标文件必须编制目录及注明页码。

注2：商务技术文件中，不能出现价格文件，不论分项报价、合计价或总价等，如出现，作为无效标处理。

19.2  投标人应在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”等内容，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

19.3  在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)采购编号：

(2)项目名称：

(3)2018年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封；（填写投标截止时间）

(4)投标人名称:

19.4  如果投标文件未按本须知第19.1～19.3款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.5 除招标文件特别说明外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 20  投标截止时间

20.1  本次招标的递交投标文件截止时间：详见本文件《投标邀请》。

20.2  采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20.3  到递交投标文件截止时间止，采购代理机构收到的投标文件少于3家的，采购代理机构将依法重新组织招标。

### 21  迟交的投标文件

21.1  采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止时间后收到的任何投标文件。

### 22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在第20条规定的投标截止时间之前，收到修改或撤回的书面通知。

22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16条的规定被没收。

### 23  评标委员会

23.1依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

23.2评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

(1)参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 五  开标与评标

### 24  开标

24.1采购代理机构在采购公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。需出席开标的投标人代表请按时参加开标会。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2  开标程序

24.2.1 开标会由采购代理机构主持。

24.2.2 投标人须由法定代表人或其授权委托代理人携带身份证原件参加（授权委托代理人还需出具法定代表人证明书原件及法定代表人授权委托书原件），并签到证明其出席开标会议，否则视为该投标人自动弃权（放弃投标）。

24.2.3 投标文件的密封等情况由采购人或采购代理机构委托的公证机构（人员）及采购人代表检查，或由采购人代表及投标文件第一递交登记人或投标人推选的代表检查。

24.2.4 投标文件经检查无误后，采购代理机构当众拆封，宣读投标人名称、内附资料名称、投标价格、价格折扣及投标文件其他主要内容。

24.2.5 若采购代理机构宣读的结果与开标一览表情况不符，投标人有权当场提出异议，经采购人或采购代理机构委托的公证机构（人员），或采购人及采购代理机构当场核查确认有误的，可重新宣读其开标一览表情况。若投标人当场未提出异议，则视为投标人已确认采购代理机构人宣读的结果。

24.2.6开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

24.2.7采购代理机构在递交投标文件截止时间收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

24.2.8采购代理机构负责对开标过程进行记录，当场经各投标人签字确认后存档。

24.2.9投标人不足3家的，不进行开标。

### 25  投标文件的有效性

25.1	开标时，出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投标文件退回：

25.1.1投标文件未按照本须知第17款的要求密封和标记的；

25.1.2未按招标文件要求提交投标保证金的；

25.1.3未按照招标文件规定购买招标文件截止时间内购买招标文件的。

### 25  投标文件的澄清、说明和修正

25.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

25.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中投标报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价总表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 26  投标文件的初审

26.1 投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查

26.2 资格性审查

26.2.1采购项目开标结束后，采购人及采购代理机构对投标人的资格进行审查。

26.2.2资格性审查，是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

26.2.3投标人提交的资格证明文件必须满足资格性审查的所有条款，否则被认定为无效投标。

26.2.4合格投标人不足3家的，不进行评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

★26.2.5资格审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）未提交投标人资格声明；

2）未提交参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3）未提交法定代表人身份证明书；

4）未提交法定代表人授权委托书；

5）未提交《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件（如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证）；或未提交自然人的身份证复印件（如自然人参加政府采购活动的话）。

6）未提交满足招标文件规定的资格条件要求的证明文件；

7)	投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

26.3符合性审查

26.3.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.3.2评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

★26.3.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）超出财政预算资金的；

2） 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）未按招标文件要求提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；

4）无投标报价表或分项报价表的；

5）投标报价有严重缺漏项目的；

6）招标文件中带“★”号为重要和关键性的要求或参数，对其不满足的；

7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

26.3.4当通过符合性检查的投标人数量不足3家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的应予废标，本项目采购失败。

### 评标

27.1 综合评审

27.1.1评审的基本原则：评标委员会将依据《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府有关法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.1.2评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。

27.1.3定标原则

评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审，评出综合评审最优的投标人。

27.1.4评标办法

27.1.4.1 对每个投标人进行技术、商务和价格符合性检查，内容包括：投标书、其他证明文件以及招标文件中列明的其他导致废标的条款。

27.1.4.2 对通过技术、商务和价格符合性检查的投标人进行商务、技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。对通过技术、商务和价格符合性检查的投标人进行价格评议。

27.1.4.3评分标准：(适用于包A、包B、包C)

综合评分得分=商务评分（20）+技术评分（50）+价格评分（30）

（1）商务评议指标表　[分值：20分]

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 根据投标人2015年-2017年提供的财务状况进行评审：连续三年都盈利的得5分，二年盈利的得3分，一年盈利的得1分，其余的不得分。 注：以经会计师事务所审计的财务报表复印件加盖投标人公章为准。 | 5分 |
| 2 | 企业实力或荣誉 | 投标人获得工商行政管理部门或市场监督管理部门授予的守合同重 信用证书，每获得一年得2.5分，本项最高分得5分。 注：须提供以上证书复印件加盖投标人公章。 | 5分 |
| 3 | 项目业绩 | 根据投标人2015年（以合同签订时间为准）至今实验设备类或教学设备项目业绩的情况进行评审：每提供一个业绩得2分，本项最高得10分。 注：投标人必须同时提供中标通知书、合同主要页复印件、验收报告，否则不得分（以合同签订的时间为准） | 10分 |

（2）技术评议指标表[分值：50分]

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对技术参数的响应情况 | 投标人所投产品全部满足或正偏离招标文件用户需求书“▲”符号的条款的得40分；每出现一项负偏离扣2分，至扣完为止，满分为40分。 注：投标人必须按照用户需求书的要求逐条响应并按以下要求提供证明材料：①单项条款中有要求的按要求提供证明材料；②其余的须在投标文件中提供产品的原厂商官方的技术白皮书或彩页原件或原厂商所作的技术参数说明等证明资料） | 40分 |
| 2 | 技术方案的先进性和可靠性 | 对比各投标人所投产品的配置情况、功能、性能以及产品的先进性、实用性及耐用性等进行综合评比： 优：所投产品功能强，先进性、实用性、耐久性等都很好，得5分； 良：所投产品功能较强，先进性、实用性、耐久性等都较好，得3分； 差：所投产品功能较差，先进性、实用性、耐久性等都较差，得1分； | 5分 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务承诺函资料和方案、质保期期满后的方案及培训计划方案等进行横向综合评审： 优：方案完整合理、可行性高，响应迅速，得5分； 良：方案完整，可行性一般，响应较快，得3分； 差：方案完整性一般，可行性较差，响应较慢，0.5分。 未提供对应方案不得分 | 5分 |

（3）价格评议 [分值：30分]

本项目价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：进入价格评比的投标人的报价；

评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

27.1.4.4按照评标程序的规定和依据评分标准, 评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

27.1.4.5提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品品牌为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的并列。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.1.4.6 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

（1） 根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》　财库〔2017〕141号。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（注：符合条件的残疾人福利性单位参加政府采购活动时，必须提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》）。

27.1.4.6.1符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

27.1.4.6.2投标人为小型、微型、监狱或残疾人福利性企业且投标产品含小型、微型或监狱企业产品时，其小型、微型、监狱或残疾人福利性企业企业产品的价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型、监狱或残疾人福利性企业产品投标报价×6%。

27.1.4.6.3大中型企业与小型、微型、监狱或残疾人福利性企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型、监狱或残疾人福利性企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型、监狱或残疾人福利性企业的按照27.1.4.6.2条规定给予其价格扣除。

27.1.5投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分

27.1.5推荐中标候选人：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐最终综合得分最高的投标人为第一中标候选人，最终综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。并编写评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合得分、价格及技术得分均相同的，评标委员会成员通过表决，以少数服从多数原则，决定列前中标候选人。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

### 28  纪律和保密事项

28.1凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

28.2开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

28.3从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

28.4投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

28.5获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

### 29  资料审查

29.1 采购人将根据招标文件中的要求，可对评委会推荐的中标候选人进行资料审查。

26.2中标供应商须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，应提供其与分支机构关系的法律证明材料）送采购代理机构进行核实。核实无误后，方可确定中标人，否则取消其中标候选人资格，并按本须知第16条款及东莞政府采购监管部门相关规定严肃处理。

29.3 通过资料审查的第一中标候选人为中标人；如审查未获通过，采购人将拒绝其投标，并可对第二中标候选人进行资料审查，依此类推。

## 六  授予合同

### 30  合同授予标准

30.1根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在确定中标人之前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

### 31  中标公告及中标通知书

31.1评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。投标人如对中标结果有异议，应于法律法规规定的期间以书面形式提出。若在法律法规规定期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

31.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

31.3  中标人确定后，采购代理机构将按规定向中标人发出中标通知书。

31.4 	中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 32  签订合同及履行

32.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

32.3 	政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

32.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在广东省网上办事大厅政府采购系统（以下简称广东省政府采购网）进行公开；自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同通过广东省政府采购网进行备案。投标人在合同签订之日起2个工作日内，中标人须将所签订的合同副本（加盖公章）交至深圳市国信招标有限公司东莞分公司归档。

32.5 	投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

32.6 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

32.7 “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32.8中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

32.9政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.10	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

### 33  中标服务费

33.1  中标人应按33.2中规定的计费方式（以采购人与采购代理机构签订的委托代理协议的约定收取）在收到中标通知书3日内向采购代理机构交纳中标服务费。

33.2  收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

收费标准＝中标金额×收费费率＋速算增加数

| 中标金额 （万元） | 货物采购 收费费率 | 速算增加数 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 0 |
| 100-500 | 1.10% | 0.4 |
| 500-1000 | 0.80% | 1.9 |
| 1000-5000 | 0.50% | 4.9 |
| 5000-10000 | 0.25% | 17.4 |
| 10000-100000 | 0.05% | 37.4 |
| 100000以上 | 0.01% | 69.8 |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为800万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5（万元）

（500-100）万元×1.1%=4.4（万元）

（800-500）×0.8%=2.4（万元）

合计收费=1.5+4.4+2.4=8.3（万元）

### 34  履约保证金

34.1中标人应在领取中标通知书之后签订合同之前递交履约保证金（履约保函的提交与履约保证金的提交时间一致）履约保证金为中标金额的5%，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标项目名称及中标采购编号。

34.2履约保证金可以采用下列任何一种形式：

34.3银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。

34.4政府采购信用担保： 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，各投标人可结合项目实际情况，中标人可以选择是否采取信用担保作为履约担保。履约担保应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

34.5.采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐。到期后无息退还。

履约保证金账户名称：东莞理工学院;

履约保证金账户账号：2010027329200305274;

履约保证金账户支行：中国工商银行大岭山支行.

34.6中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或采购编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

34.7履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

### 35  接受和拒绝任何或所有投标的权利

35.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 七  询问、质疑

### 36  询问

36.1投标人对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和采购结果）有疑问的，可以按规定向采购代理机构提出询问。

### 37  质疑

37.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商或是在规定的时间内已依法获取其可质疑的采购文件的潜在供应商。

37.2投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的二次质疑采购代理机构不予受理。

37.3投标人应将招标文件所规定的纸质版形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人授权委托书原件加盖公章；若质疑由法人提交，则将提供法人授权委托书原件加盖公章更换为提供法人身份证复印件加盖公章且签字）的质疑按法律规定提交至采购代理机构指定办公地点。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

37.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（须注明法律依据），因缺少相关证明材料或是证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。

37.5不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。

37.6投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

37.7投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

37.8以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

## 八、其他

### 38 	融资担保政策

### 38.1为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构（东莞市政府采购信用担保业务协议名单，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/））作为中标供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

### 38.2投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

### 39  适用法律

39.1采购人、采购代理机构及投标人进行本次政府采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。

### 40  招标文件解释权

40.1本招标文件解释权属本采购代理机构。

# 合同格式

（仅供参考）

适用于包A、包B、包C

项目

合

同

项目名称：

交货地点：东莞理工学院松山湖校区

甲    方：东莞理工学院

乙    方：(  中标供应商  )

合   同

合同编号：

甲方：(采购人) 东莞理工学院

乙方：(中标供应商)

本合同签订是根据    年   月   日公开招标确定，项目名称：             （采购编号：         ） ，按照《中华人民共和国合同法》及招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

交货期：       天                                   单价：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 厂商及产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计： 元 |  |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写          元（¥          元）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备商检局的检验证明或合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

2、交货地点： 东莞理工学院松山湖校区

六、包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

1、设备（采购软件时设备修改成货物）在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔。

2、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

八、付款

本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）验收报告（加盖采购人公章）；（4）中标通知书，按以下程序付款：

1、货物安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续并收到项目全额发票后，在20个工作日内向中标供应商支付合同总价的100%款项。注：本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。

2、乙方在签定合同前须提交中标金额的5%作为项目履约保证金，验收合格后自动转为质保金，一年质保期满及中标人无违约的情形发生，无息退回。履约保证金汇入账户情况：户名：东莞理工学院,账号：2010027329200305274，开户行：工行大岭山支行。汇款时请注明用途，    (项目名称)      （招标编号：               ）履约保证金。

3、中标人应在采购人支付货款前，将发票送至采购人单位。发票抬头名称与采购人单位名称一致。付款时间以付款划出款项之日为准。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定由甲方验收组织部门进行验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对本项目提供    年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包换、包修或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回该设备100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

合同签订之日起      天内交货并安装调试完毕。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式伍份，甲方执叁份,乙方执壹份，招标代理壹份，具有同等法律效力。本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件: （1）详细技术参数表

（2）履约保证金支付凭证

甲方（盖章）：东莞理工学院          乙方（盖章）：

买方代表(签字)：                   卖方代表(签字)：

经办人：                           经办人：

地址：松山湖大学路1号             地址：

电话：22861688                     电话：

传真：                             传真：

开户银行：

账号：

签约时间：                         签约时间：

合同附件

（1）详细技术参数表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

（2）履约保证金支付凭证

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标单位协商确定。

# 第五章 附件

## 唱标信封

项目名称:

采购编号: 441900-201808-0003001001-0063包号

投 标 人:

投标人代表签字：                  （盖章）

二O一八年  月  日

### 1.投标一览表

投标人名称：                      采购编号： 441900-201808-0003001001-0063包号

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 包号 | 包号名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 冷冻干燥机等设备采购 | 大 写： 人民币 元 小 写： ￥ 元 |  |  |
| 2 | B | 电导率仪等设备采购 | 大 写： 人民币 元 小 写： ￥ 元 |  |  |
| 3 | C | 超纯水机等设备采购 | 大 写： 人民币 元 小 写： ￥ 元 |  |  |

注：

1、	本表列明本项目所投分项的总价格，招标范围内的货物及所需附件的购置费、包装费、人工费、保险费、安装调试费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

2、	投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

3、	投标总价大小写不一致，以大写为准。

4、	投标总价必须准确唯一。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：此表既要装订在投标文件的价格部分文件中，又要按“投标须知”的规定单独密封提交，（商务、技术部分文件中不能显示任何报价文件）。

### 2.投标保证金汇入情况说明

致：深圳市国信招标有限公司

本单位已按     项目（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一八年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

（汇款底单或转账凭证需另用A4纸复印并加盖投标人公章同时提交）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按“投标须知”的规定密封提交。

### 3.电子文件

（通过CD-R光盘或U盘储存提供）

制作储存文件时，请按以下顺序，注明文件编号及名称：

- 投标一览表电子档

- 价格文件电子档

- 商务技术文件电子档

## 价格部分文件

项目名称：

采购编号: 441900-201808-0003001001-0063包号

投 标 人:

投标人代表签字：               （盖章）

二O一八年  月  日

### 1.投标一览表

投标人名称：                     采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 包号 | 包号名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 冷冻干燥机等设备采购 | 大 写： 人民币 元 小 写： ￥ 元 |  |  |
| 2 | B | 电导率仪等设备采购 | 大 写： 人民币 元 小 写： ￥ 元 |  |  |
| 3 | C | 超纯水机等设备采购 | 大 写： 人民币 元 小 写： ￥ 元 |  |  |

注：

1、	本表列明本项目所投分项的总价格，招标范围内的货物及所需附件的购置费、包装费、人工费、保险费、安装调试费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

2、	投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

3、	投标总价大小写不一致，以大写为准。

4、	投标总价必须准确唯一。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：此表既要装订在投标文件的价格部分文件中，又要按“投标须知”的规定单独密封提交，（商务、技术部分文件中不能显示任何报价文件）。

### 2. 投标报价明细表

项目名称：                      采购编号441900-201808-0003001001-0063包号

货物明细表：                                          单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 厂商产地 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

其他费用明细表：

| 序号 | 项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装费 |  |  | 如需报价，请列明详细内容和价格执行标准。（价格可参考行业标准） |
| 2 | 运输费 |  |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |
| 4 | 保险费 |  |  |  |
| 5 | 安装调试费 |  |  |  |
| 6 | 各种税费（须分别列出） |  |  |  |
| 7 | 资料费 |  |  |  |
| 8 | 售后服务费 |  |  |  |
| 9 | 不可预见费 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

明细报价汇总表：

| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1. 此表为报价总表的明细表，投标人应列明按“技术需求明细”所提供的货物的价格明细，详细报价可另附页说明。如有属于小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，即使所投产品是全部属于小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品的也要在此表列出，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人代表签字：

单位盖章：

注：此表既要装订在投标文件的价格部分文件中，又要按“投标须知”的规定密封提交,(商务、技

术部分文件中不能显示任何报价文件)。

## 商务、技术部分文件

项目名称:

采购编号: 441900-201808-0003001001-0063包号

投标人:

投标人代表签字：               （盖章）

二O一八年  月  日

目录

格式自理。

注：1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

### 第一部分、商务部分文件

### 1. 投标书

致：深圳市国信招标有限公司

根据贵方为                          采购货物及服务的投标邀请（采购编号： ），我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  壹  套，副本  伍  套，唱标信封  壹  份，包括如下等内容：

1．唱标信封

2． 价格部分文件

3． 商务、技术部分文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（见投标一览表）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件的所有内容，包括澄清修改文件（如有）和所有

已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利；

- 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合

同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金。

- 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。

在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

6、我方承诺，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              投标人代表签字：

电话：                              投标人名称：

传真：                              公章：

电子邮件：                          日期：

### 2.承诺书

2. 1投标文件承诺书

我方已完整阅读了             项目（采购编号：       ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

同时，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

投标人名称（加盖公章）

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日   期：

2.2中标服务费承诺书

# 承诺号（采购编号）：

致：深圳市国信招标有限公司

如果我方在贵司组织的（项目名称）（招标编号：     ）的服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起十天内，向贵司（开户银行及帐号见招标）交纳招标代理服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应深圳市国信招标有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（加盖公章）

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日   期：

### 3. 法定代表人证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：　　　　　　　签发日期：　　　　　　　　单位：（公章）

附：代表人性别：　　　　　　  年龄：       　　身份证号码：

营业执照号码：　   　　　　　　经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

（注：附法定代表人身份证复印件加盖公章 ）

### 4. 法人授权委托证明书

致　　      　　　：

本授权委托书声明：我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　  　　　（单位名称）的　　   　　　（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加　　     　　（采购人）的　　　   　　　项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托．

代理人：　　　　性别：　　　　　　年龄：　　　　身份证号：

单位：　　　　　部门：　　　　　　职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖私章）

日期：　　年　　月　　日

（注：附法人授权委托人身份证复印件加盖公章）

### 5. 关于资格的声明函

致：（采购代理机构）

关于贵方          （投标邀请函的时间）第         （采购编号                   ）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供用户需求书中规定的                   （货物或服务名称），并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

- 我公司为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）      及深圳市国信招标有限公司（采购代理机构）。

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                            电话：

投标人代表签字：

单位盖章：

### 6. 投标人情况一览表

投标人名称：                             采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

邮政编码：__________________________________________

电话号码：__________________________________________

传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：__________________________________________

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户帐号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）2017年财务基本情况：

①货币资金期末数：___________________________________

②年营业总额（值）：_______________________    _______

③资产负债率：_______________________________________

④销售利润率：_______________________________________

⑤资本收益率：_______________________________________

（9）公司概况；

（10）公司组织机构及管理制度一览表（含财务制度等）；

（11）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）；

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：XXXXXXXX代理机构

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 7. 投标资格证明文件

投标人名称：                             采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

提供以下证明资料（但不限于）：

7.1必要资格证明材料

（1）《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》复印件（若已办理三证合一，只须提供《营业执照》）或自然人的身份证明；

（2） 财务状况报告（报表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（3） 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（5）投标人有关资质证书（若《用户需求书》要求提交）复印件。

7.2其他证明材料

（1）可参照招标文件评分标准中要求的相关材料；

（2）投标人认为应该提供的其他证明文件或材料。

注：以上所有文件属复印件的须加盖投标人公章。

投标人代表签字：

单位盖章：

### 8. 业绩情况一览表

投标人名称：                           采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

| 序号 | 项目名称 | 项目联系人 | 联系电话 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人代表签字：

单位盖章：

### 9. 商务条款偏离表

投标人名称：                             采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★资格标准 |  |  |  |  |
| 2 | ★交货期 |  |  |  |  |
| 3 | ★质保期 |  |  |  |  |
| 4 | ★报价方式 |  |  |  |  |
| 5 | ★付款方法和条件 |  |  |  |  |
| 6 | ★投标有效期 |  |  |  |  |
| 7 | ★合同条款 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

投标人代表签字：

单位盖章：

### 第二部分、技术部分文件

### 1．投标人声明

我公司在此声明已充分理解      （项目名称）  (项目编号：      ）货物/服务的数量、技术要求、规格和相关配套服务等，以及采购人在第四章《用户需求书》中提出的所有要求。我公司愿意在以上条件下接受竞争投标，如果中标，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。

### 投标人名称（加盖公章）

### 投标人地址：

### 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

### 日   期：

### 2. 技术方案

投标人名称:                               采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

本部分内容是投标人根据项目用户需求书对其投标技术方案的详细描述，格式自定。

投标人代表签字:

单位盖章：

### 3. 货物说明一览表

投标人名称:                               采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 原产地 | 规格及型号 | 数量 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所投货物，按用户需求书中的清单顺序填写。同时按要求填写清楚货物的品牌、产地、规格及型号

投标人代表签字：

单位盖章：

### 4．项目管理主要技术人员和售后服务人员情况表

投标人名称：                            采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

| 姓名 | 部门和职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：须填写相关内容，并提供相关证明文件。

投标人代表签字：

单位盖章：

### 5. 拟投入本项目设备情况表

投标人名称：                            采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

备注：须填写相关内容，并提供相关证明文件。

投标人代表签字：

### 单位盖章：

### 6.项目执行计划和服务计划

投标人名称：                         采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

主要内容应包括：

- 项目执行计划

- 项目实施计划方案

- 培训计划

2、售后服务计划

（1）已做项目简介；

（2）维修技术人员情况；

（3）应急维修时间安排；

（4）维修服务收费标准；

（5）其它服务承诺。

投标人代表签字：

单位盖章：

### 7. 技术条款偏离表

### （1）技术条款偏离表

投标人名称：                          采购编号 ：441900-201808-0003001001-0063包号

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人代表签字：

单位盖章：

### （2）技术需求明细中带“★”条款技术条款偏离表

投标人名称：                             采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应按招标文件技术需求明细中带“★”条款的进行逐一响应，投标人必须按产品实际参数进行响应，若提供的材料不真实，将认定为提供虚假材料谋取中标，并要承担相应的违法责任。

投标人代表签字：

### 单位盖章：

### （3）技术需求明细中带 “▲”条款技术条款偏离表

投标人名称：                             采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务承诺 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应按招标文件技术需求明细中带 “▲”条款的进行逐一响应。

2、须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人代表签字：

### 单位盖章：

### 8. 投标人认为需加以说明的其他内容

投标人名称：                       采购编号：441900-201808-0003001001-0063包号

投标人代表签字：

单位盖章：

9.政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布；

3.最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人代表签字：

单位盖章：

附件一.小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件]

企业名称（盖章）：

日   期：

### （注：投标人若非小型或微型企业，则无须填写。）

附件二. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

### （注：投标人若非残疾人福利性单位，则无须填写。）

### 10. 投标保证金汇入情况说明

致：深圳市国信招标有限公司

本单位已按     项目（采购编号：                    ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二O一八年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                        联系人手机：