华北科技学院环境工程学院重点学科建设项目(第一包、第三包)招标公告

项目名称：华北科技学院环境工程学院重点学科建设项目

项目编号：ZJTY-2018-01010

采购人名称：华北科技学院

采购人地址：河北省燕郊经济技术开发区学院街806号

采购人联系方式：010-61591441

采购代理机构全称：北京中京天元工程咨询有限公司
 采购代理机构地址：北京市大兴区乐园路4号院2号楼2单元1210
 联系方式：电话：010-57112565

资金来源：财政拨款

招标方式：公开招标

招标公告期限：2018年11月16日至2018年11月23日。

采购范围、数量及简要技术参数：详见附件

| 包号 | 货物名称 | 预算控制金额（万元） | 是否可以采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见附件 | 70 | 否 |
| 3 | 详见附件 | 50 | 否 |

采购用途： 教育教学
本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等相关政府采购政策。

投标人投标资格，满足以下条件的投标人可以参加本次投标：

1、投标人须为依法在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有本次招标货物的生产或供应能力的法人实体、其他组织和自然人；

2、符合《政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），投标人无不良信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加投标；

5、本项目不接受联合体投标；

6、本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采购；

7、本项目不接受进口产品投标。

本项目现场领取招标文件，领取招标文件时须持有法人授权委托书（原件）、被授权人本人身份证原件及复印件（复印件须加盖公章）。

招标文件售价：每份人民币300元/本，招标文件售后不退。

领取招标文件方式：现场领取招标文件
招标文件购买时间：2018年11月16日至2018年11月23日(节假日除外)；上午9时00分至11时00分；下午14时00分至16时00分（北京时间）。

招标文件购买地址：北京市大兴区乐园路4号院2号楼2单元1210

投标截止时间：2018年12月07日09时00分

开标时间：2018年12月07日09时00分

开标地点：北京市大兴区乐园路4号院2号楼2单元1217(中京天元会议室)

评标方法：采用综合评分法。

评分标准：满分为100分。

项目联系人：王女士

联系方式：010-57112565   传真：010-80220218-8002

本公告同时在以下网站发布公告：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

北京中京天元工程咨询有限公司

2018年11月16日

# 附件                                            货物需求一览表及技术规格

采购项目技术参数表

项目名称：华北科技学院环境工程学院重点学科建设项目                                                        单位：万元

第一包:

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能快速导热系数测试仪（核心产品） | 台（套） | 1 | 国产 |
| 2 | 氙灯光源 | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | 真空干燥箱 | 套 | 1 | 国产 |
| 4 | 台式离心机 | 套 | 1 | 国产 |
| 5 | 超声波清洗器 | 套 | 1 | 国产 |
| 6 | 水浴恒温振荡器 | 套 | 1 | 国产 |
| 7 | 金相试样磨抛机 | 套 | 1 | 国产 |
| 8 | 程控直流电源 | 台 | 1 | 国产 |
| 9 | 程控干燥箱 | 台 | 1 | 国产 |
| 10 | 恒温水浴磁力搅拌器 | 台 | 1 | 国产 |
| 11 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 12 | 微电脑微波化学反应器 | 台 | 1 | 国产 |
| 13 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 国产 |
| 14 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | 台 | 1 | 国产 |
| 15 | 循环水式真空泵 | 台 | 1 | 国产 |
| 16 | 多功能玻璃反应器 | 台 | 4 | 国产 |
| 17 | 水热反应釜 | 个 | 4 | 国产 |
| 18 | 白度测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 19 | 胶体磨 | 台 | 1 | 国产 |
| 20 | 摩氏硬度计 | 台 | 1 | 国产 |
| 21 | 振动研磨机 | 台 | 1 | 国产 |
| 22 | 高速捏合机 | 台 | 1 | 国产 |
| 23 | 矿物形貌测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 24 | BET比表面积测定仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 25 | 水力分级机 | 台 | 1 | 国产 |
| 26 | 釜式反应器实验装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 27 | 中流量空气总悬浮微粒采样器 | 台 | 2 | 国产 |
| 28 | 大气颗粒物多极切割器 | 套 | 2 | 国产 |
| 29 | 室内空气质量检测仪（多参数气体检测仪） | 套 | 2 | 国产 |
| 30 | 便携式VOC检测仪 | 套 | 1 | 国产 |
| 31 | 便携式甲醛检测仪 | 套 | 2 | 国产 |
| 32 | 便携式多参数水质分析仪 | 套 | 1 | 国产 |
| 33 | 冰箱 | 台 | 1 | 国产 |
| 34 | 实验室用小型球磨机 | 台 | 1 | 国产 |
| 35 | 玛瑙研钵A级 | 套 | 2 | 国产 |
| 36 | 实验室浮选机 | 台 | 1 | 国产 |
| 37 | 水浴恒温摇床 | 台 | 1 | 国产 |
| 38 | 恒温水浴锅 | 台 | 1 | 国产 |

#### 产品清单及指标要求

A、重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

B、产品清单及指标要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应货物的技术标准，不具指定或唯一的意思表示。

##### 1、多功能快速导热系数测试仪（核心产品）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
|  | # | 硬件规格 | 加热材料：金属镍 |  |
|  |  |  | 使用温度：-50～150℃； 最大功率：20w； 最大电压：20V；最大电流：1A |  |
|  |  |  | 电阻：10Ω左右； 镍丝规格：厚度约0.01mm,热丝宽度：0.35±0.03mm；热丝间距：0.35±0.03mm ；保护层材料：聚酰亚胺薄膜（Kapton）；单层厚度：约0.06mm； |  |
|  |  |  | 探头直径：15mm |  |
|  |  |  | 探头总厚度（包括粘结层厚度）0.07±0.02mm。 |  |
|  |  |  | 采用瞬态平面热源法。 |  |
|  |  |  | 无须特别的样品制备，对固态材料只需相对平整的样品表面。 |  |
|  |  | 性能参数 | 试样尺寸：块状或圆柱形样本，无须特别的样品制备，只需相对平整的样品表面,对粉状、糊状、液状物质无特殊要求。 |  |
|  | # |  | 导热系数测定范围：0.005～100 w/(m.k),分辩率为0.005w/(m.k)；热扩散系数（导温系数）范围：0.1～100 m2/s；蓄热系数范围：0.1～30 w/(m2.k)；比热容范围：0.1～5 kJ/(kg•℃)；热阻范围：0.5～0.000005 m2.k/w。 |  |
|  | ★ |  | 测量温度范围：室温～120℃； 温度测量精度：≤0.001℃； 测量相对误差：≤3%； 重复性误差：≤ 3%； 测量时间：1～120 秒。 | 是 |
|  |  |  | 试样环境温度范围：标准配置：室温。 （可根据要求选配各种温度段状态下的测试状态） |  |
|  |  |  | 采用全自动测试软件，快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出。 |  |
|  |  |  | 电源：AC 220V±10%，50/60 Hz, 整机功率：＜500w。 | 是 |

##### 2、氙灯光源

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 | ★ | 硬件规格 | 转向头及滤光装置 |  |
| 2 | ★ |  | 专用300W氙灯稳流电源，灯泡寿命不低于1000H (满功率运行) | 是 |

##### 3、真空干燥箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |
|  | ★ | 产品功能 | 真空度＜133Pa | 是 |

##### 4、台式离心机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |
|  | ★ | 产品功能 | 最高转速不小于12000转/分 | 是 |

##### 5、超声波清洗器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |
|  | ★ | 主要技术指标 | 超声频率:40 KHz |  |
|  | ★ |  | 加热功率：1000 W |  |
|  | ★ |  | 仪器外型尺寸：530×320×400 （L×W×H mm） |  |
|  | ★ |  | 清洗内槽尺寸:500×300×200 （L×W×D mm） |  |
|  | ★ |  | 超声功率：≥500W | 是 |

##### 6、恒温水浴振荡器（1台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |
| 1 | ★ | 主要技术指标 | 控温精度：±0.5℃ | 是 |
| 2 |  |  | 转速范围：起动-300r/min |  |
| 3 |  |  | 温控范围：室温-100℃ |  |
| 4 |  |  | 定时范围：0-999min（或常开） |  |

##### 7、金相试样磨抛机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |
|  |  | 性能参数 | 磨抛盘直径/砂纸直径：约230mm |  |
|  |  |  | 转速：无级调速，磨抛方向：可选择正反转 | 是 |
|  |  |  | 外形尺寸：≤760×630×350mm |  |
|  |  |  | 净重：≤58kg |  |
|  | ★ |  | 磨盘无级调速和四档调速，主轴防漏设计，数码管显示转速，污盘配备清洗系统。 | 是 |

##### 8、程控直流电源

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 性能参数 | 最低输出电压≥300V |  |
| 2 | ★ |  | 最低输出电流≥5A | 是 |
| 3 | ★ |  | 最低功率≥1200W |  |
| 4 | ★ |  | 电流识别精度≤1mA | 是 |
| 5 | # |  | 可恒定电压输出或恒定电流输出， |  |
| 6 | # |  | 可程序控制输出电压电流，可准确测量并记录样品上即时电压、电流并以报表形式呈现 |  |
| 7 | # |  | USB接口 |  |
| 8 |  |  | 电脑图形化操作界面 |  |

##### 9、程控干燥箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 性能参数 | 温度控制范围RT+10℃～250℃ | 是 |
| 2 |  |  | 工作室材质：不锈钢内胆 |  |
| 3 |  |  | 液晶控制仪表 | 是 |
| 4 |  |  | 额定功率≥1.8KW |  |
| 5 |  |  | 额定电压220V |  |
| 6 |  |  | 控温精度±1℃ | 是 |
| 7 | # |  | PID程序控制 |  |

##### 10、恒温水浴磁力搅拌器

| 序号 | 重要性 |  | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能参数 | 搅拌容量≥1000ml |  |
| 2 | ★ |  | 恒温范围 室温-99.9摄氏度，数字显示 | 是 |
| 3 | ★ |  | 搅拌工位不少于4个 |  |
| 4 |  |  | 温控精度≤0.5摄氏度 |  |
| 5 |  |  | 转速0～2600转/分，无极可调，数字显示 | 是 |

##### 11、旋转蒸发仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 | ★ | 性能参数 | 旋转瓶容量：5000ml；收集瓶容量：3000ml |  |
| 2 | # |  | 旋转速度：0-90转/分（交流无极调速） | 是 |
| 3 |  |  | 电动功率：40W |  |
| 4 |  |  | 水浴锅功率：2KW |  |
| 5 | # |  | 水浴锅升降：120mm |  |
| 6 |  |  | 电源电压：220v50Hz/60Hz±10% |  |

##### 12、微电脑微波化学反应器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1. | ★ | 性能参数 | 微波功率：0 — 750连续自动可调 |  |
| 2. | ★ |  | 接触式四氟温度传感器，可检测反应体系内部温度。测温精度0.2级，控温精度≤±1℃。控温范围0-250℃，并具备温度误差修正功能，若显示温度与实际温度出现误差，可通过微型计算机采取修改。 | 是 |
| 3. | # |  | 大屏幕液晶显示：有效像素320×240，屏幕尺寸高达123mm×94mm。同步显示，五个时段所设置工作条件，以及微波工作状态，微波功率，实时温度，工作时间。 |  |
| 4. | # |  | 每个反应过程中可设定五个步骤：每个步骤内可单独可设：最大使用功率(分10档)，反应温度，反应时间。并支持反应过程中修改反应条件。 |  |
| 5. |  |  | 两种控制模式：恒温控制模式，恒功率控制模式。 |  |
| 6. | ★ |  | PID参数可以自适应整定，灵活适应不同的操作环境，当环境温度，反应物质容积，极性，热熔发生改变可以适应由此带来的影响，自动修改PID参数，使机器适应于新的环境，保持控温精度不降低。 |  |
| 7. | # |  | 内置直流无刷磁力搅拌器，搅拌速度无级可调使搅拌更可靠。同时配备保护气体加入口。 | 是 |
| 8. |  |  | 安全的连锁开关。任何情况下开启炉门，即可停止微波输出。 |  |
| 9. |  |  | 配备保护性气体接入口。 |  |
| 10. |  |  | 开放式反应体系，可根据反应条件任意加装标准口的反应容器（容积10-500ml）及冷凝回流，滴加，补液和分水等装置。 |  |
| 11. | ★ |  | 输入参数将保持在闪存中，方便您下次开机操作，不用再重复输入。本机采用Flash存储器可以在关机或者停电时永久保存数据。 |  |
| 12. | # |  | 温度控制：最高工作温度250℃ 控温精度≤1℃。 | 是 |
| 13. |  |  | 操作程序：每次实验可设定5个操作步骤。每个步骤下可单独设定，功率：（10%-100%），温度：（室温-250℃），时间：时间可设定为5×999秒。 |  |
| 14. |  |  | 非脉冲微波连续输出。 |  |

##### 13、电热恒温鼓风干燥箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1. |  | 性能参数 | 外壳材质：喷塑防腐 |  |
| 2. | ★ |  | 内胆材质：不锈钢 | 是 |
| 3. |  |  | 工作电压：220V /50HZ |  |
| 4. | ★ |  | 控温范围 ：RT+10~250℃ | 是 |
| 5. |  |  | 恒温波动度 ：±1.0℃ |  |
| 6. |  |  | 温度分析仪 ：0.1℃ |  |
| 7. | # |  | 工作环境温度 ： +5~40℃ |  |
| 8. |  |  | 容积 ：≥136L |  |
| 9. |  |  | 内胆尺寸：550*500*550mm |  |
| 10. | # |  | 载物托架:2块 | 是 |
| 11. |  |  | 定时范围：1~9999min |  |

##### 14、集热式恒温加热磁力搅拌器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1. | ★ | 性能参数 | 搅拌容量：2000ml（最大） | 是 |
| 2. | # |  | 搅拌速度：0-2600 |  |
| 3. | ★ |  | 加热温度： 室温-400℃ | 是 |
| 4. |  |  | 温度误差：±1℃ |  |
| 5. |  |  | 控温方式：智能自动 |  |

##### 15、循环水式真空泵

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1. | # | 性能参数 | 单头抽气量：≥10L/min | 是 |
| 2. |  |  | 机体材质：1Cr18 |  |
| 3. | ★ |  | 抽气头数：2个 | 是 |
| 4. |  |  | 扬程：≥8m |  |
| 5. | # |  | 流量：约60L/min |  |
| 6. | ★ |  | 最大真空度：0.098Mpa |  |

##### 16、多功能玻璃反应器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1. | ★ | 性能参数 | 容量：≥1L | 是 |
| 2. | ★ |  | 转速0-450转/分 |  |
| 3. | # |  | 加热功率：≥1500W |  |
| 4. |  |  | 电源220V |  |

##### 17、水热反应釜

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1. | ★ | 性能参数 | 容积200ml | 是 |
| 2. |  |  | 水热釜内衬材质PPL（Kw） |  |
| 3. | ★ |  | 最高反应温度180℃， | 是 |
| 4. | # |  | 最大压强3MPa |  |

##### 18、白度测定仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 | # | 测量范围 | 0-199，触摸式按键 |  |
| 2 | # | 白度公式 | 蓝光白度WB=R457、 |  |
| 3 | # | 光源 | D65光源 |  |
| 4 |  | 照测条件 | 45/0 |  |
| 5 | # | 显示 | LCD液晶显示器 |  |
| 6 | ★ | 测量孔径 | ￠30 | 是 |
| 7 | # | 最小示值 | ≤0.1 |  |
| 8 | # | 零点漂移 | ≤0.2/10min |  |
| 9 | # | 示值误差 | ≤±1 |  |
| 10 | # | 测量重复性 | ≤0.2 |  |
| 11 | # | 供电电源 | 交流220V/50Hz |  |

##### 19、胶体磨

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 | # | 乳化细度 | ≥2um |  |
| 2 |  | 调节范围 | 1—0.01mm |  |
| 3 |  | 产量t/h | 0.01—0.2 |  |
| 4 |  | 重量kg | 45 |  |
| 5 | # | 出料口直径（英寸） | ∮5/8〃 | 是 |
| 6 | # | 进料口直径（英寸） | ∮5/4〃 |  |
| 7 | # | 冷却水管径（英寸） | ∮1/8〃 |  |
| 8 |  | 外形尺寸( 长宽 高 mm ) | 270*270*650 |  |

##### 20、摩氏硬度计

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 | ★ | 测量范围 | 1-7 | 是 |
| 2 | # | 试验力 | 100（N） |  |

##### 21、振动研磨机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 |  | 回转半径（mm） | 5 |  |
| 2 |  | 外形尺寸（mm） | 1050 |  |
| 3 | ★ | 滚筒容积（L） | 150 | 是 |
| 4 |  | 滚筒转速r/min | 1350 |  |

##### 22、高速捏合机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 | # | 最大容量 | 10升 |  |
| 2 |  | 有效容积 | 6-7升 |  |
| 3 |  | 桨叶转速 | 1250-2000转/分 |  |
| 4 | # | 电机及加热功率 | 3KW |  |
| 5 | ★ | 加热方式 | 自摩擦 | 是 |

##### 23、矿物形貌测定仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 |  | 应用范围 | 适用于石墨、磨料、陶瓷、碳化硅、硅灰石、金刚石、碳粉、药粉、涂料、水泥、硬质合金、催化剂、云母粉、填料等各种粉末物料颗粒的形貌观察和粒度分析 |  |
| 2 | ★ | 测量范围 | 0.5μm～3000μm | 是 |
| 3 |  | 形貌仪 | 用于陶瓷、金属、非金属等各种物体表面晶形的观察分析，对采集的图像进行调整高度、宽度、亮度、对比度、滤波、填充等，提高分析分辨率，网格标注颗粒尺寸等功能，使测试结果更真实可靠。 |  |
| 4 | ★ | 显微镜 | 目镜1X、10X、16X、大视野摄像目镜；总放大倍数4倍---1600倍，数字摄像 头(CCD)：300万像素。 | 是 |
| 5 |  | 计算机 | 24寸显示器、内存16G，64位操作系统 |  |
| 6 |  | 打印机 | 激光打印机，打印最大倍数4000倍(A4幅面) |  |
| 7 | # | 图像分析软件 | 提供等面积和等周长两种基准下的个数、直径、面积、体积、圆形度等分布数据。同时提供颗粒数、D10、D50、D90、平均粒径、表面积、长径比等粒度分布数据，配有(30)多种图像分析和处理功能，可以满足各种图像处理需要 |  |
| 8 | ★ | 标尺刻度 | 10μm |  |
| 9 | ★ | 数据处理功能 | 通过对图像进行处理后，电脑自动统计出颗粒个数、面积、周长、体积、直径、圆形度分布、长径比分布以及粒度分布数据与图形。 | 是 |
| 10 | ★ | 软件批量处理 | 多幅图像叠加处理后，增加了颗粒数量，提高样品的代表性，处理结 果更加准确、真实、可靠。 |  |

##### 24、BET比表面积测定仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 |  | 测试原理 | 静态容量法气体吸附 |  |
| 2 | # | 吸附质气体 | N2、Ar、Kr、H2、O2、CO2、CO、NH3、CH4等非腐蚀性气体 |  |
| 3 | # | 分析口 | 1个独立样品管分析口，1个独立P0分析口 |  |
| 4 | ★ | 比表面积范围 | 0.0005m2/g至未知上限；标准样品重复精度≤±1.0% | 是 |
| 5 |  | 孔径范围 | 0.35nm-500nm；大于2nm介孔大孔精确分析；孔径重复偏差≤0.2nm |  |
| 6 |  | 最小孔体积 | 0.0001cm3/g |  |
| 7 |  | 压力传感器（分析站） | 1000torr，±0.15%（F.S） |  |
| 8 | # | 压力传感器（ P0站） | 133KPa |  |
| 9 | # | 相对压力P/P0范围 | 10-5-0.998 |  |
| 10 |  | 脱气站 | 2个异位真空加热脱气站 |  |
| 11 |  | 脱气温度 | 室温—400℃，精度1℃ |  |
| 12 |  |  | 仪器采用气控阀连接，气控阀直接与模块管路连接，气控阀的开关动作不发热，彻底杜绝因电磁阀发热产生的气体受热膨胀问题 |  |
| 13 |  | 真空泵 | 双级旋片式机械真空泵，极限真空6.7*10-2Pa |  |
| 14 | # | 主机规格 | 长870mm×宽570mm×高890mm，重量约80Kg-90Kg |  |
| 15 |  | 环境温度要求 | 室温，建议配备空调 |  |
| 16 |  | 环境湿度要求 | 10%-90% |  |
| 17 |  | 电源要求 | 交流220V±20V，50/60HZ，最大功率300W，电流5A |  |
| 18 |  | 推荐应用领域 | 炭黑、白炭黑，碳酸钙，钛白粉，氧化铝、氧化锌、碳化硅等陶瓷原材料等 |  |
| 19 | # |  | 仪器具有涡旋降尘原理的硬件防抽飞装置，能够在不降低现有气体流导前提下实现粉尘过滤功能，彻底杜绝粉末样品对仪器内部结构的污染，抽真空脱气时间缩短、效果提高 |  |

##### 25、水力分级机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 |
| 1 | # | 给矿粒度 | 0.2mm |  |
| 2 |  | 电动机功率 | 1.1kw |  |
| 3 |  | 上升水压 | 150~200 |  |
| 4 | ★ | 筛口尺寸 | 240*240 | 是 |
| 5 |  | 重量 | 0.1t |  |
| 6 | # | 外形尺寸 | 900*600*300mm |  |

##### 26、釜式反应器实验装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 装置功能 | 1．了解液相釜式反应器的结构及工作原理。 |  |
| 2 | # |  | 2．可以进行单相反应过程和液液、气液、液固、气液固等多相反应过程。 |  |
| 3 | # |  | 3.可以进行气固相催化反应、催化剂评价与工艺条件选择以及宏观动力学实验。 |  |
| 4 | ★ | 设计参数 | 釜式反应器温度：室温-300℃；操作压力：0-0.15MPa（表压） | 是 |
| 5 | # | 相关教材 | 提供正规出版社出版与设备对应的实验教材并配有视频 、实验指导书 、实验曲线图。 |  |
| 6 | # | 公用设施 | 电：电压AC380V，功率2KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地） |  |
| 7 | # | 主要设备 | 不锈钢反应器，容积1L，搅拌转速：30-500r/min，1台 不锈钢调压阀、1台 转子流量计、1台 反应器内温度、1台 数字温度控制器，1台 搅拌速度传感器、1台 数字转速测定仪、1台 压力表、1台 计量泵、1台 正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关 不锈钢管路、水箱、管件及阀门 不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上 不锈钢材质框架约1.4×0.55×1.6米 |  |
| 8 | # | 测控组成 | 变量 检测机构 显示机构 温度 热电偶温度计 数字显示仪表 压力 指针压力表 流量 转子流量计 |  |

##### 27、中流量空气总悬浮微粒采样器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 范围 | ≥(60～125)L/min | 是 |
| 2 | # | 基本功能 | 可≥24小时连续中流量总悬浮微粒采样 |  |

##### 28、大气颗粒物多极切割器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 范围 | PM10、PM5、PM2.5三个级别 | 是 |
| 2 | # | 基本功能 | 可≥24小时连续中流量总悬浮微粒采样 |  |

##### 29、室内空气质量检测仪（多参数气体检测仪）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 主要配置 | 可检测NO、NO2、SO2；防水、防尘、防爆；自动校准；可选择量程范围 | 是 |
| 2 |  | 其他 | 选测CO、CH4等 |  |

##### 30、便携式VOC检测仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 主要配置 | 工作温度包含但不限于-30℃～+70℃；工作压力包含但不限于86kPa~106kPa；分辨率≤1ppm；可充电 | 是 |

##### 31、便携式VOC检测仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 主要配置 | 响应时间≤10秒；可选量程；可充电；工作温度包含但不限于-20℃～50℃；分辨率≤1ppm | 是 |

##### 32、便携式多参数水质分析仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 主要配置 | 便携式；可充电或电池；配套电极或其他探头；可测量温度、pH、电导率、溶解氧（LDO），选测钠、氨、硝酸盐、氯 | 是 |
| 2 |  | 其他 | 可测量LBOD、铵、氟等 |  |

##### 33、冰箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 主要配置 | ≥328L；风冷大两门 |  |

##### 34、实验室用小型球磨机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 主要配置 | 可低温研磨、干法、湿法研磨；出料粒度≤0.1微米 |  |

##### 35、玛瑙研钵A级

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 主要配置 | 一等品；A级；内径80-160mm |  |

##### 36、实验室浮选机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 主要配置 | 变频单槽、温控装置，两级刮板转速12-32r/min，电动机转速≥2800r/min |  |

##### 37、水浴恒温摇床

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数 | 温控数字显示；振荡时无浪花飞溅；万能弹簧试瓶架；调速（起动≥300转/分），运转平稳，操作简便安全；恒温范围： ≥100℃；振荡方法： 往复； 温控精度≤0.5℃；内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好；使用电源： 220V |  |
| 2 | ★ | 基本功能 | 混合液的恒温振荡 |  |

##### 38、恒温水浴锅

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数 | 工作室内胆选材不锈钢，抗腐蚀性能；温控精确，数字显示，自动控温；操作简便，使用安全；温度波动度(℃) ≤±0.5；控温范围(℃) +10~100；控温灵敏度(℃) ≤±1 |  |
| 2 | ★ | 基本功能 | 水浴恒温加热 |  |
| 3 |  | 技术参数 | ≥四孔 |  |

第三包:

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气液平衡数据测定实验装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 2 | 阿司匹林合成实验装置 | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | UPS不间断电源 | 台 | 5 | 国产 |
| 4 | 电化学工作站（核心产品） | 套 | 3 | 国产 |
| 5 | 温度湿度箱（电化学工作站配件） | 套 | 1 | 国产 |
| 6 | PCT测试仪（储氢材料性能测试系统） | 套 | 1 | 国产 |
| 7 | 固体燃烧速率试验仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 8 | 旋风式粉碎机 | 台 | 2 | 国产 |

#### （一）产品清单及指标要求

A、重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

B、产品清单及指标要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应货物的技术标准，不具指定或唯一的意思表示。

##### 1、气液平衡数据测定实验装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 装置功能 | 1．了解和掌握用双循环汽液平衡器测定二元汽液平衡数据的方法。 2．了解缔合系统汽—液平衡数据的关联方法，从实验测得的T-p-x-y数据计算各组分的活度系数。 3．学会二元汽液平衡相图的绘制。 |  |
| 2 | # | 性能参数 | 常温，常压操作 温度：<200℃ 加热功率：500W可调 | 是 |
| 3 | # | 相关教材 | 提供正规出版社出版与设备对应的实验教材并配有视频 、实验指导书 、实验曲线图。 |  |
| 4 | # | 公用设施 | 水：连接自来水接入。 电：电压AC220V，功率0.7KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。 实验物料：乙醇---正丙醇，外配设备：标准温度计 | 是 |
| 5 | ★ | 主要设备 | 玻璃气液两相双循环平衡釜 电加热棒 玻璃标准温度：0-200℃ 4支装 正泰电器：接触器、开关、漏电保护空气开关 不锈钢管路、水箱、管件及阀门 不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上 不锈钢材质框架约1.2×0.55×1.7米 指针电压表：0-250V 指针电流表：0-2A | 是 |

##### 2、阿司匹林合成实验装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 装置功能 | 1．学习用乙酸酐作酰基化试剂制乙酰水杨酸（阿司匹林）的实验方法，了解反应原理。 2．掌握阿司匹林的酸化反应和精制过程的基本操作。 3．学习重结晶原理及基本操作 | 是 |
| 2 | # | 设计参数 | 合成反应器温度0—100℃ | 是 |
| 3 | # | 相关教材 | 提供正规出版社出版与设备对应的实验教材并配有视频 、实验指导书 、实验曲线图。 |  |
| 4 | ★ | 主要设备 | 电动搅拌器 1台 玻璃反应釜 1台 玻璃过滤器 1台 真空泵 1台 不锈钢缓冲罐 1台 恒温槽 1台 循环水泵 1台 铂电阻温度计 1台 调速器 1台 电加热器 约1.5KW 1台 数字温控器 AI-519 1台 数显仪表 AI-501 1台 正泰、德力西、公牛等知名电器：接触器、开关、漏电保护空气开关 1套 不锈钢管路、管件及阀门 不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上 不锈钢材质框架约2.00×0.55×1.80米（带脚轮及禁锢脚）。 | 是 |
| 5 | # | 测控组成 | 变量 检测机构 显示机构 循环水温度 温度传感器 AI-501 合成器内温度 温度传感器 AI-519 |  |
| 6 | # | 公用设施 | 水：冷却器连接自来水。需要上下水。 电：电压AC220V，功率1.5KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。实验物料：水杨酸、冰醋酸、乙醇 浓盐酸 醋酸秩铵 粒状活性碳 蒸馏水 冰水 水 |  |

##### 3、UPS不间断电源

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |
| 1 | ★ | 硬件指标 | UPS类型：在线式 |  |
| 2 | ★ |  | 额定功率：≥6KVA/5400W |  |
| 3 |  |  | 电池类型：阀控式铅蓄电池 |  |
| 4 |  |  | 输入配线：单相二线＋地线 |  |
| 5 |  |  | 输入电压范围：120~275V |  |
| 6 |  |  | 输入频率范围：46~64Hz 50/60HZ自适应 |  |
| 7 |  |  | 输入功因：>0.99 |  |
| 8 |  |  | 输出电压范围：220×（1±1%）VAC |  |
| 9 |  |  | 输出频率范围：市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步); |  |
| 10 |  |  | 输出电池模式：(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz |  |
| 11 |  |  | 输出电流峰值比：3：1 |  |
| 12 |  |  | 输出额定功率因数：约0.8 |  |
| 13 |  |  | 超载能力：Load< 105%,长期运行; 105%<Load≤125% >1min; 125%<Load≤150% >30sec |  |
| 14 |  |  | 效率：up to 90% |  |
| 15 |  |  | 电池电压： 16 pcs × 12VDC*2 |  |
| 16 |  |  | RS232通讯接口和通讯线，可用于本地或远程电源管理 |  |

4、电化学工作站

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |
|  |  | 电位控制 (恒电位模式) | 施加电位范围 ±10V |  |
|  |  |  | 施加电位精度 0.1%×满量程读数±1mV |  |
|  |  |  | 最大扫速大于 5000 Vs-1 |  |
|  | # | 电流控制 (恒电流模式) | 施加电流范围 大于等于 ±2A | 是 |
|  | # |  | 最小电流量程 小于等于 ±2nA | 是 |
|  | # | 阻抗模块 (EIS) | 频率范围 10μHz to 1MHz | 是 |
|  |  |  | 信号分辨率： 小于等于0.1mV RMS |  |
|  |  |  | 扫描方式 线性 or 对数 |  |
|  |  | 兼容性 | 通讯接口 USB模式 操作系统Windows 7 /10(优先) |  |
|  | # | 功能方法 | 恒电流极化 计时电位法（CP） 电化学阻抗（EIS）～频率扫描 恒电流充放电 电化学噪声（EN） |  |

##### 5、温度湿度箱（电化学工作站配件）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （基本参数） |
|  | # | 硬件指标 | 控温范围 -40至150℃ 或小于等于-40 至 大于等于150℃ |  |
|  | # |  | 温度分辨率 小于等于 0.1℃ |  |
|  | # |  | 温度波动度 高温:小于等于±0.5℃且低温:小于等于±1.0℃ |  |
|  | # |  | 控湿范围 35～95%RH 或小于等于35% 至大于等于95% |  |
|  | # |  | 湿度偏差 小于等于 ±3%RH-±5%RH |  |
|  |  |  | 箱内体积 100 L – 250 L |  |

##### 6、PCT测试仪（储氢材料性能测试系统）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 工作温度指标要求 | 温度范围：室温~500℃； | 是 |
|  |  |  | 控温精度：±1℃ |  |
|  |  |  | 升温速率从2℃/min~20℃/min； |  |
| 2 | ★ | 工作压力指标要求 | 工作压力范围：0~12MPa |  |
|  | ★ |  | 压力精确度≧0.5‰ |  |
| 3 | ★ | 气密安全性 | 阀门：泄漏率≦1*10–8 std cm3/s | 是 |
| 4 | # | 配套工作站 | 操作系统：windows 7及以上。处理器：性能不低于i7-8550U。内存：不低于16GB LPDDR3。硬盘：固态硬盘，不低于1TB。屏幕：LED背光，分辨率不低于1920*1080，支持触控操作， 14英寸。显卡：性能不低于UHD 620显示芯片。其他：1*USB3.1接口，2*USB30接口（其中1个支持关机充电），1*HDMI接口；背光键盘，指纹识别，内置蓝牙，高清摄像头等，重量≤1KG。应为ThinkPad、戴尔、三星、惠普、宏碁等知名品牌。 |  |
| 5 |  | 反应器与管路连接方式 | 卡套连接或进口处快速接头 |  |
| 6 |  | 可选配增压装置 | 增压装置的吸氢压力为3~6MPa，增压后达到13MPa以上。 |  |

##### 固体燃烧速率试验仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 燃烧检测行程 | 0~250mm | 是 |
| 2 | ★ | 燃烧距离测量精度 | ±0.5mm |  |
| 3 |  | 计时范围 | 5min（非金属）；20min(金属) |  |
| 4 |  | 计时精度 | ±0.01s/min |  |
| 5 | # | 点火方式： | 兼容气体点火和氮化硅点火两种点火方式，且与仪器集成一体。 |  |
| 6 | # | 安全保障 | 一键急停，意外情况下可直接断电，保障试验人员安全； | 是 |
| 7 | # | 功能描述 | 仪器内嵌工控PC主板、10.1英寸电容式触摸屏，采用Windows7操作系统，预装专业操作软件； |  |

##### 8、旋风式粉碎机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 粉碎程度 | ＞100目 |  |
| 2 | ★ | 转速 | ＞4000r/min |  |
| 3 |  | 功率 | 350-2300W |  |