公开招标文件

采购项目编号：441802-201712-201007-0023

采购项目名称：清远市清城区人民医院新生儿听力筛查仪和全自动血细胞计数分析仪等设备采购项目

清远市深联招标有限公司  编制

日期：2017年12月

目   录

第一部分、投标邀请函	4

投标邀请函	5

第二部分、采购项目内容	8

一、采购项目需求	9

二、采购项目商务要求	14

三、评分细则附表	15

第三部分、投标人须知	16

一、说明	17

二、招标文件	18

三、投标文件的编制和数量	19

四、投标文件的递交	22

五、开标、评标和定标	23

六、质疑和投诉	25

七、合同的订立和履行	25

八、适用法律	26

九、评标方法、步骤及标准	26

第四部分、合同书	27

一、合同	29

二、项目验收报告单	32

第五部分、投标文件格式	33

一、自查表	35

评审项目投标资料表	36

二、资格性文件	37

(一)投标函	38

(二)法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书	39

(三)投标保证金交纳凭证	41

(四)关于资格的声明函	42

(五)政府采购供应商反商业贿赂承诺书	43

(六)投标承诺书	44

三、商务部分	45

(一)投标人综合概况	46

(二)商务条款响应表	47

(三)售后服务方案	48

四、技术部分	49

(一)货物说明一览表	50

(二)政府强制采购节能产品目录范围的产品一览表	51

(三)标示“★”符号条款响应表	52

(四)标示“▲”符号条款响应表	53

(五)非标示“▲”符号条款响应表	54

(六)项目实施方案	55

五、价格部分	56

(一)开标一览表	57

(二)投标报价明细表	58

六、政府采购政策	59

(一)中小企业声明函	60

(二)残疾人福利性单位声明函	62

七、开标函	63

开标函	64

# 温馨提示

# 一、本项目采用网上报名登记、网上交纳投标保证金的非电子评标方式，投标人应当通过清远市公共资源交易中心政府采购交易系统（以下简称“交易平台”）完成本项目的网上报名登记和网上交纳投标保证金等事项。由于是采用非电子评标方式，故投标人须递交纸质投标文件。

# 二、投标人需在交易平台上打印《交纳投标保证金通知书》，并按要求将投标保证金交纳到指定帐户。

# 三、报名后的投标人须在招标文件规定的期限内从其基本帐户一次性划付足额的资金作为投标保证金，分批次或以现金形式交纳的将不被接受。以划付资金实际到达交易平台作为投标保证金到账时间。如投标人有违上述规定，其投标文件将被评定为无效，由此造成的后果由投标人自行承担。

# 四、严禁投标人采用ETC系统(广东金融结算系统)交纳项目的投标保证金，如有违反，由此引起的一切不利后果均由投标人自行承担。

# 五、投标人可登录清远市公共资交易中心网站核对投标保证金的交纳帐户、金额、时间等情况，不按要求交纳的投标保证金均视为无效。投标人须重新按要求交纳投标保证金。交易平台将在采购活动结束后把本项目的投标保证金以“原渠道返回”方式退还。

# 六、投标人使用IE8浏览器登录清远市公共资源交易中心网（www.qyggzy.cn），点击“网上交易服务大厅”，点击“政府采购”进入政府采购网上交易服务窗口，查阅“办事指南”之“操作指引”，了解申领广东省数字证书（简称CA证书）和网上报名、网上交纳保证金的具体步骤。投标人点击“登录&注册”之“企业注册”按要求填写投标人信息，并授权经办人（身份证及其复印件）携带营业执照（原件和复印件）在参加投标活动前完成申领CA证书。(办理CA证书联系人何工：0763-3780106；QQ群：259706606）。

第一部分、投标邀请函

投标邀请函

清远市深联招标有限公司受清远市清城区人民医院的委托，对清远市清城区人民医院新生儿听力筛查仪和全自动血细胞计数分析仪等设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：441802-201712-201007-0023

二、采购项目名称：清远市清城区人民医院新生儿听力筛查仪和全自动血细胞计数分析仪等设备采购项目

三、采购项目预算金额（元）：756,800

四、采购数量：1批

五、采购项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

| 项目包号 | 项目包名称 | 内容 | 数量 | 采购项目预算金额（元） | 项目 性质 | 交货、完工期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 清远市清城区人民医院新生儿听力筛查仪采购项目 | 新生儿听力筛查仪 | 1台 | 250,000.00 | 政府 采购 | 合同生效之日起30个日历日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用。 | 1．设备安装调试完毕并经验收合格之日起3个月内支付合同总价款的90%。 2．合同余款在设备验收合格满1年之日起1个月内一次性无息付清。 3．采购人向属地财政主管部门提交拨款申请即视为已履行支付义务。 |
| 02 | 清远市清城区人民医院全自动血细胞计数分析仪等设备采购项目 | 全自动血细胞计数分析仪 | 各1台 | 506,800.00 |  |  |  |
|  |  | 洗板机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 酶标仪 |  |  |  |  |  |
|  |  | 医用低温冰箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 低速离心机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子天平 |  |  |  |  |  |
| 如无特殊说明，各项目包要求均相同。 采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策均详见招标文件。 |

六、供应商资格

（一）供应商资格要求

1．供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明资料：

（1）有效期内的工商营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)、组织机构代码证、税务登记证复印件。

（2）所属期为2017年10月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件复印件。如单位依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。】

（3）2016年年度财务报表，或2017年10月份或之后任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表。】

（4）社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2017年10月份或之后任意一个月。】

（5）供应商住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，如供应商自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】

（6）政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。

（7）投标承诺书原件。

2．按规定完成了报名登记手续并购买了招标文件。

3．公司（单位）法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动，另外本项目不接受以下主体参加采购活动：

（1）被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）以联合体形式参与采购活动的供应商。

（4）被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，或处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单中被禁止参加政府采购活动的供应商。【以政府采购代理机构于投标截止时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，供应商需在投标截止前提供相关证明资料。】

4．具有医疗器械生产企业许可证，或医疗器械经营企业许可证，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。

5．如供应商所投新生儿听力筛查仪、全自动血细胞计数分析仪、洗板机和酶标仪为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。

（二）报名登记及购买招标文件

1．根据《关于清远市公共资源交易一体化服务平台政府采购网上交易系统正式运行的通知》的要求，本项目实行网上报名。供应商须在2017年12月21日至2017年12月27日期间办理报名登记手续并下载本项目招标文件(网址https://www.qyggzy.cn )，无需再到采购代理机构购买。

2．投标人在递交投标文件时须交纳本项目招标文件制作工本费人民币150元，否则，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。

3．投标人无需执行本公告的“第七点”。

（三）交纳投标保证金

1．交纳保证金时间：自2017年12月21日至2018年1月5日止。

2．交纳金额：01项目包为人民币贰仟元整（￥2,000.00元）；02项目包为人民币伍仟元整（￥5,000.00元）。

3．供应商凭CA证书采用网上交纳方式向清远市公共资源交易中心交纳所投项目的投标保证金。

七、符合资格的供应商应当在2017年12月21日至2017年12月27日期间（上午8：30至12：00，下午2：30至5：30，法定节假日除外，不少于5个工作日）到清远市深联招标有限公司（详细地址：清远市公共资源交易中心网站，网址https://www.qyggzy.cn）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2018年1月12日9时30分。

九、提交投标文件地点：清远市公共资源交易中心开标2室（清远市人民二路政府机关2号楼一楼东门）。

十、开标时间：2018年1月12日9时30分。

十一、开标地点：清远市公共资源交易中心开标2室（清远市人民二路政府机关2号楼一楼东门）。

十二、本公告期限（5个工作日）自2017年12月21日至2017年12月27日止。

十三、联系事项

（一）采购项目联系人（代理机构）：黄龙飞

联系电话：0763-3382748

采购项目联系人（采购人）：高先生

联系电话：0763-3334130

（二）采购代理机构：清远市深联招标有限公司

地址：清远市新城三号区连江路金沙商务大厦第11层

联系人：李幸男

联系电话：0763-3382025

传真：0763-3380185

邮编：511515

（三）采购人：清远市清城区人民医院

地址：清远市清城区下濠基124号（清城区人民医院）

联系人：卢国标

联系电话：0763-3326322

传真：0763-3326322

邮编：511500

第二部分、采购项目内容

一、采购项目需求

注：

1．本招标文件中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于招标文件的要求。

2．本项目接受进口的新生儿听力筛查仪、全自动血细胞计数分析仪、洗板机和酶标仪参加投标，其他属于广东省政府集中采购目录以内的产品或者采购限额标准以上的产品，或属于国家法律法规政策明确规定限制进口的产品，则不接受进口产品参加投标。

3．标示“★”符号的条款为不可负偏离条款。如投标人负偏离响应标示“★”符号的条款，其投标文件将被评定为无效。

4．标示“▲”符号的条款为重点评分条款。

5．如投标人所投进口产品的价格超过政府主管部门批准的价格，其投标文件将被评定为无效。

6．单一产品采购项目，多家投标人所投产品为同一品牌（或非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌完全相同），只能作为一家投标人计算。

01项目包：清远市清城区人民医院新生儿听力筛查仪采购项目

（一）采购需求一览表

| 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新生儿听力筛查仪 | 1台 | 核心产品。该设备政府主管部门批准的采购预算为人民币25万元/台。 |

（二）采购项目要求

1.功能要求

- ▲采用双耳同时给刺激声和双耳同时检测，可提供双耳同步、双耳交替、单侧左耳、单侧右耳四种筛查模式。

- ▲屏幕直观显示扫描进度及已扫描次数，最大扫描次数不少于15000次。

- 有双抗干扰系统，抗内源肌电干扰和抗环境噪声干扰；仪器操作界面可提示。

- 检测前不需服用镇静剂。

- 为了确保测试结果准确，产品必须通过了国家食品药品监督管理局的产品注册（SFDA）及通过了食品药品监督管理局FDA认证。

- ▲采用便捷的耳套隔音，不要求在专业测听室操作。

- 主机内置锂电充电池。

- ▲设备测试过程中无需借助电脑，机身需自带固定装置，不借助任何工具情况下可悬挂于病床架、婴儿床旁栏杆等地方，并不借助工具更换固定地点。

- 彩色的图文并茂的显示屏提示，如提示电极松脱、检测进度及测试时间；可显示内源肌电干扰和环境噪声干扰。

2.技术参数

- 前置放大器与放大器

- 增益：105dB。

- 电压供给：+/-12VDC。

- 切迹滤波器：-12dB @50Hz，-12dB @60Hz。

- 带通滤波器：50～1500Hz；高端滤过：6dB/octave；低端滤过：24dB/octave。

- 双伪迹拒绝叠加系统

- 抗内源肌电干扰：5～30μV@270Hz。

- 抗环境噪声干扰：60dB+/-4dBSPL@2kHz。

- 刺激声

- 短声：持续时间为100微秒。

- 强度：35dBnHL（可选择40 dBnHL）。

- 频率范围：700～5000Hz(+/-5dB)。

- 内部平均参数

- 扫描速度：34次/秒 与37次/秒交替。

- 扫描次数：最多为15000次。

- 分析时间：25微秒。

- 样本数/扫描速度比：100。

02项目包：清远市清城区人民医院全自动血细胞计数分析仪等设备采购项目

（一）采购需求一览表

| 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 全自动血细胞计数分析仪 | 各1台 | 核心产品。该设备政府主管部门批准的采购预算为人民币35万元/台。 |
| 洗板机 |  | 核心产品。该设备政府主管部门批准的采购预算为人民币4.8万元/台。 |
| 酶标仪 |  | 核心产品。该设备政府主管部门批准的采购预算为人民币5万元/台。 |
| 医用低温冰箱 |  |  |
| 低速离心机 |  |  |
| 电子天平 |  |  |

（二）采购项目要求

1.全自动血细胞计数分析仪

- ▲检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，CBC+DIFF+RET≥30/小时。

- 检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个。

- ▲用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul。

- 白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰。

- 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加2倍，结果更准确、可靠。

- ▲血小板计数：具有两种方法进行血小板的定量计数。

- 网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。

- 体液检测速度：≥30样本/小时。

- 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类。

- 体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- 实时网络通讯系统：具有实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评，确保用户的结果质量达到国际质量水准。

- 具有自动复检功能，并能自动追加自动检测项目。

- 流程控制：附带流程控制软件Labman，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

2.洗板机

- 残液量：＜1ul /孔（96孔）。

- ▲处理速度：＜130秒（3个循环，300ul /孔，96孔板）。

- 洗液分配精度：整板CV＜2%（96孔板）。

- ▲可清洗U型、V型、平底型96孔板或条形板。

- ▲具有交叉吸液、底部清洗功能和板震荡功能。

- 微电脑控制实现注水器推动泵和吸液率的多种控制。

- 吸液和注液速度可调，两者功能分离。

- ▲可调流量从150～1000ul/孔/秒。

- 浸泡周期1～600秒。

- 分配量25～3000ul /孔，可以1ul/孔进行递增调整。

- 洗头可选用8头或12头。

- 洗板循环次数1～10次。

- 可增加多达三个洗液通道。

- 用户可定义75种程序，设置含：酶标板型、洗液量、洗板次数、浸泡时间、酶标板振荡、板头位置、吸液位点等多种参数。

- 无须专用的清洗液瓶，洗液切换容易。

3.酶标仪

- ▲波长范围：400～750nm。

- 滤光片配置：标配405、450、490、630nm 4块滤光片，另可选配多达19种不同波长滤光片。

- 测定方式：单、双波长自动转换。

- ▲适用板型：6、12、24、48、96孔U型、V型和平底型，板式或条式。

- 吸光度范围：0.000～3.000Abs。

- 分辨率：0.001Abs。

- ▲精确度：0～2.000Abs，±1%±0.010。

- ▲重复性：0～2.000Abs，±0.5%±0.005。

- 测定速度：30秒/96孔板。

- 储存：储存55种测试项目，储存最近的10板测试结果，并能储存40条标准曲线。

- 报告方式：原始数据、定性和定量分析结果、质控报告等。

- 报告内容：空白、标准、质控、样品的吸光度值、浓度值、阴阳性，尚可打印相应的标准曲线图。

- 具有八种类型的曲线图：直线、二次方曲线、三次方曲线、三次方函数、二点对数曲线、逐点联线、反对数曲线等。

- 诊断功能：自检系统能彻底检测仪器的光路、质控报告等。

4.医用低温冰箱

- 立式，箱内有效容积≥890L。

- 箱内温度范围：2℃～8℃。

- ▲数字显示箱内温度，微电脑控制，显示精度0.1度，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。

- ▲可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。

- ▲高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度。

- ▲采用品牌压缩机。

- 双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。

- 门体可实现90°自关门，防止用户开门后忘记关门。

- 带有可移动脚轮和可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用。

- 冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水。

- 产品带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测。

- 整机保修三年。

5.低速离心机

- 驱动系统：交流变频无刷免维护电机驱动。

- 安全防护：自动锁盖，内锁装置。

- 操作界面：微电脑控制程序，彩色液晶触摸屏。

- ▲转速、离心力、时间、转子升降速可调。

- 最高转速（max.speed)：5000r/min。

- 最大相对离心力(max.rcf)：4470×g。

- 转速/离心力互设，同步显示。

- 升速时间：＜30s，降速时间：＜50s（制动模式）。

- ▲转速精度 Speed Accuracy：±10 r/min。

- 配置：5ml*56支（带自动脱帽功能）。

6.电子天平

- 称量范围：0～220g。

- 读数精度：0.1mg。

- 显示方式：数显。

- 标准配置：主机1台、砝码1套。

二、采购项目商务要求

注：如无特殊说明，各项目包均采用以下商务要求。

（一）供货要求

1．投标人所供设备须符合国家的相关规定，且负责将所供设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试等。

2．设备安装所涉及的有关零配件均由投标人提供。

（二）报价要求

1．投标人所提供的货物、工程和服务均应以人民币报价，如同时以人民币及外币报价，以人民币报价为准。

2．投标人应按照招标文件采购需求的内容、责任范围以及合同条款进行报价，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。

（三）交货、完工期

合同生效之日起30个日历日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用。

（四）质保期

如无特别说明，投标人所投产品的质保期为一年，易耗易损设备除外。如生产制造商提供更优质服务，则按生产制造商的标准执行。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

（五）验收要求

除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

（六）售后服务

1．质保期内，所有设备保修服务方式为产品制造商上门质保，由此产生的一切费用均由投标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2．质保期内出现不能明确的故障，投标人必须在30分钟内响应，4小时内有明确的解决方案。如故障不能通过电话解决，投标人在接到采购人维修通知后8小时内到达现场维修，否则，构成违约并承担违约责任。每逾期一天到达现场维修，在质保金中扣除人民币1,000.00元。

3．设备在质保期内维修，维修完毕正常运作后，投标人须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案，其中产生的费用由投标人承担。维修时间超过24小时，每逾期一天，质保期延长二天。质保期内的维修原则上不超过三次，如超过三次，质保期自第四次维修结束日起计算顺延二年。

4．质保期后，投标人提供合同项下设备的维修服务，具体收费标准由双方协商确定。

5．投标人须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。受训人员不得少于5人。

6．投标人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

（七）付款方式

1．设备安装调试完毕并经验收合格之日起3个月内支付合同总价款的90%。

2．合同余款在设备验收合格满一年之日起1个月内一次性无息付清。

3．采购人向属地财政主管部门提交拨款申请即视为已履行支付义务。

三、评分细则附表

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价÷评标价格)×价格分值 注：1．“评标基准价”是指有效评标价格当中的最低价格。 2．如投标人为小型或微型企业，且所投产品的制造商为小型或微型企业的，评审时，对小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术 部分 | 60分 | 20分 | 根据投标人对标示“▲”符号采购需求的响应情况进行评分。 | 完全响应招标文件要求得20分。每负偏离一项扣5分。最高扣至该项得0分。 |
|  |  | 35分 | 根据投标人对非标示“▲”符号采购需求的响应情况进行评分。 | 完全响应招标文件要求得35分。每负偏离一项扣3分。最高扣至该项得0分。 |
|  |  | 5分 | 根据投标人所投产品情况（包括设备的知名度高低、耐用性、配置和选型的合理性、节能、环保等）进行评分。 | 被评定为优，4分≤得分≤5分。 |
|  |  |  |  | 被评定为中，2分≤得分≤3分。 |
|  |  |  |  | 被评定为差，0分≤得分≤1分。 |
| 商务 部分 | 10分 | 2分 | 根据投标人所投产品的质保期进行评分。 | 优于招标文件要求，1分≤得分≤2分。 |
|  |  |  |  | 满足招标文件要求，得0.5分。 |
|  |  |  |  | 不满足招标文件要求，得0分。 |
|  |  | 4分 | 根据投标人售后服务方案（包含服务点的设立、响应时间快慢、服务计划的科学合理性等）进行评分。 | 被评定为优，3分≤得分≤4分。 |
|  |  |  |  | 被评定为中，1分≤得分≤2分。 |
|  |  |  |  | 被评定为差，0分≤得分≤0.5分。 |
|  |  | 4分 | 根据所投产品自2015年1月1日起至本项目投标截止时间止的销售业绩进行评分（有效业绩的日期认定以签订合同的日期为准）。【本项评分以投标人提供合同关键页（包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章）和验收报告的复印件为评审依据】 | 每提供1个业绩得1分。 |

注：1．如无特殊说明，各项目包均采用此评分细则。

2.投标人提供的证明文件须真实、有效。

3．对于招标文件中载明需原件备查的有关文件资料，投标人在投标时须随身携带其原件。如投标人不能应评标委员会的要求提供该部分文件资料原件核查，则投标人相应项的评分为零。

第三部分、投标人须知

一、说明

(一)适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

(二)定义

1．“采购人”是指：清远市清城区人民医院。

2．“政府采购代理机构”是指：清远市深联招标有限公司。

3．“监管部门”是指：清远市清城区政府采购中心。联系信息如下：

(1)联系人：陈先生。

(2)电话：0763-3939952。

(3)传真：0763-3939952。

(4)地址：清远市清城区东城新区财政综合大楼5楼。

(5)邮编：511515。

4．合格的投标人

(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(2)单一产品采购项目，多家投标人所投产品为同一品牌（或非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌完全相同），只能作为一家投标人计算。

(3)符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

5．“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三)合格的货物和服务

1．“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。如招标文件中没有提及招标货物来源地，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，投标人所投的货物均应是合法生产、符合国家有关标准要求、满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求的本国货物。

2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3．如招标文件无特别说明，本项目不接受进口产品参与投标。进口产品的范围及规定按财库[2007]119号文件及财办库﹝2008﹞248号文件执行，且进口产品的价格不得高于采购主管部门批准的采购价格。

4．如投标人所投产品属于最新一期（以中国政府采购网上颁布的为准）政府强制采购节能产品目录范围内的产品，须按规定执行，并在投标文件中提供相关证明材料，否则,其投标文件将被评定为无效。

5．如供应商所投报的产品属于《环境标志产品政府采购清单》目录范围的产品，在技术要求、质量、服务、价格条款相同的情况下，将优先获得采购。

6．如本项目采购内容涉及电脑采购，投标人所投电脑必须装载正版专业版操作系统和应用软件。

7．投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如有，由此引起的一切责任由投标人承担。

8．如本项目招标文件对分包或转包事项有特别说明，或经采购人书面同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包或转包给其他承包商完成。承包商应当具备相应的资格条件，且不得再次分包。如政府采购合同分包或转包履行，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，承包商就分包或转包项目承担连带责任。

9．投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包，须在投标文件中载明分包承担主体，否则，其投标文件将被评定为无效。

10．如中标企业为小型或微型企业，不得将中标合同分包或转包给大型、中型企业；中型企业不得分包或转包给大型企业。

(四)投标费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标的有关费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2．本项目向中标人收取中标服务费。中标人须于收到政府采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向政府采购代理机构交纳项目的中标服务费。中标服务费按差额定率累进法计算收取。如中标服务费金额少于人民币陆仟元整（￥6,000.00元），则按人民币陆仟元整（￥6,000.00元）收取。收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100-500 | 1.10% |
| 500-1000 | 0.80% |

二、招标文件

(五)招标文件的构成

1．招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)投标邀请函。

(2)采购项目内容。

(3)投标人须知。

(4)合同书。

(5)投标文件格式。

(6)在招标过程中由采购人或政府采购代理机构发出的修正和补充文件等。

2．投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充通知、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件各方面都做出实质性响应，其投标文件将被评定为无效。

(六)招标文件的澄清

1．投标人认为采购文件的内容损害其权益，可以为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内向采购人或政府采购代理机构提出疑问或质疑。

2．在规定的时间内，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（包括纸质的文件、信件、电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件等数据电文）在规定的时间内通知采购人或政府采购代理机构。采购人或政府采购代理机构对投标人所要求澄清的内容予以答复（或以法定网站上公告方式通知，由投标人自行下载），必要时，采购人或政府采购代理机构将组织相关专家进行论证。采购人或政府采购代理机构认为质疑理由成立，应当修改招标文件或重新组织采购活动。

3．投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问，采购人或政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(七)招标文件的修改

1．无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，但采购标的和资格条件除外。

2．修改内容是招标文件的组成部分，政府采购代理机构将以书面形式通知（或以法定网站上公告方式通知，由投标人自行下载）所有购买招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

3．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者政府采购代理机构应当在投标截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知（或以法定网站上公告方式通知，由投标人自行下载）所有获取招标文件的投标人；不足十五个日历日的，采购人或者政府采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制和数量

(八)投标的语言

投标人提交的投标文件以及与采购人或政府采购代理机构就投标有关的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷资料可以用另一种语言，但对应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

(九)投标文件的构成

投标文件构成应符合法律法规及招标文件的要求。

(十)投标文件编制

1．投标人必须对项目整体进行投标。如投标人对招标文件中多个包（组）进行投标，其投标文件可按每个包（组）的要求分别进行编制、装订和封装。未经装订的投标文件发生文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

2．投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。

3．投标人必须对投标文件提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或政府采购代理机构及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

4．如因投标文件填报内容不详，或没有提供招标文件要求的资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

(十一)投标报价

1．投标人所提供的货物、工程和服务均应以人民币报价，如同时以人民币及外币报价，以人民币报价为准。

2．投标人应按照招标文件“采购项目需求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价,并按《开标一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；投标总价中也不得缺漏招标文件要求的内容，否则，其投标文件将被评定为无效。

3．《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

(1)对于报价免费的项目必须标明“免费”。

(2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

(3)应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

4．每一种规格的货物或服务只允许有一个报价，否则，其投标文件将被评定为无效。

5．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间内现场提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如投标人不能证明其报价的合理性，其投标文件将被评定为无效。

(十二)备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标文件将被评定为无效。（招标文件允许有备选方案参加投标的除外）

(十三)联合体投标

1．两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标，则联合体各方均应提交相关的资格文件、联合体协议并注明主办人。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独或组成新的联合体在同一项目中投标。

2．如投标人以联合体形式参加投标，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；如采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3．鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

4．组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

(十四)投标人资格证明文件

1．投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

2．资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

(十五)产品合格性

投标人应递交能证明其所投产品合格性和符合招标文件规定的证明材料。

(十六)投标保证金

1．投标人应按招标文件规定的方式、金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

2．投标人以联合体进行投标的，投标保证金可以由其中任何一个投标人的名义缴纳，投标保证金对联合体各方均具有法律约束力。

3．如无质疑或投诉，交易平台将在中标公告发出之日起五个工作日内按“原渠道返回”方式退还未中标的投标人的投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费；如有质疑或投诉，交易平台将在质疑和投诉处理完毕后退还。

4．交易平台将在政府采购代理机构收到本招标项下的政府采购合同之日起五个工作日内按“原渠道返回”方式退还中标人的投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费。

5．如项目被评定为废标，交易平台将在结果公告发出之日起五个工作日内按“原渠道返回”方式退还投标人的投标保证金及同期银行利息，并扣除相关手续费。

6．在退还投标人投标保证金时，因投标人自身原因导致无法及时退还的，由投标人自行承担因此而引起的一切责任。

7．投标人有下列情形之一，其投标保证金将被依法处理：

(1)中标后无正当理由不与采购人签订合同。

(2)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人。

(3)投标有效期内投标人撤销投标文件。

(十七)投标的截止期和有效期

1．政府采购代理机构拒绝接收投标人在投标截止时间后递交的任何文件（评标委员会在评审时要求澄清的文件除外）。

2．招标人可以根据实际情况，通过修改招标文件方式酌情延长投标截止期。延长投标截止期后，采购人或政府采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3．投标有效期为从提交投标文件的截止之日起算90个日历日。如投标人承诺的投标有效期比规定时间短，其投标文件将被评定为无效。

4．特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。如投标人拒绝延长其投标有效期，其投标保证金将按规定进行退还；如投标人同意延长其投标有效期，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

(十八)投标文件的数量和签署

1．投标人应编制投标文件一式六份（正本一份和副本五份）、《开标函》一份（开标函包括《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》（如有））。

2．投标文件的每一页都应由投标人代表用姓或姓的首字母亲笔签字（或加盖投标人公章），或加盖骑缝投标人公章。招标文件没有注明要求签字、或签署、或盖章的位置，投标人没有签字、或签署、或盖章的，该部分资料将面临被评定为无效的风险，由此产生的一切责任由投标人承担。

3．投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。如副本与正本不符，以正本为准。

4．投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在投标文件中。

5．投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

6．投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则，其投标文件将被评定为无效。

7．投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（或投标）专用章等代替，否则，其投标文件将被评定为无效。

四、投标文件的递交

(十九)投标文件的密封和标记

1．投标人可将投标文件正本、副本和开标函分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“开标函”字样。

2．信封或外包装上可注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人公章。

3．如未按要求密封和标记，采购人或政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

4．采购人或者政府采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、政府采购代理机构应当拒收。

(二十)投标文件的修改和撤回

1．投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

2．投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人或政府采购代理机构。

3．投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

(二十一)开标

1．政府采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标，欢迎投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

2．开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者政府采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3．政府采购代理机构做好开标记录，开标过程应当由采购人或者政府采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

(二十二)评标委员会的组成

评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和相应专业类别的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购有关规定确定。

(二十三)投标文件的初审

1．资格性检查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者政府采购代理机构按规定对投标人的资格进行审查。如合格投标人不足三家，项目作废标处理。

2．符合性检查：评标委员会对通过资格性检查的投标人依法审查其投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否实质性响应招标文件的商务、技术要求等。

3．投标人数量的认定

(1)如采用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标，按一家投标人计算。以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按少数服从多数的原则推荐参加评标的投标人。

(2)如使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标，按一家投标人计算。通过资格审查、符合性审查的投标人均可进入综合评分阶段。

4．在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质性响应招标文件的要求。实质性响应是指与招标文件载明的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

5．在资格性、符合性检查时，如发现投标人存在下列情形之一，其投标文件将被评定为无效：

(1)没有按招标文件要求递交投标保证金。

(2)投标报价超出本项目(包)采购预算，或投标报价超出政府采购主管部门批准该设备或服务的采购预算（适用于含有进口设备的采购项目）。

(3)投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求。

(4)未按照招标文件规定要求签署、盖章。

(5)投标文件无法定代表人(负责人)签字或签字人无法定代表人(负责人)有效授权。

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录。

(7)投标时，两家或以上公司同一法定代表人或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，且同时参与同一采购项目的投标活动。

(8)串通投标。

(9)对招标文件标示“★”符号条款负偏离响应。

(10)存在招标文件规定被评定为无效投标文件的情形。

(11)不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

(二十四)投标文件的澄清

1．评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2．投标文件报价出现前后不一致，按照下列规定修正：

(1)开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准。

(2)大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准。

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

(5)如同时出现两种以上不一致，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定,经投标人确认后产生约束力。如投标人不确认，其投标文件将被评定为无效。

3．投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

(二十五)投标的评价

评标委员会对通过资格性和符合性检查的投标文件进行比较与评价。

(二十六)授标

1．评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准对投标文件进行评审，提出书面的评标报告。

2．推荐

(1)采用最低评标价法的。评标结果按评标报价由低到高顺序排列。评标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

(2)采用综合评分法的。评标结果按综合得分由高到低的顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。排名第一的投标人为中标候选人。

3．采购人在法定时间内按评标报告确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。如中标候选人并列，按以下顺序确定中标人：

(1)技术部分得分较高。

(2)随机抽取方式确定。

4．中标人确定后，采购人或政府采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

5．在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者政府采购代理机构应当告知其未通过的原因。如采用综合评分法评审，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

六、质疑和投诉

(二十七)质疑

1．如供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

2．质疑函格式参照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“一、质疑函”的格式和有关质疑的规定进行。质疑函应当署名，如质疑供应商为自然人，应当由本人签字；如质疑供应商为法人或者其他组织，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

(二十八)投诉

1．如质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

2．投诉书格式参照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

七、合同的订立和履行

(二十九)合同的订立

1．如无特殊说明，中标人应当自中标通知书发出之日起七个工作日内提供合同初稿给采购人审核。

2．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺与中标人签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件的承诺作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，也不得向中标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

(三十)合同的履行

1．政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。如政府采购合同需要变更，采购人应将有关合同变更内容以书面形式报政府采购监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监管部门备案。

2．政府采购合同履行中，如采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同后必须按照相关规定备案。

八、适用法律

(三十一)适用法律

1．采购人或政府采购代理机构及投标人的一切政府采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

2．本项目招标文件的最终解释权归采购人或政府采购代理机构所有。

九、评标方法、步骤及标准

(三十二)评标方法

本项目评标采用 综合评分 法进行评审。

(三十三)评标步骤

1．初审：资格性检查；符合性检查。

2．比较与评价：商务评价；技术评价；价格评估。

3．推荐中标候选人名单。

第四部分、合同书

政府采购

合 同 书

（货物类）

采购项目编号：

采购项目名称：

项 目 包  号：

注：合同签订双方须根据项目的具体要求进行修订。

一、合同

甲方：                          乙方：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

地址：                          地址：

根据 采购项目名称（采购项目编号）项目包号：的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

（一）货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

注：1．合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2．货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

（二）合同金额

合同金额为人民币（大写）：_________________元（￥_______________元）。

（三）设备要求

1．货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．交付验收标准依次序对照适用标准为：

(1)符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

(2)符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

(3)货物来源国官方标准。

3．进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（四）交货期、交货方式及交货地点

1．交货期：

2．交货方式：

3．交货地点：

（五）付款方式

（六）质保期及售后服务要求

1．如无特别说明，乙方所投产品的质保期为   年，易耗易损设备除外。如生产制造商提供更优质服务，则按生产制造商的标准执行。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

2．质保期内，所有设备保修服务方式为产品制造商上门质保，由此产生的一切费用均由乙方承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3．质保期内出现不能明确的故障，乙方必须在   分钟内响应，   小时内有明确的解决方案。如故障不能通过电话解决，乙方在接到甲方维修通知后   小时内到达现场维修，否则，构成违约并承担违约责任。每逾期一天到达现场维修，在质保金中扣除人民币1,000.00元。

4．设备在质保期内维修，维修完毕正常运作后，乙方须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报甲方备案，其中产生的费用由乙方承担。维修时间超过   小时，每逾期一天，质保期延长二天。质保期内的维修原则上不超过三次，如超过三次，质保期自第四次维修结束日起计算顺延二年。

5．质保期后，乙方提供合同项下设备的维修服务，具体收费标准由双方协商确定。

6．乙方须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。受训人员不得少于   人。

7．乙方须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、验收报告等文档汇集成册后交付至甲方。

（七）安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（八）验收

1．货物如有国家标准按照国家标准验收，如无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4．乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5．验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

（九）违约责任与赔偿损失

1．乙方交付的货物、工程提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价1﹪的违约金。

2．乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价1‰的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3．甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的1﹪的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的1‰向乙方偿付违约金。

4．其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

（十）争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

（十一）不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后15日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（十二）税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

（十三）其它

1．本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5．政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

（十四）合同生效

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．合同一式   份。甲方   份、乙方   份、政府采购代理机构一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

开户名称：

银行帐户：

开 户 行：

（合同签订时，乙方的银行账户等内容应与广东省政府采购网供应商注册登记的信息一致）

签定地点：

签定日期：   年     月    日

二、项目验收报告单

市（县、区）政府采购项目验收报告单：

根据政府采购合同（合同编号：____）的约定，我单位对合同项下（采购项目名称）（采购项目编号、项目包号）投标人提供的货物/服务进行了验收。验收情况如下：

| 序号 | 采购需求、标准（服务内容、标准） | 数量（年限） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |
| 验收具体内容 | 品牌产地是否正确□ 规格型号是否正确□ 配置是否正确□ 数量是否正确□ 安装调试是否正常□ 是否有保修卡□ 包装是否完好□ 其他内容与合同条款是否一致□ (超出上述选项的，应当另附验收内容。) |
| 是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：□有□没有 | 与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：□有□ 没有 |
| 采购验收结论及付款建议： 验收小组成员分别（签字）： 采购人（公章） 验收小组组长（签字）： 年 月 日 |

第五部分、投标文件格式

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

项 目 包  号：

投标人名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

评审项目投标资料表

采购项目名称:                           采购项目编号：             项目包号：

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：投标人须按“评分细则附表”的内容，或招标文件另有要求的内容，或投标人认为需附上的内容进行填写。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

(一)投标函

清远市深联招标有限公司：

依据贵公司组织采购的采购项目名称（采购项目编号)项目包号：的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 五 份，开标函 一 份。

投标文件应包含以下内容：

1．自查表。

2．资格性文件。

3．商务部分。

4．技术部分。

5．价格部分。

6．政府采购政策。

在此，我方声明如下：

(1)同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

(2)投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

(3)我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

(4)我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

(5)我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

(6)我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

(7)我方同意按招标文件规定向政府采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人(加盖公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人代表签字：

开户银行：

帐户：

日期：

(二)法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

1．法定代表人（负责人）资格证明书

清远市深联招标有限公司：

采购项目名称:                           采购项目编号：             项目包号：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），联系电话：       。

特此证明。

注：

1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．投标人须提供法定代表人（负责人）的身份证（正反面）复印件，否则，其投标文件将被评定为无效。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2．法定代表人（负责人）授权委托书

清远市深联招标有限公司：

采购项目名称:                           采购项目编号：             项目包号：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺，联系电话：       ；邮箱：       ；有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

注：

1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．投标人签字代表为投标人法定代表人（负责人），则无须递交《法定代表人（负责人）授权委托书》。

5．投标人须提供被授权人的身份证（正反面）复印件，否则其投标文件将被评定为无效。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖私章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(三)投标保证金交纳凭证

清远市深联招标有限公司：

我公司参加贵公司组织的（采购项目名称）（采购项目编号）项目包号：的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

附：交纳本项目投标保证金凭证的复印件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(四)关于资格的声明函

清远市深联招标有限公司：

关于贵公司采购（采购项目名称）（采购项目编号）项目包号：投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并在递交投标文件截止时间前按规定递交以下文件：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 有效期内的工商营业执照,或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书复印件。 |
|  | 有效期内的组织机构代码证复印件。 |
|  | 税务登记证复印件。 |
|  | 所属期为2017年10月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件复印件。如单位依法免税的，则须提供相关部门出具的证明文件。【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。】 |
|  | 2016年年度财务报表，或2017年10月份或之后任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表。】 |
|  | 社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2017年10月份或之后任意一个月。】 |
|  | 供应商住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，如供应商自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】 |
|  | 政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。 |
|  | 投标承诺书原件。 |
|  | 医疗器械生产企业许可证复印件，或医疗器械经营企业许可证复印件，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证复印件。 |
|  | 如供应商所投新生儿听力筛查仪、全自动血细胞计数分析仪、洗板机和酶标仪为进口产品，而且投标人并非是所投产品的制造商或代理商，须具有所投产品制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。 |
|  | 如所投设备属于医疗器械类的，投标人须提供所投设备的医疗器械注册证复印件。 |

注：

1．如已实行“三证合一”，只需提供合证后的营业执照复印件，无需提供有效期内的组织机构代码证和税务登记证的复印件。

2．投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(五)政府采购供应商反商业贿赂承诺书

清远市深联招标有限公司：

为确保政府采购活动的顺利实施，促进清远市政府采购工作健康发展，在（采购项目名称）（采购项目编号）项目包号：招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2．不向政府采购人、政府采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3．不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4．不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6．不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7．不与采购人、政府采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．如违反以上承诺，愿接受政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11．如出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人（负责人）：（签名或盖私章）

投标人代表签字：

日期：         年     月     日

(六)投标承诺书

清远市深联招标有限公司：

在（采购项目名称）（采购项目编号）项目包号：招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．有良好的历史诚信记录。

5．自本项目公告发出之日起前三年内（如供应商成立时间不足三年的，须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

6．没有被财政主管部门禁止参加政府采购活动。

7．本公司（企业）的法定代表人（负责人）与本项目其他投标人的法定代表人（负责人）不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

8．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

9．没有违反法律、行政法规规定的其他条款。

我单位如违反上述承诺，则自愿承担由此引起的相应法律责任。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

三、商务部分

(一)投标人综合概况

采购项目名称:                         采购项目编号：                 项目包号：

1．投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人（负责人） |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

2．供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

3．同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

4．其它重要事项说明

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(二)商务条款响应表

采购项目名称:                           采购项目编号：             项目包号：

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完全理解并接受合同条款要求。 |  |  |
|  | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求。 |  |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
|  | 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标人投标有效期至项目验收合格之日止。 |  |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。 |  |  |
|  | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项。 |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| … | 其它商务条款偏离说明 |  |  |

注：

1．对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2．投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(三)售后服务方案

采购项目名称:                           采购项目编号：         项目包号：

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购项目商务要求制订（格式自定）

1．免费质保期；

2．应急维修时间安排；

3．维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4．维修服务收费标准；

5．制造商的技术支持；

6．主要配件的零售价和优惠说明；

7．其它服务承诺；

8．培训计划。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

四、技术部分

(一)货物说明一览表

采购项目名称:                       采购项目编号：               项目包号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌、规格及型号 | 制造商名称、地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．核心产品 |
| (1) |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2．其它产品 |
| (1) |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(二)政府强制采购节能产品目录范围的产品一览表

采购项目名称:                    采购项目编号：                 项目包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.根据中国政府采购网上公布的最新一期节能产品政府采购清单和环境标志产品政府采购清单的规定，如本项目所采购的产品属于政府强制采购的节能产品，投标人必须按要求填写此表，并在投标文件中提供节能产品目录清单的截图，否则，其投标文件将被评定为无效。

2.对于不属于政府强制采购的节能产品，但属于政府优先采购产品，如投标人不按要求填写此表或不在投标文件中提供节能（或环境标志）产品目录清单截图，则视投标人放弃享受政府政策。

3.在最新一期节能产品政府采购清单发布之后开展的政府采购活动，应当执行最新一期节能清单；在最新一期节能产品政府采购清单发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，可同时执行上期和最新一期节能清单。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(三)标示“★”符号条款响应表

采购项目名称:                   采购项目编号：                   项目包号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．投标人必须按招标文件要求逐条响应，否则，其投标文件将被评定为无效。

2．投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3．如招标文件中没有标示“★”符号条款的，则无需填写此表。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(四)标示“▲”符号条款响应表

采购项目名称:                    采购项目编号：                    项目包号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．投标人必须对应招标文件“采购项目需求”中标示“▲”符号条款逐条响应。如有缺漏项的，缺漏项按负偏离处理。

2．如招标文件中没有标示“▲”符号条款的，则无需填写此表。

3．投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

4．投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(五)非标示“▲”符号条款响应表

采购项目名称:                   采购项目编号：                    项目包号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1．投标人必须对应招标文件“采购项目需求”中非标示“▲”符号条款逐条响应。如有缺漏项的，缺漏项按负偏离处理。

2．投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3．投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(六)项目实施方案

采购项目名称:                   采购项目编号：                    项目包号：

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。投标文件中须包含但不限于以下内容。

1．设备配置说明。

2．设备技术特点说明及相关证明资料。

3．项目实施方案

4．拟执行管理及技术人员情况（投标人可自制表格说明，且拟派人员需为投标人的正式员工，表格内容应包含职责分工，人员姓名，职务，职称，专业工龄、联系方式等）。

5．履约进度计划表（投标人可自制表格说明，应包含合同签订时间，送货时间，交货时间，验收时间，质保期时间等）

6．质量保障措施

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

五、价格部分

(一)开标一览表

采购项目名称:                   采购项目编号：                     项目包号：

| 投标总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |
| 交货、完工期 |  |
| 备注 |  |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》。 |

注：投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(二)投标报价明细表

采购项目名称：            采购项目编号：                    项目包号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．核心产品 |
| (1) |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2．其它产品 |
| (1) |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1．以上内容必须与采购需求中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

2．投标文件中的《投标报价明细表》至少须包含本表所列项目内容。投标人可根据实际情况自行增加表中所涉项目，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

3．投标人没有按要求填写本表的，其投标文件将面临被评定为无效的风险。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

六、政府采购政策

(一)中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加                       单位的                         （采购项目名称、采购项目编号、项目包号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他              （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1．不提供《中小企业声明函》或不按要求填写《中小企业声明函》的投标人，视其放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

2．监狱企业可不填写此表，提供监狱企业的证明后即可享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

投标人（加盖单位公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2.小型和微型企业产品的价格明细表

采购项目名称：                  采购项目编号：                    项目包号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1．价格明细表需详细反映小型和微型企业产品的价格构成，如不提供详细《小型和微型企业产品的价格明细表》，则视投标人放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

2．投标人可根据实际情况自行增删表中所涉项目，但所列项目必须能反映小型和微型企业产品的价格构成。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

(二)残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的                         （采购项目名称、采购项目编号、项目包号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1．不提供《残疾人福利性单位声明函》或不按要求填写《残疾人福利性单位声明函》的投标人，视其放弃享受政府采购的扶持政策。

2．残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

七、开标函

开标函

1．投标文件中可不再重复放置“七、开标函部分”。

2．“开标函”须密封于一个信封内单独递交。

3．“开标函”须包含《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》（如有）各一份，并加盖投标人公章。

4．投标人须按要求编制投标文件，否则，其投标文件将被评定为无效。