福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：福建省环境监测中心站三年监管能力建设大气光化学 组分网仪器设备（二）货物类采购项目

备案编号：K-/-GK-202110-B2427-IDN

招标编号：[3500]YSCG[GK]2021002

采购人： 福建省环境监测中心站

代理机构：福建晏圣工程管理有限公司

2021年11月

第一章   投标邀请

福建晏圣工程管理有限公司采用公开招标方式组织福建省环境监测中心站三年监管能力建设大气光化学组分网仪器设备（二）货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-/-GK-202110-B2427-IDN。

2、招标编号：[3500]YSCG[GK]2021002。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：本次采购标的中品目号包1：1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-81-9、1-10、1-11，包2:2-1、2-3、2-4，包3:3-1、3-3、3-4已通过财政监管部门进口产品审批手续，允许进口产品参加投标；品目号包1：1-12、1-13，包2:2-2、2-5，包3:3-3，3-5未经过财政部门办理进口产品审批，拒绝进口产品参加投标。节能产品和环境标志产品：节能产品，适用于本项目,按财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》（财库[2019]19号）执行；环境标志产品：适用于本项目,按财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库[2019]18号）执行。信息安全产品，适用于本项目，按照已公布的信息安全产品清单（目录）执行。中小企业扶持政策：本项目为非专门面向中小企业采购，参与本项目的小微企业享受评审中6%的价格扣除。监狱企业和残疾人福利企业参与本项目视同小微企业，其中残疾人福利企业享受评审中10%的价格扣除。信用记录：按照下列规定执行：根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人应提供在本项目招标公告发布后、投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的查询结果网页打印件或截图，查询结果在投标文件的资格及资信证明文件部分中体现，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。投标人被列入上述失信违法名单或未按招标文件要求提供查询结果的，在资格审查程序中将被视为资格条件不符合要求。如投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。其他政府采购政策功能详见招标文件。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建省环境监测中心站

地址：福州市鼓楼区福飞南路138号

联系方法：83578121

13、代理机构：福建晏圣工程管理有限公司

地址：漳州市龙文区九龙大道工业品批发市场14幢26号店面

联系方法：18805919189

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建晏圣工程管理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 PM10颗粒物监测仪 是 1（套） 120,000.0000 1-2 PM2.5颗粒物监测仪 是 1（套） 120,000.0000 1-3 PM1颗粒物监测仪 是 1（套） 120,000.0000 1-4 SO2分析仪 是 1（套） 100,000.0000 1-5 NO-NO2-NOx-NH3分析仪 是 1（套） 150,000.0000 1-6 03分析仪 是 1（套） 100,000.0000 1-7 CO分析仪 是 1（套） 100,000.0000 1-8 动态校准仪 是 1（套） 120,000.0000 1-9 零气发生器 是 1（套） 100,000.0000 1-10 气象仪 是 1（套） 100,000.0000 1-11 NOy分析仪 是 1（套） 280,000.0000 1-12 大气臭氧激光雷达 否 1（套） 2,900,000.0000 1-13 在线VOCs分析仪 否 1（套） 2,000,000.0000 | 6310000 | 63100 |
| 2 | 2-1 在线碳分析仪 是 1（套） 900,000.0000 2-2 在线重金属分析仪 否 1（套） 1,700,000.0000 2-3 在线离子色谱仪 是 1（套） 2,200,000.0000 2-4 粒径谱仪 是 1（套） 1,450,000.0000 2-5 吸湿增长仪 否 1（套） 1,800,000.0000 | 8050000 | 80500 |
| 3 | 3-1 在线碳分析仪 是 1（套） 900,000.0000 3-2 在线重金属分析仪 否 1（套） 1,700,000.0000 3-3 在线离子色谱仪 是 1（套） 2,200,000.0000 3-4 黑碳仪 是 1（套） 450,000.0000 3-5 稳压电源、电路、气路、防雷、消防等 否 1（套） 650,000.0000 | 5900000 | 59000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建晏圣工程管理有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建晏圣工程管理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建晏圣工程管理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他： 代理服务费收取标准：根据本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定。(1)以中标通知书所列的中标金额作为收费的计算基数。(2)采购代理服务费根据签订的招标委托协议中约定的收费标准收取，即中标金额100万元以下的部分按1.5%计算，中标金额在100万元-500万元的部分按1.1%计算，中标金额在500万元-1000万元的部分按0.8%计算，中标金额在1000万元-5000万元的部分按0.5%计算.(3)采购代理服务费收取方式：中标供 应商应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性缴清采购代理服务费。采购代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。开户银行：兴业银行福州环球支行；开户名称：福建晏圣工程管理有限公司福州分公司；账 号：118 110 100 100 174377。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件第二章“投标人须知前附表”表2中关于“⑥关于投标截止时间过后”规定“b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金。”的内容修正为下列内容：b.根据《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》闽财购〔2018〕30号规定，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，没收其投标保证金，并书面报告本级财政部门： b1不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名 称相同的； b2投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的； b3系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡 MAC 地址与本招标项目的其他投标人一致的； b4投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建晏圣工程管理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建晏圣工程管理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建晏圣工程管理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建晏圣工程管理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建晏圣工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建晏圣工程管理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建晏圣工程管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建晏圣工程管理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建晏圣工程管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建晏圣工程管理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建晏圣工程管理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建晏圣工程管理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建晏圣工程管理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建晏圣工程管理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建晏圣工程管理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建晏圣工程管理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建晏圣工程管理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建晏圣工程管理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建晏圣工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建晏圣工程管理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建晏圣工程管理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建晏圣工程管理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建晏圣工程管理有限公司提出询问，福建晏圣工程管理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建晏圣工程管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建晏圣工程管理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建晏圣工程管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建晏圣工程管理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

无

包：2

无
包：3

无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建晏圣工程管理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建晏圣工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建晏圣工程管理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建晏圣工程管理有限公司统一对外发布。

②对福建晏圣工程管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形

明细

本合同包中标人不推荐为其他合同包中标候选人。

技术符合性

明细

未按规定提交投标保证金的；投标有效期不满足招标文件要求的；投标文件载明的招标项目交货（服务）时间超过招标文件规定的；明显不符合技术规格、技术标准要求的；投标文件载明的服务标准和方法等不符合招标文件要求的；投标文件组成不符合招标文件要求的； 投标文件中提供虚假或失实资料的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 投标人名 称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的； 采取分包、转包方式履行合同的；投标文件附有采购人不能接受的条件； 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的均视为未实质性响应招标文件要求，均按照无效投标处理。

商务符合性

明细

未按规定提交投标保证金的；投标有效期不满足招标文件要求的； 投标文件载明的招标项目交货（服务）时间超过招标文件规定的；明显不符合技术规格、技术标准要求的；投标文件载明的服务标准和方法等不符合招标文件要求的；投标文件组成不符合招标文件要求的； 投标文件中提供虚假或失实资料的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 投标人名 称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的； 采取分包、转包方式履行合同的；投标文件附有采购人不能接受的条件； 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的均视为未实质性响应招标文件要求，均按照无效投标处理。

附加符合性
         无

价格符合性 包：2
包一般情形

明细

本合同包中标人不推荐为其他合同包中标候选人

技术符合性

明细

未按规定提交投标保证金的；投标有效期不满足招标文件要求的；投标文件载明的招标项目交货（服务）时间超过招标文件规定的；明显不符合技术规格、技术标准要求的；投标文件载明的服务标准和方法等不符合招标文件要求的；投标文件组成不符合招标文件要求的； 投标文件中提供虚假或失实资料的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 投标人名 称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的； 采取分包、转包方式履行合同的；投标文件附有采购人不能接受的条件； 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的均视为未实质性响应招标文件要求，均按照无效投标处理。

商务符合性

明细

未按规定提交投标保证金的；投标有效期不满足招标文件要求的；投标文件载明的招标项目交货（服务）时间超过招标文件规定的；明显不符合技术规格、技术标准要求的；投标文件载明的服务标准和方法等不符合招标文件要求的；投标文件组成不符合招标文件要求的； 投标文件中提供虚假或失实资料的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 投标人名 称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的； 采取分包、转包方式履行合同的；投标文件附有采购人不能接受的条件； 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的均视为未实质性响应招标文件要求，均按照无效投标处理。

附加符合性
         无

价格符合性 包：3
包一般情形

明细

本合同包中标人不推荐为其他合同包中标候选人

技术符合性

明细

未按规定提交投标保证金的；投标有效期不满足招标文件要求的；投标文件载明的招标项目交货（服务）时间超过招标文件规定的；明显不符合技术规格、技术标准要求的；投标文件载明的服务标准和方法等不符合招标文件要求的；投标文件组成不符合招标文件要求的； 投标文件中提供虚假或失实资料的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 投标人名 称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的； 采取分包、转包方式履行合同的；投标文件附有采购人不能接受的条件； 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的均视为未实质性响应招标文件要求，均按照无效投标处理。

商务符合性

明细

未按规定提交投标保证金的；投标有效期不满足招标文件要求的； 投标文件载明的招标项目交货（服务）时间超过招标文件规定的；明显不符合技术规格、技术标准要求的；投标文件载明的服务标准和方法等不符合招标文件要求的；投标文件组成不符合招标文件要求的； 投标文件中提供虚假或失实资料的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 投标人名 称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的； 采取分包、转包方式履行合同的；投标文件附有采购人不能接受的条件； 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的均视为未实质性响应招标文件要求，均按照无效投标处理。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建晏圣工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为6%；工程项目为3%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为2%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予10%的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。4、上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。5、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型，若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。注：享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F2.1投标货物的技术响应情况 | 40 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责：投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”的得满分40分；标注“▲”号的技术参数合计9项，每负偏离一项扣3分；未标注“▲”号的技术参数合计232项，每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。2、技术和服务要求响应表中的投标产品技术参数，若与政府有关职能管理部门所颁发的证件或投标文件彩页资料中的技术参数指标不一致，则以政府有关职能管理部门所颁发的证件或投标文件彩页资料为准。 |
| F2.2产品的佐证资料 | 3 | 投标人提供的产品彩页资料或复印件完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分。无提供彩页资料或复印件，或提供的资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的，本项不得分。 |
| F2.3产品性能验证（技术原理） | 3 | 投标人提供所投主要产品大气臭氧激光雷达的性能验证。臭氧激光雷达满足适应性要求：采用平板干涉光学滤波技术，稳定可靠，提供国家计量等部门出具的权威验证报告（加盖CMA)复印件加以佐证，能够验证的得3分，否则不得分。 |
| F2.4产品性能验证（安全防护性） | 3 | 投标人提供所投主要产品大气臭氧激光雷达的性能验证。臭氧激光雷达满足电、光、气安全防护性要求：具备高功率臭氧激光雷达的安全防护系统和气体供应安全系统，能够保证系统运行电﹑光、气和运行的安全性，提供国家计量等部门出具的权威验证报告（加盖CMA)复印件加以佐证，能够验证的得3分，否则不得分。 |
| F2.5产品性能验证（效数据率） | 3 | 投标人提供所投主要产品在线VOCs分析仪的性能验证。有效数据率≥90%。提供生态环境部(原环境保护部)环境监测仪器质量监督检验中心等的权威检测机构出具的检测报告（加盖CMA)复印件加以佐证，能够验证的得3分，否则不得分。 |
| F2.6产品性能验证（长时间浓度漂移、保留时间漂移） | 3 | 投标人提供所投主要产品在线VOCs分析仪的性能验证。同时满足长时间浓度漂移、保留时间漂移：连续运行≥30d，氢火焰离子检测器(FID)检测组分的浓度漂移≤15%；质谱检测器(MS)检测的组分的浓度漂移≤30%；目标组分的长时间保留时间漂移≤0.5min。”提供生态环境部(原环境保护部)环境监测仪器质量监督检验中心等的权威检测机构出具的检测报告（加盖CMA)复印件加以佐证，能够验证的得3分，否则不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F3.1投标人资质 | 1.5 | 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得0.5分，具有ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分，具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分，须提供有效期内的证书复印件，否则不得分。 |
| F3.2主要产品性能 | 3 | 投标人所投主要产品大气臭氧激光雷达或在线VOCs分析仪具有软件著作权等相关证明文件，每提供一份产品的证明文件（本项目公告前获得的）的得1分,满分3分。证明文件提供复印件的应加盖公章。(在评标过程若发现投标人提交虚假材料的，按投标无效处理，同时评标委员会将向财政监管部门上报违法情形)。 |
| F3.3团队实力 | 2 | 投标人的技术团队拥有气象、大气环境、仪器研发、计算机软件研发领域教授职称或教授级高级工程师职称的，每位得1分；副教授或高级工程师职称的，每位得0.5分，此项最高得分为2分。（注：投标人须提供团队成员与投标单位关联证明材料并加盖公章（本项目公告前加入的），未提供或或提供不全的不得分）。 |
| F3.4成功案例 | 3 | 根据投标人提供所投主要产品大气臭氧激光雷达或在线VOCs分析仪的近三年（2019年1月1日起）销售业绩进行评分：每提供一份业绩得1分，满分为3分。投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| F3.5运维、售后服务和技术支持 | 2 | 5.1根据投标人设置的售后服务机构人员资质、专业人员配备情况及现有维修服务能力由评委进行评分：提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的及未提供的不得分。 |
|  | 1.5 | 5.2鉴于本项目为我省环境空气质量监测与预报工作的重要支撑，为保证仪器运行监测数据质量，对售后服务有较高要求，必须做到明确承诺如下内容：“保修期间，投标人应在1小时内响应故障售后请求、6小时内到达现场进行售后保修。现场无法完成保修的，应在24-36小时内向采购人提供同型号备机使用。每出现违反上述要求情况1次的（以采购人对事件的确认函件为准），项目整体质保期免费增加1年”。投标人完整承诺上述内容的，本项得1.5分。承诺内容不符合上述要求或未做出承诺的，本项不得分。上述承诺将对应列入中标人合同进行实施考核。 |
|  | 2 | 5.3根据各投标人对采购人提供应用培训及培训人员数量、培训地点（应用培训包括安装、调试、使用和维护、排除一般故障等）的培训方案情况进行打分。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的及未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志认证产品加分政策 | 8 | 非强制类节能、环境标志产品：评审优惠内容及幅度如下：①、若同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 注：投标人须对属于节能、环境标志产品单独在节能、环境标志产品统计表中填写，并提供投标产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为6%；工程项目为3%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为2%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予10%的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。4、上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。5、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型，若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。注：享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F2.1投标货物的技术响应情况 | 40 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责：投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”的得满分40分；标注“▲”号的技术参数合计9项，每负偏离一项3分；未标注“▲”号的技术参数合计129项，每负偏离一项扣0.15分，扣完为止。2、技术和服务要求响应表中的投标产品技术参数，若与政府有关职能管理部门所颁发的证件或投标文件彩页资料中的技术参数指标不一致，则以政府有关职能管理部门所颁发的证件或投标文件彩页资料为准。 |
| F2.2产品的佐证资料 | 3 | 投标人提供的产品彩页资料或复印件完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分。无提供彩页资料或复印件，或提供的资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的，本项不得分。 |
| F2.3产品性能验证（安全性） | 3 | 投标人提供所投主要产品在线重金属分析仪的性能验证，能够提供辐射安全许可证以及辐射豁免证书的，全部提供的得3分，提供一份的得1.5分，否则不得分。 |
| F2.4产品性能验证（比对验证） | 3 | 投标人提供所投主要产品在线重金属分析仪的性能验证，提供对比测试报告，报告中至少包含Ca、Mn、Fe、Cu、Zn、Pb等6种重金属元素与ICP-MS以及ICP-AES两种方法国家级权威机构出具的对比测试报告。全部提供的得3分，提供一份的得1.5分，否则不得分。 |
| F2.5产品性能验证（产品认证） | 3 | 投标人提供所投主要产品在线重金属分析仪的认证证明，具有在有效期内的中国环境保护产品认证（CCEP）证书（须提供CCEP证书复印件）提供得3分，否则不得分。 |
| F2.6产品服务承诺 | 3 | 投标人所投主要产品在线离子色谱仪提供承诺书，安装验收后十年内离子色谱仪核心部件抑制器提供免费更换服务的得3分。证明文件应加盖公章。(在评标过程若发现投标人提交虚假材料的，按投标无效处理。) |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F3.1投标人资质 | 1.5 | 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得0.5分，具有ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分，具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分，须提供有效期内的证书复印件，否则不得分。 |
| F3.2主要产品性能 | 3 | 投标人所投主要产品在线重金属分析仪或在线离子色谱仪具有软件著作权等相关证明文件，每提供一份产品的证明文件（本项目公告前获得的）的得1分,满分3分。证明文件提供复印件的应加盖公章。(在评标过程若发现投标人提交虚假材料的，按投标无效处理。) |
| F3.3团队实力 | 2 | 投标人的技术团队拥有气象、大气环境、仪器研发、计算机软件研发领域教授职称或教授级高级工程师职称的，每位得1分；副教授或高级工程师职称的，每位得0.5分，此项最高得分为2分。（注：投标人须提供团队成员与投标单位关联证明材料并加盖公章（本项目公告前加入的），未提供或或提供不全的不得分） |
| F3.4成功案例 | 3 | 根据投标人提供所投主要产品在线重金属分析仪或在线离子色谱仪的近三年（2019年1月1日起）销售业绩进行评分：每提供一份业绩得1分，满分为3分。投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| F3.5运维、售后服务和技术支持 | 2 | 5.1根据投标人设置的售后服务机构人员资质、专业人员配备情况及现有维修服务能力由评委进行评分：提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的及未提供的不得分。 |
|  | 1.5 | 5.2鉴于本项目为我省环境空气质量监测与预报工作的重要支撑，为保证仪器运行监测数据质量，对售后服务有较高要求，必须做到明确承诺如下内容：“保修期间，投标人应在1小时内响应故障售后请求、6小时内到达现场进行售后保修。现场无法完成保修的，应在24-36小时内向采购人提供同型号备机使用。每出现违反上述要求情况1次的（以采购人对事件的确认函件为准），项目整体质保期免费增加1年”。投标人完整承诺上述内容的，本项得1.5分。承诺内容不符合上述要求或未做出承诺的，本项不得分。上述承诺将对应列入中标人合同进行实施考核。 |
|  | 2 | 5.3根据各投标人对采购人提供应用培训及培训人员数量、培训地点（应用培训包括安装、调试、使用和维护、排除一般故障等）的培训方案情况进行打分。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的及未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志认证产品加分政策 | 8 | 非强制类节能、环境标志产品：评审优惠内容及幅度如下：①、若同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 注：投标人须对属于节能、环境标志产品单独在节能、环境标志产品统计表中填写，并提供投标产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为6%；工程项目为3%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为2%（工程项目为2%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予10%的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。4、上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。5、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型，若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。注：享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F2.1投标货物的技术响应情况 | 40 | 根据各投标人所投货物技术性能以及对招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”作出明确的逐项响应承诺,在《技术和服务要求响应表》中列明是否偏离，并对其真实性负责：投标人所投货物全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”的得满分40分；标注“▲”号的技术参数合计8项，每负偏离一项扣3分；未标注“▲”号的技术参数合计150项，每负偏离一项扣0.15分，扣完为止。2、技术和服务要求响应表中的投标产品技术参数，若与政府有关职能管理部门所颁发的证件或投标文件彩页资料中的技术参数指标不一致，则以政府有关职能管理部门所颁发的证件或投标文件彩页资料为准。 |
| F2.2产品的佐证资料 | 3 | 投标人提供的产品彩页资料或复印件完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分。无提供彩页资料或复印件，或提供的资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的，本项不得分。 |
| F2.3产品性能验证（检出限） | 3 | 投标人所投主要产品在线重金属分析仪的性能验证。Pb、Cd、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ca、As、Se、V、Sn、Ba、Mn、Sb、Ti、K十八种元素检出限小于3ng/m3，提供国家计量部门等出具的权威验证报告（加盖CMA)复印件加以佐证，所有元素全部满足的得3分；有14个-17个元素满足的得1.5分；少于14个元素的不得分。 |
| F2.4产品性能验证（重复性） | 3 | 投标人所投主要产品在线重金属分析仪的性能验证。Pb、Cd、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ca、As、Se、V、Sn、Ba、Mn、Sb、Ti、K十八种元素重复性小于2%，提供国家计量部门等出具的权威验证报告（加盖CMA)复印件加以佐证，所有元素全部满足的得3分；有14个-17个元素满足的得1.5分；少于14个元素的不得分。 |
| F2.5产品性能验证（示值误差） | 3 | 投标人所投主要产品在线重金属分析仪的性能验证。Cd、Fe、Cu、Ca、K、Zn、Ni、Pd八种元素示值误差小于±2%，提供国家计量部门等出具的权威验证报告（加盖CMA)复印件加以佐证，所有元素全部满足的得3分；有4-7个元素满足的得1.5分；少于4个元素的不得分。 |
| F2.6产品服务承诺 | 3 | 投标人所投主要产品在线离子色谱仪提供承诺书，安装验收后十年内离子色谱仪核心部件抑制器提供免费更换服务的得3分。证明文件应加盖公章。(在评标过程若发现投标人提交虚假材料的，按投标无效处理。) |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| F3.1投标人资质 | 1.5 | 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书的得0.5分，具有ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分，具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分，须提供有效期内的证书复印件，否则不得分。 |
| F3.2主要产品性能 | 3 | 投标人所投主要产品在线重金属分析仪或在线离子色谱仪具有软件著作权等相关证明文件，每提供一份产品的证明文件（本项目公告前获得的）的得1分,满分3分。证明文件提供复印件的应加盖公章。(在评标过程若发现投标人提交虚假材料的，按投标无效处理。) |
| F3.3团队实力 | 2 | 投标人的技术团队拥有气象、大气环境、仪器研发、计算机软件研发领域教授职称或教授级高级工程师职称的，每位得1分；副教授或高级工程师职称的，每位得0.5分，此项最高得分为2分。（注：投标人须提供团队成员与投标单位关联证明材料并加盖公章（本项目公告前加入的），未提供或或提供不全的不得分。 |
| F3.4成功案例 | 3 | 根据投标人提供所投主要产品在线重金属分析仪或在线离子色谱仪的近三年（2019年1月1日起）销售业绩进行评分：每提供一份业绩得1分，满分为3分。投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| F3.5运维、售后服务和技术支持 | 2 | 5.1根据投标人设置的售后服务机构人员资质、专业人员配备情况及现有维修服务能力由评委进行评分：提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的及未提供的不得分。 |
|  | 1.5 | 5.2鉴于本项目为我省环境空气质量监测与预报工作的重要支撑，为保证仪器运行监测数据质量，对售后服务有较高要求，必须做到明确承诺如下内容：“保修期间，投标人应在1小时内响应故障售后请求、6小时内到达现场进行售后保修。现场无法完成保修的，应在24-36小时内向采购人提供同型号备机使用。每出现违反上述要求情况1次的（以采购人对事件的确认函件为准），项目整体质保期免费增加1年”。投标人完整承诺上述内容的，本项得1.5分。承诺内容不符合上述要求或未做出承诺的，本项不得分。上述承诺将对应列入中标人合同进行实施考核。 |
|  | 2 | 5.3根据各投标人对采购人提供应用培训及培训人员数量、培训地点（应用培训包括安装、调试、使用和维护、排除一般故障等）的培训方案情况进行打分。提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的及未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志认证产品加分政策 | 8 | 非强制类节能、环境标志产品：评审优惠内容及幅度如下：①、若同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 注：投标人须对属于节能、环境标志产品单独在节能、环境标志产品统计表中填写，并提供投标产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

本项目为福建省环境监测中心站三年监管能力建设大气光化学组分网仪器设备（二期）。采购的设备应具有配置齐全、性能稳定、操作简便安全，具良好的升级能力。

1、本次采购项目投标人必须保证所投标的为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，投标产品为全新原装未启封的产品(未经使用和非展览会展示样品产品，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名 称、品 牌 型号、制造 商 标识、产地、出厂日期、出厂序列号等)。投标人应根据招标文件所提出的产品技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性价比的产品来投标，以充分显示各投标人的竞争实力。

2、投标人必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品 牌产品，相关产品必须符合国家强制性认证规定。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由投标人负全责。若因此给采购人造成损失的，投标人还要负赔偿责任。

3、中标人须提供仪器的安装和调试运行工作，提供仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统集成软件数据库结构，实现仪器状态参数实时上传，配合业主方完成数据系统集成，按照用户要求接入福建省大气超级站智慧分析平台和后续的各类数据平台。确保数据稳定传输。

4、本项目核心产品为：包1为品目1-12大气臭氧激光雷达、包2为品目2-3在线离子色谱仪、包3为品目3-3在线离子色谱仪。

5、投标人在报价部分的《投标分项报价表》中应针对本次采购的所有产品列出单价、小计、合计金额，且须同时列出各投标产品的品 牌、型号、规格、制造商。

6、投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）、采购标的技术参数、功能、配置等要求

包1

品目号1-1 PM10颗粒物监测仪

1.1 基本要求

适用于大气环境中PM10浓度的连续监测。

1.2 技术要求

1.2.1 分析方法：β射线与光散射方法联用（动态加热系统）；

1.2.2 测量量程：0-1、10 mg/m3；

1.2.3 测量频率：连续采样和实时测量（每1秒钟测量一次实时采样浓度值，每10秒钟内更新一次1 min均值）

1.2.4 最低检测限：≤0.5 μg/m3（24 h）；

1.2.5 显示分辨率：≤0.1 μg/m3；

1.2.6 精度（24 小时）：≤±2 μg/m3；

1.2.7 温度示值误差：≤±2℃；大气压测量示值误差：≤1 kPa；

1.2.8 标准膜重现性：≤±2%（标称值)

1.2.9 检测器：具有Beta C14放射源检测器和光学检测器两个检测器；

1.2.10 纸带：默认走纸时间为24 h，按照默认设置每卷纸带可使用3个月以上；

1.2.11 测量周期：1 min-1 h（任意设置）；

1.2.12 采样流量：16.67 L/min，流量稳 定 性优于2%；

1.2.13 输出信号：模拟0-10 V或4-20 mA，2个RS232串口、以太网；

1.2.14 配置要求：含PM10切割头、采样系统、校准膜、纸带（至少一年用量）等。

品目号1-2 PM2.5颗粒物监测仪

2.1 基本要求

适用于大气环境中PM2.5浓度的连续监测。

2.2 技术要求

▲2.2.1 分析方法：β射线与光散射方法联用（动态加热系统）；

2.2.2 测量量程：0-1、10 mg/m3；

2.2.3 测量频率：连续采样和实时测量（每1秒钟测量一次实时采样浓度值，每10秒钟内更新一次1 min均值）

2.2.4 最低检测限：≤0.5 μg/m3（24 h）；

2.2.5 显示分辨率：≤0.1 μg/m3；

2.2.6 精度（24 小时）：≤±2 μg/m3；

2.2.7 温度示值误差：≤±2℃；大气压测量示值误差：≤1 kPa；

2.2.8 标准膜重现性：≤±2%（标称值)；

2.2.9 检测器：具有Beta C14放射源检测器和光学检测器两个检测器；

2.2.10 纸带：默认走纸时间为24 h，按照默认设置每卷纸带可使用3个月以上；

2.2.11 测量周期：1 min-1 h（任意设置）；

2.2.12 采样流量：16.67 L/min，流量稳 定 性优于2%；

2.2.13 数字输出信号：模拟0-10 V或4-20 mA，2个RS232串口、以太网；

2.2.14 配置要求：含PM2.5切割头、采样系统、泵、校准膜、纸带（至少一年用量）等。

品目号1-3 PM1颗粒物监测仪

3.1 基本要求

适用于大气环境中PM1浓度的连续监测。

3.2 技术要求

▲3.2.1 分析方法：β射线加动态加热系统联用光散射法或微量振荡天平加膜动态测量系统法；

3.2.2 测量量程：0-1 mg/m3、0-10mg/m3（β射线法）；0-1 mg/m3（振荡天平法）；

3.2.3 测量精度：<80 μg/m3时±2.0 μg/m3，≥80 μg/m3时±5.0 μg/m3（24小时）（β射线法）；±2.0 μg/m3（1小时），±1.0 μg/m3（24小时）（振荡天平法）；

3.2.4 准确度：±5%（β射线法）；±0.75％（振荡天平法）；

3.2.5 采样流量：16.67 L/min，流量精度±2%（β射线法）；主流量：3.0 L/min，辅流量：13.67 L/min（振荡天平法）；

3.2.6 数据输出速率：每1秒（β射线法）；可在10秒到24小时间选择（振荡天平法）；

3.2.7 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据；

3.2.8 源C14 Beta源和880 nmIR光学源（针对β射线法，振荡天平法此条不做要求）;

3.2.9 最低检出限：<0.5 μg/m3 (2 σ)（1小时），<0.2 μg/m3(2 σ)（24小时）（针对β射线法，振荡天平法此条不做要求）；

3.2.10 分辨率：0.1 μg/m3（针对振荡天平法，β射线法此条不做要求）;

3.2.11 可采用零膜和跨度膜按需求进行质量控制检查、审计和校准（针对β射线法，振荡天平法此条不做要求）;

3.2.12 数字输出信号：模拟0-10 V或4-20 mA，2个RS232串口、以太网；

3.2.13 配置要求：含主机、切割头、采样系统、泵、校准膜、纸带（至少一年用量）等。

品目号1-4 SO2分析仪

4.1 基本要求

适用于大气环境中SO2浓度的连续监测。

4.2 技术要求

▲4.2.1 分析方法：脉冲紫外荧光法；

4.2.2 测量量程：0-0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 ppm，具有量程自动切换功能；

4.2.3 最低检测限：≤0.5 ppb（60秒）；

4.2.4 精度：1%读数或1 ppb；

4.2.5 线性：±1%满量程；

4.2.6 重现性：≤2%；

4.2.7 零点漂移：≤1.0 ppb（24小时）；

4.2.8 跨度漂移：±1.0%满量程（24小时）；

4.2.9 响应时间：小于120 s（从0上升到90%满量程）；

4.2.10 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；

4.2.11 模拟输出信号：DC 0-1.0 V、0-5.0 V、0-10.0 V、0-20 mA；

4.2.12 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；

4.2.13 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能；

4.2.14 校准：能够具有自动校零、校跨（紫外荧光法），显示仪器的操作状态和远距离诊。

品目号1-5 NO-NO2-NOx-NH3分析仪

5.1 基本要求

适用于大气环境中NO/NO2/NOx/NH3浓度的连续监测。

5.2 技术要求

5.2.1 分析方法：化学发光法；

5.2.2 测量量程：0-0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20 ppm，具有量程自动切换功能；

▲5.2.3 最低检测限：≤1 ppb（60秒）；

5.2.4 零点漂移：≤1 ppb（24小时）；

5.2.5 跨度漂移：±1%满量程（24小时）；

5.2.6 线性：±1%满量程；

5.2.7 重现性：1%读数；

5.2.8 响应时间：小于120 s（从0上升到90%满量程）；

5.2.9 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；

5.2.10 模拟输出信号：DC 0-1.0 V、0-5.0 V、0-10.0 V、0-20 mA；

5.2.11 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；

5.2.12 校准：能够具有自动校零、校跨（化学发光法），显示仪器的操作状态和远距离诊。

品目号1-6 O3分析仪

6.1 基本要求

适用于大气环境中O3浓度的连续监测。

6.2 技术要求

▲6.2.1 分析方法：紫外光度法（双光池检测器）；

6.2.2 测量量程：0-0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 ppm，具有量程自动切换功能；

6.2.3 最低检出限：0.5 ppb；

6.2.4 线性：±1%满量程；

6.2.5 重现性：1%满量程或1 ppb；

6.2.6 零点漂移：≤1 ppb；

6.2.7 跨度漂移：±1.0%满量程；

6.2.8 响应时间：<120 s（从0上升到90%满量程）；

6.2.9 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；

6.2.10 模拟输出信号：DC 0-1.0 V、0-5.0 V、0-10.0 V、0-20 mA；

6.2.11 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；

6.2.12 校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。

品目号1-7 CO分析仪

7.1 基本要求

适用于大气环境中CO浓度的连续监测。

7.2 技术要求

7.2.1 分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）；

7.2.2 测量量程：0-1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000 ppm，具有量程自动切换功能；

▲7.2.3 最低检测限：40 ppb；

7.2.4 零点漂移：≤±100 ppb（24小时）；

7.2.5 跨度漂移：±1%满量程（24小时）；

7.2.6 线性：±1%满量程；

7.2.7 重现性：100 ppb或读数的1%；

7.2.8 响应时间：小于120 s（从0上升到90%满量程）；

7.2.9 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；

7.2.10 模拟输出信号：DC 0-1.0 V、0-5.0 V、0-10.0 V、0-20 mA；

7.2.11 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；

7.2.12 校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。

品目号1-8 动态校准仪

8.1 基本要求

适用于常规空气质量参数校准与质控，具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能。

8.2 技术要求

8.2.1 动态校准仪需配备光度计：

(1) 量程：100 bbp-5 ppm；

(2) 线性：1%满量程；

(3) 精度：≤1 ppb；

(4) 检出限：≤3 ppb；

8.2.2 流量计准确度：<±1%读数；

8.2.3 流量计重现性：<±0.2%满量程；

8.2.4 流量计线性：<±0.5%满量程；

8.2.5 标气输入口：最少3个；

8.2.6 输出端口：标准配置电压输出∕RS232、RS485接口∕分析仪自带网络接口；

8.2.7 响应时间：60 s（95%）；

8.2.8 供电电源：220-240 VAC±10% 50 Hz。

品目号1-9 零气发生器

9.1 基本要求

适用于常规空气质量参数校准与质控，可作为动态校准仪的零气源。

9.2 技术要求

9.2.1 输出流量：0-10 L/min；

9.2.2 零气压力：10-30 psi；

9.2.3 含去除HC和CO装置；

9.2.4 零气纯度：SO2<0.5 ppb，NOx<0.5 ppb，HC<0.03 ppm；CO<0.03 ppm，O3<0.5 ppb；NH3<0.5 ppb；

9.2.5 零气露点：0 ℃；

9.2.6 供电电源：220-240 VAC±10% 50 Hz。

品目号1-10 气象仪

10.1 基本要求

适用于大气环境中气象六参数（气压、温度、湿度、风向、风速、降水）监测。

10.2 技术要求

10.2.1 风速

(1) 测量原理：超声波；

(2) 测量范围：0-50米/秒；

(3) 精度：±0.3米/秒或3%，以较大值而定（0-35米/秒），±5%（36-60米/秒）；

(4) 分辨率：0.1米/秒；

10.2.2 风向

(1) 测量原理：超声波；

(2) 测量范围：0-360°；

(3) 精度：±3°；

(4) 分辨率：1°；

10.2.3 大气压力

(1) 测量范围：600-1100 hPa；

(2) 精度：±0.5 hPa、0-30 ℃；±1 hPa、-52-+60 ℃；

10.2.4 大气温度

(1) 测量范围：-50-+50 ℃；

(2) 精度：+20 ℃时±0.3 ℃；

10.2.5 相对湿度

(1) 测量范围：0-100%RH；

(2) 精度：±3%RH（0-90%RH），±5 %RH（90-100%RH）；

10.2.6 降水量

(1) 测量原理：雨鼓声学振动压力感应式；

(2) 降水累积测量范围：0-650 mm；

(3) 降水强度测量范围：0-200 mm/h；

(4) 精度：5%；

(5) 仪器性能

(6) 防护等级IP66；

(7) 输出形式：数字RS-232、RS-485、USB、SDI-12；

(8) 总体性能要求：该设备集大气温度、相对湿度、气压、风向、风速、降水量于一身，无移动部件，免维护。

品目号1-11 NOy分析仪

11.1 基本要求

适用于环境大气中的反应性氮氧化物监测。

11.2 技术要求

11.2.1 分析方法：化学发光法；

11.2.2 测量量程：0-100 ppb（可调）；

▲11.2.3 最低检测限：≤50 ppt RMS（120秒平均时间）；

11.2.4 零点漂移：≤1 ppb（24小时）；

11.2.5 跨度漂移：±1%满量程（24小时）；

11.2.6 线性：±1%满量程；

11.2.7 重现性：2%读数；

11.2.8 响应时间：60 秒（10秒平均时间）；

11.2.9 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；

11.2.10 模拟输出信号：DC 0-1.0 V、0-5.0 V、0-10.0 V、0-20 mA；

11.2.11 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。

品目号1-12 大气臭氧激光雷达

12.1 基本要求

▲探测大气臭氧浓度的垂直分布，可以反演估算O3的通量。可同时测量大气颗粒物消光系数和臭氧浓度，并显示伪彩图。适合固定监测及移动走航监测。

12.2 技术要求

12.2.1 整机

(1) 最大探测高度：>3 km（和大气质量状况有关）；

(2) 探测灵敏度优于1 ppbv；

(3) 时间分辨率1-30 min可调；

(4) 空间分辨率7.5 m；

(5) 监测盲区不得高于100 m；

(6) 所投产品可同时测量大气颗粒物消光系数廓线和臭氧浓度廓线；

(7) 所投产品具备气体供应的稳 定 性及安全性方面的设 计；

(8) 适应性：采用平板干涉光学滤波技术，稳定可靠；

(9) 温度适应性：系统具备制冷装置，可以控制雷达工作环境的温度；

(10) 安全防护性：具备高功率臭氧激光雷达的安全防护系统和气体供应安全系统，能够保证系统运行电﹑光、气和运行的安全性；

(11) 自动准直功能：支持通过设在激光雷达发射光路上的电动调整架，实现激光雷达光束的自动调整和准直；

(12) 数据质控：控制软件通过调用零点校准文件中的零点高度校准参数，对激光雷达零点基准进行矫正和质量控制；

12.2.2 发射单元

(1) 激光器：全固态Nd:YAG脉冲激光器；

(2) 光源中心波长及偏差：266 nm或532 nm，波长标准偏差≤0.5 nm；

(3) 泵浦方式：闪光灯泵浦或半导体泵浦；

(4) 闪光灯使用寿命：大于5000万次；

(5) 发射功率：≥1 W；

(6) 脉冲频率：≥10 Hz；

(7) 光束发散角：≤3 mrad；

(8) 输出能量不稳定度：≤7%；

(9) 单脉冲宽度：≤10 ns；

(10) 激光器冷却方式：水冷或风冷；

12.2.3接收单元

(1) 望远镜类型：大口径卡塞格林反射式；

(2) 望远镜口径：≥200 mm；

(3) 紫外光纤耦合或后继光学系统，提高系统稳 定 性;

(4) 多通道探测；

12.2.4 数据采集单元

(1) 探测器：高灵敏度、低噪声光电倍增管；

(2) 数据采集卡：采用高速高精度多通道信号采集卡，高低空信号分别单独采集处理，保证在高污染发生时系统能够有效运行，避免信号饱和；

(3) 采集器封装方式为模块式，可利用采集软件根据需求调整采集通道数，便于业务化运行以及设备扩展升级；

(4) 原始数据记录方式为二进制文件，便于存储分析与二次开发；

(5) 系统能够全自动的运行采集并存储原始数据，能够远程控制，全天24小时无人值守观测；

(6) 支持历史查询，可以自定义时间区间，查询不同时间段的消光系数、臭氧浓度。

(7) 软件支持自动模式和手动模式。其中，自动模式下软件可自动运行，对实时采集数据进行解析，同时数据产品对应图片及格点数据可自动保存，便于污染过程回溯；手动模式下可脱机运行，对原始数据进行导入分析，便于数据的深入发掘。

12.2.5 物理规格

(1) 电源供应：220V±10%，50-60 Hz，功耗不大于1.2 KW；

(2) 仪器工作温度范围：10-40 ℃；工作湿度范围：0-90%；

12.2.6 安装需求

需根据业主需求将大气臭氧激光雷达安装至指 定监测车上，负责相对应的安装、调试工作；

品目号1-13 在线VOCs分析仪

13.1 基本要求

适用于大气中挥发性有机物物种及浓度连续自动采集、分析。

13.2 技术要求

13.2.1 测量原理：GC-FID/MS；

▲13.2.2 测量范围：可同时测量环境空气中C2至C12挥发性有机物，可定性定量分析PAMS、OVOCs、TO15组分等100种以上挥发性有机物(烷烃、烯烃、卤代烃、芳香烃、醛酮类等目标化合物)，各污染物测试浓度范围0-50 ppb(v)；

13.2.2.1 进样捕集模块

(1) 采用低温降水方式去除样品中水分，低温填料或空管富集目标VOCs，可浓缩富集C2-C12碳氢化合物，保证目标化合物有效捕集及脱附，满足高挥发性化合物的捕集需要；

(2) 采用高精度电子流量模块实时监控采样流量，精确控制采样体积；

13.2.2.2 热解析模块

富集管通电直接加热技术，-40 ℃升温至200 ℃不超过10s；可在10s内快速加热至除水、解析样品等过程所需要的温度，保证干扰物去除，目标化合物被迅速解析、进样，达到良好的分离效果；

13.2.2.3 冷阱材质

冷阱材质：惰性化不锈钢管；

13.2.2.4 除水方式

除水方式：深冷低温除水；

13.2.2.5 系统控制软件

系统控制软件可完成采样、捕集、热解析、分析，加热反吹，系统标定等全过程自动控制；

13.2.2.6 采样时间

采样时间：能产生1 h时间分辨率的数据，每小时累积采样时间应不少于30 min；

13.2.2.7 色谱分离模块

(1) 色谱柱系统：低热容毛细管柱，柱上直接加热或柱温箱加热；

(2) 色谱柱温度控制：+10 ℃到300 ℃；从300 ℃降温到50 ℃不超过1 min；

13.2.2.8 火焰离子化检测器(FID)

(1) 全自动电子压力控制；

(2) 全自动点火，熄火自动保护；

(3) 在线仪器专用FID检测器；
    13.2.2.9 质谱检测器(MS)

(1) 离子化方式：EI；

(2) 质量分析器：离子阱或四级杆质谱检测器；

(3) 质量分析器可加热，可高温烘烤；最高温度可加热至230 ℃；

(4) 质谱最大扫描速度不低于：10000 amu/s；

(5) 质量范围：10-500 amu；

(6) 质量分辨率：优于单位质量分辨率；

(7) 真空系统：无油涡卷泵+分子泵组合，真空系统无油设 计；

(8) 启动时间：开机抽真空，到分析时间不超过15分钟；

13.2.2.10 仪器软件

(1) 软件全中文操作，具有图标式操作界面；

(2) 主机对温度、压力、气体、流量、时间等参数进行控制；主机屏幕实时显示浓度数据；

(3) 数据分析软件具有数据采集，数据处理、谱库检索、报告输出功能；

(4) 输出报告中可对所有物质进行分类统计，并提供各物质在不同时间段的变化趋势图；

(5) 配置NIST谱库，根据检索结果和其他的信息，对未知物进行定性分析；

(6) 配置环境VOCs专用数据库，用于对环境VOCs快速准确鉴定；

13.2.2.11 配气方式

(1) 可用钢瓶标气做校准源气；

(2) 校准周期可自行设定；

(3) 支持单点/多点校准；

(4) 带有质量流量计可准确测量及控制流量；

(5) 独立的标样和稀释通道，具有3个独立控制标准气输入口和1个稀释气输入口，可同时接3瓶标准气；

(6) 具有内置电磁阀，可实现分析仪器采样通道和校准通道的自动切换；

(7) 不锈钢硅烷化管路，防止气体吸附；

(8) 质量流量控制器(MFC)控制范围：零气：0-5 L/min、标气：0-50 ml/min；

(9) 流量准确度：±1.0%；

(10) 流量重复性：1%F.S；

(11) 聚四氟乙烯材料的管路防止气体吸附，稀释氧/氮/卤代烃标气；

13.2.2.12 氢气发生装置或氢空一体机

(1) 氢气纯度：99.99%；

(2) 氢气流量：0-300 ml/min；

(3) 氢气压力：0-0.4 MPa；

(4) 空气流量：0-2000 ml/min；

(5) 空气压力：0-0.4 MPa；

13.2.2.13 辅助设施

(1) 系统正常运行所需UPS、稳压电源、机架、载气、标气(1年)等所有辅助设施；

(2) 数据传输用的工控机、VPN等。

包2

品目号2-1 在线碳分析仪

1.1 基本要求

适用于大气颗粒物中碳组分（有机碳和元素碳）浓度的连续、自动测定，也可用于离线样品的手工分析。

1.2 技术要求

1.2.1 检测方法：有机碳和元素碳均转变为CO2，NIDR法定量；

▲1.2.2 检出限：≤0.3 μg C/cm2（12 min采样时间）；

1.2.3 测量范围：0-500 μg C/cm2；

1.2.4 准确度：<5%；

1.2.5 采样时间：用户自定义设置；

1.2.6 分析时间：<12 min；

1.2.7 校准：内标法（He/CH4）和外标法（标准蔗糖溶液）；

1.2.8 切割头：配备PM2.5切割头；

1.2.9 石英炉：最高温度1100 ℃；

1.2.10 加热速度：程控加热，最高可达40 ℃/秒；

1.2.11 激光：30 mW，650 nm；

1.2.12 石英滤膜：2.01 cm2；

1.2.13 电源：220±10 V；

1.2.14 温度：0-50 ℃；

1.2.15 数据输出：RS232。

品目号2-2 在线重金属分析仪

2.1 基本要求

▲适用于大气颗粒物中元素组分的连续、自动测定，也可用于离线样品的手工分析。

2.2 技术要求

2.2.1 监测指标：监测Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）、Cr（铬）、Cu（铜）、Zn（锌）、Ni（镍）、Ba（钡）、Fe（铁）、Ag（银）、Se（硒）、Br（溴）、Te（碲）、Sb（锑）、Sn（锡）、Ti（钛）、Co（钴）、Mn（锰）、Pd（钯）、Tl（铊）、Sc （钪）、Mo（钼）、V（钒）、Cs（铯）、Ga（镓）、Ca（钙）、K（钾）、Sr（锶）、Cl（氯）等30种元素（其它元素可根据用户后续需求扩展），并可同时颗粒物质量浓度；

2.2.2 PM10及PM2.5切割器具有国家权威机构出具的CMA等性能检测合格报告；

2.2.3 适用标准：《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）、关于印发《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》的函（总站气函〔2019〕424号）；

2.2.4 测量范围：0-100 μg/m3（元素组分），0-10 mg/m3（颗粒物）；

2.2.5 最低检测限：≤10 pg/m3（采样分析时间4小时、流速16.7 L/min）（元素组分），≤0.5 μg/m3（24小时平均值）（颗粒物）；

2.2.6 重复性：RSD<0.5%（以Pb的标准样片验证）（元素组分），<±2%（标称值，标准质量膜验证）（颗粒物）；

2.2.7 安全保护：多重X射线辐射安全保护装置，辐射剂量低于2.5 μGy/h（距机箱5 cm处），仪器门打开自动关闭X光管以保护人员安全（元素组分），仪器内部电离辐射接近空气背景值（颗粒物）；

2.2.8 辐射安全：设备符合国家相关辐射安全要求；

2.2.9 X光管：采用50 W大功率X光管；

2.2.10 采样分析时间：采样周期30-1440分钟，可自定义，可连续采样，采样和分析过程可同时进行，无采样间隔死区时间，支持自动模式和整点模式（每小时整点出数据），自动模式以设定周期连续出数据；

2.2.11 采样流量：0-20 L/min可调节，DHS动态加热；

2.2.12 采样滤膜：PTFE材质滤纸，对0.3 μm颗粒物的截留效率≥99.7%，不含重金属成分；

▲2.2.13 校准功能：具备流量校准功能，具备空白以及所有分析元素的校准功能，具备光管强度自校准功能和能量刻度自动校准功能；配备标准校准膜片。

2.2.14 控制方式：计算机控制，可触摸屏操作，并有自我诊断及设定功能、实时状态监控功能，并可存储十年以上监测数据；

2.2.15 操作软件：提供设备配套数据分析管理软件，显示实时采样流量，采样时间，测量状态，重金属浓度值，含量曲线，X光管管压、管流等信息；

2.2.16 工作方式：连续自动监测；

2.2.17 安装方式：固定站房标准机柜安装或移动车载式安装；

2.2.18 离线测量功能：具备离线测定功能，可分析离线样品（例如，颗粒物手工采样器采集的样品）重金属成份，有配套专用装置或工具，可直接分析滤膜样品，可自动分析计算输出样品重金属成份的质量密度（滤膜样品的单位面积质量）和浓度。

品目号2-3 在线离子色谱

3.1 基本要求

适用于在线监测气体和气溶胶中常见可溶性阴阳离子。

3.2 技术要求

3.2.1采样系统

- 主机内置1套采样系统，分别采集PM2.5或者PM10样品中的气体和气溶胶，

配置PM2.5切割头，切割头流量为16.7 L/min（系统采样流量）；

▲(2) 气体部分由水平式旋转液体气蚀器（WRD）或湿式平行板扩散溶蚀器收集并转化为液体；

(3) 气溶胶收集：由蒸汽喷射气溶胶收集器收集；

(4) 气体和气溶胶吸收效率≥99%；

(5) 取样系统预留升级接口，可扩展进行预富集和连接在线重金属离子自动测定系统；

▲(6) 取样速度：≥1 m3/h，符合中华人民共和国环境保护行业标准；

- 气体吸收装置和气溶胶采集装置均配置液位传感器，具有液位控制功能或由精密注射泵恒定流速供给；

- 应保证液面均匀分布在玻璃管上；

- 为保证实验结果准确性，蒸汽喷射气溶胶收集器材料不采用含钠玻璃；

- 气蚀器可免维护连续运行时间≥3个月；

3.2.2 分析系统

- 在线监测气体和气溶胶中常见可溶性阴阳离子，各个组分检测限≤0.1μg/m3；

- 内置两套独立分析模块，一套用于气体和气溶胶中常见可溶性阴离子分析，一套用于气体和气溶胶中常见可溶性阳离子分析；

- 内置二套注射系统，用于样品的自动进样，实现自动切换；

- 气体和气溶胶样品收集管体积≥9 ml；

- 气体和气溶胶样品收集管材质为玻璃材质；

- 为保证设备在线连续业务运行，采用内标法或外标法；

- 分析系统无需氮气辅助；

- 具有色谱柱柱恒温箱；

- 标配原厂在线脱气；

- 脱气系统：含淋洗液及样品脱气装置，双流路脱气；

- 为保证在线耐用性和系统稳 定 性，阴离子抑制器采用微填充床抑制器或微膜抑制器；

- 为保证在线耐用性和系统稳 定 性，无机阳离子检测采用满足标准的非抑制电导检测方法，无需使用抑制器；

(13) 为保证系统稳定及便于后期维护使用，分析系统和采样系统须由同一厂家提供；

3.2.3 操作系统

(1) 配备经过认证的可连续运行的工业电脑IPC；

(2) 整套系统（包括采样系统及分析系统）需由专业一体化软件同时控制；

(3) 系统含触摸控制屏，直观操作；

(4) 自带操作系统、精确的操作软件以及高级别的安全防护，软件必须具有颜色区分的状态报警功能，并在特殊情况下能够实现自动停机；

(5) 仪器每小时自动生成监测报告，对单个分析数据有效性进行判别并标注；

(6) 可实现远程传输和控制诊断，支持移动终端；采用在线设备最先进的通讯传输协议，安全可靠；

(7) 软件直接显示各离子浓度变化曲线，离子平衡曲线，离子平衡无需手动计算；

(8) 工作环境

(9) 电源：230 VAC，50-60 Hz，20 Amps；工作温度：25±5 ℃；环境湿度：0-100%RH。

3.2.4 技术服务

(1) 由厂家或代表处提供一年全面运行维护服务，价格包括在投标价格中。

(2) 整套系统具有断电来电自恢复功能；

(3) 有效数据捕获率优于90%；

3.2.5 配置要求

(1) 主机系统

(2) 液体气蚀器                1套

(3) 蒸汽喷射气溶胶收集器           1套

(4) 离子色谱高压泵              2套

(5) 离子色谱电导检测器            2套

(6) 自动进样注射系统             1套

(7) 溴化锂内标加注系统            1套

(8) 离子色谱仪脱气系统            2套

(9) 阴离子抑制器               1套

(10) 工业电脑                 1套

(11) 软件工作站                1套

(12) 网络接口                 1个

(13) 提供与仪器配套的超纯水机一套，PM2.5切割头一套，电子秤一台。

品目号2-4 粒径谱仪

4.1 基本要求

适用于在线监测环境大气中PM10、PM2.5、PM1的质量浓度值和5 nm-32 μm范围的数浓度值。

4.2 技术要求

4.2.1 原理：电迁移率法+饱和蒸汽凝聚法+激光散射法；

▲4.2.2 粒径范围：从5纳米到32微米；

4.2.3 浓度范围：1至108个/立 方厘米；

4.2.4 粒径通道：不少于284个；

4.2.4.1 激光散射测量单元

(1) 粒径通道：共31通道0.25 /0.28 /0.3 /0.35 /0.4 /0.45 /0.5 /0.58 /0.65 /0.7 /0.8 /1.0 /1.3 /1.6 /2 /2.5 /3 /3.5 /4 /5 /6.5 /7.5 /8.5 /10 /12.5 /15 /17.5 /20 /25 /30 /32微米；

(2) 样品体积流量：1.2升/分钟，±3％，连续调节；

(3) 重复性：满量程±5％；

(4) 数浓度范围：从1至3,000,000个/升；

(5) 质量浓度测量范围：0.1至1500 μg/m3；

(6) 激光光源：激光二极管，波长660 nm；

(7) 自检：开机自动自检；

(8) 测量间隔：通用6秒，6-600秒可调节；

(9) 同时输出质量浓度：PM10，PM2.5和PM1和粒径分布；

(10) 产品认证证书：PM2.5等效监测方法；

(11) 质量重现性：满量程±3％；

(12) 除湿方式：Nafion半透膜除湿，减少半挥发性有机物损失；

(13) 工作条件：4-40 ℃，RH<95%，非凝结

4.2.4.2 扫描电迁移率测量单元

(1) 粒径范围：5纳米到350纳米；

(2) 通道数：最多255个，可设定；

(3) 浓度范围：1至108个/立 方厘米，单颗粒和光度计两种计数模式自动切换；

(4) 样品体积流量：0.3升/分钟；

(5) 颗粒物浓度测量精度：5%（计数器）；

(6) 计数器最小检测粒径：4纳米；

(7) 计数扫描时间：35-300秒，可调；

(8) 鞘气流量：3升/分钟；

(9) 工作溶液：正丁醇，自动充液；

(10) 工作溶液保护：自锁检测室，防止工作溶液污染；

▲(11) 中和器：非放射性中和器；

(12) 通讯端口：RS232，USB，网络接口；

(13) 气象参数：温湿度，气压；

(14) 工作条件：温度：10℃至35 ℃；相对湿度：0至95% RH，不凝结；压力：±50 mbar；

(15) 软件：可同时控制激光散射测量单元和扫描电迁移率测量单元并将数据整合，可显示数浓度、体积浓度、质量浓度的粒径分布，可显示PM10、PM2.5和PM1质量浓度。

品目号2-5 吸湿增长仪

5.1 基本要求

实时测量气溶胶在指 定相对湿度下，三波段的散射系数及气溶胶散射吸湿增长因子f(RH)。

5.2 技术要求

5.2.1 相对湿度控制范围：40%-92%；

5.2.2 样气加湿时间：样气以10 L/min的流速通过加湿器的停留时间为2 s；

5.2.3 流量调节范围：4-10 L/min；

5.2.4 温度传感器精确度：±0.2 ℃（0-40 ℃）；

5.2.5 相对湿度传感器精确度：±1.5% RH（0-90% RH）；

5.2.6 干燥管、加湿管材质：Nafion；

▲5.2.7 散射系数测量：三波段测量，450 nm（蓝）、525 nm（绿）和635 nm（红）；

5.2.8 测量范围：σsp 0到>20000 Mm-1；

5.2.9 最低检测限：0.3 Mm-1（1分钟平均值）；

5.2.10 总散射角：9°-170°，后向散射角：90°-170°；

5.2.11 次级测量：样气温度、腔室温度、RH和样气压力；

▲5.2.12 灯源：稳定的LED光源（须提供相应证明文件,如专 利等证明文件）；

5.2.13 f(RH)测量周期：30-90 min，可以自行设定；

5.2.14 用户界面：15寸高清触摸屏；

5.2.15 校准：可设置定期对散射系数测量单元进行自动的零点、跨标检查；

5.2.16 故障提示：仪器诊断，自动报警，自动关机。

包3

品目号3-1 在线碳分析仪

1.1 基本要求

适用于大气颗粒物中碳组分（有机碳和元素碳）浓度的连续、自动测定，也可用于离线样品的手工分析。

1.2 技术要求

1.2.1 检测方法：有机碳和元素碳均转变为CO2，NIDR法定量；

▲1.2.2 检出限：≤0.3 μg C/cm2（12 min采样时间）；

1.2.3 测量范围：0-500 μg C/cm2；

1.2.4 准确度：<5%；

1.2.5 采样时间：用户自定义设置；

1.2.6 分析时间：<12 min；

1.2.7 校准：内标法（He/CH4）和外标法（标准蔗糖溶液）；

1.2.8 切割头：配备PM2.5切割头；

1.2.9 石英炉：最高温度1100 ℃；

1.2.10 加热速度：程控加热，最高可达40 ℃/秒；

1.2.11 激光：30 mW，650 nm；

1.2.12 石英滤膜：2.01 cm2；

1.2.13 电源：220±10 V；

1.2.14 温度：0-50 ℃；

1.2.15 数据输出：RS232。

品目号3-2 在线重金属分析仪

2.1 基本要求

▲适用于大气颗粒物中元素组分的连续、自动测定，也可用于离线样品的手工分析。

2.2 技术要求

2.2.1 监测指标：监测Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）、Cr（铬）、Cu（铜）、Zn（锌）、Ni（镍）、Ba（钡）、Fe（铁）、Ag（银）、Se（硒）、Br（溴）、Te（碲）、Sb（锑）、Sn（锡）、Ti（钛）、Co（钴）、Mn（锰）、Pd（钯）、Tl（铊）、Sc （钪）、Mo（钼）、V（钒）、Cs（铯）、Ga（镓）、Ca（钙）、K（钾）、Sr（锶）、Cl（氯）等30种元素（其它元素可根据用户后续需求扩展），并可同时颗粒物质量浓度；

2.2.2 PM10及PM2.5切割器具有国家权威机构出具的CMA等性能检测合格报告；

2.2.3 适用标准：《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）、关于印发《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》的函（总站气函〔2019〕424号）；

2.2.4 测量范围：0-100 μg/m3（元素组分），0-10 mg/m3（颗粒物）；

2.2.5 最低检测限：≤10 pg/m3（采样分析时间4小时、流速16.7 L/min）（元素组分），≤0.5 μg/m3（24小时平均值）（颗粒物）；

2.2.6 重复性：RSD<0.5%（以Pb的标准样片验证）（元素组分），<±2%（标称值，标准质量膜验证）（颗粒物）；

2.2.7 安全保护：多重X射线辐射安全保护装置，辐射剂量低于2.5 μGy/h（距机箱5 cm处），仪器门打开自动关闭X光管以保护人员安全（元素组分），仪器内部电离辐射接近空气背景值（颗粒物）；

2.2.9 X光管：采用50 W大功率X光管；

2.2.10 采样分析时间：采样周期30-1440分钟，可自定义，可连续采样，采样和分析过程可同时进行，无采样间隔死区时间，支持自动模式和整点模式（每小时整点出数据），自动模式以设定周期连续出数据；

2.2.11 采样流量：0-20 L/min可调节，DHS动态加热；

2.2.12 采样滤膜：PTFE材质滤纸，对0.3 μm颗粒物的截留效率≥99.7%，不含重金属成分；

▲2.2.13 校准功能：具备流量校准功能，具备空白以及所有分析元素的校准功能，具备光管强度自校准功能和能量刻度自动校准功能；配备标准校准膜片。

2.2.14 控制方式：计算机控制，可触摸屏操作，并有自我诊断及设定功能、实时状态监控功能，并可存储十年以上监测数据；

2.2.15 操作软件：提供设备配套数据分析管理软件，显示实时采样流量，采样时间，测量状态，重金属浓度值，含量曲线，X光管管压、管流等信息；

2.2.16 工作方式：连续自动监测；

2.2.17 安装方式：固定站房标准机柜安装或移动车载式安装；

2.2.18 离线测量功能：具备离线测定功能，可分析离线样品（例如，颗粒物手工采样器采集的样品）重金属成份，有配套专用装置或工具，可直接分析滤膜样品，可自动分析计算输出样品重金属成份的质量密度（滤膜样品的单位面积质量）和浓度。

品目号3-3 在线离子色谱

3.1 基本要求

适用于在线监测气体和气溶胶中常见可溶性阴阳离子。

3.2 技术要求

3.2.1 采样系统

(1) 主机内置1套采样系统，分别采集PM2.5或者PM10样品中的气体和气溶胶，配置PM2.5切割头，切割头流量为16.7 L/min（系统采样流量）；

▲(2) 气体部分由水平式旋转液体气蚀器（WRD）或湿式平行板扩散溶蚀器收集并转化为液体；

(3) 气溶胶收集：由蒸汽喷射气溶胶收集器收集；

(4) 气体和气溶胶吸收效率≥99%；

(5) 取样系统预留升级接口，可扩展进行预富集和连接在线重金属离子自动测定系统；

▲(6) 取样速度：≥1 m3/h，符合中华人民共和国环境保护行业标准；

(7) 气体吸收装置和气溶胶采集装置均配置液位传感器，具有液位控制功能或由精密注射泵恒定流速供给；

(8) 应保证液面均匀分布在玻璃管上；

(9) 为保证实验结果准确性，蒸汽喷射气溶胶收集器材料不采用含钠玻璃；

(10) 气蚀器可免维护连续运行时间≥3个月；

3.2.2 分析系统

(1) 在线监测气体和气溶胶中常见可溶性阴阳离子，各个组分检测限≤0.1μg/m3；

(2) 内置两套独立分析模块，一套用于气体和气溶胶中常见可溶性阴离子分析，一套用于气体和气溶胶中常见可溶性阳离子分析；

(3) 内置二套注射系统，用于样品的自动进样，实现自动切换；

(4) 气体和气溶胶样品收集管体积≥9 ml；

(5) 气体和气溶胶样品收集管材质为玻璃材质；

(6) 为保证设备在线连续业务运行，采用内标法或外标法；

(7) 分析系统无需氮气辅助；

(8) 具有色谱柱柱恒温箱；

(9) 标配原厂在线脱气；

(10) 脱气系统：含淋洗液及样品脱气装置，双流路脱气；

(11) 为保证在线耐用性和系统稳 定 性，阴离子抑制器采用微填充床抑制器或微膜抑制器；

(12) 为保证在线耐用性和系统稳 定 性，无机阳离子检测采用满足标准的非抑制电导检测方法，无需使用抑制器；

(13) 为保证系统稳定及便于后期维护使用，分析系统和采样系统须由同一厂家提供；

3.2.3 操作系统

(1) 配备经过认证的可连续运行的工业电脑IPC；

(2) 整套系统（包括采样系统及分析系统）需由专业一体化软件同时控制；

(3) 系统含触摸控制屏，直观操作；

(4) 自带操作系统、精确的操作软件以及高级别的安全防护，软件必须具有颜色区分的状态报警功能，并在特殊情况下能够实现自动停机；

(5) 仪器每小时自动生成监测报告，对单个分析数据有效性进行判别并标注；

(6) 可实现远程传输和控制诊断，支持移动终端；采用在线设备最先进的通讯传输协议，安全可靠；

(7) 软件直接显示各离子浓度变化曲线，离子平衡曲线，离子平衡无需手动计算；

(8) 工作环境

(9) 电源：230 VAC，50-60 Hz，20 Amps；工作温度：25±5 ℃；环境湿度：0-100%RH。

3.2.4 技术服务

(1) 由厂家或代表处提供一年全面运行维护服务，价格包括在投标价格中。

(2) 整套系统具有断电来电自恢复功能；

(3) 有效数据捕获率优于90%；

3.2.5 配置要求

(1) 主机系统

(2) 液体气蚀器                1套

(3) 蒸汽喷射气溶胶收集器           1套

(4) 离子色谱高压泵              2套

(5) 离子色谱电导检测器            2套

(6) 自动进样注射系统             1套

(7) 溴化锂内标加注系统            1套

(8) 离子色谱仪脱气系统            2套

(9) 阴离子抑制器               1套

(10) 工业电脑                 1套

(11) 软件工作站                1套

(12) 网络接口                 1个

(13) 提供与仪器配套的超纯水机一套，PM2.5切割头一套，电子秤一台。

品目号3-4 黑碳仪

4.1 基本要求

通过连续采集石英滤膜上的颗粒物来测定光的衰减，根据黑碳气溶胶在从紫外到近红外波段对光的吸收特性和透射光的衰减程度，实时获得黑碳气溶胶的浓度。

4.2 技术要求

▲4.2.1 样品采集：采用实时双点位技术；

4.2.2 滤膜：带有聚四氟乙烯涂层的玻璃纤维膜；

4.2.3 内置无碳刷真空泵；

▲4.2.4 光学测量波段：370 nm，470 nm，520 nm，590 nm，660 nm，880 nm和950 nm；

4.2.5 测量分辨度：1 ng/m3；

4.2.6 测量精度：0.03 μg /m3（1分钟）；

4.2.7 检测限：<0.005 μg/m3（1小时）；

4.2.8 测量范围：0.01-100 μg BC/m3；

4.2.9 时间分辨率：1 s或60 s；

4.2.10 流速：2-5 L/Min（可调）；

4.2.11 源解析：可表征生物质燃烧占比；

4.2.12 LED彩色触摸屏操作，可实现远程界面操作；

4.2.13 数据输出：RS-232、Ethernet、USB数据接口传输；

4.2.14 数据存储：数据可按照设定时间间隔传输到内置存储卡、远程传输或手动存储到外部存储设备；

4.2.15 质量控制和质量保证：可采用外接校准器进行手动或自动流量校准，通过动态零点校准进行噪声以及漏气检测，采用标准溯源中性密度光学滤光片进行光学校准；

4.2.16 电源：220 VAC，50 Hz。

品目号3-5 配套采样系统、试验台、机架、稳压电源和管气路及电路等辅助设施

5.1 本次采购的分析仪及项目后续设备等设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施，协调监测设备形成完整的工作良好的系统。

5.1.1 配套采样系统技术参数

(1) 采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；

(2) 采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；

(3) 总管内径选择在1.5-15 cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20 s；

(4) 支管数量满足所有气态项目的需要；

(5) 采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2 m（保证采样不受周边障碍物影响）；

(6) 采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；

(7) 采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护；

5.1.2 机架技术参数

(1) 适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器，必要时也需要包括相应的其他配套设备；

(2) 使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；

(3) 机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质不与被测污染物发生化学反应；

5.1.3 稳压电源技术参数

稳压电源能够满足分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源司负载超过5 kW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地。

5.1.4 管气路及电路（站房内）

(1) 站房内部合理分区，根据仪器配置合理进行分区，并充分考虑到采样头和探测仪器在屋顶不能有相互影响；将需供气的钢瓶存放间、供气管路、废气排出管路、采样泵等进行规划，避免相互影响或干扰；

(2) 站房外部应配有主供电线路接口，站房内部分照明系统、空调系统和监测设备系统共三路。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和联接。

5.1.5 站房整体要求

(1) 站房应首先考虑建设的安全性，需考虑承重、防雷、防风、防震及电力安全等，其中承重柱和承重梁应考虑屋面结构平面图；其次站房建设应考虑外观美观，应与周围景观相协调；最后站房建设须符合站房建设的各种规范和要求。

▲(2) 站房建设方案（包括站房面积、材质等，但不限于）须经过相关部门评审、业主同意再施工。

5.1.6 站房基本要求

站房应配备排风系统，具有较好的保温性能；展厅和走廊之间应设缓冲门，以保持站房内温度和湿度的恒定，阻挡灰尘和泥土带入站房；大门上部应架设透明雨遮。

（1）站房内部布局合理，应配置至少三个实验室、一间储物间、一间展厅、一条公共走廊及一间配电室。

（2）实验室之间采用钢化玻璃隔断，采用钢化玻璃门互通。

（3）储物间隔墙可为彩钢板；储物间与展厅之间的隔墙设置为展示墙，应能承受并排悬挂大屏幕液晶展示电视作为展示使用。

（4）站房内部高度约为2.6-2.8 m，站房顶部坚固，以利日常维护、检修。

（5）站房顶部要有平整的平台位置，以便安装相关设备的法兰，其余部分可考虑斜坡，避免积水产生腐蚀；要安装固定楼梯和围栏（高度1.0-1.5 m），以利站房顶部操作及维护。房顶预留采样口对应房内划好的机位（配合建设发包单位人员，后期开口），预设管道井，方便日后增加管线。

（6）站房周围应有疏通雨水渠道，并应采取防雨、防虫、防尘、防渗漏、防雷电和防电磁波干扰的措施，站房内安装自动消防装置（干粉式灭火器）。抽气风机排气口与监测仪器排气口应设在靠近站房下部20-30 cm的位置。

（7）为防止电磁干扰，应三相供电，分相使用。市电及UPS供电采用双回路。应配备稳压器以保证电源电压的波动在仪器允许的范围内，同时应配有断电、过载、漏电保护装置。电源插座须采用侧墙插座和地插，每个实验室保证至少有8个10 A插座和2个16 A插座。

（8）室内应配有精密空调（来电自启）、除湿设备。温度控制在20±5 ℃，相对湿度控制在70%以下，同时避免阳光直射仪器。

（9）防雷和防电磁波：站房应有防雷和防电磁波干扰措施。站房和仪器应有良好接地线路，接地电阻<4Ω。所有引入站房电源线、信号线、电话线均应按要求加装防感应雷保护装置。

(10) 站房应有良好隔音、除噪、减振等措施，以最大程度减少对周围环境的影响。

(11) 仪器设备的安装必须满足仪器本身对监测环境的要求。

5.1.7 站房（板房）技术要求

（1）站房依据满足以下规范（包含但不限于）：

《钢结构规范》（GB50017-2003）；

《混凝土结构规范》（GB50010-2002）；

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)；

《建筑抗震规范》（GB50011-2001）；

《建筑地基基础规范》（GB5007-2002）；

《建筑物防雷设 计规范》（GB50057-2010）；

（2）站房要求：安全、可靠、稳定、经济、实用，便于安装。

（3）标准化：站房结构应标准化，站房组件、部件、零件、附属设备以及其安装接口，应是标准的、通用的。

（4）站房的建筑面积：站站房使用面积不小于80 m2（根据业主要求及实际情况调整）。

（5）站房结构：

a.主体结构要求：站房主体结构上应能够承受风、雨、雪、冰雹、地震、沙尘、太阳辐射能力，包括空气污染和化学工艺使用。应具有隔热、密闭、耐久、防火、抗震等性能。

b.骨架及规格：底层柱网（地面找平）的骨架方管规格应≥120×120，屋面支持网的骨架方管规格应≥80×80。

c.板材及厚度：面层采用不锈钢板或彩钢板。外层钢板厚度≥0.8 mm、内层钢板厚度≥0.5 mm。

d.地板：站房地板应防滑、抗震，并具有防静电效果。

e.芯材的性能：芯材选用隔热性、强度的EPS或PU材料芯材性能应符合相关规定。芯材厚度≥100 mm，要求防火性能良好。

（6）房顶：顶部结构要求为平顶，不积雨水，能承受三人同时在房顶做维护工作，安装固定楼梯，预留采样口。

（7）使用寿命：在正常的外界条件及正常维护条件下，站房的使用年限≥20年。

（8）连接及紧固：

a.连接：应使用有防松装置的螺纹连接作为承载连接。站房连接要牢固，连接器不得有漏连、虚连现象。

b.紧固：铆钉或铆固螺母应排列整齐，不允许有歪头、裂头以及松动。铆接面不允许有下凹、变形或破损。

（9）颜色：站房颜色可采用单色或复合色，应选用GB/T3181-1995表2中的浅色色调。

（10）站房完好性。站房及部件，不应出现以下缺陷：

a.脱层、空洞、剥皮、粉化、分层、鼓泡、碎裂、翘曲、戳穿、损伤或破损、永久变形；

b.涂层、密封等部位膨胀、开裂、脱落；

c.门、门锁盖等活动部件不灵活、关（锁）不住、卡死；

d.芯材发泡导致板平面变形；

e.安装件位移超过公差或损坏；

f.其他缺陷。

（11）防火：夹芯板内材料采用阻燃材料，具有自熄阻燃特性，环氧值≥30。燃烧性能应不低于GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中规定的B2级。

（12）安装底座要求：站房底座应与地基牢固连接，其强度应能满足防风、防地震等要求。

（13）照明：正常照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座。灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的。绝缘材料，应耐燃烧和防明火。开关安装位置应便于操作、安装高度1.3 m。站房的水平面照度宜为100lx-150lx，照明计算点的平面高度应为距地面0.8 m的水平工作面，具体要求为不少于4盏40 w的日光灯。配备应急照明装置。

（14）安全：配备智能监控系统一套，能够对站房内的温度、湿度，水、火、热、烟雾等进行监视并报警及远程传输。须配有中央控制系统，控制开关应包含：插座、充电机、空调开关、照明开关。可对站房内空调设备进行远程开关控制。每个实验室均应配备符合国家消防规范的干粉式灭火器。

（15）空调：每个实验室须安装空调，保证内部空气冷热调节能力，温度控制20±5 ℃。冷、热气的供应和循环根据气流原理合理的方案，留有双面排风系统（排气换气扇），保证新鲜空气流通（配备新风系统）。单设备间内功率不小于1.5匹，具有断电后来电自启功能。空调能耗等级应为二级或一级。

（二）验收标准和验收方法（合同包1、合同包2、合同包3）

1. 验收标准：

产品质量应达到设计要求，招标文件及合同中要求的所有配置应符合要求；安装调试各项指标和技术参数应符合招标文件规定的技术要求和有关验收标准要求。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。

2. 验收方法：

2.1 出厂检验：中标人应提供货物制造厂的出厂检验报告、合格证书、装箱单等。

2.2 安装调试及试运行检验：设备安装、调试及试运行过程，中标人应作详细检验记录。检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给采购人。

2.3 最终验收：设备安装、调试结束后采购人按招标要求及相关的标准规范进行验收。保修期从最终验收之日算起。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：采购人指定地点
2、交付时间：自合同签订后90个日历日内安装调试完毕交付使用。
3、交付条件：符合招标文件、投标文件及合同有关条款要求。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：10%。说明：合同签订前，中标人支付合同金额的10%作为履约保证金，验收使用一年后，无质量问题一次性无息退还履约保证金。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1、中标人提供的物品必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。 2、中标人必须配合采购人按照招标文件、投标文件及合同有关条款进行项目验收。 3、验收现场发生的一切费用由中标人负责。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后，中标人向采购人出具货物价格正式发票，采购人支付50%的合同款。 |
| 2 | 50 | 合同包验收合格后支付50%的合同款。 |

包：2
1、交付地点：采购人指定地点
2、交付时间：自合同签订后90个日历日内安装调试完毕交付使用。
3、交付条件：符合招标文件、投标文件及合同有关条款要求。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：10%。说明：合同签订前，中标人支付合同金额的10%作为履约保证金，验收使用一年后，无质量问题一次性无息退还履约保证金。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1、中标人提供的物品必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。 2、中标人必须配合采购人按照招标文件、投标文件及合同有关条款进行项目验收。 3、验收现场发生的一切费用由中标人负责。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后，中标人向采购人出具货物价格正式发票，采购人支付50%的合同款。 |
| 2 | 50 | 合同包验收合格后支付50%的合同款。 |

包：3
1、交付地点：采购人指定地点
2、交付时间：自合同签订后90个日历日内安装调试完毕交付使用。
3、交付条件：符合招标文件、投标文件及合同有关条款要求。
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：10%。说明：合同签订前，中标人支付合同金额的10%作为履约保证金，验收使用一年后，无质量问题一次性无息退还履约保证金。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1、中标人提供的物品必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。 2、中标人必须配合采购人按照招标文件、投标文件及合同有关条款进行项目验收。 3、验收现场发生的一切费用由中标人负责。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订后，中标人向采购人出具货物价格正式发票，采购人支付50%的合同款。 |
| 2 | 50 | 合同包验收合格后支付50%的合同款。 |

8.质量保证期及维修服务（合同包1、合同包2、合同包3）

8.1 质保期限：各个设备及辅助设施质保及运维一年，质保期从项目终验收合格交付使用之日起开始计算。

8.2 质保期限内发生与保修相关的一切费用由中标人承担；实行售后跟踪服务，定期回访；质保期限内免费为采购人提供必要的现场技术支持和服务；期满后维修应只收成本费，终身维修。

8.3 验收合格正式交付使用后，质保期限内非用户人为因素出现的质量问题，中标人须在接到采购人通知后不超过12小时内派人进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新设备。所有货物保修服务均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

8.4 质保期满时，采购人和中标人对系统进行一次性能测试，测试指标未达到合同要求的由供 应 商负责改进并承担相关费用，其结果须取得采购人的认可。

8.5 中标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

8.6 如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参 考；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

9.服务要求及违约责任（合同包1、合同包2、合同包3）

9.1 如果中 标人未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期。采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定；采购人不同意延长交货期的，支付采购人有权从未付的合同货款中扣除延期交货违约金。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的0.5%。延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的20%。

9.2 若中标人逾期交货达30天及以上的，采购人有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

9.3 结合安装调试，中标人专业技术人员应免费对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作；中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

9.4 中标人应向采购人提供以下中文技术资料1套，其费用包括在投标价格中（包括，不限于）：

- 设备的出厂检验报告

- 合格证书

- 装箱单

- 产品验收标准（含产品合格证验收清单等）

- 技术说明书

- 使用说明书

- 安装、维修及操作手册及公开维修密码、软件备份光盘

- 零部件目录

- 配置清单、分项价格及耗材价格

- 备品备件易耗件清单

- 合同中要求的其他文件资料。

- 专用工具：中标人应提供一套维修所需的专用工具及其清单。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件